石家庄盈都环保生产的【新乡定压补水装置】型号齐全，厂家直销，质量第一，服务第一！ 欢迎广大厂商咨询订购！

| 序 号 | 立式（囊式）气压罐 |
| --- | --- |
|  | 设备序号 | 规 格 |
|  |  | 直径×高（mm） | 总容积V（m3 ） | 调节容积（m3 ） | 工作压力（MPa） | 净重（KG） |
| 1 | YDDY-400 | 400×1460 | 0.2 | 0.06 | 0.6 | 175 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 190 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 230 |
| 2 | YDDY-600 | 600×1820 | 0.35 | 0.11 | 0.6 | 206 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 223 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 265 |
| 3 | YDDY-800 | 800×2250 | 0.82 | 0.26 | 0.6 | 330 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 350 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 520 |
| 4 | YDDY-1000 | 1000×2550 | 1.40 | 0.49 | 0.6 | 500 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 613 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 850 |
| 5 | YDDY-1200 | 1200×2780 | 2.50 | 0.80 | 0.6 | 700 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 943 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 1187 |
| 6 | YDDY-1400 | 1400×2950 | 3.46 | 1.20 | 0.6 | 900 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 1200 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 1600 |
| 7 | YDDY-1600 | 1600×3360 | 5.00 | 2.00 | 0.6 | 1220 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 1802 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 2210 |
| 8 | YDDY-2000 | 2000×3850 | 8.53 | 3.10 | 0.6 | 1700 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 2600 |
|  |  |  |  |  | 1.6 | 3700 |

构造及运行：

（１）构造：本设备是由隔膜罐（空压罐）定压泵，控制柜三大件组成。 
（２）运行：当设备投入正常运行时，由于系统采暖系统供气逐渐升温。水体膨胀，定压罐内的橡胶囊在不断吸入由于升温而产生的膨胀水量，当吸入水量超过定压力值时，电磁阀自动打开，排除多余水量，同时电磁阀也能周期性的排析由于水加热后分离出来的气体－排气。
（３）当系统停运，水温自然下降，或者是系统难免泄漏，此时定压点的压力也在不断下降，当低于设定压力值时，压力水泵自动启动，以满足系统中的定压值。使系统某点压力恒定-定压。

设备可广泛应用于宾馆、高层综合楼、商住办公楼、大型商场、娱乐餐饮、化学工业、食品工业、纺织工业、造纸工业等建筑的无塔供水，供热系统中代替膨胀水箱，并可同变频供水系统联网使用。

我公司拥有雄厚的技术力量和完善的测试设备，并不断致力于环保，饮水方面的技术革新。我公司以优质的产品，精湛的技术，周到的服务，秉承以客户需求为核心，坚持科技为先导，以质量求生存，以保障求发展，立足于环保。广泛结交四海宾朋。