## 1，大厂家钻机报价图片气动架柱式钻机产品介绍中煤钻机

钻机齐全，各种钻机，图片介绍型号使用说明产品参数，中煤为您提供！今天隆重介绍一下今天的新明星！当当当当！！钻机！比花仙子范爷更激动人心的产品！胜过大花袄！秒杀钛合金狗眼！气动架柱式钻机具有安全防爆、转矩大、转速高、体积小、重量轻、结构简单、拆装方便等优点，拆开后各部件小于50千克。绝对的低调奢华有内涵。其中ZQJC-360/7.1为国内同类型扭矩最大气动架柱钻机。机器主机回转具有正反转功能，可轻松钻机和推出钻具；进给采用独立马达，给进力大，故障率低；通过控制进气量，可以调节回转速度和给进速度。该系列钻机可以配套使用高效螺旋钻杆和地质钻杆，广泛应用于煤矿探水、注水、探排瓦斯、泄放压力孔、巷道帮锚杆孔等的钻孔施工。不一样的钻机，不一样的厂家绝对带给你不一样的感受！用中煤电机。走康庄大道！

联系电话：18653763363

联系人：小王

加我QQ也可以：3207344365

## 气动架柱式钻机的技术参数是什么呢？为您介绍钻机的基本参数

型号ZQJC-300/9

工作气压 0.5Mpa

额定转矩 300Nm

额定转速 290r/min

功率 9Kw

钻孔直径 76-110mm

导轨长度 2250mm

导轨推进行程 1250mm

最大工作高度 1800mm

最小工作高度 500mm

主机重 280kg

支撑机构重 230kg

可以战斗戛纳红毯的钻机。质量响当当！奔跑吧钻机！钻机去哪了？钻机！钻机回来了！

很多事情根本没有错与对，也容不得你去细想错与对，如果过于犹豫或过于在乎别人的想法，你可能什么事也做不成。

## 2，中煤钻机图片报价产品介绍探瓦斯钻机最低价大厂家生产

最棒的钻机，因为专业所以更放心探瓦斯钻机主要用于矿井内部中煤专业专注矿山设备30年，更懂您的需求~谈瓦斯钻机可以供钻探０～３６０度的探放水孔，地质构造孔，灭火孔，抽放瓦斯及其他用途的工程用孔．也可以在地面钻地质钻探孔以及其他工程用孔．也可以在地面钻地质钻探孔及其他用途的孔，铁矿用于钻探山石，以便利于开采矿石．

联系人：中煤小王

联系电话：18653763363

## 探瓦斯钻机技术参数如下供您参考186-5376-3363

立轴额定输出转矩(N.M) 200
使用钻杆(mm) Φ42
钻孔深度(m) 50-75
电机 型号 YBK2-112M-4
功率(kW) 4
转速(r/min) 1440
额定电压(V) 380/660
额定电流(A) 8.8/5.1
质量（kg） 380

钻孔直径 开孔(mm) Φ89 终孔(mm) ≥Φ50
立轴通径(mm) Φ44
立轴转速(r/min) 112/192/350
立轴行程(mm 400
额定起拔力(kN) 22(7MPa时)
额定推动力(kN) 16(7MPa时)
钻孔角度范围(°) 0-360
手动卡盘最大夹紧力(kN) 30
油泵型号 YBC-12/80
油泵额定压力(Mpa) 8
油泵额定流量(Mpa) 12
外形尺寸（l×b×h）(mm) 1036×550×1150

以上是中煤探瓦斯钻机的具体参数，如果您还有什么不懂得地方或者需要询价的给我打电话就行，中煤小王期待与您合作，联系电话：18653763363

## 3，探水钻机的组成中煤探水钻机图片报价最新产品信息最低价

这款钻机有什么组成部门呢？探水钻机主要有钻架、跑道、电机、减速机、供水套座、主钻杆、钻杆、钻头等几部分组成。目的就是钻孔哦！只是不同型号钻机作用也不同

## 探水钻机的参数如下：您需要核实一下参数让我给您报价哦~

额定功率 Kw 5.5

额定电压 V 127/380/660 380/660

额定频率 Hz 50

额定电流 A 11.6

额定转速 r/min 1440 

电动机相数 3

额定工作制 连续S1

绝缘等级 

F主轴额定转r/min 240

钻孔直径 mm Φ42-Φ80(岩石) Φ80-Φ120(煤层)

钻孔深度15m(岩石) 30-180m(煤层)

主机外形尺寸（长×宽×高） mm 1080×460×540 

钻机重量（不含跑道钻杆钻架等）kg 140

配套电缆 GB1170-74(矿用软橡套电缆) U型3*4+1*4

联系人：中煤小王

联系电话：18653763363

## 探水钻机的特点

在钻孔时可以根据需要调整钻架来改变钻孔角度，探水钻机在钻孔过程中，可以通过供水套座供水，能起到降温、降尘的作用，提高了作业环境同时供水降温也保护了机器。百变钻孔随意造，中煤钻机，您身边的钻机专家~

挫折其实就是迈向成功所应缴的学费。

## 4，坑道钻机图片最低价最高质量煤矿液压钻机的介绍

知道矿用钻机选哪家吗？中煤告诉您！为您介绍坑道钻机：坑道钻机是指煤矿用全液压坑道钻机，煤矿用全液压坑道钻机主要使用硬质合金、金刚石复合片钻头回转钻进，液压坑道钻机广泛用于矿井内不同角度的探水、注水、探放瓦斯孔及地质勘探、边坡锚固等钻孔施工。规格型号:ZDY-660、ZDY1200,ZDY-2000S。煤矿用全液压坑道钻机广泛用于矿井内不同角度的探水、注水、探放瓦斯孔及地质勘探、边坡锚固等钻孔施工；特别适用煤矿井下±300的近水平钻孔并允许±900全方位使用。

非常适合您的需求，如果您认为还没有给您解释清楚，那就打电话给我吧：18653763363

我们中煤供应所有的钻机，这款不合适还有其他型号钻机，各种各样的钻机满足您的要求，您只需要拨打电话，您需要的货物就给您送到家！行动起来吧！中煤小王期待与您合作

## 坑道钻机的参数，联系电话18653763363

钻孔深度   m  300/200  
钻杆直径   mm  42/50 
钻孔倾角   °  0~±90  
回转速度   r/min  80~280 
最大转矩  N.m  1200 
 功 率  Kw      22 
整机质量   Kg  1360  
主机质量   Kg   750 
主机外形尺寸m(长;宽;高）  1.85×0.71×1.46

该类钻机采用全液压结构，分主机、泵站、操纵台三部分，主机为分体式结构

联系人：中煤小王

联系电话：18653763363

## 5，潜孔钻机图片最低价钻机现货产品介绍

潜孔钻机是利用潜入孔底的冲击器与钻头对岩石进行冲击破碎，因此，称为潜孔钻机。广泛用于金属矿山、水电、交通、建材、港湾和国防工程中。潜孔钻机可以在中硬以上（f≥8）的岩石中钻孔。钻机价格比较便宜，特别适用于中小型露天矿。是您选择钻机的首选！

## 潜孔钻机特点

① 冲击能量损失不随钎杆的加长而增加，可凿钻大孔直径的深孔；

② 工作面噪音大大降低；

③ 钻进速度快，机械化程度高，辅助作业时间少，提高了钻机的作业率；

④ 机动灵活；

⑤ 钻孔质量高；

## ⑥ 能钻凿中硬或中硬以上（f≥8）的岩石。

联系人：小王

电话：18653763363

## 潜孔钻机工作原理如下：18653763363

潜孔钻机的工作原理与其它凿岩机一样，都有冲击、转动、排碴和推进等凿岩成孔过程，同属于冲击转动式钻孔。不同之处在于：潜孔钻机的冲击器装在钻杆的前端，潜入孔底，随钻孔的延伸而不断推进。

## 潜孔钻机产品分类

1、根据使用地点不同，分为井下潜孔钻机和露天潜孔钻机两大类。如：井下潜孔钻机有K7—80、KQJ—100型，露天潜孔钻机有KQ—100、KQ—150、KQ—200、KQ—250型。

2、根据孔径不同，分为轻型潜孔钻机（孔径为80~100mm，机重为数百公斤到2~3吨）、中型潜孔钻机（孔径为150mm，机重为10~15吨）、重型潜孔钻机（孔径为200mm，机重为25~35吨），特重型潜孔钻机（孔径为250mm，机重为40~45吨）。