西安泽西柯普压缩机有限公司：电话029-84357810,13384999195

DLOL固定系列螺杆式空气压缩机技术参数：

| 型 号 | 功率 | 压力 | 流量 | 出口尺寸 | 噪音 | 尺寸 | 重量 | 电源线推 荐进线 | 推荐空开 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Power | Pressure | Flow | Outlet Size | Noise | Dimension | Weight |  |  |
|  | KW | Bar | m3/min |  | dB（A） | 长×宽×高 | Kg | mm2 | A |
| GRF-10A带罐 | 7.5 | 7 8 10 13 | 1.2 1.1 1.0 0.8 | DN15(G1/2) | 66 | 1120×620×1420 | 350 | 10 | 32 |
| GRF-15A带罐 | 11 | 7 8 10 13 | 1.9 1.8 1.6 1.0 | DN20(G3/4) | 67 | 1120×620×1420 | 360 | 10 | 32 |
| GRF-20A | 15 | 7 8 10 13 | 2.6 2.4 2.1 1.6 | DN20(G3/4) | 67 | 1050×780×1050 | 450 | 10 | 63 |
| GRF-25A | 18.5 | 7 8 10 13 | 3.0 2.8 2.6 1.9 | DN25(G1) | 68 | 1050×780×1050 | 650 | 10 | 63 |
| GRF-30A | 22 | 7 8 10 13 | 3.6 3.4 3.1 2.7 | DN25(G1) | 69 | 960×1100×1225 | 680 | 16 | 80 |
| GRF-40A | 30 | 7 8 10 13 | 5.2 5.0 4.5 3.7 | DN40(G1-1/2) | 71 | 960×1100×1225 | 800 | 16 | 100 |
| GRF-50A | 37 | 7 8 10 13 | 6.6 6.4 5.6 4.6 | DN40(G1-1/2) | 71 | 1000×1300×1480 | 1050 | 25 | 125 |
| GRF-60A | 45 | 7 8 10 13 | 8.0 7.6 7.0 5.8 | DN40(G1-1/2) | 72 | 1000×1300×1480 | 1150 | 25 | 125 |
| GRF-75A | 55 | 7 8 10 13 | 10.3 9.6 8.5 7.5 | DN50(G2) | 75 | 2000×1400×1700 | 2050 | 35 | 250 |
| GRF-100A | 75 | 7 8 10 13 | 13.6 12.4 11.1 10.0 | DN50(G2) | 76 | 2000×1400×1700 | 2250 | 50 | 250 |
| GRF-120A/W | 90 | 7 8 10 13 | 16.1 15.3 14.0 11.0 | DN65 | 76 | 2250×1280×1600 | 2260 | 50 | 400 |
| GRF-150A/W | 110 | 7 8 10 13 | 20.0 19.6 17.5 13.5 | DN65 | 77 | 2700×1600×1800 | 3800 | 70 | 400 |
| GRF-175A/W | 132 | 7 8 10 13 | 23.5 22.3 21.0 17.0 | DN65 | 78 | 2700×1600×1800 | 4300 | 70 | 400 |
| GRF-220A/W | 160 | 7 8 10 13 | 27.7 26.7 24.7 20.3 | DN90 | 80 | 2700×1600×1800 | 4350 | 95 | 630 |
| GRF-250A/W | 180 | 7 8 10 13 | 32.0 30.0 28.8 23.6 | DN100 | 80 | 2700×1600×1800 | 6100 | 120 | 630 |
| GRF-270A/W | 200 | 7 8 10 13 | 34.0 32.0 30.6 25.0 | DN100 | 80 | 2700×1600×1800 | 6300 | 120 | 630 |
| GRF-300A/W | 220 | 7 8 10 13 | 36.6 34.5 32.9 27.0 | DN100 | 81 | 2700×1600×1800 | 6800 | 150 | 800 |
| GRF-340A/W | 250 | 7 8 10 13 | 43.0 40.0 37.5 31.5 | DN100 | 81 | 3460×2000×2200 | 7500 | 150 | 800 |
| GRF-420A/W | 315 | 7 8 10 13 | 54.0 50.0 47.0 39.5 | DN100 | 82 | 3460×2000×2200 | 8100 | 200 | 1000 |
| GRF-480A/W | 355 | 8 10 13 | 65 54.6 48 | DN125 | 82 | 4650×2050×2120 | 8400 | 200 | 1000 |
| GRF-535A | 400 | 8 10 13 | 72 62 52.5 | DN150 | 82 | 4650×2050×2120 | 8400 | 200 | 1000 |
| GRF-615A | 450 | 8 10 | 81 69 | DN150 | 82 | 4650×2050×2120 | 9000 | 200 | 1000 |