毛毡绗缝机 链式无纺布直线缝被机 绗缝机厂家标价

简介

棉被机是棉被生产机器，被子通常由被套或者被单包着棉絮而成，用棉被机把棉花缝自动引被机价格，图片，厂家，供应信息自动引被机价格，图片，厂家，供应信息自动引被机价格，图片，厂家，供应信息

汇富客服QQ：2272801257          手机：15154707558

不留被头，一人操作，简单易懂，是我公司开发研制的新型第三代产品，关键部件精心设计，两分钟可引一床被，线条笔直好看，针距均a匀大小可调，有九针、七针两种机型，长度不限，是取代传统跪趴式一针一线引被的高科技产品，所用动力为1.5kw两相电机，设计合理，安全可靠、整体美观大方。本机长2.6米*宽1.2米*高1.3米，价格低廉，回本快，是老百姓都能接受的价格，是弹棉花用户家庭致富的首选产品。

产品介绍：

个体加工网套及专业加工被套等，电动绗被机结构紧促，调整简朴，它合用于加工棉被，棉门帘，果品大棚，以及冷冻食物的外包装，保温被，大棚被。所缝的单线链式迹，具有线迹美观，线链牢固，富有弹性，拆线利便等长处。是棉被加工和外包装加工的理想机具。

电脑绗缝机和绗缝机原理相同。都是以XY—Z型运动的系统。XY轴控制机头的运动，Z轴控制机头的绗缝。

（1）Z轴方向运动——绗缝针上下的运动。

（2） X轴方向运动——绗缝机的机头左右运动。

（3）Y轴方向运动——绗缝机的机头前后运动。

产品介绍：

个体加工网套及专业加工被套等，电动绗被机结构紧促，调整简朴，它合用于加工棉被，棉门帘，果品大棚，以及冷冻食物的外包装，保温被，大棚被。所缝的单线链式迹，具有线迹美观，线链牢固，富有弹性，拆线利便等长处。是棉被加工和外包装加工的理想机具。

技术参数：

1、主轴转速50转/分

2、机针型号25*450工业机针

3、针线距离25-50毫米可调

4、外形新尺寸（长宽高）2600*1000*1500

5、机器总重250公斤

6、电机型号：二相 1.5千瓦  三相 1.1千瓦

产品型号：

| 规格 | 220v/kw | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| HF1800 | 1.5 | 3800 |
| HF2300 | 2.2 | 4600 |
| HF2600 | 3 | 15800 |

备注：上设备都是不含电机和运费的价格！质量保证：两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款。有意需求者欢迎随时与我联系：（24小时客服服务）

汇富客服QQ：2272801257          手机：15154707558

不留被头，一人操作，简单易懂，是我公司开发研制的新型第三代产品，关键部件精心设计，两分钟可引一床被，线条笔直好看，针距均a匀大小可调，有九针、七针两种机型，长度不限，是取代传统跪趴式一针一线引被的高科技产品，所用动力为1.5kw两相电机，设计合理，安全可靠、整体美观大方。本机长2.6米*宽1.2米*高1.3米，价格低廉，回本快，是老百姓都能接受的价格，是弹棉花用户家庭致富的首选产品。

产品介绍：

个体加工网套及专业加工被套等，电动绗被机结构紧促，调整简朴，它合用于加工棉被，棉门帘，果品大棚，以及冷冻食物的外包装，保温被，大棚被。所缝的单线链式迹，具有线迹美观，线链牢固，富有弹性，拆线利便等长处。是棉被加工和外包装加工的理想机具。

电脑绗缝机和绗缝机原理相同。都是以XY—Z型运动的系统。XY轴控制机头的运动，Z轴控制机头的绗缝。

（1）Z轴方向运动——绗缝针上下的运动。

（2） X轴方向运动——绗缝机的机头左右运动。

（3）Y轴方向运动——绗缝机的机头前后运动。

产品介绍：

个体加工网套及专业加工被套等，电动绗被机结构紧促，调整简朴，它合用于加工棉被，棉门帘，果品大棚，以及冷冻食物的外包装，保温被，大棚被。所缝的单线链式迹，具有线迹美观，线链牢固，富有弹性，拆线利便等长处。是棉被加工和外包装加工的理想机具。

技术参数：

1、主轴转速50转/分

2、机针型号25*450工业机针

3、针线距离25-50毫米可调

4、外形新尺寸（长宽高）2600*1000*1500

5、机器总重250公斤

6、电机型号：二相 1.5千瓦  三相 1.1千瓦

产品型号：

| 规格 | 220v/kw | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| HF1800 | 1.5 | 3800 |
| HF2300 | 2.2 | 4600 |
| HF2600 | 3 | 15800 |

备注：上设备都是不含电机和运费的价格！质量保证：两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款。有意需求者欢迎随时与我联系：（24小时客服服务）

707558

不留被头，一人操作，简单易懂，是我公司开发研制的新型第三代产品，关键部件精心设计，两分钟可引一床被，线条笔直好看，针距均a匀大小可调，有九针、七针两种机型，长度不限，是取代传统跪趴式一针一线引被的高科技产品，所用动力为1.5kw两相电机，设计合理，安全可靠、整体美观大方。本机长2.6米*宽1.2米*高1.3米，价格低廉，回本快，是老百姓都能接受的价格，是弹棉花用户家庭致富的首选产品。

产品介绍：

个体加工网套及专业加工被套等，电动绗被机结构紧促，调整简朴，它合用于加工棉被，棉门帘，果品大棚，以及冷冻食物的外包装，保温被，大棚被。所缝的单线链式迹，具有线迹美观，线链牢固，富有弹性，拆线利便等长处。是棉被加工和外包装加工的理想机具。

电脑绗缝机和绗缝机原理相同。都是以XY—Z型运动的系统。XY轴控制机头的运动，Z轴控制机头的绗缝。

（1）Z轴方向运动——绗缝针上下的运动。

（2） X轴方向运动——绗缝机的机头左右运动。

（3）Y轴方向运动——绗缝机的机头前后运动。

产品介绍：

个体加工网套及专业加工被套等，电动绗被机结构紧促，调整简朴，它合用于加工棉被，棉门帘，果品大棚，以及冷冻食物的外包装，保温被，大棚被。所缝的单线链式迹，具有线迹美观，线链牢固，富有弹性，拆线利便等长处。是棉被加工和外包装加工的理想机具。

技术参数：

1、主轴转速50转/分

2、机针型号25*450工业机针

3、针线距离25-50毫米可调

4、外形新尺寸（长宽高）2600*1000*1500

5、机器总重250公斤

6、电机型号：二相 1.5千瓦  三相 1.1千瓦

产品型号：

| 规格 | 220v/kw | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| HF1800 | 1.5 | 3800 |
| HF2300 | 2.2 | 4600 |
| HF2600 | 3 | 15800 |

备注：上设备都是不含电机和运费的价格！质量保证：两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款。有意需求者欢迎随时与我联系：（24小时客服服务）

合的被子叫做棉被。制作他的机器被称为棉被机。

分类

家用棉被机

家用棉被是床上用品的一种，其面积足以覆盖人体，多为长方形，一般用作睡眠时保持温暖。被子通常由被套或者被单包着棉絮而成，这种棉被机被成为家用棉被机，又被称为“电脑绗缝机”

保温棉被机

保温棉被一般用于汽车保温、蔬菜保温、冷冻食品保温等。这种棉被的生产机器被成为保温棉被机，又被称为保温被绗缝机

大棚棉被机

大棚被是用于大棚保温的一种棉被。理想的保温被应具有传热系数小，保温性好，重量适中，易于卷放，防风性、防水性好，使用寿命长等优点。为了生产这种保温被，经过多年的努力终于，生产出了一种专业生产大棚棉被的绗缝机，又被称为大棚棉被机。

产品介绍：

个体加工网套及专业加工被套等，电动绗被机结构紧促，调整简朴，它合用于加工棉被，棉门帘，果品大棚，以及冷冻食物的外包装，保温被，大棚被。所缝的单线链式迹，具有线迹美观，线链牢固，富有弹性，拆线利便等长处。是棉被加工和外包装加工的理想机具。

新一代全自动套被机，不留被头，一人操作，简单易懂，是我公司开发研制的新型第三代产品，关键部件精心设计，两分钟可引一床被，线条笔直好看，针距均匀大小可调，有5针到14针十种机型，长度不限，是取代传统跪趴式一针一线引被的高科技产品，所用动力为1.5kw两相电机，设计合理，安全可靠、整体美观大方。本机长2.6米*宽1.2米*高1.3米， 台时产量：30床被套/小时 适用范围：个体加工网套及专业加工被套等 价格低廉，回本快，是老百姓都能接受的价格，是弹棉花用户家庭致富的首选产品。

我厂以质量、诚信宗旨,以创新科技为动力,经过多年不懈努力,研制出的一次成型可调式（幅宽）弹花机,新一代全自动引被机（绗/缝被子机）深受社会各界客户的信赖和欢迎. 产品适合于城乡将新花、旧套、旧毛衣线一次加工成型为7尺长、4.5尺至7尺宽的被套被胎。是人民大众发家致富的好帮手，实实在在的致富项目

该机由上机针大梁，下钩针轴系统，铁罗拉，减速半轴，立轴等主要部分组成。工作原理是由上针向下送线，下针钩线，循环工作不用底线系链结构进行缝制。 该机适用范围：个体加工网套及专业加工被套等，电动绗被机结构紧促，调整简单，它适用于加工棉被，棉门帘，果品大棚，以及冷冻食品的外包装，所缝的单线链式迹，具有线迹美观，线链牢固，富有弹性，拆线方便等优点。是棉被加工和外包装加工的理想机具。 

技术参数：

1、主轴转速50转/分

2、机针型号25*450工业机针

3、针线距离25-50毫米可调

4、外形新尺寸（长宽高）2600*1000*1500

5、机器总重250公斤

| 规格 | 220v/kw | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| HF2300 | 1.5 | 3800 |
| HF2600 | 2.2 | 4500 |
| HF3000 | 3 | 4800 |
| HF3200 | 3 | 9800 |
| 曲阜汇富牌，最好的生产引被机厂家，最先进的一代全自动套被机，不留被头，一人操作，简单易懂，是我公司开发研制的新型第三代产品，关键部件精心设计，两分钟可引一床被，线条笔直好看，针距均匀大小可调，有九针、七针两种机型，长度不限，是取代传统跪趴式一针一线引被的高科技产品，所用动力为1.5kw两相电机，设计合理，安全可靠、整体美观大方。本机长2.6米*宽1.2米*高1.3米，价格低廉，回本快，是老百姓都能接受的价格，是弹棉花用户家庭致富的首选产品。 、电脑绗缝机的安装与开机前的准备 1、机器安装地点要求地面结实、平整、室内通风透光，附近无腐蚀性介质和气体侵蚀，无明火及火种隐患的场所。 2、主机安装时，根据车间生产工艺确定主机架安装位置后，连接安装固定好四根底架轨道，要求四边平行并成直角。把带有滑轮的大梁主机和拖架放到轨道上，连接好四根链条并固定好夹链条的螺丝，推动大梁和拖架使X、Y方向轨道轻便灵活。 3、主机安装就绪后，把电脑柜放在主机旁，根据线标连接线路（见附录外围设备线路图）。 4、绗缝机头要进行清理、调整、加油后才能开机。 5、要求有漏电保护器，并适用于电脑绗缝机所需要的电压及功率，要有可靠的接地，且变频器与主机接地分开。 五、电脑绗缝机的操作步骤 1、开通电源，开显示器，开电脑，出现厂名后按确定键（即回车键Enter）后出现操作系统。 2、根据花样本上花形的编号选择花形按F1，进入花样装入功能，用键←、↑、→、↓进行选择，确定按“Enter”，查看110号以后的花形按←↑→↓四个移动键右上角的Pageup、Pagedown键上下翻页。 按F1键后，再按ESC键退出花样装入功能。 3、根据被子大小缩放花形按F2，进入花形缩放的功能，先缩放X，即宽度，用↑数据加1、↓数据减1，→数据加10，←数据减10，确定所需数据，按回车键“Enter”确定，随即出现Y，即长度，缩放用同样的方法，按回车键“Enter”系统重新生成花形，ESC键退出，花形缩放范围50cm-250cm，花形尺寸最少比夹被子的框子小35厘米（公分）。 4、调节针距按F9，调节范围2-12 mm，↑针距加0.5，↓针距减0.5，回车键“Enter”确定针距。 5、把夹好的被子放到设备托架上，把机器缝纫机头推到实际起针点，即缝纫机针距右外边框17cm再加电脑上所显示的左界为起针点，距上外边框17cm，并穿好线。 6、开电机电源，按电脑柜上的绿按钮，开通电源后，框架已锁住不能随意推动。 7、缝制按F4，缝制过程中可接受以下命令： F10，暂停，↑加速，↓减速，出现断线后按F10暂停，按←键空走倒车，→键空走前进，倒车至断线处，按任意键暂停，穿好线后按F4继续缝制。 在穿不到线的情况下，倒车至断线点，停止后可按F7键，缝纫机自动靠近边框，穿好线，按F4自动回位继续缝制。 8、缝制结束后自动返回到起针点。 9、工作结束后，关电机电源，按电脑柜上的红按钮。 10、关电脑，关显示器。 注：F5测试，该功能主要用于系统安装测试，可执行以下命令：F9启动机头，用↑↓键进行加速减速，ESC返回，←框架左移、→框架右移、↑框架上移、↓框架下移，ESC退出。 请用户必须按照以上操作顺序工作。 七、电脑绗缝机的基本保养与维修 （一）电脑部分的工作环境 合理的工作环境包括物理环境和电气环境两方面。前者指环境温度、湿度、烟尘污染及振动、撞击；后者指静电、电源线噪声、射频干扰。如果忽视了环境因素，将可能导致系统工作失常。 1、环境温度和湿度 电脑对温度和湿度的要求并不高，只要使用者觉得舒适的环境，电脑都能适应。 温度——0℃~50℃，相对湿度——30%~70% 温度太低，可能有些部件工作不正常，这不是电脑故障； 温度太高，电脑散热有困难，元件会由于过热而出现误动作； 相对湿度因地理位置不同而不同，过于干燥的空气可能会导致静电积累，损坏集成 电路，对人和机器均不利。过于潮湿的空气，将使电脑内部的芯片引起氧化锈蚀，造成接触器不良或短路现象。 2、通风 电脑对通风有一定要求，电脑放置的地方最好通风良好，顺利于散热。 3、防尘 机房环境是保证机器正常工作的主要因素，要有一定的防尘设备，如吸尘器、拖鞋、盖机罩等。 键盘、软驱等设备都要求环境干净，灰尘少。键盘使用完后，可用塑料罩子盖住。软驱可定期用清洗盘清洗，也可打开软盘驱动器直接清洗（效果更好），但不要碰坏磁头。显示器上有灰尘，可以用软布除掉，切记不要在电脑工作时用湿布除尘。此外，也可打开机箱外壳用毛刷和吸尘器清除内部尘埃，电脑不工作时，用机罩布将主机和显示器罩住。（注意：打开机箱须有电脑系统师或会操作使用的人员）。 4、电源线噪声、射频干扰 当电网内接有其它较重负载，如电机时，将会造成电源供电电压的波动或尖峰—浪涌电压，过高的尖峰电压会损害计算机，因此要注意与计算机相连的电网内不要有过重的负载，电脑主机一定要接地良好。（如果电压不稳，须用户自行购买3KW稳压电源使用）。 射频干扰有时甚至手机发射的电磁波也会对系统造成干扰，或使系统死锁，改变计算机放置方向可能会使问题得以解决，解决的最好办法一定要使用良好的屏蔽接地。 5、不要频繁开关机 开关瞬间产生的电流比稳定工作时大得多，频繁开关会导致局部升温过快或系统过载，因而减少寿命，若需要长期离开机器时，为了降低功耗及保护屏幕，应调小显示器对比度及亮度。 6、当软盘驱动器工作（指示灯亮时切记不要突然关闭电源，保存重要文件或数据的软盘片，如随机系统软盘、备份盘要贴上写保护签，以防病毒感染和删除该覆盖软盘片中文凭，写保护盘也可能防止误格式化盘片，严禁随意弯折、挤压软盘片，也不要用手触摸软盘片暴露部分。） 所有软盘一定要贴上标签，写明该盘所保存文件的文件名，应当先写好标签，再粘贴到软盘上。软盘片使用后，应当将其放回保护纸套，再放入盘盒文件，以防止灰尘进入软盘片。（更不要让小孩或不懂的人摸、玩等）。 注意防止病毒感染。 机械部分、机头部分要定期加油，发现紧固螺丝松动要及时加固，以利于上下主轴同步。 |