东莞市政府采购

招

标

文

件

项目编号：东采公〔2015〕1090号

项目名称：东莞市轨道交通有限公司运营分公司工器具采购项目

国义招标股份有限公司编制

发布日期：2015年10月23日

温馨提示

- 投标截止时间一到，政府采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件中所注明账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非招标文件的组成部分，如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分     投标邀请函

第二部分     用户需求书

第三部分     投标须知

第四部分     评标方法

第五部分     合同书格式

第六部分     投标文件格式

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

国义招标股份有限公司受东莞市轨道交通有限公司（以下简称“采购人”）的委托，对东莞市轨道交通有限公司运营分公司工器具采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：东采公〔2015〕1090号

二、采购项目名称：东莞市轨道交通有限公司运营分公司工器具采购项目

三、资金来源及预算：财政资金，预算：￥518,358.34元

四、合格的投标人：

1）投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。

2) 两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。

3）投标人（含其授权的下属单位、分支机构）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）。

4）本项目不接受联合体投标。

五、符合资格的供应商应当在2015年10月23日9时30分起至2015年11月6日16时30分止（法定节假日除外）到国义招标股份有限公司东莞分公司购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币,请自备零钱），售后不退。

购买招标文件联系人：方忠颖、曾爱华；

电话：0769-26989777；

地点： 国义招标股份有限公司东莞分公司；

地址：东莞市南城区第一国际百安中心A座1907。

(注)：供应商在购买采购文件时须提供如下证明材料：（1）《营业执照》或《事业单位法人证书》原件及复印件（加盖公章）；（2）税务登记证（国、地税）原件及复印件（加盖公章）；（3）银行开户许可证原件及复印件（加盖公章）；（4）组织机构代码证原件及复印件（加盖公章）；（5）法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）；（6）法人授权函（加盖公章）（7）提供以上证件的原件扫描件（整合成一个PDF文档格式）。曾在本市参加政府采购活动的供应商，购买采购文件时只须提供以上证明材料的复印件及法人授权函（加盖公章）。

六、递交投标文件时间、地址及事宜：

投标截止时间：2015年11月12日10时30分00秒(注10时00分00秒开始受理投标文件)；

投标文件送达地址：东莞市体育路2号鸿禧中心三楼东莞市政府采购招投标服务大厅开标 四 室

递交投标文件事宜：所有投标人都必须提交一份金额为大写人民币柒仟零伍拾陆元整（即￥7,056.00元）的投标保证金。

注明：1.投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商缴纳的投标保证金无效。

2.提交保证金时应符合下列规定：

（1）采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前一天必须付至国义招标股份有限公司东莞分公司账户上 。

收款单位名称：国义招标股份有限公司东莞分公司

收款单位开户行：招商银行股份有限公司东莞分行营业部

收款单位账号：769904276810801

联系人: 曾爱华

（各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明项目编号）

投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标文件。

（2）采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（我市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③投标担保金额不得少于本项目的投标保证金。

政府采购投标担保函》必须在开标前一天(办公时间内)提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

七、开标时间、地点及事宜：

开标时间：2015年11月12日10时30分00秒；

开标地点：东莞市体育路2号鸿禧中心三楼东莞市政府采购招投标服务大厅开标 四室

开标事宜：届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

八、采购代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次招标采购活动所发生的任何成本或费用  。

九、招标文件公示/下载：http://dggp.dg.gov.cn/

代理机构联系人：许基彬、方忠颖、陈光

电话：0769-26989777\020-87768198-188

传真：0769-23329777

联系地址：东莞市南城区第一国际百安中心A座1907/广州市东风东路726号18楼

邮编：523000/510080

国义招标股份有限公司

2015年10月23日

第二部分

用 户 需 求 书

## 用户需求书

一、总   则

1.本次招标的项目及范围为：2015年运营分公司工器具项目的供货、安装、验收、保修及相关服务等。

2. ★交货期：自合同签订之日起，所有货物分批交货（暂定2批），每批货物在收到招标人的书面通知后30个日历日内完成交付。

3．交货地点：运营分公司茶山车辆段物资总库。

4．★付款条件：有需要安装的货物需按要求先进行现场安装，安装完毕后再进行验收。货物可分批到货（暂定2批），分批付款，每批货物到货并验收合格后，招标方在收到由投标方提供的相关材料后（详见：支付及付款方式）十五个工作日内按该批货物的80%支付，办理结算后再付至结算价的95%，剩余合同结算价5％作为质保金在质保期期满后支付。

5.中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、培训、安装，验收及相关服务等。

6.除中标人在投标文件中明确以外，中标人不得再以任何方式转包或分包本项目。

7.本“用户需求书”并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本用户需求书和工业制造标准的优质的成熟产品，以满足使用可靠、技术先进、安装简单、维护方便的要求。招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，中标人须无条件满足招标人的合理要求。

二、相关技术要求

1.本需求书涉及到东莞轨道交通运营生产工器具采购清单，为运营各项生产活动提供所需的，满足不同等级要求的安全、环保、实用功能的生产工器具。

2.投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

3.所有工器具在交货检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求。

4.投标人在投标文件中建议提供的产品必须给出具体的选型说明，所选产品必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标书中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中建议的指标。

5. 投标人提供的产品要满足国家及东莞市相关技术法规（如：属于国家强制送检的计量仪表或计量工具须按要求经法规规定的相关部门检定合格并出具合格证书;属于国家强制性3C认证产品的，须有3C认证标志等）。

6.投标人如作偏离投标，应在投标文件技术规格偏离表中加以详细描述。

7.除非在技术规格中另作规定，所采用度量单位均用国际单位制(SI)。

8.在技术规格中所述的相同规格的产品和零部件必须是可互换的。

9.所有的投标产品应备有有效的检验报告和合格证。

三、项目管理及进度安排

1.为了使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人需提供详细的项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

2.投标人应详细列出项目实施方案计划。

四、包装、装卸、运输、保管及保险

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和东莞地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

4.标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.货物在现场的保管由中标人负责，直至验收完毕。

6.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

五、验收方式和标准

1.验收方式

（1）中标人负责将货物运到招标人指定的交货地点，由双方负责验收，验收方式按双方约定的方式进行；国家有规范要求使用前强制送检的，经中标人送检后的工器具，招标人有权在验收时送国家认可的检测机构进行复检，如检测结果不合格，中标人除承担正常的退换货费用外，还应承担相应的检测费用。

（2）当满足以下条件时，招标人向中标人签发货物验收报告：

A.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

B.货物符合招标文件技术规格的要求，性能满足要求。

C.货物具备产品合格证。

D.对于进口产品，中标人必须提供相应的进口报关单和商检证明。

（3）中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。

2.安装、验收标准

（1）货物的包装由中标人负责，货物全新，不得有任何损伤，并按有关规定验收产品。

（2）如有需要安装的货物，中标人必须派技术人员到现场安装调试，并检查安装质量。

（3）中标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等，并在交货时必须随装箱。

（4）若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，招标人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人承担。

3.其它补充

（1）招标人有要求时，中标人应提供产品的图片、技术参数、直至实物，以便招标人确定产品确实是招标人所需。

（2）中标人需提供定制产品的设计图片或者实物供招标人确认。

（4）招标人将以书面形式通知中标人每次交货的时间、品种和数量，中标人交货时提供详细的送货清单，货物名称要与合同清单一致。

（5）中标人对进口产品应提供中文说明书，中标人对进口货物未能提供中文说明书的，应提供自行翻译的操作说明书和维修保养说明书，保证提供相关培训。

六、质量保证及售后服务

★1.提供所有产品为期两年的免费技术指导和质量保修；保修期自招标人与中标人双方在验收单上签字之日起计算。

2.在质保期内，如遇与所供产品有关的问题，中标人接到招标人通知后，24小时内完成修复工作。

3.质保期满以后，中标人应按同类产品的优惠价格提供保修服务。

七、项目具体内容及技术要求

| 2015年运营分公司工器具采购项目需求表 |
| --- |
| 招标序号 | 原序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  |  | （技术参数） |  |  |  |
|  |  |  | 1.尺规类 |  |  |  |
| 1 | 51 | 方尺 | 材质：铝合金/精度：1mm/重量：＜2kg/尺寸：1700mm/直线度0.60 | 把 | 3 |  |
| 2 | 52 | 钢卷尺 | 规格：1m；可自动回卷和锁定，亚光塑料涂层尺带，附加的快速制动键，测量长度1m，带宽13㎜ | 把 | 7 |  |
| 3 | 54 | 钢卷尺 | 3.5m，尺带采用50＃钢材，带宽19MM,表面喷涂白色亮光漆，强力弹簧使尺带伸缩自如,产品质量符合国家1级，尺壳采用高强度ABS塑料,卷尺尺钩有自动归零设置，以确保无论测量内部或外部均从零开始 | 把 | 4 |  |
| 4 | 56 | 钢直尺 | 30CM,EG-等级II，不锈弹簧钢材质，上/下边、1/1毫米刻度线，不反光镀铬，重量0.247㎏ | 把 | 7 |  |
| 5 | 19 | 钢卷尺 | 5m,尺带采用50＃钢材，带宽19MM,表面喷涂白色亮光漆，强力弹簧使尺带伸缩自如,产品质量符合国家1级，尺壳采用高强度ABS塑料,卷尺尺钩有自动归零设置，以确保无论测量内部或外部均从零开始。 | 把 | 77 |  |
| 6 | 36 | 皮卷尺 | 50m，公制刻度，以mm为单位，每10mm标记数字,尺宽约13.5mm，重量不超过1KG，尺带采用高级抗拉玻璃纤维，印刷清晰易读，耐磨损。尺壳采用高强度ABS塑料。 | 把 | 7 |  |
| 7 | 55 | 钢直尺 | 15CM,EG-等级II，不锈弹簧钢材质，上/下边、1/1毫米刻度线，不反光镀鉻 | 把 | 21 |  |
|  |  |  | 2.钳类 |  |  |  |
| 8 | 13 | 扁嘴钳 | 130mm无牙；形状：扁嘴；规格：130mm；铬钒合金钢材质；柄部带套 | 把 | 3 |  |
| 9 | 15 | 扁嘴钳 | 125mm；形状：扁嘴；规格：125mm；铬钒合金钢材质；柄部带套 | 把 | 21 |  |
| 10 | 19 | 剥线钳 | 自动剥线钳/单线用，刀片: SC41，刀片硬度: HV450~800 ，刀口镀镍/经高频沾火处理，不变形、不伤线,剥线范围0.5／1.2／1.6／2.0mm,配有长度定位器，方便重复作业。 | 把 | 1 |  |
| 11 | 31 | 电话接头压线钳 | 6P/8P双孔设计,操作功能：RJ-45，RJ-11（8P，6P） | 把 | 2 |  |
| 12 | 54 | 钢丝钳 | 7"，省力型,长度不大于195mm，最大剪切能力：中硬钢丝¢2.5，硬线¢1.8。钳体以CR-V合金钢锻造。要求符合ANSI B107.20M及DIN5244标准。 | 把 | 1 |  |
| 13 | 73 | 剪线钳 | 125mm；长度125mm；材质：工具钢 | 把 | 2 |  |
| 14 | 81 | 卡簧钳(轴用卡簧钳） | 长140mm/￠3-10mm/ | 把 | 1 |  |
| 15 | 95 | 欧式端子压著钳 | 200mm；A系列同轴端子压接钳，材质:铬钒合金钢，高精度端子压接钳，适度压紧端子而不损坏端子，压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计，不变形弯曲，TRP手柄使用舒适。压接范围：1.72、2.6、5.4、6.5、8.1毫米，总长度：约200mm。 | 把 | 3 |  |
| 16 | 100 | 强力压著电脑钳 | 规格：9-1/2英寸（mm）/高精密端子压着孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子。/高碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维塑料手柄。/压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计。 | 把 | 3 |  |
| 17 | 129 | 网络接口压制钳 | 规格9"，长度约230MM，特点：高精密接头压着孔，确保接头与电线可靠压接。棘轮式压著方式，使用方便省力。整体钢板制作，坚固不变形。压接范围包括电话接头和网络接头，涵盖4P、6P和8P。兼有剥线和断线功能。压接范围：4P4C、4P2C、6P6C、6P4C、6P2C、8P8C、8P6C、8P4C、8P2C。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 1 |  |
| 18 | 134 | 斜口钳 | 6" ,约184mm 耐压1000V 最大剪切能力mm:中硬线φ2.0,钳体为60CR-V铬钒钢材质,本体硬度HRC40-50；刃口硬度HRC55-65,通过VDE认证；符合ANSI及ASME B107.11M标准。长度尺寸允许偏差±6% | 把 | 21 |  |
| 19 | 135 | 斜嘴钳 | 150mm；钳体以Cr-Ni合金钢锻造,手柄双色沾塑，防滑,最大剪切能力(硬线)直径不小于1.2mm,适用于精细工作。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 35 |  |
| 20 | 145 | 液压钳 | 压接范围(mm2)：10-120mm2；最大压力(T)：8T；最大行程(mm)：12mm；重量(Kg)：4kgs；模具配置(mm2)：10、16、35、50、70、95、120mm2,；压接形式：六角。 | 把 | 2 |  |
| 21 | 158 | 鹰嘴万用剥线钳剥线 | 直径0.2mm-6mm；单股电线或排线 | 把 | 1 |  |
| 22 | 14 | 钢丝钳 | 规格:8"，绝缘耐压1000V，总长度约205mm,剪切能力( 直径）：中硬钢丝2mm， 钳体以60Cr-V铬钒合金钢锻造,本体硬度达到HRC40-50之间,刃口硬度要求达到HRC55-66.,符合ANSI107.13M及DIN5238标准。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 41 |  |
| 23 | 2 | 绝缘耐压钢丝钳 | 长约182mm，7".带绝缘1000VAC | 把 | 119 |  |
| 24 | 28 | 剪线钳 | 长度125mm；材质：工具钢 | 把 | 4 |  |
| 25 | 29 | 绝缘耐压钢丝钳 | 长约182MM，7".带绝缘1000VAC,剪切能力(mm) 直径：铜线3.5,铁线2.8,60CR-V铬钒钢材质。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 8 |  |
| 26 | 54 | 压线钳 | 总长度200mm，808-376C，8位,；用于0.08-10.0mm绝缘过线管和裸过线管四方型压线 | 把 | 4 |  |
| 27 | 12 | 绝缘尖嘴钳 | 6", 尖嘴钳长度：160mm-165mm,绝缘耐压1000V,剪切能力 直径(中硬铁丝)1.6mm,钳体以60Cr-V铬钒合金钢锻造,本体硬度达到HRC40-50之间,刃口硬度要求达到HRC55-66.符合IEC/EN60900-2004标准.按VDE认证程序，通过10000V绝缘耐压测试。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 24 |  |
|  |  |  | 3.扳手套筒类 |  |  |  |
| 28 | 11 | 薄壁公制全抛 光棘轮两用扳手 | 壁厚小于5mm,24mm | 把 | 3 |  |
| 29 | 12 | 薄壁公制全抛 光棘轮两用扳手 | 壁厚小于5mm,30mm | 把 | 3 |  |
| 30 | 30 | 电工绝缘活络板手/总长度约260mm | 耐压1000V,10",总长度约260mm,重量约655kg,头部角度15度,拇指控轮逆时针旋转,表面抛光,绝缘手柄,符合ISO 6787,DIN 3117,NF ISO 6787,ASME B 107.8M 标准。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 6 |  |
| 31 | 41 | 丁字套筒 | 丁字套筒8mm.10mm | 把 | 8 |  |
| 32 | 62 | 活动扳手 | 4" ,长度约100MM,最大开口13MM,钳口上镭射毫米刻度,整体采用Cr-v钢锻造，扳手整体镀铬,整体淬火不易弯曲变形,活动扳口和扳体配合精密，间隙小且不容易松动打滑。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 3 |  |
| 33 | 63 | 活动扳手 | 10" ,长度约250MM,最大开口30MM,钳口上镭射毫米刻度,整体采用Cr-v钢锻造，扳手整体镀铬,整体淬火不易弯曲变形,活动扳口和扳体配合精密，间隙小且不容易松动打滑。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 3 |  |
| 34 | 64 | 活动扳手 | 100mm、150mm、200mm、300mm、375m；钳口上镭射毫米刻度,整体采用Cr-v钢锻造，扳手整体镀铬,整体淬火不易弯曲变形,活动扳口和扳体配合精密，间隙小且不容易松动打滑。长度尺寸允许偏差±3%。 | 套 | 1 |  |
| 35 | 65 | 活动扳手 | 表面磷化发黑处理,开口光滑表面,18" ,长度约375MM,15度角,最大开口55MM,钳口上镭射钳口上镭射毫米刻度,整体采用Cr-v钢锻造，扳手整体镀铬,整体淬火不易弯曲变形,活动扳口和扳体配合精密，间隙小且不容易松动打滑。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 10 |  |
| 36 | 66 | 活动扳手 | 表面磷化发黑处理,开口光滑表面,18" ,长度约200MM,15度角,最大开口55MM,钳口上镭射钳口上镭射毫米刻度,整体采用Cr-v钢锻造，扳手整体镀铬,整体淬火不易弯曲变形,活动扳口和扳体配合精密，间隙小且不容易松动打滑。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 4 |  |
| 37 | 67 | 活口扳手 | 150MM | 把 | 1 |  |
| 38 | 68 | 活口扳手 | 250MM | 把 | 1 |  |
| 39 | 82 | 可换头扭力扳手 | 扭力范围5-25Nm，接口尺寸9*12，最小刻度0.10Nm，扳手长度254mm，扳手重量0.41kg，组套长度352mm，组套重量0.9kg | 把 | 10 |  |
| 40 | 84 | 力矩扳手 | 3-25N.m，刻度盘的1刻度0.5N.m，全长245mm,方头尺寸 9.5mm，精度：±4%，大表盘，可设定最大扭力值。 | 把 | 4 |  |
| 41 | 91 | 内六角扳手 | （1.5，2.0，2.5，3，4，5，6，8，10MM）9件套,整体铬钒合金锻造，表面处理镀Cr。 | 套 | 2 |  |
| 42 | 34 | 内六角扳手 | 10件制，公制1.5MM.2MM.2.5MM.3MM.4MM.5MM.6MM.8MM.10MM.12MM. | 套 | 5 |  |
| 43 | 93 | 内六角扳手/9件公制内六角扳手 | 1.5，2.0，2.5，3.0，4.0，5，6，8，10MM；短柄,硅合金材质,扳手断面为切断而非剪断,表面平整无毛剌,带包装盒或包装袋。 | 套 | 1 |  |
| 44 | 94 | 内六角套筒 | "内六角套筒组（4，5，6，7，8，10）mm | 套 | 8 |  |
| 45 | 96 | 皮带扳手 | 表面处理：镀铬 材质：铬钒钢 重量：369（g）kg 规格：275MM | 把 | 1 |  |
| 46 | 141 | 羊角扳手 | 横杆两侧附带带套管的握杆，套筒口为六角形/长90cm/内径32mm | 把 | 4 |  |
| 47 | 142 | 羊角扳手 | 横杆两侧附带带套管的握杆，套筒口为六角形/长90cm/内径36mm | 把 | 4 |  |
| 48 | 143 | 羊角扳手 | 横杆两侧附带带套管的握杆，套筒口为六角形/长90cm/内径46mm | 把 | 4 |  |
| 49 | 1 | 1/2"长六角套筒 | 18mm | 个 | 12 |  |
| 50 | 2 | 1/2"长六角套筒 | 16mm | 个 | 12 |  |
| 51 | 19 | 管子扳手 | 规格：450MM;材质：高碳钢 | 把 | 4 |  |
| 52 | 20 | 管子钳 | 重型管子钳，总长约900mm,净重9kg左右,36";钳头经CR-Mo钢锻造而成;持有上下咬合钳牙设计,保证强劲的夹持效果.坚固铸铁结构与I形握柄，全浮式上颚钩钳及调整螺帽，上下颚钳口可更换。长度尺寸允许偏差±3%，产品重量允许偏差±3%。 | 把 | 6 |  |
| 53 | 21 | 管子钳 | 规格：18"；Cr-Mo钢锻造的钳牙经过热处理，硬度为HRC58-60；互咬合的钳牙可提供强劲的夹紧效果； 配有滚花大螺母便于调节。 | 把 | 6 |  |
| 54 | 2 | 管子钳 | 世达70814;8"持有上下咬合钳牙设计,保证强劲的夹持效果.坚固铸铁结构与I形握柄，全浮式上颚钩钳及调整螺帽，上下颚钳口可更换。长度尺寸允许偏差±3%，产品重量允许偏差±3%。重型管子钳，总长约200mm,净重0.4kg左右;钳头经CR-Mo钢锻造而成; | 把 | 1 |  |
| 55 | 25 | 活动扳手 | 表面磷化发黑处理,开口光滑表面,18" ,长度约450MM,15度角,最大开口55MM,钳口上镭射钳口上镭射毫米刻度,整体采用Cr-v钢锻造，扳手整体镀铬,整体淬火不易弯曲变形,活动扳口和扳体配合精密，间隙小且不容易松动打滑。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 8 |  |
| 56 | 26 | 活动扳手套装 | 4" ,长度100MM,最大开口15MM,6" ,长度约150MM,最大开口20MM,8" ,长度约200MM,最大开口25MM,12" ,长度约300MM,最大开口35MM,24" ,长度约600MM,15度角,最大开口67MM（钳口上镭射钳口上镭射毫米刻度,整体采用Cr-v钢锻造，扳手整体镀铬,整体淬火不易弯曲变形,活动扳口和扳体配合精密，间隙小且不容易松动打滑。长度尺寸允许偏差±3%） | 套 | 6 |  |
| 57 | 27 | 棘轮梅花扳手 | 8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19mm/6件套 | 套 | 6 |  |
| 58 | 37 | 三叉Y型扳手 | 青铜合金，Y型三向，加长型，套筒8-10-12mm | 把 | 8 |  |
| 59 | 47 | 套筒扳手/32件套 | 32件套12.5mm系列公制组套 94-693 21件12.5MM6角公制套筒：8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32、34MM/5件12.5MM系列12角公制套筒：10、12、14、17、19MM/1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手/2件12.5MM系列转向接杆：5",10"/1件12.5MM系列T型滑杆/1件12.5MM系列弓形杆1件12.5MM系列万向接头 | 套 | 12 |  |
| 60 | 52 | 系列英制套筒 | 12件12.5MM英制套筒组件 | 套 | 4 |  |
| 61 | 33 | 活动扳手 | 6" ,长度约150MM,最大开口20MM,钳口上镭射毫米刻度,整体采用Cr-v钢锻造，扳手整体镀铬,整体淬火不易弯曲变形,活动扳口和扳体配合精密，间隙小且不容易松动打滑。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 1 |  |
| 62 | 34 | 活动扳手 | 10" ,长度约250MM,最大开口30MM,钳口上镭射毫米刻度,整体采用Cr-v钢锻造，扳手整体镀铬,整体淬火不易弯曲变形,活动扳口和扳体配合精密，间隙小且不容易松动打滑。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 1 |  |
| 63 | 35 | 双头扳手组 | 双开扳手套装工具，规格为6-32mm，共13件套，材质采用铬钒钢。 | 套 | 2 |  |
| 64 | 4 | 扭力扳手 | 专业级可调式扭力扳手,扭力范围40 -200NM,驱动头1/2",总长度约560MM,单向扳手,达到预设值时会发出声音信号,自动归位,符合ISO6789,DIN EN ISO 6789,NF EN ISO 6789标准,工具包形式包装。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 1 |  |
|  |  |  | 4.螺丝刀类 |  |  |  |
| 65 | 42 | 短十字螺丝批 | #0*60MM，总长度45MM | 把 | 1 |  |
| 66 | 43 | 短一字螺丝批 | 5*75/总长度175mm,/6*100/总长度215mm,/3*75/总长度158mm | 套 | 1 |  |
| 67 | 101 | 十字螺钉旋具 | 3×75mm | 把 | 1 |  |
| 68 | 102 | 十字螺钉旋具 | 5×100mm | 把 | 3 |  |
| 69 | 103 | 十字螺钉旋具 | 5×200mm | 把 | 1 |  |
| 70 | 104 | 十字螺钉旋具 | 6×250mm | 把 | 10 |  |
| 71 | 105 | 十字螺钉旋具 | 穿心8x250mm | 把 | 10 |  |
| 72 | 106 | 十字螺钉旋具 | 1X200mm | 把 | 2 |  |
| 73 | 107 | 十字螺钉旋具 | 75×Φ2.0 | 把 | 2 |  |
| 74 | 108 | 十字螺钉旋具 | 150×Φ4 | 把 | 2 |  |
| 75 | 109 | 十字螺丝批 | 6，5，3.2*150mm、6*35mm、2*45mm | 套 | 5 |  |
| 76 | 110 | 十字形螺丝批 | 1X200mm | 把 | 1 |  |
| 77 | 111 | 十字形螺丝批 | 2X150mm | 把 | 1 |  |
| 78 | 112 | 十字型螺丝批 | #2*100/总长度215mm,/#0*75/总长度158mm,/#1*75/总长度175mm | 套 | 57 |  |
| 79 | 146 | 一字螺钉旋具 | 3.2×75mm | 把 | 10 |  |
| 80 | 147 | 一字螺钉旋具 | 5×150mm | 把 | 9 |  |
| 81 | 148 | 一字螺钉旋具 | 3×100mm | 把 | 1 |  |
| 82 | 149 | 一字螺丝 | 6*150mm | 把 | 1 |  |
| 83 | 150 | 一字螺丝 | 3.2*75mm | 把 | 1 |  |
| 84 | 151 | 一字螺丝 | 2*40mm | 把 | 1 |  |
| 85 | 152 | 一字螺丝刀 | 6件套3"-12" | 套 | 4 |  |
| 86 | 153 | 一字螺丝刀 | 10*300mm | 把 | 7 |  |
| 87 | 154 | 一字螺丝刀 | 8*200mm | 把 | 9 |  |
| 88 | 155 | 一字螺丝刀 | 5*75mm | 把 | 7 |  |
| 89 | 156 | 一字螺丝刀 | 规格3.2×75mm，长度150mm,材质高级铬钒钼钢,手柄类型：胶柄,刀口硬度可达HRC56-58。 | 把 | 7 |  |
| 90 | 157 | 一字型螺丝批 | 5*75/总长度175mm,/6*100/总长度215mm,/3*75/总长度158mm | 套 | 28 |  |
| 91 | 3 | 32件螺丝刀套件 | 高品质合金制造,防锈处理,带存储工具夹,共4个工具夹,每个夹子含8个刀头,长度均为30MM,适用于电动工具.其中有槽起子3-9MM。 | 套 | 8 |  |
| 92 | 30 | 绝缘十字螺丝批 | 100mm*3mm*0.5mm，耐压1000V | 把 | 64 |  |
| 93 | 31 | 绝缘一字螺丝批 | 刀口宽8MM,工作长度150MM，耐压1000V | 把 | 64 |  |
| 94 | 33 | 梅花螺丝刀 | 型号为T6、T8、T10、T23 | 套 | 4 |  |
| 95 | 40 | 十字螺丝刀 | 6"，耐压1000V,绝缘手柄，1000V绝缘护套圆柱刀杆，刀杆绝缘护套与绝缘手柄为一整体，可用于交流1000V或直流1500V带电作业。 | 把 | 21 |  |
| 96 | 41 | 十字螺丝刀 | 8"，耐压1000V,绝缘手柄，1000V绝缘护套圆柱刀杆，刀杆绝缘护套与绝缘手柄为一整体，可用于交流1000V或直流1500V带电作业。 | 把 | 21 |  |
| 97 | 42 | 十字螺丝刀 | 2*150mm，耐压1000V,绝缘手柄，1000V绝缘护套圆柱刀杆，刀杆绝缘护套与绝缘手柄为一整体，可用于交流1000V或直流1500V带电作业。 | 把 | 21 |  |
| 98 | 43 | 十字螺丝刀 | 2*250mm，耐压1000V,绝缘手柄，1000V绝缘护套圆柱刀杆，刀杆绝缘护套与绝缘手柄为一整体，可用于交流1000V或直流1500V带电作业。 | 把 | 21 |  |
| 99 | 44 | 十字螺丝刀 | 带磁性PH2*150mm，耐压1000V,绝缘手柄，1000V绝缘护套圆柱刀杆，刀杆绝缘护套与绝缘手柄为一整体，可用于交流1000V或直流1500V带电作业。 | 把 | 21 |  |
| 100 | 45 | 十字型强力螺丝刀 | 2*400mm，耐压1000V,绝缘手柄，1000V绝缘护套圆柱刀杆，刀杆绝缘护套与绝缘手柄为一整体，可用于交流1000V或直流1500V带电作业。 | 把 | 21 |  |
| 101 | 26 | 一字螺钉旋具 | 规格（mm）：150×Φ5；产品特点： 1、刀杆采用高级Cr-Mo合金钢制造，在真空条件下热处理而成，刀口硬度可达HRC56-58，强度高且韧性好 2、表面经80#细砂雾面喷砂处理后电镀而成，防锈耐腐蚀 | 个 | 1 |  |
| 102 | 27 | 一字螺钉旋具 | 规格（mm）：250×Φ6；产品特点： 1、刀杆采用高级Cr-Mo合金钢制造，在真空条件下热处理而成，刀口硬度可达HRC56-58，强度高且韧性好 2、表面经80#细砂雾面喷砂处理后电镀而成，防锈耐腐蚀 | 个 | 1 |  |
| 103 | 28 | 十字螺钉旋具 | 规格（mm）：200×Φ5产品特点：1、刀杆采用高级Cr-Mo合金钢制造，在真空条件下热处理而成，刀口硬度可达HRC56-58，强度高且韧性好 2、表面经80#细砂雾面喷砂处理后电镀而成，防锈耐腐蚀 | 个 | 1 |  |
| 104 | 32 | 一字、十字螺钉旋具组套 | 4件十字型螺丝批（#1*75MM，#2*38MM，#2*100MM，#2*150MM），4件一字型螺丝批（6*38MM，5*75MM，6*100MM，6*150MM）；材质：CR-V | 套 | 1 |  |
| 105 | 17 | 攻丝器 | 锚固螺栓攻丝用，M10×1.5/M12×1.75/M14×2.0/M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 | 个 | 6 |  |
| 106 | 130 | 微尖头镊子 | 6件套(含尖头镊子,特尖头长镊子,特尖头短镊子,宽头镊子,微尖头镊子,弯头镊子)，弯头镊子采用高级耐酸防磁的不锈钢制造,尖端精细,工作头部硬度适中 | 个 | 6 |  |
| 107 | 126 | 弯嘴镊子 | 150mm,不锈钢材质；形状：弯头；长度尺寸允许偏差±3%。 | 个 | 1 |  |
| 108 | 20 | 不锈钢防磁圆尖镊子 | 材质：不锈钢 总长：120mm | 个 | 1 |  |
| 109 | 83 | 宽头镊子 | 120mm；材质：高碳钢 ；头部类型：微尖头； 长度(mm)：115 ；重量(kg)：0.07 | 个 | 4 |  |
| 110 | 136 | 芯片起拨器 | 1、采用钳形结构，钳身与钳柄之比大于1，且在钳身的顶端有一对凹型钳口，能起拔6～40脚范围内的所有双列直插式集成电路；2、结构简单，操作简便，不损伤集成电路插脚；3.GJ-W1/张开角度可调。 | 把 | 4 |  |
| 111 | 70 | 集成电路起拔器 | 张开角度可调/适合绝大多数集成（可起拔PLCC的尺寸：20个脚至84个脚。 适用于任何广角的PLCC元件） | 把 | 2 |  |
| 112 | 71 | 集成起拔器 | DJ-2，14-22 | 把 | 6 |  |
| 113 | 79 | 花型螺钉旋具 | 采用S-2高级合金钢制造，表面砂丁镍处理，硬度可达HRC60士2/编号 规格（MM） L（MM）/59231 T-8 25/59232 T-10 25/59233 T-15 25/59234 T-20 25/59235 T-25 25/59236 T-27 25/59237 T-30 25/59238 T-40 25 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 5.锉刀剪刀等杂类工具 |  |  |  |
| 114 | 17 | 玻璃刀 | 6号、全长182MM、玻璃切割厚度3～10mm | 把 | 6 |  |
| 115 | 23 | 打线刀 | JHDLC147，适配于不同的插头、卡块、模块和配线架的操作；具有卡、切、剪、打多功能适配 | 把 | 3 |  |
| 116 | 24 | 打线刀 | JHDLC145，铁质，带塑料柄，网络用模块打线刀 | 把 | 3 |  |
| 117 | 25 | 打线刀 | JHDLC146，110语音模块打线刀，形状：扁嘴，柄部材质：ABS，材质：45#钢 | 把 | 3 |  |
| 118 | 26 | 灯泡更换工具 | OR-77 | 个 | 4 |  |
| 119 | 32 | 电缆剪 | 高级铬钼钢制造，刃口硬度不少于HRC58-60，切割锋利；棘轮手柄设计；有自锁功能，省力；可切割多股铜电缆、铜管材，切口平整；最大切割能力：不小于400MM2；切断范围：400mm2以下的硬铜绞线；长度；不小于360mm。 | 把 | 2 |  |
| 120 | 73 | 断线剪 | 24"，600mm，刀头为优质铬钒钢制造，刃口硬化不小于64HRC，长度24",钢管钳柄轻巧强韧,配有弹性钳柄护套。 | 把 | 2 |  |
| 121 | 7 | 电工刀 | 双刃木柄电工刀，采用特殊锰钢制作，韧性好，韧部强度达到58HRC，进口红木手柄/闭合长度100mm,直刀刃75~85mm。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 122 |  |
| 122 | 72 | 剪刀 | 刃口长度：56mm 总长度：144mm 重量：90g塑料手柄，长刀刃设计带电缆钳，硬化铰接螺钉设计。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 2 |  |
| 123 | 77 | 金刚什锦锉 | 型号5*180*70，规格为柄径5mm 总长180mm，头部形式：什锦。截面形状：扁锉。10支装 | 套 | 9 |  |
| 124 | 9 | 电缆割刀 | 电缆头制作专用，4-8mm，双面塑胶刀身，方便使用。有效防滑及放置于斜面。具有锁定刀片装置，安全易用。 | 把 | 6 |  |
| 125 | 12 | 钢锯 | 双金属柔性锯条，齿口为高速钢，齿身为优质弹簧钢，经电子束焊接而成，弹性优越，锯齿强劲，锐利，切割流畅，韧性佳,总长度400MM,锯条长300MM | 把 | 7 |  |
| 126 | 15 | 钢凿/平头凿3件套 | 平头凿；12*150mm,18*200mm,25*255mm 3支/套； | 把 | 5 |  |
| 127 | 46 | 塑管剪刀 | 切割管子直径:14-65mm（mm），适用范围:PPR/PVC/PE/PB等管材/刀片材质:65锰钢，材质:铝压铸 | 把 | 12 |  |
| 128 | 1 | 电工线槽剪 | 材质：4Cr13不锈钢锻造；规格：7''；刃口硬度≥58HRC | 把 | 2 |  |
| 129 | 6 | 翅梳 | （空调翅片专用），材质：PP/尼龙,适用范围：6.8、10、14、15/inch,规格：DUNNEX | 把 | 3 |  |
| 130 | 50 | 防静电刷子 | 防静电刷子175MM，材质:PP，刷柄表面电阻:10^6，刷毛表面电阻：10^6 | 把 | 16 |  |
| 131 | 新增 | BNC头压制钳 | BNC接头端子棘轮压接钳，型号:BK-775，材质：45#钢，制式：公制； | 把 | 2 |  |
| 132 | 新增 | BNC电缆线剥线刀 | 型号：SK-7312 ，传动部分的材料采用优质的工具钢、刀头和弹簧钢加工制成。塑料件采用进口阻燃ABS。 | 把 | 2 |  |
|  |  |  | 6.锤类 |  |  |  |
| 133 | 9 | 八角锤 | 0.8kg/钢轨检查锤,道岔专用/两头分别为2mm 4mm | 把 | 5 |  |
| 134 | 10 | 八角锤（铁锤） | 头重/12磅，材质：球墨铸铁/柄部材质：PVC | 把 | 2 |  |
| 135 | 87 | 木柄羊角锤 | 500G/锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成，表面又经特殊回火处理，强度高且耐冲击。锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，不易脱落。 | 把 | 1 |  |
| 136 | 89 | 木柄圆头锤 | 16OZ（0.45kg） | 把 | 13 |  |
| 137 | 90 | 木柄圆头锤 | 16OZ（0.68kg） | 把 | 12 |  |
|  |  |  | 7.管道、压力、扩充工具 |  |  |  |
|  |  |  | 8.焊具 |  |  |  |
|  |  |  | 9.拉铆枪钉枪油枪 |  |  |  |
| 138 | 3 | 机油壶 | 规格：150g，重量：0.4kg，工作耐压：5，挤出压力：5（psi）Pa | 个 | 6 |  |
| 139 | 24 | 黄油枪 | 400cc、14oz筒装油、塑柄,工作耐压4500PSI,最大耐压10000PSI,高强度耐压,铝合金压铸头,标准14OZ简装油,密封油罐,特有自锁装置,油嘴特殊设计增加钢球,确保工作中油不回流,带备件,含橡胶接管和注油嘴。 | 把 | 13 |  |
|  |  |  | 10.工具箱/包 |  |  |  |
| 140 | 116 | 手提工具箱 | 430×190×170mm，三层；17"，外形尺寸430*190*170MM左右，采用镀锌磷化钢扳,防锈能力强 ，侧板厚度1.2MM 采用加强型把手,舒适耐久。外形尺寸允许偏差±3%，厚度不允许有负偏差。 | 个 | 19 |  |
| 141 | 11 | 工具袋/帆布多层 | 材质：帆布，普通的电工袋/加大/绿色(400*140*340mm) | 个 | 38 |  |
| 142 | 118 | 手提式铁皮工具箱 | 17"，外形尺寸420*155*120MM左右，采用镀锌磷化钢扳,防锈能力强 ，侧板厚度1.2MM 采用加强型把手,舒适耐久。外形尺寸允许偏差±3%，厚度不允许有负偏差。 | 个 | 26 |  |
|  |  |  | 11.梯子类 |  |  |  |
| 143 | 7 | 工具梯 | 1、铝合金材质，4级，坚固耐用，高1.5米；2、全铝合金表面经过阳极氧化抛光处理,耐腐蚀性强,梯子的踏步双面设计防滑条纹，直用合用都起到了攀登防滑作用。3、梯子的两端设计有安全锁扣。4、安全载重:150kg以上。 | 把 | 5 |  |
| 144 | 80 | 绝缘梯 | 4m，直杆为玻璃纤维材质，踩杆为高强度铝合金材质，踩杆和直杆的连接采用特殊的翻铆技术，非标定制。 | 把 | 2 |  |
|  |  |  | 12.电钻、小型机具类 |  |  |  |
| 145 | 1 | 充电式螺丝刀电钻 | 单速充电式起子机,钻孔能力直径:钢材10毫米, 铝材12毫米, 木材15毫米, 最大螺钉直径：6mm,最大扭矩：20牛顿米,空载速率：0-600转/分钟 ,最大夹头直径：10毫米 ,电池：不低于7.2伏特/1.5安培x小时,配两块原装电池,重量不超过1.2公斤。 | 套 | 12 |  |
| 146 | 132 | 吸尘器 | 1500W：高清洁功率 1200 瓦马达，可产生最大 250 瓦吸力 马达： 最大输入功率：1200 瓦，IEC 输入功率：1200 瓦，最大吸力：250 瓦，气流：34 升/秒，真空：28 千帕，吸尘器规格：电动控制：不适用，噪音强度 Lc IEC：84 dB， 排气过滤网：微型滤网，两用吸尘嘴：各式地面，尘袋容量：2 升，尘袋类型：纸袋，尘量显示器：是，操作半径：8米，电线长度：5米，吸管：3 片式塑胶，接驳：锥形，手柄：无缝集成的顶部和正面，滚轮材料：塑料。输入功率、额定功率、转速允许偏差±3%。 | 台 | 1 |  |
| 147 | 131 | 吸尘器 | 550W风压：7.8 千帕/风量：2.7立方米/分钟/输入功率：550瓦/重量：1.7公斤左右。输入功率、额定功率、转速允许偏差±3%。 | 台 | 1 |  |
| 148 | 53 | 小型鼓风机 | 风量:1500-2500,转速:1450,电压:220/380V | 台 | 10 |  |
| 149 | 55 | 烟感测试烟枪 | 设备编号 9-39/参考型号 TSE-A100/工作电压 3VDC（电池）重量 5Lbs/长度 5.25-14.1 feet | 支 | 1 |  |
| 150 | 6 | 充电式手电钻 | 最大钻孔直径/钢材：12毫米 /木材：26毫米/空载速率：0-400/0-1400转/分钟/最大扭矩：30牛顿米 /最大夹头直径：10毫米/电池：14.4伏特/1.5安培x小时x2个 重量：1.6公斤 | 把 | 12 |  |
| 151 | 8 | 滚筒 | 重量：7.3KG，尺寸：260*130*120mm 最大承重：700kg，功能：工建用于分部更换钢轨及日常作业检修、抢修时垫在钢轨下方，移动钢轨使用。 | 个 | 10 |  |
| 152 | 16 | 工程宝 | 重量：1（kg）kg/测量精度：分辨率960×240/尺寸：175mm×99mm×48mm（mm）/用途：本测试仪器功能齐全，简单易用电源电压：5（V），LCD彩色屏幕，可同时支持RS232总线, RS422单工和RS485总线 | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 13.高压结缘类 |  |  |  |
| 153 | 5 | DC1500V接地线（6m，正线用） | 接地线:国标电解铜材质，多股裸铜软绞线，包履透明绝缘层，线径70mm²,线长6m,裸铜软绞线与接线端子电气及机械连接可靠。符合带电作业用便携式接地和接地短路装置DL/T879一2004标准。 接头:一端是接地卡子(带绝缘短操作手柄),接钢轨轨头用，卡子采用螺纹件与轨头进行拧紧固定。另一端是接线卡子，接直径16mm的刚性接地线夹或截面积120MM2接触线用，卡子采用螺纹件与刚性接地线夹或接触线进行拧紧固定，接线卡子与绝缘杆采用直插式插接并自动锁定连接。符合带电作业用便携式接地和接地短路装置DL/T879一2004标准。牛津布袋包装。需提供第三方检测合格报告。 | 组 | 35 |  |
|  |  |  | 14.起重搬运工具类 |  |  |  |
| 154 | 8 | 平板手推车 | 额定载重：500kg/材质：201#不锈钢/外形尺寸：900*550*870mm/把手可以拆卸或折叠/ | 台 | 1 |  |
| 155 | 8 | 按钮拆卸工具 | 型号：MT-101，60mm,材质：金属制（不锈钢） | 个 | 10 |  |
| 156 | 18 | 玻璃吸盘 | Φ117mm,2吸；最大吸提:100kg 盘面直径:120mm ,垂直方向承载力:100kg,平行方向承载力:100kg,铝材质,吸盘数量:2个,吸盘直径120mm,不带密封胶适用于吸取 | 个 | 17 |  |
| 157 | 27 | 地板吸盘 | 三盘；最大吸提150kg，盘面直径:120mm | 个 | 1 |  |
| 158 | 119 | 手推车 | 单把单层平板加重车，车体为全部钢结构，采用150 mm超重型焊接聚氨脂车轮。车外形尺寸不大于600*500*950mm,重量不大于25KG，载重量150KG。 | 辆 | 6 |  |
| 159 | 160 | 折叠小拉车 | 全不锈钢圆钢管手拉车/负重：≤45KG/尺寸：轮直径9厘米/高强度朔胶滚珠轮 收起来大小31*52厘米（宽 长） 打开大小：26*36*92CM，净重2公斤/折叠式收放,用于人工推拉小件物品。 | 台 | 1 |  |
| 160 | 22 | 环链手扳葫芦/1.5T | 环链手扳葫芦额定载重量: 1.5吨；标准起重高度：3米；试验载荷不小于：22.5千牛；满载时手扳力不大于：220牛顿；起重链条直径：8mm；净重不超过15kg；提供出厂检验报告。 | 台 | 2 |  |
| 161 | 23 | 环链手扳葫芦/3T | 环链手扳葫芦/额定载重量: 3吨/标准起重高度：3米/试验载荷不小于：37.5千牛/满载时手扳力不超过：350牛顿/起重链条直径不小于：10mm/净重不超过25kg/提供出厂检验报告 | 台 | 2 |  |
| 162 | 38 | 三爪拉马组套 | 7"，中、轻载荷 ，三合一，结构紧凑、使用范围宽。爪尖铸造，细长，特别适合于缝隙小的场合，调换捋臂方向，爪尖向外，可当作内拉马使用，拆卸孔中轴承。 | 套 | 6 |  |
| 163 | 3 | 折叠小拉车 | 负重：≤350KG/打开大小：91*61*96CM，铁制折叠小拉车/负重：≤350KG/打开大小：91*61*96CM，净重20kg/折叠式收放,用于人工推拉小件物品。 | 台 | 5 |  |
| 164 | 124 | 四齿耙 | 型号：GLTC型；梯身高度：2.9m（工作台面距轨面）；轴距：1700mm；轨距：1435mm；工作台：900×800×600 mm；底架工作框：1320×800×150 mm；铝合金梯车的梯身、梯档均采用高强度铝合金型材制作，总重量不超过80Kg；梯身与底架均可以分解。车轮选用稀土尼龙制造。一组梯车轮中有一个为带钢圈的接地尼龙轮。生产的尼龙车轮采用双轴承。轮辕不会出现掉道。梯身与底架采用开合式梯靴抱紧，拆装方便。在底架上安装了工作框，便于放置维修作业时使用的工具。防止梯车倾倒及在坡道上作业“溜车”，在底架上安装了防倾倒制动器。梯车分解后最重部件不超过15Kg | 把 | 8 |  |
|  |  |  | 15.铁路专用 |  |  |  |
| 165 | 3 | 电动手摇把 | 最大扭矩 30牛顿米 /空载速率：0-400转/分钟 /0-1400转/分钟/最大夹头直径 10毫米 /电池 14.4伏特/1.5安培x小时x2个 /重量 1.6公斤/2x 电池/1x 充电器 | 套 | 1 |  |
| 166 | 4 | D型卸扣/1.5T | 1.5T,卸力用，接触网检修专用。 | 个 | 8 |  |
| 167 | 5 | D型卸扣/2T | 2T,卸力用，接触网检修专用。 | 个 | 4 |  |
| 168 | 161 | 支距尺 | 用于铁路道岔、导曲线支距的测量，示值误差±0.40mm/测量范围：0-1400mm | 把 | 6 |  |
| 169 | 24 | 喷射式高压清洗机 | 电压：220-240V;功率：1000/1400W;频率：50Hz;容量：20L;真空:≥20Kpa;重量：8KG | 台 | 3 |  |
| 170 | 新增1 | 钩锁器 | 60KG/铁路专用（带扳手） | 把 | 54 |  |
| 171 | 新增2 | 斥离”钩锁器 | 60KG/铁路专用 型号P60 | 把 | 18 |  |
|  |  |  | 16.灯具 |  |  |  |
| 172 | 1 | 红闪灯 | l.可视功能：光源采用超高亮度LED, 能同时向两个相反方向发出红色长明和频闪警告、信号或显示方位，单向最大可视距离大于500米；2. 连续工作时间:长亮大于80小时,频闪大于160小时；3.发光面直径不小于180mm；4.密封性好，防水能力强，外壳防护等级:IP65；灯底座不能带磁铁，能独立平稳摆放；5.额定电压:3~6V；6.信号光源（LED）；7.闪光频率：1.5±0.5Hz ；8.平均使用寿命：≥100000 h；9.电池使用寿命≥900次（循环）；l0.外形尺寸不大于:(高度)350×(宽)180×(厚)70mm，重量不大于1.5Kg，3年保修。 | 盏 | 105 |  |
| 173 | 5 | 便携式强光灯(工程小太阳) | 额定电压 12 V，电池容量 11 mA，氙气光源额定功率 24 W，光源光通量：2000lm，平均使用命5000 h，连续照明时间：≥5 h以上，充电时间 10 h，电池使用寿命循环2000次以上。 | 台 | 60 |  |
| 174 | 57 | 高能便携式冷光源手电筒 | 高能无记忆的镍氢电池,寿命长,自放电率低,经济环保;1W/3WLED灯泡光效高,具有强光/弱，能耗小,使用寿命长. 在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用，连续工作时间可达4/8小时,既可满足值班需要,也可作为停电应急照明用;充电时间仅需4.5小时;一次充满电,可在6个月内随时使用。额定电压：3.7V，额定容量：4400mAh ，光源（LED）平均使用寿命：100000h，外形尺寸 外径×长度 32×128 mm，重量：0.12Kg。 | 个 | 72 |  |
| 175 | 16 | 便携式强光防爆应急工作灯 | 额定电压 6V/ 额定容量 4Ah /电流 强光：2.5A / 工作光：0.4A/ 连续放电时间 强光：1~2h /工作光：≥10h /充电时间 正常使用后：≥12h / 电池耗尽后：16~20h/ 电池使用寿命 约1000（循环） 外形尺寸 103×52 ×152mm（长×宽×高）/ 重量 0.955kg/ 外壳防护等级 IP65 | 台 | 6 |  |
| 176 | 99 | 强光防爆方位灯 （头灯） | 工作时间：配装两节7号高能电池，连续工作时间达100小时及以上。耐腐蚀能力：由于选用材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作。 方便性：外形尺寸不大于80*50*50MM，重量不大于0.1KG，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。 适用环境：可在-20°C~50°C正常工作。 颜色：红色.额定电压3V,闪光频率2.5±1.0Hz，3年保修。 | 盏 | 8 |  |
| 177 | 113 | 手持式高亮度应急灯 | 采用固态免维护LED光源，寿命长达10万小时；工作光和强光可任意转换。灯具防护等级IP65，高能无记忆电池充放电性能好，灯头照射角度可调节，并可根据现场工作需要实现光线 定位。可采用台面放置、手提、磁力吸附，吊挂等多种照明方式。额定电压：DC11.1V-12V,额定容量：4Ah,光源平均使用寿命大于100000小时,强光连续工作大于6小时,工作光连续工作大于13小时,电池使用寿命大于1000次(循环),重量不大于2KG,外形尺寸不大于160*150*300MM | 把 | 50 |  |
| 178 | 49 | 防护信号灯 | 一、功能要求：1、发红亮和红闪两种光；2、便携式按扭；3、灯面为反光式，在没电的情况下可依靠灯光照射反光；4、无光控设置，在有强光照射或白天依然能发光。二、技术参数：1、工作电压6V/重量不大于2KG；2、信号显示距离≥1500M；3、连续工作时间长亮≥60小时，频闪≥120小时；4、信号发光面直径190MM；5、外壳防护等级IP65；6、重量≤2.6KG；7、平均使用寿命≥100000小时。三、3年保修。 | 盏 | 2 |  |
| 179 | 11 | 多功能强光探照灯 | 额定电压24V； 额定容量20Ah | 盏 | 12 |  |
| 180 | 1 | 锂电信号红闪灯 | 9206(SL-3),红色（技术参数：1、额定电压：≥3.6V；2、额定容量:≥2400mAh；3、照明光通≥800Lm,信号显示光通≥400Lm；4、信号显示距离:≥1200m；5、连续放电时间:照明≥6h,显示信号≥20h。） | 个 | 16 |  |
|  |  |  | 17.仪器仪表类 |  |  |  |
| 181 | 1 | 电子式数字温湿度表 | 测量范围：（内置传感器）：-20℃-70℃/0-100%RH /测量范围（外置传感器）：-40℃-85℃/0-100%RH 最大允许误差：（温度）≤±0.1℃；（湿度）≤±1.0%RH/要求采用高精度一体式温湿度数字式传感器，可将采样数据保存在存储器内，记录容量3.4万组以上。并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理。采用高能量锂电池供电，可选配外部电源；外置传感器，导线长3米。 | 个 | 4 |  |
| 182 | 45 | 多功能测线器 | 采用自动扫描方式，快速测试，能测试 RJ11、RJ45，对双绞线1，2，3，4，5，6，7，8，G线对逐根（对）测试，并可区分判定哪一根（对）错线、短路和开路。测试线缆：RJ11、RJ45,电源：DC 9V 叠层电池,耗电：25MA,体积：10.5*10.5*2.6 mm,重量：约200G。 | 把 | 2 |  |
| 183 | 98 | 钳形电流表 | MS2138；直流电流：400/1000A±3.0%。交流电流：400/1000A <60OA土2.5%, ≥60OA土3.O %。频率测量：4Ohz - 10OKHz 土O.1%。钳头测频范围：40Hz - 400Hz ± O.1% | 个 | 2 |  |
| 184 | 121 | 数字式水平仪 | 长度： 60cm \重量：0.7kg/测量范围：360°(4×90°) 准确度 ：0°/90°最大+-/0.05°;1°/89°最大+/-0.2° 电源：9V DC | 把 | 1 |  |
| 185 | 122 | 数字万用表 | 交流电压 0.1mV-1000V,±(1.0%+3字),40Hz-500Hz； 直流电压0.1mV-1000V,±(0.5%+3字)，交流电流 0.1μA-10A,±(1.5%+3字),40Hz-200Hz；直流电流 0.1μA-10A,±(1.5%+3字)；电阻测量0.1Ω-40.MΩ,±(0.5%+2字)； 电容 0.01nF-100μF,±(2.0%+2字)；频率：10Hz-100kHz，±(0.1%+3字) | 块 | 5 |  |
| 186 | 123 | 数字万用表 | 可测量低压电压、电流等；适用于至10安培的交流和直流电电流测量的输入端子。适用于至400毫安的交流电和直流电微安及毫安测量的输入端子, 适用于所有测试的公共（返回）端子。适用于电压、电阻、通断性、二极管、电容测量的输入端子；数字显示屏；体积(mm)180mm×89mm(W)×51.5mm；工作温度(℃)0°C 到 40°C；工作湿度90% 0°C -30°C | 个 | 18 |  |
| 187 | 128 | 网络电缆测试仪 | MS6810网络电缆测试仪/测试同轴电缆非屏蔽双绞线电缆及屏蔽双绞线电缆/自动检测电缆开路、短路、错对及反接/测试电缆屏蔽完整性/测试时间短，结果容易识别/电池供给：9V（6F22）×1/LED显示 | 台 | 4 |  |
| 188 | 22 | 数字式万用表 | 万用表类型 手持式 /交流电压测量分辨率 100µV ac /交流电流测量分辨率 0.1µA 交流 /功能测量 交流电流​​、交流电压、电池测试、通断、直流电流、直流电压、二极管、电阻值 安全类别 CAT I 1000 V, CAT II 600 V, CAT III 300 V /安全类别电压 1000 V, 300 V, 600 V /安全类别等级 CAT I， CAT II， CAT III/ 尺寸 32 x 72 x 155mm / 显示器类型 LCD /最低工作温度 0°C /最佳交流电压精确度 ±1.5% + 5 位 / 最佳交流电流精确度 ±2.5% + 5 位 /最佳电阻测量精确度 ±2% + 5 位 / 最佳直流电流精确度 ±1.5% + 1 位/ 最大频率 500Hz / 最高工作温度 +50°C / 电池寿命 200 小时 /电池类型 9V / 电阻值测量分辨率 100mΩ /直流电压测量分辨率 100µV dc / 直流电流测量分辨率 0.1µA 直流 / 绝对最大交流电压测量 750V 交流/绝对最大交流电流测量 200mA 交流 / 绝对最大电阻测量 20MΩ /绝对最大直流电压测量 1000V 直流/ 绝对最大直流电流测量 200mA 直流 / 重量 210g | 个 | 20 |  |
| 189 | 144 | 摇表/飞腾 | ZC25B-4；测量范围：1000V/1000MΩ | 个 | 3 |  |
| 190 | 10 | 电子风速仪 | 多种风速及温度单位可供选择（风速：m／s，km／h，ft／min，knots）；3 1/2位LCD显示；范围：0.40～30.0m/s,30.0～40.0m/s等，误差：±(0.5+0.02×读数值)；（参考AM-4201/4202系列） | 个 | 2 |  |
| 191 | 50 | 网线测试仪 | 测试接头类型:RJ45 | 个 | 2 |  |
| 192 | 56 | 兆欧表 | 额定电压（V）:500;允差: ±10％，测量范围:0-500MΩ；准确度: 10级 | 块 | 6 |  |
|  |  |  | 18.电工电子组套工具 |  |  |  |
| 193 | 2 | 38件套6.3mm系列公制组套工具 | 内含：14件6.3MM系列6角公制套筒/(3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,78,9,10,11,12,13,14MM)/2件6.3MM系列转向接杆(2″4″)/18件6.3MM系列旋具套筒(花型：T-10,15,20,25,30,40；六角：3,4,5,6,8MM；十字：#1,#2；米字：#1,#2；一字：4.0,5.5,6.5MM)/1件6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手/1件6.3MM系列旋柄/1件6.3MM系列滑行杆/1件6.3MM系列万向接头。 | 套 | 10 |  |
| 194 | 6 | RJ45网路工具包 | 3合1网路测试器(RJ-45/11/BNC)/KRONE 110端子板压线器/6/8P铁柄网路棘轮压着钳/110/88 UTP简易剥线压线器/RJ-22电话接头(4P4C)50个/包/RJ-45网路接头(8P8C)25个/包/RJ-45彩色护套包 20个/包/拉链包(280×197×70mm)/参考型号：宝工 1PK-940E 常用网络工具组 | 套 | 6 |  |
| 195 | 34 | 电烙铁 | 40/150W双温,40/150W双温，适用电压220,采用个高阻抗天然云母发热芯,泄漏电流低于0.25mA,配合不同焊嘴,适用于微型及大面积焊接。 | 把 | 2 |  |
| 196 | 35 | 电烙铁 | 75W，适用电压220,采用个高阻抗天然云母发热芯,泄漏电流低于0.25mA,配合不同焊嘴,适用于微型及大面积焊接。 | 把 | 1 |  |
| 197 | 36 | 电烙铁 | 30W，适用电压220,采用个高阻抗天然云母发热芯,泄漏电流低于0.25mA,配合不同焊嘴,适用于微型及大面积焊接。 | 把 | 1 |  |
| 198 | 60 | 恒温电烙铁 | 功率60W,适用电压220V,采用个高阻抗天然云母发热芯,泄漏电流低于0.25mA,配合不同焊嘴,适用于微型及大面积焊接。 | 个 | 1 |  |
| 199 | 58 | 专业工具组 | 活动扳手10"、木柄圆头锤150g、大力钳7"、一字改锥1#*200、十字改锥1#*200各1把，呆扳手1套 | 套 | 6 |  |
| 200 | 60 | 专用电工工具，13件套 | 1件关嘴钳5″/1件斜嘴钳4″/1件一字型螺丝批3.2×75MM /1件一字型螺丝批5×75MM/1件十字型螺丝批#1×75MM /1件十字型螺丝批#0×75MM /1件便携式焊锡丝17G /1件便携式烙铁支架/1件尖头镊子125MM/1件电工剪138MM/1件测电笔145MM/1件全塑吸锡器/ | 套 | 2 |  |
| 201 | 61 | 自动恒温热熔胶枪 | 电源电压：AC220V～240V 50Hz；消耗功率：200W；发热部件：200W陶瓷发热芯；温度范围：110℃～230℃（无级）；控温精度：±2℃；绝缘电阻：≥100MΩ；胶条直径：∮11mm～∮11.5mm；胶条类型：EVA白胶条、聚酰胺胶条；扳机类型：全握型直滑式扳机；热流道长：130mm；挤胶流量：1000g/h；电路控制系统：零干扰、新型温度控制器 | 把 | 6 |  |
| 202 | 21 | 数显测电笔 | 可直接检测12V-220V交/直流带电物体，无需电池驱动，可快速感应测试及LED电压显示。长寿命氖管灯。 | 支 | 17 |  |
| 203 | 120 | 数显感应式测电笔 | 测量范围：12V-220V,总长度100-150MM之间；可直接检测12V-220V交/直流带电物体,笔体感应按钮为塑胶,液晶显示感应交流电电压，区分零相线，寻找相线的断点,无需电池驱动,可快速感应测试及LED电压显示。长寿命氖管灯。单键操作,通过欧共体CE认证。 | 支 | 3 |  |
| 204 | 76 | 接地线 | 国标电解铜材质，线径70mm,线长6m(含接线卡子和接地卡子) | 条 | 12 |  |
| 205 | 33 | 电缆线盘 | 50m（三相四线380V,带指示灯,保险、漏电保护等.输出三相四线10A+16A+25A可选,小盘可提可拉 电线规格3*2.5mm2 长度50m。） | 个 | 5 |  |
| 206 | 37 | 电源盘架 | 带漏电开关/3*2.5*50M用于室外，灵活性好，耐油污，汽油和紫外线；配有重新启动保护的过热火保护开关；新型停止刹车器；（国产）带绝缘及防水保护，3个保险插座，220V、10A、带移动轮及手柄。 | 个 | 2 |  |
| 207 | 39 | 电源线盘 | 带漏电开关/3*2.5*50M用于室外，灵活性好，耐油污，汽油和紫外线；配有重新启动保护的过热火保护开关；新型停止刹车器；（国产）带绝缘及防水保护，3个保险插座，220V、10A、带移动轮及手柄。 | 个 | 12 |  |
| 208 | 8 | 除湿机 | 除湿量:48L/d(30℃,80%RH);功率:790W | 台 | 8 |  |
| 209 | 39 | 砂轮切割机 | 功率：2000（W）；切割能力：80；锯片直径：355（mm）；额定转速：3800（rpm）；重量：16.2（Kg）kg；额定功率：2000（W）；电源类型：交流电源 | 台 | 6 |  |
| 210 | 13 | 内燃捣固镐 | ND-4型/汽油机功率：1.42kw/激振力：≥4.2KN/空载振幅：≥5mm/频率：120-141HZ/振捣棒直径：52mm/偏心块旋转速度：7000-8000r/m | 台 | 4 |  |
| 211 | 49 | 网络测试仪 | 电缆检测仪 液晶显示：专用 LCD，44.5mm x 21.6 mm 电源：2节 AA 碱性电池 尺寸：139.7*82.5*25.4mm；集成 RJ11、RJ45 和同轴电缆测试端口 | 台 | 3 |  |
| 212 | 139 | 蓄电池内阻测试仪 | 测量范围:内阻：0.0mΩ--100mΩ,电压：0.000v--50v./档位：40mΩ、400mΩ、4Ω、40Ω/精度：10uΩ、100uΩ、1mΩ、10mΩ/电压：4V～40V | 台 | 6 |  |

备注：

1、★本项目投标总报价必须包含此表所列货物的全部报价,且将上述报价具体列进“投标明细报价表”中。

2、本用户需求中加注“★”的为必备条款，必须响应；加注“▲”的为重要参数，其他为一般参数。所有技术要求中，不满足重要参数及其他一般参数要求的，都将影响评分。

第三部分

投 标 人 须 知

## 投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：东莞市轨道交通有限公司。

2.2“监管部门”是指：东莞市财政局政府采购监管科。

2.3“政府采购代理机构”是指：指本招标文件规定之采购代理机构，即国义招标股份有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5 合格的投标人：

1）投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人；

2）两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的；

3）投标人（含其授权的下属单位、分支机构）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）；

4）本项目不接受联合体投标；

2.6 资格审查方式：资格后审。

2.7“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．合格的货物和服务及验收

4.1供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准。

4.2供应商必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。

4.3进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。

4.4投标人应保证,招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时,招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.5投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

4.6供应商必须保证提供的所有货物或服务需满足用户需求书的要求。

4.7货物验收。

4.7.1验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

4.7.2在验收时，供应商应向用户提供货物的相关资料，按用户提出的方式验收。

4.7.3由用户对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，用户有权拒绝接受。

5．投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标向中标人收取的招标代理服务费，由中标（成交）人在收到采购人书面的“中标服务费支付通知”后方可在5日内向招标代理机构支付“招标代理服务费”。

(1)招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。

(2)招标代理服务费不列在投标报价中。

(3)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号为：

收 款 人：国义招标股份有限公司东莞分公司

开户银行：中国银行东莞市莞城支行

帐    号：641857740394

(4)中标服务费按国家计委[计价格[2002]1980号]文服务招标代理服务收费标准差额定率累进法计算，按货物类的80%收取。详见下表：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为货物类，中标金额的各部分费率如下表：

例如：某服务招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元 （300-100）万元×0.8%=1.6万元

合计收费额=1.5+1.6=3.1（万元）

实际收取中标服务费=3.1×80%=2.48（万元）

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1） 投标邀请函

（2） 投标人须知

（3） 评标办法

（4） 合同书格式

（5） 用户需求书

（6） 投标文件格式

（7） 在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

6.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间以前通知国义招标股份有限公司。国义招标股份有限公司将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，国义招标股份有限公司将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，国义招标股份有限公司将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8. 招标文件的修改

8.l在投标截止时间以前，无论出于何种原因，国义招标股份有限公司可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

8.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向国义招标股份有限公司确认。

8.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，国义招标股份有限公司可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

9．投标的语言

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10．投标文件的构成

10.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.2投标人应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

11. 投标文件编制

11.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

11.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

11.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

12. 投标报价

12.1投标人所提供的服务均应以人民币报价。

12.2投标人应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

（3）应包含服务全过程和伴随服务的其他所有费用。

11.4每项分类服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1如果本项目允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

14. 投标人相关证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

### 投标人营业执照副本复印件；

### 投标人的资格声明；

### 招标文件第六部分“投标文件格式”中要求提交的资料；

14.2证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）货物的详细说明；

（2）详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（3）采购人在招标文件中规定的周期内正常、连续地服务所必需的备品备件、专用工具的清单。

（4）对照招标文件要求的服务或货物，投标人逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定条文的偏差和例外。

15.2 在核定的经营范围内报价；

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。交款人与投标人名称必须一致，非投标人缴纳的报价保证金无效。

16.2投标保证金交纳形式：电汇、银行转帐。交纳时间：投标截止时间前到达国义招标股份有限公司东莞分公司账户。

16.3投标人应向政府采购代理机构提交投标保证金。

16.4投标保证金应为人民币：从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

收款人：国义招标股份有限公司东莞分公司

开户行：招商银行股份有限公司东莞分行营业部

帐  号：769904276810801

16.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

16.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

16.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

（3）中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

17. 投标的截止期、投标有效期

17.1 投标的截止时间为《投标邀请函》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，政府采购代理机构将拒收。

17.2 从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务文件和技术文件）、五套副本（包括价格文件、商务文件和技术文件）和一份唱标信封的投标文件。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2  投标人应同时提交与投标文件全部内容相同的电子文件一套（文件格式要求采用微软Office中文版组件制作，图片及扫描件均以PDF或JPG格式提交）。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.4 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

18.5投标文件的“正本”及所有“副本”的封面均须加盖投标人法人公章。

18.6投标文件的装订要求：一份投标文件由两册组成，其中投标报价表部分独立为一册，其余商务、技术部分等内容为另一册。若将投标报价表与商务、技术部分等内容合为一册装订或在商务、技术部分等内容出现投标报价，则作废标处理。

18.5 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

19.不允许偏离的条款

19.1招标文件中的重要条款不允许偏离，如投标文件中对重要条款有偏离，则是投标人的风险。不允许偏离的条款如下列：

- “★”号条款；

- 资质文件；

- 招标文件规定的其它“★”号条款或必须具备的内容。

19.2对投标人须知19．1条中任何条款的偏离将导致投标无效。

19.3下述条款不应视作不可偏离：

- 未加注“★”号的合同条款；

- 用户需求书中已明确的投标人可提供其他优选方案部分。

19.4投标文件中技术参数、功能或其他内容优于用户需求书要求部分不视作偏离，不构成投标无效，投标人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

20.2 投标文件的电子文档与其对应的正本封装在一起

20.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（《投标邀请函》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

20.4如果未按要求密封和标记，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

20.5 为方便开标时唱标，投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”， 将其独立封装，并将下列内容单独密封入该信封。

- 投标函（复印件）；

- 投标报价表（从投标文件正本中复印）；

- 投标保证金进帐单复印件（加盖公章）；

- 投标保证金汇入情况说明（加盖公章）；

- 折扣声明（如果有）；

- 法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件（法定代表人作为投标经办人的只需提供身份证复印件）（加盖公章）

- 投标人《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

21.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。

21.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

22. 开标

22.1 政府采购代理机构在投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

22.3 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

23. 评标委员会的组成和评标方法

23.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

23.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查（技术商务初步评审）和商务评审、技术评审、价格评分。

23.3 本次评标采用综合评分法，具体的评标方法见招标文件第四部分“评标方法”。

24. 授标

24.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

24.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

24.3采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

24.4 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

24.5 中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体发布中标公告。招标结果公告媒体：[①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；②东莞市政府采购网(dggp.dg.gov.cn)；③国义招标股份有限公司网(www.gmgit.com)]。并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

25. 替补候选人的设定与使用

25.1 评标委员会按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。排名第一的推荐为中标候选人，其余按总得分由高到低依次为中标备选人，由采购人依法选定中标人。若中标候选人不能履行合同，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

六、质疑和投诉

26.1投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件时间截止前依法向采购人或政府采购代理机构向采购代理机构提出询问或质疑。采购人或政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

26.2 投标人对招标过程或评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并加盖投标人公章及由法定代表人或其被授权人签署或盖章。

26.3 投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或政府采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

政府采购代理机构：国义招标股份有限公司监审部

地    址: 广州市东风东路726号8楼

邮    编：510080

电    话：020-87768198转723

传    真：020-87750105

联 系 人：周先生

轨道公司受理部门：东莞市轨道交通有限公司党群监察部

地址：东莞市新城市中心区稻花路1号

电话：0769-28639801

邮编：523073

26.4 投标人对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。

监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地    址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心12楼

电    话：0769-22831131

七、 合同的订立和履行

27. 合同的订立

27.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

28. 履约保证金

28.1中标人在收到采购代理机构的中标通知书后十（10）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为中标价的10%。

28.2如果中标人没有按照本须知29条规定签订合同并按30.1条要求提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消中标决定，并没收该中标人的投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

28.3履约保证金可以采用下列任何一种形式：

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

2)政府采购信用担保：投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神：

3）为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，或与下列金融机构进行融资贷款或信用担保。

（1）试点地区专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司

地址：东莞市东城区君豪商业中心9楼

联系人：谭先生  13128070033

卢先生  13794966038

（2）上海浦东发展银行股份有限公司东城支行

地址：东莞市东城区金泽花园商住中心玉兰阁A06-08号铺

（市国土局斜对面，市供电公司隔壁）

联系人：陈小姐：13922514987

李先生：18607692998

朱小姐：18681073366

（3）中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部

地址：东莞市南城区莞太路63号鸿福广场首层

联系人：文小姐:18688622988

（4）广东华兴银行东莞分行

地址：东莞市南城区元美路10号亨美大厦1-4楼

联系人：公司银行部负责人纪佳23889669 18122817288

产品经理李思梅23889680   18926881661

（5）东莞银行

地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场1栋商铺101号办公801号

联系人：业务发展部联系人：  吴悠  22113180 、18689263096

（6）广发银行股份有限公司东莞分行

地址：东莞市城区东城西路6号广发银行二楼小企业金融部

联系人：尹淑君 0679-22450215、 13580876392

B、电汇、银行汇票、支票方式等银行转帐方式（不接受现金方式）交至采购人账户：

单位名称：东莞市轨道交通有限公司

开户行：工商银行东莞市新城支行

履约保证金账号：2010021109200180266

28.4	下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：

28.4.1	成交供应商将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金。

28.4.2	中标（成交）供应商在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

28.5	如果（成交）供应商没有按照上述规定执行，采购代理机构和采购人将取消该中标（成交）供应商决定，并上报监管部门。

28.6	验收合格的采购项目，中标（成交）供应商可向采购人提交退回履约保证金的申请，连同验收报告原件、中标（成交）通知书复印件（加盖中标（成交）供应商公章）和履约保证金汇款凭证复印件。采购人收到中标（成交）供应商的退回履约保证金申请后，7个工作日内予以答复，并在申请书上加具意见及办理履约保证金退回手续。

28.7如果中标人提交的履约保函的有效期先于招标文件要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天内，无条件办理履约保函延期手续。否则视为中标人违约，招标人可在履约保函到期前将履约保函金额转为现金存入履约保证金帐户。

28.8无论是履约保证金以何种形式转入，履约保证金退回时一律以银行转账的形式原额退回到中标人的帐户。

29. 合同的履行

29.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.1条的规定备案。

八、适用法律

30. 东莞市轨道交通有限公司、国义招标股份有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分

评 标 方 法

评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位评委组成，包括：采购人代表 1 人和专家4人。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1) 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；

2) 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

3) 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5) 任职单位为采购人单位或与参与该采购项目供应商存在行政隶属关系的；

6) 参与招标文件论证的；

7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

1.6 投标文件的澄清

评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

2．评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3．评标步骤

3.1评标委员会先进行技术商务初步评审，然后进行技术、商务的详细评审，再进行价格初步审查及价格评分。只有通过技术商务初步评审的投标人才能进入技术、商务详细评审和价格初步审查。而通过价格初步审查的投标人才能接受价格评分及参与综合得分排名。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

4．评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术或商务评分算术平均值即为该投标人的技术或商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，综合得分相同的，按13.1款所述原则确定。

二、初步评审

5．评标委员会按照《技术商务初步审查表》（见附表1）及《价格初步审查表》（见附表3）内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对上述《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6．评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

7．在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和功能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

8．评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。

9．无效投标的认定

9.1按《技术商务初步审查表》（见附表1）及《价格初步审查表》（见附表3）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

三、技术商务详细评审

10．技术商务详细评审是对通过初步评审的投标进行技术(服务方案)、商务的评审。

10.1技术(服务方案)评分：评标委员会就投标人对技术响应表中各项要求的响应程度、对本项目提出的服务方案满足用户需求书的情况进行评分，各因素所占分值见《技术评审表》（附表2），评分统计按本评标方法4.1条规定进行。10.2商务评分：各因素所占分值见《商务评审表》（附表2），评分统计方法如前所述。

四、 价格评审

11．投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

11.1投标价格的审查

11.1.1评标委员会各投标人的报价进行审查（审查细则详见附表3），如投标人的投标报价有重大漏项或重大不合理的，评标委员会将认定该投标人的价格评审不通过，将被认定为无效投标。通过价格审查的投标人才有资格接受价格评分并进入综合得分的排名。

11.1.2评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

11.2价格评分：

（1）对小型或微型企业投标的扶持

1）投标人应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2）对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%（不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝总投标报价×(1-2 %) |

注：A、中型企业不享受以上优惠；

B、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

C、根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（2）本项目的价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求（通过技术商务符合性检查、价格符合性检查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分40分，高于评标基准价的报价得分公式如下：

价格得分=（评标基准价格/评标价格）×40

11.3评分总值最高为100分，技术、商务及价格得分分配：

| 评分项目 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 30 | 40 |

11.4评标价格：

将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。

五、综合得分排名及中标候选人

12．综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。

13．评标委员会将出具评标报告，并排序推荐三位中标候选人。

13.1推荐中标候选投标人名单：本项目推荐三位中标候选人。将各有效投标人按其综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

13.2中标价的确定：评标委员会按价格评审原则对投标价格进行相应修正后，修正后的价格若高于投标价格，则中标价以投标价格为准；修正后的价格若低于投标价格，则中标价以修正后价格为准

13.3根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标人。

附表1：技术商务初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

技 术 商 务 初 步 审 查 表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定加盖公章、签署和装订 |  |  |  |  |
| 3 | 已提交法定代表人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |
| 5 | 符合合格投标人条件 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件主要资料齐全 |  |  |  |  |
| 7 | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |
| 8 | 投标价格未超过本项目采购预算 |  |  |  |  |
| 9 | 招标文件的“★”号条款满足要求 |  |  |  |  |
| 10 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表2：详细评审表（1.商务评审表 、2.技术评审表 注：两表不需要投标人填写）

商 务 评 审 表

（满分30分）

| 序号 | 评分项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应 | 根据投标人对招标文件商务响应程度进行横向综合评审，在完全响应的前提下，每有一项优于招标文件要求的得2分，最高得4分；完全响应招标文件要求的得2分；否则不得分。 | 4 |
| 2 | 财务状况 | 投标人2013-2014年财务状况进行评价：每盈利1年得3分，满分6分；连续两年都亏损的得0分。（以经会计师事务所审计的审计报告为准） | 6 |
| 3 | 业绩 | 提供投标人2013年1月1日至本项目投标截止时间内的铁路、轨道交通同类项目业绩。完成铁路、轨道交通同类项目业绩单项合同≥50万元，每个得4分；完成铁路、轨道交通同类项目业绩单项合同≥30万元，每个得2分。本项满分为12分。 （评分以合同为准，无则不得分,中标后原件核查。） | 12 |
| 4 | 售后服务措施、技术服务、承诺及培训计划 | 对售后机构配置包括技术服务队伍及其力量、备品配件仓库；保修期年限、保修部件范围；维修响应时间、应急处理方式；厂家、制造商对维修服务的承诺情况（列出所投产品铁路专用部分的名称、产地、品牌等）；培训计划其培训师资与培训能力；保修期后设备维护服务计划等进行横向综合评审： 优[4—3分）、良[3—2分)、差[2-0分]。 | 4 |
| 5 | 延长质保 | 投标人在售后计划书中承诺：合同约定的质保期满后，对产品再延长一年或以上质保期，实现三包，即：包修、包换、包退，如工器具有质量问题，免费更换的，得4分。 （此承诺需写进售后计划方案） | 4 |

技 术 评 审 表

（满分30分）

| 序号 | 评分项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 根据投标人对招标文件技术响应程度进行横向综合评审（用户需求的内容进行逐项核对，以投标人填写的技术条款响应表为准）：属于不满足带▲号技术要求偏差的, 每有一项偏差扣5分，属于不符合一般参数的,每有一项偏差扣2分；本项最低分为0分。 | 10 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据各投标人的投标方案（主要对产品品牌、产品技术是否可靠、先进、适用、使用便利性等）进行横向综合评审：优得[10—5分）、良[5—1分)、差[1-0分]。 | 10 |
| 3 | 供货计划 | 对各投标人的项目进度（包括：保证项目如期完成措施是否完善，投入的人员、物质是否充足，资质及经验、能力水平等）进行横向综合评审：优得[5—3分）、良[3—1分)、差[1-0分]。 | 5 |
| 4 | 质量保证措施及承诺 | 对投标人产品生产制造过程中产品质量保证措施，以及产品流通阶段的质量控制措施和可行性进行综合评审：优得[5—3分）、良[3—1分)、差[1-0分]。 | 5 |

附表3：价格初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

价格初步审查表

| 序 号 | 投标人 | 投标文件价格部分齐全 | 投标文件价格部分的签署合格 | 投标价格是固定价 | 投标报价无重大漏项且无重大不合理 | 是否通过进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 打“×”的原因详细说明： |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“符合”标记为“○”，“不符合”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

第五部分

合 同 格 式

合同书格式（货物类）

政府采购

合 同 书

（货物类）

项目编号：

项目名称：

### 第一节 合同协议书

本协议由东莞市轨道交通有限公司 (以下简称“买方”)与            (以下简称“卖方”)共同签署。

鉴于买方为采购东莞市轨道交通有限公司运营分公司工器具，并获得伴随服务，经友好协商，双方达成如下协议：

1． 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2． 下述文件是构成合同不可分割的部分。

(1) 本合同协议书；
(2) 中标通知书；
(3) 合同条款； 
(4) 技术要求；
(5) 价格清单；
(6) 投标文件、投标澄清文件及其它补充资料(如果有)；
(7) 招标文件
(8) 合同其它附件（如果有）；

上述文件应认为是互为补充和解释，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

3. 根据上述合同文件要求，本合同总价为人民币              (大写)（RMB：        元）。

4． 由于买方将按下文所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同规定向买方提供备品备件和伴随服务，并修补缺陷。

5．作为对所提供货物及服务的报酬，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

6．本合同正本一式贰份，买方和卖方各执壹份；副本一式拾份，由买方保存。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

7.本协议书在双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后成立，卖方提供履约担保后正式生效。

买    方：东莞市轨道交通有限公司

地    址：

邮    编：

电    话：

法定（或授权）代表人：

卖    方：

地    址：

开 户 行：

帐    号：

税    号：

邮    编：

电    话：

法定（或授权）代表人：

日期：        年   月    日

合同签订地点：东莞市

### 第二节  合同条款

### 1.定义

1.1买方：指购买货物和服务的东莞市轨道交通有限公司；

1.2卖方：指提供货物和服务的                 公司；

1.3合同价格：指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后，买方应支付给卖方的价格；

1.4货物：指卖方根据本合同规定需向买方提供的工器具及材料，除非合同另有规定；

1.5服务：系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如提供技术援助；

1.6合同的书写、解释和说明均用中文；

1.7项目现场：招标人指定地点；

1.8天：指日历天数；

1.9合同签订地点：东莞市。

### 2.合同标的

包括但不限于下列内容：

2.1东莞市轨道交通有限公司运营分公司工器具交货、验收、售后服务等相关服务；

2.2“技术要求”中所述全部规定和要求。

2.3卖方所供货物、提供服务人员的安全责任风险。

### 3. 技术规格

卖方交付的货物的技术规格和要求（产地、制造商）应符合“技术要求”的要求，且与买方要求的样品（买方提供）保持一致。

### 4.合同价格

4.1 合同价格是基于合同货物在合同规定的地点交货，并且卖方已正确完全履行其合同义务的价格。交货价已含生产、包装、运输、装卸、保险、技术服务、检验检测、售后期服务、质保期服务等发生的所有费用及一切税费。

4.2本项目为单价合同，合同总价不超过为人民币 (大写)          (小写RMB：      元）。

4.3 除双方同意根据合同规定对合同进行变更（或修改）外，在合同执行期间合同价格固定不变。

### 5.付款

本合同价格支付应通过买方在中国指定的银行支付给卖方在中国指定的银行帐户。

5.1预付款

5.1.1预付款为合同总价的30％，在合同生效后且买方收到卖方支付申请并附下列单据，经买方批准后三十（30）天内，由买方支付给卖方；

5.1.2 经买方批准的支付申请审批表正本一份；

5.1.3 按本次支付金额的百分之一百（100%）的银行预付款保函正本一份，副本四份。

该预付款保函必须是买方认可的在中国设立分行的卖方指定的银行开立的、以买方为受益人、可凭买方首次申索即作无条件付款、金额为本条款所述预付款金额的不可撤销的银行保函。此保函应按合同规定的格式提交。一旦买方就保函项下事宜提出索赔，则银行应无条件支付。有效期至买方收到所有货物并经初步验收合格之日时止。

5.1.4 按本次支付金额百分之一百（100％）出具的货款有效收据正本一份,副本四份。

5.2履约保证金

本合同履约保证金为        万元，由卖方在双方签订合同前提交。当卖方完成合同项下所有义务并通过初步验收合格30天后，由买方将该履约保证金无息退还给卖方；如卖方未能按合同规定履行相应合同义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；如卖方不履行合同的，买方将没收履约保证金。

履约保证金或履约保函应采用与本合同价格相同的货币。

履约保证金可采用下列任何一种形式：

●    买方认可的不可转让、不可撤销的见索即付（即无条件支付）的银行保函；该银行保函由买方同意的在中华人民共和国注册和营业的银行出具，有效期应至买方收到所有货物并初步验收合格之日止。

●    现金或买方认可的银行汇票、支票。

在货物验收合格证书颁发之前，卖方应保证担保持续有效。如果保函的条款明确说明了其期满日期，并且在此期满日28天前卖方尚未取得验收合格证书，则卖方应于保函期满28天前延长保函的有效期，直至验收合格证书颁发之日止。

5.3验收合格付款

在合同规定的交货周期内，所有货物分批（暂定2批）运到合同规定的交货地点，通过了双方共同进行开箱检验完毕，并签署物资验收单后，由买方在十五个工作日内支付至单批次货物货款总额的80%(需扣回单批次货款的30%，以抵扣预付款)，办理结算后再付至结算价的95%，卖方须提供：

（1）经买方批准的卖方支付申请表（正本一份）；

（2）买方签署的“验收报告”（正本一份）；

（3）卖方按本次到货金额百分之一百（100％）出具的销售发票正本一份。

发票相关内容：

公司名：东莞市轨道交通有限公司

地址：

税务登记证号码：

开户银行：

银行账号：

电话：

5.4 质量保证金

所有货物结算价的5%作为质量保证金，从最后一批货物初步验收合格之日起计算满2年并经买方确认产品无质量问题或已处理完所发生的产品质量问题，买方全额退还质保金给卖方，由买方支付给卖方。卖方须下列完整单据：

（1）经买方批准的卖方支付申请表（正本一份）；

（2）买方签署的“质量合格”的相关证明材料（正本一份）；

5.5 银行费用

在买方银行发生的费用由买方负担，在卖方银行发生的费用由卖方负担。

5.6收据和发票的抬头为东莞市轨道交通有限公司。

### 6.知识产权

6.1因卖方为实施本合同而向买方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由卖方承担由此引起的一切法律和经济上的责任。

6.2 卖方保证依据本合同所提供的任何产品、资料、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯，包括但不限于知识产权。即买方在中国使用卖方提供的产品、产品的任何一部分，资料或服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。

6.3 卖方为实施本合同及其缺陷修补，需使用第三人专利，专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，在签订合同时，应向买方说明知识产权的权利人，名称等权利状况，相应知识产权使用费由卖方负责支付。

6.4. 在卖方履行合同过程中，需增加使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，卖方应取得买方同意，所使用的知识产权应支付的费用由卖方承担。

6.5. 因卖方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由卖方负责与第三人交涉、参加诉讼、进行辩护，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。上述纠纷包括但不限于因卖方拥有或者有权许可的知识产权存在瑕疵导致产品瑕疵引起的索赔、诉讼或损失，因上述知识产权未在中国申请知识产权保护或海关备案而引起的侵权纠纷。

6.6. 如卖方拒绝或怠于履行上述义务的，买方有权解除合同。买方被第三方起诉或以其它方式追究责任，卖方应赔偿因买方被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于买方所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

6.7由买方提供的有关合同或任何合同条款及附件、所有文件、技术资料、物件样品等权属皆归买方所有，卖方由于工作需要知悉这些材料，仅用于内部讨论、设计、制作等本合同所要求的目的；除非买方书面同意，卖方不可全部或部分地复制或转载此类信息资料。

6.8卖方应妥善保管买方提供的文件资料、物件，并保证除参与本合同事项的工作人员外，卖方其他人员不得翻阅、借取，不得获知其中内容。由于卖方的过失，导致买方文件资料、物件散落或商业秘密间接扩散，卖方应负相应责任。

6.9合同履行完毕后应买方要求，卖方应将本合同之外的6.7条所述材料及物件归还买方。

6.10 卖方不得将设计作品或买方所提供的样品设计以任何形式使用或转让，由此造成的侵权，买方有权终止合同并要求卖方支付合同总额10%的违约金，并保留追究其法律责任的权利。

### 7.交货时间、地点、装运、保险、包装

7.1 交货时间

自合同签订之日起，所有货物分批交货（暂定2批），每批货物在收到招标人的书面通知后30个日历日内完成交付。

7.2 交货地点

交货地点为东莞市轨道交通有限公司运营分公司指定地点。买方指定具体堆放点，卖方交货前应做好防淋、防潮、防窃和防强光等事项。

7.3 装运：卖方负责将货物运送到合同规定的交货地点。运杂费已包含在合同价格内。

7.4交货方式：除非专用条件中另有说明，否则：

(a) 卖方应在任何货物运送现场日期前3 天通知买方；

(b) 卖方应对所有货物和其他物品的包装、装载、运输、接收、卸货、保存和保护负责；

(c) 卖方应保障并使买方免于因为货物运输的损坏而遭受损害、损失和开支（包括法律费用和开支），并应协商及支付由于运输所导致的索赔。

7.5 包装要求
7.5.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

7.5.2卖方应按买方要求，以送货地点、部门、车间、车站为单位进行包装。除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

7.5.3卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

7.6 若卖方在进行货物装卸或配套服务时造成第三方人身或财物损失的，由卖方承担赔偿责任。

### 8.质量保证

8.1 卖方保证合同项下提供的全部货物必须是全新的并且没有设计、材料及工艺上的缺陷，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求和符合质量标准，如属于进口产品，需有相关产品质量合格证明或合法渠道证明，且需提供中文说明书和相关资料并提供检验和验收方法、步骤及内容。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，买方有权解除本合同，并按违约或欺诈行为追究责任。

8.2 在正常操作条件下，卖方保证合同项下卖方所提供的货物不会因为任何潜在缺陷发生安全事故；若因卖方所提供的货物缺陷导致买方损失的，由卖方承担全部责任。

8.3如果卖方接到买方要求其弥补缺陷的通知后，没有在商定的时间内采取补救措施，在书面通知卖方后，买方可以自行采取补救措施，但其风险和费用将由卖方负责，同时买方根据合同规定对卖方行使的其它权利不受影响。

8.4需送检的货物，卖方负责支付该部分计量检测费用；如买方初次送检出现不合格产品，卖方应无条件退换。

8.5在任何情况下，任何检验、测试的风险由卖方承担，任何试验、测试的结果均不免除卖方的合同责任。

### 9.质保期

9.1质量保证期为24个月，从买方出具验收合格证书签发之日起开始计算，在此期间卖方负责所供货物的包修、包换或者包退重做，并承担修理、调换或退货的实际费用。在质量保证期内，卖方接到买方的服务通知后在约定的时间地点提供上门服务，若货物需返厂修理，则自卖方取走至修复并交回给买方的时间不能超过15个日历天，卖方对在质量保证期内提供的非因买方人为原因造成的质量问题的售后服务不收取任何费用；卖方不能修理、重新制作或不能调换的，视为卖方不能交货，买方有权追究卖方相应违约责任并要求赔偿损失。

### 10检验和验收

10.1卖方应向买方的人员提供一切机会执行本合同，包括提供通道、设施、许可及安全装备。买方有权在生产、制造期间（在现场或其他地方）对材料和工艺进行审核、检查、测量与检验，并对货物的制造进度和材料的生产及制造进度进行审查。

10.2 买方保留生产过程监督权。在合同货物的制造过程中，买方有进行监造的权利、有了解生产进度的权利。卖方应根据合同货物的生产计划。通知买方到生产厂进行监造、了解生产进展。

10.3 在交货前，卖方应保证货物的包装完整无损。

10.4 货物运抵现场后，卖方应自费派遣人员前往买方现场参加开箱检验。如果卖方代表未能及时到达现场，买方有权单独进行开箱检验，并且此检验结果应被视为是在卖方在场的情况下进行，卖方必须接受买方的检验结果。

10.5买卖双方应对货物的包装、书面资料、外观、规格、数量进行检查和检验。

10.5.1产品的外观检验：外观、材质及包装完整无破损。买方有对货物进行送检的权利，检验费用由卖方承担，如检验结果不符合技术要求，则买方有权根据质量索赔条款对卖方进行质量索赔。

10.5.2买方对货物的材质和质量进行验收，待验收合格后，由买卖双方在物资验收单上签字确认。

10.6具体验收标准以买方技术要求为准，对于达不到买方技术要求的，卖方应无条件更换，直到验收合格为止。

### 11.索赔

11.1质量索赔

11.1.1卖方应提供与合同要求相符的货物，如在到货验收或质量保证期内经检验，证实所供货物与合同不符或存在缺陷，或使用的材料不合适，买方可根据本合同有关质量保证或检验的规定提出索赔，买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

①   用符合合同规定的规格、质量和性能要求的材料、新辅料更换有缺陷的部份或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的材质、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。货物更换或修补部分的质保期应自更换或修补完成后重新计算，卖方并承担延迟交货的责任。

②   根据货物的疵劣和受损程度降低货物成交价格，买方从应支付给卖方的货款中扣除不合格部分货物的所有价款，并有权再扣除同等金额作为违约补偿。

③  买方退货，卖方将买方已付的该货物的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回所发生的其它所需的费用，并向买方支付该货物合同价的10%的违约金。

11.1.2 卖方在履行合同过程中，对买方财产造成损失的，卖方应向买方赔偿。

11.2 延误索赔

11.2.1卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

11.2.2除非双方书面同意延迟到货，若卖方未能按双方协商确定的到货期交货，且延迟超过两（2）周，买方有权对超过两（2）周以后的延期追索违约金。每周违约金金额为合同总价的0.2％，一(1)周为七（7）天，不足一(1)周的按一(1)周计算。

11.2.3除非双方书面同意延迟提供售后服务，若卖方未能按买方规定的时间地点提供售后服务，或返修的时间超过合同规定的，买方有权对延期追索违约金，每个日历天违约金金额为人民币贰仟元整（小写：￥2,000.00元）。

11.3	变更索赔

11.3.1 在合同履行期间,如卖方无法按合同约定的货物的质量、性能等技术要求供货,要求进行供货变更的,除非原生产厂出具了型号规格已停产或替代的证明文件,且停产、替代时间是在报价截止时间之后,并获买方同意，否则,卖方应向买方支付本合同项下该货物总价的25%的违约金。

11.4 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方选择的方案解决索赔事宜的，买方有权从未付货款或履约保证金中扣回所有违约金和赔偿金，同时保留进一步要求索赔的权利。所有违约金和赔偿金的支付不减轻卖方合同项下的其他任何责任和义务。

11.5 质保期后，对货物中因制造粗糙、设计缺陷和原材料缺陷但在上述质保期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，卖方因应负责维修。

### 12.不可抗力

12.1如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、洪水、台风、地震等。

12.3 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方，并在事故发生后10天内将有关当局出具的证明文件递交给买方审阅确认。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百八十（180）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的合同。

### 13.争议的解决

买卖双方应首先通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，合同双方的任一方可以向买方所在地的法院提出诉讼。

### 14.合同解除和终止

14.1   合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

14.2   违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

3）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

4）没有买方的书面同意转让合同或将部分或整个合同项目分包出去；

5）如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

14.3 如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时或误期违约金达到合同总价的百分之十（10%），买方有权终止合同。

14.4 根据14.2、14.3条规定合同终止后，买方可自己或选择由任何其他供应商（承包商）完成本合同项目，卖方应支付买方为完成本合同项目所导致的所有增加的费用。并按合同总金额的30%支付买方违约金。

14.5 如果买方根据14.2、14.3条的规定，终止了部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而增加的支出。但是，卖方须继续执行合同中未终止的部分。

14.6 因买方的便利而终止合同

14.6.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

14.6.2对卖方在收到终止合同通知后十（10）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接受，对于剩下的货物，买方可：

(1) 让任何一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货，或；

(2) 取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物以及买方以前已采购的原材料和部件的费用。

### 15.转让和分包

没有另一方当事人的书面同意，任何一方当事人不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

### 16.适用法律

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

### 17.合同修改

17.1 除了双方签署书面补充合同，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

17.2 合同印刷费由卖方支付。

### 18.合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权的代理签署并加盖公章后正式生效。

# 第六部分

# 投 标 文 件 格 式

投标文件（货物类）

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  其他部分

六、  价格部分

七、  唱标信封

八、  附件（可选）

注：1. 以上内容为投标文件所要求的主要资料；

2. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

3. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

（1）投标函（复印件）；

（2）投标报价一览表（从投标文件正本中复印）；

（3）投标保证金进帐单复印件（加盖公章）；

（4）投标保证金汇入情况说明（加盖公章）；

（5）折扣声明（如果有）；

（6）法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件（法定代表人作为投标经办人的只需提供身份证复印件）（加盖公章）

（7）投标人《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）

东莞市政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

1.1技术商务初步审查自查表 序号 招标文件要求 （详见《技术商务初步审查表》各项） 自查结论 证明资料 投标函及投标有效期符合要求 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 按招标文件规定加盖公章、签署和装订 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 已提交法定代表人证明书及授权委托书 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 投标保证金符合要求 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 符合“合格的投标人”资格条件 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 投标文件主要资料齐全（根据招标文件第六部分“投标文件格式”） □通过 □不通过 见投标文件第（）页 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） □通过 □不通过 见投标文件第（）页 投标价格未超过本项目采购预算 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 招标文件的“★”号条款满足要求 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 □通过 □不通过 见投标文件第（）页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

| 序号 | 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 2 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 3 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 4 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 5 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 6 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 7 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| …… |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

1.2商务评审自查表

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.3技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 2 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 3 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 4 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 5 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 6 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| 7 |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
| …… |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5、其他部分；

6. 价格部分。

7、唱标信封。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5.      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收

9.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

10.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务

11.我方同意按投招标文件规定向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费, 就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：东莞市轨道交通有限公司/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人授权委托书

致：东莞市轨道交通有限公司/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：

联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标/响应供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标/响应活动。经各方充分协商一致，就项目的投标/谈判响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标/谈判响应供应商的身份共同参加本项目的投标/谈判响应。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标/成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标/谈判响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照投标/谈判文件的各项要求，递交投标/谈判响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标/成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订合同书，并就中标/成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标/谈判响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标/谈判响应单位的项目组成员参加本项目投标/谈判响应。因发生上述问题导致联合体投标/谈判响应成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标/谈判有效期内有效，如获中标/成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标/响应文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）  乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）  法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
        年   月   日              年   月   日       年   月   日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 2．3投标保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标/谈判保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金应采用银行汇款、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

#### 2．4关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:          采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及国义招标股份有限公司（采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

附资格文件如下：

1. 《企业法人营业执照》（或注册登记证书）复印件；

2. 《组织机构代码证》复印件；

3. 《税务登记证》复印件；

4. 银行出具的资信证明（若《投标人须知》要求提交）复印件；

5. 工商管理局颁发的《守合同重信用》证书（若招标文件中要求提交）复印件；

6. 提供ISO9001质量管理体系认证证书（若招标文件中要求提交）复印件；

7. 投标人有关资质证书（若招标文件中要求提交）复印件。

8、符合“合格投标人”条款的证明材料。

（相关证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

2.5投标人在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

致：（采购人/政府采购代理机构）

本公司参加             项目（项目编号：　　   　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

#### 2．6投标承诺书

投 标 承 诺 书

（采购人名称）：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、      市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

11.我方已完整阅读了             项目（项目编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 附表1：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的招标/谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人/响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标/谈判响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

注：投标人必须提供有效的长期经销商证书或代理证书（后附）

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

## 附表1：

政策适用性说明表

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）；

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、 最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人代表签字及盖公章：

## 附表3：中小企业声明函

（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：1）中小微企业投标应提供《中小企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小企业声明函（制造商）》。

2）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

## 三、商务部分

3.1投标人综合概况

#### 一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人/响应供应商必须提供近     年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍（2012年1月1日至今）

相关项目业绩表

| 序号 | 项目名称及概述 | 使用单位及地点 | 合同金额 | 实施时间 | 完成 情况 | 使用单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）请附上合同复印件并提供相关业绩证明材料；

（2）如被发现虚假将取消中标资格。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位最近六个月购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

包括但不限于：对招标文件中“★”号条款的承诺等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### 一般商务条款响应表

商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期符合招标文件要求 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 交货期限符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 承诺及要求符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| ... | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视

为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表

一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.4政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 自主创新产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、其他部分

#### 5.1招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

# 承诺书号：

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵司组织的                     （招标编号：     ）的服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》及采购人书面的“中标服务费支付通知”起5日内向贵中心（收款人：国义招标股份有限公司东莞分公司，开户银行：中国银行东莞市莞城支行，帐号：641857740394）交纳招标代理服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定的80%执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵中心开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应国义招标股份有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2退保证金说明格式

投标保证金汇入情况说明

国义招标股份有限公司：

本单位已按         项目（项目编号：      ）的招标文件要求，于      年       月      日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：国义招标股份有限公司东莞分公司，帐号：769904276810801，开户银行：招商银行股份有限公司东莞分行营业部）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：     年     月     日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：

单位电话：                      联系人手机：

#### 5.3其它格式（如有）

## 六、价格部分（注：价格部分需独立装订）

#### 6.1 投标报价一览表

投标报价一览表

投标人名称：                          招标编号：

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 东莞市轨道交通有限公司运营分公司工器具采购项目 | 大写： 小写： |  |

注：1.投标人/响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与保证金进帐凭证复印件(加盖公章) 、投标保证金汇入情况说明复印件（加盖公章）、投标函复印件、投标人《营业执照》复印件、法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件一同装在单独的信封内密封提交，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                                                                                                  采购项目编号：        包(组)号：

| 一、货物、设备及材料类详列： |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（以上分项合计总金额与开标/报价一览表中的投标总价一致，如不一致以投标/报价一览表为准） | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

★注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容(包括用户需求中“七、项目的具体内容及技术要求”)、《开标/报价一览表》一致。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 七、唱标信封

唱标信封内装：

（1）	投标函（复印件）；

（2）	投标报价一览表（从投标文件正本中复印）；

（3）	投标保证金进帐单复印件（加盖公章）；

（4）	投标保证金汇入情况说明（加盖公章）；

（5）	折扣声明（如果有）；

（6）	法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件（法定代表人作为投标经办人的只需提供身份证复印件）（加盖公章）

（7）	投标人《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）

#### 八、  附件（可选，以下格式文件由投标人根据需要选用）

保函及其公证书格式模版：

履约保函

银行编号：

致：东莞市轨道交通有限公司（下称“受益人”）

鉴于（单位地址）的（中标单位名称）(下称“承包人”)，已成为贵公司（中标通知书项目名称）的中标人，保证按（中标通知书项目名称）中规定的合同条款履行义务。

根据（中标通知书项目名称）招标文件的规定，承包人应向受益人提供一份金额为中标总价的  %即人民币（大写）元（￥（小写））的不可撤销银行履约保函（下称“本保函”），作为承包人履行（中标通知书项目名称）合同的担保。

注册于 (银行地址)的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（￥（小写））的金额。

我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（中标通知书项目名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。

本保函从签发之日起生效，直至    年   月   日一直有效。

担 保 银行：（全称）（盖章）

法定代表人（或负责人）：（签名）

日     期：年月日

银行地址：

银行联系电话：

备注：保函必须由银行支行一级以上机构出具，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需担保银行所在地公证机关公证。

履约保函公证书

（ ）××字第××号

兹证明（承包人）所持有的前面的编号为银行编号：   的《履约保函》上“（银行名称）”的印鉴及该行的法定代表人/委托代理人（姓名）的印鉴或签名均属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处（盖章）

公证员 （签名）

# ××××年×月×日

# 承诺函（履约保函）

东莞市轨道交通有限公司：

承包人公司名称（以下称“本公司”）现已中标贵司招标的（中标通知书项目名称），并拟签订正式合同。按合同规定，本公司需向贵司提供一份担保金额为人民币（大 写）元（￥ （小 写））的《履约保函》，有效期至  年  月  日。

现本公司的开户银行（银行名称）已经开具一份以贵司为受益人的《履约保函》，保函编号为（保函编号），保函有效期至  年  月  日。

本公司现向贵司郑重承诺，如上述保函到期日仍未到合同约定的预验收合格并结算完毕后30天，本公司将在保函到期前15天，无条件延长保函有效期至合同规定的有效期期满，具体日期可按届时的工程进度经双方协商后确定。如未及时向贵司提供符合规定的履约保函，我司承担违约责任。

特此承诺。

公司名称（公章）

日期

# 政府采购投标担保函

政府采购投标担保函

编号：

# （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

# 一、保证责任的情形及保证金额

# （一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

# （二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

# 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

# 三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

# 四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

# 五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

# 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

# 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件