XPE-72三相智能电力仪表

XPE-72三相智能电力仪表是迅博电气电能质量监测仪表的最新产品采用先进的RAM处理器和数字信号处理技术设计而成。

集合全面的三相电量测量/显示、电能累计、故障报警、谐波测量、开关量输入、继电器输出及网络通讯于一体。具有功能简洁、体积小巧、 大屏液晶显示、测量精度高、隔离性强、性能稳定、抗干流能力强等优点。

体积小巧、安装方便；操作简单、便捷使用；测量精准、性能稳定；

应用领域：

产品特性

通讯接口协议：

A：RS485接口；

B：Modbus-RTU协议；

电能质量（可选项）：

A：2-51次谐波测量分析

B：总谐波畸变率

C：电压、电流不平衡率

时间统计：

A：工作时间统计

B：负载时间统计

1路继电器输出（可选项）：

A：I/U/P等限值输出

B：通讯远程控制

C：逻辑输出

2路开关量输入：

A：开关信号输入

B：逻辑报警输入

突出特点：

A：128点、周波电压电流采样

B：大屏幕液晶、微背光显示。

产品尺寸

外形尺寸：72*72*63mm；  开孔尺寸：67*67mm

订货说明

| 基本功能 | 扩展功能 | 订货代码 |
| --- | --- | --- |
| 测量显示： 三相/线电压、三相/线电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数、频率、2-51次谐波、时间统计、标配1路RS485通讯接口,Modbus协议； 额定参数：3*220/380V,5A | --- | XPE-72 |
|  | 1路继电器输出 | XPE-72R |
|  | 2路开关量输入 | XPE-72K |
|  | 1路继电器输出 2路开关量输入 | XPE-72RK |

端子定义

| 编号 | 标识 | 定义 | 编号 | 标识 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L/+ | 电源正 | 11 | Ua | A相电压 |
| 2 | N/- | 电源负 | 12 | Ub | B相电压 |
| 3 | PE | 电源地 | 13 | Uc | C相电压 |
| 4 | 485A | RS485正 | 14 | Un | 电压中性线 |
| 5 | 485B | RS485负 | 15 | IC- | C相电流出线 |
| 6 | DICOM | 开关量公共端 | 16 | IC+ | C相电流进线 |
| 7 | DI1 | 开关量输入1 | 17 | IB- | B相电流出线 |
| 8 | DI2 | 开关量输入2 | 18 | IB+ | B相电流进线 |
| 9 | DO11 | 继电器输出1正 | 19 | IA- | A相电流出线 |
| 10 | DO12 | 继电器输出1负 | 20 | IA+ | A相电流进线 |