棘洪滩社区卫生服务中心项目标志标识专业分包

招

标

文

件

青岛中建联合建设工程有限公司

2019年  月

第一章  工程概况及相关说明

1、工程概况

| 招标单位 | 青岛中建联合建设工程有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 棘洪滩社区卫生服务中心项目标志标识工程 |
| 工程地点 | 青岛市城阳区青大社区以南裕园六路以北 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 建设单位 | 青岛市城阳区卫生和计划生育局 |
| 总承包单位 | 青岛中建联合建设工程有限公司 |
| 质量标准 | 达到国家《建筑工程施工质量验收规范》的要求 一次性验收质量合格 |
| 计划工期 | 开工日期：以实际开工日期为准。 合同工期总日历天数 40 天。 |
| 施工现场 准备情况 | 已具备开工条件 |
| 工程概况 | 1栋6F门诊楼，1栋1F辅房（地下一层）。总建筑面积：6273㎡，门诊楼建筑面积约6021m2，辅房面积约252㎡。门诊楼框架结构，辅房负一层框剪结构，一层框架结构。 |

2、招标说明

| 招标方式 | 邀请招标 | 招标形式 | 固定综合单价，工程量按实结算。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包方式 | 专业分包，包工包料 | 招标单位 资质等级 | 具备专业承包资质，外地企业具有入青备案手续。 |
| 发标时间 | 2019 年 月 日 时 | 地点 | 崂山区苗岭路36号国际发展中心B座30楼 |
| 勘察现场时间 | 投标人自行勘察 | 地点 | 青岛市城阳区青大社区以南裕园六路以北 |
| 投标文件 送达时间 | 2019 年 月 日 时 | 地点 | 崂山区苗岭路36号国际发展中心B座30楼 |
| 投标截止时间 | 2019 年 月 日 时 | 地点 | 崂山区苗岭路36号国际发展中心B座30楼 |
| 招标范围及 图纸内容 | 标志标识的制作、安装 |

第二章  招标要求

一、招标依据

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《中华人民共和国合同法》

3、《建设工程质量管理条例》

4、《山东省建设工程招标投标管理条例》

5、其它有关法律、法规。

二、对投标单位的要求

1、本招标工程要求投标单位必须具有独立法人资格和所要求的专业分包承包资质；

2、投标单位必须具备与资质等级相应数量的工程管理人员及必需的施工劳力、设备工具等；

3、投标单位中标后不得以任何形式和理由转包；否则立即取消中标资格并解除合同，由此引起的一切经济损失由中标单位100%承担。

4、如投标单位代表不是法人代表，需持有法定代表人授权委托书、身份证参加开标会。

5、投标单位在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自行承担。

三、招标文件的获取

1、投标单位按通知的时间和地点领取招标文件。

2、招标单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以书面形式通知所有招标文件收受人。招标文件的澄清或者修改的内容及答疑文件将作为招标文件组成文件，任何口头答疑、通知无效。

四、招标文件相关说明

1、本工程按照公开、公平、公正、诚实信用的原则组织招标报名、评标定标，按照优中选优的原则确定中标人。

2、本招标文件是本工程招标过程中的纲领性文件，是各投标单位编制投标文件的依据，也是招标单位与中标单位签定合同的依据并作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

3、投标单位对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标单位负责踏勘现场所发生的自身费用以及承担踏勘现场的责任和风险。

4、招标单位向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是招标单位现有的能被投标单位利用的资料，招标单位对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5、投标单位应详细阅读招标文件的全部内容，若投标单位的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性的响应，其风险由投标单位自己承担，实际上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

五、履约保证金说明

投标单位接到中标通知3日内缴纳贰万元履约保证金。

1、中标人在接到中标通知3日内未提交履约保证金的中标单位，视为自动放弃。

2、投标人如有下列情况之一者，招标人有权将投标单位列入失信名单，取消其我司所有投标资格。

（1）投标人在领取招标文件后，无正当理由不参加开标会的；

（2）经评标委员会认定投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（3）中标人在收到中标通知后7日内拒绝签订合同协议书的。

3、履约保证金额将存入青岛中建联合建设工程有限公司专用账户。

交款地址：青岛市崂山区苗岭路36号国际发展中心B座30层

户名：青岛中建联合建设工程有限公司

帐号：853219010122300038

开户行：恒丰银行青岛分行

六、投标有效期

### 投标有效期自提交投标文件截止之日起计算，在此期限内投标人的投标保持有效。本招标工程的投标有效期30日历天。

第三章  投标报价

一、总则

1、投标人依据招标人所提供图纸（仅供参考），结合市场价格及自身施工能力，综合考虑报价。

2、投标文件应按招标人规定的格式、内容进行编制、填写、盖章。

3、招标人规定的格式中的任何内容不得随意删除或修改。

4、投标报价金额（价格）均应以人民币表示。

5、投标单位需对现场充分了解后，结合相关要求进行报价。

6、本次招标采用总价优惠率包干法，定额模式计价。

7、投标人报价应包含所有人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润及规费、税金等一切费用，并要考虑风险因素以及合同中明示或暗示的其他责任、义务。

8、投标单位由于对招标文件误解和忽略，中标后发生的任何风险其责任自负。

二、招标控制价

本工程不设招标控制价。各投标人结合市场价格及自身施工能力，综合考虑报价，不得低于成本价。

- 招标范围

1．项目主要招标范围

1.1、棘洪滩街道社区卫生服务中心导视系统深化设计、制作、安装及后期维护（1年保修）。深化设计必须满足院方使用要求，并提供效果图，导视系统工程量满足清单以及平面图上全部部门标识牌。发光灯箱供电由中标方负责，从就近的配电房布线。

1.2、报价文件必须包含材质使用说明，辅材说明，具体尺寸，施工工艺要求。

2. 技术规格要求：

（1）通用要求

1.1 安全性：主要包括：标识安全、结构安全、施工安全、应急安全、环保安全。

1.2 标识安全：

1.2.1 标识牌所用的材料应有足够的强度，能承受一定程度的碰撞和冲击。

1.2.2 标识牌、固定件等外部不能有尖、锋边、毛刺等，避免对访客及操作员的伤害；标识牌安装后应满足不发生变形、倾斜、坠落等异常现象。

1.3 可靠性：标识系统应具有可靠性，保证标识牌能适应室外的使用条件。投标人应对导向标识系统可靠性设计做出详细说明和建议。

1.4 环保性：投标人提供的所有标识材料均应符合中国国家环保标准及行业标准要求，并符合环保要求，所含有的可能危害环境和人体健康的元素不得超过限量标准。

（2）深化设计要求

2.1 标识及其安装构件设计应简单可靠、既先进又实用，满足标识不间断运行和低成本维护的需要。

2.2 标识及其安装构件设计应充分考虑维修空间、土建结构等，做到维护方便。

2.3 标识及其安装构件的设计应充分考虑标识受力的安全系数，做到安全、可靠、牢固、持久、美观。

2.4 投标人应对整个现场的施工规划和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

（3）生产制作

3.1 标识和安装构件所采用的材料应满足标识设施不易损毁、运行稳定的要求。

3.2 标识的制造工艺和光洁度应始终保持最高水准。

3.3 标识表面折角处没有裂纹、毛刺、焊接等痕迹。

（4）标识成品技术参数规范

4.1 标识牌配件要求：吊挂件外形要平整、无毛刺、棱角清洗无变形。

4.2 标识牌内部结构：如内发光，应喷白色反光漆，以提高发光亮度。

4.3 灯具/电源线：采用低烟、无卤、阻燃电线并采用纤维保护套管，走线要平直美观；箱体预留接线长度：≥2米；采用封闭式连接，无裸露接头；出线端口采用胶套保护。

4.4 牌体尺寸公差：允许公差≤500㎜为±2㎜；﹥500㎜为±3㎜。

4.5 水平、垂直公差：允许公差±1度。

4.6 面板不平度：允许公差±2㎜/m。

4.7 燃烧性能：有机材料符合GB8624-1997的B1级标准，制作安装前必须出具消防部门认可的检测报告。

4.8 标识牌的使用寿命：牌体：≥5年；面板：≥5年；光源：≥8000h；电气部分：≥8年。

4.9 对标识外观的技术要求：

a、导向标识所有喷涂表面应颜色均匀，漆膜厚度一致、无流挂、无褶皱。

b、导向标识所有外露的尖角处应将毛刺清除干净，以避免伤人。

c、导向标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。

（5）产品所使用的钢材及其他材料均应符合国家及行业标准，焊接等相关工艺应满足设计要求和国家及行业标准，并应打磨光滑，折边及连接缝光滑平顺。户外标识系统所用灯具必须符合UL或CCC认证。

（6）户外产品应做好防水、防腐、放紫外线老化的措施。

货物清单

| 序号 | 项目名称 | 规格(mm) | 工艺材料 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、户外标识（地面） |
| 1 | 人行标识 | 2300*600*120 | 包括但不限于1.5mm304#不锈钢焊接成型包边、2mm304#不锈钢镂空成型、2mm304#不锈钢焊接成型烤氟碳漆、灯箱板、半透明彩色膜、LED白色光源模组、折盒立体发光字、120mm*120mm镀锌方通、80mm*80mm镀锌方通、50mm*50mm镀锌方通、20mm钢板、螺栓固定安装、土方挖填、预埋件安装、基础等。 | 个 | 2 |
| 2 | 车行标识 | 2300*600*120 | 包括但不限于1.5mm304#不锈钢焊接成型包边、2mm304#不锈钢镂空成型、2mm304#不锈钢焊接成型烤氟碳漆、灯箱板、半透明彩色膜、LED白色光源模组、折盒立体发光字、120mm*120mm镀锌方通、80mm*80mm镀锌方通、50mm*50mm镀锌方通、20mm钢板、螺栓固定安装、土方挖填、预埋件安装、基础等。 | 个 | 2 |
| 3 | 无障碍车位标识 | 2300*150*50 | 包括但不限于1.5mm304#不锈钢焊接成型包边、2mm304#不锈钢镂空成型、2mm304#不锈钢焊接成型烤氟碳漆、灯箱板、半透明彩色膜、LED白色光源模组、折盒立体发光字、120mm*120mm镀锌方通、80mm*80mm镀锌方通、50mm*50mm镀锌方通、20mm钢板、螺栓固定安装、土方挖填、预埋件安装、基础等。 | 个 | 2 |

| 二、室内标识 |
| --- |
| 4 | 大厅楼层总索引 | 2200×2000×100 | 包括但不限于2mm316#不锈钢焊接成型烤进口汽车氟碳漆、激光镂空字体，面切5MM哑克力背发光，LED白色光源。折5MM哑克力盒子，信息内空丝网印刷。内部结构采用 120mm*120mm镀锌方通、80mm*80mm镀锌方通、50mm*504镀锌方通、20mm钢板、螺栓固定安装. | 个 | 1 |
| 6 | 功能区指引牌（悬吊） | 2500×300×80 | 1.5mm(T)316#不锈钢激光切割成型烤进口汽车氟碳漆，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆， 内置正白LED模组灯， 5mm亚克力雕刻图文，亚克力背面部分通体发光，悬挂安装。。 | 个 | 15 |
| 7 | 功能区指引牌（贴墙）/大科室牌 | 1500*200*30 | 1.5mm(T)316#不锈钢激光切割成型烤进口汽车氟碳漆，精工焊接造型打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，10MM哑克力雕刻烤漆背面正面丝网印刷图案文字，贴墙面安装 | 个 | 20 |
| 8 | 电梯厅楼层索引 | 1500*650 | 1.5mm(T)316#不锈钢激光切割成型烤进口汽车氟碳漆，精工焊接造型打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，10MM哑克力雕刻烤漆背面正面丝网印刷图案文字，贴墙面安装 楼层信息内容部分为可更换铝型材水牌，文字图案信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 个 | 12 |
| 9 | 电梯内楼层索引 | 1200*700 | 1.5mm(T)316#不锈钢激光切割成型烤进口汽车氟碳漆，精工焊接造型打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，10MM哑克力雕刻烤漆背面正面丝网印刷图案文字，贴墙面安装 楼层信息内容部分为可更换铝型材水牌，文字图案信息内容丝网印刷，贴墙安装。 | 个 | 3 |
| 10 | 电梯厅和步行楼层号 | 中文字高：300 英文字高：200 | 1.5mm(T)316#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆. | 个 | 28 |
| 11 | 导诊台标识 | 400*205*80 | 1.5mm(T)316#不锈钢激光切割成型，精工焊接造 | 个 | 1 |
| 12 | 护士站标识牌 | 1500×300×80 | 1.5mm(T)316#不锈钢激光切割成型烤进口汽车氟碳漆，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆， 内置正白LED模组灯， 5mm亚克力雕刻图文，亚克力背面部分通体发光，悬挂安装。。 | 个 | 7 |
| 13 | 服务窗口标识牌 | 高300 | 3M不干胶贴膜 | 个 | 16 |
| 14 | 洗手间（公用）/开水间 | 280*280*280 | 1.5mm316#不锈钢板激光切割精工焊接，面喷进口汽车氟碳漆，内装正白LED灯发光，内衬3MM奶白板通体发光。侧挂安装 | 块 | 15 |
| 15 | 洗手间（贴门） | 300*250*5 | 5MM #316不锈钢表面粘贴5MM哑克力雕刻造型，表面丝印信息内容。 | 块 | 20 |

| 16 | 诊室门牌/科室门牌 | 280*280*280 | 15mm亚克力双层，5+5+5面喷进口汽车氟碳漆，中间层采用5MM316#不锈钢激光切割打磨，正背面采用进口5MM哑克力板烤金属油漆，房号采用5MM哑克力板激光切割后烤金属油漆（侧挂安装） | 块 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 功能门牌 | 300*250*5 | 5mm不锈钢底，面贴3mm亚克力双层面喷进口汽车氟碳漆，扇灰后两层底漆、两层面漆，图文丝网印刷。 | 块 | 60 |
| 18 | 病房床位指引牌 | 1000*180*30 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆， 楼层信息内容部分为可更换铝型材水牌，文字图案信息内容丝网印刷或刻字膜，贴墙安装。 | 块 | 2 |
| 19 | 病房门牌 | 250*250*5 | 15mm亚克力双层，5+5+5面喷进口汽车氟碳漆，中间层采用5MM316#不锈钢激光切割打磨，正背面采用进口5MM哑克力板烤金属油漆，房号采用5MM哑克力板激光切割后烤金属油漆，2MM哑克力粘接可更换插槽 | 块 | 23 |
| 20 | 床头牌 | 400*170*8 | 10mm亚克力三层（4+3+3）面喷进口汽车氟碳漆，面板激光雕刻，圆角，四边打磨弧形，扇灰后两层底漆、两层面漆文字及面板图文UV打印并雕刻，数字用3mm光面不锈钢激光雕刻成形，镶入其指定位置，内置粘插槽 | 块 | 64 |
| 21 | 消防疏散图 | 400*300*3 | 2MM #316不锈钢腐蚀填漆，表面喷进口防指纹哑光油。 | 块 | 24 |
| 22 | 电梯编号标识 | 高100 | 8mm #316横拉丝不锈钢激光切割成型，表表面喷进口防指纹哑光油。 | 块 | 20 |
| 23 | 温馨提示牌 | 300*120*3 | 5mm亚克力面喷进口汽车氟碳漆，面板3mm316#不锈钢，激光雕刻，圆角，四边打磨弧形，扇灰后两层底漆、两层面漆，面板图文丝网印刷。 | 块 | 100 |

以上施工范围工程因变更引起项目调整、施工工艺、施工材质的改变或建设单位和招标人有增减时，投标人无条件接受，工程量据实调整，投标人工作范围及内容以招标人签字确认为准。

- 报价说明

1、本次招标采用固定综合单价，工程量按实结算，工程因变更引起项目调整、施工工艺、施工材质的改变以及施工图以外的增加等所引起的变更执行招标人批价，价款合同期内各项有关工程造价的政策性调整，均不予调整。

五、合同条款

详见后附合同。

六、其他说明

1、施工过程中发生的政府相关部门检查、罚款费用，根据责任各自承担。

2、中标人有义务积极配合各项建设单位直接分包工程及项目整体的竣工验收工作。

3、中标人的施工组织设计中的任何内容不作为竣工结算的依据，仅做指导施工用。

第四章  投标文件

一、投标文件的编制

（一）投标单位所编制的标书必须符合有关法律、法规的要求。

（二）本次招标投标书一式三份，其中正本一份，副本两份。并在投标文件封面上注明正本或副本，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

（三）标书的形式及内容

本次招标投标书主要内容：

1、投标函（格式见附件）；

2、法人委托书（格式见附件），法人身份证；

3、工程投标报价表须加盖企业公章及法人代表印章；

4、标书综合说明以及为承担的工程提供的优惠条件；

5、法人营业执照、企业资质等级证书、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码证、入青信用证；

6、确保工人工资及时、足额发放的承诺；

7、企业简介、资信证明、企业近三年类似工程的业绩证明及企业荣誉证书等的复印件；

8、施工管理班子成员名单及主要施工管理人员简介；

9、相应从业人员资格证书复印件；

二、投标文件要求

1、属下列情况之一标书无效

（1）标书未按规定密封或密封处未加盖企业公章及法定代表人或委托代理人印鉴的；

（2）投标文件未加盖企业公章及法定代表人或委托代理人印鉴的；

（3）投标文件逾期送达的；

（4）投标文件的关键字模糊、无法辨认的；

（5）提供虚假资料的；

（6）违反国家法律、法规及有关规定的；

（7）投标文件未按招标文件要求编制的。

（8）投标单位未按照招标文件要求提供投标保证金的。

2、标书正本、副本不一致时，以正本为准。

3、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件另有规定外，均应采用国家法定的计量单位。

4、本工程投标报价采用的币种为人民币，单位为元。

5、投标文件因表达不清，所引起的后果由投标单位自负。

附件1、投标函

投 标 函

致：青岛中建联合建设工程有限公司：

一、投标人已详细阅读棘洪滩社区卫生服务中心工程标志标识工程之专业承包招标文件，愿意按照招标文件及设计文件、技术验收规范和其他有关文件及投标人所报工程结算条件承接上述工程的施工、竣工和保修任务。考虑所有风险及招标文件条款，承诺已包括完成该工程的人工费、材料费、机械使用费、材料检验检测费、验收费用、管理费、利润、措施费、规费、税金等一切费用。任何情况下投标综合单价，不因施工期内市场材料价格、人工价格、政府收费、政府政策性调整等因素造成价格的变动而变动。施工范围工程因变更引起项目调整、施工工艺、施工材质的改变或建设单位和招标人有增减时，投标人无条件接受，所引起的变更执行招标人批价。

二、投标人愿意按照招标文件规定的工期、质量要求及施工合同、设计文件、技术规范完成施工任务，竣工并向招标人移交整个工程。总工期以合同为准，工期延误参照总包合同进行处罚。

三、投标人保证工程质量达到一次性验收合格，观感优良；若达不到一次性验收合格质量要求，投标人愿意接受工程总造价 1% 的违约罚款，并必须在招标人指定限期内返修至合格。

四、投标人所报工程造价中已包含投标人企业社会保障费。

投标人：（公章）                     法定代表人：（签章）

日期：      年    月    日

附件2：授权委托书

法定代表人身份证明书（附身份证复印件）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月     日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：     职务：

系                    的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

日  期：         年     月     日

法人授权委托书（附身份证复印件）

致： 青岛中建联合建设工程有限公司

本授权委托书声明：我       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的       （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司名义参加

（工程名称）的施工投标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

本授权委托书期限自               起至                止。

代理人：         （签字） 性别：        年龄：

身份证号码：

投标人：                  （盖章）

法定代表人：        （签字、盖章）

日      期：        年    月    日

附件3

青岛市城阳区棘洪滩街道社区卫生服务中心新建工程项目

青岛市建设工程施工专业分包合同三方协议

甲方： 青岛中建联合建设工程有限公司

乙方：

丙方： 青岛中建联合建设工程有限公司城阳分公司

根据平等、自愿、诚实、信用的原则，对于甲、乙双方签定的“ 青岛市城阳区棘洪滩街道社区卫生服务中心新建工程项目”的专业承包合同（合同编号：                   ，以下称“原合同”），经双方协商一致，达成如下：

第一条  三方责任：

1、甲方为本工程总承包单位，丙方为甲方的分公司，甲方授权丙方进行该项目工程款收取及支付工作，并出具相应开票信息。

- 乙方为本工程分包单位，在本项目工程款收取过程中开具丙方开票信息的发票。

- 以上协议只限于对外办理手续使用及开具发票使用，不作为对外承担工程结算、经济赔偿的依据、不具备其他任何法律效力。

第二条  其他条款按照原合同执行。

第三条  本协议经各方签字盖章后生效，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方法定代表人或委托代理人签字盖章起生效。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：         丙方（盖章）：

法定代表人：              法定代表人：          法定代表人：

年   月   日             年   月   日           年   月   日