# 朗 迈 科 技 有 限 公 司

打印设备  定制专家

公司介绍：

#### 郎迈打印设备有限公司是一家从事特种打印设备的研发、生产与销售的高科技企业。
本公司的主要产品有LANDMARK UV平板打印机、LANDMARK溶剂型平板打印机，goodink UV及弱溶剂墨水。
    公司技术实力雄厚，所销售的产品均为自主研发及生产，同时拥有强大的售后团队，
以解决客户的后顾之忧，成立至今在业界获得一致好评

设备介绍：

LM-5000  LED UV平板打印机介绍

应用行业：

手机保护壳彩印加工、五金工艺礼品加工、皮革裁片彩印加工、手表行业精加工、眼镜行业精加工、木质品彩印精加工、有机玻璃深加工、塑胶制品厂、玩具厂、隐形麻将、隐形扑克牌、魔术牌、广告行业等工厂企业、礼品包装、标牌制作、个性打印等

印效果图样品如下：

目前LED平板打印机已经被IT 礼品 广告 眼镜 制表行业等等广泛用到产品的表面图文处理，得到很多企业的认可，LED UV彩印将来慢慢替换一些传统的产品表面图文处理工艺

设备技术参数 ：

| LM-5000 小幅面UV平板打印机 |
| --- |
| 打印尺寸Print size | 290mm×580mm large format size 290mm×580mm |
| 打印喷头Printhead | 微压电式1440喷嘴 Micro Piezo Inkjet 1440 Nozzles |
| 打印色彩Print color | 5 Color C，M，Y，K,W(wait) |
| 打印方向Print direction | 智能双向打印Bi-Direction |
| 打印速度Print speed | A3(1440dpi)/4min) |
| 平面打印物体最大厚度Max. height of object | 17CM |
| 打印重量 Max.printing weight | 15KG |
| 最高打印精度 Max.printing resoultion | 5760DPI*1440 DPI |
| 墨水系统Ink tank volume | 150ML |
| 专用墨水Ink | Good ink 专用油墨 |
| 高度调节 Height adjustment | 电子自动调节 Automatic |
| 打印物体高度检测Height of object detection | 智能感应式 Automatic induction |
| 喷头保护方式 Printhead protection | 智能触碰式检测自动保护系统 Intelligent self-protection system |
| 电力要求Power supply | 110-220V 50-60HZ |
| 接口方式 Printing interface | USB2.0/IEEE1394 |
| 操作平台 Operation system | WindowsXP，7， MAC |
| 工作环境 Working Environment | 温度temperature | 10-35°C |
|  | 相对湿度relative humidity | 20-80RH 纸质材料要求最高湿度不得高于60%，否则会影响打印质量。其他混合材料，相对湿度建议 高于40%，以有效得控制静电，保证大图质量 The max.relative humidity of paper materials should not excess 60% or it will affect the printing effect. For other mixed materials, the relative humidity should be higher than 40% so that the static electricity effectcan be controled to promise high quality images. |
| 设备净重/毛重 Printer N. Weight/G.Weight | 90KG/110KG |
| 设备尺寸Printer size | 87CM×75CM×55CM |
| 船运尺寸Shipping size | 100CM×100CM×65CM |
| 注:实际参数请以实物为准，如做修改恕不另行通知！ If there’s any change, please excuse that we could not inform you ！ |

第3代LED UV 平板打印机的优势

         UV瞬间固化，无需涂层

传统的平板打印机在打印物体前，需要对物体进行涂层处理，简单来说就是对打印物体表面喷涂一层透明底漆，其作用就是让墨水吸附在上面，这样才能很好的还原所打印的图案，同时打印好的物体，需要静置，待墨水及涂层完全干透后才能进行后续处理，缺点是工序繁杂，涂层及人工成本高。

最新的UVLED紫外光固化技术，打印的图案经过UV光源的照射可瞬间固化所打印的图案，并且不需要做涂层处理，保留了材质原本的质感，极大的降低了生产成本。

         定位准确 打印不会错位

传统的平板打印机只能打印彩色，而不能打印白色。所以在打印定位上要求没这么高，就是有点偏差，把图案稍微放大一点便可以解决。

但是UV机因为能打印白墨及立体效果，如果位置上稍有偏差，便会造成套位不准，出现露白和重影的现象。根据这一问题，我们重新对机械结构机及打印控制部份进行了重新研发设计，有效的解决了这一问题，降低了产品报废率。

         白彩同喷，提高效率

第一及第二代UV机，当时的RIP打印软件相对还不成熟，所以打印有白底的图案，需要分两次打印，先打印白色，在打印彩色，操作比较繁琐。同时没有羽化功能，打印出来的深色图案，会有很重的拉丝纹。

根据这一问题，我们对RIP软件进行了较大的升级，现在可以白彩同时打印，原来需要打印2次的，现在1次就完成。另外增加了羽化功能，打印出来的深色图案在也没有拉丝纹了，颜色艳丽，饱和度高，纹理细腻。

         立体印刷 层次分明

  UV墨水遇到紫外光即能瞬间固化，使得立体打印成为可能，根据这一特点，使用ＲＩＰ软件对墨量进行控制，便能制作出层次分明，凹凸感强的彩印产品。

这一特性，不但提升了产品的价值空间，还提高了产品的竞争优势，别人做不到的，我能。

      四大系统　确保设备稳定运行

一台好的设备，最重要的是稳定性高，故障率低，才能保证工作与生产不受其影响。根据前两代设备所暴露出的问题与故障，我们对设备进行了优化改进，提升了４大系统的性能（控制系统、冷却系统、供墨系统、防飘墨系统）确保了机器的稳定使用。

UV打印时代已经到来你准备好了吗？

公司名称：东莞市朗迈打印设备科技有限公司

服务电话：4008951698   0769-21686651

联系电话：15983488384

联 系 人：王先生

公司地址：东莞市南城区白马振兴工业园A栋六楼

公司网站：http://www.land-marker.com