加工定制 否 品牌 康豪 型号 H42W-16C 种类 其他 材质 碳钢 连接形式 法兰 结构形式 其他 公称通径 50（mm） 适用介质 水 形态 立式 压力环境 常压 标准 国标 流动方向 双向 驱动方式 脉冲 工作温度 常温 类型(通道位置) 直通式 规格 DN50 立式止回阀用途及特点 康豪阀门秉着“以诚为本，互惠双赢”的原则，服务于广大客户。全面实行标准化、专业化、科学的管理制度，具有健全有效的质量管理体系，并先后通过了“ISO9001质量管理体系认证”，公司始终坚持“诚品求生存，科技求发展”的经营方针，在产品品质上以“精益求精，追求完美”为质量方针。 公司网http://www.cnkhv1.com/ H42H/W立式止回阀严格按 GB12235 标准设计制造，阀瓣沿着中心定位作升降运动 ， 衬套采用耐磨性能好，摩擦系数小的特殊材料制作，动作灵活可靠 . 密封性能优良。立式止回阀产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。由于管线中进口端介质的压力作用，而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时，弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭，阻止介质逆流，故起止回作用。 二、立式止回阀主要性能规范 试验压力 公称压力（ MPa ） 1.6 2.5 4.0 壳体试验 2.4 3.8 6.0 密封试验 1.8 2.8 4.4 阀体材料 WCB(C) CF8(P) CF 8M (R) WC6 WC9 工作温度 ≤ 425 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 550 ≤ 550 适用介质 水、蒸汽、油品 硝酸类 醋酸类 水、蒸汽 水、蒸汽 三、立式止回阀执行标准 设计制造： GB12235 结构长度： GB12221 连接法兰： JB/T79-1994 试验与检验： JB/T9092-1999 四、立式止回阀主要连接尺寸 公称通径 PN1.6/2.5/4.0MPa H 系列 1 系列 2 DN32 145 110 DN40 155 120 DN50 170 140 DN65 180 160 DN80 200 185 DN100 220 210 DN125 250 275 DN150 280 300 DN200 380 380

性能规范

立式止回阀作用原理和结构说明

本阀门在使用过程中，介质按图示箭头方向流动。

1，当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，被开启;介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。

2，阀体及阀瓣的密封面采用不锈钢堆焊。

3，本阀门的结构长度按GB12221-1989的规定，法兰连接尺寸按JB/T79-1994的规定。

立式止回阀主要零件的材料施工、安装要点

1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，连接应牢固紧密。

2)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验持续的时间符合GB 50243的要

立式止回阀安装和使用

1,本阀门通路两端须堵塞，存在干燥通风的室内。如长期存放，应经常检查防锈蚀。

2,安装前应将阀门清洗干净，并消除在运输过程中造成的缺陷。

3,安装时必须仔细核对阀门上的标志和铭牌是否符合使用要求。

4,本阀门安装在水平管道上，阀盖向上。

立式止回阀主要特点

立式止回阀具有以下两个优特点：

1、立体式止回阀有法兰和对夹之分，具有结构简单，零部件少，分量轻等特点。立式止回阀主要用于需防止介质倒流的各种工况场合。

2、立式止回阀用于立式安装时可不设弹簧，利用阀瓣自身的重量及流体回流的压力起止回作用。

# 供应厂家直销★康豪★  H42W铸钢圆形止回阀

# ★★▂▃▄▅▆▇▉欢迎客户热线咨询18057718023▉█▇▆▅▄▃▂★★

# ★★▂▃▄▅▆▇▉欢迎客户QQ在线咨询▉█▇▆▅▄▃▂★★