博世力士乐是全球领先的传动与控制技术专家。凭借在传动、控制以及行走机械领域内的丰富经验，博世力士乐为全球80多个国家， 50多万家客户提供量身定制的解决方案，是世界工业及工厂自动化、行走机械应用与可再生能源应用市场上的佼佼者。

BOSCH REXROTH不仅是世界前100强公司，也是世界着名高科技企业之一，50多年来，Bosch Rexroth集团及Bosch Rexroth公司的业务部门致力于开发专业型液压传动领域高科技产品，其产品和品牌已享誉全球。 力士乐的产品是独一无二的，因为在世界市场上，目前没有其他的品牌能向顾客提供所有传动与控制技术，专门化与一体化并举。正因如此，博世-力士乐在液压传动、控制及移动技术等领域成为了世界性的榜样。本力士乐（Bosch Rexroth）为工业及工厂自动化、行走机械、以及可再生能源等领域的客户提供传动、控制与移动解决方案；作为全球超过50万客户的共同选择，力士乐正不断为客户提供高质量的电控、液压、气动以及机电一体化元件和系统。Bosch Rexroth博世-力士乐气动产品大量应用在钻修设备的气路上，以及Caterpillar卡特匹勒与Allison艾里逊变速箱的配合中以实现动力的操作和控制。以Bosch Rexroth博世-力士乐高性能的液压产品为依托，Rexroth向钢铁行业提供连铸、连轧等生产线的全套液压系统和液压元件。Bosch Rexroth博世-力士乐在船舶和海洋钻井平台的液压和气动传动系统及控制方面具有渊博的经验，产品应用在钻井平台、推进系统、舵机系统、发动机控制系统等等

型号选型参考详解：

举例型号：A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00

A10VS→斜盘式变量泵，此系列工业驱动用，公称压力 28MPa，最高压力35MPa；

O →运行方式，此系列用于开式回路系统；

18 →排量规格此型号为18m3（另有10、28、45、71、100、140等常见规格排量）

DFR1 →控制机构，（DG表示两位控制直接驱动；DR(G)表；示压力控制远程控制；DFR（1）压力/流量控制 ；带有1指在X油路无小孔；DFLR压力/流量/功率控制；FHD流量 控制，和先导压力有关带压力控制；FE1**流量电控；DFE1**压力/流量电控；ED电液压力控制）；

31 →产品系列

R →转动方向（R顺时针，L逆时针）

P →密封（P指带FKM轴封的NBR(丁晴橡胶，符合DIN ISO 1629),V指FKM(佛橡胶，符合DIN ISO 1629)）

P →轴端（P指带键直轴 DIN 6885,S指花键轴SAE,R指花键轴SAE(较高的通轴驱动转矩)）；

A →安装法兰孔（A指ISO 2孔，B指ISO 4孔）；

12 →工作油口连接，{压力油口B 吸油口S}在相反方向 ，SAE油口米制固定螺钉；

N00 →通轴，（N00无通轴驱动；有通轴驱动带轴向泵、齿轮泵回径向柱塞泵KB2、K51、KB3、K01等等）

力士乐柱塞泵特性：

力士乐柱塞泵主要应用于混凝土泵车 铲运机械、混凝土机械、路面机械、压实机械及起重机械等工程机械领域。

力士乐柱塞泵在自吸条件下，油箱加压或带升压泵（离心泵）工作。

力士乐柱塞泵可提供多种变量机构用于不同的控制和调节功能。

力士乐柱塞泵即使机器运行时也可经外部来设定功率控制。

力士乐柱塞泵可带有通轴驱动以承装齿轮泵或直到相同规格的轴向柱塞泵（100%通轴驱动）。

力士乐柱塞泵输出流量与驱动转速及泵排量成正比，并可在最大与零之间无级变化

柱塞泵分为轴向柱塞泵和径向柱塞泵两种代表性的结构形式；由于径向柱塞泵属于一种新型的技术含量比较高的高效泵，随着国产化的不断加快，径向柱塞泵必然会成为柱塞泵应用领域的重要组成部分

轴向柱塞泵是利用与传动轴平行的柱塞在柱塞孔内往复运动所产生的容积变化来进行工作的。由于柱塞和柱塞孔都是圆形零件，加工时可以达到很高的精度配合，因此具有容积效率高，运转平稳，流量均匀性好，噪声低，工作压力高等优点，但对液压油的污染较敏感，结构较复杂，造价较高。