全自动烘干机

一：全自动烘干机  
　　全自动烘干机系箱柜式结构，具有造型新颖、结构合理、效率高、耗能低、噪音低、安全可靠等优点。该机主要用于各种纺（针）织制品，各种棉、毛、化纤服装及乳胶制品经脱水后的烘干处理。广泛适用于纺织、服装、印染、宾馆、医院、部队、工矿、化工及乳胶等企事业单位。
二：全自动烘干机结构特点 
　　全自动烘干机有电脑控制器，性能稳定，控温准确，操作简单，日常维护简便。
　　全自动烘干机转筒采用优质不锈钢板精制而成，经久耐用，不损伤物料。
　　全自动烘干机转筒转动由电子程控，具有自动温控、噪音低、热交换快、耗能小
　　全自动烘干机送物门较大，投物或取物相当方便，门上装有透明玻璃，能随时观察内部织物的烘干情况。
　　全自动烘干机传动系统采用二级三角胶带传动，运转平稳、无振动和噪音。

三：电加热烘干机的型号及主要技术参数

| 型号规格 | SWA801-15 | SWA801-20 | SWA801-30 | SWA801- 50 | SWA801-100 | SWA801- 100 | SWA801- 120 | SWA801- 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量（kg） 经脱水 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| 转筒尺寸（mm） | Ф760*560 | Ф800*680 | Ф950*860 | Ф1160*1000 | Ф1320*1100 | Ф1500*1000 | Ф1500*1160 | Ф1600*1160 |
| 转筒转速（r/min） | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 蒸汽压力（mpa） | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 耗汽量/每缸 | 14kg | 18kg | 28kg | 45kg | 80kg | 100kg | 120kg | 150kg |
| 主电机功率（kw） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| 风机功率（kw） | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5*2台 | 1.5*2台 | 1.5*2台 |
| 电加热功率（kw） | 13 | 15 | 18 | 22 | 55 | / | / | / |
| 外型尺寸（mm） | 920*1200*1650 | 1000*1150*1800 | 1100*1450*1900 | 1320*1700* 2200 | 1480*1800* 2360 | 1620*1650* 2360 | 1620*1800* 2360 | 1720*1900* 2600 |
| 整机重量（kg） | 300 |  | 460 | 660 | 850 | 950 | 1100 | 1280 |

四：工业烘干机的工作原理和结构特点

（一）：工作原理

工业烘干机系根据热交换的原理，利用电热管散发的热量，通过抽风风机不断的吸风而产生的一个热循环过程，使转筒内的物料在旋转的转达筒内不断正反翻动，而逐渐烘干。

（二）：结构特点

1：工业烘干机转筒是优质不锈钢板精制而成，经久耐用，不损伤物料。

2：本机送物门较大，投物或取物方便，门上装有透明玻璃，能随时观察内部物料的烘干情况。

3：本机电控系统能自动控制机器正反运转，只要用户根据不同物料的工艺要求，调整相应的烘干时间，本机将自动完成整个烘干过程。

4：本机传动系统采用地级三角胶带传动，运转平稳、无振动和噪音。

5：本机结构系箱柜式，上地面积小，适用于各种场地。

五：摇粒烘干机简介

摇粒烘干机是工业烘干机根据相关织物新时期工艺要求而设计的一种特殊工艺型烘干机。它主要用于人造毛皮、晴纶、毛毯等化纤织物的起球处理。这些织物经过高温喷湿、高温磨擦，其收缩纤维起到变形，织物表面毛绒自然卷曲，具有天然羊毛风格，使其手感柔软，富有弹性，提高新产品的自身质量，摇粒烘干机是广大皮毛、化纤企事业单位最理想的设备。

六：工业烘干机的使用说明

1：打开机门，将脱水后的物料均匀地放置在转筒内，然后将门关闭锁紧。

2：根据织物种类，选择合适的时间，调节定时装置至所需时间。

3：按启动按钮，起动风机，根据用户需要，转筒旋转方向可选择单向旋转和双向旋转。只要将三位置开关旋向单向或双向，机器就会根据要求执行单向运转达或双向动转（正转25秒，停25秒，反转25秒）。

4：经常从观察窗观看内部织物的翻转情况，如发现意外情况应及时切断电源，检查故障。

5：机器运行至规定时间时，机器将自动停止运转，此时须请操作者开门检查内部织物的烘干情况，如未达到效果可适当延长时间。

6：打开机门，取出织物，再进入下一轮烘干循环。

七：工业烘干机的维护保养

1：经常打扫周围环境，清除散热器上面的杂物和下面过滤网上的杂物。

2：经常检查蒸汽管道及疏水管道的漏气和畅通情况。

3：经常检查传动系统的运转情况，调节好三角胶带的松紧。

4：经常检查各电器元件的接触和绝缘情况。

5：经常给各传动轴承加注润滑油。

6：请每半年给设备大保养一次。

八：工业烘干机的安装

工业烘干机没有过高的安装要求，只要用户将设备放置在相对平稳的地面上就行。安放前请预先考虑进汽、疏水及通风管道的进出位置。

九：工业烘干机的电器原理

工业烘干机电器主要控制一台主传动电机，一台或二台风机。接通电源，电源指示灯亮，按起动按钮起动风机，风机指示灯亮，选择时间控制机器运转时间，机器运转由三位置开关控制其运转方向，运行指示灯同时亮，总停按钮控制整机电源。

本机电器控制原理，详见工业烘干机系列电器原理图。