单螺杆泵

流量：0-150mm³/h;

扬程：0-240m;

功率：0.75-37kw;

转速：500-960r/min;

口径：20-135MM;

温度：-15-200℃。

使用范围：环境保护、船舶工业、石油工业、医药、日化、食品罐头行业、建筑行业、采矿行业、化学行业、印刷、造纸、工业锅炉、电厂等行业

| 型号 | 流量 (m3/h) | 压力 (MPa) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 进口法兰通径 (mm) | 出口法兰通径 (mm) | 允许颗粒直径 (mm) | 允许纤维长度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
| G10-2 |  | 1.2 |  | 0.55 | 25 | 25 |  |  |
| G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
| G13-2 |  | 1.2 |  | 0.55 | 25 | 25 |  |  |
| G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 1 | 20 |
| G15-2 |  | 1.2 |  | 0.75 | 25 | 25 |  |  |
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 |  | 0.6 |  | 1.1 | 25 | 25 |  |  |
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 |
| G25-2 |  | 1.2 |  | 2.2 | 32 | 25 |  |  |
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 30 |
| G30-2 |  | 1.2 |  | 3 | 50 | 40 |  |  |
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 |
| G35-2 |  | 1.2 |  | 4 | 65 | 50 |  |  |
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
| G40-2 |  | 1.2 |  | 5.5 | 80 | 65 |  |  |
| G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 |  | 1.2 |  | 7.5 | 100 | 80 |  |  |
| G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 |  | 1.2 |  | 15 | 125 | 100 |  |  |
| G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 |
| G70-2 |  | 1.2 |  | 18.5 |  |  |  |  |
| G85-1 | 65 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 |
| G85-2 |  | 0.6 |  | 30 |  |  |  |  |
| G105-1 | 80 | 0.6 | 720 | 22 | 200 | 150 | 10 | 80 |
| G135-1 | 100 | 0.6 | 720 | 30 | 200 | 150 | 10 | 80 |

单级悬臂式漩涡泵

介质粘度：供吸送清水和物理化学性质类似于水的液体之用，

温度范围：使用液温不得超过80℃。

使用范围：常用于锅炉给不的配套，在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门等都有广泛的应用

| 型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1W2.4-10.5(单级) | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
| 1W2.5-12(单级) | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
| 25W-25(单级) | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
| 32W-30(单级) | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
| 32W-75(单级) | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
| 40W-40(单级) | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
| 40W-90(单级) | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
| 50W-45(单级) | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
| 65W-50(单级) | 14.4 | 50 | 2900 | 11 |
| 1.58D-0.7(单级) | 2.4 | 105 | 1450 | 3 |

SB系列砂泵

使用范围：是为除砂器、除泥器、射流混浆装置提供动力的理想配套设备。

可作为泥浆泵辅助灌浆的灌注泵和井口的补给泵广泛适用于石油、矿山、地下水开采、环保工程建设等）

SB系列砂泵参数表

| 型号 | 电机功率 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 汽蚀余量 | 电制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB8x6-14 | 75Kw | 320m3/h | 40m | 65% | 53.63 | 5 | 50HZ |
| SB8x6-12 |  | 355m3/h | 43m | 66% | 59.5 | 4.8 | 60HZ |
| SB 8x6-13 | 55Kw | 290m3/h | 33m | 64% | 40.7 | 5.5 | 50HZ |
| SB 6X5-12 |  | 196m3/h | 48m | 61% | 42 | 3 | 60HZ |
| SB 6x5-13 | 45Kw | 180m3/h | 34m | 60% | 27.8 | 3 | 50HZ |
| SB 5x4-14 |  | 149m3/h | 61m | 58% | 42.7 | 4.6 | 60HZ |
| SB 6x5-12 | 37Kw | 160m3/h | 30m | 60% | 22 | 3 | 50HZ |
| SB 5x4-12 |  | 112m3/h | 45m | 58% | 23.7 | 4.6 | 60HZ |
| SB 6x5-11 | 30Kw | 200m3/h | 21m | 62% | 18.5 | 2.5 | 50HZ |
| SB 5x4-11 |  | 112m3/h | 37m | 57% | 19.8 | 4.6 | 60HZ |
| SB 5x4-12 | 22Kw | 90m3/h | 30m | 56% | 13.1 | 4.5 | 50HZ |
| SB 5x4-10 |  | 105m3/h | 30m | 57% | 15.1 | 4.2 | 60HZ |
| SB 5x4-11 | 18.5Kw | 90m3/h | 24m | 56% | 10.5 | 4.5 | 50HZ |
| SB 4x3-12 |  | 55m3/h | 46m | 48% | 14.4 | 4 | 60HZ |
| SB 4x3-13 | 15Kw | 50m3/h | 40m | 48% | 11.3 | 4.5 | 50HZ |
| SB 4x3-11 |  | 54m3/h | 35m | 47% | 10.9 | 4 | 60HZ |
| SB 4x3-12 | 11Kw | 45m3/h | 30m | 47% | 7.8 | 4 | 50HZ |
| SB 3x2-12 |  | 28m3/h | 45m | 40% | 8.6 | 3.1 | 60HZ |
| SB 3x2-12 | 7.5Kw | 45m3/h | 24m | 46% | 6.4 | 4 | 50HZ |
| SB 3x2-11 |  | 25m3/h | 35m | 41% | 5.8 | 3.1 | 60HZ |
| SB 3x2-11 | 5.5Kw | 20m3/h | 23m | 39% | 3.2 | 3 | 50HZ |

4. 双螺杆输油泵

性能范围

1.最高工作压力：4.0MPa

2.流量范围：1~2500

3.温度范围-20~340℃

4.介质粘度：1~3000mm²/s，降低转速

可达到106mm²/s

介质粘度对双螺杆泵性能影响较大，泵的名义排量是指在特定粘度条件下的排量，为保证泵能在较高效率下工作，在试验不充分时，建议按下列粘度条件选择转速：

介质粘度        转速r/min

＜400            1500

400~1200         1000

1200~3600        750

使用范围：

- 油田：用作油、气、水、微量细小固相颗粒等多相混输泵及原油输送泵。

- 造船业：用作船用装载泵，船底扫舱及污水处理，主机润滑泵，燃料油泵。

- 石油化学工业：用作各种树脂、颜料、石蜡、油漆、油墨、乳胶、各种油品、原油、重油等装载和运输泵。

- 热电厂：用作重油、原油输送泵，主机润滑油泵。

- 食品工业：用作酒精、蜂蜜、糖浆、果汁、动植物油、牛奶、浆油输送泵。

冷凝（水）泵

温度范围：100N130和150N110型泵可输送120℃以内的液体，其他泵输送液温不能超过80℃。

主要用途：主要供火力发电厂输送冷凝水之用，亦可用在介质与冷凝水相似的其他地方。本泵有较好的吸入性能。
    100N130和150N110型泵分别在填料函体和填料压盖处通入冷却水后可作流水泵用。

性能参数表:

| 性 能 参 数 表 |
| --- |
| 泵型号 | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 泵效率η (%) | 必须汽 蚀余量 r(m) | 轴功率 Pa (kW) | 配带电动机功率 （KW） |
| 2.5N3×2 | 8 | 52.5 | 2950 | 37.5 | 1.9 | 3.5 | 5.5 |
|  | 10 | 51.5 |  | 41 | 2 | 3.2 |  |
|  | 12 | 50.5 |  | 44 | 2.2 | 3.5 |  |
| 3N6 | 16.5 | 62 |  | 44 | 1.5 | 6.33 | 15 |
|  | 22 | 61 |  | 49 | 1.7 | 7.6 |  |
|  | 30 | 58 |  | 54 | 1.9 | 8.77 |  |
| 3N6×2 | 18 | 131 |  | 41 | 1.75 | 15.6 | 22 |
|  | 26 | 128 |  | 51 | 2.05 | 17.6 |  |
|  | 34 | 120 |  | 65.8 | 2.4 | 19.5 |  |
| 4N6 | 30 | 63.5 |  | 47 | 1.4 | 11 | 22 |
|  | 40 | 62 |  | 53 | 1.6 | 12.7 |  |
|  | 50 | 59.5 |  | 57.5 | 1.75 | 14 |  |
| 4N6A | 30 | 40 |  | 49 | 1.6 | 6 | 11 |
|  | 40 | 38 |  | 55.5 | 1.8 | 7 |  |
|  | 50 | 37.5 |  | 58.5 | 2 | 8.5 |  |
| 4N6×2 | 25 | 130 |  | 42 | 2 | 21.1 | 37 |
|  | 40 | 125 |  | 54 | 2.2 | 25 |  |
|  | 50 | 120 |  | 60 | 2.4 | 27.3 |  |
| 6N6 | 50 | 70 |  | 50 | 1.4 | 22 | 37 |
|  | 90 | 66 |  | 64 | 1.45 | 25 |  |
|  | 120 | 60 |  | 71 | 1.5 | 27 |  |
| 100N130 | 42 | 142 |  | 44 | 1.3 | 37.6 | 55 |
|  | 52 | 141 |  | 49 | 1.5 | 41.13 |  |
|  | 70 | 135 |  | 55, | 2 | 46.7 |  |
| 150N110 | 80 | 122 |  | 55 | 1.35 | 48.1 | 75 |
|  | 100 | 116 |  | 60 | 1.4 | 52.3 |  |
|  | 110 | 112 |  | 61 | 1.5 | 54.8 |  |
| 100NB45 | 14.4 | 54 |  | 44 | 0.65 | 4.8 | 7.5 |
|  | 24 | 50 |  | 54 | 0.84 | 6.2 |  |
|  | 31 | 42 |  | 52 | 0.95 | 7 |  |
| 100NB60 | 21.6 | 69 |  | 45 | 0.9 | 9 | 15 |
|  | 36 | 62 |  | 53 | 0.9 | 11.5 |  |
|  | 50.4 | 44 |  | 43.2 | 1 | 14 |  |

齿轮滑油泵

产品简介：
用途：
    适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s（5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统 。

应用范围：
    在输油系统中可用作传输，增压泵；
    在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；
    在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；
    在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

结构特点
    本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。
    泵内四个轴承套在泵内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，溶积效率高。 
    从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

性能参数

| 型号 | 流量Q | 转速n r/min | 排出压力p Mpa | 必需汽 蚀余量r m | 效率η % | 电动机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/min |  |  |  |  | 功率KW | 型号 |
| 2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 |
| 2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
| 2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
| 2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
| 2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 |

各型齿轮泵的性能参数，是在介质粘度4×10 -3m2/s(40cSt)时确定的。性能参数表中给出的参数值适用于介质粘度1×10-5～8×10-5m2/s(10～80cSt)范围内，超出这个范围则根据用户提出的性能参数要求另行确定。

多级分段离心泵

多级分段式离心泵

介质粘度：供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。

温度范围：不得超过80℃。

使用范围：广泛应用于矿山排水，工厂及城市给水之用。