电阻炉 箱式电阻炉 高温电阻炉 实验室电阻炉专业生产厂家—郑州南北仪器设备有限公司（南北设备集团）南北通过向客户提供领先的产品性能来追求箱式电阻炉行业第一领先地位！

联系电话：0371-60153599  联系手机：13837159053  联系人：张经理  QQ：380888081

一、产品特点
1、专利炉门技术完全符合国家《GB/Z18-2002》热处理节能技术······的原则，达到节能减排的目的。
2、精选优质材料，严格执行生产、检测工艺，各项技术指标均达到或超过《JB/T8195.7-2007》《间接电阻炉》标准。炉体采用一体式炉体设计，先进合理、使用方便。
3、NanBei新一代PID智能控温仪具有控温精度高、操作简单、易学的特点。
4、炉门结构采用本公司自主研发 的全方位密封专利技术。具有开启方便、安全，并确保炉内高温气体不外漏，达到节能、环保的目的。
5、具有安全保障措施：本系列电阻炉设有过压、过流、炉体表面过热保护保护开关。另设有防止供电线路停电恢复后，在无人值守情况下电阻炉继续加热功能；及开启炉门后，炉膛停止供电装置等保护设施。

类别	型号	炉膛尺寸（深*宽*高，mm）设计温度电压功率控温仪表	加热元件

分体式普通炉膛箱式电阻炉

SX2-2.5-10GJ	200*120*80	1000	220v	2.5	液晶PID智能控温表	合金电热丝

SX2-4-10GJ	300*200*120			4

SX2-8-10GJ	400*250*160		380v	8

SX2-2.5-12GJ	200*120*80	1200	220v	2.5		合金电热丝

SX2-5-12GJ	300*200*120		220v/380v	5

SX2-10-12GJ	400*250*160		380v	10

SX2-4-13GJ	250*150*100	1300	220v	4		硅碳棒

程序型分体式普通炉膛箱式电阻炉

SX2-2.5-10GJP	200*120*80	1000	220v	2.5	30段程序液晶PID智能控温表	合金电热丝

SX2-4-10GJP	300*200*120			4

SX2-8-10GJP	400*250*160		380v	8

SX2-2.5-12GJP	200*120*80	1200	220v	2.5		合金电热丝

SX2-5-12GJP	300*200*120		220v/380v	5

SX2-10-12GJP	400*250*160		380v	10

SX2-4-13GJP	250*150*100	1300	220v	4		硅碳棒

一体式普通炉膛箱式电阻炉

SX2-2.5-10G	200*120*80	1000	220v	2.5	数字式智能PID控温表	合金电热丝

SX2-4-10G	300*200*120			4

SX2-8-10G	400*250*160		380v	8

SX2-12-10G	500*300*200			12

SX2-2.5-12G	200*120*80	1200	220v	2.5	数字式智能PID控温表	合金电热丝

SX2-5-12G	300*200*120		220v/380v	5

SX2-10-12G	400*250*160		380v	10

SX2-4-13G	250*150*100	1300	220v	4	数字式智能PID控温表	硅碳棒

SX2-6-13G	400*200*160		380v	6

SX2-8-13G	500*200*180			8

一体化程序控温普通炉膛箱式电阻炉

SX2-2.5-10GP	200*120*80	1000	220v	2.5	数字式30段程序智能PID控温表	合金电热丝

SX2-4-10GP	300*200*120			4

SX2-8-10GP	400*250*160		380v	8

SX2-12-10GP	500*300*200			12

SX2-2.5-12GP	200*120*80	1200	220v	2.5	数字式30段程序智能PID控温表	合金电热丝

SX2-5-12GP	300*200*120		220v/380v	5

SX2-10-12GP	400*250*160		380v	10

SX2-4-13GP	250*150*100	1300	220v	4	50段程序型液晶触摸屏PLC控制器	硅碳棒

SX2-6-13GP	400*200*160		380v	6

SX2-8-13GP	500*200*180			8

SX2-8-16GP	300*150*120	1600	380v	8	50段程序型液晶触摸屏PLC控制器	硅钼棒

SX2-12-16GP	400*200*160			12

一体化陶瓷纤维炉膛箱式电阻炉

SX2-2.5-10T	200*120*80	1000	220v	2.5	数字式30段程序智能PID控温表	合金电热丝

SX2-4-10T	300*200*120			4

SX2-8-10T	400*250*160		380v	8

SX2-12-10T	500*300*200			12

SX2-4-13T	250*150*100	1300	220v	4	数字式30段程序智能PID控温表	硅碳棒

SX2-6-13T	400*200*160		380v	6

SX2-8-13T	500*200*180			8

一体化程序型陶瓷纤维炉膛箱式电阻炉

SX2-2.5-10TP	200*120*80	1000	220v	2.5	数字式30段程序智能PID控温表	合金电热丝

SX2-4-10TP	300*200*120			4

SX2-8-10TP	400*250*160		380v	8

SX2-12-10TP	500*300*200			12

SX2-4-13TP	250*150*100	1300	220v	4	50段程序型液晶触摸屏PLC控制器	硅碳棒

SX2-6-13TP	400*200*160		380v	6

SX2-8-13TP	500*200*180			8

SX2-8-16TP	300*150*120	1600	380v	8	50段程序型液晶触摸屏PLC控制器	硅钼棒

SX2-12-16TP	400*200*160			12

SX2-18-16TP	500*200*180			18

SX2-4-17TP	160*150*150	1700	380v	4	50段程序型液晶触摸屏PLC控制器	硅钼棒

SX2-6-17TP	250*150*150			6

SX2-8-17TP	300*150*150			8

一体化双层式陶瓷纤维炉膛箱式电阻炉

SX2-2.5-12TP	200*120*80	1200	220v	2	50段程序型液晶触摸屏PLC控制器	合金电热丝

SX2-5-12TP	300*200*120		220v	4

SX2-6-12TP	300*200*200		380v	6

SX2-8-12TP	400*300*300		380v	7

南北集团售后服务宗旨：

●终身提供维修及维护服务，终身负责零配件的及时供应；

●终身免费提供技术咨询及技术支持服务；

●新品依照南北购销合同实行整机免费保修，

●在保修期内，不收取上门费，搬运费，人工费等，免费更换一切在正常使用情况下损坏的零配件；

●在保修期外，不收取上门费，搬运费，人工费等，仅对需更换的零配件收取成本费用；

南北集团具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北集团售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北集团售后服务体系完成。

南北通过向客户提供领先的技术、产品，更为优异的质量和服务，更高的性价比价值体来追求双层玻璃反应釜行业第一领先地位

郑州南北仪器设备有限公司

（南北设备集团）

南北全球服务热线：400-098-6966

集团电话：0371-60153599，60157797，60153588

业务手机：13837159053，15038369085，13598028557，15838001944，15890190919

集团传真：0371-60153566，60310702

企业 QQ：380888081，1281683188

集团网址：www.hnyqsbw.com  www.4000986966.com  www.zznbgs.com  www.nanbeijt.com     www.china-nanbei.com www.nanbeiyq.com www.nanbeiyiqi.com www.china-yqsb.com     www.nanbeishebei.com   www.nbsyyq.com    www.swaqg.net         www.smkxyq.com

www.shiyanshiyq.com    www.lab-nb.com

集团地址：河南省郑州市金水区北环路72号