所在行政区：  南京浦口区                         环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称     浦口区桥林街道南一村南中保障房二期项目

建设单位（盖章） 南京市浦口区保障房建设发展有限公司

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□□□

申报日期：2019年3月

南京市环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 浦口区桥林街道南一村南中保障房二期项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京市浦口区保障房建设发展有限公司 |
| 法人代表 | 邵世明 | 联系人 | 朱经理 |
| 通讯地址 | 南京市浦口区江浦街道西水湾1号西水湾家园二期综合楼5楼 |
| 联系电话 | 15895933982 | 传真 | / | 邮政编码 | 211800 |
| 建设地点 | 南京市浦口区桥林街道林山雅苑以北、龙舟线以西 |
| 立项审批部门 | 南京市浦口区发展和改革局 | 批准文号 | 浦发改投资字[2017]283号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | [K7010]房地产开发与经营 |
| 占地面积 | 59656.17平方米 | 建筑面积 | 23540.3平方米 | 绿地率 | 39.46% |
| 总投资 | 42000万元 | 环保投资 | 530万元 | 环保投资占总投资比例 | 1.2% |
| 预计开工时间 | 2019年6月 | 项目代码 | 2016-320000-70-02-507667 |
| 主要建设内容： 拟建项目总占地面积为59656.17平方米，总建筑面积为106126.03平方米，包括10栋11层高的住宅楼及1栋社区服务中心楼。 |
| 能源使用情况 | 电 | 600万千瓦时/年 | 燃油 | / |
|  | 燃煤 | / | 液化石油气 | / |
|  | 燃气 | 22.75万m3/a | 其它 | / |
| 给排水情况 | 年总用水量（t） | 181226.1 | 年总排水量（t） | 142532.7 |
|  | 其中 | 循环水量（t） | — | 其中 | 工业废水（t） | — |
|  |  | 新鲜水量（t） | 181226.1 |  | 生活污水（t） | 142532.7 |
|  | 新鲜水来源 | 市政给水 管网 | 排水去向 | 拟建项目配套社区卫生服务站产生的医疗废水经消毒预处理，再与其他生活废水一并经化粪池预处理后接入市政污水管网，由桥林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入高旺河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |

| 工程内容及规模： 1、项目由来 浦口区桥林街道南一村南中保障房项目原由浦口区桥林街道办事处投资建设，该项目环评于2011年取得浦口区环境保护局批复，于2013年建成一期项目（项目共分三期），之后未再进行后续建设。二期项目于2013年6月24日取得南京市浦口区发展和改革局关于项目建设的批复，见附件2；2016年6月7日，建设主体由浦口区桥林街道办事处变更为南京市浦口区保障房建设发展有限公司，变更核准批复见附件3；2017年4月24日，二期项目计划总投资由20800万元调整为42000万元，调整核准批复见附件4；2018年11月21日，二期项目取得了南京市规划局颁发的建设项目选址意见书，见附件5。二期项目位于一期项目西侧。二期项目总占地面积为59656.17平方米，总建筑面积为106126.03平方米。项目建设内容为包括10栋11层高的住宅楼及1栋社区服务中心楼。其中地上建筑面积为98270.26 平方米，包括住宅87021.37平方米、社区中心11248.89 平方米，地下建筑面积为7855.76平方米，主要包括人防及机动小区。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。”因此，南一村南中保障房项目目前未开工建设部分应当重新编制环评并报送浦口环保局审核。南京市浦口区保障房建设发展有限公司委托南京蔚蓝环境科技有限公司承担浦口区桥林街道南一村南中保障房二期项目的环境影响评价工作。我单位在经过初筛后（初筛情况见表1-1），接受委托，并随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照环境影响评价技术导则，结合该项目的建设特点，编制完成了该项目的环境影响报告表，呈报给浦口区环境保护局审批。 表1-1 建设项目初筛情况一览表 序号 初筛相关内容 建设项目情况 1 选址选线 拟建项目位于南京市浦口区桥林街道林山雅苑以北、龙舟线以西，地块属于城镇居住用地，与土地利用规划相符，规划图见附图5 2 规模 项目建设内容为包括10栋11层高的住宅楼及1栋社区服务中心楼。总建筑面积为106126.03平方米。 3 性质 扩建 4 环境质量底线 空气质量不低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准；声环境质量不低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；纳污河流高旺河水环境质量不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。项目建成后三废排放量较少，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 5 资源利用上线 拟建项目用水量为496.5t/d，水源为市政自来水，用水量较小，当地自来水厂能够满足拟建项目的使用要求。 6 生态红线 拟建项目符合南京市生态红线区域保护规划，与拟建项目最近的生态红线保护区域是桥林饮用水水源保护区，与拟建项目的距离约为2700m，拟建项目污水接管至桥林污水处理厂，废气处理后达标排放，不会对桥林饮用水水源保护区产生有害影响。南京市生态红线区域保护规划见附图4 所示。 7 环境准入 拟建项目房地产开发经营[K7010]，用地性质为城镇居住用地，符合《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号）要求 8 产业政策 对照《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业﹝2013﹞183号修改）及《江苏省工业和信息产业结构调整限值、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），拟建项目不属于国家与地方禁止类或限制类项目，符合国家及江苏省产业政策要求。 2、项目概况 （1）项目名称、性质、建设地点及投资总额 项目名称：浦口区桥林街道南一村南中保障房二期项目； 行业类别：根据《国民经济行业分类代码表》（GB/T 4754-2017），拟建项目行业类别为房地产业中K7010—房地产开发经营； 建设性质：扩建； 建设地点：南京市浦口区桥林街道林山雅苑以北、龙舟线以西，见附图1； 投资总额：拟建项目总投资42000万元，其中环保投资530万元； 占地面积：59656.17平方米； 建成时间：2021年 （2）建设规模与内容 拟建项目地块为城镇居住用地，总建筑面积为106126.03平方米。其中地上建筑面积为98270.26 平方米，包括住宅87021.37平方米、社区服务中心11248.89 平方米，地下建筑面积为7855.76平方米。项目包括住宅区（10幢11层住宅）、社区服务中心（1幢4层独楼）、地下停车场。建成后共有住户957户，可提供非机动车停车位3127个。住宅区和社区服务中心的主要经济技术指标分别见表1-2、表1-3。 表1-3 住宅区主要技术经济指标 建筑 栋号 楼层 髙度（m) 户数 建筑面积（m2) 机动车 非机动车 起 止 地下 地上 地下 地上 计容积率 总面积 停车面积 (m2) 停车位 停车面积 (m2) 停车位 2-1 -1 11 -2.8 30.8 99 875.88 9600.7 9600.7 10476.58 | 0 0 710.92 355 2-2 -1 11 -2.8 30.8 99 798.29 8917.21 8917.21 9715.5 0 0 634.26 317 2-3 -1 11 -2.8 30.8 99 846.13 9244.02 9244.02 10090.15 0 0 684.26 342 2-4 -1 11 -2.8 30.8 99 738.5 8229.66 8229.66 8968.16 0 0 577.67 288 2-5 -1 11 -2.8 30.8 99 773.06 8723.89 8723.89 9496.95 0 0 604.56 302 3-1 -1 11 -2.8 30.8 99 875.88 9600.7 9600.7 10476.58 0 0 710.92 355 3-2 -1 11 -2.8 30.8 66 590.33 6507.62 6507.62 7097.95 0 0 473.93 236 3-3 -1 11 -2.8 30.8 99 846.13 9244.02 9244.02 10090.15 0 0 684.26 342 3-4 -1 11 -2.8 30.8 99 738.5 8229.66 8229.66 8968.16 0 0 577.67 288 3-5 -1 11 -2.8 30.8 99 773.06 8723.89 8723.89 9496.95 0 0 604.56 302 总计 / / / / 957 7855.76 87021.37 87021.37 94877.14 0 0 6263 3127 1-4 社区中心主要技术经济指标 项目 指标 单位 规划总建筑面积 11248.89 m2 地上计容建筑面积 11248.89 m2 社区合计 11248.89 m2 1 设备用房 538.87 m2 2 商业 3965.15 m2 3 社区服务办公 2150.50 m2 4 居家养老服务站 1094.81 m2 5 公厕 83.30 m2 6 卫生服务站 564.12 m2 7 物业管理用房 2716.53 m2 8 社区警务室 135.61 m2 （3）总平面布置 项目主要分为两个区域：住宅区（2-1栋~2-5栋，3-1栋~3-5栋）、社区服务中心，具体分布详见附图2。 （4）配套商业 拟建项目商业均集中在社区服务中心的独立楼宇，除小型超市外，不设其他商业设施，建设单位在售房/租赁商业用房时，应在售房/租赁合同中明确告知拟建项目商业用房不得设餐饮等扰民项目。 3、公辅工程 项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 拟建项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水 用水量181226.1t/a 来自市政自来水管网 排水 污水量142532.7t/a 经市政污水管网进桥林污水处理厂集中处理 供电 600万度 来自市政电网 暖通 挂式、柜式 / 燃气 22.75万m3/a 天然气，来自城市燃气管网 绿化 23540.3m2 / 环保工程 废气 住宅饮食油烟 / 内置专用烟道，预留油烟管道 废水 管网建设 / 雨污分流 社区卫生服务站 消毒池预处理 预留预处理池位置，由具体管理部门安装 固废 生活垃圾 定点收集，由环卫部门清运 医疗废物 委托有资质单位处理 噪声 水泵设置在密闭泵房 隔声、减振，达到降噪效果 引风机安装消声器 （1）给排水 给水：拟建项目用水主要为各类生活用水、社区卫生服务站用水、小区地面冲洗水和绿化用水等，全部由市政供水管网供给。 排水：拟建项目排水采用雨污分流制。项目所在地污水管网已铺设完成，医疗废水经消毒池预处理，再与其他生活废水一并接入市政污水管网，由桥林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中一级A 标准后排入高旺河。 表1-6 项目用水量预测 序号 用水对象 人数或面积 用水系数 年用水时间 年用水量（t/a） 年废水量（t/a） 1 住宅 2871人 160L/人·d 365 d 143547.2 114837.8 2 居家养老服务站、社区服务中心等） 1094.81m2 5L/ m2·d 365 d 4926.1 3940.9 3 物业 10人 50 L /人·d 365 d 547.5 438 4 配套商业 3965.15 m2 5L/ m2·d 365 d 3755.1 3004.1 6 社区卫生服务站 50人 25L /人·d 365 d 912.5 730 7 小区地面清洗 23262.58 m2 2L/ m2·次 50次 2326.2 1861 8 绿化用水（1、4季度） 23540.3 m2 0.6L/ m2·d 50 d 329.3 0 9 绿化用水（2、3季度） 23540.3 m2 2L/ m2·d 50 d 1097.5 0 合计 / / / 181226.1 142532.7 图1-1 建设项目运营期水平衡图 单位（t/a） （2）消防 拟建项目住宅的耐火等级为一级，住宅区内布置消防车道，主消防车道自然环通，双向车道宽度不小于6 米。住宅每单元设一座疏散楼梯间；防火分区之间用防火墙或甲级防火门分隔。上下层之间缝隙用防火堵料密封，管道井每层用后浇楼板封堵；建筑内的通风机房、变配电室、消防水泵房、电梯机房等重要机房采用防火隔墙与甲级防火门。管道井采用丙级防火门。 （3）燃气 ①小区内天然气供气来自市政中压天然气管，经调压箱降压后低压天然气分别送至各用气点。小区内天然气管道管径为D108×4。调压设备设于住宅入口一侧。 ②室外天然气管道采用树枝状系统。室外中压天然气经调压箱调至低压后，经庭院天然气管道送至住宅用户使用，住宅用户每户设置流量计单独计量。 ③室外天然气管道采用无缝钢管，直接埋地敷设。管道采用加强级防腐涂层。 ④可燃气体探测报警器的设置：每套厨房设置可燃气体探测报警器，采用壁挂式，距地2.2米安装，可燃气体探测报警器采用成品。 （4）暖通 ①空调系统 拟建项目住宅、社区及物业办公设分体空调，预留室外机位置及穿墙孔洞，预留空调凝结水管，预留电量及插座；出租商铺设分体空调，预留室外机位置及穿墙孔洞，预留空调凝结水管，预留电量及插座，具体由租户自行考虑，分体式空调能效等级不低于国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》中2 级的要求。 ②通风系统 拟建项目室内卫生间设机械排风系统，换气次数不小于10 次/小时；地下储藏设置机械通风系统，换气次数不小于3 次/小时。 4、环保投资 拟建项目环保投资530万元，占项目总投资（42000万元）的1.2%。 现有项目环境问题： 本项目为新建项目，无现有环境问题。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 浦口区地处南京市西北部，扬子江北岸，与南京市雨花台区、江宁区隔江相望，北部、西部分别与安徽省来安县、滁州市、全椒县、和县毗邻；界于东经118°21’～118°46’，北纬30°51’～32°15’，总面积902平方公里。浦口区南临长江，北枕滁河，同南京主城区一桥相连，人口47.46万。区内交通便捷，津浦铁路、312国道、104国道、宁连、宁通高速公路穿境而过。 建设项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌 浦口区境内地形顺长江之势呈东北、西南走向。地貌多姿，集低山、丘陵、平原、岗地、大江、大河为一体；区域属宁、镇、扬丘陵山地西北边缘地带，地势中部高，南北低。老山山脉由东向西横亘中部，制高点大刺山海拔442.1米，平原标高7-5米，山地两侧为岗、塝、冲相间的波状岗地，临江、沿滁为低平的沙洲、河谷平原。土壤多样，水稻土、潮土、黄棕壤占97%以上。浦口区地质具有多层次的特点。地层复杂，构造中含褶皱构造、断裂构造。岩石多为白云石、石英石及石灰石。 3、气候气象 项目所在地属于长江流域，地处北回归线以北，属北亚热带南部季风气候区。气候温和湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，雨热同期。 年平均气温15.3℃，1月平均气温2.8℃，7月平均气温27.7℃。极端最高气温37.9℃(1978年7月8日)，年极端最低气温零下11.7℃(1977年1月31日)。 降水主要集中在夏季，次在春季，地区间差异较小。年平均雨量1063.7毫米，最多年份1576毫米(1960年)，最少年份672.9毫米（1978年)，超过1000毫米的年份有14年，占总年数的48%。年平均雨日127.3天，最多达150天(1977年)，最少96天(1991年)。历年平均年蒸发量1338.5毫米，大于年雨量的25.8%。 年平均日照时数2165.2小时，为可照时数的49%，最多年份2460.7小时(1978年)，占可照时数的56%。 年平均风速 3.6米/秒，3、4月较大，9、10月较小。最大风速19米/秒(1972 年)。年平均初霜日为11月15日，终霜日为3月30日，全年无霜期 229 天，最长256天(1977年)，最短199天(1979 年)。 4、水系、水文 浦口区地表水资源十分丰富，县境内以老山为天然分水岭，老山以南为长江水系，以北为滁河水系。长江水系：长江浦口段位于区境南缘，全长约53公里。江面两端宽，中部窄，介于1500-3000米之间。境内独流入江的主要河道有五条：驷马山河，石碛河，高旺河，朱家山河，七里河。浦口区境内地表水资源属两大水系，即长江浦口段和滁河浦口段；区内小流域河道有9条：周营河、石碛河、高旺河、城南河、七里河、石头河、万寿河、陈桥河、永宁河，河道总长度85.7公里；区内乡级河道138条，总长度426.3公里。 5、生态环境 本地区植物类型为栽培植被、沼泽植被和水生植被三种类型。其中农业栽培植被面积最大。沼泽植被和水生植被均属自然植被类型。 农田植被主要为小麦、水稻、油菜、棉花等，杂粮有玉米、黄豆、山芋、蚕豆、豌豆等。菜地则主要栽培各种应时蔬菜及瓜果，种类有白菜、菜苔、包菜、萝卜、茄子、黄瓜、冬瓜、丝瓜、四季豆、扁豆、芹菜、菠菜、洋葱、大蒜、韭菜、藕、茭瓜等。 水生植被主要有野菱、芡实、苦草、兰藻、硅藻。江边与低洼荡田中有野生芦苇、昌蒲。人工栽培的有水芹、茨菇、荸荠、菱藕等作物。 爬行物种有大头乌龟、乌龟、黄喉水龟、鳖、石龙子、北草晰、赤链蛇、双斑锦蛇、黑背蛇、虎斑游蛇、乌梢蛇、蝮蛇、丽效蛇。

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据2017 年南京市环境质量状况公报，建设项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，根据2017年南京市环境质量公报，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点。其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中：轻度污染83天，中度污染15天，重度污染2天，严重污染1天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14倍，同比下降16.7%；PM10年均值为76μg/m3，超标0.09倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18倍，同比上升6.8%；SO2年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5mg/m3，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点。 2、地表水环境质量现状 全市水环境质量同比总体持平，全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面中，Ⅲ类及以上的断面16个，占72.7%，同比上升9.1%，无劣于Ⅴ类水质断面。2017年，长江南京段干流水质总体稳定，水质现状为Ⅱ类，水质良好；滁河南京段总体水质为Ⅲ类，水质良好，与上年相比，水质持平。 3、声环境质量现状 全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝。全市交通噪声监测点位243个。城区，交通噪声均值为68.2分贝，同比下降0.1分贝；郊区，交通噪声均值为67.3分贝，同比下降0.7分贝。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升8.0个百分点。 |
| --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 建设项目位于南京市浦口区桥林街道林山雅苑以北、龙舟线以西。项目北侧为汉韵路（规划），南侧为清河路（规划）及新城佳苑安置房（一期），西侧为堤顶东路及胜利河，东侧为侧为乾清路。 根据现场踏勘，项目边界外500m范围内主要为居住区、空地以及少数工业企业。拟建项目边界外500m范围内环境概况见附图3和表3-1。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《南京市生态红线区域保护规划》，建设项目不在生态红线保护区域内，距离最近的桥林饮用水水源保护区域边界距离约2.9km，相关位置关系图见附图4。 表3-1 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 最近距离（m） 规模 环境功能 大气环境 林山雅苑（南一村南中保障房一期） E 紧邻 / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 南一村南中保障房三期（拟建） W 紧邻 / 水环境 高旺河 NE 9900 小河 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类 长江 SE 2700 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类 声环境 林山雅苑（南一村南中保障房一期） | E 紧邻 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 南一村南中保障房三期（拟建） W 紧邻 / 生态 环境 桥林饮用水水源保护区 SE 2900 2.84 km2 饮用水水源保护 |

# 四、评价适用标准及总量控制指标

（一）环境质量标准

1、大气环境

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准，具体标准值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准

| 环境因子 | 标准限值(mg/m3) | 采样时间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.50 | 1小时平均 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 0.15 | 日平均 |  |
|  | 0.06 | 年均 |  |
| NO2 | 0.20 | 1小时平均 |  |
|  | 0.08 | 日平均 |  |
|  | 0.04 | 年均 |  |
| PM10 | 0.15 | 日平均 |  |
|  | 0.07 | 年均 |  |

2、地表水环境

拟建项目的纳污河流为高旺河，其水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准

| 环境因子 | Ⅳ类标准(mg/L) |
| --- | --- |
| pH | 6-9（无量纲） |
| COD | ≤30 |
| SS | ≤60 |
| NH3-N | ≤1.5 |
| TP | ≤0.3 |

3、声环境

根据《南京市声环境功能区划分调整方案》，拟建项目所在区域为2类声环境功能区，因此，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/15190-2014），拟建项目周边交通干道边界线两侧35m区域内执行4a类标准，其中交通干道边界线为各级市政道路与人行道的分界线。铁路干线两侧区域执行4b类标准。

项目北侧为规划支路、东侧隔南一村一期项目为规划城市次干路、西侧隔空地为规划城市次干路。另外，本项目南侧隔林山雅苑为S3号轨道交通线路（地面线），距本项目最近距离约300m。因此，二期项目四周道路边界线两侧35m区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，35m区域外执行2类标准；S3号线两侧35m区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准；其他区域执行2类标准。具体标准值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准（dB(A)）

| 类别 | 标准值 |
| --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |
| 4b类 | 70 | 60 |

（二）污染物排放标准

1、废气排放标准

拟建项目大气污染物主要有居民厨房和产生的天然气燃烧废气、油烟废气，营运期餐饮废气排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体标准值见表4-4。

表4-4  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483 -2001） |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |  |

2、废水排放标准

拟建项目配套商业用房产生的社区卫生服务站产生的医疗废水经消毒预处理，再与其他生活废水一并接入市政污水管网，由桥林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入高旺河。

医疗废水经消毒预处理后须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准，具体见表4-5；

表4-5  综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 |
| 2 | pH | 6-9 |
| 3 | 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） | 250 |
| 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。 |

表4-6  废水排放标准限值   单位：mg/L

| 序号 | 项 目 | 接管标准 | 最高允许排放浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 6~9 | 污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 2 | 悬浮物 | ≤400 | ≤10 |  |
| 3 | COD | ≤500 | 50 |  |
| 4 | 氨氮（以N计） | ≤45 | ≤5 |  |
| 5 | 总磷（以P计） | ≤8 | ≤0.5 |  |
| 6 | 动植物油 | ≤100 | ≤1 |  |

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）见表4-8；运营期住宅部分噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准，商业部分噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2、4类标准，具体见表4-7。见表4-9。

表4-8  建筑施工场界环境噪声排放标准    dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表4-9  厂界噪声排放源边界噪声排放限值    单位：LeqdB(A)

| 标准类别 | 声环境功能区 | 噪声限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |
|  | 4类 | 70 | 55 |
| 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） | 2类 | 60 | 50 |
|  | 4类 | 70 | 55 |

# 五、建设项目工程分析

| 施工期工程分析 1、工艺流程及产物环节： 图5.1施工期工艺流程及排污节点图 2、工艺流程说明： ①填土、夯实 施工时，一般将软土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器夯实，再进行分层填土，然后用10-12吨的压路机分批压碾，压碾时需浇水润湿填土以利于夯实。 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8-12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 ② 钻孔灌注桩：钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼，用溜筒注入预先搅制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀， 不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 ③ 现浇钢砼柱、梁：根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料、剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处；混凝土采用商业砼，不需要现场拌制。 ④ 砖墙砌筑：首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。 ⑤ 门窗制作：将外购的门窗按图进行安装。 ⑥ 屋面制作：平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20-30毫米厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。 ⑦ 抹灰、贴面：抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，内墙用1：2水泥砂浆。 ⑧ 附属工程建设：包括道路、围墙、窨井，下水道等施工。 3、主要污染工序： ① 废水：施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 （1）施工期生活污水 施工期间进场施工人数最高峰约为200人。产生的生活污水主要污染物为COD和SS。生活用水量按100L/人•d，排水系数以0.80计，则每天产生的最大污水量约16m3/d。拟建项目施工生活污水经污水管网送桥林污水处理厂处理。 （2）施工废水 施工现场废水包括建筑材料水洗、混凝土预制件的水喷洒、机械车辆冲洗水、施工现场的冲洗废水。该废水主要污染物为SS、石油类。施工现场建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废水，按其不同的性质，分类收集，经沉淀后回用，不排放。 ② 废气：施工阶段的大气污染源主要来自建设期间土石方和建筑材料运输所产生的扬尘和房屋装修的油漆废气。 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是非甲烷总烃、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：施工土石堆场起尘量、进出车辆带泥砂量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等，施工现场的近地面的粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3。 ③ 噪声：建设期间的噪声源主要来自于各种建筑施工机械在运转中的噪声，如打桩机、水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 ④ 固体废物：施工期的固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾和施工产生的弃土及建筑垃圾。 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/d/人计。施工高峰期的垃圾产生量合计为0.1t/d，生活垃圾经收集后，定期交环卫部门处理。 拟建项目施工期间工程弃土在场内周转，用于施工区域内回填、绿地和道路等建设，挖出的土方回填后若有剩余，可用于房屋室内填高和绿化填土，故土方可实现就地平衡。避免从其他地方运来土方进行回填，又减轻了污染、降低了成本，使宝贵的土地资源得到了充分的利用。 建筑垃圾主要包括拆除已有建筑和新建建筑产生的砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物等建筑垃圾和在房屋装修阶段产生的装修垃圾。建筑垃圾发生量约为10kg/m2，按总建筑面积106126.03m2计算，则产生的建筑垃圾共约1040t。收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。 营运期污染源分析 1、废水污染源 拟建项目排水采用雨污分流制，项目所在地污水管网已铺设完成。 拟建项目产生的废水主要为各类生活污水、医疗废水、小区地面冲洗废水。拟建项目配套社区卫生服务站产生的医疗废水经消毒预处理，再与其他生活废水一并接入市政污水管网，由桥林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入高旺河。拟建项目废水总量为142532.7t/a，废水污染物产生及排放情况见表5-1、表5-2。 表5-2 废水污染物产生及排放状况 污染源 污染物 名称 废水量 t/a 污染物产生量 治理 方式 污染物接管量 污染物排放量 排放方式与去向 浓度 mg/L | 产生量 t/a 浓度 mg/L 产生量 t/a 排放标准 mg/L 排放量 t/a 各类生活废水 COD 1496.566.7 400 56.6667 / 400 56.6667 50 7.0833 接管桥林污水处理厂，尾水排高旺河 SS 350 49.5833 350 49.5833 10 1.496.57 NH3-N 35 4.9583 35 4.9583 5 0.7083 TP 4 0.5667 4 0.5667 0.5 0.0708 动植物油 30 4.2500 30 4.2500 1 0.1417 医疗废水 COD 365 350 0.1278 消 毒 池 250 0.0913 50 0.0183 SS 300 0.1095 250 0.0913 10 0.0037 NH3-N 30 0.0110 20 0.0073 5 0.0018 粪大肠菌群（个/L） 1.90E+04 / 3000 / 80 / 小区清洗废水 COD 501 500 0.2505 / 500 | 0.2505 50 0.0251 SS 400 0.1460 400 0.1460 10 0.0037 石油类 80 0.0292 80 0.0292 1 0.0004 表5-2 混合废水污染物产生及排放状况 混合废水量 污染物 污染物产生量 污染物接管量 污染物排放量 浓度 产生量 浓度 接管量 浓度 排放量 142532.7 COD 400.22 57.0449 399.97 57.0084 50 7.1266 SS 349.67 49.8388 349.54 49.8206 10 1.4240 NH3-N 34.86 4.9693 34.84 4.9656 5 0.7102 TP 3.98 0.5667 3.98 0.5667 0.5 0.0708 动植物油 29.82 4.2500 29.82 4.2500 1 0.1417 石油类 0.20 0.0292 0.20 0.0292 1 0.0004 2、废气污染源 ①厨房废气 厨房废气包括厨房产生的燃料废气和油烟废气。 燃料废气：项目住宅和餐饮均采用天然气作燃料，类比新城佳苑安置房（经济适用房）二期项目报告表（该项目居民户数为768户，天然气使用量约为22.75万Nm3/a），本项目户数为957户，因此天然气使用量约为22.75万Nm3/a。根据《第一次全国污染源普查-城镇生活源产排污系数手册》，天然气燃烧废气污染物排放情况见表5-3。 表5-3 燃料废气及其污染物产生量 用气量 （万m3/a） 污染物 排放系数 （kg/万m3） 废气量 （万m3/a） 产生量 （t/a） 排放量 （t/a） 用气量22.75 SO2 0.09 291.2 0.0020 0.0020 NO2 8 0.1821 0.1821 烟尘 0.01 0.0002 0.0002 油烟废气：食物在烹饪、加工过程中挥发出油脂、有机质的热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。据调查，项目地区目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，油烟挥发率取2%。油烟废气经过油烟机脱油烟处理，去除效率按60%计。项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表5-4。 表5-4 项目油烟废气产生情况 规模 （人） 耗油量 （t/a） 油烟挥发系数 油烟产生量（t/a） 油烟去除效率 油烟排放量 （t/a） 2871 31.43 2% 0.627 60% 0.245 ②垃圾恶臭 居民生活会产生垃圾，垃圾堆积会产生恶臭。在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。夏季的垃圾水分含量最高，垃圾中动植物性有机物的比例也最高，而冬季的垃圾水分和动植物性有机比例最低，春秋季节则介于夏季与冬季之间。 城市垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测该项目垃圾收集站恶臭的主要成分为氨、硫化氢类物质 拟建项目小区每幢楼前均设环保型垃圾收集箱，由环卫部门对垃圾进行定期（1天）清理，以缓解垃圾长期堆放产生的恶臭影响。 3、噪声污染源 该项目运营阶段噪声主要为空调机、排风机、厨房设备等设备噪声、汽车出入的交通噪声以及社会活动噪声等，采用类比的平均声级确定其声源强度，源强在50~80dB（A），见表5-7。 表5-7 项目噪声源平均声级值 序号 噪声源 声级值dB（A） 声源位置 1 空调机 60～70 室外 2 排风机 70～80 室内 3 厨房设备 50～60 室内 4 交通噪声 65～80 停车场、区内道路 5 社会活动噪声 50～60 室内、公共场所 4、固体废物污染源 （1）副产物产生情况 拟建项目营运期产生的固废包括：生活垃圾、医疗卫生垃圾等。其产生情况如下： ①生活垃圾（包括餐厨垃圾）：拟建项目建成后最大入驻人数约为2871人，生活垃圾产生量按1.0kg/(人·d)计算，垃圾发生量为1050t/a。生活垃圾委托环卫清运。 ②医疗废物：项目社区中心内配套建设社区卫生服务站，主要从事简单医疗服务，将产生少量的医疗废物，属于危险废物。医疗废物日发生量约5kg/d，年发生量约1.8t/a（以360天计）。医疗废物的收集、贮存、运输、处置必须按照《固体废弃物污染环境防治法》的规定和省市卫生和环保部门要求，由卫生中心用密闭容器收集后统一委托有资质单位处理。 （2）副产物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（依据为《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017））及结果见表5-8、5-9。 表5-8 拟建项目副产物产生情况一览表 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断* 固体废物 副产品 来源鉴别① 处置鉴别② 生活垃圾 日常生活 固态 果皮、纸屑、食物残渣、蔬菜 1050 √ / 4.2（a） 5.1（c） 医疗废物 社区卫生服务站 固态 塑料、玻璃 1.8 √ / 4.1（h） 5.1（b） 注：①上表中《固体废物鉴别标准 通则》中根据来源鉴别“4.1（h）”表示：因丧失原有功能而继续无法继续使用的物质；“4.2（a）”表示：产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等；“4.3（e）”表示：水净化和废水处理产生的污泥及其他废弃物质； ②上表中《固体废物鉴别标准 通则》中根据利用和处置鉴别“5.1（b）”表示：焚烧处置，或用于生产燃料，或包含于燃料中；“5.1（c）”表示：填埋处置；“5.1（e）”表示：国务院环境保护行政主管部门认定的其他处置方式。 根据《固体废物鉴别标准 通则》中固废的判别依据，项目产生的副产物均为属于固体废物。 表5-9 拟建项目固体废物产生情况一览表 固废名称 属性 产生工序 形态 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量 （t/a） | 生活垃圾 一般固废 日常生活及餐饮就餐 固态 果皮、纸屑 — — — 1050 医疗废物 危险废物 社区卫生服务站 固态 塑料、玻璃 In HW01 831-001-01 1.8 5、污染源汇总情况 表5-10 拟建项目污染物排放量汇总单位：t/a 污染源 污染物 产生量 自身削减量 接管量 最终排放量 废气 燃料 废气 SO2 0.0020 0 -- 0.0020 NO2 0.1821 0 -- 0.1821 烟尘 0.0002 0 -- 0.0002 食堂油烟 0.627 0.364 -- 0.245 废水 废水 142532.7 0 142532.7 142532.7 COD 57.0449 0.0365 57.0084 7.1266 SS 49.8388 0.0182 49.8206 1.4240 NH3-N 4.9693 0.0037 4.9656 0.7102 TP 0.5667 0 0.5667 0.0708 动植物油 4.2500 0 4.2500 0.1417 石油类 0.0292 0 0.0292 0.0004 固废 生活垃圾 1050 1050 -- 0 危险废物 1.8 1.8 -- 0 |
| --- | --- | --- | --- |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 无组织 | 住宅 | SO2 | 0.51 | 0.0020 | / | / | 0.0020 | 大气 |
|  |  | NO2 | 45.34 | 0.1821 | / | / | 0.1821 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.57 | 0.0002 | / | / | 0.0002 |  |
|  |  | 油烟 | <2 | 0.627 | <2 | / | 0.245 |  |
| 水污 染物 | 污染源 | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 接管浓度 mg/L | 接管量 t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水、医疗废水、地下车库冲洗水 | COD | 142532.7 | 400.22 | 57.0449 | 399.97 | 57.0084 | 桥林污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 349.67 | 49.8388 | 349.54 | 49.8206 |  |
|  |  | NH3-N |  | 34.86 | 4.9693 | 34.84 | 4.9656 |  |
|  |  | TP |  | 3.98 | 0.5667 | 3.98 | 0.5667 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 29.82 | 4.2500 | 29.82 | 4.2500 |  |
|  |  | 石油类 |  | 0.20 | 0.0292 | 0.20 | 0.0292 |  |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | / | 1050 | / | / | 0 | 环卫清运 |
|  | 医疗服务 | 医疗废物 | / | 0.164 | / | / | 0 | 委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 噪声源 | 声级值dB（A） | 声源位置 |
|  | 空调机 | 60～70 | 室外 |
|  | 排风机 | 70～80 | 室内 |
|  | 厨房设备 | 50～60 | 室内 |
|  | 交通噪声 | 65～80 | 停车场、区内道路 |
|  | 社会活动噪声 | 50～60 | 室内、公共场所 |
| 主要生态影响： 拟建项目绿化率可达39.46%，可以将开发建设和人群活动造成的生态环境破坏降低到最低程度，不构成对建设区域内生态环境的重大破坏。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 施工期废水主要是来自雨水地表径流、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及建筑施工机械设备表面的润滑油、建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的燃料用油污水，和建筑施工过程中产生的废弃用油污水等；生活污水包括施工人员盥洗水；雨水地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类等各种污染物。排水过程中产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成河道淤塞。施工期水污染防治应按以下要求进行： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）凡在施工场地进行搅拌作业的，在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后排入污水管网或进行回收利用、用于洒水降尘（优先考虑）。未经处理的泥浆水，严禁直接排入市政污水管网。在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘。施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机械冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后回用于施工现场洒水抑尘。施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏防渗措施且在施工期结束后予以拆除。 （3）拟建项目施工人员临时营地应尽可能靠近建成污水管网布置，施工人员产生的生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，可通过临时排污管纳入桥林污水处理厂。 （4）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 在此基础上，施工期产生的废水对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 施工期大气污染源主要是土、灰、沙石等建筑材料在运输、堆放以及车辆行驶过程中产生的扬尘。引起扬尘的因素较多，包括气候条件，主要是风向、风速、空气湿度以及施工活动类型等。根据同类工程建设情况，建筑施工扬尘一般对50 m以内的区域造成一定影响，而施工及运输车辆引起的扬尘影响范围主要在路边30 m以内。另外大型施工车辆、设备排放的尾气也对环境空气质量造成一定的影响，但这些因素给大气环境带来的影响是局部的、短期的。通过提高施工组织管理水平，加强施工期的环境监管等，来促进和监督施工企业，在保证工程质量与进度的同时，使施工行为对大气环境的影响降低到最小。 3、声环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料现阶段至完工前，本项目主要施工机械的噪声列于下表 7-1。 表7-1 施工机械设备噪声 施工机械 测点与噪声距离（m） 最大声级dB(A) 推土机 5 86 挖掘机 5 84 移动式吊车 5 93 卡车 5 92 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，对施工机械在不同距离处的噪声进行预测和评价，预测结果见表 7-2。 表 7-2 施工机械在不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 由表7-2可知，一般当相距50m时，施工机械的噪声值可降至64～73dB（A），昼间噪声可基本达标，夜间噪声均超过标准，因此工程施工所产生的噪声对50m以内范围的敏感目标白天影响较轻，夜间影响较重。建筑施工单位在建设期间，为减少噪声对该区域的污染，在施工期内必须遵照国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治法〉的通知》（环控【1997】066号）的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告附近居民。本项目禁止夜间施工，因此本项目施工过程中，基本不会对附近附近附近居民正常生活造成影响。 4、固废环境影响分析 施工期的固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，如石子、废钢筋、混凝土块、碎砖、废木料等。主要防治措施为建筑垃圾堆放有序，及时清理，运输由专门的清运车队负责，运输车辆上加蓬盖，防止其撒落，经综合利用后，其对环境不会产生大的影响。对施工人员的生活垃圾专门收集、及时清运，送往环卫部门集中处理。 在此基础上，施工期产生的固废可得到有效地处置，对周围环境影响较小。 总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、废水、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 营运期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 拟建项目排水系统采取雨污分流制。雨水通过项目区域内雨水管收集后直接排入市政雨水管。拟建项目配套社区卫生服务站产生的医疗废水经消毒预处理，再与其他生活废水一并经化粪池预处理后接入市政污水管网，由桥林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入高旺河。 废水达标排放分析：根据本次环评估算，排口排放混合污水中各项污染物浓度能够满足桥林污水处理厂的废水接管要求。 2、环境空气的影响分析 拟建项目运营期主要大气污染源为居民厨房产生的天然气燃烧废气、油烟废气。拟建项目居民的厨房均使用天然气，属清洁能源，可直接排放。拟建项目居民厨房油烟须在室内采用脱排油烟机脱油净化，厨房油烟去除效率按60%计。每栋楼在设计时均留有集中排放的烟道，住户只需将脱排油烟机的排风口接入烟道管即可，然后统一进入附壁烟道至楼顶排放，烟道出口需高出依附的建筑物1m 左右，通过烟道排放对周围的环境影响很小。 3、噪声环境影响分析 项目建成后主要噪声污染源有水泵房，地面配电房、开关站以及油烟净化器风机等设备产生噪声，同时还有各类商业用房活动噪声和汽车出入地下小区的交通噪声等。 （1）水泵设备噪声影响分析建设项目水泵、小区排风机等设备均位于地下设备房内，水泵安装时采用了减震台座及软接头，风机的进、出风管上安装消音器，机座进行了减震处理；加上地下室顶板上方良好的隔声屏蔽层，预计在地下室的地面上方其噪声远小于50dB，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 （2）配电房、开关站噪声影响分析 建设项目的配电房、开闭所设置在地面独立的设备房内，拟通过选用低噪声设备、安装减震垫以及增强房间密封性来降低低频噪声对周围人群的影响，配电房、开关站设置绿化带和隔离带与住宅楼隔开，并经过建筑物墙体隔声后，噪声对周边住宅楼影响较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 （3）社会活动噪声 拟建项目商业用房引入具体项目时，要求限定项目种类，不得引入容易产生噪声扰民和异味扰民的项目，同时要求加强对商业配套用房的管理，控制营业时间，针对引入的具体项目采取适当的防治措施。 （4）交通噪声影响分析 项目交通噪声具有非常明显的时段性，上下班高峰期车流量与平常时间相差悬殊，噪声影响主要集中在上下班高峰期。 根据类比调查，在平常时间（非上下班高峰期），进出小区的车辆很少，一般不会发生交通堵塞，进出小区的路边交通噪声值基本上在65 dB（A）以下，车辆噪声对周围环境的影响较小。在上下班高峰期，由于进入小区的车流量大幅增加，会造成车辆局部拥挤堵塞，车辆不停地怠速、加速和减速，进出小区的路边交通噪声值有时达到70 dB(A)以上，使局部声环境质量变差。在项目运营期间，应完善拟建项目建成区内的车辆管理制度；合理规划区内的车流方向，保持区内的车流畅通；禁止区内车辆随意停放，尤其是不得在人行道上停放；限制区内车辆的车速；禁止车辆鸣笛等。小区设在地下，利用地下室来屏蔽小区噪声，在出入口和地面临时停车场地周围加强绿化；同时加强小区日常物业管理，严格控制进入小区的车流量，禁鸣喇叭。采取这些措施实施后，对周围声环境基本无影响。 4、固废环境影响分析 拟建项目固体废物按照类型分为居民、物管、商业和养老用房产生的生活垃圾以及卫生服务站产生的医疗废物。 拟建项目不设置垃圾收集点和垃圾收集站，项目产生的生活垃圾采用密集垃圾桶收集方式，物管每天安排专人及时清理垃圾桶，统一交由环卫部门清送至垃圾填埋场填埋，清运过程应注意文明卫生，生活垃圾不会对环境产生不良影响；生活垃圾中废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，绝大部分可回收利用，其中的废纸和纸质包装箱等有回收利用价值的固废经收集整理后可出售，剩下的垃圾和不可再利用垃圾一起由市环卫部门统一收集清运和处理。根据实际情况，目前南京各小区内生活垃圾均能做到日产日清。社区卫生服务站产生的医疗废物委托有处理资质单位处理。建设项目所有固体废物均得到妥善处理，最终的固体废物外排量为零，对环境的影响较小。 5、外环境对拟建项目的影响分析 拟建项目位于南京市浦口区桥林街道林山雅苑以北、龙舟线以西。项目东侧为堤顶东路及胜利河，西侧为乾清路，北侧为汉韵路，南侧为清河路。周边500m范围主要为居住区及空地以及少数工业企业，本次评价从工业企业、道路交通噪声两个方面考虑外环境对评价地块的环境影响： （1）工业企业对拟建项目影响分析 可能对拟建项目产生影响的主要为福中医疗器械研发生产基地（最近距离90m）、南京吴歌智能科技有限公司（最近距离350m）。 福中医疗器械研发生产基地作为与福中医疗器械产业相配套的研发生产基地，为实现福中医疗高科现有微波治疗系统、健康小屋一体化解决方案、生化检验产品系统、治疗系统等产品的研发、生产一体化，以及其他关联医疗行业产品的延伸开发，为非重大气污染型企业；目前为空置厂房。 南京吴歌智能科技有限公司主要为厂房出租，目前入住企业为南京金百合医疗器械有限公司、南京天格装饰材料有限公司。根据《南京金百合医疗器械有限公司年产6 万套智能助老机器人项目》批复，车间焊接烟尘、校正研磨过程产生的粉尘经有效措施处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准排放。车间落实50 米卫生防护距离。 （2）交通噪声影响分析 1. 预测内容 ①交通噪声对评价地块噪声综合影响等值线图；②外界交通对临路建筑物垂直方向不同楼层噪声预测。 2. 预测参数 项目北侧为规划支路、东侧隔南一村一期项目为规划城市次干路、西侧隔空地为规划城市次干路。城市次干路设计车速以60km/h计，支路设计车速以30km/h计。 北侧规划支路项目段路幅宽度12m，机动车道双向2车道。 西侧规划城市次干路项目段路幅宽度20m，机动车道双向4车道。 东侧规划城市次干路项目段路幅宽度30m，机动车道双向4车道。 类比一期项目环评，本环评以北侧规划支路项目150 辆/小时、夜间80 辆/小时的交通流量，西侧规划城市次干路昼间200辆/小时、夜间100 辆/小时的交通流量；东侧规划城市次干路昼间200 辆/小时、夜间100 辆/小时的交通流量；对拟建项目的噪声影响进行预测，其车型分布型分布及车流量分布预测见表7-3： 表7-3 道路车流情况 单位：辆 车型 小型车 中型车 大型车 合计 北侧规划支路 车流量 昼间 75 45 30 150 50.00% 30.00% 20.00% 100% 夜间 40 24 16 80 50.00% 30.00% 20.00% 100% 西侧规划城市次干路车流量 昼间 100 60 40 200 50.00% 30.00% 20.00% 100% 夜间 50 30 20 100 50.00% 30.00% 20.00% 100% 东侧规划城市次干路车流量 昼间 100 60 40 200 50.00% 30.00% 20.00% 100% 夜间 50 30 20 100 50.00% 30.00% 20.00% 100% 3. 预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4－2009）推荐的噪声预测模式对交通噪声进行预测计算。具体预测模式如下： ①第 i 类车等效声级的预测模式： 式中： Leq(h)i－第i 类车的小时等效声级，dB（A）； (LoE)i－第i 类车速度为Vi，km/h、水平距离为7.5 米处的能量平均A 声级，dB(A)； Ni－昼间，夜间通过某个预测点的第i 类车平均小时车流量，辆/h; r －从车道中心线到预测点的距离，m Vi－第i 类车的平均车速，km/h； T－计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1所示。 图7-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： ΔL= ΔL1−ΔL2+ ΔL3 ΔL1 = ΔL坡度 + ΔL路面 ΔL2 =Aatm +Agr +Abar +Amisc 式中： ΔL1 —线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2 —声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3 —由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②总车流等效声级为： 如某个预测点受多条线路交通噪声影响，应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。 4. 建筑物退让距离 根据《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版），建筑物高度超过24m，城市道路路幅宽度<20m时，建筑物退让城市道路距离不少于8m。拟建项目直接面向的道路为北侧的规划道路，其宽度为12m，地块内建筑物高度超过24m，建设项目建筑物退让距离大于8m，满足相关要求。 5. 贡献值预测结果 本次评价考虑周边道路对评价地块噪声的综合影响。根据前文介绍的预测方法、预测模式，对地块周边3条道路交通噪声进行综合预测计算。 6. 预测点位置 在靠近道路的住宅楼外立面设置4个接受点，预测点位具体位置图7-2、图7-3。 预测点位处不同楼层噪声预测值见表7-4。 表7-4 临路侧建筑不同楼层噪声影响预测值 单位：dB(A) 垂向线接受点 接受点1 接受点2 接受点3 接受点4 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1F 50.84 47.75 55.43 52.34 53.97 50.9 46.66 43.66 2F 52.84 49.76 58.06 54.97 56.72 53.64 47.45 44.46 3F 54.16 51.08 59.08 55.99 57.62 54.54 48.21 45.24 4F 55.1 52.01 59.38 56.29 57.91 54.83 49.03 46.07 5F 55.58 52.49 59.39 56.3 57.79 54.72 49.36 46.4 6F 55.71 52.62 59.29 56.2 57.61 54.54 49.51 46.54 8F 55.57 52.49 58.87 55.78 57.19 54.12 49.77 46.79 10F 55.37 52.28 58.4 55.32 56.74 53.67 50 47.01 最大值 55.71 52.62 59.39 56.3 57.91 54.83 50.8 47.77 最小值 50.84 47.75 55.35 52.27 53.91 50.84 46.66 43.66 7. 交通噪声防治措施 针对周围道路对拟建项目的噪声影响的预测，结合评价地块的用地规划，提出以下措施： ①功能布局：本次评价，从环保角度建议评价地块内噪声敏感建筑合理规划功能布局和声学设计，可将厕所、廊道等对噪声不敏感的建筑设计到临道路一侧，敏感声功能建筑尽量远离汉韵路、乾清路； ②安装隔声窗：将评价地块靠近北侧规划道路一侧建筑安装中空双层隔声玻璃门窗，其隔声量按保守取值25dB(A)计； ③施工中加强建筑监理，确保密封良好； ④绿地种植结构拟采用乔冠草复层种植结构，使种植立面的每个层次都有茂密的树冠层，以有效降低噪声对项目的影响； 采取以上措施后，预计住宅内关窗时室内噪声能达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表4.1.1 中住宅室内二级标准的要求（昼间≤45dB（A）、夜间≤37dB（A））。外界道路交通噪声对拟建项目的影响较小。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 烟尘、SO2、NOx | 随烟道高空排放 | 达标排放 |
|  |  | 油烟 | 油烟净化装置处理（厨房油烟净化效率60%） |  |
| 水污 染物 | 生活污水、地下车库冲洗水、医疗废水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、石油类 | 拟建项目的配套社区卫生服务站产生的医疗废水经消毒预处理，再与其他生活废水一并接入市政污水管网 | 达到桥林污水处理厂接管标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 | — | — | — |
| 固体废物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 零排放，对环境无危害 |
|  | 社区卫生服务中心 | 医疗废物 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 配电间 | 噪声 | 隔声、减振 | 关窗时室内噪声能达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表4.1.1 中住宅室 内二级标准的要求（昼间≤45dB（A）、夜间≤37dB（A））。 |
|  | 油烟机 |  | 隔声 |  |
|  | 交通噪声 |  | 禁止鸣笛、加强绿化、安装隔声窗 |  |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 废气、废水、固废等经治理达标后排放。为减少拟建项目排放的污染物对周围环境的影响，建议拟建项目在绿化工程中要实行“常（绿）与落（针）相结合，乔（木）与灌（木）相结合，灌（木）与草（坪）相结合”。在采取适当、有效的生态预防、恢复措施，可将生态环境影响降至最小。 拟建项目绿化率可达39.46%，可以将开发建设和人群活动造成的生态环境破坏降低到最低程度，不构成对建设区域内生态环境的重大破坏。 污染防治措施评述 施工期污染防治措施 1、水污染防治措施 （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）凡在施工场地进行搅拌作业的，在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后排入污水管网或进行回收利用、用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入市政污水管网。在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘。施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机械冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后回用于施工现场洒水抑尘。施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施且在施工期结束后予以拆除。 （3）施工期人员生活污水要经临时化粪池处理后排入市政污水管网。 （4）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 2、大气污染防治措施 施工期对大气造成污染的主要是扬尘和尾气，控制施工期扬尘和尾气的主要措施如下： （1）洒水抑尘 装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。经试验表明：每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50 m范围，因此本工程可通过该方式来减缓施工扬尘。本环评要求项目施工单位设置一定数量的洒水设备，其数量必须满足拟建项目的需求，同时配备一专职人员对施工作业进行管理和洒水。 （2）封闭施工 施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。 （3）限制车速 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15 km/h计）情况下的1/3。 （4）保持施工场地路面清洁 为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 （5）避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 （6）区内主要运输道路硬化 对施工现场主要运输道路进行硬化处理，从而减少车辆行驶过程中带起的扬尘。 （7）其他措施 除此以外，为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。 3、噪声污染防治措施 （1）合理安排施工进度和作业时间。禁止夜间（22：00~次日6：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（如基础施工阶段的打桩机作业，浇筑施工阶段的混凝土搅拌、振捣作业），因特殊要求必须连续作业，必须有相关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。 （2）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工机械尽量设置在敏感保护目标较远的地方。对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置屏障、加隔震垫、安装消声器等，以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （3）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。根据有关资料，静力压桩机在离机10米的场界测得的噪声为69 dB(A)，因此从施工工艺上和设备上可控制环境噪声。 （4）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后还须现场公示后方可进行夜间施工。 （5）淘汰落后的生产方式和设备，采用新技术和低噪声设备，使噪声污染在生产过程中得到控制。 （6）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （7）钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放。 （8）运输车辆和工地大吨位载重汽车应禁止鸣号。夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。 4、固废污染防治措施 （1）施工人员产生的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，由市政环卫部门统一收集处理。 （2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送往市容管理部门指定地点进行卫生填埋。 （3）在工地废料被运送到合适的市场去之前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要是针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木料、瓦楞板纸和沥青等可再生材料进行现场分类和收集。 （4）严格控制建筑固体废弃物产生量、断砖碎石用以铺路，余泥、余土用以其它工地作回填土，木、竹类等不能利用的废料应及时运往垃圾处理场处理。 （5）由于施工区人流量大，施工作业将不可避免地出现与群众生活、交通冲突的地方，为减少矛盾和事故发生，在主要施工地点、通行线路、占道等地方设置醒目的警示标志牌。 5、生态保护措施 施工期的生态保护措施主要从防止水土流失的保护措施和表土保护措施两部分进行讨论。 水土保持应贯彻“预防为主，防治结合”的方针，首先应做好水土流失的预防工作，项目建设与水土保持紧密结合；在工程设计中必须同时考虑水土保持措施，统筹兼顾，以工程措施为先导，生物措施为后行，建立综合有效的防治体系；其次需加强施工期管理和水土流失防治措施，做到随挖、随整、随填、随夯、文明施工，并及时实施相应的水土保持措施，尽量减少施工过程中造成人为水土流失。在主要开挖区域施工前在其四周砌筑围墙，然后施工，可以显著减少施工阶段的水土流失量；管道施工期尽量避开雨水集中的汛期和梅雨季节，尽量减小管道沟槽开挖宽度以减少对植被的破坏；管道敷设后土壤应及时回填并夯实，植草进行绿化；施工结束后应及时清理场地，按照规划要求进行绿化、美化，种植草坪、树木等。 综上所述，施工期采取相应的防治措施后，可将对环境的影响降至最小；这些影响都是暂时的，将随着施工期的结束而消失。 6、施工期环境管理 为预防施工中的环境污染问题，除采取必要的污染治理措施外，还必须加强施工期的环境管理工作。对此，提出以下建议： （1）建设单位在签订施工承包合同时，应将有关环境保护的条款列入合同，其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包方的具体要求，如施工噪声污染、废水、扬尘和废气等污染防治，施工垃圾处理处置等内容。 （2）建设期间业主单位应指派一名环保专职或兼职人员，负责施工的环境管理工作，并参与制定和落实施工中的污染防治措施和应急计划，向施工人员讲明施工应采取的环保措施及注意事项。 （3）环保奖惩制度。对在施工中遵守环保措施的施工人员给予表扬和奖励，对违反环保条款，造成重大污染事故，按照有关法律、法规，追究其应当承担的法律责任。 营运期污染防治措施 1、大气污染防治措施 （1）项目不使用燃煤锅炉和炉灶，所用能源为电能和天然气等清洁能源，从源头上控制废气污染物的排放。 （2）小区各住宅楼均设有专用的油烟废气排放竖井，居民油烟废气经抽油烟机处理由竖井排放。 采取上述措施后，拟建项目废气排放对周围环境影响较小，环境空气质量仍可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准，措施可行。 2、废水污染防治措施 拟建项目排水系统采取雨污分流制。雨水通过项目区域内雨水管收集后直接排入市政雨水管。拟建项目配套社区卫生服务站产生的医疗废水经消毒预处理，再与其他生活废水一并经化粪池预处理后接入市政污水管网，由桥林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入高旺河。 废水达标排放分析：根据本次环评估算，排口排放混合污水中各项污染物浓度能够满足桥林污水处理厂的废水接管要求。 （1）桥林污水处理厂简介 桥林污水处理厂位于浦口经济开发区规划区范围外东北部，规划规模为20.0万t/d，占地面积为0.18平方公里。该污水处理厂一期工程（5万t/d）环评于2013 年获南京市环保局批复（宁环建[2013]140 号），目前该工程一期一阶段2.5 万t/d已经建成，其出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准，尾水排入高旺河。 （2）水质相符性 桥林污水处理厂进水水质设计中主要为生活污水及少量生产废水，处理工艺见下图： （3）污水接管可行性分析 本项目废水水质主要污染因子为常规因子，其水质简单，浓度可满足桥林污水处理厂的接管要求，因此，从水质角度来看本项目废水接管是可行的。桥林污水处理厂目前设计处理能力为5万m3/d，本项目污水排放量为390.5m3/d，与桥林污水处理厂的接管余量相比，污染物排放量少，污染物排放浓度较低，对其正常处理几乎没有冲击影响，所以桥林污水处理厂完全可以接纳处理项目废水。综上所述，本项目废水排放量在水质水量上均满足污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具有接管可行性。 3、噪声防治措施及可行性分析 拟建项目营运期主要噪声为车辆噪声和设备噪声，设备噪声主要来源于水泵、风机、变压器等，噪声源值在60~85dB（A）。 （1）水泵项目水泵均设在地下室水泵房；为减少项目水泵产生的噪声和振动对建筑物住户的影响，应选用优质低噪声设备；水泵进水管、出水管应设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架；设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振器，不与建筑物主框架联接；水泵接管应采用软接头，压力水管上的止回阀采用微阻缓闭止回阀，水泵房内墙面采用吸声处理，安装隔声门。 （2）风机项目风机安装于地下室风机房；采用低噪声设备；风机出口管道采用软性接口；设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振器，不与建筑物主框架联接；风机房内墙面采用吸声处理，安装隔声门，出口设置消声器。 （3）变压器项目变压器安装于地下室变电所内，采用低噪型设备，变配电所内墙面采用吸声处理，安装隔声门。 （4）交通噪声项目实行人车分流，交通通畅，对车辆采取限速措施，可以有效减少车辆噪声的影响；小区靠道路侧设计适当增加行道树和步行道至建筑物的宽度，保持最大限度的噪声衰减距离或缓冲带；加强内部绿化布局。另外，小区商业商铺不得使用高音喇叭，减少社会噪声的影响。采取上述措施后，各住宅区边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，商业区边界噪声可达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，交通干线一侧可达相应的4类标准；措施可行。 4、固体废物防治措施及可行性分析 拟建项目固体废物按照类型分为居民、物管、商业和养老用房产生的生活垃圾以及卫生服务站产生的医疗废物。 拟建项目不设置垃圾收集点和垃圾收集站，项目产生的生活垃圾采用密集垃圾桶收集方式，物管每天安排专人及时清理垃圾桶，统一交由环卫部门清送至垃圾填埋场填埋，清运过程应注意文明卫生，生活垃圾不会对环境产生不良影响；生活垃圾中废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，绝大部分可回收利用，其中的废纸和纸质包装箱等有回收利用价值的固废经收集整理后可出售，剩下的垃圾和不可再利用垃圾一起由市环卫部门统一收集清运和处理。根据实际情况，目前南京各小区内生活垃圾均能做到日产日清。社区卫生服务站产生的医疗废物委托有处理资质单位处理。建设项目所有固体废物均得到妥善处理，最终的固体废物外排量为零，对环境的影响较小。 综合分析，项目营运期间产生的固体废物能得到有效处理处置，措施可行。 三同时验收内容 建设项目环保投资及三同时一览表 项目 环保设施名称 环保投资（万元） 数量 设计能力 处理效果 污水治理 雨污分流、管线铺设 60 / / 污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）B等级 雨水排口、污水排口 / / 依托一期项目雨污排口 废气处理 内置烟道 100 / / 符合规范 噪声防治 内部噪声 设备隔声、减震措施 50 / 降噪量≥25dB（A） 工业企业厂界环境噪声排放标准 交通噪声 安装隔声门窗 50 / 住宅楼面向道路一侧住宅内，降噪量≥25dB（A） 《民用建筑隔声设计标准》 固废暂存 生活垃圾采用密集垃圾桶 10 若干 楼内各处均有，环卫部门清运 符合规范 其它 绿化 300 / 绿化面积共23540.3m2 美化环境 环境管理 10 / / 符合管理要求 排污口规范化设置 10 / / 符合规范 合计 530 / / / |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 浦口区桥林街道南一村南中保障房项目原由浦口区桥林街道办事处投资建设，该项目环评于2011年取得浦口区环境保护局批复，于2013年建成一期项目（项目共分三期），之后未再进行后续建设。二期项目已于2013年6月24日取得南京市浦口区发展和改革局关于项目建设的批复。二期项目总占地面积为59656.17平方米，总建筑面积为106126.03平方米。项目建设内容为包括10栋11层高的住宅楼及1栋社区服务中心楼。其中地上建筑面积为98270.26 平方米，包括住宅87021.37平方米、社区中心11248.89 平方米，地下建筑面积为7855.76平方米，主要包括人防及机动小区。 2、项目判定情况 （1）产业政策相符性及总体规划相容性 拟建项目为K7010房地产开发项目，对照《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，拟建项目不属限制和禁止用地目录；对照《产业结构调整指导目录》（2011年本和2013年修改本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本和2013年修改本），拟建项目不属于淘汰、限制类项目，为国家允许建设项目，因此符合当前国家产业政策要求。 因此，拟建项目符合国家和地方产业政策。 （2）与区域规划的相符性 拟建项目建设地点位于南京市浦口区桥林街道林山雅苑以北、龙舟线以西。根据《南京江北新区桥林新城总体规划（2015-2030）》中土地利用规划（见附图5），拟建项目地块为城镇居住用地，建设内容主要为住宅及相关配套用房，其建设符合《江北新区桥林新城总体规划（2015-2030）》，选址合理可行。 （3）环境质量底线 项目建成后三废排放量较少，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 （4）生态保护红线 拟建项目符合南京市生态红线区域保护规划，与拟建项目最近的生态红线保护区域是桥林饮用水水源保护区，与拟建项目的距离约为2900m，拟建项目污水接管至桥林污水处理厂，废气处理后达标排放，不会对桥林饮用水水源保护区产生有害影响。南京市生态红线区域保护规划见附图4所示。 （5）资源利用上线 水资源：拟建项目用水量为496.5t/d，水源为市政自来水，用水量较小，当地自来水厂能够满足拟建项目的使用要求。 3、环境质量现状 （1）大气环境 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，根据2017年南京市环境质量公报，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点。其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中：轻度污染83天，中度污染15天，重度污染2天，严重污染1天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14倍，同比下降16.7%；PM10年均值为76μg/m3，超标0.09倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18倍，同比上升6.8%；SO2年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5mg/m3，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点。 （2）水环境 拟建项目配套社区卫生服务站产生的医疗废水经消毒预处理，再与其他生活废水一并经化粪池预处理后接入市政污水管网，由桥林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入高旺河。 （3）声环境根据《南京市声环境功能区划分调整方案》（宁政发〔2014〕34号文），建设项目所在区域噪声功能区划为2类区。根据《2017年南京市环境状况公报》：全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝。全市交通噪声监测点位243个。城区，交通噪声均值为68.2分贝，同比下降0.1分贝；郊区，交通噪声均值为67.3分贝，同比下降0.7分贝。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升8.0个百分点。 4、环境保护措施 拟建项目居民厨房燃料燃烧废气与油烟废气产生量较少，通过专用烟道引至楼顶排放；拟建项目配套社区卫生服务站产生的医疗废水经消毒预处理，再与其他生活废水一并经化粪池预处理后接入市政污水管网，由桥林污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入高旺河 ；项目内部噪声设备经合理布局、距离衰减、隔声减震等措施后，项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；生活垃圾由环卫部门定期清运，医疗废物委托有资质单位回收处置，固体废物都能得到合理处置，不产生二次污染。 5、总结论 拟建项目符合国家产业政策，选址合理可行，所采用的污染防治措施经济可行，在认真落实本报告中提出的各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且环境影响较小。因此从环保角度，拟建项目的建设是可行的。 建议和要求 （1）建设单位在项目施工过程中会对环境造成短期影响，在施工过程中须严格按照上述防治措施进行，将影响减到最小。须严格按照国家及地方有关的环 境法律法规控制和管理好施工期污染源的排放。 （2）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实拟建项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转。 （3）搞好整体绿化、美化工作，对保护城市生态环境具有非常重要的作用，建设单位应确保投资到位、确保绿化工程质量。

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 1、附件 附件1项目立项 附件2项目选址意见书 附件3一期项目环评批复 附件4委托书 附件5声明 附件6建设项目环境保护审批登记表 附件7拟建项目全文公示截图 2、附图 附图1项目地理位置图 附图2项目平面布置图 附图3项目周边500米环境现状及敏感目标分布图 附图4建设项目与生态红线位置关系图 附图5浦口区土地利用规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 年 月 日