### 安徽蓝宜供水设备有限公司

## 不锈钢隔油池产品说明：

技 术 特 点：

适用范围
适用于宾馆、饭店、酒楼、公共食堂和家庭厨房等含油污水处理。同样也适用于油田、石油化工、炼油、油品油脂生产；油库及油码头，造船及修（拆）船业；海运和内河船舶航业；冶金（钢铁）、机械（汽车、拖拉机）加工制造业；毛纺、制革、食品加工。

◆  斜板隔油池产品规格
斜板与平流式比较特点： 斜隔板，提高了单位池容积的分离表面，斜板间水流成层流状态，雷诺数小于2000，所以油水分离效果较好，并且，废水在池内的停留时间短，一般为2-10min，仅为平流式隔油池的六分之一到四分之一，因此，容积和占地面积大大的减少(比平流式隔油池少三分之二)。

◆  而且除油效果大大提高，实验证明，斜板隔油池能够分离的粒径为60μm的油珠，(平流式隔油池能够分离100-150μm的油珠)

产品特点
1.“四级”无动力除油，出水稳定，除油效率大于90%，可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，完全能通过环保部门的验收。
2.停留时间短，一般不大于30min，产生臭气少;
3.无需能耗和耗材，节能又环保，维护简单，无需运行费用;
4安装方便，安装形式可分三种：地面、半地下和地下;其占地面积 小， 约占平流式隔油池的1/4--1/3(处理水量相同时),工程造价低;
5全不锈钢结构，抗蚀防腐，经久耐用，且易清洗;

### 产品选型表：

工作原理
本产品为“四级”无动力油水分离装置，通过内部安装特殊的斜板沉降装置，当含油污水流入第一级时，杂物框将其中的固体杂物(菜叶、饭渣 等杂物)彻底截流;进入第二级后，利用水流的动能，连续碰撞，由小变大，由此加速运动，使不同比重的油实现分流和分层;进入第三级后，废水沿斜管向下做紊 流运动，利用密度差使油水分离;最后从溢流堰流出，再经出水管收集排出。而水中的油珠沿斜管的上表面集聚向上流动，浮在隔油池的槽内，然后用集油管汇集排除、或人工排除。

### 自动隔油池

### 产品介绍：

YH-ZDGY-10A隔油池是谊弘公司为学校食堂、酒店宾馆。企事业单位食堂设计自动提升隔油设备，水泵采用耦合安装，安装检修方便。在没有自动耦合装置的情况下固定式安装，如遇到水泵故障检修人员需下水拧开螺丝，起吊水泵进行检修，或用其他小泵把水抽完人下去检修，如果水质很脏，人就很难下得去，这时检修就遇到了很大困难。但装了JYWQ型潜水排污泵的自动耦合装置后，需要起吊时，人可以不需要下水拧开螺丝，直接提升水泵即可，检修完毕后顺着导轨下去就能实现水泵与管路的密封，从而水泵正常运行。小型的排污泵可以自由安装,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。

### 自动隔油池选型说明：