变频恒压供水设备产品概述：

恒压供水设备能够充分利用自来水管网原有压力,采用变频调速控制技术,作给水压力二次提升的节能、卫生的新一代给水设备, 恒压供水设备工作原理是:通过稳流调节罐将水泵联接在 给水管网上,当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器给出起泵信号起动水泵变频恒压运行,当给水管网的给水压力低于设定的保护值(不影响周边用户)时,关闭进水 电磁阀,将稳流调节罐内的水作为补充满水源正赏供水,此时空气由真空消除器进入稳流调节 罐,稳流调节罐及管道不产生负压,用水高峰期过后,系统压力大于设备的保护值时,进水磁 阀打开,自来水进入稳流调节罐,设备继续正常工作.

湖南华都供水设备有限公司是专业从事生产和研发恒压供水设备厂家，立志打造中国机械环保行业标杆企业，打造湖南机械之都。 恒压供水设备是一种新型变频度设备,系统串接在市政自来水管网压力不足的地方，通过传感器检测出口压力并与设定值进行比较，运算出需要增加的压力值，确定水泵投入运行台数和电机转速。JBW系列恒压供水设备限度地利用了市政自来水管网的原有压力，对市政管网不产生负压，用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池，减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。 华都恒压供水设备是我们公司专业技术人员在变频给水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接、且对自来水管网不产生任何负压的二次加压供水设备，在原有的压力基础上，压力差多少补多少。能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水，避免了能源的二次浪费和水质的二次污染，他取消了蓄水池的和屋顶水箱，大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期.

变频恒压供水设备主要功能：

1、全自动完成多台水泵机组软启动，变频到工频运行以及停止的全部操作过程。
2、根据用水量的变化，变成多台泵组的启动和停止。
3、有压力设定值和实际压力值的LED显示功能。
4、有LED频率指示，变频异常指示，电机故障工况显示。
5、保护功能：具有欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、失速防止、烧损防止等功能。

变频恒压供水设备有关设计技术条件：

1,气压水罐工作压力：0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa。

2,气压水罐的消防储水容积大于：150L,300L,450L。

3,气压水罐的稳压水容积大于50L。

4,气压水罐的缓冲水容积压差为0.02~0.03MPa,稳压水容积压差为0.05~0.06MPa。

5,工作压力比：a b 值为0.6~40℃.

变频恒压供水设备特点：

智能型恒压供水设备经济卫生,节能效果显著,实践证明：使用智能型无负压变频给水设备可节省50％以上的兴建水池费用,与其它供水设备相比,可节电20％～50％；

智能型恒压供水设备安装简便,节省占地面积。供水罐的制造,检验均符合GB150《钢制压力容器》的规定,但因罐内不储存压缩气体,所以不须列入压力容器的管理范畴。罐的内壁采用了先进的“防腐处理”,防腐材料符合卫生部标准；

智能型恒压供水设备可作任何生活,工业用水,也可作中央空调系统,自来水厂增压,农田灌溉,污水处理,人造喷泉,消防用水,可配置任意型号的水泵。若用户有特殊要求,可协商定制；智能型变频恒压供水设备采用了先进的变频控制技术,具有软启动,有过载,短路,过压,欠压,缺相,过热和失速保护等功能。在异常情况下进行信号报警,自检,故障判断等,还可根据用水量的高低自动调节供水流量；

智能型恒压供水设备可根据自来水管网压力稳定情况,配置小型气压罐,避免水泵频繁启动,以延长设备使用寿命,其蓄能,稳压性能更加显著；