国环评证乙字

第4021号

建设项目环境影响报告表

(报批本)

项目名称：        年产600万件酒店服饰建设项目

建设单位（盖章）：  四川大太阳服饰实业有限公司

编制日期：2014年5月

国家环境保护部制

四川省环境保护厅印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                             （表一）

| 项目名称 | 年产600万件酒店服饰建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 四川大太阳服饰实业有限公司 |
| 法人代表 | 赵福实 | 联系人 | 杨利 |
| 通讯地址 | 井研县工业集中区城北纺织服装园 |
| 联系电话 | 18683381999 | 传真 | — | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 井研县工业集中区城北纺织服装园 |
| 立项审批 部门 | 井研县发展和改革局 | 批准 文号 | 井投资备[51112414032401]0010号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C1810机织服装制造 |
| 建筑面积 （平方米） | 50582 | 绿化 面积 | 5200m2 |
| 总投资 （万元） | 6779.8 | 其中： 环保投资 （万元） | 146.84 | 环保投资占总投资比例 | 2.17% |
| 评价经费 （万元） |  | 预投产 日期 |  |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 四川省井研县纺织服装产业发展迅猛，纺织服装产业是四川井研县的四大支柱产业之一，2013年全县纺织服装工业产值超过40亿元，生产企业60多家，以织造为主的生产企业共有1万台织机、织布4亿多米，约占全省织布产量的20%，已成为省内重要的纺织服装生产基地。因此四川大太阳服饰实业有限公司基于井研县纺织服装产业现状，拟在井研县工业集中发展区北片区征地40亩，投资6779.8万元建设年产600万件酒店服饰建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境保护分类管理名录》中的相关规定，本项目应该进行环境影响评价且环境影响评价形式为编制环境影响报告表。为此，四川大太阳服饰实业有限公司委托新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司进行报告表的编制工作。我公司接受委托后，积极开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境进行 |

报告表的编制工作。我公司接受委托后，积极开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。

二、项目产业政策符合性

本项目为机织服装制造建设项目，根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)的规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，其主要设备也不在淘汰类和限制类之列。

同时，井研县发展和改革局以“年产600万件酒店服饰建设项目”，对本项目予以立项备案([51112414032401]0010号，见附件)。

因此，本项目建设符合国家和地方相关产业政策的要求。

三、规划符合性分析

1、与土地利用总体规划符合性分析

项目建设地点位于井研县工业集中区城北纺织服装园，根据江井研县工业集中区城北纺织服装园的土地利用规划文件，本项目用地类型为工业用地，项目建设符合用地性质要求，因此，项目符合城北纺织服装园土地利用总体规划（见附件）。

2、与《城北纺织服装园》规划符合性分析

井研县工业集中区——城北纺织工业园位于井研县研城镇、集益乡，规划用地2平方公里，其中首期规划占地1000亩，重点发展纺纱、织布、服装和制鞋等产业。

本项目为机织服装制造建设项目，不在城北纺织工业园启动区禁止引进的行业之类，为允许类，符合园区的准入条件，井研县工业园管委会已同意项目落户（详见附件）。项目符合清洁生产要求，营运过程中的大气污染物、水污染物、噪声及固体废弃物经各项治理措施处理后能达标排放。

因此，项目的建设符合城北纺织服装园的总体规划

四、选址合理性分析

项目选址于井研县工业集中区城北纺织服装园，现状为工业用地。园区位优势、交通条件、基础设施条件及人力资源状况等，能够满足项目的建厂条件。

本项目位于井研县工业集中区城北纺织服装园，项目北面为本项目的二期项目，西面30m为四川同喜来丝绸有限公司，南面隔宽10m的园区道路为四川经纶纺织有限公司，项目东面40m为井研县军盛纺织有限公司。拟建项目所在地现状为空地。项目的建设与周围环境相容，原料、能源供应方便、快捷，外环境对本项目不存在明显的环境制约因素。

经现场调查访问和踏勘，项目评价范围内没有古、大、珍、奇植物及名木古树，也无文物古迹和风景名胜区和其它特别需要保护的敏感目标。

综上所述，本项目选址合理。

五、项目概况

1、项目名称、性质、建设地点

项目名称：年产600万件酒店服饰建设项目

建设性质：新建

建设单位：四川大太阳服饰实业有限公司

建设地点：井研县工业集中区城北纺织服装园

投资规模及资金来源：项目总投资6779.8万元，

资金来源：国内贷款1160万元，自筹资金：5619.8万元

2、建设内容

建设服装车间、成品仓库、主辅料库以及办公生活配套用房共计建筑面积：50582m2，购置安装自动气垫式带刀裁布机、高速平缝机等各类先进设备3500多台。

3、建设规模及产品方案

表1-1 项目生产规模与生产方案

| 序号 | 产品方案 | 产量（万件（套）/年） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接待人员制服 | 50 | 8.3% |
| 2 | 客房服务人员制服 | 100 | 16.7% |
| 3 | 餐厅服务员制服 | 190 | 31.7% |
| 4 | 厨师服 | 160 | 26.7% |
| 5 | 管理人员制服 | 50 | 8.3% |
| 6 | 门童、保安制服 | 50 | 8.3% |
| 合计 | 600 |

4、项目组成及主要环境问题

具体的建设项目组成及环境问题见下表1-2。

表1-2 项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 营运期 |  |
| 主 体 工 程 | 车间 | 服装车间建筑面积为13182m2，采用混凝土结构，三层。根据工艺流程的不同，布置较大跨度的柱网，以利于流程通顺。 | 施工扬尘、施工噪声、施工废水、固体废物等 | 设备噪声、固废、废气、废水等 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 办公楼集办公、研发和展示于一体的综合性建筑，建筑面积6000m2，为内廊式，开间3.6m，进深4.5m，层高3.3m，五层框架结构。 |  | 生活污水、生活垃圾 | 新建 |
|  | 职工宿舍 | 总建筑面积13860m2，开间3.6m，进深3m，层高4.2m，4层，两栋。 |  | 生活污水、生活垃圾 | 新建 |
|  | 食堂 | 建筑面积3200m2，4层框架结构 |  | 生活污水、生活垃圾 | 新建 |
|  | 门卫 | 1个，建筑面积100 m2，位于项目南面 |  | 生活垃圾 | 新建 |
|  | 停车位 | 机动停车位20个，非机动停车位100个，不设置地下停车场。 |  | 汽车尾气 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 由园区供水管网供给 |  | - | 新建 |
|  | 供电 | 由园区电网供电 |  | - | 新建 |
|  | 供气 | 由园区天然气管网供给 |  | - | 新建 |
| 仓储 及其它 | 主辅料库 | 位于项目车间右侧，建筑面积为7020m2，采用混凝土结构，三层。 |  | 废包装等 | 新建 |
|  | 成品仓库 | 位于项目车间左侧，建筑面积为7020m2，采用混凝土结构，三层。 |  | - | 新建 |
|  | 堆场 | 位于成品仓库和主辅料库之间的空地。 |  | - | 新建 |
| 环保工程 | 生活污水 | 化粪池（池容不低于250m³） |  | 废水、污泥 | 新建 |
|  | 垃圾库 | 1个，约20m3，全封闭、防渗措施 |  | 废水 |  |
|  | 绿化 | - |  | - | 新建 |

5、项目主要设备以及主要原辅材料

本项目设备与原辅材料情况，具体见表1-3和表1-4。

表1-3 项目建成后所有设备清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电脑CAD打版放码排版系统 |  |  |  |
| 1 | 戴尔 | VOSTRO3450系列 | 套 | 1 | 戴尔 |
| 2 | 图形操作板 | WACOM12”12” | 台 | 1 |  |
| 3 | 鼠标 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 数字化仪 | RP-D4460C 44*60(A00) | 台 | 1 | 富怡 |
| 5 | 绘图机 | RP-MJ220 | 台 | 1 | 富怡 |
| 6 | 打印机 | EPSON colour | 台 | 1 | 爱普生（中国） |
| 7 | 服装设计CAD软件 |  | 台 | 1 | 富怡 |
| 二 | 裁剪车间 |  |  |  |  |
| 1 | 验布机 | YB170 | 台 | 4 | 上海黎明服装 |
| 2 | 拓卡奔马Procut | XL7501全自动中/高层裁床 | 台 | 1 | 拓卡奔马公司 |
| 3 | 拓卡奔马自动铺布机 |  | 台 | 3 | 拓卡奔马公司 |
| 4 | 裁床 | 1400X30000 | 台 | 6 | 上海黎明服装 |
| 5 | 裁床 | 1800X30000 | 台 | 3 | 上海黎明服装 |
| 6 | 气垫式带刀裁布机 | BKM-1200 | 台 | 10 | 上海捷士服装机械有限公司 |
| 7 | 电动磨刀裁剪机 | FJM103 | 台 | 90 | 大连服装机械厂 |
| 8 | 热熔粘合机 | JAK-600 | 台 | 5 | 日本重机 |
| 9 | 电钻DZ1-2D | 水平电钻 | 台 | 9 | 大连服装机械厂 |
| 10 | 切领机 | MQL | 台 | 5 | 上海佳友 |
| 11 | 平型压领机 | PY-A | 台 | 9 | 上海佳友 |
| 三 | 缝纫车间 |  |  |  |  |
| 1 | 高速平缝机 | PPL-8700 | 台 | 1530 | 日本重机 |
| 2 | 双针平车 | KM757 | 台 | 100 | 日本日星 |
| 3 | 包缝机 | MO-67165 | 台 | 300 | 日本重机 |
| 4 | 平行双针机 | CN－3128 | 台 | 40 | 日本重机 |
| 5 | 钉扣机 | M-377 | 台 | 50 | 日本重机 |
| 6 | 圆头锁眼机 |  | 台 | 4 | 美国 |
| 7 | 双针拐角机 | LH－3168 | 台 | 9 | 日本重机 |
| 8 | 双针链式机（纵式） | MH－382 | 台 | 9 | 日本重机 |
| 9 | 带刀平缝机 | DLM-5200 | 台 | 20 | 日本重机 |
| 10 | 翻领角机 | FLJ | 台 | 10 | 上海佳友 |
| 11 | 蒸汽熨斗 | DZ-A | 台 | 200 | 上海佳友 |
| 12 | 案板 |  | 台 | 20 |  |
| 四 | 整烫车间 |  |  |  |  |
| 1 | 衬衫圆领机 | YL-B | 台 | 3 | 上海佳友 |
| 2 | 上下盘压领机 | SY-A | 台 | 3 | 上海佳友 |
| 3 | 领角定型机 | LD-B | 台 | 8 | 上海佳友 |
| 4 | 吸线头机 | XXT-3 | 台 | 3 | 上海佳友 |
| 5 | 抽湿烫台（大） | XF-D | 台 | 240 | 上海佳友 |
| 6 | 抽湿烫台（小） | XF-D | 台 | 320 | 上海佳友 |
| 7 | 烫台发生器 |  | 台 | 220 | 上海佳友 |
| 8 | 蒸汽熨斗 | DZ-A | 台 | 200 | 上海佳友 |
| 9 | 烘干机 | SWA801-120 | 台 | 4 | 航星洗涤 |
| 10 | 案板 |  | 台 | 20 |  |
| 五 | 包装车间 |  |  |  |  |
| 1 | 手提式打包器 |  | 台 | 45 |  |
| 2 | 液压打包机 |  | 台 | 1 | 邯郸纺机 |

表1-4 项目主要原辅材料消耗量

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 辅 料 | 1 | 涤棉精梳府绸 | 157.5 | 万米/年 |  |
|  | 2 | 纯棉细布 | 304.5 | 万米/年 |  |
|  | 3 | 混纺毛华达呢 | 172.5 | 万米/年 |  |
|  | 4 | 棉卡其布 | 110 | 万米/年 |  |
|  | 5 | 涤棉卡其布 | 198 | 万米/年 |  |
|  | 6 | 防油污斜纹布 | 384 | 万米/年 |  |
|  | 7 | 里料 | 60 | 万米/年 |  |
|  | 8 | 衬料 | 5 | 万米/年 |  |
|  | 9 | 缝纫线 | 6 | 亿米/年 |  |
|  | 10 | 各种纽扣 | 5000 | 万颗/年 |  |
| 能耗 | 天然气 | 16.12 | 万m3/年 |  |
|  | 电 | 307 | 万kWh/年 | 总功率1992.1kW 2台800KVA变压器 |
| 水耗 | 水 | 22.43 | 万m3/年 |  |

注：纽扣、拉链及金属配件若干

6、公用工程

①给水及用量

本项目设食堂和宿舍。员工在食堂就餐，项目用水主要为职工的生活用水、服装车间（熨烫蒸汽耗水）、保洁用水、绿化用水及其它不可预见用水，项目运营期日最大用水量约为311.3m3/d。

本项目用水量预测及分配情况见表1-5。

表1-5  用水量预测及分配情况

| 项目 | 类型 | 日最大容量 | 用水标准 | 最大日用水(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间用水 | 熨烫蒸汽耗水 | — | — | 30 |  |
|  | 清洁用水 | — | — | 3 | 化粪池处理后经园区污水管网进入污水厂 |
| 生活 用水 | 职工生活 用水 | 3100人 | 0.08m3/人·d | 248 |  |
| 绿化用水 | 植被浇洒 | 5200m2 | 0.002m3/m2·d | 2.08 (每5天一次) | 吸收、蒸发、损耗后进入雨水管网 |
| 末预见用水 | 按以上用水总量的10%计 | 28.3 |  |
| 总计(m3/d) | 311.3 |  |

②排水

本项目污水排水量为：225.6m3/d。采用雨污分流制，区内产生的雨水直接排入市政雨水管网中；项目产生的废水混合后经化粪池初步处理，主要污染物浓度达到污水处理厂接管标准后，进入污水处理厂集中处理（见附件），达标后外排。

③供电

项目用电量为307万kWh/年。由工业园区电网提供。

7、劳动定员、工作制度

本项目劳动定员3100人；

工作制度：年生产时间306天，每天工作8小时（夜间不生产）

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，故该项目无原有污染问题。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况            (表二)

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

井研县位于四川省中南部，乐山市境内。地理位置界于东经103°52’——104°15’，北纬29°27’——29°53’之间。北连眉山地区的青神、仁寿，东邻自贡市的荣县，南接乐山市的五通桥区，西靠乐山市的市中区，东西宽27公里，南北长49公里，幅员面积840.64平方公里。辖10镇17乡。

二、地形地貌、地质、地震

地势由北向南倾斜，北高南低。北部天云乡境内的人头顶最高，海拔697米，南部王村镇境内的舒金滩最低，海拔344米。全境属于川中丘陵，可以细分为深丘、中丘和浅丘，沿茫溪河中下游两岸有少量平坝分布。深丘面积135平方公里，占全县幅员面积的15.7%，余皆为中浅丘陵。

县境区域地质构造属于杨子准地台西部之四川台坳，次一级构造为威远穹隆构造和龙泉山褶皱断裂。出露的主要地层为中生界侏罗系、白垩系和新生界的第四系。侏罗系以砂岩、长石石英砂岩与粘土岩互层出现，白垩系以砖红色砂岩为主，第四系以粘土和砂质粘土为主。全区除少量含水岩层灰岩分布于东部外，余皆属于隔水岩层，地下水主要分布于断裂带、破碎带岩石裂隙之中。

据四川省地震局资料，本区域中强度地震发生频率高，相邻地区曾有强震发生。据国家地震局1/400万中国地震裂度区划图，工程区地震裂度为7度。据GB181306—2001《中国地震动参数区划图》，工程区50年超越概率10%的地震动净值加速度为0.1g，相应地震反应谱特征周期为0.4s，对应的地震基本裂度为Ⅶ度。

三、气象水文

1、气候

井研属中亚热带湿润气候区，受海洋气候和内陆干燥气候影响，其特点是温暖湿润，雨热同季，冷热四季分明，干湿两季明显。多年平均气温17℃，1月平均气温6.5℃，7月平均气温25.4℃，极端最高38.4℃（1972年），最低气温-4℃（1961年）年平均积温5471℃，大于10℃的活动积温264.5天，常年日照总时数1106.3小时，多年平均无霜期331天，深丘和浅丘地貌之间平均气温相差0.5℃。

井研县的自然灾害是干旱，十年九旱，常有冬干、春旱、夏旱、伏旱发生。冬干频率100%，春旱频率56.7%，夏旱频率80%，伏旱出现频率46.67%。

2、降水

由于受季风的影响，降水量年内分配极不均匀，春季雨量占全年的17.45%，夏季占57.74%，秋季占21.24%，冬季仅占3.57%，6—9月雨量占全年的70.68%，12月—2月雨量仅占全年的3.57%，8月雨量最多占23.95%，12月最少占全年的1%。

井研县气象站多年平均降雨量为1007.0毫米，年最大降雨量1961年1383.6毫米，年最小值 。1993年730.9毫米，年最大值与最小值相差652.7毫米，年最大值是年最小值的1.9倍，大于年平均值的年数为17年，小于年平均值的年数为18年。1961年至1985年年平均值为1025.8毫米1986年—1995年正处于少雨期。

3、径流

县境内径流主要由降水补给，径流与降水关系密切，径流年内分配与降水年内分配有一定的相似性，5—10月为丰水期，平均径流量占平均年径流量的28%，1—2月为最枯季节，平均径流量占平均年径流量的1.6%。全年径流系数为0.40。径流的时空天然分配过程，使水资源在时空分布上不均衡，给水资源的开发利用增加了难度。

全县多年平均径流深404.7毫米，多年平均径流量34016×104立方米，县境内径流深的区域分布与多年平均降水的分布有同一的趋势，即多年平均径流深从南向北，自西向东递减，茫溪河干流多年平均径流深最高422.0毫米卫家河区最低328.5毫米，多年平均径流量茫溪河区最多27292万立方米，占全县总径流的80%，沙溪河区径流量最少为1938万立方米占总径流的5.7%。

全县平水年（p=50%）径流深395.1毫米，径流量33209万立方米，偏估年（p=75%）径流深327.6毫米，径流量27536万立方米，枯水年（p=95%），径流深248.2毫米，径流量20862万立方米。

四、土壤与土地利用

井研县土壤分布大体是：东部以紫色土、浅紫色土为主，中西部以棕色土和棕黄色土为主。水稻土分布较广，占耕地总面积的51.67%。

全县土地总面积840.53平方公里，2004年耕地面积461358亩，人均耕地1.112亩，农业人均耕地1.283亩。园地171371.2亩，林地147079.1亩，其它农用地294416.4亩。居民点工矿用地81896.3亩，交通运输用地7791.4亩，水利设施用地20850亩。

五、自然资源

井研县自然资源丰富，林地面积13.6万亩，水域面积6.2万亩。饲养动物有牛、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅、猫、犬等。野生动物有100多种。粮食作物有水稻、玉米、红薯、蕉藕、高梁、小麦、豌豆、胡豆、绿豆等。经济作物有棉花、油菜、甘蔗、花生、土烟、席草、药材、蔬菜、蚕桑、麻类等。森林用材林有柏树、马尾松、桤木树等。速生树有川楝、千丈、桉树、香梓、栾树(摇钱树)、刺槐、香椿等。经济林有桔柑、桑树及紫胶寄生树夜合、山槐、黄檀、麻柳等。矿藏主要有岩盐、天然气、石灰岩、砂岩、粘土岩等。其中岩盐蕴藏量99亿吨，分布面积439平方千米，一般厚度为11～17米，经专家认证为优质巨型矿床。页岩储量巨大、品质上佳，可作为中高档墙地砖生产原料。井研，土地肥沃，物产丰富。

据调查，项目所在地附近无珍稀野生动植物和保护性植被。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):

一、行政区域划分

井研县是四川省乐山市辖属的一个县，位于乐山市区以东37公里、成都市以南142公里处。面积841平方公里，2011年人口42万人。

井研县辖研城镇、马踏镇、竹园镇、研经镇、周坡镇、千佛镇、王村镇、三江镇、东林镇、磨池镇等10个镇，集益乡、纯复乡、三教乡、高滩乡、宝五乡、四合乡、黄钵乡、胜泉乡、门坎乡、石牛乡、高凤乡、金峰乡、分全乡、镇阳乡、天云乡、乌抛乡、大佛乡等17个乡，20个居民委员会，394个村，2,871个居民组。县人民政府驻研城镇。

二、农业

农业生产稳步发展，结构调整进一步加快。实行粮食补差、减免农业税等一系列惠农政策，极大调动了农民生产的积极性，井研县粮食生产综合能力明显提升，成功申报为“全国产粮大县”。大力推行农业标准化生产、产业化经营，提高农民组织化程度，骨干产业特色更显，农村经济发展取得了新成绩。全年完成农林牧渔产业值137199万元，其中农业产值42126万元，林业产值1703万元，牧业产值82823万元，渔业产值9445万元。

全年粮食产量210122吨，比上年增产5.1%；油菜产量3717吨，增长18.5%；水果产量19700吨，大力培养规模养殖户，畜牧业产业化生产稳步发展。全年出栏猪680430头，比上年增长4.2%。猪、牛、羊肉产量52577吨，比上年增长4.5%，禽肉产量11583吨。渔业生产迅猛发展，跻身全省水产十强县。全年水产品产量达13981吨，比上年增长16.4%。

三、工业

全县工业发展紧紧围绕提速增效壮大支柱产业为目标，合理组织生产，工业经济保持了快速增长。全年国有及年销售收入500万元以上的非国有企业实现现价工业总产值148534万元，同比增长31.65%，实现销售收入143139万元，同比增长43.9%，实现利税总额6189万元，同比增长41.7%。

四、交通运输

井研汽车站设立有售票处（窗）、候车区（室）、厕所，配备时钟、座椅、供应饮用水、公布班次时刻表、里程票价表、营运线路图、旅客须知，张贴禁运、限运物品宣传图，设置旅客意见簿、旅客留言牌、公告栏询问处等，还配备保健药箱、广播室、电话、行李托运指引等。

五、城市建设

城市建设，规划先行。井研县人民政府严格落实城市总体规划，城南新区建设进展顺利。迎宾大道二期工程顺利推进，县城客运站迁建前期工作基本完成。马咡桥市场顺利搬迁，城南、城北和3号桥市场完成改造和维修，县城市场布局趋于合理。明星花园、迎宾鑫城、世纪阳光等商住小区建设新增建筑面积12.3万平方米。新发展个体工商户932户，个体工商业从业人员达2.7万人。实施“万村千乡”工程，新建“万村千乡”店63家。认真开展家电下乡试点工作，网点达74家。

六、旅游资源

井研县旅游资源丰富,包括朱氏杰孝坊、三江宋塔、竹园烈士陵园、大佛湖、熊克武故居、雷畅故居等。

朱氏杰孝坊：位于井研县与荣县交界处广胜乡杨佳村四组。该节孝坊建于清道光十五年（1835），距今已有160多年历史。它呈“一”字形布局，仿木石质结构，四柱三开间，三重檐歇山式顶，面阔4.8米，高8米，上面用浮雕形式塑6条腾云祥龙，14幅戏剧人物，以及栩栩如生的花木、动物等图案

三江宋塔：位于井研县城南13公里处的三江镇东头小山丘上。塔为密檐式砖木结构，塔身为须弥座四方形，通高28米，共13层。塔底地边长5.8米，逐层递减，微向内收。底层内高4米，向上逐层递减。塔内梯道盘旋，可以至第10层。每层四面均有假窗，有一通光方孔，有斗拱装饰，所有青砖，形式多样：大砖长55厘米，宽45厘米；小砖长35厘米，宽17厘米，厚均为5.5厘米。

竹园烈士陵园：为纪念在竹园铺战斗中英勇牺牲的革命烈士，井研县于1954年修建了竹园烈士陵园，并前后历经5次改建。先后建成乐山市人民政府、井研县人民政府公布的重点文物保护单位。2006年2月，被四川省委、省政府命名为全省第四批爱国主义教育基地。

大佛湖：大佛湖旅游度假区位于井研县西北面大佛乡，离县城18公里，到乐山大佛35公里，去眉山三苏祠50公里，距成都市区120公里。开发范围15平方公里。湖面集中而开阔，共8000余亩，水量5500万立方米，在乐山市境内居首位。

熊克武故居：熊克武故居建于1922年，位于距县城30公里，与仁寿、荣县交界的“盐井湾”（今研经镇）。该故居坐西北向东南，前临街道，后倚山坡，左邻镇政府，右邻邮电所。四合院布局，砖木结构，硬山式屋顶。门厅为穿斗式木结构，三穿用四柱，面阔15.6米，进深3.3米。中堂为穿斗式梁架，三穿用五柱，面阔6间共32米，进深2间共8米，通高7米，门厅为5级踏道。总占地面积1104平方米，建筑面积为773平方米。

雷畅故居：雷畅故居建于清乾隆年间，距今已有200余年。据《光绪井研县志》记载：乾隆三十八年（公元1773年），雷畅以内阁侍读学士告休，其子翀霄以翰林院编制乞养待父归里，翌年春，在宅前隙地筑随春园以娱亲。园有池，广荫数亩，积乱石为阜，建月到亭、香光阁于其上，香林梅坞，极幽丽之观。

本项目拟建场址附近无各级文物保护单位和名胜景观。

7、井研县工业集中区城北纺织服装园简况

井研县城北纺织工业集中区位于井研县研城镇、集益乡，首期规划占地1000亩，重点发展纺纱、织布、服装和制鞋等产业。围绕井研县委、县政府确定“打造全市投资洼地，建成全市经济新的重要增长极”的战略目标，区区根据“聚集发展，集约发展，关联发展，成链发展，合作发展”的原则，以产业升级和发展方式为主线，以加快基础设施建设为突破口，以龙头骨干企业为依托，以重大项目建设为抓手，努力将集中区建成承接产业转移的平台、产业聚集的新高地和城镇发展的新组团，打造四川纺织基地县。

城北纺织工业集中区于2009年9月开工建设，道路硬化、水、电、气、通讯、绿化等基础设施建设已完工。现有玉皇纺织、乐山百斯特、意龙纺织、万隆纺织、嘉联纺织、旭东纺织机电、英秀纺织、欣兴包装等企业入区建设，基本完成场平工作，并进入厂房建设阶段。至2010年12月底，将有10家以上企业入驻，形成7万锭/年纺纱、2000台织机、1000台缝纫机生产能力。

纺织工业集中区首期建成后，可入驻企业20家以上，形成20万锭纺纱、5000台织机和3000台缝纫机生产能力，新增固定资产15亿元，吸纳务工人员5000人，实现年销售收入30亿元，利税1.5亿元，初步形成集生产、销售、技术培训、研发、物流、仓储为一体且功能完善的纺织产业集群。

# 环境质量状况                                  (表三)

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等)：

本项目位于井研县工业集中区城北纺织服装园，根据井研县环境监测站2014年4月16日对“年产600万件酒店服饰建设项目”所在区域的环境空气、声环境和附近地表水进行监测，监测结果(监测报告见附件)如下：

- 环境空气质量现状评价

为了解项目所在地区域大气环境质量现状，本次环评引用井环监字（2013）第109号“井研县第二医院建设项目”二氧化硫、二氧化碳、可吸入颗粒物监测数据。距离在2.5km内，3年内无新建、扩建大的污染源，因此符合引用要求。

1.评价结果

表3-1 大气监测结果

| 检测项目 | 时间 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫SO2 | 2:00~3.00 | 0.012 | 0.010 | 0.009 |
|  | 8:00~9.00 | 0.014 | 0.016 | 0.014 |
|  | 14:00~15.00 | 0.022 | 0.018 | 0.020 |
|  | 20:00~21.00 | 0.016 | 0.015 | 0.016 |
| 均值/结论 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |
| 标准值 | 0.5 |
| 二氧化氮N02 | 2:00~3.00 | 0.012 | 0.011 | 0.009 |
|  | 8:00~9.00 | 0.014 | 0.011 | 0.012 |
|  | 14:00~15.00 | 0.013 | 0.013 | 0.012 |
|  | 20:00~21.00 | 0.014 | 0.011 | 0.011 |
| 均值/结论 | 0.013 | 达标 | 0.012 | 达标 | 0.011 | 达标 |
| 标准值 | 0.20 |
| 可吸入颗粒物PM10 | 日均值 | 0.092 | 0.072 | 0.093 |
| 均值/结论 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值 | 0.15 |

2、环境空气质量现状评价结论

工程建设区域环境空气中SO2、NO2 和PM10日均浓度值均低于《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准限值要求，表明工程建设区域目前的环境空气质量良好。

- 环境地表水质量现状评价

为了解项目所在地区域地表水环境质量现状，本次环评引用井环监字（2013）第109号“井研县第二医院建设项目”地表水pH、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、石油类监测数据。

对井研县污水处理厂在茫溪河排口上游500m，下游1000m，设置两个断面。

1、评价结果

表3-2   地表水现状监测结果       单位：mg/L

| 监测项目 | 7月20日 | 7月21日 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II |
| PH（无量纲） | 7.13 | 7.21 | 7.02 | 7.16 |
| 石油类 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.013 |
| CODcr | 22.2 | 20.6 | 19.5 | 18.6 |
| BOD5 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.8 |
| NH3-N | 0.858 | 0.970 | 1.034 | 0.971 |

注：pH值为无量纲.

2.环境地表水质量现状评价结论

工程建设区域环境地表水pH、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、石油类均低于《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准限值要求，工程建设区域目前的地表水质量良好。

- 声环境质量现状评价

1、监测布点

在项目所在区域距离场界四周1米处各设置一个监测点，共布设4个监测点。

- 监测时间与评价标准、评价方法

监测时间： 2014年4月16日，分别测定昼间和夜间环境等效A声级。

评价标准：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

评价方法为实测值(LAeq)与标准限值直接比较进行。

- 评价结果

| 监测时间 编 号 | 2014.2.18 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |
| 1(东) | 48.6 | 44.8 | 65 | 55 |
| 2(北) | 46.3 | 43.4 |  |  |
| 3(西) | 52.4 | 47.7 |  |  |
| 4(南） | 53.2 | 48.9 |  |  |

表3-4   声环境质量现状监测结果统计表    单位：dB(A)

- 声环境质量现状评价结论

从上表可以看出：本项目所在地区域环境噪声监测中，昼间和夜间所有测点噪声监测值均达到GB3096-2008《声环境质量标准》的3类标准要求。总体看，项目所在地声学环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

1、项目外环境关系

本项目位于井研县工业集中区城北纺织服装园，项目北面为本项目的二期项目，西面30m为四川同喜来丝绸有限公司，南面隔宽10m的园区道路为四川经纶纺织有限公司，项目东面40m为井研县军盛纺织有限公司。拟建项目所在地现状为空地。外环境比较简单，没有敏感点。

2、主要环境保护目标

(1)、确保本项目的实施不导致项目周围区域的环境空气、声学环境、地表水体威远河的环境质量类别不发生变化。

(2)评价区生态环境保护目标为：当地区域生态环境及景观环境不受项目实施的影响，项目建设须采取切实可行的补救措施，不造成区域水土流失加重，不使生态环境质量恶化或下降；工程项目完工后须及时进行区域的生态恢复，主要是采取工程措施。

本项目环境保护目标详见下表3-5。

表3-5 本项目主要保护目标

| 序号 | 保护目标 | 方位距离 | 距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 茫溪河 | 西面 | 1100m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水域标准 |
| 大气环境 噪声环境 | 四川同喜来丝绸有限公司 | 西面 | 30m | 《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准 《声环境质量标准》GB3096—2008中的3类标准 |
|  | 四川经纶纺织有限公司 | 南面 | 10m |  |
|  | 井研县军盛纺织有限公司 | 东面 | 40m |  |

# 评价适用标准                                  (表四)

| 环 境 质 量 标 准 | 根据井研县环境保护局下达的本项目执行环境保护标准的批复，本项目执行如下标准： 1、环境空气质量 执行国家《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准。见下表4-1： 表4-1 各项污染物的浓度限值 单位：mg/Nm3 污 染 物 名 称 SO2 NO2 PM10 取值时间 1小时平均值 0.50 0.20 日平均值 0.15 0.08 0.15 年平均 0.06 0.04 0.07 2、 地表水环境质量 执行国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准见下表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/l 项目 pH(无量纲) SS CODMn BOD5 石油类 NH3-N 标准值 6～9 / ≤6 ≤4 ≤0.05 ≤1.0 3、噪声环境质量 环境噪声：执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准，标准限值见下表4-3： 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq: dB(A) 环境 噪声 3类 昼间 65 夜间 55 4、地下水：《地下水环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1. 废气 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准，标准限值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2. 废水 废水进入城市污水处理厂执行《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准。见表4-5。 表4-5 污水综合排放标准 项目 pH(无量纲) SS CODMn BOD5 石油类 NH3-N 标准值 6～9 400 500 300 30 / 3. 噪声 施工期执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)标准。标准限值见表4-6。 表4-6《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011) 昼间 夜间 70 55 运营期执行国家《工业企业厂界噪声排放标准》GB 16297-1996中3类标准，标准限值见下表4-7： 表4-7 厂界噪声标准值表 等效声级LAeq:dB(A) 别 类 昼 间 夜 间 3类 65 55 4.固废 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597-2001)规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目主要排放生活污水，进入污水处理厂处理达标后排放，总量指标一并计入污水处理厂的总量，因此不单独下达总量指标。 |

# 建设项目工程分析                              (表五)

工艺流程简述(图示)：

一、工程简介

本工程为新建项目，选址于井研县工业集中区城北纺织服装园。本项目建设对环境产生的环境影响主要是：一、施工期土建和装修过程产生的噪声、扬尘和建筑垃圾；二、项目建成投入营运后产生的噪声、生活废水、生活垃圾、工业固废等。

二、项目建设期工艺流程及产污位置

1、施工期工艺流程

项目施工期建设属于一般的土建工程，其施工至竣工交付使用的基本工艺流程及产污位置如图1所示。

图5-1  施工期工艺流程及产污位置图

2、施工期主要污染工序

（1）基础工程施工：

包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由挖土机、运土卡车等运行时，将主要产生噪声；同时产生扬尘和工人施工生活污水。

（2）主体工程及附属工程施工：

将由混凝土搅拌机、电焊机、灰浆机和升降机运行产生噪声，原材料废弃料以及生产和生活污水。

（3）装饰工程施工：

在对构筑物的室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等)，钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及生活污水。

从总体讲，该项工程在施工期以施工噪声、废弃物料和废水为主要污染物。但这些污染物随着施工的结束而结束。

三、营运期工艺流程及产污位置

本项目建设服装车间、成品仓库、主辅料库以及办公生活配套用房，购置安装3500多台先进设备，形成年产酒店服饰600万件的规模。

本项目运营期工艺流程及产污情况见图5-1。

图5-2项目运营期工艺流程及产污位置图

工艺流程说明：根据不同的产品方案的要求对面料进行裁剪、缝制，然后加工完成的服装进行整理、熨烫、检查合格后包装入库。简述如下：

- 选择面料

面料选择包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重等项内容。在进行检验取样时应剪取不同生产厂家生产的、不同品种，不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。对不能符合要求的辅料不予投产使用。

在面料选择过程中，不涉及使用化学药品，采用洗水、揉搓等物理方法进行检测。

- 裁剪

裁剪工序中主要工艺要求如下：拖料时点清数量，注意避开疵点。对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求。对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺布不得过厚，面料上下层不偏刀。根据样板对位记号剪切刀口。采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。

- 缝制

缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据样式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

- 整烫

对服装部件或成衣作热处理的工艺（本项目整烫过程采用的是电锅炉）。熨烫可以平整和消除织物褶绉，矫正织物染整工艺中形成的纬向丝绺歪斜，使织物复原，以利裁剪、缝制。防止衣片在缝制中因受热而产生伸缩现象，将织物局部变形，促使衣片形态由直变弧或由弧变直，以便加工出合体的成衣。对成衣外形进行修改整理，弥补工艺操作中的不足，使外观平挺、贴服、不外翘。

- 检验

成品检验的主要内容有：款式是否同确认样相同；尺寸规格是否符合工艺单和样表的要求；缝合是否正确，缝制是否规整、平服；条格面料的服装检查对格对条是否正确；面料丝缕是否正确，面料上有无疵点、油污存在；同件服装中是否存在色差问题；整烫是否良好；粘合衬是否牢固有否渗胶现象；线头是否已修净；服装辅件是否完整；服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否致位置是否正确；服装整体形态是否良好。

- 包装

服装的包装可分挂装和箱装两种箱装一般又有内包装和外包装之分。

内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致。包装要求平整美观。

外包装一般用纸箱包装根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等内容与实际货物相符。

项目生产过程中的物料平衡见下表。

表5-1    项目生产工艺物料平衡表

| 输入物料 | 输出物料 |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 名称 | 数量 |
| 涤棉精梳府绸 | 157.5 | 万米/年 | 产品 | 酒店服饰 | 600万件 |
| 纯棉细布 | 304.5 | 万米/年 |  |  |  |
| 混纺毛华达呢 | 172.5 | 万米/年 | 污染物 | 服装生产过程中产生的废布头、废线、不合格产品。 | 10t/a |
| 棉卡其布 | 110 | 万米/年 |  |  |  |
| 涤棉卡其布 | 198 | 万米/年 |  |  |  |
| 防油污斜纹布 | 384 | 万米/年 |  |  |  |
| 里料 | 60 | 万米/年 |  |  |  |
| 衬料 | 5 | 万米/年 |  |  |  |
| 缝纫线 | 6 | 亿米/年 |  |  |  |
| 各种纽扣 | 5000 | 万颗/年 |  |  |  |
| 合计 | - |  | 合计 | — |
| 注：由建设单位提供的生产资料，生产过程中原材料能达到年产600万件酒店服饰的生产能力。 |

四、污染物排放及治理

（一）施工期污染物排放及治理

1、施工期废水

施工期废水主要为工地生活污水，本项目使用商品混凝土不产生混凝土搅拌废水。施工期民工约30人左右，按每人每天产生生活污水0.05m3计，日排放生活污水1.5m3/d，民工生活污水经旱厕处理后用于绿化、施肥。施工期预计每天产生施工废水3m3，主要以SS污染为主，浓度为400～1000mg/L，施工单位应进行适当的沉淀处理后再回用，不能回用的用于洒水降尘，不得外排，以减少对环境的污染。

2、开挖土石方

本项目场地的“三通一平”由井研县工业集中区城北服装园统一开展，故本项目施工期不存在场地平整土石方工程。本项目建筑物为厂房、办公楼及宿舍，因此地基开挖土方量不大，土石方平整、开挖与回填在厂区内平衡，无外运。

3、施工机械噪声

建设项目施工期噪声源主要为各种施工机械：起重机、搅拌机、挖掘机、装载机、混凝土振捣器、铆枪、夯土机及运送建材、渣土的载重汽车等，均系强噪声源，其噪声值在70～90dB(A)之间。项目应严格按照要求进行施工，采取以下对策措施，使施工期间场界噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523—2011)。

对策措施：

（1）采取严格的噪声治理措施，确保施工期间的场界噪声满足《建筑施工场界噪声限值》GB12523-2011中相关要求，实现达标排放和不扰民。

（2）选用低噪声施工机械设备和运输车辆。

（3）施工时合理安排开挖时间和场地平整时间，尽可能安排在昼间进行，夜间及午休时间停止作业。

（4）要求施工方加强施工过程中的管理工作，注意对施工机械设备和运输车辆的定期维修保养，使其保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围。

（5）施工方还应协调好运输车辆通行时间，运输车辆要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，确保不对运输线路周围敏感点造成噪声扰民影响。

4、施工粉尘

施工期有少量地面扬尘产生。根据类比调查，扬尘浓度约为3.5mg/m3，会对环境造成一定影响。评价要求施工单位需采取以下措施防止扬尘污染：

（1）因此要求施工方安装扬尘防护网，工地不准裸露野蛮施工，在风速大于3m/s时应停止挖、填土方作业。施工现场用地的周边应按有关规定进行围挡，四周连续设置，实行封闭施工；施工场地适时喷洒水降尘。

（2）主要运输道路进行硬化，并使用草帘覆盖，防止扬尘。所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。

（3）施工中建筑物应用围帘封闭，脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。

（4）运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

（5）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量。

（6）在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎。

（7）制定洒水清扫制度，配备洒水设备及指定专人负责保洁工作，施工场地干燥时适当喷水加湿，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。施工扬尘属低矮排放源，影响范围小，时间短，随施工结束后消除。

施工期还会产生机械燃油废气及装修废气等。其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

在项目施工期采取了上述防治措施后，其施工期产生的废气浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。

5、施工现场废物和垃圾处理

项目施工期产生的固体废弃物为施工现场的建筑废物和工人生活垃圾，施工过程中产生的弃土以及建筑垃圾量较大（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等）。在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，并作好地面的防渗漏处理；建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，可做到清洁处置。

施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键，建议建设单位在同施工单位签订合同时，按照国家的有关规定，采取本环评所建议的防治措施，将有关内容作为合同内容明确要求，以控制、减少施工期对环境的影响。

环评要求：施工单位做到“六必须、六不准”，建筑工地现场必须围挡封闭作业，必须硬化现场道路，必须设置冲洗设施，必须实行湿法作业，必须配备保洁人员，必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥上路，不准高空抛撒渣土，不准现场搅拌混凝土，不准场地存有积水，不准现场焚烧废弃物，不准现场堆放未覆盖砂土。

经上述措施，本项目施工期对周边环境影响较小。

（二）营运期污染物排放及治理

1、水污染物排放及治理

本项目排水采取雨污分流形式，排水对象主要为职工生活污水、熨烫蒸汽耗水和车间保洁用水。用水总量为311.3m3/d，由井研县工业集中区供水管网供给。

- 职工生活用水

本项目劳动定员3100人，设有食堂和住宿。办公生活用水量标准按0.08m3/人·d计算，则生活用水量为248m3/d，生活污水最大排放量以用水量248m3/d的90%计，则生活污水排放量约223.2m3/d，全年排放量为68299.2m3/a。主要来自于员工办公废水和厂区卫生间及食堂餐饮废水，主要污染物为COD、BOD、SS等，根据有关资料分析，生活污水污染物产生浓度分别为CODcr：470mg/L，BOD：190mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：64mg/L。

- 车间保洁用水。

服装车间：按每天耗水3m3计，年耗水量918m3/a，最大排放量按80%计，则车间保洁废水排放量2.4m3/d，734.4m3/a。

本项目产生的生活污水和车间保洁用水经项目内化粪池（池容250m3）处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996)三级排放标准后进入园区污水管网，经井研县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，外排。

化粪池池容计算：

根据《钢筋混泥土化粪池 03S702》化粪池有效容积计算公式：

W=W1+W2

式中：W——化粪池有效容积m3；

W1——化粪池污水容积m3；

W2——化粪池污泥容积m3；

本项目的污水仅为卫生间冲洗废水和车间保洁废水，因此计算化粪池污水容积计算公式采用：

W1=N2qa

式中：N2——化粪池设计总人数，本项目取3100人；

a——日最高污水排放量的百分比，本项目取90%；

q——每人每天的生活污水量（L/人·d）。本项目取50L/人·d

代入上述公式，则W1=139.5m3。

污泥容积计算公式（本项目采用合流制）：

W2=1.2（0.00028N2αT）

式中：N2——化粪池设计总人数，本项目取3100人；

α——各类建筑物实用卫生器具的人数与总人数的百分比，本项目取0.4；

T——化粪池清淘周期（天），一般为90天、180天、360天，本项目取180天。

代入各参数，则W2=104.2m3。

代入各参数，则项目化粪池容积为W=243.7m3，取整数得250m3，水力停留时间为24h。因此，项目设置的化粪池总容积为250m3，以满足项目生活污水处理要求。

项目生活污水产生以及排放情况见表5-1。

表5-1 项目营运期生活污水产生及排放情况

| 主要污染物废水量 | CODCr | BOD | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 225.6m³/d | 产生浓度(mg/L) | 470 | 190 | 200 | 64 |
| 6.903万m³/a | 产生量(t/a) | 32.44 | 13.12 | 13.80 | 4.42 |
| 处理去除率（％） | 15 | 12 | 20 | 3 |
| 经化粪池处理后排放浓度(mg/L) | 400 | 168 | 160 | 62 |
| 排放量(t/a)) | 27.57 | 11.54 | 11.04 | 4.29 |
| 《污水综合排放标准》GB8978-1996)三级标准 | 500 | 300 | 400 | - |

- 熨烫蒸汽耗水

服装车间（熨烫蒸汽耗水）：按每天耗水30 m3计，年耗水量9180m3/a。

其他用水：包括 熨烫蒸汽耗水、绿化用水、地坪、道路冲洗用水以及未预见用水，用水量为60.38m³/d，经地面渗漏、蒸发、损耗

本项目建成后废水量为225.6m3/d，69033.6m3/a。车间保洁废水和职工生活废水经化粪池处理以后通过园区污水管网进入井研县污水处理厂，达标后排放。

进入污水厂可行性分析：井研县城市污水处理厂一期设计规模为15000m3/d,处理工艺采用改良型微孔曝气氧化沟工艺+纤维转盘滤池深度处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标（见附件），且该片区的污水管网已建成。该污水处理厂剩余污水处理能力2000m3/d，本项目预计产生废水约为225.6m3/d，因此进入污水厂处理是可行的。

本项目水平衡图：

图5-2  本项目水平衡图（m3/d）

本项目不涉及地下用水，项目位于工业集中区内，拟建项目场地包气带防污性能中等，场地的含水层易污染特征为中等，地下水环境敏感程度属于不敏感，项目污水排放量较小，水质成分简单且有相关的地面防渗措施，因此不会对地下水造成影响。

2、大气污染物排放及治理

（1）本项目设有食堂，主要来自食堂油烟。

本项目设有员工食堂，食堂燃料采用天然气为能源，根据类比调查，食堂产生的油烟废气浓度一般为6mg/m3，按照油烟净化器平均处理效率80%计，排放的油浓度降为1.2mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》中2.0mg/m3的标准限值要求。因此，本项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至楼顶高空达标排放，对环境影响不大。

（2）车间粉尘，设置通风换气设备，加强车间的空气流动，对环境影响不大。

3、噪声治理措施

运营期间噪声为生产过程中生产设备、空调、风机等设备的运转以及汽车噪声和人员活动噪声等。

为确保厂界噪声达标，建设单位应采取以下措施对产生的噪声污染进行治理；

（1）选用低噪设备：选型上使用国内先进的低噪声设备，从声源上降低噪声污染；

（2）合理布局：本项目主要产噪设备均设置在车间内，车间墙体敷设吸音材料等，利用厂房进行隔音；并在满足工艺的前提下，尽可能将高噪声设备布置在厂区中部，以减少对外部环境的影响。

（3）安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施；

（4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（5）在厂界四周墙内种植常绿防护树林，减少车间噪声对声环境的影响。

（6）车间四周墙壁和顶部进行吸声、隔声处理。

项目设备噪声经厂房隔音、安装减震垫、采用软连接等措施可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。

4、固体废弃物排放及治理

本工程项目运营期间应对垃圾分类集中收集。

- 生活垃圾

项目生活垃圾主要来源于职工生活垃圾。项目员工定员3100人，每人每天垃圾产生量按0.5kg计，产生的垃圾约为1550kg/d，年产生量约为474.3t/a。

本项目设有1个垃圾房，建筑面积为20m2，用于收集整个项目产生的垃圾。垃圾实行袋装化，项目物业管理部门请专人每天将垃圾清运至垃圾房，再统一运至市政垃圾站进行无害化处理，做到日产日清的原则，市政垃圾收运时间尽量避开人流高峰期，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

项目内垃圾房要密闭设置，专人负责清理和喷洒消毒药水，及时运至市政垃圾站。

减少垃圾恶臭的产生和逸散。垃圾渗滤液由水沟收集，随垃圾收集房冲洗水一起经沉淀池处理后进入市政污水管网。

- 化粪池污泥

参考城镇污水处理厂的污泥产生量数据，初步估算本项目化粪池产生的脱水污泥产量为2.0t/a，污泥半年清掏一次，交由市政环卫部门清运、处理而得到无害化处置

- 服装生产过程中产生的废布头、废线、废包装，这些都可回收再利用或销售给纺织厂。

- 废机油

设备运转过程产生的废机油约0.20t/a，等经统一收集后交由有资质单位处理。

- 废棉纱、废手套

项目在设备维护过程中产生的废手套和废棉纱等经统一收集后交由有资质单位处理。

在垃圾和污泥的储运过程中，应尽量封闭进行，以期最大限度地降低对环境的不利影响。

表5-1固体废物产生及处置情况

| 种类 | 产污源点 | 固废性质 | 处理前产生量 | 处置方式 | 处理后排放量 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | 职工生活垃圾 | 生活垃圾 | 474.3t/a | 由环卫部门负责清运处理 | 474.3t/a | 由环卫部门负责清运处理 |
|  | 化粪池污泥 |  | 2t/a |  | 2t/a |  |
|  | 服装生产过程中产生的废布头、废线、废包装袋 | 一般固废 | 10t/a | 分类收集，供销商回收处理 | 10t/a | 供销商回收利用 |
|  | 废机油 | 一般固废 | 0.20t/a | 有资质单位处理。 | 0.20t/a | 有资质单位处理 |
|  | 废棉纱、废手套 | 危险废物 | - | 有资质单位处理 | - | 有资质单位处理 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况              (表六)

| 内容 类型 | 产污源点（产生的工序或车间） | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处置方式 | 处理后排放浓度及 排放量（单位） | 处理效率及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活废水和清洁用水 | 225.6m3/d | 化粪池处理 | 225.6m3/d | 达《污水综合排放标准》GB8978-1996)三级排放标准后进入园区污水管网，经井研县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，外排。 |
|  | COD | 470mg/L，32.44t/a |  | 400mg/L，27.57t/a |  |
|  | BOD5 | 190mg/L，13.12t/a |  | 168mg/L，11.54t/a |  |
|  | SS | 200mg/L，13.80t/a |  | 160mg/L，11.04t/a |  |
|  | NH3-N | 64mg/L，4.42t/a |  | 62mg/L，4.29t/a |  |
| 大气污染物 | 食堂 油烟废气 | 6.0mg/m3 | 油烟净化器 | 1.2mg/m3 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 办公生活垃圾 | 474.3t/a | 环卫部门统一收集清运处置 | 474.3t/a | 环卫部门统一收集清运处置 |
|  | 化粪池污泥 | 2t/a |  | 2t/a |  |
|  | 服装生产过程中产生的废布头、废线、废包装袋 | 10t/a | 回收处理 | 10t/a | 回收处理 |
|  | 废机油 | 0.20t/a | 有资质单位处理 | 0.20t/a | 有资质单位处理 |
|  | 废棉纱、废手套 | - | 有资质单位处理 | - | 有资质单位处理 |
| 噪 声 | 设备噪声 | 55～80dB（A） | 密闭、减震、隔声、绿化、加强管理 | 昼间<65dB(A) 夜间<55dB(A | 达标排放 |
| 主要生态影响： 本项目位于井研县工业集中区城北纺织服装园，目前为待建空地，项目建设对周边生态环境的影响较小。 |

# 环境影响分析                                 (表七)

一、施工期环境影响分析

本工程施工期的环境影响，主要表现在以下几个方面：

1、施工机械运行及运输车辆流动，会对施工区周围的声学环境形成一定影响；

2、建筑施工扬尘，会对施工所在地的局部大气环境质量造成一定影响；

3、施工弃渣的处置，以及建筑物垃圾，也会带来一定的环境影响；

目前本项目的施工布置和交通组织已经确定，按照施工总平面布置应遵循的以下原则：

生活、办公区与材料堆场、弃土堆场、木工加工房、钢筋加工房等分开布置，以减轻噪声及扬尘等对生活、办公的影响；

相对固定的产噪区如木工、钢筋加工房等高噪声源尽量布置在施工场地中央，尽可能远离周边环境敏感点；

施工场地的大型施工机械如塔吊和施工电梯的布置除考虑安拆方便外，还应满足工程施工需要，交通流畅，尽可能使场内道路环通。合理布置施工机械位置后，施工噪声对外环境影响较小；

所有临时通道及材料堆场均作硬化处理，材料均堆放指定区域，并堆码整齐，确保现场施工道路畅通；

建议先进行与城市雨、污水管网相接的雨、污管线的施工，防止施工期间污废水乱排乱放；

要加强施工安全生产并采取必要的防范措施。

交通组织要求：在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对外环境造成影响。

总的来说，项目施工组织应科学合理，符合清洁生产原则，现场组织符合当地地方法律、法规的要求，施工机械在施工场界布设合理。综上，项目方在落实上述施工布置原则后，可以降低施工期对环境产生的不良影响。

1、水环境影响分析

施工期废水来源有两部分：一是建筑施工产生的生产废水；二是场地施工人员的生活污水。项目产生的生产废水经沉淀池处理后全部回用；项目施工期废水均能达标排放，因此项目的施工期不会改变项目受纳水体评价河段的使用功能。

2、大气环境影响分析

拟建项目施工期废气来源，主要是施工机械的燃油废气、工程开挖与车辆运输的扬尘、以及砂石材料使用与混凝土拌制过程中的粉尘以及装修废气等。

本项目总建筑面积为50582m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因子0.292kg/m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量为12.909t。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。

施工期的扬尘，严格按照国家环保总局、建设部环发[2001]56号文关于扬尘的控制，采取措施如下：①现场主要运输道路尽量采用硬化路面；②自卸车、垃圾运输车等运输车辆出场前一律用毡布覆盖，进出车辆在施工区出口设置防尘飞扬垫；③采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。插表13为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。施工场地洒水抑尘实验结果见表7-1。

表7-1  施工场地洒水抑尘试验结果      单位：mg/m3

| 距离 | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。

因此，项目施工时采取封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。

井研县平均风速较小，年平均风速为1.7m/s，平均静风频率为46％，只要严格按照上面提出的扬尘控制措施，则项目施工期产生的扬尘对环境空气质量影响较小。

由于拟建项目场址地形平坦，施工区废气排放有一定的扩散条件。工程地区环境空气质量现状良好。只要施工期注意合理安排施工，并考虑每天定期洒水降尘措施，项目的建设在施工期间不会对地区的大气环境造成污染。

综上，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。

3、声环境影响分析

工程施工噪声源主要包括：工程开挖、打桩、构筑物砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。经建筑工程施工工地噪声声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声。

施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖及其它辅助与公用设施的建设、装修等。这些工程使用的机械主要有铲平机、压路机、振捣机等，在施工过程中，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响。

建筑施工产生的噪声很强，噪声源的声压级一般在75dB(A)以上。在实际工程施工中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。为了减少噪声对周围环境的影响，应对施工期间噪声影响加强控制。

工程机械噪声主要属于中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下：

L2＝L1－20lg（r2/r1）（r2>r1）

其中：L1、L2——距离声源r1、r2处的噪声值，dB(A)；

r1、r2——预测点距声源距离。

据此，本次环评选择了噪声源产生噪声的最大值计算，现场施工随距离衰减的值见表14。

表7-2  现场施工噪声随距离衰减后的值

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L[dB(A)] | 80 | 66 | 60 | 56.5 | 54 | 52 | 48 | 44.4 |

从表14可以看出，白天施工机械噪声超标在100m范围内，夜间将对周围200m范围内产生影响。因此，工程施工噪声对周围声学环境的影响不容忽视，应采取有效措施加以控制：

（1）在设备选型时尽量采用低噪声设备，采用密目网进行密闭施工，在高噪声设备附近加设简易隔声屏。

（2）合理安排施工时间，避免夜间施工，尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于85dB(A)的作业，如运卸砂卵石料、基础浇注、推土、打桩、电锯等在夜间进行。

（3）合理布局施工现场。施工时应将高噪声设备布置在施工工地中部。

（4）加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管、模板等构件的装卸、搬运等）。

由于项目拟建地位于井研县工业集中区城北纺织服装园，周围均为纺织企业，因此，在项目采取相应的隔声降噪措施和严格管理，合理安排施工时间和进度的前提下，场界噪声能达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）的规定。

4、固体废弃物影响分析

施工期产生的固体废弃物（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），应集中堆放，及时清运，不能让其四周乱放，确保其不会对周围环境带来影响。

预计项目施工期开挖土方量较小，全部用于工程回填、调整场地标高和绿化，基本达到土方平衡，无外排土石方，不会造成二次污染。

项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。

5、生态环境影响分析

本项目位于井研县工业集中区城北纺织服装园，其自然生态环境主要以工业区环境为主，不存在原生植被。为减少项目对周边生态环境的影响，本次环评提出如下要求：

（1）将开挖的表土平整后放置于一旁或及时回填于项目内，临时放置的开挖土方应设置相应的围挡遮措施，其建设必须符合相关规定要求，防止其流失；

（2）在项目场界四周修建雨水泄洪沟，以便在暴雨时尽快将地表径流引至附近受纳水体；

（3）项目修建过程应及时对项目内和周边影响范围进行绿化和恢复。

综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响的问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。

二、运营期环境影响分析

1、水环境影响分析

本项目排水采取雨污分流形式，排水对象主要为职工生活污水、熨烫蒸汽耗水和车间保洁用水。用水总量为311.3m3/d，由井研县工业集中区供水管网供给。

（1）职工生活用水

本项目生活污水排放量约223.2m3/d，全年排放量为68299.2m3/a。主要来自于员工办公废水和厂区卫生间及食堂餐饮废水，主要污染物为COD、BOD、SS等，根据有关资料分析，生活污水污染物产生浓度分别为CODcr：470mg/L，BOD：190mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：64mg/L。

（2）车间保洁用水。

服装车间：按每天耗水3m3计，年耗水量918m3/a，最大排放量按80%计，则车间保洁废水排放量2.4m3/d，734.4m3/a。

本项目产生的生活污水和车间保洁用水经项目内化粪池（池容250m3）处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996)三级排放标准后进入园区污水管网，经井研县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，外排。

- 大气环境影响分析

本项目设有食堂，废气主要来自食堂油烟。

本项目设有员工食堂，食堂燃料采用天然气为能源，根据类比调查，食堂产生的油烟废气浓度一般为6mg/m3，按照油烟净化器平均处理效率80%计，排放的油浓度降为1.2mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》中2.0mg/m3的标准限值要求。因此，本项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至楼顶高空达标排放，对环境影响不大。

- 噪声环境影响分析

本项目噪声源主要来自生产车间的裁布机、裁剪机、高速平缝机等种类的设备，噪声源强55～80dB(A)。项目在设计上选用技术先进的低噪声设备和对声源实施合理布设，按照工业设备安装的有关规范，采用减振降噪装置；采用减振和消声措施，有必要的地方采用隔间吸声设计，在设备运行时，加强设备的维修与日常保养，使之正常运转；厂内空闲地带及厂界周围植树种草，在美化环境的同时实现对噪声的消减。

本项目产噪设备噪声叠加值及分布情况见表7-3：

表7-3    项目主要产噪设备及分布情况    单位：m

| 主要噪声源 | 噪声级dB（A） | 数量 | 叠加后声源声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 气垫式带刀裁布机 | 70～80 | 10 | 79.99 |
| 电动磨刀裁剪机 | 70～80 | 90 | 82.04 |
| 高速平缝机 | 60～75 | 1530 | 88.13 |
| 包缝机 | 60～75 | 200 | 81.32 |
| 电钻DZ1-2D | 55～60 | 9 | 57.95 |
| 双针平车 | 55～65 | 100 | 65.96 |
| 蒸汽熨斗 | 55～65 | 200 | 75.13 |

结合工程分析和项目特点，本环评对营运期的声学环境影响进行重点分析。

噪声预测

根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。

噪声衰减模式：

式中：Lr——测点的声级（可以是倍频带声压级或A声级）；

Lr0——参考位置r0处的声级（可以是倍频带声压级或A声级）；

r——预测点与点声源之间的距离，m；

r0——测量参考声级处与点声源之间的距离，m；

ΔL——各种衰减量，包括空气吸收、声屏障或遮挡物、地面效应等引起的衰减量。根据工程特点，主要考虑设减振垫以及厂房墙体隔声、门窗隔声，一般可降低噪声45～55dB（A）。

噪声叠加公式：

.           .

式中： L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i个声源在预测点产生的A声级；晚间则是第i个声源在预测点产生的A声级加上10。

N——为噪声源的个数。

在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处的噪声预测值。同时本次预测对本项目的噪声影响也进行了叠加。

根据该项目环境状况，对其声环境进行预测计算，预测结果见下表。

表7-4    厂界噪声影响预测结果    	单位：dB（A）

| 项目 | 东面厂界 | 北面厂界 | 西面厂界 | 南面厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间（叠加后） | 51.15 | 64.02 | 64.08 | 50.11 |
| 夜间（叠加后） | 44.8 | 43.4 | 47.7 | 48.9 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，即昼间65dB，夜间55dB |
| 备 注 | 东面厂界距噪声源100m | 北面厂界距噪声源20m | 西面厂界距噪声源20m | 南厂界距噪声源200m |

综上，本项目噪声经采取相应的治理措施后，其厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准要求。

从项目外环境关系图可以看出，本项目周围均为工业用地，项目周围200m范围内无环境敏感点（如学校、医院等），因此，项目运行期设备对外环境的影响较小。

4、固体废弃物环境影响分析

本项目营运期产生的固体废弃物主要为职工生活垃圾、废面料和废线头、废包装袋材料以及维修设备产生的废机油、废手套等。

职工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一收集、转运并送至生活垃圾填埋场卫生填埋；废面料和废线头以及废包装材料由物资回收部门回收利用、废机油和废手套由有资质单位处理。

企业在项目建成以后确实落实上述固废的处理措施，做到及时清运，固体废物不会对周围环境卫生造成不利影响。

- 地下水环境影响分析

本项目不涉及地下用水，项目位于工业集中区内，拟建项目场地包气带防污性能中等，场地的含水层易污染特征为中等，地下水环境敏感程度属于不敏感，项目污水排放量较小，水质成分简单且有相关的地面防渗措施，不会对地下水造成影响。

三、环境风险事故影响简要分析

1、评价目的

环境风险评价主要是关心重大突发性事故造成的环境危害的评价问题，常称事故风险评价，它考虑与项目关联的突发性灾难事故，包括易燃易爆和有毒物质失控状态下的泄漏，发生这种灾难性事故的概率虽然很小，但影响的程度往往是巨大的。因此对环境的危险性应该进行及早的预测，尽可能避免事故性排放的发生，将危害程度降至最低。

2、环境事故风险

（1）环境事故

本项目涉及的主要环境事故问题为废水、噪声和固废问题。

①废水

事故排放为污水处理设施不能正常运行，导致项目废水超标排放，最不利时污染物排放浓度与未处理的污水浓度相同。由于本项目废水通过化粪池处理后经园区污水管网进入井研县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，外排。

因此，必须加强污水处理设施的管理，安排工作人员经常查看，若发现异常及时处理，严禁废水事故排放。

③噪声

必须采取隔声、减震等措施，同时加强管理，保证厂界噪声达标，保证区域声学环境。

④固废

项目产生的生活垃圾、一般工业固废必须集中收集，及时外运处理

（2）火灾事故

本项目所使用布料为易燃物质，可能引起火灾。项目应严格按照国家有关消防安全的规定，建立自动灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查。灭火器要按时换药。

根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在各建筑物内的相应地点配置手提式干粉灭火器。并严格按照国家有关消防安全的规定，制定消防灭火应急预案和快速有效的火灾事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，并对工人进行火灾等紧急事态时的报警培训和消防灭火培训；同时，平时应作好火灾事故消防演练，并对工人进行火灾事故自救和互救知识的宣传教育。

本项目的消防设施均按照国家有关规范设计施工，在总体布局方面，本工程与其它建筑的间距均大于或等于规范要求的防火间距。

3、事故防范措施

尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防

事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据以上分析，

从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施。

（一）消防防火风险防范措施

①厂区实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，吸烟点应远离机油存放区等防火重点区域，并设置防火标示牌和危险品防护标志。

②应严格按照国家有关消防安全的规定，设置相应的可燃气体泄漏报警及监控系统，火灾报警，制定电路线路短路措施，防爆措施，建立自动灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查。灭火器要按时换药。

③本项目的消防设施均按照国家有关规范设计施工，在总体布局方面，本工程与其它建筑的间距均大于或等于规范要求的防火间距。消防用水由于厂区环状供水管网随时供给，室外消防栓为低压制地上式，消防栓间距不超过120m。室内任何一处发生火灾均有两支消防水枪的充实水柱同时达到。根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在各建筑物内的相应地点配置手提式干粉灭火器。

④厂方应严格按照国家有关消防安全的规定，制定消防灭火应急预案和快速有效的火灾事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，并对工人进行火灾等紧急事态时的报警培训和消防灭火培训；同时，平时应作好火灾事故消防演练，并对工人进行火灾事故自救和互救知识的宣传教育。

（二）应急预案

①对于电器火灾，首先要切断电源并只能用干粉灭火器和二氧化碳灭火器进行灭火，禁止使用泡沫灭火器和消防水栓进行灭火。

②发生火灾、爆炸事故时应立即报警和报告当地环保部门及环境监测部门，并立即实施环境应急监测，根据环境空气质量监测结果和国家有关标准规定要求，确定疏散人群范围。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作。

4、环境风险分析结论

项目运行过程中存在着泄漏、火灾和爆炸风险，必须严格按照有关规范标准的要求进行监控和管理。在设计、施工、管理及运行中认证落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。

四、清洁生产

1、清洁生产概述

实行清洁生产，走可持续发展的道路，是企业污染防治的基本原则。清洁生产作为21世纪工业发展模式，对企业提出了更高、更具体的要求，从生产原辅材料选取和利用，生产工艺设备，生产路线和产品的选取到每个生产环节以及能耗物料的综合利用等贯穿始终。清洁生产就是指将污染物消除或消解在生产过程中，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线。清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化，是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。

清洁生产就是用清洁的能源和原材料、清洁工艺及无污染、少污染的生产方式，科学而严格的管理措施，生产清洁的产品。清洁生产是我国工业实现可持续发展战略的需要，提高企业潜力的必由之路。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，企业在进行技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施：

（1）采用无毒、无害或者低毒、低害的原料，替代毒性大、危害严重的原料；

（2）采用资源利用率高，污染物产生量少的工艺和设备，替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备。

（3）对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用。

（4）采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染物防治技术。

根据上述清洁生产的基本原则，本环评通过现场调查与监测及污染排放类比分析，从工艺路线和设备、环保措施、监控系统、节能降耗、水资源利用、环境管理等方面对项目清洁生产进行综合分析。

2、本项目采用的清洁生产措施

（1）生产工艺：本项目采用目前国内外较先进高效的生产设备和工艺装置，产品质量稳定，从而可节省能源，降低成本。

（2）设备、原辅材料及能源

①项目原辅材料对环境危害小。

②项目采用清洁能源，电能。

③项目采用国内先进的低耗能设备，减少能源的消耗。

（3）产品

从原辅材料及生产工艺上进行严格控制，保证项目产品达到企业产品质量标准。

（4）“三废”治理、综合利用和污染物排放

①“三废”和噪声达标排放。

②选用低噪声设备，同时在工程设计上采取隔声、吸声和降噪等措施，很大程度上减轻了动力设备的噪声对周围环境的影响。

③项目废水废水经化粪池处理后经园区污水管网进入井研县污水处理厂处理达标后排放。

④项目生产过程中产生的工业固废均实现了综合利用，既提高了原料的利用率，又减小了废物的排放。厂区内设置固体废物堆放处，废物分类别堆放。生产过程中产生的固废全部得到了妥善的处置，无外排，有效地防止固体废弃物的逸散和对环境的二次污染。

（5）企业管理方面

①强化企业管理，建立较为完善的企业内部质量管理体系和一系列严密科学的各种管理程序和规章制度，做到专人负责，层层落实。

②通过人员培训取得上岗证。使每个员工都树立起清洁生产的意识，将制定的各项清洁生产措施落到实处。

3、加强清洁生产建议措施

为了更好的执行清洁生产方针，要求考虑以下的清洁措施：

（1）建立和完善清洁生产制度

实现清洁生产，除了依靠先进的工艺、设备，还必须在生产实践中不断得改善操作、加强管理。工业活动离不开人的因素，在生产过程中人的因素主要体现在操作和管理上。根据我国的调查资料表明，目前的工业污染约有30%以上是由在生产过程中管理不善造成的。项目投产后，从物料管理到产品质量管理，从生产操作管理、设备维修管理到环保管理都必须充分重视，使生产的每一道工序和每一个环节都处于最佳运行状态，真正做到清洁生产，预防污染。

（2）实施清洁措施

提高原料的利用率，完善企业内部管理，减少物料消耗，建立严格的管理制度。落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，降低原料及能源的耗用量；加强设备维修，及时检修、更换破损的生产设备和污染治理设备，尽量减小和防止生产过程中的跑冒滴漏。

综上所述，本项目基本做到了清洁生产。同时，要求企业在以后的生产过程中，应切实按照“清洁生产”原则，尽量避免生产过程中人为操作失误带来的故障，及时清洁车间卫生和厂内卫生，确保环境卫生达标。此外，还应进一步不断提高生产工艺技术装备水平，不断提高企业的生产管理水平，强化节能意识，定期在公司职工中举办节能讲座，宣传节能的意义和必要性，同时经常开展车间、班组间的节能竞赛，并对职工进行节能技术指导，从而不断降低资源消耗及污染物排放量，提高企业的环境效益，也可降低生产成本，提高企业的经济效益。

五、总量控制

项目主要排放生活污水，进入污水处理厂处理达标后排放，总量指标一并计入污水处理厂的总量，因此不单独下达总量指标。

六、环保投资

本项目建设总投资6779.8万元，其中环保投资146.84万元，占工程总投资的2.17%。主要用于污水的处理、工艺废气的处理、设备噪声控制以及固体废弃物的处置，本项目环保投资估算表7-4。

表7-4  环保投资（措施）及投资估算一览表

| 项目 | 污染物名称 | 内容 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 生活污水和车间保洁用水 | 化粪池250m3 | 10 | 新建 |
|  |  | 雨、污水管网铺设（与市政雨、污水管网相接） | 60 | 新建 |
| 废气治理 | 食堂油烟 | 油烟净化器及排气筒 | 30 | 新建 |
| 噪声治理 | 设备噪声 | 尽可能选用低噪设备；对设备采取减振降噪措施；对厂房采取隔声处理，合理布设窗户位置；优化车间布局，尽可能将高噪声设备布置在厂区中部并利用建筑隔声，加强设备维护等措施。 | 15 | 新建 |
| 固废处置 | 生活垃圾 | 设垃圾库25m3，由环卫部门处置 | 15 | 每年投入 |
|  | 污泥 | 化粪池污泥定期清掏、由环卫部门统一清运 | 3 | 每年投入 |
|  | 一般固体废物 | 废面料和线头，废包装袋 | 2 | 每年投入 |
| 环境风险 防范措施 | 灭火器、消防栓等设施 | 3 | 新建 |
| 厂区绿化 | 项目区内绿化5200m2（17元/m2） | 8.84 | 新建 |
| 环保投资合计 | 146.84 |
| 环保投资占总投资（6779.8万元）比例 | 2.17% |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果        (表八)

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理 | 低于《饮食业油烟排放标准》中2.0mg/m3的标准限值 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 车间保洁 | COD BOD5 NH3-N SS | 废水经化粪池处理后进入污水管网，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，外排。 | 达标、外排 |
| 固 体 废 弃 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集转运至生活垃圾填埋场卫生填埋 | 合理处置 |
|  | 生产车间 | 废面料和废线头以及废包装袋材料 | 物资部门回收利用 | 合理处置 |
| 噪 声 | 对噪声源采取隔声、减震等措施，使该项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123458-2008）2类 |
| 生态保护措施 | 本项目位于井研县工业集中区城北纺织服装园，周围无敏感点，没有集中大片山林，生物多样性程度低，但应加强绿化，减少工程对生态环境的影响。 |

# 结论与建议                                    (表九)

一、结论

1、产业政策

本项目为机织服装制造建设项目，根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)的规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，其主要设备也不在淘汰类和限制类之列。

同时，井研县发展和改革局以“年产600万件酒店服饰建设项目”，对本项目予以立项备案([51112414032401]0010号，见附件)。

因此，本项目建设符合国家和地方相关产业政策的要求。

2、规划符合性分析

2.1、与土地利用总体规划符合性分析

项目建设地点位于井研县工业集中区城北纺织服装园，根据江井研县工业集中区城北纺织服装园的土地利用规划文件，本项目用地类型为工业用地，项目建设符合用地性质要求，因此，项目符合城北纺织服装园土地利用总体规划（见附件）。

2.2与《城北纺织服装园》规划符合性分析

井研县工业集中区——城北纺织工业园位于井研县研城镇、集益乡，规划用地2平方公里，其中首期规划占地1000亩，重点发展纺纱、织布、服装和制鞋等产业。

本项目为酒店服饰加工项目，不在城北纺织工业园启动区禁止引进的行业之类，为允许类，符合园区的准入条件，井研县工业园管委会已同意项目落户（详见附件）。项目符合清洁生产要求，营运过程中的大气污染物、水污染物、噪声及固体废弃物经各项治理措施处理后能达标排放。

因此，项目的建设符合城北纺织服装园的总体规划

3.选址合理性分析

项目选址于井研县工业集中区城北纺织服装园，现状为工业用地。园区位优势、交通条件、基础设施条件及人力资源状况等，能够满足项目的建厂条件。

本项目位于井研县工业集中区城北纺织服装园，项目北面为本项目的二期项目，西面30m为四川同喜来丝绸有限公司，南面隔宽10m的园区道路为四川经纶纺织有限公司，项目东面40m为井研县军盛纺织有限公司。拟建项目所在地现状为空地。项目的建设与周围环境相容，原料、能源供应方便、快捷，外环境对本项目不存在明显的环境制约因素。

经现场调查访问和踏勘，项目评价范围内没有古、大、珍、奇植物及名木古树，也无文物古迹和风景名胜区和其它特别需要保护的敏感目标。

4、环境质量现状

(1)大气环境质量现状

监测结果表明：项目区域环境空气中的SO2和NO2小时平均浓度和TSP日均浓度均未出现超标现象，能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。评价区域环境空气质量较好。

(2)声学环境质量现状

监测结果表明：项目所在区域声环境质量能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准限值。

- 地表水环境质量现状

所测各项指标可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，评价区域内地表水环境质量良好。

5、项目运营期对环境的影响

(1)地表水的影响

项目主要废水是生活污水和车间清洗废水。项目污水化粪池处理后进入污水管网，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，外排。

因此，项目对地表水无明显影响。

(2)大气环境影响

根据工程分析可知，本项目的大气污染物主要为油烟，通过采取的治理措施后得到了有效控制，能够实现达标排放。

(3)声环境的影响

本项目在生产过程中，在采取要求的环保措施下，厂界噪声能够达标，对厂址周围区域声环境质量影响不大。

- 固体废弃物影响

本项目生产过程中的固体废物全部回收利用，实现了综合利用；职工生活垃圾定期运至指定的堆放的地点堆放，对环境影响较小。

综上所述，本项目污染物均得到合理处置，在落实环保措施后，项目对环境影响不明显。

6、清洁生产

通过工程分析中的清洁生产分析可知，本建设项目基本符合“清洁生产”原则。

7、达标排放

项目对产生的废水、废气、噪声及固体废弃物等污染源采取了有针对性的处理，技术经济论证及预测表明，各项污染治理措施均经济、技术可行，废水、废气及噪声均能够实现“达标排放”，固体废弃物均能够得到妥善处理。

环评认为，本项目的污染物排放可以实现达标排放。

- 、总量控制

项目主要排放生活污水，进入污水处理厂处理达标后排放，总量指标一并计入污水处理厂的总量，因此不单独下达总量指标。

9、厂区平面布置合理性

项目总图布置结合了场地实际条件，按项目生产流程顺畅、物流合理、生产管理方便，厂区整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放。平面布置合理。

二、评价结论

本项目符合国家现行产业政策，属于允许类，选址符合规划要求。项目所在区域无重大环境制约因素，环境质量较好，项目贯彻“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理方案均可行，措施有效。工程实施后对环境影响较小，基本维持当地环境质量级别。本项目建设从环境保护的角度而言是可行的。

三、建议

1、上述评价结论是根据建设单位提供的生产规模、工艺流程、原辅料用量及与此相应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门要求另行申报。

2、必须保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施。

3、建立环境管理机构，负责全厂环境管理工作，建立环保档案。加强全厂废气、冷却水处理设施的维护和管理，保证各类环保设施的正常运行，确保各污染源外排污染物浓度达到设计要求，做到达标排放，杜绝事故排放。

4、加强职工环保教育，培养职工环保意识。

5、委托当地环境监测站定期进行监测，为企业管理提供依据。

6、项目区内应采取场地固化、洒水防尘等措施降低对环境空气的影响，并完善排水和谁处理设施。

7、重视生产车间环境质量，加强对工人的劳动职业病防护，定期对职工发放劳动保护用品。

注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1：立项批准文件

附件2：其他与环评有关的行政管理文件

附图1：项目地理位置图

附图2：项目外环境关系图

附图3：监测布点图

附图4：项目总平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3.生态环境影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

工程运行

噪声、扬尘、废水、固体废弃物

建筑固废

固废、污水、噪声