宁波东昊汽车部件有限公司年新增模具50套塑料产品330万套生产项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：年新增模具50套塑料产品330万套生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波东昊汽车部件有限公司

建设地点：北仑大浦河北路2号，春晓慈山河路86号

项目概况：宁波东昊汽车部件有限公司成立于2003年，位于北仑大浦河北路2号，主要经营范围：汽车模具、摩托车模具及其它模具、模架、模板、模具材料的制造、加工；机械配件加工；汽车零配件生产；塑料制品加工；工艺品制造；锌铝铸件生产、加工；汽车货运（自用）。

该公司曾于2007年1月委托编制了《模具、塑料件及锌铝铸件生产加工项目环境影响报告表》，同月取得环评批复（仑环建〔2007〕55号），并于2008年12月通过项目竣工验收，取得竣工验收意见单（仑环验〔2008〕167号）；2010年3月委托编制了《扩建年产模具200套及塑料制品50万套项目环境影响报告表》，同月月取得环评批复（仑环建〔2010〕82号），并于2012年1月通过项目竣工验收，取得竣工验收意见单（仑环验〔2012〕7号）；2014年8月委托编制了《年增产10万套塑料注塑制品技改项目环境影响报告表》，并于同月获北仑环保局的环评批复（仑环建〔2014〕177号），并于2015年8月通过项目竣工验收，取得竣工验收意见单（仑环验〔2015〕182号）。

2017年9月6日经宁波市北仑区人民政府大碶街道办事处立项备案登记（仑大碶技改备〔2017〕077号），宁波东昊汽车部件有限公司拟投资2650万元，利用北仑大浦河北路2号原有厂房（建筑面积15690.03m2）进行塑料生产项目，并拟租用宁波北仑昊鑫机械有限公司位于春晓慈山河路86号的厂房（建筑面积3670m2）进行模具生产项目，建成后预计年新增模具50套塑料产品330万套。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目使用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

（1）大碶街道大浦河北路厂区

①废气

本项目生产过程中产生的废气主要为注塑废气、焊接废气、破碎粉尘。

A、注塑废气

本项目选用的塑料粒子为ABS塑粒、PE塑粒、PA66塑粒、PC/ABS塑粒，在注塑过程中，需通过熔化塑料粒子，再经模具压制后制成所需形状的各种塑料组件。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中，其塑料制造行业的排放系数为0.539kg/t原料，则污染物产生量详见下表。

表5-3  注塑废气污染物产生量核算

| 序号 | 塑料名称 | 主要污染物 | 熔融温度（℃） | 分解温度（℃） | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/h | kg/a |
| 1 | ABS | 苯乙烯 | 180~200 | >250 | 0.085 | 614.460 |
| 2 | PE | 非甲烷总烃 | 140 | >300 | 0.106 | 751.905 |
| 3 | PA66 | 非甲烷总烃 | 264 | 300 | 0.001 | 8.085 |
| 4 | PC/ABS | 苯乙烯 | 180~280 | 300 | 0.001 | 5.659 |
| 5 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.001 | 2.426 |
| 合计 | 苯乙烯 | / | / | 0.086 | 620.119 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.106 | 762.416 |

由上表可知，各塑料粒子由于注塑工艺的温度小于塑料分解温度，不产生大量的废气污染物，不会发生化学合成反应，且注塑的热熔时间较短，因此，分解产生非甲烷总烃、苯乙烯等的量较少。项目苯乙烯的产生量约0.62t/a，非甲烷总烃的产生量约0.762t/a。企业拟加强车间通风将废气排出车间。

B、破碎粉尘

本项目产生的塑料边角料和残次品经粉碎机后重新回用于生产，用于破碎的10台粉碎机自带防尘盖，降低了破碎过程中粉尘对周边的影响。破碎产生的边角料和残次品的破碎粒径较大，基本都沉降在设备周围，企业拟减少车间门窗开启频率。

C、焊接废气

修边后的塑料件根据原材料的特性利用超声波焊接或振动摩擦焊接将塑料件连接，在焊接过程中会有少量的废气产生（非甲烷总烃），由于产生的源强较小且浓度较低，企业拟加强车间通风将废气排出车间。

②废水

注塑机需使用冷却水间接循环冷却，通过冷却塔冷却循环利用，属于较清洁水，定时补充即可，补充量约为3t/d（900t/a）。

本项目共需新增劳动人员290人，生活用水按每人100L/d计，生活用水量为29m3/d（即8700m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为23.2m3/d（即6960m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、氨氮，水质一般为COD300~400mg/L，BOD5200~300mg/L，氨氮30~40mg/L，主要污染物产生量分别为COD2.78t/a、氨氮0.278t/a。生活污水经化粪池预处理后（其中食堂废水先经隔油池处理）排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排海，排放量分别为COD0.209t/a、氨氮0.0209t/a。

③噪声

本项目噪声源主要为注塑机、粉碎机、空压机等设备加工过程产生的噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表5-4  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量 | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 | 噪声防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 台 | 18 | 65~75 | 连续 | 环保电机、隔音板、减震基础 |
| 2 | 粉碎机 | 台 | 10 | 70~75 | 间歇 |  |
| 3 | 干燥机 | 台 | 48 | 65~75 | 间歇 |  |
| 4 | 冷却塔 | 台 | / | 70~90 | 连续 |  |
| 5 | 螺杆空气压缩机 | 台 | 5 | 85~95 | 连续 |  |

为确保厂区边界噪声达标排放，建议企业进一步采取以下降噪措施：

A、购买低噪声设备；

B、合理布置生产区域，噪声较大生产设备尽量远离厂区边界布置，并借助厂房墙体及设置隔声门窗，加强隔声效果；

C、粉碎机等设备底部设减震基础；

D、加强设备维护，保持其良好的运行效果。

④固体废物

本项目固体废物主要包括塑料边角料、废机油、含油废物、生活垃圾。

A、塑料边角料

主要为注塑工艺产生，此外还有不合格品产生，产生量约为100t/a，这类废物经收集后送至粉碎机粉碎，全部回用，不排放。

B、废机油

主要为注塑机维护保养更换产生的废机油，产生量为0.8t/a。经收集后暂存与危险废物堆放库，然后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处理。

C、含油废物

主要为注塑机等设备维护保养时清理设备产生，产生量约为1.5t/a。经收集后暂存与危险废物堆放库，然后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处理。

D、生活垃圾

本项目劳动定员290人，按每人0.5kg/d计，则产生量约43 .5t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

综上，本项目固体废物副产物产生情况见下表。

表5-5  项目固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预计产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料边角料 | 注塑 | 固态 | ABS、PE等塑料 | 100 |
| 2 | 废机油 | 设备维护 | 液态 | 机油 | 0.8 |
| 3 | 含油废物 | 设备维护 | 固态 | 含油废物 | 1.5 |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 塑料、纸张等 | 43.5 |

根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物属性情况见下表。

表5-6  固体废物属性判定表

| 序号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料边角料 | 注塑 | 固态 | 否 | / |
| 2 | 废机油 | 设备维护 | 液态 | 是 | D10Q6 |
| 3 | 含油废物 | 设备维护 | 固态 | 是 | / |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 是 | R1Q1 |

根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，危险废物判定见下表。

表5-7  危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属危险废物 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 设备维护 | 是 | HW08 | 900-249-08 |
| 2 | 含油废物 | 设备维护 | 是 | HW08 | 900-249-08 |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 否 | / | / |

本项目所产生的固体废物情况汇总见下表。

表5-8  本项目固体废物分析结果汇总表

| 编号 | 固体废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危废特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.8 | 设备维护 | 液态 | 机油 | 机油 | 每月 | 毒性/易燃性 | 收集后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司进行安全处理。 |
| 2 | 含油废物 | HW08 | 900-249-08 | 1.5 | 设备维护 | 固态 | 含石油类等 | 含石油类等 | 每天 | 毒性/易燃性 |  |
| 3 | 生活垃圾 | / | / | 43.5 | 员工生活 | 固态 | 塑料、纸张等 |  |  |  | 委托环卫部门清运处理 |

⑤项目主要污染物与排放量汇总

大碶街道大浦河北路厂区主要污染物产生与排放量汇总见下表。

表5-9  大碶街道大浦河北路厂区主要污染源及排放量一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑 | 苯乙烯 | 0.62 t/a | / | 0.62 t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.762 t/a | / | 0.762 t/a |
|  | 塑料破碎 | 粉尘 | 少量 | / | 少量 |
|  | 焊接 | 非甲烷总烃 | 少量 | / | 少量 |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 6960m3/a COD2.78t/a 氨氮0.278t/a | COD2.571t/a 氨氮0.2571t/a | 6960m3/a COD0.209t/a 氨氮0.0209t/a |
| 固体废物 | 注塑 | 塑料边角料 | 100t/a | 100t/a | 0，综合利用 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.8 t/a | 0.8t/a | 0，委托处置 |
|  | 设备维护 | 含油废物 | 1.5 t/a | 1.5t/a | 0，委托处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 43.5t/a | 43.5 t/a | 0，环卫清运 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为注塑机、粉碎机、空压机等设备加工过程产生的噪声，噪声源强基本在70~95dB（A）之间。 |

春晓街道慈山河路厂区

①废气

本项目生产过程中产生的废气主要为机加工异味、注塑废气、食堂油烟。

A、注塑废气

本项目选用的PC/ABS塑粒，在注塑过程中，需通过熔化塑料粒子，再经模具压制后制成所需形状的各种塑料组件。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中，其塑料制造行业的排放系数为0.539kg/t原料，则污染物产生量详见下表。

表5-10  注塑废气污染物产生量核算

| 序号 | 塑料名称 | 主要污染物 | 熔融温度（℃） | 分解温度（℃） | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/h | kg/a |
| 1 | PC/ABS | 苯乙烯 | 180~280 | 300 | 0.001 | 1.502 |
| 2 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.001 | 0.637 |
| 合计 | 苯乙烯 | / | / | 0.0055 | 0.001 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.0023 | 0.001 |

由上表可知，塑料粒子由于注塑工艺的温度小于塑料分解温度，不产生大量的废气污染物，不会发生化学合成反应，且注塑的热熔时间较短，因此，分解产生非甲烷总烃、苯乙烯等的量极少。项目苯乙烯的产生量约0.000001t/a，非甲烷总烃的产生量约0.000001t/a。由于产生的源强较小且浓度较低，企业拟加强车间通风将废气排出车间。

B、机加工异味

毛坯件经车、铣、磨等机加工时，需向切口处喷射切削液冷却润滑，流下来的切削液经收集、过滤（不锈钢丝网）后循环使用，此过程中有微量的切削液受热挥发异味产生；异味主要污染因子为非甲烷总烃，产生量较小，通过车间机械通排风排入环境，对周边大气环境影响较小。

C、食堂油烟

本项目新增食堂，用餐职工人数100人，每日一餐。食堂两个灶眼，每个灶眼的排风量约为2000m3/h，总排风量为4000m3/h，油烟产生浓度小于5mg/m3，产生量为0.02kg/h，预计经油烟净化器（去除率≥60%）处理后油烟排放浓度小于2mg/m3，排放量为0.008kg/h，通过排气筒高于食堂所在楼楼顶排放，对周边大气环境影响较小。

②废水

注塑机需使用冷却水间接循环冷却，通过冷却塔冷却循环利用，属于较清洁水，定时补充即可，补充量约为0.2t/d（60t/a）。

本项目无生产废水产生。新增的废水主要为生活污水，根据企业提供的资料，本项目共需新增劳动人员100人，生活用水按每人100L/d计，生活用水量为10m3/d（即3000m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为8m3/d（即2400m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、氨氮，水质一般为COD300~400mg/L，BOD5200~300mg/L，氨氮30~40mg/L，主要污染物产生量分别为COD0.96t/a、氨氮0.096t/a。生活污水经化粪池预处理后（其中食堂废水先经隔油池处理）排入市政污水管道，最终经春晓处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入明月直河，排放量分别为COD0.12t/a、氨氮0.012t/a。

③噪声

本项目噪声源主要为加工中心、数控车床等设备加工噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表5-11  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量 | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 | 噪声防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻床 | 台 | 6 | 80~90 | 连续 | 环保电机、隔音板、减震基础 |
| 2 | 铣床 | 台 | 2 | 75~80 | 间歇 |  |
| 3 | 雕铣机 | 台 | 5 | 75~80 | 间歇 |  |
| 4 | 加工中心 | 台 | 9 | 70~75 | 连续 |  |
| 5 | 数控机床 | 台 | 2 | 70~75 | 间歇 |  |
| 6 | 攻丝机 | 台 | 1 | 70~80 | 间歇 |  |
| 7 | 冷却塔 | 套 | 1 | 70~90 | 间歇 |  |
| 8 | 注塑机 | 台 | 3 | 65~75 | 连续 |  |
| 9 | 螺杆空气压缩机 | 台 | 1 | 85~95 | 间歇 |  |

为确保厂区边界噪声达标排放，建议企业进一步采取以下降噪措施：

A、购买低噪声设备；

B、钻床等振动设备底部应设减震基础；

C、合理布置生产区域，噪声较大生产设备尽量远离厂区边界布置，并借助厂房墙体及设置隔声门窗，加强隔声效果；

D、加强设备维护，保持其良好的运行效果；

④固体废物

本项目固体废物主要包括废钢边角料、废金属屑、塑料边角料、废电火花油、废机油、废切削液、废空桶、含油废物、生活垃圾。

A、废钢边角料、废金属屑

主要为机械加工过程产生的废钢边角料、废金属屑，产生量约为模具钢消耗量的2%，则新增量为45t/a，经收集暂存后外售废品公司综合利用。

B、废电火花油

在对模具利用电火花加工机进行加工时，需要电火花油起到电极保护和冷却作用，一般情况补充添加即可，长期使用需更换，更换量约1.5t/a，收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。

C、废机油

车床等设备需使用机油，主要起到设备的润滑和保护作用，一般情况补充添加即可，长期使用需更换，更换量约1t/a，收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。

D、废切削液

项目切削液年消耗量为3/a。加工中心等设备在修整过程中，需使用使用切削液润滑、冷却刀具，使用前与水兑和比例为1:10，项目切削液稀释后的用量30t/a，切削液经过滤除渣后，可循环使用，但长期使用后需跟换，少量蒸发或滴漏等损失，废切削液产生量按95%计，约为28.5/a。收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司收集处置。

E、废空桶

主要为盛装机油、切削液等的空桶，产生量约0.5t/a。上述废物由厂方回收利用，不废弃。依据环函〔2014〕126号，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。

F、含油废物

主要为设备清理、擦拭等过程产生的含油废物，产生量约1t/a，收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。

G、塑料边角料

主要为注塑工艺产生，此外还有不合格品产生，产生量约为0.2t/a，这类废物经收集暂存后外售废品公司综合利用。

H、生活垃圾

本项目劳动定员100人，按每人0.5kg/d计，则产生量约15t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

综上，本项目固体废物副产物产生情况见下表。

表5-12  项目固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预计产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钢边角料、废金属屑 | 机加工 | 固态 | 钢 | 45 |
| 2 | 塑料边角料 | 注塑 | 固态 | 塑料 | 0.2 |
| 3 | 废电火花油 | 电火花加工 | 液态 | 电火花油 | 1.5 |
| 4 | 废机油 | 设备维护 | 液态 | 机油 | 1 |
| 5 | 废切削液 | 设备维护 | 液态 | 废切削液 | 28.5 |
| 6 | 含油废物 | 设备清理 | 固态 | 含油 | 1 |
| 7 | 废空桶 | 原料包装 | 固态 | 含油 | 0.5 |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 塑料、纸张等 | 15 |

根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物属性情况见下表。

表5-13  固体废物属性判定表

| 序号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钢边角料、废金属屑 | 机加工 | 固态 | 是 | R3Q1 |
| 2 | 塑料边角料 | 注塑 | 固态 | 是 | R3Q1 |
| 3 | 废电火花油 | 电火花加工 | 液态 | 是 | D10Q6 |
| 4 | 废机油 | 设备维护 | 液态 | 是 | D10Q6 |
| 5 | 废切削液 | 设备维护 | 液态 | 是 | D10Q6 |
| 6 | 含油废物 | 设备清理 | 固态 | 是 | D7Q6 |
| 7 | 废空桶 | 原料包装 | 固态 | 否 | / |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 是 | D1Q1 |

根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，危险废物判定见下表。

表5-14  危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属危险废物 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钢边角料、废金属屑 | 机加工 | 否 | / | / |
| 2 | 塑料边角料 | 注塑 | 否 | / | / |
| 3 | 废电火花油 | 电火花加工 | 是 | HW08 | 900-249-08 |
| 4 | 废机油 | 设备维护 | 是 | HW08 | 900-214-08 |
| 5 | 废切削液 | 设备维护 | 是 | HW09 | 900-006-09 |
| 6 | 含油废物 | 设备清理 | 是 | HW08 | 900-249-08 |
| 7 | 废空桶 | 原料包装 | / | / | / |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 否 | / | / |

本项目所产生的固体废物情况汇总见下表。

表5-15  本项目固体废物分析结果汇总表

| 编号 | 固体废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危废特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | HW09 | 900-007-09 | 28.5 | 机加工 | 液态 | 切削液 | 切削液 | 每月 | 毒性/易燃性 | 收集后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司进行安全处理。 |
| 2 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 1 | 设备维护 | 液态 | 机油 | 机油 | 每月 | 毒性/易燃性 |  |
| 3 | 废电火花油 | HW08 | 900-249-08 | 1.5 | 设备维护 | 液体 | 电火花油 | 电火花油 | 每月 | 毒性/易燃性 |  |
| 4 | 含油废物 | HW08 | 900-249-08 | 1 | 设备维护 | 固态 | 含石油类等 | 含石油类等 | 每天 | 毒性/易燃性 |  |
| 5 | 废金属边角料及废金属屑 | / | / | 45 | 机加工 | 固态 | 模具钢 | / | / | / | 分类收集后外售 |
| 6 | 塑料边角料 | / | / | 0.2 | 试模 | 固态 | 塑料 |  |  |  |  |
| 7 | 废空桶 | / | / | 0.5 | 原料包装 | 固态 | 包装桶 | / | / | / | 厂方回收 |
| 8 | 生活垃圾 | / | / | 15 | 员工生活 | 固态 | 塑料、纸张等 |  |  |  | 委托环卫部门清运处理 |

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目厂房已建，故施工期污染可忽略。

2、营运期

1）大碶街道大浦河北路厂区

（1）废气

A、项目废气无组织排放达标分析

注塑废气无组织排放的苯乙烯及非甲烷总烃最大落地浓度分别为1.56E-01mg/m3和1.92E-01 mg/m3，占标率分别为3.13%和9.62%，远低于环境评价标准值0.01mg/m3和2.0mg/m3。粉碎机自带防尘盖，企业拟减少车间门窗开启频率，并及时清扫。焊接废气产量较小经车间机械通排风设施排放出车间由此可见，注塑废气、破碎粉尘和焊接废气无组织排放对周边大气环境影响较小。

B、大气防护距离计算分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式计算无组织源大气环境防护距离，本项目废气污染物（苯乙烯、非甲烷总烃）无组织排放无超标点。故本项目可不设置大气环境防护距离。

C、卫生防护距离计算分析

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定计算，注塑主要污染因子为苯乙烯和非甲烷总烃，其无组织排放的卫生防护距离计算值分别为2.69m、4.36m。则本项目1#车间外100m范围作为项目卫生防护距离。根据现场调查，厂区无环境敏感目标。卫生防护距离范围内主要为企业周边的一些生产企业，无居民区等环境敏感目标，满足大气防护距离的有关规定。

（2）废水

注塑机使用冷却水间接循环冷却不排放废水，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。

（3）噪声

本项目噪声为注塑机、粉碎机、空压机等设备加工过程产生的噪声，其噪声值在65~95dB（A）之间。根据表7-5预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业采取以下噪声防治措施：A、购买低噪声设备；B、合理布置生产区域，噪声较大生产设备尽量远离厂区边界布置，并借助厂房墙体及设置隔声门窗，加强隔声效果；C、粉碎机等设备底部设减震基础；D、加强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物影响分析结论

塑料边角料经分类收集后回用于生产；

废机油、含油废物属危险固废，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置；

生活垃圾分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

2）春晓街道慈山河路厂区

（1）废气

A、项目废气无组织排放达标分析

注塑废气无组织排放的苯乙烯及非甲烷总烃最大落地浓度分别为3.35E-04mg/m3和1.49E-04mg/m3，占标率分别为0.01%和0.01%，远低于环境评价标准值0.01mg/m3和2.0mg/m3。注塑废气无组织排放对周边大气环境影响较小。

机加工过程会有少量异味产生，异味主要污染因子为非甲烷总烃，产生量较小，通过车间机械通排风排入环境，对周边大气环境影响较小。

食堂厨房油烟废气经脱排罩收集，再经油烟净化器处理后通过排气筒高于所在楼楼顶排放，对周边环境影响较小。

B、大气防护距离计算分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式计算无组织源大气环境防护距离，本项目废气污染物（苯乙烯、非甲烷总烃）无组织排放无超标点。故本项目可不设置大气环境防护距离。

C、卫生防护距离计算分析

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定计算，注塑主要污染因子为苯乙烯和非甲烷总烃，其无组织排放的卫生防护距离计算值分别为0.019m、0.018m。则本项目生产车间外100m范围作为项目卫生防护距离。根据现场调查，厂区无环境敏感目标。卫生防护距离范围内主要为企业周边的一些生产企业，无居民区等环境敏感目标，满足大气防护距离的有关规定。

（2）废水

注塑机使用冷却水间接循环冷却不排放废水，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经春晓污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入明月直河，对纳污水体环境影响较小。

（3）噪声

本项目噪声为加工中心、数控车床等设备加工噪声，其噪声值在65~95dB（A）之间。根据表7-5预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业采取以下噪声防治措施：A、购买低噪声设备；B、合理布置生产区域，噪声较大生产设备尽量远离厂区边界布置，并借助厂房墙体及设置隔声门窗，加强隔声效果；C、钻床等振动设备底部应设减震基础；D、加强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物影响分析结论

废钢边角料、废金属屑、塑料边角料经分类收集后外售，资源综合利用；

废电火花油、废机油、废切削液、含油废物属危险固废，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置；

生活垃圾分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。