建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：铝合金型材及门窗制作生产线扩建项目

建设单位（盖章）：南通市滨海铝业有限公司

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 铝合金型材及门窗制作生产线扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通市滨海铝业有限公司 |
| 法人代表 | 李复元 | 联系人 | 李复元 |
| 通讯地址 | 江苏省南通市启东市高新技术产业开发区东海路38号 |
| 联系电话 | 13903344419 | 传真 | - | 邮政编码 | 226237 |
| 建设地点 | 江苏省南通市启东市高新技术产业开发区东海路38号 |
| 立项审批部门 | 启东市行政审批局 | 项目代码 | 2018-320681-34-03-501283 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | [C3252]铝压延加工 |
| 占地面积 | 22331.96m2 | 绿化面积 | - |
| 总投资 （万元） | 10843 | 环保投资 （万元） | 114 | 环保投资占总投资比例 | 1.05% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 | 2019年3月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 主要原辅材料见P2表1-1；主要设施：见P2表1-2。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 8313 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 1500万 | 燃气（Nm3/年） | 300万 |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（工业废水、生活污水□）排水量及排放去向： 扩建项目实行“雨污分流”，雨水收集后排入区域雨水管网。扩建项目新增生产废水4215t/a，废水处理站处理后的生产废水达标接管进入滨海工业园污水处理厂处理，尾水排入振海河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 扩建项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 扩建项目产品原辅材料消耗情况 序号 原料名称 规格 用量（t/a） 现有 新增 全厂 1 铝锭 A00型，含Al99.7% 6000 +10000 16000 2 铝棒 含Al90%以上 1925 +6775 8700 3 镁锭 含Mg96% 45 +135 180 4 硅锭 含Si96% 30 +90 120 5 烧碱 工业级 40 +126 166 6 硫酸 工业级 100 0 100 7 氯化钠 工业级 0.5 +1.5 2 8 钝化剂 水分54.35%、氟锆酸45%、游离氟化氢0.5%、氯离子0.05%、硫酸盐0.1% 7.5 +2 9.5 9 面漆 水性丙烯酸树脂55%、水性氨基树脂15%、异丁醇10%、水性银粉10%、其他颜料4%、水性助剂3%、成膜助剂3% 0 +3 3 11 底漆 水性丙烯酸树脂50%、水性氨基树脂10%、异丁醇10%、钛白粉颜料20%、其他颜料4%、水性助剂3%、成膜助剂3% 0 +3 3 12 脱脂剂 硅酸钠40%、碳酸钠10%、非离子界面活性剂16%、水34% 2 +2 4 13 静电粉末 热固性聚酯树脂57%、固化剂5%、颜料(钛白粉、碳黑)34%、助剂4% 80 +100 180 14 液氨 - 0 +6 6 铝锭、铝棒：相对密度2.7。熔点660℃。沸点2056℃。银白色固体。不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸。 镁锭：银白色有金属光泽固体，熔点651℃，沸点1107℃，密度1.738g/cm3。 烧碱：无色透明晶体，相对密度（水=1）2.12，熔点318.4℃，沸点1390℃，溶于水，同时强烈放热。溶于乙醇和甘油。固碱吸湿性很强，露置在空气中，最后会完全溶解成溶液。易从空气中吸收二氧化碳变成碳酸钠，必须贮存在铁罐或玻璃瓶中。有强碱性，对皮肤、织物、纸张等有强腐蚀性。 氯化钠：氯化钠是白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g（室温）。NaCl分散在酒精中可以形成胶体，其水中溶解度因氯化氢存在而减少，几乎不溶于浓盐酸。无臭味咸，易潮解。易溶于水，溶于甘油，几乎不溶于乙醚。 碱蚀剂：能充分络合铝离子，抑制过腐蚀，加速碱蚀，整平等功能，达到预期效果。 钝化剂：可使铝及铝合金工件取得平均的无色通明的化学转化膜，它有极好的防腐化功能和装潢性，具有优秀的防变色才能；是一种无色通明的液体，由锆、钛金属离子、成膜增进剂、波动剂、pH调理剂构成，不含重金属铬、铅镉及其它无害无机物，比重：1.03-1.04g/cm3，pH值≤1.0，是一种环保产物；化学转化膜牢固解释，可以明显加强工件与涂层和油漆的结合力；常温或低温任务，槽液检测复杂，操作轻便；槽液配制办法复杂，功能波动，工艺参数宽，生产效力高，综合成本低；综合成本低潜在效益高。 面漆、底漆：淡黄色液态，pH值范围为6.5~7.5；正常操作和储存条件下稳定，正常条件下不会发生危险反应，应避免火焰、高热及其它火源，避免泄漏流入下水道或水源，与强氧化剂不相容，高温加热分解可产生一氧化碳、二氧化碳、水；刺激性强，无已知的致敏作用。 静电粉末：易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定程度时，遇火星也会爆炸。 液氨：又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味。相对密度(水=1)：0.602824(25℃)，熔点(℃)：-77.7，沸点(℃)：-33.42℃，水溶液pH值：11.7，自燃点：651.11℃。液氨易溶于水，溶于水后形成铵根离子NH4+、氢氧根离子OH-，溶液呈碱性。 脱脂剂：外观为白色固体粉末，表面密度为0.35-0.90g/cm3，有腐蚀性，刺激性，易溶于水，不溶于乙醇、乙醚。不燃。 表1-2 扩建项目完成后全厂主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量（台/套） 现有 新增 全厂 熔铸车间（现有） 1 煤气发生炉 YDSQC—3.2 1 -1 0 2 熔铸炉 FL1—25 2 0 2 3 铸造机 JW—16 2 0 2 4 切割锯 QGJ—550M 1 10 11 5 铝灰分离机 自制 1 1 2 挤压车间（现有） 1 时效炉 SXL—5T 2 0 2 2 铝棒加热炉 LBJRL—4T 2 6 8 3 挤压机 SY—1650T、1000T、800T、600T 4 4 8 4 空压机 8m3/min 1 0 1 5 模具加热炉 电炉加热 1 7 8 挤压喷涂车间（新增） 1 时效炉 SXL—5T 0 1 1 2 铝棒加热炉 LBJRL—4T 0 6 6 3 挤压机 SY—1650T、1000T、800T、600T 0 6 6 4 喷涂线（喷粉） — 0 1 1 - 其中 前处理线 - 0 1 1 - 烘干炉 - 0 1 1 - 喷粉间 - 0 2 2 - 固化炉 - 0 1 1 5 空压机 18m3/min 0 2 2 6 模具加热炉 电炉加热 0 6 6 氧化车间（现有） 1 氧化设备 YHSBBYT—1500 1 0 1 2 电泳设备 DYSBYT—1000 1 0 1 3 纯水机 — 1 0 1 喷涂车间（现有） 1 开齿机 KCJ—100 2 0 2 2 喷涂线（喷粉） - 1 0 1 - 其中 前处理线 - 1 0 1 - 烘干炉 - 1 0 1 - 喷粉间 - 1 0 1 - 固化炉 - 1 0 1 3 喷漆线（喷漆） - 0 1 1 - 其中 前处理线 - 0 1 1 - 烘干炉 - 0 1 1 - 喷漆房 - 0 1 1 - 固化炉 - 0 1 1 4 空压机 18m3/min 1 1 2 包装车间（现有） 1 复合机 FHJ—270 4 0 4 2 包装机 BZJ—250 4 0 4 3 贴膜机 FHJ—200A 4 0 4 4 复膜机 FHJ—400 4 0 4 门窗车间（新增） 1 门窗加工线 — 0 1 1 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、项目由来 南通市滨海铝业有限公司位于江苏省南通市启东市高新技术产业开发区东海路38号，该公司是一家专业从事铝合金型材生产企业，属于常用有色金属压延加工业。现有项目完全建成后具有年产15000吨铝型材的生产规模。由于市场需求不足，现有项目仅建设完成部分，具有年产8000吨铝型材的生产规模。现有年产15000吨铝型材项目已于2006年12月6日通过启东市环境保护局审批（环评批复见附件二）。现有年产8000吨铝型材于2007年12月29日通过启东市环境保护局组织的“三同时”竣工环保验收（验收意见见附件三）。 随着企业的逐步发展，面对日益壮大的市场需求，南通市滨海铝业有限公司决定扩大生产规模，拟投资10843万元，新建挤压喷涂车间、门窗车间、成品车间等（建筑面积28000平方米），建设南通市滨海铝业有限公司铝合金型材及门窗制作生产线扩建项目，项目已于2018年6月22日在启东市行政审批局进行备案（启行审备[2018]519号），扩建项目建成后全厂具有年产铝合金型材2.5万吨、铝合金门窗20万平方米的生产规模。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院2017第682号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，南通市滨海铝业有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制其“铝合金型材及门窗制作生产线扩建项目”环境影响报告表（附专项）。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关扩建项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了扩建项目环境影响报告表（附专项）。通过环境影响评价，阐明扩建项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为扩建项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、项目周边环境概况及平面布置 （1）项目周边环境概况 扩建项目位于江苏省南通市启东市高新技术产业开发区东海路38号，项目东侧为振海河，南侧为东海路、启东秋乐实业，西侧为东方路、华润燃气，北侧为启东鼎盛机电有限公司。扩建项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 （2）项目平面布置 在尽量满足项目生产工艺、运输、卫生及安全要求的前提下，根据地形、地质条件尽可能按生产性质、顺序最大的合理利用土地，车间布置设计符合设计规范，运输方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，改扩建项目车间平面布置详见附图3。 3、工程内容及规模 项目名称：铝合金型材及门窗制作生产线扩建项目 单位名称：南通市滨海铝业有限公司 项目地址：扩建项目位于江苏省南通市启东市高新技术产业开发区东海路38号，项目东侧为振海河，南侧为东海路、启东秋乐实业，西侧为东方路、华润燃气，北侧为启东鼎盛机电有限公司。 建设性质：扩建 总投资：10843万 扩建项目主要建设内容见表1-3： 表1-3 扩建项目完成后全厂主要建设内容 类别 建设名称 工程内容 规格 备注 主体工程 熔铸车间 2420m2 1F 长55m×宽44m×高12m 原有 挤压车间 6336m2 1F 长144m×宽44m×高8m 原有 氧化车间 3780m2 1F 长96m×宽42m×高8m 原有 喷涂车间 4244m2 1F 长96m×宽44m×高8m 原有 包装车间 3528m2 1F 长84m×宽42m×高12m 原有 办公楼 637.5m2 3F 长42.5m×宽15m×高12m 原有 1#宿舍楼 329.44m2 5F 长23.2m×宽14.2m×高15m 原有 门窗车间 9485.76m2 1F 长98.4m×宽96.4m×高8m 新建 成品仓库 2880m2 1F 长96m×宽30m×高8m 新建 2#宿舍楼 329.44m2 5F 长23.2m×宽14.2m×高15m 新建 挤压喷涂车间 9681.2m2 1F 长114.2m×宽86m×高13m 新建 扩建项目熔铸利用现有熔铸设备，燃料从煤气改用天然气后热值增加，每炉熔铸耗时缩短，从而增加铸造产能。扩建项目建成投产后，主体工程及产品方案详见表1-4。 表1-4 扩建项目完成后全厂产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 现有 新增 全厂 喷涂线2条 静电喷涂铝型材 3000t/a +16000t/a 19000t/a 喷漆线1条 | 晶泳喷涂铝型材 0 +1000t/a 1000t/a 氧化电泳线1条 氧化电泳铝型材 5000t/a 0 5000t/a 门窗线1条 门窗 0 +20万m2/a 20万m2/a 扩建项目喷涂线、喷漆线产品主要规格及喷涂面积见表1-5。 表1-5 扩建项目产品主要规格及喷涂面积 产品名称 规格尺寸 喷涂面积（m2） 喷涂位置 喷涂厚度（μm） 静电喷涂铝型材 6000×50×100（mm） 2435900 表面 30 晶泳喷涂铝型材 6000×50×100（mm） 112430 表面 15-40 4、项目初筛 （1）国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件相符性分析 扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类，为允许类，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限值淘汰目录和能耗限额的通知》苏政办发[2015]118号文中限制类和淘汰类，为允许类，不属于《南通市工业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类，为允许类。扩建项目符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 扩建项目位于三类区，铸造炉采用燃气炉，燃气炉能耗约为0.144吨标煤/吨金属液（＜0.28吨标煤/吨金属液），铸造炉、落砂及清理工序均配有布袋除尘器，可满足《铸造行业准入条件》中相应要求；现有铝合金铸造规模8000t/a（＞1000t/a）、扩建铝合金铸造规模为17000t/a（＞3000t/a），生产能力可达到《铸造行业准入条件》中表1要求；扩建项目废气、废水、固废、噪声经有效处理后均可达标排放，满足《铸造行业准入条件》要求。因此本项目与《铸造行业准入条件》相符。 （2）选址可行性分析 扩建项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。根据中华人民共和国国土资源部出具的土地证明（启国用（2005）字第0619号），扩建项目用地为工业用地，符合启东市土地利用规划。 （3）三线一单相符性分析 ①环境质量底线 项目所在地环境现状监测结果表明，2017年启东市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5的年均值，二氧化硫、PM10、CO的24小时平均值，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，二氧化氮、PM2.5的24小时平均值和O3的日最大8小时滑动均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.09倍、0.14倍、0.04倍。项目所在区域二氧化氮、PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。附近河流振海河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 扩建项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破扩建项目所在地的环境质量底线。因此扩建项目的建设符合环境质量底线标准。 ②资源利用上线 扩建项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，天然气由启东华润燃气有限公司供给。不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ③生态红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型，距扩建项目最近生态红线区为扩建项目西北侧约3.8km的通启运河（启东市）清水通道维护区，扩建项目不在此生态红线区内，同时不在《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）生态保护红线内，因此，扩建项目与《江苏省生态红线区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 扩建项目与生态红线位置关系详见附图4。 ④环境准入负面清单 扩建项目不在南通市环境准入负面清单内，符合相关要求。 5、公用工程 （1）供水 扩建项目新增用水量28183t/a，主要为脱脂用水40t/a、钝化用水40t/a、调漆用水3t/a、清洗用水13320t/a、纯水制备用水11880t/a、碱洗塔用水900t/a、循环冷却用水2000t/a，均来自区域自来水管网。 （2）排水 扩建项目实行“雨污分流、清污分流”，雨水经收集后就近排入水体，纯水制备弃水5940t/a作为清下水排入雨水管网；扩建项目新增生产废水9912t/a经厂区废水站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准要求，经现有规范化接口排入市政污水管网，进入滨海工业园污水处理厂集中处理。 （3）供电 扩建项目用电量为1500万千瓦时/年，由当地电网提供。 供气 扩建项目天然气用量为300万立方米/年，由启东华润燃气有限公司提供。 （5）储运工程 扩建项目设备材料在专用仓库存储，采用汽车运输。 扩建项目公用工程一览见表1-5： 表1-5 扩建项目公用工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运 工程 仓库 2880m2 1层，长96m×宽30m×高8m 公用 工程 给水 28183t/a 来自当地自来水管网 排水 9912t/a 生产废水经厂区废水站处理达标后接管进入滨海工业园污水处理厂处理，尾水排入振海河 | 供电 1500万千瓦时/a 来自当地电力供应部门 供气 300万立方米/年 来自启东华润燃气有限公司 运输 - 汽车运输 绿化 - 依托原有 宿舍 329.5m2×2栋 5层 长23.2m×宽14.2m×高15m（2栋） 环保工程 废气 布袋除尘器 2套，风量30000m3/h、10000m3/h 颗粒物去除率99%，达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 碱洗塔 2套，风量均为10000m3/h 氟化物处理效率90%，达到上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准 二级活性炭吸附装置 2套，风量均为8000m3/h VOCs处理效率90%，达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 过滤棉+二级活性炭吸附装置 1套，风量8000m3/h 颗粒物去除率85%，VOCs去除率90%，达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 车间通风系统 - 达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表3标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 废水 厂区污水处理站 1座，设计规模500m3/d 达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 固废 危险固废堆场 60m2 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 一般固废堆场 100m2 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求 噪声 噪声 建筑墙体隔声、安装减振底座、距离衰减等 降噪量25dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 6、职工人数及工作制度 扩建项目现有职工定员260人，本次扩建不新增，从现有人员中调配。年工作日300天，采用三班制，每班8小时，年工作时间为7200小时。 |
| 与扩建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 南通市滨海铝业有限公司位于江苏省南通市启东市高新技术产业开发区东海路38号，主要从事铝型材的生产销售。现有项目已于2006年12月6日通过启东市环境保护局审批（环评批复见附件二），批复产能为年产15000吨铝型材，一期建成年产8000吨铝型材生产规模，并于2007年12月29日通过启东市环境保护局组织的阶段性“三同时”竣工环保验收。二期年产7000吨铝型材由于至今未开工建设，现已放弃该部分产能。 表1-6现有项目批复及建设情况 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 批复情况 验收情况 喷涂线2条、氧化电泳线1条 铝合金型材 8000t/a 2006年12月6日通过启东市环境保护局审批 2007年12月29日通过启东市环境保护局验收 铝合金型材 7000t/a 未验收，并放弃建设 现有项目职工定员260人，实行单班白天制，每班8小时，年工作日300天。 现有项目实际生产规模为铝合金型材8000t/a，实际原辅材料消耗情况见表1-1，现有项目产排污情况统计均以实际规模相应统计。 2、现有项目工艺分析 现有项目产品主要为铝合金型材，主要包括铝型材半成品生产（铸造、挤压）和氧化电泳线、喷涂线。具体生产工艺流程图见图1-1。 图1-1 现有项目生产工艺流程图 （1）熔铸挤压线工艺流程说明： ①熔炼：将铝锭送入熔炼炉，采用煤气燃烧加热，在700～780℃工作温度下熔化成溶液。该工序会产生熔炼废气G1-1（含燃料燃烧废气）、铝渣、设备噪声（N）。 熔炼炉直接产生的铝渣收集后送入铝灰分离机，利用铝渣自身热量保持形态分离出铝水，无需外加热源，铝水回用于熔炼生产，剩余铝灰铝渣成为固废S1-1。 ②铸造：铝液在铸造井内进行铸造成型。 ③锯切：对浇铸成型出炉的铝棒进行锯切。锯切过程用水冷却，无粉尘产生，产生铝渣在水中沉降打捞过滤，冷却水循环使用，随时添加损耗，无需更换。铝渣回用于熔铸，该工序有噪声（N）产生。 ④铝棒加热：将铝棒送入到铝棒加热炉内进行加热（加热温度500℃），该工序会产生加热炉废气G1-2（燃料燃烧废气）、设备噪声（N）。 ⑤模具加热：模具通过电加热到500℃，以降低与铝棒之间的温差。 新模具及使用多次疲劳的模具需进行氮化处理，使模具表面获得含氮强化层，得到高硬度、高耐磨性、高疲劳极限和良好的耐磨性。氮化过程严格按照设计控制氨气添加量，从而确保模具质量。将模具放入氮化炉封闭炉盖进行电加热，升温至300℃时，开动风扇电机和冷却水系统，通入氨气，启动循环电机，升温至525℃时，保温3小时。氮化原理：氨在480℃时，将发生反应：2NH3←→2[N]+3H2↑，分解后的氮原子大部分生成N2气体，小部分活性氮原子被钢件表面吸收，并向金属内部扩散。经过一段时间后，工件表面即获得了一定深度的氮化层。氮化层包括外层的化合层（又称白亮层）以及与之相邻的扩散层（又称暗黑层）。白亮层对磨损起决定作用。氮化氨分解效率约20%-30%，过量氨与分解产生的氢气一起排出，点燃后生成水和氮气，剩余约0.1%氨和少量氢气未完全燃烧而释放。该工序会产生氮气、氢气、氨气G1-3、设备噪声（N）。 ⑥挤压：将加热后的铝棒通过挤压机挤压出所需要的型材。该工序会产生设备噪声（N）。 ⑦时效：采用煤气燃烧加热，将挤压后的铝材送入时效炉内加热，目的在于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形，促进强度。开炉前仔细检查时效炉装运机械、电控系统、测温仪表等是否正常；升温速度以150℃小时为宜，2小时内升到工艺要求规定。该工序会产生时效炉废气G1-4（燃料燃烧废气）、设备噪声（N）。 ⑧检验：对产品进行检验。该工序产生的不合格品回用于熔炼中。 （2）氧化电泳工艺流程说明： 氧化线主要包括碱蚀脱脂、酸碱中和、水洗、硫酸氧化、水洗、封孔、水洗工序，氧化线会产生酸雾废气G1-5、表面处理废液S1-5、水洗废水W1-1。电泳工艺主要包括热纯水洗、电泳、水洗、固化工序，该工序会产生电泳液挥发废气G1-6、废电泳液S1-6、水洗废水W1-2。根据客户需要，可单独采用电泳工艺进行表面处理，也可在氧化工艺后再进行电泳工艺。 （3）喷涂线工艺流程说明： 喷涂线主要包括碱蚀脱脂、钝化、水洗、烘干、粉末涂料喷涂、固化工序，会产生喷涂废气G1-7、表面处理废液S1-7、水洗废水W1-3。 3、现有项目污染物产生及排放情况 根据现有项目环评报告、环评批复及厂区实际生产情况，统计现有项目污染物产生和排放情况，与年产铝合金型材8000t/a相匹配。 （1）废气 现有项目废气主要包括熔炼废气、铝棒加热和时效工序煤气燃烧废气、氧化电泳工艺废气、喷涂粉尘。 现有项目熔铸炉加热过程会产生燃煤燃烧废气及熔铸铝加热废气，该废气收集后采用加碱水膜喷淋装置进一步除尘脱硫（湿式除尘脱硫），最后通过20米高1#排气筒排放；铝棒加热和时效工序煤气燃烧废气无组织排放；现有项目氧化电泳工艺使用硫酸，硫酸挥发会产生少量硫酸雾，集气罩收集通过碱液吸收塔处理后15米高2#排气筒排放；现有项目喷粉过程会产生少量喷涂粉尘，经粉末涂料回收装置处理后排放量较少，通过车间通风无组织排放。 根据竣工验收监测报告（启东市环境保护局，2007.10.30-2007.11.1），现有项目SO2、烟尘废气排放监测结果见下表。 表1-7 现有项目有组织监测结果表 采样点位 采样日期 监测时段 检测项目及结果 SO2 烟尘 硫酸雾 mg/m3 mg/m3 mg/m3 酸雾排气筒 2007.10.31 1 - - 10 2 - - 9 3 - - 11 4 - - 12 5 - - 14 6 - - 13 7 - - 11 8 | - - 15 燃煤锅炉排气筒 2007.11.1 1 80 154 - 2 81 128 - 3 78 117 - 执行标准 850 200 45 是否达标 是 是 是 表1-8 现有项目无组织监测结果表 监测项目 监测日期 监测点位 监测结果（mg/m3） 上午 下午 粉尘 2007.10.30 G1上风向 0.23 0.18 G2下风向 0.20 0.16 G3上风向 0.20 0.18 G4下风向 0.25 0.20 2007.11.1 G1上风向 0.24 0.18 G2下风向 0.20 0.16 G3上风向 0.23 0.19 G4下风向 0.22 0.16 标准限值 1.0 评价 达标 由上表可知，现有项目排放的大气污染物满足相关标准，满足《铸造行业准入条件》要求。扩建后项目铸造废气执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2--2017）中特别排放限值，现有项目燃煤锅炉废气排放情况无法达标，扩建后淘汰燃煤锅炉，改用燃气熔化炉进行铸造，废气达标情况在扩建项目中分析。 （2）废水 现有项目废水主要为生产废水和生活污水，废水总量为18500t/a，生产废水排放量为12500t/a，生活污水排放量为6000t/a。生活污水经化粪池处理后随同经生产废水处理站处理后的废水达标排入振海河，现有项目废水排放情况根据现有项目验收监测报告统计，监测结果见表1-10。 表1-9 现有项目废水监测结果 单位：mg/L（pH 无量纲） 监测点位 监测日期 监测项目 pH SS CODcr 石油类 单位 / mg/L mg/L mg/L 污水排口 2007.10.30 第1次 6.4 68 95 0.58 第2次 6.7 70 83 0.62 第3次 6.2 66 82 0.60 第4次 6.3 64 88 0.64 日均值 6.2~6.7 67 87 0.61 2007.10.31 第1次 6.3 67 86 0.62 第2次 6.9 72 93 0.63 第3次 6.0 65 90 0.54 第4次 6.2 64 83 0.62 日均值 6.2~6.9 67 88 0.60 2007.11.1 第1次 6.1 62 85 0.61 第2次 6.0 61 93 | 0.55 第3次 7.6 67 92 0.61 第4次 6.4 61 87 0.62 日均值 6.0~7.6 63 89 0.60 评价标准 6-9 700 100 10 评价结果 达标 达标 达标 达标 由上表可知，现有项目废水各污染物质均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4中一级排放标准，尾水排入振海河。现有项目废水排放满足《铸造行业准入条件》要求。 （3）噪声 根据现有项目竣工验收监测报告，现有项目运行期间各厂界噪声监测结果见表1-10。 表1-10 现有项目厂界噪声监测情况表 测点编号 测点名称 噪声监测值 单位：dB（A） 10.30 11.1 昼间 夜间 昼间 夜间 1 南侧厂界 55.3 - 54.3 - 2 南侧厂界 54.5 - 54.3 - 3 西侧厂界 57.7 - 56.2 - 4 西侧厂界 51.1 - 49.5 - 5 北侧厂界 47.0 - 49.8 - 6 北侧厂界 57.9 - 56.4 - 7 东侧厂界 52.8 - 52.5 - 8 东侧厂界 49.6 - 50.4 - 由上表的监测结果表明：厂界昼、夜间监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准，满足《铸造行业准入条件》要求。 固废 项目运行期间煤气炉炉渣、铝灰铝渣由砖瓦厂回收利用或用于铺路，废铝料回用于熔铝铸造，生活垃圾由环卫部门清运处理。 4、现有项目存在问题及“以新带老”措施 （1）存在问题 ①现有项目表面处理废液、废电泳液、生产废水处理站污泥等危险废物未委托有资质单位处理处置，目前在厂内暂存； ②现有项目固化废气产生的VOCs、铝料熔炼产生的烟尘均未进行有效处置； ③现有项目煤气炉排放废气已无法达到《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2--2017）中特别排放限值，淘汰煤气发生炉，生产所用的燃料从煤气替换为天然气； ④现有项目废水已接管至滨海工业园污水处理厂进行集中处理。 （2）“以新带老”措施 ①扩建后，尽快落实危废处置单位，厂区目前暂存的表面处理废液、污水处理污泥委托有资质单位安全处置； ②扩建后喷涂车间新增一条喷漆线，原有喷涂线固化废气与新增喷漆线固化废气一并收集进入二级活性炭吸附装置2#处理达标后通过20m高3#排气筒排放； ③淘汰现有煤气发生炉，改用天然气作为燃料，原燃煤废气、煤气燃烧废气全部削减； ④现有项目废水接管至滨海工业园污水处理厂进行集中处理，废水执行标准发生变化，废水最终外排量相应削减。 现有项目污染物排放汇总及以新带老情况见下表。 表1-11 现有项目污染物排放总量表（t/a） 种类 污染物 现有项目环评批复量 废气 有组织 烟尘 2.431 SO2 12.457 硫酸雾 1.04 无组织 颗粒物 1.81 废水 废水量 18500 COD 0.354 SS 0.437 氨氮 0.063 总铝 0.105 固废 一般固废 0 危险固废 0 生活垃圾 0 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 启东市位于东经121°25′40″~121°54′30″，北纬31°41′06″~32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为长江，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。 启东具有接轨上海，融入苏南，牵引苏中，辐射苏北的独特区位优势。地处万里长江入海口，三面环水，形拟半岛，集黄金水道、黄金海岸、黄金大通道于一身，与日本、韩国隔海相望，与国际大都市——上海相连，人缘相通，经济相融。这里有宁启高速公路，沿江、沿海公路，宁启铁路及崇启大桥。使启东全面融入上海一小时都市圈，成为沟通南北，连接东西的交通枢纽。 启东高新技术产业开发区位于启东市东部沿海，东至黄海新海堤，西至海防公路，北至新塘芦港，南至协兴巷；启东高新技术产业开发区东西宽约3.8km，南北长约9.6km，总用地面积29.71平方公里。距市中心约15km。 2、地质、地貌、地质 启东高新区位于启东市，启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物—砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400米疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的基岩。 启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程（吴淞标高）3.6～4.6米，河北高程为5.1～6.1米，倾斜度南北约1/30000米，东西倾斜度为1/43500米。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。 3、气候 高新区所在区域属于亚热带海洋性气候区，季风影响显著，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明，气候湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长，常年主导风向为东南风。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还出现龙卷风和冰雹；冬季时有强寒潮侵袭。 降水：雨量充沛，人年平均降水量为1052.3毫米。但降水季节分布不均，主要集中在夏秋季的6～9月，占全年总降水量的53％。年际降水变化也大，最多年降雨量为1574.1毫米（1977年），最少年降雨量为596.4毫米（1978），月最大降水量为409．8毫米（1977年8月）。一日最大降雨量为182．3毫米（1977年8月11日），历年汛期（5～10月）平均降雨量为678.1毫米，占历年平均降水量的64.5％。 4、水文 启东市境内长江岸线67.5km，江面开阔，全市共有干支河道 70 多条（段），总长约852.99km，可分为四个水系。南部入江河水系由灯竿港、三和港、红阳河、头兴港、三条港、五效河等八条入江河及老三河港、南引河、等12条河道组成。启东高新技术产业开发区内河流主要有老塘芦港河、振海河、海防河、通海河等。 ①通启运河：通启运河西起南通市区长江，东至启东塘芦港新闸入海，全长93.4km，流经南通市区、通州区、海门市、启东市，是南通市和沿海开发重要的区域性引排骨干河道之一。 ②协兴河：协兴河西起灯杆港，东至协兴河新闸入黄海，全长35km。 ③塘芦港：塘芦港起于红阳河，止于塘芦港闸，全长21.5km，主要功能为农业用水。 ④振海河：振海河为滨海工业园污水厂处理厂的纳污河流，北至通明河、南至海防河，河宽约30-55m，水深约1.5~2.3m，流量为0.2m3/s。 ⑤闸站情况：高新区内及周边主要建有三个闸站，分别为通启运河入海口处的塘芦港新闸，通明河上的通明河闸，协兴河入海口处的协兴新闸。其中塘芦港新闸由南通市水利局派专人管理，根据南通市水利局、南通市防汛防旱指挥部指令进行调度；通明河闸由高新区管委会负责管理，根据黄海、高新区内河道水位进行调度；协兴新闸由启东市水利局派专人管理，根据黄海、协兴河水位进行调度。 本项目附近主要河流为振海河。启东高新技术产业开发区周边水系分布见附图。 5、自然资源及生态环境 启东具有丰富的自然资源，有全国六大中心渔港之一的吕四港，出产2000余种海产品，年海洋捕捞量占江苏总量的四分之一。11000多平方海里渔场水域面积，提供了2000多种的海产资源，海蛰、紫菜、黄鱼、鲳鱼等。是大黄鱼、银鲳、灰鲳、黄鳓等主要产卵场所，春夏季浮游生物量比毗邻的海区高10倍左右。有江、海岸线203公里，其中可建10万吨级以上深水泊位岸线就有30多公里，最大可建25万吨级深水码头。有60多万亩江海滩涂，是重特大项目充实的土地后备资源。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1.启东市简介 启东市隶属于江苏省南通市，全市下辖11个镇、1个乡以及2个省级经济开发区、2个街道办事处，人口112万。土地面积为1208km2，占南通市土地总面积14.8%。作为全国首批沿海对外开放地区之一，启东市连续三届跻身全国农村综合实力百强县市行列，先后荣获全国首批小康县、全国科技百强县市、中国明星县市、全国卫生城市等“四张名片”。 2.启东高新技术产业开发区简介 启东高新技术产业开发区以建设全面接轨上海示范区为方向，积极承接上海各类产业和资本的梯度转移，重点发展机械装备制造、电子电器、生物医药三大支柱产业。经过十多年的引导培育，目前启东高新技术产业开发区集聚了秋之友、鸿得利、汉盛、金匙环保、昂彼特堡、美通重工等27家高新技术企业。大中型骨干企业中，90%以上建立了企业研发机构，其中企业院士工作站和工程技术研究中心13家，正在筹建的院士工作站、工程技术研究中心接近20家。 3.交通运输 十二五以来，启东全面推进“六纵、六横、两沿、两高速、一环、一通道”重点交通网络建设，江海河联运、公铁水配套的集疏运体系逐步形成，启东正成为南接上海、苏南，西接南通市区、苏北，延伸西北、东北腹地的交通枢纽节点。 启东确立了以崇启大桥及宁启、扬启高速公路为骨架，构建“六纵六横两沿一环”的市域干线公路网与“两高速、一通道”的通往市外公路相结合的综合交通网络体系的总体目标。 六纵：天汾至启隆公路、吕北公路、志圩公路、省道335公路、东惠公路、东和公路； 六横：王海公路、南海公路、通海公路、沿海公路、省道336线、启隆乡-崇明界； 两沿：沿海高等级公路、沿江高等级公路； 一环：城区绕城公路； 两高速：宁启高速和扬启高速； 一通道：沪崇启大通道。 到2020年，启东交通将实现“123456”出行目标，即城区往各方向交通流能在10分钟内到达高速公路互通；启东域所有乡镇节点在20分钟以内可到达高速公路互通，进入高速公路网；市区至各乡镇、开发区，在30分钟以内到达；各乡镇、开发区之间，40分钟内到达，市区至上海，50分钟以内到达；各乡镇、开发区等重要节点，至上海在60分钟内到达。 4.社会文化 启东是年轻的沙地，是近200多年内由沙洲之间的泓道封淤而联并成陆的，启东这一带，古称“东胜瀛洲”。目前启东市境内有圆陀角风景区、集庆庵、三清殿、慕仙楼等风景名胜区，是启东市标志性的文化瑰宝。 5.经济发展 近年来，启东市把加快发展高新技术产业作为推进产业转型升级、提高经济运行质量的重点工作，紧紧围绕创新驱动发展战略，大力培育高新技术企业，持续推动传统产业转型升级，扎实推进创新型城市建设。通过对潜力企业重点培育和扶持，促进企业向科技型、规模型跃进，全市企业科技创新能力明显提升。2017年以来，启东市组织申报第一批国家高新技术企业21家，接近2016年全年申报总量。 2017年以来，启东市以高新技术企业认定管理工作为抓手，以科技项目管理为载体，突出重点，强化服务，着力推进企业自主创新能力的提高和区域创新能力的提升。通过举办产学研活动等载体，激发企业科技创新、加快转型的积极性，推动产学研成果开花结果。全市上下已构建起以政府引导、企业主体、市场导向、产品核心、科研院所支撑的科学创新体系，企业创新能力、创造活力显著增强。 2017年1-5月，启东全市实现高新技术产业产值374.4亿元，占规模工业比重达54.45%，位列南通县（市、区）第2名。 6.与生态红线区域保护规划相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照启东市生态红线区布局图，与本项目最近的生态红线区域主要为通启运河(启东市)清水通道维护区。清水通道维护区域保护见表2-1。 表2-1 生态红线保护区划 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 通启运河(启东市)清水通道维护区 水源水质保护 启东市境内通启运河及两岸各500米 34.78 34.78 与本项目距离最近的生态红线区域为项目西北侧3.8km处的通启运河(启东市)清水通道维护区二级管控区，扩建项目与生态红线位置关系详见附图4。 根据上表可知本项目与以上红线区域一、二级管控区无相交区域。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量 本次评价选取2017年作为评价基准年，根据《2017年启东市环境质量报告书》，项目所在区域启东市各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子 平均时段 现状浓度 标准值 超标倍数 达标情况 SO2 年均值 14 60 0 达标 24小时平均第98百分位数② 40 150 0 达标 NO2 年均值 19 40 0 达标 24小时平均第98百分位数② 87 80 0.09 超标 PM10 年均值 57 70 0 达标 24小时平均第95百分位数② 121.8 150 0 达标 PM2.5 年均值 33 35 0 达标 24小时平均第95百分位数② 85.4 75 0.14 达标 O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 166 160 0.04 超标 CO 24小时平均第95百分位数 1.1 4 0 达标 注：①数值单位：μg/m3(CO为mg/m3)。 ②引用南通市环境空气质量数据。 2017年启东市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5的年均值，二氧化硫、PM10、CO的24小时平均值，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，二氧化氮、PM2.5的24小时平均值和O3的日最大8小时滑动均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.09倍、0.14倍、0.04倍。项目所在区域二氧化氮、PM2.5、O3超标，因此判定为不达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2.水环境质量 扩建项目附近河流为振海河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。根据2017年7月8日-10日南通市启测环境检测技术有限公司对振海河水质采样分析的结果，（2017）启测（水）字第（050）号，监测结果统计表见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测值单位：mg/L 河流 监测断面 监测项目及结果 pH CODCr 氨氮 TP SS 竖海河 项目所在地东侧 6.75 14 0.599 0.16 10 标准值（Ⅲ级） / 6~9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 ≤30 注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 监测结果表明：振海河pH、COD、氨氮、TP、SS指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，说明扩建项目所在区域地表水环境质量良好。 3.声环境质量 2018年8月6日，在项目周边布设噪声测点4个，进行了环境噪声的昼、夜间监测。监测结果如表3-3。 表3-3 拟建项目环境噪声监测结果[dB（A）] 测点位 噪声标准 测量值 点号 位名 类别 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂区东侧边界 3 65 55 52.0 42.2 2 厂区南侧边界 3 65 55 52.5 42.3 3 厂区西侧边界 3 65 55 52.7 42.6 4 厂区北侧边界 3 65 55 52.3 43.3 监测结果表明：所有测点的昼间与夜间噪声等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明项目所在区域昼间与夜间的声环境质量尚好。 4、生态环境现状 根据2017年《启东市环境状况公报》，2017年全市生态环境状况处于良好状态，植物覆盖度较高，生物多样性丰富，适宜人类生活。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据扩建项目所在地区环境现状，确定扩建项目环境保护目标，详见表3-4： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 南通大学杏林学院 E 255 10000人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的 二级标准 水环境 振海河 E 32 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类标准 声环境 厂界外1m — — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 南通大学杏林学院 E 255 10000人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2类标准 生态 通启运河(启东市)清水通道维护区 NW 3800m 二级管控区 《江苏生态红线区域保护规划》

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在区为二类功能区，空气质量执行二级标准。SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氨、TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)附录D推荐限值，非甲烷总烃1小时平均浓度值参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中确定的数值，具体数值见表4-3： 表4-3 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 PM10 年平均 70 24小时平均 150 氟化物 1小时平均 20 24小时平均 7 TVOC 8小时均值 600 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)附录D 氨 1小时平均 200 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中确定的数值 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，振海河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表4-4： 表4-4 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 总磷（以P计） Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 3、声环境质量标准 扩建项目位于江苏省南通市启东市高新技术产业开发区东海路38号，扩建项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准。具体标准值见表4-3： 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 扩建项目所在地属于大气污染物防治重点地区，颗粒物、SO2、NOx、VOCs执行《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准、表3标准，氟化物排放标准参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、表3标准，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。具体标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/Nm3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒高度(m) 二级 监控点 浓度（mg/m3） 氟化物 5.0 20 0.073 厂界 0.02 | 参照上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、表3标准 颗粒物 15 - - 生产厂房门窗、屋顶、气楼等排放口处 5.0 《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准、表3标准 SO2 40 - - - - NOX 150 - - - - VOCS 50 - - - - 氨 - - - 厂界 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 2、废水 扩建项目产生的废水达标后接管滨海工业园污水处理厂处理，COD、SS、氟化物、石油类接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，总溶解性固体接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，现有项目总铝参照执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3水污染物特别排放限值，具体见表4-6。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)中一级A标准，处理达标后排入振海河。具体见表4-7。 表4-6 污水接管标准限值（单位：mg/L） 类别 项目 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 标准来源 废水 pH 6～9 废水总排口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 COD 500 SS 400 石油类 20 氟化物 10 总溶解性固体 2000 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 总铝 2.0 企业废水总排口 参照执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3排放限值 表4-7 污水处理厂尾水排放标准限值（单位：mg/L） 类别 项目 限值 | 标准来源 尾水排放标准 pH 6～9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 COD 50 SS 10 石油类 1 注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 扩建项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值分别见表4-8、4-9。 表4-8 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 3类 65 55 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 4、固废 扩建项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 扩建项目建成后全厂污染物排放总量见表4-10： 表4-10 全厂污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物 名称 现有 排放量 扩建项目产生量 扩建项目处理削减量 扩建项目排放量 “以新带老”削减量 排放 增减量 排放 总量 最终排 放量 废气 有组织 颗粒物 2.431 62.889 61.564 1.325 2.431 -1.106 1.325 1.325 SO2 12.457 1.2 0 1.2 12.457 -11.257 1.2 1.2 NOx 0 5.612 0 5.612 0 +5.612 5.612 5.612 硫酸雾 1.04 0 0 0 0 0 1.04 1.04 氟化物 0 0.01 0.009 0.001 0 +0.001 0.001 0.001 VOCs 0 0.646 0.581 0.065 0 +0.065 0.065 0.065 无组织 颗粒物 1.81 0.157 0 0.157 0 +0.157 1.967 1.967 VOCs 0 0.004 0 0.004 0 +0.004 0.004 0.004 氨 0 0.006 | 0 0.006 0 +0.006 0.006 0.006 废水 废水量 18500 9912 0 9912 0 +9912 28412 28412 COD 0.354 7.354 4.413 2.941 0 +2.941 3.295[1] 1.421[2] SS 0.437 5.554 2.777 2.777 0 +2.777 3.214[1] 0.284[2] 氨氮 0.063 0 0 0 0 0 0.063[1] 0.142[2] 总磷 0 0 0 0 0 0 0 0.014[2] 总铝 0.105 0 0 0 0 0 0.105[1] 0.105[2] 氟化物 0 0.18 0.09 0.09 0 +0.09 0.09[1] 0.09[2] 石油类 0 0.36 0.18 0.18 0 +0.18 0.18[1] 0.028[2] TDS 0 1.44 0.288 1.152 0 +1.152 1.152[1] 1.152[2] 固废 一般固废 0 84.95 84.95 0 0 0 0 0 危险固废 0 170.319 170.319 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 0 注[1]：为排入滨海工业园污水处理厂的接管考核量； [2]：为参照滨海工业园污水处理厂的出水指标计算，作为排入外环境的水污染物总量。 扩建项目有组织大气污染物总量为颗粒物1.325t/a、SO2 1.2t/a、NOx 5.612t/a、氟化物0.001t/a、VOCs 0.065t/a，无组织大气污染物总量为颗粒物0.157t/a、VOCs 0.004t/a、氨0.006t/a；水污染物接管总量为废水量9912t/a、COD 2.941t/a、SS 2.777t/a、氟化物0.09t/a、石油类0.18t/a、TDS 1.152t/a；固废均得到有效处置。 扩建后全厂有组织大气污染物总量为颗粒物1.325t/a、SO2 1.2t/a、NOx 5.612t/a、硫酸雾1.04t/a、氟化物0.001t/a、VOCs 0.065t/a，无组织大气污染物总量为颗粒物1.967t/a、VOCs 0.004t/a、氨0.006t/a；水污染物接管总量为废水量28412t/a、COD 3.295t/a、SS 3.214t/a、氨氮0.063t/a、总铝0.105t/a、氟化物0.09t/a、石油类0.18t/a、TDS 1.152t/a，水污染物最终外排量为废水量28412t/a、COD 1.421t/a、SS 0.284t/a、氨氮0.142t/a、总铝0.105t/a、氟化物0.09t/a、石油类0.028t/a、TDS 1.152t/a；固废均得到有效处置。 扩建后全厂有组织大气污染物NOx增加5.612t/a、氟化物增加0.001t/a、VOCs增加0.065t/a，在启东市高新技术产业开发区内平衡，无组织大气污染物颗粒物增加0.157t/a、VOCs增加0.004t/a、氨增加0.006t/a，仅作为考核量；全厂水污染物接管总量废水量增加9912t/a、COD增加 2.941t/a、SS增加 2.777t/a、氟化物增加0.09t/a、石油类增加0.18t/a、TDS增加 1.152t/a，纳入滨海工业园污水处理厂总量范围内。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析： 1、项目建设施工工艺流程入下图所示。 图5-1 项目施工工艺流程图 2、主要污染工序及产排污节点分析 本项目施工期主要建设内容为场地平整、打地基和主体工程建设及附属管网敷设等。其对环境的影响主要表现在： （1）散状物堆积扬尘对局部环境的影响； （2）“三材”运输产生的道路扬尘及交通噪声对环境空气和声环境的影响； （3）施工队伍排放的少量生活污水、施工废水对地表水的影响； （4）施工机具产生的机械噪声对区域环境的影响； （5）建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和一些废弃物对环境的影响； （6）表土开挖会造成一定的水土流失。 3、施工期污染源强分析 废气： （1）建筑场地扬尘 施工期间，扬尘主要由以下因素产生：施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周围道路上的泥土被过往车辆反复扬起。 （2）施工机械尾气 施工机械产生的尾气主要是石油燃烧的产物，主要成分为CO、非甲烷总烃、NOx、SO2等，该类气体属于无组织排放，产生量和施工机械的先进程度和数量有很大关系，本评价不做定量分析。 废水： （1）施工废水 施工生产废水为砂石料加工系统污水，施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工污水的特点是SS含量高，且含有一定的油污，肆意排放会造成周边地表水体的污染，必须妥善处置。施工废水及雨水冲刷等水污染源与施工条件、施工方式及天气等诸多因素有关，该类废水经沉淀池沉淀处理后可回用于场地洒水降尘。 （2）生活废水 施工期的生活污水主要源自施工人员。本项目施工高峰期施工人员约50人，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，施工人员每天生活用水以100L/人计，其污水排放系数取0.8，则项目施工期日排放污水量4m3/d。 噪声： （1）施工机械噪声 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强一般在70～105dB（A）（距设备10m处）之间。 （2）运输车辆噪声 施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响。施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级可达100dB（A），自卸卡车在装卸石料时的噪声级可达110dB（A）。以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 固体废弃物： 施工期的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾等。施工人员的生活垃圾主要成分有粪便、食物残渣等。本项目施工高峰期共有施工人员约50人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则产生量为0.025t/d，施工期0.8年（按292天计算），则施工期的生活垃圾产生量为7.3t，收集后由环卫部门统一处理。项目场地较平整，挖填方基本平衡，无弃土方产生。 二、营运期工程分析： 扩建项目年产16000吨静电喷涂铝型材、1000吨晶泳喷涂铝型材、20万平方米门窗，其中静电喷涂铝型材主要工艺为熔铸挤压、粉末涂料静电喷涂，晶泳喷涂铝型材主要工艺为熔铸挤压、喷漆，门窗主要生产工艺为精锯、组装。 1、静电喷涂铝型材、晶泳喷涂铝型材生产工艺 图5-2 静电喷涂铝型材、晶泳喷涂铝型材生产工艺流程图 （1）熔铸挤压线 扩建项目铝型材生产中熔铸挤压工艺与现有项目相同，工艺流程及产污环节具体见图1-1，仅将熔炼、铝棒加热、时效所用的煤气改为天然气。熔铸利用现有熔铸设备，燃料从煤气改用天然气后热值增加，每炉熔铸耗时缩短，从而增加产能；挤压利用新增设备进行，位于现有挤压车间及新增挤压喷涂车间。 （2）静电喷涂线 注：G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声。 图5-3 静电喷涂铝型材生产工艺及产污环节图 静电喷涂工艺流程及产污环节说明： 本项目采用立式喷涂生产线，主要包括悬挂式输送系统、上下料输送系统、前处理、脱水烘干炉、喷粉房及回收系统、固化炉。前处理采用瀑布（用水盆形成均匀的瀑布冲淋工作）+喷淋式。 ①水洗1：上架的工件通过轨道传送，采用瀑布方式清洗铝型材半成品，水洗段下方配备1个喷淋水收集水槽，水槽通过溢流方式出水产生水洗废水（W2-1）。 水洗1喷淋技术参数： 清洗时间：45s 工艺条件：常温 清洗方式：瀑布 总流量：25m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ②脱脂：在加工过程中粘附在铝型材表面的油污，会在表面形成油膜，影响表面覆盖层与基体金属的结合力，微量的油污也能造成涂层结合不牢，因此必须先进行除油。本项目脱脂分为预脱脂和主脱脂，机加工成型的工件经脱脂处理，主要目的是使用脱脂剂除去工件表面油污。脱脂剂主要成份为硅酸钠、碳酸钠、非离子界面活性剂，不含氮、磷、重金属离子等元素，与水的配比为0.09：1。脱脂槽配备过滤器，脱脂液过滤后循环使用，根据生产工况补充药剂，脱脂槽液定期更换产生废脱脂液（S2-1、S2-2）。 脱脂技术参数： a.预脱脂： 工艺时间：2min20s 工艺条件：常温 脱脂方式：瀑布 总流量：80m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m b.主脱脂： 工艺时间：2min20s 工艺条件：常温 脱脂方式：瀑布+喷淋 总流量：80m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ③水洗2、水洗3：脱脂后进行两道水洗工序，分别配有1个水槽，采用瀑布或喷淋方式清洗，水洗3的水通过水槽溢流的方式逆流进入水洗2的水槽，水洗2溢流产生水洗废水（W2-2）。 水洗2、3技术参数： a.水洗2：清洗时间：45s 工艺条件：常温 清洗方式：瀑布 总流量：25m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m b.水洗3：清洗时间：45s 工艺条件：常温 清洗方式：喷淋 总流量：40m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ④纯水洗1：工件钝化前，使用纯水清洗，以保证工件完全清洁无杂质。纯水洗工序配备水槽，采用瀑布方式清洗，纯水由自来水利用纯水机制备，出水率约50%。纯水水槽溢流后进入水洗3工序。 纯水洗1技术参数：清洗时间：45s 工艺条件：常温 清洗方式：瀑布 总流量：40m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ⑤钝化：利用无铬钝化剂（HC系列化成液，其主要成分是氟浩酸）对纯水洗后的铝型材进行钝化，其技术利用氟浩酸的水解反应在铝表面形成一种化学性质稳定的无定型氧化物，从而获得性能良好的铝表面皮膜。该工序会产生钝化废气（G2-1）、钝化废渣（S2-3）（钝化液过滤后循环使用，随时补充损耗，定期外排）。 钝化技术参数：清洗时间：1s 工艺条件：常温 清洗方式：瀑布 总流量：80m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ⑥水洗4：钝化后对工件进行清洗，下方配有水槽集水，采用瀑布方式清洗，水洗4溢流产生水洗废水（W2-3）。 水洗4技术参数：清洗时间：45s 工艺条件：常温 清洗方式：瀑布 总流量：25m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ⑦纯水洗2：工件喷粉前，使用纯水清洗，以保证工件完全清洁无杂质。纯水洗工序配备水槽，采用瀑布方式清洗，纯水由自来水利用纯水机制备，出水率约50%。纯水水槽溢流后进入水洗4工序。 纯水洗2技术参数：清洗时间：45s 工艺条件：常温 清洗方式：瀑布 总流量：25m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ⑧脱水烘干：前处理后的铝型材送入烘干箱内进行烘干，烘箱温度80±5℃，恒温时间10~20分钟。烘干工序采用天然气间接加热，会产生天然气燃烧废气（G2-2）、设备噪声（N）。 ⑨喷粉：采用聚酯粉末材料（固体粉末状）静电喷涂吸附在工件表面。喷粉房内输送链形状为V字型，中间点装有挂具换向机构，工件在中间点选装180°，升降机上喷枪排成V字型。工件经过输送链移至装有喷枪的升降机前，喷枪对工件从一个面进行喷涂，当工件移动至V字轨道中间时经过挂具换向机构工件自转180°，从而完成单粉房工件两面喷涂。 粉末喷涂均在密闭喷粉室内进行，喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有髙压发生器，它可以在枪尖处产生髙达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约50-60μm的粉膜；在密闭的喷粉室内，通过风机产生负压，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动回收系统，经过袋式过滤器过滤后送回供粉系统循环使用，粉末涂料总利用效率可以达到95%以上。该工序会产生喷粉粉尘（G2-3）、噪声（N）。 ⑩固化：喷涂后的工件传送入固化室进行固化处理，通过天然气燃烧加热产生热风送入固化室对工件加热进行固化，温度为190~210℃，固化时间10min以上，烘烤过程天然气燃烧产生废气，涂料中有机成分挥发产生废气（G2-4），经固化室管道抽风收集。固化后工件随传送带自然冷却。 ⑪穿条：通过穿条设备将尼龙条穿入内，即得静电喷涂（隔热断桥）型材。 ⑫检验包装：静电喷涂（隔热断桥）铝型材经过人工检验后包装入库。 晶泳喷涂线 注：G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声。 图5-4 晶泳喷涂铝型材生产工艺及产污环节图 晶泳喷涂工艺流程及产污环节说明： 本项目晶泳喷涂线主要包括悬挂式输送系统、上下料输送系统、前处理、脱水烘干炉、喷漆室、固化炉。前处理采用瀑布（用水盆形成均匀的瀑布）+喷淋式。 ①脱脂：利用脱脂剂对铝型材半成品表面进行清洗，以去除油渍，时间1~2min。脱脂剂主要成份为硅酸钠、碳酸钠、非离子界面活性剂，不含氮、磷、重金属离子等元素，与水的配比为0.09：1。脱脂槽配备过滤器，脱脂液过滤后循环使用，根据生产工况补充药剂，脱脂槽液定期更换产生废脱脂液（S3-1）。 脱脂技术参数：工艺时间：2min20s 工艺条件：常温 脱脂方式：瀑布 总流量：80m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ②水洗1：利用自来水对脱脂后的铝型材进行清洗，采用喷淋方式清洗，以去除铝型材表面的残留的油脂，洗净时间1~2min。水洗槽溢流产生清洗废水（W3-1）。 水洗1技术参数：清洗时间：45s 工艺条件：常温 清洗方式：喷淋 总流量：40m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ③钝化：利用无铬钝化剂（HC系列化成液，其主要成分是氟浩酸）对脱脂水洗后的铝型材进行钝化，其技术利用氟浩酸的水解反应在铝表面形成一种化学性质稳定的无定型氧化物，从而获得性能良好的铝表面皮膜。该工序会产生钝化废气（G3-1）、氢气、钝化废渣（S3-2）（钝化液过滤后循环使用，随时补充损耗，定期外排）。 钝化技术参数：清洗时间：1s 工艺条件：常温 清洗方式：瀑布 总流量：80m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ⑥水洗2、3：利用水对钝化后的铝型材进行两道清洗，以去除铝型材表面的残留的钝化液，每道洗净时间1~2min。水洗3的水通过水槽溢流的方式逆流进入水洗2的水槽，水洗2溢流产生水洗废水（W3-2）。 水洗2、3技术参数： a.水洗2：清洗时间：45s 工艺条件：常温 清洗方式：瀑布 总流量：25m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m b.水洗3：清洗时间：45s 工艺条件：常温 清洗方式：喷淋 总流量：40m3/h 水槽尺寸：2m×1m×1m ⑦烘干：前处理后的铝型材送入烘干箱内进行烘干，烘箱温度80±5℃，恒温时间10~20分钟。烘干工序采用天然气间接加热，会产生天然气燃烧废气（G3-2）、设备噪声（N）。 ⑧喷漆：项目采用水性底漆（主要成分为水性丙烯酸树脂、水性氨基树脂），并添加水按照1：0.5的配比进行稀释，后经自动喷漆喷至铝型材表面上后挂件采用重力的方式进行底漆的流平。项目底漆流平后，采用水性面漆（主要成分为水性丙烯酸树脂、水性氨基树脂），并添加水按照1：0.5的配比进行稀释，后经自动喷漆喷至铝型材表面上。该工序会产生喷漆废气（G3-3）、漆渣（S3-3）、噪声（N）。 ⑨固化：喷漆过后的铝型材进入封闭固化炉进行固化处理，通过天然气燃烧加热烘烤工件进行固化，温度为190~210℃，固化时间10min以上。该工序会产生固化废气G3-4（含天然气燃烧废气），经固化炉出气口封闭集气收集。固化炉排气结束后开门通风，工件自然冷却。 ⑩穿条：通过穿条设备将尼龙条穿入内，包装即得晶泳喷涂（隔热断桥）型材。 ⑪检验包装：对产品进行人工检验后包装入库。 6、门窗工艺流程及产污环节说明： 注：W：废水，S：固废，N：噪声。组装工序不装配玻璃。 图5-5 门窗生产工艺及产污环节图 ①精锯：对铝型材半成品进行精锯，锯切过程用水冷却，无粉尘产生，产生铝渣在水中沉降打捞过滤，冷却水循环使用，随时添加损耗，定期更换。该工序会产生冷却废水（W4-1）、废铝料（S4-1）和噪声（N）。 ②组装：将锯切后的铝型材工件与五金件一起装配固定好后，即得门窗半成品。 静电喷涂线物料平衡： 扩建项目静电喷涂线物料平衡见图5-6。 图5-6 扩建项目静电喷涂线物料平衡图（单位：t/a） 晶泳喷涂线物料平衡： 扩建项目晶泳喷涂线物料平衡见图5-7。 图5-7 扩建项目晶泳喷涂线物料平衡图（单位：t/a） 污染源强分析： 1、废气 扩建项目废气主要为熔炼废气（G1-1，含天然气燃烧废气）、铝棒加热废气（G1-2，天然气燃烧废气）、氮化废气（G1-3）、时效废气（G1-4，天然气燃烧废气）、钝化废气（G2-1、G3-1）、脱水烘干废气（G2-2、G3-2，天然气燃烧废气）、喷粉粉尘（G2-3）、粉末涂料固化废气（G2-4，含天然气燃烧废气）、喷漆废气（G3-3）、水性漆固化废气（G3-4，含天然气燃烧废气）。 （1）熔炼废气（G1-1） 扩建项目熔炼在现有熔炼炉中进行，燃料由煤气改用天然气，产生的废气大部分经炉内统一烟道进入布袋除尘器处理后通过20m高1#排气筒排放。熔炼废气中主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、烟尘，具体情况如下： ①颗粒物 熔炼炉的高温铝液与空气接触发生氧化反应产生主要为含铝氧化物的颗粒物，根据本项目使用熔炼设备的性能、采用原料的品质，熔炼中颗粒物产生量参照第一次污染源普查有色金属合金制造业中“原料为铝锭+结晶硅”生产铝硅合金（＞5000吨/年）产污系数，工业粉尘产生量为3.28千克/吨-产品，则本项目熔炼废气中产生颗粒物共计55.76t/a（扩建项目新增铸造量17000t/a）。 ②SO2、NOx、烟尘（天然气燃烧废气） 扩建后熔炼炉采用天然气为燃料，经炉内燃烧系统沿炉内壁切向喷射火焰进行加热，产生的烟气与熔炼废气混合。全厂熔炼工序天然气用量为90万m3/年。 天然气的主要成分为C1 96.226%、C2 1.77%、C3 0.3%、i-C4 0.002%、n-C4 0.075%、CO2 0.473%、N2 0.967%、H2S≤20mg/m3，密度0.6982kg/Nm3。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》和《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）中燃气工业锅炉排污系数核算天然气燃烧产污，天然气燃烧产排污系数见表5-1。 表5-1 燃气烟气中污染物的排放系数和排放量 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 蒸汽/热水/其它 天然气 室燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 136259.17 直排 136259.17 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 直排 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米-原料 18.71② 直排 18.71 烟尘 千克/万立方米-原料 2.4② 直排 2.4 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米。 ②根据《环境保护实用数据手册》（胡名操 主编）中统计。 则熔炼工序烟气产生量为1703m3/h，SO2产生量为0.360t/a，NOx产生量为1.684t/a，烟尘产生量为0.216t/a。项目熔炼炉年工作7200h。 本项目设置1套布袋除尘，风机风量为30000m3/h，尾气一起通过20米高1#排气筒排放。则本项目熔炼混合废气中有组织颗粒物（含烟尘）产生量为55.976t/a，SO2产生量为0.360t/a，NOx产生量为1.684t/a。 （2）铝棒加热废气（G1-2） 铝棒在加热炉中采用天然气燃烧加热，在挤压车间、挤压喷涂车间进行，年工作7200h，天然气使用量均为30万m3/a。则挤压车间、挤压喷涂车间烟气产生量均为568m3/h，SO2产生量均为0.120t/a，NOx产生量均为0.561t/a，烟尘产生量均为0.072t/a。天然气燃烧废气通过管道收集后通过排气筒排放，风机风量分别为3000m3/h。 （3）氮化废气（G1-3） 项目模具氮化在氧化车间进行，使用液氨气化后的氨气，氨平衡见表5-2。 表5-2 氨平衡（单位：t/a） 序号 入方 出方 物料名称 成分 数量 物料名称 成分 数量 1 液氨 NH3 6 产品 N 1.48 2 - - - 废气 N2 3.454 3 - - - H2O中H 1.06 4 - - - NH3 0.006 合计 6 合计 6 液氨用量为6t/a，过量氨气产生废气，排口点燃后仍有少量逸散，逸散量按0.1%计算，年工作时长为900h，则氨的产生量为0.006t/a，通过车间抽排风设施无组织散排至氧化车间外。 （4）时效炉废气（G1-4） 时效炉年工作7200h，在挤压车间、挤压喷涂车间进行，使用天然气燃烧加热，两车间天然气使用量均40万m3/a。根据《环境保护实用数据手册》（胡名操 主编），烟气产生量均为757m3/h，SO2产生量均为0.16t/a，NOx产生量为0.748t/a，烟尘产生量为0.096t/a。天然气燃烧废气通过管道收集后通过排气筒排放，风机风量分别为3000m3/h。 （5）钝化废气（G2-1、G3-1） 扩建项目静电喷涂线、晶泳喷涂线钝化工序年工作均为7200h，钝化剂使用量均为1t/a，钝化过程产生的氟化氢来自无铬钝化剂中的游离氟化氢，含量为0.5%，钝化过程中全部进入废气，则静电喷涂线、晶泳喷涂线钝化废气中氟化氢产生量均为0.005t/a。分别经各自前处理段管道抽风收集，风机风量均为10000m3/h，进入碱洗塔中处理后通过20米高排气筒高空排放。废气收集效率约95%，由于氟化氢产生量较少，有组织废气氟化氢产生量以0.005t/a计，不计无组织排放。 （6）脱水烘干废气（G2-2、G3-2） 烘干废气主要为天然气燃烧废气。静电喷涂线、晶泳喷涂线烘干工序天然气用量均为15万m3/a，则烟气产生量均为284m3/h，SO2产生量均为0.060t/a，NOx产生量均为0.281t/a，烟尘产生量均为0.036t/a。天然气燃烧废气直接管道抽风收集后通过20m高排气筒排放，风机风量均为1000m3/h。 （7）喷粉粉尘（G2-3） 项目喷粉过程，废气主要来源于未喷上的粉末。参考同行业的统计资料，粉末喷涂过程中的粉末涂料利用率一般95%左右。扩建项目喷粉粉末的使用量为100t/a，则喷粉过程中进入产品粉末量为95t/a，未喷上的粉尘产生量为5t/a，喷粉粉尘经集气罩（风机风量10000m3/h）收集，喷粉在密闭的室内进行，收集效率按100%计算，喷粉粉尘使用布袋除尘器处理后通过20m高排气筒排放，处理效率可达99%。喷粉工序年工作7200h。 （8）粉末涂料固化废气（G2-4） 粉末涂料固化工序在挤压喷涂车间固化炉进行，采用天然气燃烧加热产生的热风加热工件，使工件表面涂料固化，产生废气主要为涂料中挥发产生的有机废气（VOCs）及天然气燃烧废气（SO2、NOx、烟尘）。固化工段年工作7200h。 根据同类企业的资料进行类比，喷粉后的固化过程中挥发量约为工件表面粉末量的0.5‰，本项目喷粉过程工件表面粉末量为100t/a，则固化过程挥发的VOCs为0.05t/a。粉末涂料固化工段天然气用量约20万m3/a，则烟气产生量均为378m3/h，SO2产生量均为0.080t/a，NO2产生量均为0.374t/a，烟尘产生量均为0.048t/a。 固化废气经固化炉出风口密闭收集，管道上采取间接风冷降温，进入二级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放，风机风量8000m3/h。 （9）喷漆废气（G3-3） 扩建项目喷漆线年工作7200h，分为喷底漆和喷面漆，皆采用水性漆，喷漆废气污染物主要为颗粒物、VOCs（主要为异丁醇），其中颗粒物具体在喷漆过程产生，VOCs具体在调漆、喷漆、流平过程产生。 ①颗粒物（固体份）：根据上漆率经验系数可知：水漆（底漆、面漆）喷涂时70%的固体份在喷漆过程中附着在产品上，30%的固体份在喷漆过程散失。本项目底漆、面漆使用量均为3t/a，固体份含量均为87%，则喷漆废气中颗粒物产生量均为0.783t/a（共1.566t/a）。喷漆废气经喷涂线抽排风系统收集进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放，风机风量8000m3/h，收集效率98%。有组织喷漆废气中颗粒物产生量为1.409t/a，剩余0.157t/a在喷涂车间无组织释放。 ②VOCs：本项目底漆、面漆皆为水性漆，其中体现为VOCs的物质为异丁醇，含量皆为10%，即0.3t/a（共0.6t/a）。 调漆VOCs：根据《环境影响评价实用技术指南》，扩建项目调漆工段VOCs挥发量按照千分之一考虑。调漆阶段挥发的VOCs量为0.0006t/a。调漆工序在喷漆室进行。 喷漆VOCs：根据上漆率经验数据，水性漆喷涂时废气中VOCs挥发量占涂料中有机组份总量的30%，则喷漆过程VOCs产生量为（0.6-0.0006）×0.3=0.180t/a。 流平VOCs：根据《环境影响评价实用技术指南》，项目流平环节VOCs挥发量按照千分之一考虑。根据上文，喷底漆（面漆）后工件表面含VOCs量为（0.3-0.0003）×0.7=0.2097t/a，则底漆（面漆）流平挥发VOCs量为0.0002t/a（共0.0004t/a）。 综上所述，喷漆废气（包括调漆、喷漆、流平）VOCs产生情况为0.181t/a，喷漆废气经管道抽风收集进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放，风机风量8000m3/h，收集效率98%。则有组织喷漆废气中VOCs产生量为0.177t/a，剩余0.004t/a在喷涂车间无组织释放。 （10）水性漆固化废气（G3-4） 喷漆固化工序在喷涂车间固化炉进行，用天然气燃烧加热产生的热风加热工件，使工件表面涂料固化，产生废气主要为涂料挥发产生的有机废气（VOCs）及天然气燃烧废气（SO2、NOx、烟尘）。固化工段年工作7200h。 水性漆固化工序天然气用量为20万m3/a，则烟气产生量均为378m3/h，SO2产生量均为0.080t/a，NOx产生量均为0.374t/a，烟尘产生量均为0.048t/a。喷漆固化工序工件表面附着的水性漆中所有有机组分均挥发，废气中VOCs产生量为0.6-0.181=0.419t/a。 固化废气经固化炉管道抽风密闭收集后进入二级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放，风机风量8000m3/h。 扩建项目有组织废气产生及排放情况见表5-3，扩建项目无组织废气产生及排放情况见表5-4。 表5-3 扩建项目有组织废气产生及排放情况 排放源 排气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率（%） 污染物名称 排放状况 排放源参数 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 排气筒 高度m 内径 m 温度 ℃ 排放方式 熔炼车间 熔炼 30000 SO2 1.667 0.050 0.360 布袋除尘器 - SO2 1.667 0.050 0.360 1# 20 0.9 60 连续 NOx 7.796 0.234 1.684 - NOx 7.796 0.234 1.684 颗粒物 259.148 7.774 55.976 99 颗粒物 2.591 0.078 0.560 挤压车间 铝棒加热 3000 SO2 5.556 0.017 0.120 - - SO2 6.481 0.039 0.280 6# 20 0.4 60 连续 NOx 25.972 0.078 0.561 - - NOx 30.301 0.182 1.309 烟尘 3.333 0.010 0.072 - - 烟尘 3.889 0.023 0.168 时效 3000 SO2 7.407 0.022 0.16 - - - - - - NOx 34.630 0.104 0.748 - - - - - - 烟尘 4.444 0.013 0.096 - - - - - - 挤压喷涂车间 铝棒加热 3000 SO2 5.556 0.017 0.120 - - SO2 6.481 0.039 0.280 7# 20 0.4 60 连续 NOx 25.972 0.078 0.561 - - NOx 30.301 0.182 1.309 烟尘 3.333 0.010 0.072 - - 烟尘 3.889 0.023 0.168 时效 3000 SO2 7.407 0.022 0.16 - - - - - - NOx 34.630 0.104 0.748 - - - - - - 烟尘 4.444 0.013 0.096 - - - - - - 钝化 10000 氟化物 0.069 0.001 0.005 碱洗塔 90 氟化物 0.007 0.0001 0.0005 8# 20 0.5 25 连续 喷粉 10000 颗粒物 69.444 0.694 5 布袋除尘器 99 颗粒物 0.694 0.007 0.050 9# 20 0.5 25 连续 烘干 10000 SO2 0.833 0.008 0.060 - - SO2 1.080 0.019 0.140 10# 20 0.6 25 连续 NOx 3.903 0.039 0.281 - - NOx 5.054 0.091 0.655 烟尘 0.500 0.005 0.036 - - 烟尘 0.648 0.012 0.084 固化 8000 SO2 1.389 0.011 0.080 二级活性炭 - VOCs 0.039 0.001 0.005 NOx 6.493 0.052 0.374 - - - - - 烟尘 0.833 0.007 0.048 - - - - - VOCs 0.868 0.007 0.05 90 - - - - 喷涂车间 钝化 10000 氟化物 0.069 0.001 0.005 碱洗塔 90 氟化物 0.007 0.0001 0.0005 11# 20 0.5 25 连续 喷漆 8000 颗粒物 24.462 0.196 1.409 过滤棉+二级活性炭 85 颗粒物 3.669 0.029 0.211 12# 20 0.4 25 连续 VOCs 3.073 0.025 0.177 90 VOCs 0.307 0.002 0.018 烘干 10000 SO2 0.833 0.008 0.060 - - SO2 1.080 0.019 0.140 13# 20 0.6 25 连续 NOx 3.903 0.039 0.281 - - NOx 5.054 0.091 0.655 烟尘 0.500 0.005 0.036 - - 烟尘 0.648 0.012 0.084 固化 8000 SO2 1.389 0.011 0.080 二级活性炭 - VOCs 0.323 0.006 0.042 NOx 6.493 0.052 0.374 - - - - - 烟尘 0.833 0.007 0.048 - - - - - VOCs 7.274 0.058 0.419 90 - - - - 表5-4 扩建项目无组织废气产生及排放情况 污染源位置 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 污染物名称 排放情况 面源面积(m2) 高度(m) 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 氧化车间 氮化 氨 0.007 0.006 车间抽排风设施 氨 0.007 0.006 4032 （96×42） 8 喷涂车间 喷漆 VOCs 0.0006 0.004 VOCs 0.0006 0.004 4244 （96×44） 13 颗粒物 0.022 0.157 颗粒物 0.022 0.157 2、废水 扩建项目新增用水量28183t/a，主要为脱脂用水40t/a、钝化用水40t/a、调漆用水3t/a、清洗用水13320t/a、纯水制备用水11880t/a、碱洗塔用水900t/a、循环冷却用水2000t/a。 （1）脱脂用水：根据企业提供的资料可知，项目脱脂工序使用的脱脂液需要使用水配制，脱脂剂用量为2t/a，用水稀释至5%左右浓度使用，则配水水量为40t/a。扩建项目共有3个脱脂槽（单个槽体容积为2m3），均配备过滤装置，脱脂液经过滤除渣后循环使用，约2-3个月更换1次，产生废脱脂液31t/a。剩余9t/a在脱脂过程中蒸发损耗。 （2）钝化用水：根据企业提供的资料可知，项目钝化工序使用的钝化剂需要使用水配制，钝化剂用量为2t/a，用水稀释至5%左右浓度使用，则配水水量为40t/a。扩建项目钝化槽共有2个，单个槽体容积为2m3，配备过滤装置，钝化液经过滤除渣后循环使用，约5周更换1次，产生废钝化液38m3/a。剩余2t/a在钝化过程中蒸发损耗。 （3）清洗用水：根据企业提供的资料可知，铝材脱脂、钝化采用瀑布、喷淋水洗，配备水洗集水槽，保持溢流，溢流流速为0.25m3/h，单个水洗槽水量为2m3，排水水洗槽共5个，则溢流产生废水量约9000m3/a。静电喷涂水洗总循环量共115m3/h（828000m3/a），晶泳喷涂水洗总循环量共105m3/h（756000m3/a），蒸发损耗以循环量的0.5%计，共7920m3/a。根据物料衡算（图5-6、图5-7），水洗需补充的自来水水量为13320m3/a。 静电喷涂设2道纯水洗，采用瀑布方式，配备集水槽，集水槽中清洗水溢流至前道水洗槽中作为补充水。溢流流速为0.25m3/h，单个水洗槽水量为2m3，纯水洗水槽共2个，则溢流产生废水量约3600m3/a。静电喷涂纯水洗总循环量共65m3/h（468000m3/a），蒸发损耗以循环量的0.5%计，共2340m3/a。则清洗用纯水水量为5940m3/a。本项目静电喷涂线配备纯水机，纯水制备系统出水效率按50%计，制备能力为4t/h，本项目纯水使用量为5940m3/a，则纯水制备用自来水量为11880m3/a，产生弃水5940m3/a，主要污染物及浓度为COD 30mg/L、SS 20mg/L，作为清下水排入雨水管网。 （4）调漆用水：根据企业提供的资料可知，项目采用水性底漆、面漆进行喷漆工作，喷漆前先采用水进行稀释，稀释比例为油漆：水=1：0.5，项目底漆、面漆用量分别为3t/a，则调漆用水量为3t/a。 （5）碱洗塔用水：洗涤液为NaOH溶液，碱洗塔塔采用水喷淋洗涤，损耗量约2.4m3/d（720t/a），洗涤液随时补充定期更换，更换产生废水约180t/a，则补水量约900t/a。 （6）冷却水：项目挤压区的挤压机需用冷却水间接冷却，根据建设单位提供资料，循环量为600t/d（180000t/a），循环冷却水的补充量为5t/d（1500t/a），循环冷却水仅添加损耗，不外排。项目锯切过程用水直接冷却，锯切设备配备4m3的集水槽，冷却水过滤去除废铝料后重复使用，随时添加损耗，约一周更换一次，产生冷却废水192t/a，根据建设单位提供资料，锯切冷却水补充量约为500t/a。 扩建项目水平衡见图5-6，扩建后全厂水平衡见图5-7。 图5-6 扩建项目用排水平衡图 t/a 图5-7 扩建后全厂用排水平衡图 t/a 表5-5 扩建项目废水产生及排放情况 来源 废水量 m3/a 污染物名称 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 标准浓度 排放方式及去向 浓度mg/L 产生量t/a 污染物名称 浓度mg/L 排放量t/a 限值mg/L 生产废水 清洗废水 9000 pH 6~8 - 废水站 废水量 - 9912 - 接管进入滨海工业园污水处理厂 COD 800 7.2 pH 6～9 - 6～9 SS 600 5.4 COD 297 2.941 500 氟化物 20 0.18 SS 280 2.777 400 石油类 40 0.36 氟化物 9 0.090 10 冷却废水 192 COD 800 0.154 石油类 18 0.180 20 SS 800 0.154 TDS 116 1.152 2000 碱洗塔废水 720 pH 8～10 - - - - - TDS 2000 1.44 - - - - 3、噪声 扩建项目运行噪声来源于本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为铝棒加热炉、挤压机、切割锯、模具加热炉、空压机，设备单台噪声值可以达到80～90分贝。项目主要噪声设备情况见表5-6： 表5-6 扩建项目噪声设备一览表 序号 高噪声 设备名称 数量 （台/套） 单台噪声值dB（A） 距离厂界 最近距离m 治理措施 降噪效果dB（A） 1 铝棒加热炉 12 85 N，10 墙壁隔声、减振 25 2 挤压机 10 80 S，50 3 切割锯 10 85 S，20 4 模具加热炉 13 80 S，20 5 空压机 3 90 N，10 4、固体废物 扩建项目产生的固废主要有铝灰铝渣（S1-1）、脱脂废液（S2-1、S2-2、S3-1）、钝化废液（S2-3、S3-2）、除尘灰、废包装桶、废活性炭、废过滤棉、废水处理污泥。 铝灰铝渣：项目在熔炼时产生铝渣通过铝灰分离机滤出铝水回到熔铸炉，剩余铝灰铝渣作为固废，产生量为80t/a； 脱脂废液：根据物料衡算，脱脂废液产生量为33.8t/a。由有资质单位定期清运处理。 钝化废液：根据物料衡算，钝化废液产生量为40.59t/a。由有资质单位定期清运处理。 除尘灰：扩建项目于熔炼车间布袋除尘收集的粉尘量为55.416t/a，回用于熔铸，不进入固废；喷粉工序布袋除尘器收集的粉尘量为4.95t/a。 废包装桶：项目需要用到油漆、脱脂剂等，会产生废包装桶，产生量约为0.5t/a，分类收集废包装桶，存放于危废暂存点，全部由供应商回收处置。 废活性炭：本项目VOCs废气采用活性炭吸附处理，VOCs处理削减量为0.581t/a。根据蜂窝状活性炭的比表面积(≥1050m2/g)和方孔(150)的特性,预计其对有机废气的平均吸附量约0.24kg/kg活性炭)(取自《简明通风设计手册》),因此本项目吸附有机废气的活性炭理论消耗量为2.421t/a。蜂窝状活性炭吸附饱和容量按85%计算,则实际需要活性炭的量为2.848t/a，项目产生的废活性炭量为3.429t/a(含吸附的有机物量)。 废过滤棉：项目喷漆废气颗粒物采用过滤棉处理，过滤棉定期更换，根据同类企业生产经验，产生废过滤棉约2t/a。 生产废水处理污泥：扩建项目生产废水处理污泥产生量约90t/a。 扩建项目固体废物产生及排放情况见表5-7： 表5-7 扩建项目固废产生及排放情况表 序号 废物来源 名称 性状 产生量 t/a 废物类别 废物代码 1 熔炼 铝灰铝渣 固态 80 86 -- 2 脱脂 脱脂废液 液态 33.8 HW17 336-064-17 3 钝化 钝化废液 液态 40.59 HW17 336-064-17 4 废气处理 塑粉粉尘 固态 4.95 86 -- 5 原料使用 废包装桶 固态 0.5 HW49 900-041-49 6 废气处理 废活性炭 固态 3.429 HW49 900-041-49 7 废气处理 废过滤棉 固态 2 HW49 900-041-49 8 废水处理 污泥 液态 90 HW17 336-064-17 表5-8 扩建项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 脱脂废液 HW17 336-064-17 33.8 脱脂 液态 脱脂剂 脱脂剂 2-3个月 T/C 交由资质单位处置 2 钝化废液 HW17 336-064-17 40.59 钝化 钝化剂 钝化剂 5周 T/C 3 废包装桶 HW49 900-041-49 0.5 原料使用 固态 包装桶、漆等 漆等 1天 T/In 4 废活性炭 HW49 900-041-49 3.429 废气处理 固态 活性炭、有机物 有机物 2个月 T/In 5 废过滤棉 HW49 900-041-49 2 固态 过滤棉、漆 漆 半年 T/In 6 污泥 HW17 336-064-17 90 废水处理 液态 污泥 钝化剂、脱脂剂等 1个月 T/C

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 治理措施 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1# | 熔炼 | SO2 | 1.667 | 0.360 | 布袋除尘器 | 1.667 | 0.360 |
|  |  |  | NOx | 7.796 | 1.684 |  | 7.796 | 1.684 |
|  |  |  | 颗粒物 | 259.148 | 55.976 |  | 2.591 | 0.560 |
|  | 6# | 铝棒加热 | SO2 | 5.556 | 0.120 | - | 6.481 | 0.280 |
|  |  |  | NOx | 25.972 | 0.561 | - | 30.301 | 1.309 |
|  |  |  | 烟尘 | 3.333 | 0.072 | - | 3.889 | 0.168 |
|  |  | 时效 | SO2 | 7.407 | 0.16 | - | - | - |
|  |  |  | NOx | 34.630 | 0.748 | - | - | - |
|  |  |  | 烟尘 | 4.444 | 0.096 | - | - | - |
|  | 7# | 铝棒加热 | SO2 | 5.556 | 0.120 | - | 6.481 | 0.280 |
|  |  |  | NOx | 25.972 | 0.561 | - | 30.301 | 1.309 |
|  |  |  | 烟尘 | 3.333 | 0.072 | - | 3.889 | 0.168 |
|  |  | 时效 | SO2 | 7.407 | 0.16 | - | - | - |
|  |  |  | NOx | 34.630 | 0.748 | - | - | - |
|  |  |  | 烟尘 | 4.444 | 0.096 | - | - | - |
|  | 8# | 钝化 | 氟化物 | 0.069 | 0.005 | 碱洗塔 | 0.007 | 0.0005 |
|  | 9# | 喷粉 | 颗粒物 | 69.444 | 5 | 布袋除尘器 | 0.694 | 0.050 |
|  | 10# | 烘干 | SO2 | 0.833 | 0.060 | - | 1.080 | 0.140 |
|  |  |  | NOx | 3.903 | 0.281 |  | 5.054 | 0.655 |
|  |  |  | 烟尘 | 0.500 | 0.036 |  | 0.648 | 0.084 |
|  |  | 固化 | SO2 | 1.389 | 0.080 | 二级活性炭吸附装置 | - | - |
|  |  |  | NOx | 6.493 | 0.374 |  | - | - |
|  |  |  | 烟尘 | 0.833 | 0.048 |  | - | - |
|  |  |  | VOCs | 0.868 | 0.05 |  | 0.039 | 0.005 |
|  | 11# | 钝化 | 氟化物 | 0.069 | 0.005 | 碱洗塔 | 0.007 | 0.0005 |
|  | 12# | 喷漆 | 颗粒物 | 24.462 | 1.409 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | 3.669 | 0.211 |
|  |  |  | VOCs | 3.073 | 0.177 |  | 0.307 | 0.018 |
|  | 13# | 烘干 | SO2 | 0.833 | 0.060 | - | 1.080 | 0.140 |
|  |  |  | NOx | 3.903 | 0.281 | - | 5.054 | 0.655 |
|  |  |  | 烟尘 | 0.500 | 0.036 | - | 0.648 | 0.084 |
|  |  | 固化 | SO2 | 1.389 | 0.080 | 二级活性炭吸附装置 | - | - |
|  |  |  | NOx | 6.493 | 0.374 |  | - | - |
|  |  |  | 烟尘 | 0.833 | 0.048 |  | - | - |
|  |  |  | VOCs | 7.274 | 0.419 |  | 0.323 | 0.042 |
|  | 氧化车间 | 氨 | - | 0.006 | 车间抽排风设施 | - | 0.006 |
|  | 喷涂车间 | VOCs | - | 0.004 |  | - | 0.004 |
|  |  | 颗粒物 | - | 0.157 |  | - | 0.157 |
| 水污 染物 | 清洗废水9000t/a | pH | 6~8 | - | 废水处理站 | 6~9 | - |
|  |  | COD | 800 | 7.2 |  | 297 | 2.941 |
|  |  | SS | 600 | 5.4 |  | 280 | 2.777 |
|  |  | 氟化物 | 20 | 0.18 |  | 9 | 0.090 |
|  |  | 石油类 | 40 | 0.36 |  | 18 | 0.180 |
|  | 冷却废水192t/a | COD | 800 | 0.154 |  | - | - |
|  |  | SS | 800 | 0.154 |  | - | - |
|  | 碱洗塔废水720t/a | pH | 8～10 | - |  | - | - |
|  |  | TDS | 2000 | 1.44 |  | 116 | 1.152 |
| 固废 | 熔炼 | 铝灰铝渣 | 80 | 外售 | 安全处置 |
|  | 废气处理 | 塑粉粉尘 | 4.95 | 外售 |  |
|  | 脱脂 | 脱脂废液 | 33.8 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 钝化 | 钝化废液 | 40.59 |  |  |
|  | 原料使用 | 废包装桶 | 0.5 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 3.429 |  |  |
|  | 废气处理 | 废过滤棉 | 2 |  |  |
|  | 废水处理 | 污泥 | 90 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为铝棒加热炉、挤压机、切割锯、模具加热炉、空压机，设备单台噪声值可以达到80～90分贝。噪声经过减振、隔声等防治措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会降低周围声环境功能类别。 |
| 电磁/电离辐射 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 本项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.35 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 因此，在严格落实各项粉尘防护、控制措施后，将对本项目相邻敏感点影响不大。 2、水环境影响分析 现场施工时建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物来源。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工工地的道路冲洗、扬尘抑制，禁止施工废水未处理直接排放。生活废水经临时化粪池处理排出，用作周边农田灌溉。施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经隔油池和沉淀池处理后回用，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 （5）施工人员生活废水经隔油池、化粪池处理后排入城市污水管网，进入汤庄镇污水处理厂处理。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、固体废物环境影响分析 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。住房装修阶段，将产生装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 4、噪声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表7-2列出了主要施工设备噪声的距离衰减情况。 表7-2 施工机械噪声衰减距离（单位：m） 序号 施工机械 声 级 （dB） 55dB 60dB 65dB 70dB 75dB 85dB 1 挖掘机 190 120 75 40 22 -- 2 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 -- 3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 -- 4 升降机 80 44 25 14 10 -- 由上表可知，施工作业噪声达标距离昼间约为200米，夜间约为300-400米，在此范围内受影响的环境敏感目标有严家厦、宗家厦、肖家厦。为减小施工期间噪声对周围环境影响，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》；打桩机采用静压式，减少对居民的影响；夜间禁止施工，以防发生噪声扰民现象。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境环境的影响就会停止。 为了减轻本建设项目施工期对周围的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准限值，并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 扩建项目废气主要为熔炼废气（G1-1，含天然气燃烧废气）、铝棒加热废气（G1-2，天然气燃烧废气）、氮化废气（G1-3）、时效废气（G1-4，天然气燃烧废气）、钝化废气（G2-1、G3-1）、脱水烘干废气（G2-2、G3-2，天然气燃烧废气）、喷粉粉尘（G2-3）、粉末涂料固化废气（G2-4，含天然气燃烧废气）、喷漆废气（G3-3）、水性漆固化废气（G3-4，含天然气燃烧废气）。具体大气环境影响分析见专项。 2、水环境影响分析 扩建项目实行“雨污分流、清污分流”制，雨水进入雨水管道，纯水制备弃水5940t/a作为清下水排入雨水管道；扩建项目新增生产废水量9912t/a，主要为清洗废水9000t/a、冷却废水192t/a、碱洗塔废水720t/a。生产废水经厂区废水站处理达标后接管进入滨海工业园污水处理厂处理。 （1）厂区废水站 厂内生产废水处理站设计规模为500m3/d，现有实际处理量为41.67m3/d，有余量接受本项目新增废水33.04m3/d。废水站处理工艺见图7-1。 图7-1 生产废水处理站工艺流程图 工艺流程说明： ①集污池（调节池）：尺寸为11500*12500*4200mm，有效容积500m3，停留时间12h，主要收集生产废水，进口设置粗细格栅，拦截固形物。调节池为地下钢筋混凝土结构，内衬玻璃钢，池顶高出地面200mm。池底采用空气搅拌，对废水进行均质混合，避免污泥在池底板结。 ②pH调整池I：尺寸为2000*2000*3000mm，有效容积10m3，停留时间15min，通过pH在线测定、氢氧化钠加药系统调节废水pH在9.5左右，便于下一步处理。 ③混凝沉淀I：包括1座混凝池Ⅰ、2座絮凝池Ⅰ、1座沉淀池Ⅰ，每座池子尺寸均为2000*2000*3000mm，有效容积均为10m3，停留时间均为15min，通过投加石灰、PAM、硫酸亚铁，形成絮状物，主要沉淀锌离子。 ④pH调整池Ⅱ：尺寸为2000*2000*3000mm，有效容积10m3，停留时间15min，通过pH在线测定、氢氧化钠加药系统调节废水pH，便于下一步处理。 ⑤混凝沉淀Ⅱ：包括1座混凝池Ⅱ、2座絮凝池Ⅱ、1座沉淀池Ⅱ，每座池子尺寸均为2000*2000*3000mm，有效容积均为10m3，停留时间均为15min，通过投加PAM，形成絮状物，主要沉淀铝离子。 ⑥砂滤器：配备2套砂滤器，尺寸为φ2400*3500mm，滤速10m/h，用于截留水中的细小絮状物。 ⑦pH调整池Ⅲ：尺寸为2000*2000*3000mm，有效容积10m3，停留时间15min，通过pH在线测定、硫酸加药系统调节废水pH到8左右。 ⑧达标排放池（事故池）：尺寸为11500*6000*4200mm，有效容积250m3，停留时间6h，主要用于监控废水达标情况，不达标废水可截留在厂内，利用泵抽取回到调节池。 扩建项目生产废水主要为清洗废水、碱洗塔废水、冷却废水，各废水中污染物种类及浓度具体见下表。 表7-3 生产废水处理站处理效率一览表 单元 项目 COD SS 氟化物 石油类 TDS 中和+混凝沉淀法 进水（mg/L） 742 560 18 36 145 出水(mg/L) 297 280 9 18 116 去除率 60% 50% 50% 50% 20% 标准值 ≤500 ≤400 ≤10 ≤20 ≤2000 由上表可知，本项目生产废水经厂区废水站处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。因此本项目废水站处理新增生产废水措施可行。 （2）滨海工业园污水处理厂 滨海工业园污水处理厂设计规模为2.2万吨/日，污水处理厂地处高新区江滨路北侧，尾水排入振海河。已建成污水处理厂采用A2/O，水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其主要工艺流程和产污环节如图7-2所示。 图7-2 滨海工业园污水处理厂工艺流程图 本项目所在区域污水管网已铺设到位，污水达接管要求后可接管进入滨海工业园污水处理厂集中处理，启东高新技术产业园污水管网分布见附图7。目前污水处理厂实际处理量为2万t/d，尚有0.2万t/d的余量，扩建项目新增废水量33.04t/d，约占污水厂处理余量的1.65%，该污水厂具有足够的能力接纳扩建项目的废水。尾水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级（A）标准后排入振海河，因此对周围地表水体影响较小。综上所述，滨海工业园污水处理厂接管扩建项目排放的污水可行，废水排放对周边地表水体影响较小。 3、声环境影响分析 （1）主要噪声源强的确定 扩建项目运行噪声来源于本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为铝棒加热炉、挤压机、切割锯、模具加热炉、空压机，设备单台噪声值可以达到80～90分贝。项目主要噪声设备情况见表7-4： 表7-4 主要噪声源强表 序号 声源名称 数量 单台设备声源强度 [dB（A）] 治理措施 衰减量 [dB（A）] 距离厂界 最近距离m 1 铝棒加热炉 12 85 选用低噪设备、减震、建筑隔声等 25 N，10 2 挤压机 10 80 25 S，50 3 切割锯 10 85 25 S，20 4 模具加热炉 13 80 25 S，20 （2）建议噪声措施： 扩建项目将主要产噪设备合理布局，根据不同设备选择相应的降噪措施，具体如下： ①控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号设备，降低噪声源强；在噪声源集中的厂房设隔声操作室。 ②设备减振、隔声 对数控车床、台钻、数控铣床等各种机械加工设备在机组与地基之间安置减振底座，电机设置隔声罩，可以降噪约20 dB（A）左右。 ③加强建筑物隔声措施 扩建项目各类设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约10 dB（A）左右。对高噪声设备布置集中的车间，如挤压车间、喷涂车间、挤压喷涂车间、门窗车间，须加强门窗密封性，隔音性能，必要时增加吸声设施，保证降噪量。 ④强化生产管理 确保各类防止措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 ⑤合理布局 在车间布置中尽量将噪声较集中的设备布置在厂房西北侧，其他噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。 （3）噪声预测模式 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ① 声环境影响预测模式： 式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB（A）； Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB（A）。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G（kg/m2） 及噪声频率f（Hz）。 ② 点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 扩建项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 （4）预测结果 经预测，各预测点最终预测结果（已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素）见表7-5： 表7-5 各测点噪声预测结果表（单位：dB（A）） 测点位 标准 昼间 点号 位名 贡献值 监测值 叠加本底后 1 南侧 3 52.7 52.0 55.3 2 西侧 3 51.2 52.5 54.9 3 北侧 3 52.3 52.7 55.5 4 东侧 3 54.2 52.3 56.4 由表7-8可知，扩建项目投产后，厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 扩建项目产生的铝灰铝渣、塑粉粉尘外售综合利用，脱脂废液（HW17,336-064-17）、钝化废液（HW17,336-064-17）、废包装桶（HW49,900-041-49）、废活性炭（HW49,900-041-49）、废过滤棉（HW49,900-041-49）、污泥（HW17，336-064-17）委托有资质单位安全处置，危废处置协议正在办理中，正式投产前确定具体的危废处置单位，报当地环保部门备案。 扩建项目固体废物产生及排放情况见表7-6： 表7-6 扩建项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 类别 废物 代码 产生量（吨/年） 利用处置方式 利用处置单位 1 铝灰铝渣 熔炼 一般工业废物 86 - 80 外售 - 2 塑粉粉尘 废气处理 86 - 4.95 3 脱脂废液 脱脂 危险废物 HW17 336-064-17 33.8 委托处置 有资质单位 4 钝化废液 钝化 HW17 336-064-17 40.59 5 废包装桶 原料使用 HW49 900-041-49 0.5 6 废活性炭 废气处理 HW49 900-041-49 3.429 7 废过滤棉 废气处理 HW49 900-041-49 2 8 污泥 废水处理 HW17 336-064-17 90 表7-7 扩建项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所 危废名称 危废类别 代码 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 脱脂废液 HW17 336-064-17 成品仓库东北角 60m2 密闭胶桶贮存 100t 3个月 2 钝化废液 HW17 336-064-17 3个月 3 废包装桶 HW49 900-041-49 3个月 4 废活性炭 HW49 900-041-49 3个月 5 废过滤棉 HW49 900-041-49 3个月 注：污泥不在厂区暂存，清理后立即转运。 扩建项目一般工业固废的暂存场所已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，与将要堆放的一般工业固体废物的类别一致。 （2）贮存、处置场已采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边已设置导流渠。 （4）已设置渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，已构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，已采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 扩建项目废水处理站污泥委托有资质单位及时运走处理，不额外占用危废贮存区场地。脱脂废液、钝化废液、废包装桶、废过滤棉、废活性炭置于密封装置暂存于危废贮存场所，由有资质单位定期处理处置。危险固废应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，危废堆场已做到以下几点： （1）贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准及修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 （2）危险废物贮存场所已按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》规定设置警示标志。 （3）危险废物贮存场所周围已设置围墙或其它防护栅栏。 （4）废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （5）贮存区内未混放不相容危险废物。 （6）贮存区符合消防要求。 （7）贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 （8）贮存区已进行基础防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 （9）存放容器已设有防漏裙脚或储漏盘。 按照相关要求，本企业拟在成品仓库东北角（具体位置见附图3）已建一座60m2的危废暂存室，危险固废分用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶密封盛装，可满足危废贮存的要求。 危险废物运输中用做到以下几点： A、危险废物的运输车辆必须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 B、运输危险废物的车辆须有明显的标注或适当的危险信号，以引起注意。 C、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。 D、组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括了有效地废物泄漏情况下的应急措施。 采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、环境风险分析及应急预案 （1）主要危险物质特性 该项目中具有危险性的主要化学品相关参数统计结果见表7-8。 表7-8 项目中具有爆炸性、可燃性的主要化学品相关参数 序号 名称 存储方式 最大储存量 危险特性 状态 1 硫酸 10T储罐 10T 腐蚀性 液体 2 液氨 500kg钢瓶 500kg 腐蚀性 液体 （2）风险识别 项目生产过程中液氨、硫酸具有潜在的危险性，其主要性质见表7-9。 表7-9 主要原辅材料危险特性 物质名称 状态 沸点 （℃） 熔点（℃） 闪点 （℃） 爆炸极限%（V） LD50（经口） （mg/kg） 上限 下限 液氨 液体 -33.42 -77.7 / / / 273（大鼠经口） 硫酸 液体 330.0 10.5 / / / 80（大鼠经口） 从物质环境风险识别可知，对照《建设项目环境风险评价技术导则HJ/T169－2004》》中附录A表1，该公司使用的液氨、硫酸属于“有毒物质”。 根据以上分析判别，结合《建设项目环境风险评价技术导则HJ/T169－2004》中附录A表2～表4和该公司危险物质的用量、储量情况等，因此本项目物质的环境风险类型为泄漏、中毒。 （3）重大危险源分析 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2015）和《建设项目环境风险评价技术导则》中规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。 建设项目危险物质的临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)确定。 本项目生产单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见表7-10。 表7-10 贮存单元危险物质最大使用量及临界量 序号 原料名称 储存单元 来源 最大存储量（t） 贮存场所临界量Q（t） q/Q 1 液氨 0.5 10 0.05 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009) 2 硫酸 10 100 0.1 Σqi/Qi - - 0.15 / 根据前面识别出的危险物质贮存场所的实际存在量及其临界量，计算得出本项目的∑qn/Qn结果为0.15＜1，因此，确定本项目全厂不构成重大危险源。 （4）评价工作等级判定 根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，判定环境风险评价工作等级。本次风险评价等级判定如下： 表7-11 风险评价等级判定表 项目 剧毒 危险性物质 一般毒性 危险物质 可燃、易燃 危险性物质 爆炸 危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 根据上述分析，本项目风险评价等级定为二级。按导则要求，二级评价要进行风险识别和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 （5）项目危险有害因素分析 本项目生产过程中，如果管道和设备的密封不好、储罐在长期使用时可因设备本体腐蚀破裂或意外事故造成液体泄漏，泄漏的液体挥发引起人员中毒。因此本项目物质的环境风险类型为泄漏、中毒。 （6）项目的危险有害因素对周边的环境影响分析 A．潜在事故类型 该公司生产过程中涉及到危险化学品，但是未构成重大危险源。根据储存量及物料毒理性质的分析，确定厂内生产装置的风险事故主要为生产过程中由于操作不当或系统故障从而引发物料泄漏甚至中毒事故；储运设施的风险事故主要为储罐罐体破裂，从而引起物料泄漏、中毒事故；辅助设施的环境风险事故主要为管道、阀门、各类输送泵等安全附件受损引起物泄料漏、中毒事故。 B．可能危害 厂内如发生泄漏、中毒事故后果主要为：物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失、对周围环境造成污染等。 发生泄漏事故后，事故后果主要为： ①泄漏的液氨液体有一定的腐蚀性，会腐蚀厂内的构筑物、设备等，同时对附近的人员造成腐蚀损害等事故； ②泄漏液挥发的有毒有害产物进入到大气中，对下风向局部地区大气环境造成超标污染； ③泄漏液体若进入水体，可能引起水体污染及生物等中毒事故。 C．向环境转移途径 向环境转移的主要途径为：泄漏、挥发有毒有害产物进入到大气中，对局部大气环境造成污染，泄漏液体如控制不当，有可能流入厂区附近水体，对地表水体造成污染。 （7）防范措施 ①物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起中毒等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防措施： a.规范职工安全操作，加强个人防护意识，提高事故应急处理能力。 b.定期对输送泵、输送管道进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 c.控制液体输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦。 d.储罐的检查：储罐的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。定期对储罐外部检查，及时发现破损和漏处。 ②围堰、事故收集池 建设单位在厂区设有废水处理装置，并设置一座容积为100m3的事故池，在储罐区设置围堰，车间地面硬化并做了防腐防渗和拦水处理。液氨钢瓶单独设一座容积为3m3的事故池，周围地面硬化并做了防腐防渗和拦水处理。一旦发生泄漏事故，可保证事故泄漏的物料不进入污水管网或雨水管网，对水环境影响较小。对围堰内的地面做防渗处理，确保泄漏的物料不渗漏，以避免污染土壤和地下水。 综上所述，本评价认为在建设单位严格按照企业制定的安全评价要求和安全规范及国家相关规定对厂区内物料的储备使用加强管理，对出现的泄漏及时采取措施，对隐患坚决消除，准备足够的防毒面具及各类安全工作服，并且按照相关管理部门要求做好事故的防范和应急措施，可使建设项目的环境风险发生的几率控制在最小水平，使建设项目对周围环境的影响得到控制。 （8）应急处理措施 本项目具有较良好的管理体系，配备各种检查单和记录表等。及时发现问题、解决问题。制定的事故应急预案和响应计划按《危险化学品应急救援预案编制导则》的要求覆盖了生产现场火灾事故、办公区火灾事故、原辅料大量泄漏事故、人身伤害事故、地震灾害应急救援、防汛应急救援、突发公共卫生事件等造成的环境、健康和安全影响的各类意外事故，依托以上紧急预案和响应计划，较好地满足工厂运行期间在环境、健康和安全方面的要求，可以为意外事故时受影响的本厂人员和非本厂人员提供了支撑条件，协调了与当地社区和邻近企业的良好关系。同时，这些紧急计划为至少每年进行一次文本式和实际操作演习，并按期进行处理紧急事故的个人培训。 ①停电应急救援措施 接卸输送装置一旦发生停电，应立即开启应急灯，检查各重点部位；关闭各类开关，以防突然来电损坏电器设备，并及时向上级主管部门报告；查清停电原因，记录停电时间、来电时间和注意事项。 ②泄漏应急救援措施 a、接卸输送装置内如发现管网漏气，应迅速查明泄漏点，立即关闭点两端管线上的阀门和与该管线相连接的原料桶阀门。 b、切断物料，停止一切作业，做好人员和外来车辆的疏散工作，并消除一切火源，并防止因抢险造成其它金属物品的碰撞而产生火花。 c、对泄漏原辅料采用沙土围堵，并采取回收措施，无法回收时用沙土覆盖防止引起相关事故。 d、如果泄漏量大，一时难以控制，应扩大警戒区域，迅速报警“119”。 ③火灾应急措施 a、应急领导小组根据现场察勘情况，组织各应急小组实施抢险（应急小组人员的自我防护、灭火、废水管理、紧急停车等）；同时联系开发区消防队等相关部门。 b、后勤保障应急小组赶到事故现场，放置事故泄漏警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防护面罩或空气呼吸器，并有班组人员陪同。 c、救援救护小组组织现场的无关人员立即撤离事故现场，救援事故现场的受伤人员。 d、在经济开发区消防队或经济开发区应急领导小组到达后，将指挥、排险工作移交消防队或开发区应急指挥小组。 此外还建立了一套完整的应急防范措施： a、接卸输送装置建成投运前，应建立事故应急救援组织体系和安全管理网络，明确应急救援组织领导及相关部门职责，并按规定向政府部门备案。 b、建立应急堵漏器材、工具库，器材、工具配套齐全，应急取用方便及时。 c、组织液体化学品接卸输送装置全体人员学习事故应急救援预案，定期开展演练，做好总结讲评，不断提高职工处理突发事件的能力，并及时修订预案。 d、加强液体化学品接卸输送装置全体人员尤其是作业人员的岗位技术练兵，提高作业人员操作技能，熟知应急救援程序，熟练掌握应急救援过程中的自救、互救方法。 e、配备必要的消防、气防器材，熟练掌握消防、气防器材的使用方法，并加强考核。 f、根据车间输送工艺设计和消防灭火设计要求，需要设置消防灭火控制设备、管道紧急阀门控制装置和火灾报警控制系统。 g、在消防控制室内设置消防控制台和消防阀门控制台以及火灾报警系统控制器等设备。 6、“三同时”验收 扩建项目“三同时”验收一览表见表7-12： 表7-12 扩建项目“三同时”验收一览表 项目名称 铝合金型材及门窗制作生产线扩建项目 类别 污染源 污染物 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 完成时间 废气 熔炼 SO2、NOx、颗粒物（含烟尘） 布袋除尘器1套，20m高排气筒1根 颗粒物去除率99%，达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 依托现有 与扩建项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 加热、时效 SO2、NOx、烟尘 20m高排气筒2根 4 钝化 氟化物 碱洗塔2座，20m高排气筒2根 处理效率90%，达到上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准 20 烘干、固化 SO2、NOx、烟尘、VOCs 二级活性炭吸附装置2套，20m高排气筒2根 VOCs处理效率90%，达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 40 喷粉 颗粒物 布袋除尘器1套，20m高排气筒1根 去除率99%，达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 10 喷漆 颗粒物、VOCs 过滤棉+二级活性炭吸附装置1套，20m高排气筒1根 颗粒物去除率85%，VOCs去除率90%，达到《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 30 氧化车间、喷涂车间 颗粒物、VOCs、氨 车间通风 达《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表3标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 依托现有 废水 生产废水 pH、COD、SS、氟化物、石油类、TDS 厂区废水站，500m3/d 达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 依托现有 噪声 生产车间 — 建筑墙体隔声、安装减振底座、距离衰减等 降噪量25dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 10 固废 生产过程 危险固废 危险固废堆场60m2 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 依托现有 一般工业固废 一般固废堆场100m2 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求 依托现有 绿化 依托周边现有 — — 环境管理（机构、监测能力等） 专职管理人员 — — 清污分流、排污口规范化设置 雨、污水接管口 符合环保要求 依托现有 “以新带老”措施 无。 — 总量平衡具体方案 扩建项目新增有组织大气污染物排放总量在启东市高新技术产业开发区内平衡；扩建项目新增水污染物排放总量纳入滨海工业园污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置，不申请总量。 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） 扩建项目不设置大气环境防护距离。 — 环保投资合计 114 7、环境管理与环境监测 扩建项目建设时要保证环保投资落实到位，实现“三同时”。 针对扩建项目，建设单位应建立大气环境、水环境、噪声环境等监测数据文件，并定期进行监测(可委托环境监测站进行)，以了解项目污染物排放和环境质量状况。 对扩建项目的污染源（废气、废水、噪声）情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期或不定期的监测： （1）大气环境 表7-13 有组织废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 1#排气筒 SO2、NOx、颗粒物 半年一次 铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 6#排气筒 SO2、NOx、烟尘 半年一次 7#排气筒 SO2、NOx、烟尘 半年一次 8#排气筒 氟化物 半年一次 参照上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准 9#排气筒 颗粒物 半年一次 铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 10#排气筒 SO2、NOx、烟尘、VOCs 半年一次 11#排气筒 氟化物 半年一次 参照上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准 12#排气筒 颗粒物、VOCs 半年一次 铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 13#排气筒 SO2、NOx、烟尘、VOCs 半年一次 表7-14 无组织废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 氨、颗粒物、VOCs 每年一次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准、铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表3标准 （2）水环境 表7-15 废水监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 污水接管口 pH、COD、SS、氟化物、石油类、TDS 每季度一次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 （3）噪声 表7-16 噪声监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界外1m 噪声 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 （数量、规模） | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 熔铸车间 | 熔炼 | SO2、NOx、颗粒物 | 布袋除尘器 | 《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 |
|  |  | 挤压车间 | 加热、时效 | SO2、NOx、烟尘 | - |  |
|  |  | 挤压喷涂车间 | 加热、时效 | SO2、NOx、烟尘 | - |  |
|  |  |  | 喷粉 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  |  |  | 烘干、固化 | SO2、NOx、烟尘、VOCs | 二级活性炭吸附装置 |  |
|  |  |  | 钝化 | 氟化物 | 碱洗塔 | 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准 |
|  |  | 喷涂车间 | 钝化 | 氟化物 | 碱洗塔 | 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准 |
|  |  |  | 喷漆 | 颗粒物、VOCs | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | 《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表1中2级标准 |
|  |  |  | 烘干、固化 | SO2、NOx、烟尘、VOCs | 二级活性炭吸附装置 |  |
|  | 无组织 | 喷涂车间 | 喷漆 | 颗粒物、VOCs | 车间抽排风设施 | 《铸造行业大气污染物排放限值》（TCFA030802-2-2017）表3标准 |
|  |  | 氧化车间 | 氮化 | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |
| 废水 | 生产废水 | pH、COD、SS、氟化物、石油类、TDS | 厂区废水站 | 达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固废 | 熔炼 | 铝灰铝渣 | 外售 | 安全处置 |
|  | 废气处理 | 塑粉粉尘 |  |  |
|  | 脱脂 | 脱脂废液 | 委托有资质单位安全处置 |  |
|  | 钝化 | 钝化废液 |  |  |
|  | 原料使用 | 废包装桶 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 废气处理 | 废过滤棉 |  |  |
|  | 废水处理 | 污泥 |  |  |
| 噪声 | 扩建项目运行噪声来源于本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为铝棒加热炉、挤压机、切割锯、模具加热炉、空压机，设备单台噪声值可以达到80～90dB（A），高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

九、结论与建议

一、结论 南通市滨海铝业有限公司位于江苏省南通市启东市高新技术产业开发区东海路38号，该公司是一家专业从事铝合金型材生产企业，属于常用有色金属压延加工业。现有项目完全建成后具有年产15000吨铝型材的生产规模。由于市场需求不足，现有项目仅建设完成部分，具有年产8000吨铝型材的生产规模。现有项目已于2006年12月6日通过启东市环境保护局审批。并于2007年12月29日通过启东市环境保护局组织的“三同时”竣工环保验收。 随着企业的逐步发展，面对日益壮大的市场需求，南通市滨海铝业有限公司决定扩大生产规模，拟投资10843万元，新建挤压喷涂车间、门窗车间、成品车间等，建设南通市滨海铝业有限公司铝合金型材及门窗制作生产线扩建项目，项目已于2018年6月22日在启东市行政审批局进行备案（启行审备[2018]519号），扩建产能为年产铝合金型材2.5万吨、铝合金门窗20万平方米。 1、符合国家和地方产业政策 扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类，为允许类，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限值淘汰目录和能耗限额的通知》苏政办发[2015]118号文中限制类和淘汰类，为允许类，不属于《南通市工业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类，为允许类。扩建项目符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。 2、规划相符性和选址可行性 扩建项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。根据中华人民共和国国土资源部出具的土地证明（启国用（2005）字第0619号），扩建项目用地为工业用地，符合启东市土地利用规划。 3、达标排放和污染物控制 （1）废气 扩建项目熔炼废气经管道收集进入布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放；挤压车间加热废气、时效废气经管道收集后通过6#排气筒排放；挤压喷涂车间加热废气、时效废气经管道收集后通过7#排气筒排放，钝化废气经集气罩收集进入碱洗塔处理后通过8#排气筒排放，喷粉废气经管道抽风收集进入布袋除尘器处理后通过9#排气筒排放，固化废气经管道收集进入二级活性炭吸附装置处理后与烘干废气一起通过10#排气筒排放；喷涂车间钝化废气经集气罩收集进入碱洗塔处理后通过11#排气筒排放，喷漆废气经管道抽风收集进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过12#排气筒排放，固化废气经管道收集进入二级活性炭吸附装置处理后与烘干废气一起通过13#排气筒排放。喷涂车间未被收集的废气及氧化车间模具氮化废气在车间内无组织排放。 （2）废水 扩建项目实行“雨污分流、清污分流”，雨水经收集后就近排入水体，纯水制备弃水5940t/a作为清下水排入雨水管网；扩建项目新增生产废水9912t/a经厂区废水站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准要求，经现有规范化接口排入市政污水管网，进入滨海工业园污水处理厂集中处理，对周围环境影响较小。 （3）固废 扩建项目铝灰铝渣、塑粉粉尘外售综合利用，脱脂废液、钝化废液、废包装桶、废活性炭、废过滤棉、污泥委托有资质单位安全处置。固废均得到有效处置。 （4）噪声 扩建项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。 4、总量控制分析 扩建项目有组织大气污染物总量为颗粒物1.325t/a、SO2 1.2t/a、NOx 5.612t/a、氟化物0.001t/a、VOCs 0.065t/a，无组织大气污染物总量为颗粒物0.157t/a、VOCs 0.004t/a、氨0.006t/a；水污染物接管总量为废水量9912t/a、COD 2.941t/a、SS 2.777t/a、氟化物0.09t/a、石油类0.18t/a、TDS 1.152t/a；固废均得到有效处置。 扩建后全厂有组织大气污染物总量为颗粒物1.325t/a、SO2 1.2t/a、NOx 5.612t/a、硫酸雾1.04t/a、氟化物0.001t/a、VOCs 0.065t/a，无组织大气污染物总量为颗粒物1.967t/a、VOCs 0.004t/a、氨0.006t/a；水污染物接管总量为废水量28412t/a、COD 3.295t/a、SS 3.214t/a、氨氮0.063t/a、总铝0.105t/a、氟化物0.09t/a、石油类0.18t/a、TDS 1.152t/a，水污染物最终外排量为废水量28412t/a、COD 1.421t/a、SS 0.284t/a、氨氮0.142t/a、总铝0.105t/a、氟化物0.09t/a、石油类0.028t/a、TDS 1.152t/a；固废均得到有效处置。 扩建后全厂有组织大气污染物NOx增加5.612t/a、氟化物增加0.001t/a、VOCs增加0.065t/a，在启东市高新技术产业开发区内平衡，无组织大气污染物颗粒物增加0.157t/a、VOCs增加0.004t/a、氨增加0.006t/a，仅作为考核量；全厂水污染物接管总量废水量增加9912t/a、COD增加 2.941t/a、SS增加 2.777t/a、氟化物增加0.09t/a、石油类增加0.18t/a、TDS增加 1.152t/a，纳入滨海工业园污水处理厂总量范围内。 综上所述，扩建项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，扩建项目在所选地点建设是可行的。 本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1、扩建项目的建设必须严格执行“三同时”制度，积极落实环保措施，按环评中所涉及到的措施和要求认真落实，确保排放达标和环境质量达标。 2、合理布局噪声设备，高噪声设备远离厂界，加强高噪声设备的管理和维护，落实各项噪声污染防治措施，同时在围墙内设置绿化带，减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标。 3、扩建项目必须严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，在环境保护监测部门对各污染处理设施效果和污染物排放状况进行验收监测后，并经环保行政主管部门审查验收合格后方可正式投入生产。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 备案证 附件二 企业营业执照 附件三 企业法人身份证复印件 附件四 技术咨询合同 附件五 土地证 附件六 现有项目环评批复及验收批复 附件七 承诺书 附件八 企业项目委托书 附件九 公示申请 附件十 监测报告 附件十一 基础信息表 附件十二 建设项目大气环境影响评价自查表 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目厂区平面布置图 附图4 建设项目与生态红线关系图 附图5 启东高新技术产业开发区周边水系分布图 附图6 启东高新技术产业园雨水管网图 附图7 启东市高新技术产业园污水管网图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据扩建项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

铝锭

熔炼

锯切

挤压

时效

检验

铝型材半成品

铸造

煤气

G1-1、S1-1、N

冷却水

N

G1-4、N

不合格品

煤气

煤气

模具加热

模具

G1-2、N

铝渣、N

铝棒加热

模具氮化

氨气

G1-3、N

氧化

电泳

硫酸

电泳漆

S1-5、G1-5、W1-1

S1-6、G1-6、W1-2

包装

铝型材

喷涂

包装

涂料

S1-7、G1-7、W1-3、N

铝型材

熔铸挤压线

氧化电泳线

喷涂线

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

验收

使用

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、废物

施工期

营运期

铝锭

熔铸挤压线

铝型材半成品

静电喷涂线

晶泳喷涂线

静电喷涂铝型材

晶泳喷涂铝型材

铝型材半成品

水洗1

预脱脂

脱脂

水洗2

水洗3

纯水洗1

水洗4

纯水洗2

脱水烘干

喷粉

钝化

固化

静电喷涂铝型材

自来水

脱脂剂、自来水

脱脂剂、自来水

纯水

无铬钝化剂、自来水

纯水

天然气

粉末涂料

天然气

W2-1

S2-1

S2-2

W2-2

G2-1、S2-3

W2-3

G2-3、N

G2-4、N

溢流

溢流

溢流

G2-2、N

穿条

检验包装

隔热条

晶泳喷涂铝型材

G3-1、氢气、S3-2

W3-2

自来水

天然气

无铬钝化剂、自来水

G3-2、N

天然气

脱脂

脱脂剂、自来水

铝型材半成品

自来水

水洗1

W3-1

隔热条

G3-4、N

水性漆、自来水

钝化

水洗2

水洗3

烘干

喷漆

固化

穿条

检验包装

G3-3、S3-3、N

S3-1

溢流

自来水

组装

精锯

铝型材半成品

五金件

门窗半成品

W4-1、S4-1、N

31

40

进入脱脂废液

脱脂用水

进入钝化废液

38

40

钝化用水

废水

处理站

滨海工业园污水处理厂

900

碱洗塔用水

720

2000

循环冷却补水

180000

9000

蒸发损耗9

蒸发损耗2

3

调漆用水

蒸发损耗3

13320

清洗用水

蒸发损耗10260

蒸发损耗180

蒸发损耗1808

自来水

28183

9912

9912

11880

纯水制备

蒸发损耗3

清下水

5940

5940

192

31

40

进入脱脂废液

脱脂用水

进入钝化废液

38

40

钝化用水

废水

处理站

滨海工业园污水处理厂

2400

碱洗塔用水

2220

2500

循环冷却补水

180000

20000

蒸发损耗9

蒸发损耗2

3

调漆用水

蒸发损耗3

31820

清洗用水

蒸发损耗17760

蒸发损耗180

蒸发损耗2308

自来水

58183

28412

28412

11880

纯水制备

蒸发损耗3

清下水

5940

5940

192

1600

2000

配酸用水

蒸发损耗400

废酸液

7500

生活用水

6000

蒸发损耗1500

生产废水

混凝沉淀I

pH调整池I

集污池

pH调整池II

混凝沉淀II

集水池

砂滤器

排放

NaOH

石灰、PAM、硫酸亚铁

NaOH

PAM

反冲

污泥

压滤

外运

反冲出水

pH调整池Ⅲ

硫酸

达标排放池