咨询电话：0755-36896633·····075528496660

咨询 QQ:       喷砂机厂：2716269424

自动喷砂机:  2934900306

喷砂机客服：2934856852

喷砂机维修  2908839613

手动喷砂机  2891927464

除锈喷砂机  2898894723

惠州磨料厂家：深圳惠捷喷砂设备有限公司是生产磨料最好最好的厂家。客户可放心使用。

惠捷生产的磨料：发太碎小，寿命长。

玻璃珠：主要喷砂  比较软的工件，比如铝合金，锡合金，没有经过热处理过的钢铁件。

棕刚玉：主要喷砂  玻璃  陶瓷  石材  除锈铁杆钢材

白刚玉： 主要塑胶  ABS材料   pp材料   亚克力   玉石水晶     戒指手表。

黑刚玉：主要喷砂 模具   设备表面翻新   电镀氧化产品前   喷漆喷涂前   刀具  木材   服饰。

陶瓷珠：   主要喷砂 精密零件  汽车零件  手机   电脑   传真机    数码相机  通讯工具等。

碳化硅： 主要玻璃钢  不锈钢制品件   钨钢    较硬的材质喷砂

尼龙砂：  主要喷砂 塑料   树脂     氨酯树   PC    LPC   POM   钢砂

氧化铝：主要  喷砂使材料不变颜色   而且硬度性强

不锈钢丸、铸钢丸、切丝钢丸、合金钢丸、铁砂、铝丸等大多数用于:主要抛丸机  里面。一般吸入式喷砂机里面用不到这些，压入式的最大可以用到0.1mm的砂丸。

深圳市龙岗区平湖惠捷喷砂设备有限公司为您提供最新的最新现货供应惠州喷砂机批发价格，同时包括最新的最新现货供应惠州喷砂机批发价格，最新现货供应惠州喷砂机批发价格图片，以及最新现货供应惠州喷砂机批发价格资讯等，有最新现货供应惠州喷砂机批发价格最新最全的信息。我们的客服电话是:0755-36896633。以下的内容是关于最新现货供应惠州喷砂机批发价格咨询的详细介绍。

停机

喷砂机需较长时间停机时，桶内磨料应清洁干净，以防止重新使用时因磨料受潮而发生故障。清理磨料的步骤为：

1、卸掉喷嘴。

2、将喷砂软管置于一容器内。

3、关闭主气阀和排气阀且磨料阀开启到最大限度。

4、打开进气阀。喷砂机夜间置于户外时应加盖，以防止水进入桶内。

常见故障及排除方法

| 常见故障 | 检 查 方 法 | 排 除 方法 |
| --- | --- | --- |
| 喷 不 出 气 | 1. 检查气压表压力； 2. 检查双色遥控管是否接错； 3. 检查小胶帕是否损坏； | 1加大空压机空气压力； 2.调换双色遥控管接头； 3.更换小胶帕； |
| 喷 不 出 砂 | 1.检查气压表压力； 2.检查小控制气管是否松动、堵塞； 3.检查调节螺杆是否调到适当位置； 4.检查胶帕、铜套、顶杆是否损坏； | 1加大空压机空气压力； 2.拧紧接头、清除堵物； 3.调节螺杆； 4.更换胶帕、铜套、顶杆； |
| 漏 气 漏 砂 | 1.检查调节螺杆是否调到适当位置； 2.检查胶芯是否损坏； 3.检查小胶帕、铜饼螺母、胶垫、胶圈是否损坏； | 1.调节螺杆； 2.更换胶芯； 3.更换小胶帕、铜饼螺母、胶垫、胶圈 |

据百度了解2013年最著名的“广东瓷版砖”背景瓷砖『喷砂机设备}、『自动深雕喷砂机械』、『风景画面陶瓷帖子刻字“瓷砖干式HJ-1210A型手动喷砂机”瓷砖雾面，蒙面表面处理全自动喷砂机设备，厂家直销价格合理。服务一条龙，质量有口碑，免费技术指导，喷砂工艺参数提供虔诚为您打造登峰造极的瓷片艺术品花纹，图案，风景画面喷砂处理成型。欢迎您来电咨询我公司的瓷片、瓷砖手动喷砂机及明星产品之一的自动型输送式瓷砖高压快速喷砂机设备。（联系时请说明是在中国商机网上看到的信息文字内容，谢谢您的支持！）

惠州磨料厂家：深圳惠捷喷砂设备有限公司是生产磨料最好最好的厂家。客户可放心使用。

惠捷生产的磨料：发太碎小，寿命长。

玻璃珠：主要喷砂  比较软的工件，比如铝合金，锡合金，没有经过热处理过的钢铁件。

棕刚玉：主要喷砂  玻璃  陶瓷  石材  除锈铁杆钢材

白刚玉： 主要塑胶  ABS材料   pp材料   亚克力   玉石水晶     戒指手表。

黑刚玉：主要喷砂 模具   设备表面翻新   电镀氧化产品前   喷漆喷涂前   刀具  木材   服饰。

陶瓷珠：   主要喷砂 精密零件  汽车零件  手机   电脑   传真机    数码相机  通讯工具等。

碳化硅： 主要玻璃钢  不锈钢制品件   钨钢    较硬的材质喷砂

尼龙砂：  主要喷砂 塑料   树脂     氨酯树   PC    LPC   POM   钢砂

氧化铝：主要  喷砂使材料不变颜色   而且硬度性强

不锈钢丸、铸钢丸、切丝钢丸、合金钢丸、铁砂、铝丸等大多数用于:主要抛丸机  里面。一般吸入式喷砂机里面用不到这些，压入式的最大可以用到0.1mm的砂丸。

本机为开放式喷砂机，与空气压缩机配套使用，用于手动作业，适用于较大工件喷砂作业，如：型钢，钢结构件，船体，桥梁，公路护栏，管道施工，汽车除漆，旧件翻新，铸件清砂，压铸件、锻件，石材、也可与喷砂房配套使用，本机具有体积小，效率高，易操作，通用性好等特点，是最常用的喷砂设备。

机器外形尺寸: 1000X1500X1700

工作舱内尺寸: 1000X1000X830

分离 器 电机: 220V/50HZ/550W

机器 照 明灯：220V 13W 节能灯

分离 器 风量：8.5m3/min

工作压力：2-7bar(kg/cm2)

除尘方式：袋式除尘箱，利用气动自动/手动除尘

空气源要求：压力7BAR（kg/平方米）流量0.8-1.2立方米/min

采用开放式喷砂机的优点：

可以代替酸洗磷化工艺，没有排污费的问题。 快速喷砂除锈，在改变表面粗糙度的同时，还可以去掉焊渣、毛刺、飞边。效率高、成本低、质量好，是传统化学和手工除锈无法比拟的。 喷砂后油漆质量好、涂层寿命长，是目前国际上采用的通用工艺方法。

平板全自动无气喷砂机特点：

1. 采用无气喷砂方式设计，自动喷砂加工，不需要空压机设备，配有除尘设备节能环保。

2. 出砂量可微调，加工物表面均匀，加工速度快。

3. 输送带速度采用无级调速器控制，行进速度可微调。

4. 可适用于各规格瓷砖、不锈钢板、铝板、陶瓷板、压克力板等的自动喷砂。

5. 搭配集尘机，可基本做到无尘环境。

6.喷砂力量大小采用变频调速控制，造合各种规格产品自动喷砂。

1、瓷砖塑料表面涂彩绘图。

2、石材产品（如工艺品）之雕刻；增加表面的粗糙度；喷射蜂窝槽等。

3、玻璃、亚克力表面雕花刻画纹身；各种金属非金属工艺品錾花镂刻。

4、不锈钢（包括其它金属）产品之去除焊接残留的焊迹；切割后残留的刀锋、毛刺；装配造成的暗伤；降低光线的折射效果，减少室内光污染；增强表面应力，抗金属疲劳，延长产品的寿命；增强产品的表面涂敷能力，使喷上的油漆和粉末更持久；改变表面的色泽，提升产品的富贵感，提高档次。

5、普通五金件之除油、钢材除锈、表面清洁、增强应力、增强涂层俯着力。

操作原理：

将特定的保护膜贴在干净的石板上，把该要雕刻部位（如：文字、图案和人物图像）的保护膜弃去，再把石板放在雕刻箱内，利用5.5-7.5千瓦的空压机产生的强大气流带动雕刻机内的复混金刚砂经雕刻枪的喷嘴对石板上的文字、图案和人物图像进行喷砂风蚀，雕刻箱内的金刚砂和灰尘经管道回流到雕刻机内，经雕刻机的筛选处理，金刚砂回收再利用，灰尘通过管道排入到下水道。
      工艺特点：

（1）没有灰尘，可西装革履工作。

（2）雕刻速度快，一人一天可雕刻12-15块墓碑。

（3）大小文字，图案都可雕刻，线条清晰不走样。

（4）雕刻机和雕刻箱可移动，不受石板大小限制，石板安放在什么地方，就可就近在什么地方开始雕刻。(5)雕刻深度可随意，想刻深就刻深，想刻浅就刻浅。即使没有美工、电脑雕刻基础，也即刻学会雕刻技术，成为高级雕刻师。 
 惠捷喷砂机，深受各地用户好评，本机保修一年，终身维修。质量保证，价格优惠，请您放心购买！广东省内免费送货。公司地址深圳市 龙岗区平湖镇 东深公路230号

喷砂机售后服务

1.只要是佛山范围内机器出现故障要先报修，我们安排工作人员在24小时内帮你

解决问题。

2.喷砂机如果在广东范围内我们将尽量安排在48小时之内解决.

3.如果广东以外的城市我们会教你处理简单的机械问题，如实在解决不了的我们

会在72小时内赶到帮你解决,【如路程太远的客户我们要除去在路上的时间】.望谅解!