《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	14

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析......................................................................................................26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	52

附件

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：项目备案证明

附件4：岳阳县恒兴燃气有限公司环评批复及验收意见

附件5：检测站资产租赁合同

附件6：监测报告及质保单

附件7：补充监测报告及质保单

附件8：专家意见

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目环境监测点位图

附图3：项目敏感目标保护图

附图4：项目平面图

附图5：项目现场照片

附图6：岳阳县恒兴燃气有限公司平面图

附图7：补充监测布点图

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 日检测钢瓶500瓶生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县长富钢瓶检测厂 |
| 法人代表 | 钟平 | 联系人 | 钟平 |
| 通讯地址 | 岳阳县长湖乡洪桥村凤形组 |
| 联系电话 | 1867317**** | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 岳阳县长湖乡洪桥村凤形组 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代号 | 质检技术服务M7450 |
| 占地面积 (平方米) | 438.20 | 绿化率（％） | 27.5 |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) | 20.6 | 环保投资占总投资比例 | 6.9% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日 期 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 1、项目背景及基本情况 液化石油气钢瓶经长期使用会出现油漆脱落、腐蚀、机械损伤如凹坑、刻痕等、角阀开启不畅、漏气等现象，如不定期检验及时发现并处理上述现象轻则降低钢瓶的使用寿命，重则会导致意外灾难。根据GB8334-2011《液化石油气钢瓶定期检验与评定》规定：对在用的YSP118和YSP118-Ⅱ型钢瓶，自钢瓶钢印所示的制造日期起，每3年检验一次；其余型号的钢瓶自制造日期起至第三次检验的检验周期为4年，第三次检验的有效期为3年；在使用过程中发现严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验；库存或停用时间超过一个检验周期的钢瓶，启用前应重新进行检验。因此钢瓶检验通过有效的技术手段对钢瓶的状况进行全面评定，对于符合安全技术指标的钢瓶对其外表进行翻新处理，并更换角阀内部的橡易损件，可以有效地保护钢瓶，延长钢瓶使用时间，对于不符合安全技术指标的钢瓶则予以判废，并由检验单位进行破坏性处理，杜绝流入社会以消除事故隐患。 岳阳县长富钢瓶检测厂于2018年8月租赁岳阳县恒兴燃气有限公司坐落于岳阳县的长湖乡洪桥村处的钢瓶检测站及办公区等辅助用房，在租赁场地的同时租赁机械设备（详见附件4检测站资产租赁合同）进行钢瓶检测。根据业主提供资料，本项目租赁设备均未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第122号）中，且经相关技术人员检测后，本项目设备更新了相应的阀门，抛丸机补充了脉冲除尘器，喷塑柜除操作一面外均进行的密闭覆盖处理，及安装3组滤芯回收装置回收处理喷塑粉尘，新增超声波测厚仪，因此使用该检测站内设备是合法的。由于该钢瓶检测站原属于岳阳县恒兴燃气有限公司，机械设备为钢瓶检测设备，本项目只需将厂区内设备进行维修完善，即可进行生产。项目总投资300万元，占地面积为438.20m2，进行钢瓶检测工作，拟日检测钢瓶500瓶。 岳阳县恒兴燃气有限公司主要为液化气经营，生产工艺流程为储气罐储气、管道、液化气充装机罐气，主要设备有液化气冲装机2台、100立方米贮气罐3个、60立方米贮气罐1个、60立方米残液罐1个，该项目于2014年10月8日通过岳阳县环境保护局审批，审批文号为岳县环评批[2014]73号，于2015年7月13日通过了岳阳县环保局“三同时”验收（见附件），审批文号为岳县环保验（2015）18号。 根据《中华人民共和国环境 保护法》、《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目需进行环境影响评价并编制环境影响报告表。因此，2018年9月，岳阳县长富钢瓶检测厂委托湖南润美环保科技有限公司（以下简称我公司）为“日检测钢瓶500瓶生产线建设项目 ”编制环境影响报告表。我公司工作人员在详细踏勘周围环境，收集相关资料的基础上，依据国家和省市法律法规及环评导则要求编制了该项目的环境影响评价报告表。 2、项目概况 项目名称：日检测钢瓶500瓶生产线建设项目 建设性质：新建。 建设单位：岳阳县长富钢瓶检测厂。 建设地点：岳阳县长湖乡洪桥村凤形组，中心坐标为北纬28°59'45.52"，东经113°15'11.08"。项目地理位置见附图1。 工程内容及规模 1、工程主要建设内容 该项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程和依托工程组成。项目工程主要包括1栋生产厂房、仓库、办公室、辅助用房及厂内道路、绿化等配套工程。占地面438.20m2。项目构成及主要内容见表1-1。 表1-1 项目构成及主要内容 建、构筑物名称 规模 备注 主体 工程 生产厂房 由北至南依次摆放抽残、焚烧、水压试验、除锈、喷塑、烘烤、钢瓶气密性试验设施，占地面积378.20m2 依托 辅助工程 办公区 位于岳阳县恒兴燃气有限公司检测站对面两间办公室，其中一间用作办公室，占地面积15m2 依托 食堂 位于岳阳县恒兴燃气有限公司办公楼1楼，依托 依托 宿舍 位于岳阳县恒兴燃气有限公司办公楼2楼的一间宿舍占地面积30m2 依托 公用 工程 供水 地下水供水 依托 供电 由区域电网引入一路0.4KV电力电缆作为工程的主电源，低压配电系统放射式敷设至站内各级配电柜（箱） 依托 环保 工程 废水 生活废水 食堂废水经隔油沉淀池预处理后，汇同生活污水一并经旱厕处理后用作农肥，依托岳阳县恒兴燃气有限公司 依托 食堂废水 水压试验废水 循环使用，不外排 / 气密性实验废水 循环使用，不外排 / 废气 回收残液残气产生废气 排气扇强制排放换气 依托 钢瓶焚烧废气 集气罩收集后通过15米高排气筒（G3+G4）排放 依托 抛丸粉尘 布袋除尘器除尘后，由排气筒（G1）引至厂房顶约15m高处排放 新建 喷塑粉尘 设备密闭+风机抽吸后滤芯过滤后废气通过15m高排气筒（G1）排放 依托+新建 塑粉固化废气 烤箱密闭+集气罩+活性炭吸附后15m高排气筒（G2）排放 依托+新建 钢瓶表面印刷及清洗印板产生废气 集气罩+活性炭吸附后15m高排气筒（G2）排放 依托 固废 残液 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收处理 新建 抛丸粉尘 收集后外售 新建 喷塑粉尘 收集后回用于喷塑工序 新建 废钢瓶 经机械压扁后出售给物资回收公司回收利用 新建 废角阀 收集后外售 新建 废润滑油 危废暂存间暂存，交由有资质专业单位处置 新建 废印板 危废暂存间暂存，定期交由印板厂家回收处理 新建 废含油抹布、手套 混入生活垃圾交由环卫部门统一清运 依托 废海绵、废活性炭 危废暂存间暂存，交由有资质专业单位处置 新建 生活垃圾 交由环卫部门统一清运 依托 噪声 安装减振、消声措施等 新建+依托 储运工程 成品仓库 位于生产厂房西南侧 对已有厂房分区 原材料仓库 位于岳阳县恒兴燃气有限公司检测站对面两间办公室，其中为一间用作原料仓库，占地面积15m2 依托 一般固废暂存间 位于成品仓库内 对已有厂房分区 危险固废暂存间 位于原料仓库内 依托工程 供电系统 由区域电网引入一路0.4KV电力电缆作为工程的主电源，低压配电系统放射式敷设至站内各级配电柜（箱） 依托 供水系统 地下水供水，依托岳阳县恒兴燃气有限公司 依托 排水系统 食堂废水经隔油沉淀池预处理后，汇同生活污水一并经旱厕处理后用作农肥，依托岳阳县恒兴燃气有限公司 依托 3、主要生产设备 岳阳县长富钢瓶检测厂于2018年8月租赁岳阳县恒兴燃气有限公司坐落于岳阳县的长湖乡洪桥村处的钢瓶检测站及办公区等辅助用房，在租赁场地的同时租赁机械设备（详见附件4检测站资产租赁合同）进行钢瓶检测，根据业主提供资料，本项目租赁设备均未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第122号）中，且经相关技术人员检测后，本项目设备更新了相应的阀门，抛丸机补充了脉冲除尘器，喷塑柜除操作一面外均进行的密闭覆盖处理，及安装3组滤芯回收装置回收处理喷塑粉尘，新增超声波测厚仪，项目主要设备见表1-2： 表1-2主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 残夜回收设备 YCH-4/15-H 1套 利用现有设备 2 瓶阀装卸机 YJ-1/10-15A 1台 利用现有设备 | 3 瓶阀装卸机 YJ-1/50A 1台 利用现有设备 4 焚烧炉 GFL-B 1台 利用现有设备，更换助燃器 5 抛丸除锈机 PCX-A 1台 利用现有设备利用现有设备，新增脉冲除尘器 6 静电喷涤设备（连烘箱） DH-6 1台 利用现有设备利用现有设备，增加两面密闭，及除尘设备 7 电动试压泵 2D-SY40/25 1台 利用现有设备 8 旋转式水压试验机 YS-16/15/50 1台 利用现有设备 9 旋转式瓶阀检验台 YPJ/6/2.1 / 利用现有设备 10 气密性试验机 YQ-4/15/50 / 利用现有设备 11 钢瓶印字机 GY-1/15 1台 利用现有设备，外购印板 12 钢瓶自动编码机 GBJ-1/15 1台 利用现有设备 13 判废钢瓶压扁机 YP-1/A5/50 1台 利用现有设备 14 超声波测厚仪 AS850 1台 新增 15 空气压缩机 0.6m3/10kg 1台 利用现有设备 备注：本项目使用的超声波测厚仪是希玛AS850，希玛AS850超声波测厚仪是一种智能化手持式超声波测厚仪，采用微处理器控制，利用超声波测量原理，能够快速，无损伤、精确地测量多种材料的厚度及声速。此仪器可用在工业生产领域中对各种材科或零件作精确测量，其另一个重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度，还可广泛用于制造业、金属加工业、商检等检测领域。凡是超声波能以恒定速度传播且对背面产生的反射波可分辨的各种材料均适用于此仪器。该设备的适用范围：金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波的良导体，只要有上、下平行的两个表面，即可用此仪器测量厚度，例如铝铜、金、树脂、水、甘油等。铸铁因其内部晶粒过于粗大，不宜使用本仪器！该设备的使用基本原理：测厚仪由发射电路、接收电路、高频振荡器、计数门、计数器、中央处理器、键盘、显示器等部分组成。其原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达被测物体并在物体中传播，到达材料分界面时被反射回探头，通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。由上述资料及查阅相关放射源资料可知，本项目所使用希玛AS850超声波测厚仪是不具备放射源设备。 4、生产规模及产品方案 本项目日检测钢瓶500瓶。 5、项目主要原辅材料及理化性质 项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 主要原辅材料 序号 原材料名称 消耗量 备注 1 环氧树酯粉末涂料 27.5t/a 外购，用于钢瓶表面喷塑。暂存于厂区物料间，要求物料间防渗、干燥，按说明要求使用，远离火种 2 油墨 0.01t/a 用于钢瓶印检验标记，成分丙稀酸树脂（40-60%），8911黑色粉（20-35%），碳酸钙（0-20%）。暂存于厂区物料间，要求物料间防渗，设置围堰及导流沟，按说明要求使用，远离火种 3 开油水 0.005t/a 用于钢瓶印检验标记，成分环氧树脂（40-60%），氢氧化铝、表面处理、疏水（20-35%），碳酸钙（0-20%）。暂存于厂区物料间，要求物料间防渗，设置围堰及导流沟，按说明要求使用，远离火种 洗网水 0.01t/a 外购，清洁印刷板，主要成分为甲苯。暂存于厂区物料间，要求物料间防渗，设置围堰及导流沟，按说明要求使用，远离火种 3 润滑油 0.01t/a 外购，用于设备润滑，暂存于厂区物料间，要求物料间防渗，设置围堰及导流沟，按说明要求使用，，远离火种 4 角阀 15万只/a 外购 5 液化石油气 14.9t/a 回收的残气量，作为焚烧炉的燃料 7.6t/a 外购，作为焚烧炉的燃料，储存于通风处，远离火种 能源消耗 5 生产废水 90m3/a 地下水供水 7 生活用水 204.6m3/a 地下水供水 8 用电 10万度/a 市政供电 部分原材料的理化性质： 液化石油气：液化石油气主要是丙烷和丁烷的混合物，通常伴有少量的丙烯和丁烯， 一种强烈的气味剂乙硫醇被加入液化石油气，这样石油气的泄露会很容易被发觉。液化石油气是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品，具体成分为氢气 5～6%、甲烷 10%、乙烷 3～5%、乙烯 3%、丙烷 16～20%、丙烯 6～11%、丁烷 42～46%、丁烯5～6%，含 5 个碳原子以上的烃类 5～12%。液化石油气液态密度为 580kg/m3，气态密度为 2.35kg/m3，气态相对密度 1.686，引燃温度 426～537℃，爆炸上限 9.5%，爆炸下限 1.5%，燃烧值 45.22～50.23MJ/kg。 环氧树酯粉末涂料：是一种新型的、不含溶剂，100%固体粉末状涂料。具有不用溶剂、无污染、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。它有两大类：热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料。环氧粉末涂料属于热固性粉末涂料的一种，具有优异的与金属粘合力、防腐蚀性、硬度、柔韧性和冲击强度。环氧粉末涂料的配制是由环 氧树脂(Epoxy Resin）、固化剂(curing agent）、颜料(pigment）、填料(filler）和其它助剂(assistant）所组成。这几种组分对所形成的粉末涂层性能的贡献是互相制约和影响的，一个适宜的配方，实际上是各种组分协调的结果。 本项目使用的环氧树脂为最常用的双酚 A 型环氧树脂（BPA），由双酚 A（二酚基丙烷）与环氧氯丙烷在碱性条件下缩聚而成，其分子结构式如下： 双酚 A 型环氧树脂虽然含有大量反应活泼的基团，如：环氧基、醚键、亚仲基、异丙基等。但在高温的反应条件下，即使该树脂粉末发生裂解或挥发出未聚合成分，挥发出的有机废气中也不会有苯、甲苯、二甲苯等。 6、本项目与“岳阳县恒兴燃气有限公司”的依托关系 本项目日检测钢瓶500瓶。 表1-4 本项目与“岳阳县恒兴燃气有限公司”的依托关系表 名称 “岳阳县恒兴燃气有限公司” 依托关系 厂房 单层车间 租赁岳阳县恒兴燃气有限公司单层车间 设备 现有设备 租赁岳阳县恒兴燃气有限公司原用于钢瓶检测设备 供电设施 变压器 依托岳阳县恒兴燃气有限公司，产生的电费自行缴纳 供水设施 供水管网 依托岳阳县恒兴燃气有限公司，产生的水费自行缴纳 排水设施 排污管网 依托岳阳县恒兴燃气有限公司排污管道 供热制冷设施 制冷供暖系统 厂内办公区由企业自行设置分体式空调来供热制冷 消防设施 消防管道、消防水池、消防栓 依托岳阳县恒兴燃气有限公司 废水 污水处理设施 旱厕 依托岳阳县恒兴燃气有限公司旱厕处理用于农肥 固体 废物 生活垃圾收集 垃圾桶 依托垃圾桶，由环卫统一收集处理 一般工业固废收集 无 项目自行设置一般工业固废暂存点 危险废物暂存场所 无 项目自行设置危险废物暂存场所 噪声 噪声防治 厂房外墙 依托厂房外墙对设备进行隔音 根据表1-5可知，“岳阳县恒兴燃气有限公司”建设时已充分考虑入驻本企业的供水、供电、排水、消防及环保设施要求，因此本项目的供电、给排水等公用工程依托岳阳县恒兴燃气有限公司是可行的。 7、平面布置 本项目位于岳阳县长湖乡洪桥村凤形组，生产厂房内由北至南依次摆放抽残、焚烧、水压试验、除锈、喷塑、烘烤、钢瓶气密性试验设施。本项目平面布置详见附图2。 8、工作时间与劳动定员 ①工作制度：每天1班，每班工作8小时，全年工作300天。 ②劳动定员：本项目劳动定员为5人，均在厂区内食宿。 9、公用工程 ①给水：本项目给水由地下水供给，水质及水量可以满足本工程用水要求。 ②排水：本站采用雨污分流，站内无生产废水产生外排，雨水经雨水沟排至站外山脚雨水沟，生活污水经旱厕处理后用于农肥。 10、供电工程 本项目供电由区域电网引入一路0.4KV电力电缆作为工程的主电源，低压配电系统放射式敷设至站内各级配电柜（箱），用电能满足生产要求，用电量约10万度/a。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 岳阳县长富钢瓶检测厂于2018年8月租赁岳阳县恒兴燃气有限公司坐落于岳阳县的长湖乡洪桥村处的钢瓶检测站及机械设备办公区等辅助用房（详见附件4检测站资产租赁合同）进行钢瓶检测，本项目生产车间位于岳阳县恒兴燃气有限公司内东南部，办公及住宿位于岳阳县恒兴燃气有限公司东北侧办公楼二楼一间宿舍、检测站对面两间办公室（一间用作办公室，一间用作原料仓库），本项目食堂与岳阳县恒兴燃气有限公司共用，位于岳阳县恒兴燃气有限公司东北侧办公楼一楼，岳阳县恒兴燃气有限公司液化气冲装机、贮气罐、贮气罐、残液罐布置在厂区西部，岳阳县恒兴燃气有限公司北侧为175乡道，紧邻175乡道为制砂厂，岳阳县恒兴燃气有限公司东、南、西侧为荒山。其中岳阳县恒兴燃气有限公司于2014年10月8日通过岳阳县环境保护局审批，审批文号为岳县环评批[2014]73号，于2015年7月13日通过了岳阳县环保局“三同时”验收（见附件），审批文号为岳县环保验（2015）18号。 根据业主提供资料及现场勘察，岳阳县恒兴燃气有限公司主要环境问题为生产过程中少量的燃气外逸，根据补充的现状监测报告可知，项目区域内非甲烷总烃产生的非甲烷总烃能满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的相关标准限值。该厂区内用于钢瓶监测的设备齐全车间，目前已停产3年，厂区内较干净整洁，基本无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′~113°43′，北纬28°57′~29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目建设地点岳阳县长湖乡洪桥村凤形组，中心坐标为北纬28°59'45.52"，东经113°15'11.08"。 2、地质、地震 项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 3、地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250~950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50~300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 4、气候、气象 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 5、水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 6、生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 环境功能属性 序号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 水塘 农业用水水域 Ⅲ类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 2类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、大气环境质量现状 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，特委湖南谱实检测技术股份有限公司对项目拟建地进行了一期环境空气质量监测。 （1）监测时间：2018年9月11日~13日，连续监测三天。补充监测时间，2018年12月15日~12月16日，连续监测2天。 （2）监测布点：G1：项目所在地东北侧100m处；G2：项目地西南侧230m蔡公塘居民处。 G3：项目地厂界上风向；G4：项目地厂界下风向1；G5：项目地厂界下风向2； （3）监测项目：SO2、NO2、PM10。 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准规定执行。 （5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的相关标准限值。 （6）监测及评价结果：见表3-1，3-2。 表3-1 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测 点位 监测因子 监测范围 平均值 标准值 超标率 超标数 是否达标 G1 SO2 0.016-0.021 0.019 0.15 0 0 达标 NO2 0.023-0.028 0.0253 0.08 0 0 达标 PM10 0.052-0.055 0.054 0.15 0 0 达标 G2 SO2 0.016-0.019 0.018 0.15 0 0 达标 NO2 0.021-0.025 0.023 0.08 0 0 达标 PM10 0.050-0.054 0.052 0.15 0 0 达标 表3-2 VOCs现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测 点位 采样时间 检测结果 标准值 是否达标 第一次 第二次 第三次 G3 12.15 0.365 0.358 0.391 0.6 达标 12.16 0.351 0.355 0.362 0.6 达标 G4 12.15 0.588 0.526 0.518 0.6 达标 12.16 0.592 0.587 0.567 0.6 达标 G5 12.15 0.510 0.521 0.534 0.6 达标 12.16 0.511 0.540 0.515 0.6 达标 监测结果表明：项目拟建地区域上下风向SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目拟建地VOCs《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的相关标准限值 2、水环境质量现状 为了解项目东面60m水塘的水环境质量现状，特委托湖南谱实检测技术股份有限公司对其进行了现状监测。 （1）监测时间：2018年9月11~13日。 （2）监测点位：项目地东面60m水塘中心； （3）监测因子：pH、COD、高锰酸盐指数、BOD5、粪大肠菌群、TN、NH3-N、TP、SS、石油类。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 监测点 监测因子 监测值 标准限值 最大超标倍数 超标率（％） 是否达标 W pH 7.12-7.20 6~9 0 0 达标 CODcr 7-9 ≤20 0 0 达标 CODmn 4.26-4.53 ≤6.0 0 0 达标 BOD5 2.3-2.5 ≤4.0 0 0 达标 NH3-N 0.186-0.273 ≤1.0 0 0 达标 总氮 0.392-0.425 ≤1.0 0 0 达标 总磷 0.09-0.10 ≤0.2 0 0 达标 S 5-7 / 0 0 达标 石油类 0.01L ≤0.05 0 0 达标 粪大肠菌群 1100-1400 ≤10000 0 0 达标 监测结果表明，项目地东面水塘处各监测因子浓度均符合足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南谱实检测技术股份有限公司于2018年9月11日~12日对项目地四界及项目地东南侧133m蔡公塘居民点各布设1个点，共设5个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 项目拟建地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号 监测点位 监测时间 等效声级Le[dBA)] | 昼间 夜间 N1 项目地北侧1m处 9月11日 52.3 43.1 9月12日 54.2 42.8 N2 项目地东侧1m处 9月11日 51.3 42.7 9月12日 51.2 41.6 N3 项目地南侧1m处 9月11日 50.8 43.0 9月12日 51.0 42.3 N4 项目地西侧1m处 9月11日 50.4 42.8 9月12日 51.3 41.5 N5 项目地东南侧133m蔡公塘居民点 9月11日 49.8 42.4 9月12日 51.7 41.5 注：各监测点均执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)] 从监测数据来看，项目拟建地各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A）），表明项目拟建地声环境质量较好。 生态环境现状调查 本项目位于岳阳县长湖乡洪桥村凤形组，租赁岳阳县恒兴燃气有限公司内现有厂房，地表植被保持良好，作物生长良好。经现场调查，评价区内未发现国家保护的珍稀野生动、植物。陆生野生动物数量很稀少， 多为适生于人类活动影响的各种常见两栖、爬行类、鸟类及小型兽类等动物，其中与人类活动密切的啮齿类动物在该区域内最为常见，动物主要为一些体型较小的鸟类、鼠类、蛙类、虫类；此外则为当地居民饲养的各种家禽，评价范围内未发现受国家及自治区保护物种存在。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于岳阳县长湖乡洪桥村凤形组，租赁岳阳县恒兴燃气有限公司坐落于岳阳县的长湖乡洪桥村处的钢瓶检测站及办公区等辅助用房，在租赁场地的同时租赁设备进行钢瓶检测。本项目位于岳阳县恒兴燃气有限公司内东南部，岳阳县恒兴燃气有限公司液化气冲装机、贮气罐、贮气罐、残液罐布置在厂区西部，岳阳县恒兴燃气有限公司北侧为175乡道，紧邻175乡道为制砂厂，岳阳县恒兴燃气有限公司东、南、西侧为荒山。根据现场踏勘，评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹及文物保护单位等需要特殊保护的环境敏感对象，厂房北侧为乡间道路，紧邻乡间道路为沙场，西侧为岳阳县恒兴燃气有限公司，南侧及东侧为林地。项目周围主要环境保护目标见表3-4，项目与各环境保护目标的位置关系见附图3所示。 建设项目环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目环境保护目标表 环境要素 主要保护目标 方位 规模 与本项目距离 保护级别 大气环境 蔡公塘民点 东南面 3户 127~177m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 蔡公塘民点 东南面 3户 127~177m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 水环境 水塘 东面 2亩 70m 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| --- | --- |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气 根据区域环境空气质量功能区分类，本项目属于二类区，故评价范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准标准值见下表4-1。TVOC质量标准参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的相关标准限值。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号 污染物 浓度限值 执行标准 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 0.50 0.15 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 2 NO2 0.20 0.08 0.04 3 PM10 － 0.15 0.07 4 TSP 0.05 0.30 0.20 5 TVOC 0.6（8小时均值） 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 2、水环境 项目东侧水塘水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L（pH除外） 类别 pH COD BOD5 NH3-N 粪大肠菌群（个/L） 石油类 总磷 Ⅲ 6~9 20 4 1.0 10000 0.05 0.2 3、声环境 项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录）单位：dB(A) 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目无生产废水产生，生活废水经旱厕处理用作农肥。 2、废气 本项目SO2、NOX、烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 的规定，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中最高允许排放浓度。臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。VOCs参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关限值要求。见下表。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放 浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放 监控浓度限值 排气筒（m） 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度 最高点 1.0 SO2 550 15 2.6 0.4 NOx 240 15 0.77 0.12 表4-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≧1，<3 ≧3，<6 ≧6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 表4-6 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 污染物 最高允许排放 浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 （kg/h） 无组织排放 监控浓度限值 排气筒（m） | 监控点 浓度（mg/m3） VOCs 40 15 1.5 周界外浓度 最高点 2.0 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准,见表4-7。 表4-7 建设项目噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别 昼间 夜间 2类 60 50 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据总量控制“十三五”规划，确定项目总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。本项目无外排废水。 SO2、NOx总量控制建议指标： 表4-8 大气污染物总量控制建议指标一览表 污染物名称 产生量 排放量 总量建议 SO2 0.0384kg/a 0.0384kg/a 0.0384kg/a NOx 571kg/a 571kg/a 571kg/a （2）此外，VOCs属于严控因子，本项目VOCs总量： 表4-9 大气污染物总量控制建议指标一览表 污染物名称 产生量 排放量 总量建议 VOCs 0.23t/a 0.13t/a 0.13t/a |

# 建设项目工程分析

| 工艺流程简述 1、施工期 本项目租赁岳阳县恒兴燃气有限公司坐落于岳阳县的长湖乡洪桥村处的钢瓶检测站及机械设备办公区等辅助用房（详见附件4检测站资产租赁合同）进行钢瓶检测。由于该钢瓶检测站原属于岳阳县恒兴燃气有限公司钢瓶检测车间，机械设备为钢瓶检测设备，该车间已停产3年，厂区内用于钢瓶监测的设备齐全，由于停产已久，本项目设备需经相关技术人员进行检测、维修完善及增加相应的环保设备，施工期整个过程主要为设备相关技术人员进行检测、维修完善及增加相应的环保设备。 2、运营期生产工艺流程简述 本项目主要从事液化石油气钢瓶的检验，具体工艺流程见图5-1： 图5-2 液化石油气钢瓶检验流程及产污环节图 备注：本项目钢瓶表面漆通过焚烧+抛丸除锈的方法进行处理。 主要工艺流程说明 ①抽残液残气：回收的钢瓶使用负压抽残装置抽取残液残气，以防止在焚烧过程发生爆炸现象。收集的残液残气分离，残液收集在残液储罐，残气收集到残气储罐； ②外观检验、拆角阀：经过外观检验，如果瓶体机械损伤（如凹坑、刻痕等）、腐蚀等较为严重则钢瓶判废，判废的钢瓶经在厂区内经机械压扁处理后外售，实现资源化利用； ③焚烧：钢瓶表面漆的焚烧采用液化气或残气通过喷嘴直燃式进行燃烧，使高温火焰直接喷到钢瓶表面上，从而达到焚烧的目的。钢瓶经过焚烧后首先可以有效地清理内部结垢和标残气，使钢瓶检验的安全性得到保障；其次可以避免由蒸汽吹扫工艺带来的“三废”污染，有效地保护环境，三是可以使钢瓶表面的喷涂层完全碳化，提高表面清理效率50%以上； ④抛丸除锈：待钢瓶表面晾干后进入抛丸机对瓶体表面碳化层进行表面清理； ⑤水压实验：清洁水灌入液化石油气钢瓶内达到3.2MPa，静置时间不少于1min。 ⑥喷塑及烘干：钢瓶表面需进行喷涂处理时采用静电粉末喷涂方式，涂料为环氧聚酯粉末（属无毒无害、无异味的材料）。通过高压静电极，使环氧聚酯粉末带静电吸附在瓶体表面，加热至粉末熔点，经流平、烘干，形成附着力极强的固化薄膜。其中沉降到喷涂设备底部的粉末经回收装置收集后与新粉末按比例混合，通过粉泵进入旋转筛，重新利用，本环评要求喷涂房密闭，且加强管理，等完全收集后才可开启喷涂设备，因此整个过程无粉末外排。烘干工序采用电加热，待冷却后装上角阀； ⑦气密性试验：将压缩空气冲进钢瓶内，放进旋转式水压试验机内进行气密性试验； ⑧称重：根据重量评定是否有不合格钢瓶； ⑨钢瓶检验合格后需在钢瓶表面印上检验日期上检验标志合格证等信息，印刷板委外制作，废印板委外处理，本项目印刷过程采用油漆进行印字，更换印板用海绵蘸取洗网水清洁印板，待下次使用。 主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期整个过程主要为设备相关技术人员进行检测、维修完善及增加相应的环保设备，根据业主提供资料，经相关技术人员检测后，本项目设备更新了相应的阀门，抛丸机补充了除尘器，喷塑设备进行的密闭覆盖处理，安装3组滤芯回收装置回收处理喷塑粉尘等。因此本项目施工期污染主要为施工人员生活污水、施工噪声、施工固体废物等。 1.1施工期废水污染情况分析 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。施工期为20天，平均施工人员3人。按生活用水量45L/d•人，全施工期生活用水量2.7m3（0.135m3/d），生活污水产生量以生活用水量的80%计算，施工生活污水产生量2.16m3（0.108m3/d）。 1.2施工期废气污染情况分析 本项目施工期的大气污染物主要为维修及完善环保设备过程过程中产生少量扬尘，该烟尘产生量较小，时间较短，随施工期结束即消失。 1.3施工期噪声污染情况分析 本项目整个施工过程噪声源主要为维修及完善环保设备过程产生的噪声，该噪声的噪声级在75dB(A)，时间较短，随施工期结束即消失。 1.4施工期固体废物污染情况分析 本项目施工固体污染物主要为设备废弃零部件、废包装材料、废含油手套抹布及生活垃圾。 ①废弃零部件、废包装材料、废含油抹布手套 本项目废弃零部件的产生量约0.01t，建设单位对其进行集中堆放，能回收利用的回收利用，不能回收利用的暂时固废暂存间外售。 本项目外购零部件等材料会产生相应的废包装材料，产生量约0.03t； 设备维修过程中会产生少量的废含油抹布手套，产生量约0.002t，根据《危险废物豁免管理清单》该部分废物可作为一般固废混入生活垃圾交由环卫部门统一清运。 ②生活垃圾 施工过程本工程有效工期20天，平均施工人员3人，生活垃圾产生量0.5kg/（d·人）计算，施工生活垃圾日产生量1.5kg，全施工期产生量0.03t。施工生活垃圾集中收集后由专人送至生活垃圾收集站，定期由环卫部门清运。 二、营运期 2.1营运期废气污染物污染情况分析 根据工艺流程可知，各环节产污情况汇总见表5-1。 表5-1 项目产污环节汇总表 序号 工序 污染物名称 污染因子 1 外观检验、水压测定、外观复检、瓶阀座检验、气密性实验、称重、出站检验 废钢瓶 一般固废 2 回收残液残气 废气 非甲烷总烃、恶臭 3 残液 废残液 危险固废 4 拆卸角阀 废角阀 一般工业固废 5 钢瓶焚烧 烟尘 颗粒物 6 | SO2 SO2 7 NOx NOx 8 VOCs VOCs 9 抛丸清理 粉尘 颗粒物 10 喷塑 粉尘 颗粒物 11 烘烤固化 有机废气 有机废气 12 气密性试验 废水 废水 13 印刷标记 废气 非甲烷总烃 14 清洗印刷版 废气 非甲烷总烃 15 废印刷版 废印刷版 危险固废 16 员工生活 生活废水 CODcr、NH3-N 17 生活垃圾 废纸、塑料等 钢瓶抽残液残气过程产生废气 在钢瓶残气回收过程中，由于管道接插过程会有极少量的气体泄漏，且由于气体 中加有乙硫醇等加臭剂，残气回收过程中会产生轻微的少量恶臭气味。根据业主提供资料，平均每只钢瓶内一般残留0.1kg的液化石油气，本项目日检测钢瓶500瓶，年生产天数为300天，则总的残气量为15t/a，抽残过程会产生烃类气体跑、冒、漏情况，为 无组织排放，主要污染因子为非甲烷总烃。可由下式估算其工作排放量：LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW---工作损失（kg/m3投入）； M--为物料分子量，项目物料为液化石油气，其分子量M=44.1； -项目安全阀定压。取P=1.05KPa; KN--周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，取KN=1； KC--产品因子，取KC=1。 计算得到LW=1.94×10-5kg/m3，项目年残气量为15t，液化气密度为0.003t/m3，则抽残过程非甲烷总烃无组织排放量约为0.1t/a，在车间内无组织排放。 焚烧废气 本项目焚烧使用液化气作为燃料，燃烧过程产生的废气包括燃烧液化气产生的废气及焚烧液化钢瓶表面的涂层产生的废气。 ①燃烧液化气产生的废气 焚烧主要去除钢瓶表面涂层，根据企业提供的资料，焚烧使用液化气作为燃料，本项目回收的液化气钢瓶平均每只钢瓶内一般残留0.1kg的液化石油气，除去抽残过程中挥发的残气量0.1t/a，本项目共有残气约14.9t，根据业主提供资料，液化石油气用量为22.5t/a，另外仍需约7.6t的液化石油气作为焚烧燃料，根据企业提供资料，液化石油气的密度为2.35kg/m3。本项目焚烧液化石油气属清洁能源，燃烧过程污染物产生量较小，主要产生SO2、NOx、烟尘等污染物，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中表“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”和《社会区域类环境影响评价》，本项目焚烧液化石油气烟气、SO2以及NOx的产污系数见表5-2。 表5-2 液化石油气气燃烧废气的污染物产生系数 燃料种类 污染物 核实系数 单位 产污系数 产生来源 液化石油气 工艺废气量 Nm3/万立方米-原料 375170.58 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 SO2 kg/万立方米-原料 0.02S NOx kg/万立方米-原料 59.61 烟尘 kg/万立方米-原料 1.0 《社会区域类环境影响评价》 注：S指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，根据《天然气》（GB17820-1999）确定S为200mg/m3。 根据以上分析，该工序产生的废气量为35.92万Nm3/a，污染物产生量为：SO2： 0.0384kg/a；NOx：571kg/a；烟尘：9.6kg/a。根据现场勘察，焚烧炉两端敞开，焚烧炉进口和出口各设置集气罩，集气罩与排气筒连接，每个集气罩对应一个排气筒，共设置两个集气罩两个排气筒。收集效率以90%计，收集后的废气通过15米高排气筒（G3+G4）有组织排放排放，废气产生和排放情况详见表5-3。 表5-3废气产生和排放情况表 污染物 产生量 有组织排放情况（90%） 无组织排放情况（10%） 排放量 排放浓度 排放量 废气量 35.92万Nm3/a 32.328万Nm3/a / 3.592万Nm3/a 烟尘 9.6kg/a 8.64kg/a 0.36mg/m3 0.96kg/a SO2 0.0384kg/a 0.03456kg/a 0.002mg/m3 0.00384kg/a NOx 571kg/a 513.9kg/a 21.4mg/m3 57.1kg/a ②焚烧液化钢瓶表面的涂层产生的废气 根据业主提供资料，本项目涂层表面成份为环氧树脂，其成分为双酚 A 型环氧树脂（BPA），分子结构式如下：项目检测钢瓶规格为15kg，钢瓶表面积为0.67m2，涂层厚度约为0.1mm，即每个钢瓶环氧树脂涂层体积为6.7×10-5m3，环氧树脂密度为1.6-2.3g/cm3，本评价取1.6g/cm3，环氧树脂的量约为16.08t，由于回收的钢瓶表面部分面积环氧树脂已脱落，本项目回收的钢瓶环氧树脂覆盖率按70%计，则本项目涂层表面环氧树脂的量约为11.3t，环氧树脂胶结强度高，在空气中的分解温度为180~200℃，项目焚烧温度达到600℃，本项目涂层表面环氧树脂大部分焚烧分解为二氧化碳和水蒸气，未完全燃烧部分以VOCs计，本报告未完全燃烧部分按1%进行评价，则焚烧过程有机废气（VOCs）产生量为11.3×1%=0.11t/a。根据现场勘察，焚烧炉两端敞开，焚烧炉进口和出口各设置集气罩，集气罩与排气筒连接，每个集气罩对应一个排气筒，共设置两个集气罩两个排气筒（G3+G4）。收集效率以90%计，有机废气有组织排放量为0.1t/a，排放浓度为0.04kg/h，另有10%，即0.01t/a在车间内无组织排放。 （3）抛丸粉尘、喷塑粉尘 ①抛丸粉尘 由于除锈机处理的是钢瓶表面浮锈，因此颗粒物含铁、锰等金属粒子，根据锻件及粉末冶金制造业产排污系数表，项目抛光粉尘产生系数为0.226kg/t产品，本项目设计年检测规模为15kg液化石油气钢瓶15万个（2250t），则项目抛光过程粉尘产生量约为0.51t/a。本项目抛丸过程密闭，抽风风管与抛丸机上方排风口无缝对接，理论上收集率能达到100%，考虑设备的门缝及打开设备时的飘逸粉尘，保守考虑本项目收集率按95%计算（即抛丸粉尘收集量为0.51×95%=0.49t/a），该部分粉尘抽送到后续布袋除尘器处理，处理后再引至15m排气筒（G1）排放；另未收集的5%（即未收集部分量为0.51×5%=0.02t/a）逸散到空气中，由于金属粉尘颗粒物粒径较大，质量较重，易沉降，沉降到室内地面形成粉尘废渣，须定期清扫收集。抽风机风量约15000m3/h，颗粒物产生浓度约为13.6mg/m3。参考《通风除尘设计手册》（胡传鼎主编，化学工业出版社），布袋除尘工艺对颗粒物的处理效率为 99%，本评价保守估计，除尘效率取95%，项目布袋除尘器日工作 8 小时，每年运转 300 天，则项目抛光过程粉尘排放量为0.025t/a，排放浓度为0.69mg/m3。 ②喷塑粉尘 项目喷塑所用材料为热固性环氧聚酯型粉末涂料，外观为粉末状，喷塑过程中产生 的粉尘主要为未附着到工件表面的塑粉，查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十一分册（2008年5月）粉末涂装件化学前处理-喷涂-固化工艺产生的粉尘废气污染物产污系数为197.1千克/吨.粉末材料，项目热固性环氧聚酯型粉末涂料量为27.5t/a，则项目喷涂过程产生粉尘量为5.42t/a，根据现场勘察，喷塑设备三面敞开，喷塑在喷塑设备进行，为减少了粉尘外逸，本环评要求将喷塑设备密闭，且加强管理，等完全收集后才开启房门。喷涂设备是密闭设置，喷粉房内设有风机抽吸未附着的粉末，维持微负压喷粉房微负压状态，粉尘理论上能被完全收集，但本报告考虑废气的逃逸情况，考虑5%的粉尘外逸由无组织排放，则无组织排放量为5.42×5%=0.27t/a。粉尘废气收集率取为95%（即粉尘收集量为5.42×95%=5.15t/a），抽风机风量约15000m3/h，颗粒物产生浓度约为143mg/m3。该部分粉尘先由喷塑设备需新配套3组滤芯回收装置回收，滤芯回收装置配套1台风机，喷塑时产生的漂浮粉末随喷塑设备内空气一同被风机抽吸，流向操作口对面的滤芯，经滤芯过滤，大部分粉末被截留在滤芯室内，定时用压缩空气反吹滤芯，滤芯表面的粉末落入室内的集料盒，回收后重新利用，少量未被滤芯回收装置吸附的粉尘引至15m排气筒（G1）排放，查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十一分册（2008年5月）粉末涂装件化学前处理-喷涂-固话工艺产生的粉尘经多层滤芯纤维过滤网过滤收集后排污系数为9.8千克/吨-粉末涂料，即经滤网处理后粉尘排放量为0.27t/a，抽风机风量约15000m3/h，颗粒物排放浓度约为7.5mg/m3。 ③抛丸除锈粉尘、喷涂粉尘的收集处理及排放 本项目抛丸除锈粉尘经布袋除尘器除尘处理后粉尘通过管道汇同喷涂过程中未被滤芯回收的部分粉尘，通过1根15m排气筒（G1）高空排放。经上述分析，有组织排放粉尘量为0.3t/a，排放浓度为8.33mg/m3。无组织排放粉尘量为0.29t/a，排放速率为0.12kg/h。 固化有机废气、丝印有机废气 ①固化有机废气 钢瓶喷塑后进入烘道对其表面进行烘烤固化，为电加热烘烤，烤箱密闭，项目所用涂料为环氧树脂，环氧树脂胶结强度高，在空气中的分解温度为180~200℃，而项目固化温度为160℃，未达到环氧树脂在空气的分解温度，环氧树脂不会被热解，但在受热熔融状态下会挥发少量有机废气（VOCs）。 根据上述分析，项目年使用粉末涂料27.5t/a，其中有22.08t/a（根据喷塑粉尘分析可知，有5.42t/a的未附着到钢瓶上）涂料进入高温固化工序，参考《现代涂装手册》第1章涂料性能和选择中的表1-12国内环氧树脂型号与规格，不同型号的环氧树脂的挥发分几乎都≤1%，本报告按1%挥发比进行评价，则有机废气（VOCs）产生量为22.08×1%=0.22t/a。高温固化烘道只开设有1个进出料口，即工件从同一端进入和送出，为保证温度的稳定，烘道内不设其他的余散口，固化有机废气从进、出料口溢出，项目拟在烘道开口处设置1个集气罩（规格尺寸为1.8m×1.2m）对废气进行收集，拟配置 1 台处理风量为8000m3/h 的离心风机收集后引至活性炭吸附装置处理，集气罩集气性良好，收集效率为90%，其余10%未被收集的废气无组织排放，则有机废气无组织排放量为0.22×10%=0.022t/a，有机废气收集量为0.22×90%=0.198t/a，浓度为10.3mg/m3，参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》中，吸附法对有机废气处理效率在 50~80%，本报告取活性炭吸附装置的废气处理效率为 50%进行评价，即有机废气排放量为0.1t/a，排放浓度为5.2mg/m3，处理后处理后通过15m排气筒（G2）高空排放。 ②丝印有机废气 钢瓶检验合格后需在钢瓶表面印上检验日期等信息，本项目印刷过程采用油墨+开 油水混合进行印字，油墨及开油水的年用量约0.015 t/a，油墨及开油水在使用过程会挥发有机废气，根据业主单位提供的油墨及开油水的成分可知，油墨成分不挥发，挥发的部分主要为开油水，开油水的成分中仅疏水挥发，疏水的占比为20-35%，本评价取35%，开油水的年用量为0.005t/a，则有机废气（VOCs）的挥发量约为0.00175t/a；更换印板时需使用海绵蘸取洗网水清洗印板，洗网水用量为0.01t/a，根据业主提供资料可知，洗网水的成分基本为甲苯，清洁印板及晾干印板过程挥发有机废气按使用量的95%计，即丝印有机废气挥发量为0.0095t/a。 综上本项目钢瓶表面印刷及清洗印板产生的有机废气量为0.011t/a，本评价要求丝 印工序及清洗印版工序紧靠烘烤工序取件口，与烘烤工序取件口共用一个集气罩，拟配置 1 台处理风量为 8000m3/h 的离心风机收集后引至活性炭吸附装置处理，集气罩集气性良好，收集效率为90%，其余10%未被收集的废气无组织排放，则该工序有机废气无组织排放量为0.011×10%=0.0011t/a，有机废气收集量为0.011×90%=0.0099t/a，浓度为0.052mg/m3，参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》中，吸附法对有机废气处理效率在 50~80%，本报告取活性炭吸附装置的废气处理效率为 50%进行评价，即有机废气排放量为0.00495t/a，排放浓度为0.026mg/m3，处理后处理后通过15m排气筒（G2）高空排放。 ③固化有机废气、丝印有机废气的收集处理及排放 本项目固化有机废气、丝印有机废气由集气罩收集后经活性炭吸附后，通过1根15m排气筒（G1）高空排放。经上述分析，有组织排放有机废气量为0.10495t/a，排放速率为0.044kg/h，排放浓度为5.226mg/m3。无组织排放有机废气量为0.231t/a，排放速率为0.01kg/h。 （4）食堂油烟废气 食堂以液化气作为燃料。液化气属于清洁能源，产生的废气污染物很少，本环评不对天然气燃烧产生的废气进行分析。除此之外，产生的废气还有厨房油烟废气，其主要成分是动植物油烟。居民人均食用油日用量约70g/人.d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本环评取3%，厂区就餐人数5人，则食堂油烟产生量约为0.0105kg/d（3.15kg/a），设1个基准灶头，灶台风量3000m3/h，每天运行3个小时，则油烟产生浓度为1.17mg/m3。油烟废气依托岳阳县恒兴燃气有限公司食堂油烟净化设备。 2.2营运期废水污染物污染情况分析 生活、食堂废水：本项目职工定员5人，均在厂区内食宿。本项目用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），住宿人员生活用水量按120L/人•d计算，食堂用水量35L/人•d计算，企业每年正常生产300天计，其生活用水量为0.6m3/d（180m3/a），食堂用水量0.175m3/d（52.5m3/a）。排水量按用水量的80%计算，则生活废水产生量为0.48m3/d（144m3/a），染物排放浓度分别为COD：300mg/L，BOD5：170mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：30mg/L，食堂废水0.14m3/d（42m3/a），染物排放浓度分别为COD：400mg/L，BOD5：250mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：30mg/L，动植物油：100mg/L。本项目食堂及住宿依托岳阳县恒兴燃气有限公司，根据现场勘察，食堂废水经隔油池预处理后汇同生活废水经旱厕处理后用作农肥。 （2）生产废水 本项目车间地面仅需清扫，不需要用水清洗。因此本项目的生产废水主要为水压试验废水及气密性试验废水。其中水压试验的过程为将清洁水通过管道液化石油气钢瓶内达到3.2MPa，静置时间不少于1min后循环使用，每次可同时进行2个钢瓶水压试验，每个钢瓶容积约为35.5L，即水压试验每次用水量为0.044t，水压用水循环使用，由于钢瓶内部会带走少量水，因此需补充少量新鲜水，补充水量约为0.05m3/d，15m3/a。 气密性试验的过程是先将压缩空气灌入钢瓶内，再把钢瓶置于放进旋转式气密性试验机内进行气密性试验，旋转式水压试验机主要为一个容积1.5m3的水池，水池内布置相关设备，用于固定钢瓶。该水池内的水可循环使用，仅需定期补充新鲜水，新鲜水补充量约为0.05m3/d，15m3/a。 2.3营运期噪声污染物污染情况分析 本项目实行8小时昼间工作制，夜间不生产，项目设备运转及货物输送产生的噪声值在70-90dB（A）范围内，设备均放置在室内，各设备噪声如下所示： 表5-4 项目主要噪声源一览表dB（A） 序号 设备名称 数量 等效声级 所在位置 1 残夜回收设备 1套 70 生产车间 2 瓶阀装卸机 1台 75 生产车间 3 瓶阀装卸机 1台 75 生产车间 4 焚烧炉 1台 75 生产车间 5 抛丸除锈机 1台 90 生产车间 6 静电喷涤设备（连烘箱） 1台 75 生产车间 7 判废钢瓶压扁机 1台 80 生产车间 2.4固体废物分析 项目固废主要为残液回收装置的残液，抛丸除锈过程产生的粉尘，喷塑过程产生的喷塑粉尘，检验过程产生的废钢瓶、废角阀，设备润滑产生的废润滑油及职工生活产生的生活垃圾。 ①残液：根据业主提供资料，本项目每个回收的钢瓶含残液约为0.1kg/瓶，每天检测500瓶，年检测15万瓶，即残液量为0.05t/d，15t/a，该残液属于危险废物，危废代号为HW08，本环评要求残液定期交由有资质单位回收处理。 ②抛丸粉尘：根据工程分析，抛丸粉尘经自带除尘器收集的粉尘量为0.47t/a。 ③喷塑粉尘：喷塑粉尘处理工序中布袋除尘器收集的粉尘量约4.89t/a。 ④废钢瓶：根据企业提供的资料，每年约有0.3万只报废的钢瓶，每只钢瓶约15kg，则废钢瓶产生量为45t/a，废旧钢瓶在厂区内经机械压扁后出售给物资回收公司回收利用。 ⑤废角阀：每个旧钢瓶在每次检验时均要更换角阀，钢瓶检验量为15万只/a，则更换下来的废瓶阀为15万只/a，每只阀门约重330g，则废角阀产生量约为49.5t/a。 ⑥废润滑油：本项目废润滑油产生量约为0.002 t/a，危废代号为HW08，本环评要求废润滑油暂存于危险固废暂存间，定期交由有资质单位回收处理。 ⑦废印板：本项目钢瓶检验合格后需在钢瓶表面印上检验日期上检验标志合格证等信息，印刷板委外制作，废印板由印板生产公司回收处理，废印板产生量约为0.01t/a。 ⑧废含油抹布、手套：本项目设备润滑过程会产生少量废含油抹布、手套，产生量约0.01t/a，根据《危险废物豁免管理清单》该部分废物可作为一般固废混入生活垃圾交由环卫部门统一清运。 ⑨废海绵：本项目印板需用海绵蘸取洗网水（主要成分为甲苯）清洁印板，该过程会产生少量废海绵，产生量约0.02t/a，危废代号为HW06，本环评要求海绵暂存于危险固废暂存间，定期交由有资质单位回收处理。 ⑩废活性炭：本项目固化有机废气经集气罩收集后经活性炭处理后15m高空排放，故产生废活性炭，根据上述分析，活性炭吸附的有机废气量约为0.1t/a，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭吸附容量一般为25%，由此项目有机废气处理需要的新鲜活性炭为0.4t/a，则废活性炭产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），废活性炭属于危险废物，类型为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。废活性炭由专用收集容器收集，设专用贮存场所存放，并定期交由有危险废物处理资质的单位安全处置。项目拟设置的活性炭吸附装置活性炭的装载量为0.14t，每更换一次产生废弃活性炭约0.17t，活性炭更换周期约为4个月。 项目劳动定员5人，每人每天生活垃圾产生量为0.5kg，年工作300天， 则项目生活垃圾产生量为0.75t/a。 综上，本项目固废具体产排放情况详见表5-5。 表5-5 固体废物产排放情况 固体名称 产生量 固废属性 危险废物代号 备注 残液 15t/a 危废 HW08 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收处理 抛丸粉尘 0.47t/a 一般固废 / 收集后外售 喷塑粉尘 4.89t/a 一般固废 / 收集后回用于喷塑工序 废钢瓶 45t/a 一般固废 / 经机械压扁后出售给物资回收公司回收利用 废角阀 49.5t/a 一般固废 收集后外售 废润滑油 0.002t/a 危险固废 HW08 危废暂存间暂存，交由有资质专业单位处置 废印板 0.01t/a 危险固废 HW49 危废暂存间暂存，定期交由印板厂家回收处理 废含油抹布、手套 0.01t/a 一般固废 / 混入生活垃圾交由环卫部门统一清运 废海绵 0.02t/a 危险固废 HW06 危废暂存间暂存，交由有资质专业单位处置 废活性炭 0.5t/a 危险固废 HW49 生活垃圾 0.75t/a 一般固废 / 交由环卫部门统一清运 |
| --- | --- |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抽残工序 | 非甲烷总烃、恶臭 | 0.1t/a，0.042kg/h | 0.1t/a,0.042kg/h |
|  | 焚烧工序 | 有组织排放 | 工艺废气量 | 32.328万Nm3/a | 32.328万Nm3/a |
|  |  |  | 烟尘 | 8.64kg/a，0.36mg/m3 | 8.64kg/a，0.06mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.03456kg/a，0.002mg/m3 | 0.03456kg/a，0.002mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 513.9kg/a，21.4mg/m3 | 513.9kg/a，21.4mg/m3 |
|  |  |  | VOCs | 0.1t/a，4.2mg/m3 | 0.1t/a，4.2mg/m3 |
|  | 焚烧工序 | 无组织排放 | 工艺废气量 | 3.592万m3/a | 3.592万m3/a |
|  |  |  | 烟尘 | 0.096kg/a | 0.096kg/a |
|  |  |  | SO2 | 0.00384kg/a | 0.00384kg/a |
|  |  |  | NOX | 57.1kg/a | 57.1kg/a |
|  |  |  | VOCs | 0.01t/a,0.004kg/h | 0.01t/a,0.004kg/h |
|  | 抛丸粉尘 | 有组织排放粉尘 | 0.49t/a，13.6mg/m3 | 0.025t/a，0.69mg/m3 |
|  |  | 无组织排放粉尘 | 0.02t/a，0.01kg/h | 0.02t/a，0.01kg/h |
|  | 喷塑粉尘 | 有组织排放粉尘 | 5.15t/a，143mg/m3 | 0.27t/a,7.5mg/m3 |
|  |  | 无组织排放粉尘 | 0.27t/a，0.11kg/h | 0.27t/a，0.11kg/h |
|  | 塑粉固化工序 | 有组织排放VOCs | 0.198t/a,10.3mg/m3 | 0.1t/a，5.2mg/m3 |
|  |  | 无组织排放VOCs | 0.022t/a，0.01kg/h | 0.022t/a，0.01kg/h |
|  | 印刷及清洗印板产生废气 | 有组织排放VOCs | 0.0099t/a,0.052mg/m3 | 0.00495t/a，0.026mg/m3 |
|  |  | 无组织排放VOCs | 0.0011t/a，0.0005kg/h | 0.0011t/a，0.0005kg/h |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.15kg/a，1.17mg/m3 | 0.4725kg/a，0.18mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 办公生活废水 （144m3/a） | COD | 300mg/L，0.043t/a | 不外排 |
|  |  | BOD5 | 170mg/L，0.025t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.004t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.029t/a |  |
|  | 食堂废水 （42m3/a） | COD | 400mg/L，0.017t/a |  |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.011t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0013t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.009t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 400mg/L，0.017t/a |  |
|  | 水压试验用水（15m3/a） | / | / | 循环使用，不外排 |
|  | 气密性实验用（15m3） | / | / |  |
| 固 体 废 物 | 残液 | 15t/a | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收处理 |
|  | 抛丸粉尘 | 0.47t/a | 收集后外售 |
|  | 喷塑粉尘 | 4.89t/a | 收集后回用于喷塑工序 |
|  | 废钢瓶 | 45t/a | 经机械压扁后出售给物资回收公司回收利用 |
|  | 废角阀 | 49.5t/a | 收集后外售 |
|  | 废润滑油 | 0.002t/a | 危废暂存间暂存，交由有资质专业单位处置 |
|  | 废印板 | 0.01t/a | 危废暂存间暂存，定期交由印板厂家回收处理 |
|  | 废含油抹布、手套 | 0.01t/a | 混入生活垃圾交由环卫部门统一清运 |
|  | 废海绵 | 0.02t/a | 危废暂存间暂存，交由有资质专业单位处置 |
|  | 废活性炭 | 0.5t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 1.35t/a | 交由环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 设备噪声，噪声源强在70～90dB（A）之间 |
| 主要生态影响：本项目岳阳县恒兴燃气有限公司内现有厂房及办公区等辅助用房进行生产，不新开发土地，对生态环境影响很小。 |

# 环境影响分析

1、施工期环境影响简要分析 1.1施工期大气环境影响分析 本项目施工期的大气污染物主要为维修及完善环保设备过程过程中产生少量扬尘，该烟尘产生量较小，时间较短，随施工期结束即消失。 施工过程中只要加强管理、文明施工，严格使用符合国家环保标准的装修材料，本项目施工废气对周围环境的影响较小，施工废气对环境的影响将随施工的结束而消失。 1.2施工期水环境影响分析 根据工程分析可知：施工生活污水产生量2.7m3（0.135m3/d），施工生活污水主要污染物的产生浓度为，COD：300mg/L、BOD5：170mg/L、悬浮物：200mg/L、氨氮30mg/L。本项目食堂及住宿依托岳阳县恒兴燃气有限公司，根据现场勘察，食堂废水经隔油池预处理后汇同生活废水经旱厕处理后用作农肥。施工期废水对周围环境影响较小。 1.3施工期噪声影响分析 本项目整个施工过程噪声源主要为维修及完善环保设备过程产生的噪声，该噪声的噪声级在75dB(A)，时间较短，随施工期结束即消失。项目周边均为工业区，在不采取任何防治措施的情况下，本项目噪声对外环境产生一定影响。为了减轻施工期噪声对环境的影响，建设方应采取以下措施： 项目禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生高噪声环境污染的建筑施工作业； 本项目施工期，使用高噪声设备，施工时应将门窗关闭以达到隔声最佳效果； 项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 项目施工期短，影响程度有限，不会对周边声环境造成长期不利影响。项目施工过程中在采取以上措施后，施工期噪声对环境影响较小。 1.4施工期固体废物影响分析 本项目施工固体污染物主要为设备废弃零部件、废包装材料、废含油手套抹布及生活垃圾。 ①废弃零部件、废包装材料、废含油抹布手套 本项目废弃零部件的产生量约0.01t，建设单位对其进行集中堆放，能回收利用的回收利用，不能回收利用的暂时固废暂存间外售。 本项目外购零部件等材料会产生相应的废包装材料，产生量约0.03t； 设备维修过程中会产生少量的废含油抹布手套，产生量约0.002t，根据《危险废物豁免管理清单》该部分废物可作为一般固废混入生活垃圾交由环卫部门统一清运。 ②生活垃圾 施工过程本工程有效工期20天，平均施工人员3人，生活垃圾产生量0.5kg/（d·人）计算，施工生活垃圾日产生量1.5kg，全施工期产生量0.03t。施工生活垃圾集中收集后由专人送至生活垃圾收集站，定期由环卫部门清运。 2、营运期环境影响分析及污染防治措施 2.1水环境影响分析及污染防治措施 项目已实行雨污分流，雨水由厂区雨水收集系统排至市政雨水管网。项目废水主要包括生活废水、食堂废水、生产废水。 （1）生活废水、食堂废水 根据工程分析可知，生活废水产生量为0.48m3/d（144m3/a），食堂废水排放量0.14m3/d（42m3/a）。根据业主提供资料，岳阳县恒兴燃气有限公司目前2人住宿，生活废水产生量为0.192m3/d（57.6m3/a），食堂废水排放量0.056m3/d（16.8m3/a）。本项目食堂及住宿依托岳阳县恒兴燃气有限公司，根据现场勘察，食堂废水经隔油池预处理后汇同生活废水经旱厕处理后用作农肥，岳阳县恒兴燃气有限公司现有旱厕尺寸为1.0×1.2×3.0，共3.6m3，本项目及岳阳县恒兴燃气有限公司日生活污水量为0.868m3/d，为旱厕体积的24%，本项目所处外部环境为农村环境，及时清掏，基本不会造成旱厕内污水溢出的情况，因此本项目生活污水依托岳阳县恒兴燃气有限公司用作农肥是可行的。 生产废水 本项目车间地面仅需清扫，不需要用水清洗，根据工程分析，本项目水压试验的过程为将清洁水通过管道进入液化石油气钢瓶内达到3.2MPa，静置时间不少于1min，由于钢瓶已经过焚烧，内部不含残液残气，无废气产生，且本项目水压试验用水为常温常压，由此可知水压试验后的废水属于清洁水，该部分废水循环使用是可行的。 气密性试验的过程是先将压缩空气灌入钢瓶内，再把钢瓶置于放进旋转式气密性试验机内进行气密性试验，旋转式水压试验机主要为一个容积1.5m3的水池，水池内布置相关设备，用于固定钢瓶，由于进入该水池内的钢瓶经过喷塑烘干工序，且本项目气密性试验用水为常温常压，钢瓶表面环氧树脂粉末不会脱落进入水池内，因此该水池内的水循环使用是可行的，仅需定期补充新鲜水，新鲜水补充量约为0.05m3/d，15m3/a。 综上所述，项目营运期废水对水环境影响较小。 2.2大气环境的影响及污染防治措施 项目产生的大气污染物主要为钢瓶抽残液残气过程产生废气、焚烧废气、抛丸粉尘、 喷塑粉尘、塑粉固化过程产生的废气、钢瓶表面印刷及清洗印板产生废气、食堂油烟废气等。 钢瓶抽残液残气过程产生废气 根据工程分析，本项目抽残过程产生的废气VOCs为0.1t/a，在车间内无组织排放。 焚烧废气 本项目焚烧使用液化气作为燃料，燃烧过程产生的废气包括燃烧液化气产生的废气 及焚烧液化钢瓶表面的涂层产生的废气。 根据工程分析，燃烧液化气产生的废气主要为SO2、NOx、烟尘，污染物产生量为：SO2：0.0384kg/a；NOx：571kg/a；烟尘：9.6kg/a。根据现场勘察，焚烧炉两端敞开，焚烧炉进口和出口各设置集气罩，集气罩与排气筒连接，每个集气罩对应一个排气筒，共设置两个集气罩两个排气筒，收集效率以90%计，收集后的废气通过15米高烟囱有组织排放排放，焚烧炉每天运行8h，工作天数300天，抽风机总风量约10000m3/h，则有组织排放量、排放速率及排放浓度为：SO2：0.03456kg/a、0.00002kg/h、0.002mg/m3，NOx：513.9kg/a、0.22kg/h、21.4mg/m3，烟尘：8.64kg/a、0.0036kg/h、0.36mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的最大允许排放浓度及15m排气筒对应的排放速率（SO2：550mg/m3、2.6kg/h，NOx240mg/m3、0.77kg/h，颗粒物120mg/m3、3.5kg/h），另有10%的废气在车间内无组织排放，无组织排放量为SO2：0.00384kg/h、NOx：57.1kg/a、烟尘：0.96kg/a。 根据工程分析，本项目涂层表面环氧树脂的量约为11.3t，焚烧过程产生的有机废气量为0.11t/a，根据现场勘察，焚烧炉两端敞开，焚烧炉进口和出口各设置集气罩，集气罩与排气筒连接，每个集气罩对应一个排气筒，共设置两个集气罩两个排气筒（G3+G4）。收集效率以90%计，收集后的废气通过15米高烟囱有组织排放排放，焚烧炉每天运行8h，工作天数300天，抽风机总风量约10000m3/h，则有机废气有组织排放量、排放速率及排放浓度为：0.1t/a、0.042kg/h、4.2mg/m3，能满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应的最大允许排放浓度及15m排气筒对应的排放速率（40mg/m3、1.5kg/h），另有10%，即0.01t/a在车间内无组织排放。 抛丸粉尘、喷塑粉尘 ①抛丸粉尘 根据工程分析可知，本项目抛光过程粉尘产生量约为0.51t/a。本项目抛丸过程密闭，抽风风管与抛丸机上方排风口无缝对接，理论上收集率能达到100%，考虑设备的门缝及打开设备时的飘逸粉尘，保守考虑本项目收集率按95%计算（即抛丸粉尘收集量为0.51×95%=0.49t/a），该部分粉尘抽送到后续布袋除尘器处理，处理后再引至15m排气筒（G1）排放；另未收集的5%（即未收集部分量为0.51×5%=0.02t/a）逸散到空气中，由于金属粉尘颗粒物粒径较大，质量较重，易沉降，沉降到室内地面形成粉尘废渣，须定期清扫收集。抽风机风量约15000m3/h，颗粒物产生浓度约为13.6mg/m3。参考《通风除尘设计手册》（胡传鼎主编，化学工业出版社），布袋除尘工艺对颗粒物的处理效率为 99%，本评价保守估计，除尘效率取95%，项目布袋除尘器日工作 8 小时，每年运转 300 天，则项目抛光过程粉尘排放量为0.025t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为0.69mg/m3。 ②喷塑粉尘 根据工程分析可知，项目喷涂过程产生粉尘量为5.42t/a，根据现场勘察，喷塑设备三面敞开，喷塑在喷塑设备进行，为减少了粉尘外逸，本环评要求将喷塑设备密闭，且加强管理，等完全收集后才开启房门。喷涂设备是密闭设置，喷粉房内设有风机抽吸未附着的粉末，维持微负压喷粉房微负压状态，粉尘理论上能被完全收集，但本报告考虑废气的逃逸情况，考虑5%的粉尘外逸由无组织排放，则无组织排放量为5.42×5%=0.27t/a。粉尘废气收集率取为95%（即粉尘收集量为5.42×95%=5.15t/a），抽风机风量约15000m3/h，颗粒物产生浓度约为143mg/m3。该部分粉尘先由喷塑设备需新配套3组滤芯回收装置回收，滤芯回收装置配套1台风机，喷塑时产生的漂浮粉末随喷塑设备内空气一同被风机抽吸，流向操作口对面的滤芯，经滤芯过滤，大部分粉末被截留在滤芯室内，定时用压缩空气反吹滤芯，滤芯表面的粉末落入室内的集料盒，回收后重新利用，少量未被滤芯回收装置吸附的粉尘引至15m排气筒（G1）排放，查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十一分册（2008年5月）粉末涂装件化学前处理-喷涂-固话工艺产生的粉尘经多层滤芯纤维过滤网过滤收集后排污系数为9.8千克/吨-粉末涂料，即经滤网处理后粉尘排放量为0.27t/a，排放速率为0.11kg/h，抽风机风量约15000m3/h，颗粒物排放浓度约为7.5mg/m3。 ③抛丸除锈粉尘、喷涂粉尘的收集处理及排放 本项目抛丸除锈粉尘经布袋除尘器除尘处理后粉尘通过管道汇同喷涂过程中未被滤芯回收的部分粉尘，通过1根15m排气筒（G1）高空排放。经上述分析，有组织排放粉尘量为0.3t/a，排放速率为0.12kg/h，排放浓度为8.19mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的最大允许排放浓度及15m排气筒对应的排放速率（浓度限值120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。无组织排放粉尘量为0.29t/a，排放速率为0.12kg/h。 固化有机废气、丝印有机废气 ①固化有机废气 根据工程分析可知，本项目有机废气（VOCs）产生量为22.08×1%=0.22t/a。高温固化烘道只开设有1个进出料口，即工件从同一端进入和送出，为保证温度的稳定，烘道内不设其他的余散口，固化有机废气从进、出料口溢出，项目拟在烘道开口处设置1个集气罩（规格尺寸为1.8m×1.2m）对废气进行收集，拟配置 1 台处理风量为 8000m3/h 的离心风机收集后引至活性炭吸附装置处理，集气罩集气性良好，收集效率为90%，其余10%未被收集的废气无组织排放，则有机废气无组织排放量为0.22×10%=0.022t/a，有机废气收集量为0.22×90%=0.198t/a，浓度为10.3mg/m3，参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》中，吸附法对有机废气处理效率在 50~80%，本报告取活性炭吸附装置的废气处理效率为 50%进行评价，即有机废气排放量为0.1t/a，排放速率是0.042kg/h，排放浓度为5.2mg/m3，处理后处理后通过15m排气筒（G2）高空排放。 ②丝印有机废气 根据工程分析可知，本项目钢瓶表面印刷及清洗印板产生的有机废气量为0.011t/a， 本评价要求丝印工序及清洗印版工序紧靠烘烤工序取件口，与烘烤工序取件口共用一个集气罩，拟配置 1 台处理风量为 8000m3/h 的离心风机收集后引至活性炭吸附装置处理，集气罩集气性良好，收集效率为90%，其余10%未被收集的废气无组织排放，则该工序有机废气无组织排放量为0.011×10%=0.0011t/a，有机废气收集量为0.011×90%=0.0099t/a，浓度为0.052mg/m3，参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》中，吸附法对有机废气处理效率在 50~80%，本报告取活性炭吸附装置的废气处理效率为 50%进行评价，即有机废气排放量为0.00495t/a，排放速率是0.002kg/h，排放浓度为0.026mg/m3，处理后处理后通过15m排气筒（G2）高空排放。 ③固化有机废气、丝印有机废气的收集处理及排放 本项目固化有机废气、丝印有机废气由集气罩收集后经活性炭吸附后，通过1根15m排气筒（G1）高空排放。经上述分析，有组织排放有机废气量为0.10495t/a，排放速率为0.044kg/h，排放浓度为5.226mg/m3，能满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应的最大允许排放浓度及15m排气筒对应的排放速率（浓度限值40mg/m3，排放速率1.5kg/h）。无组织排放有机废气量为0.231t/a，排放速率为0.01kg/h。 （4）食堂油烟 根据工程分析，食堂油烟产生量约为0.0105kg/d（3.15kg/a），油烟产生浓度为1.17mg/m3。本项目油烟采用高效静电油烟净化器处理，经处理后屋顶高空排放，油烟净化器净化效率按85%计，则油烟排放量为1.575g/d(0.4725kg/a），排放浓度为0.18mg/m3，能达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的2mg/m3的标准限值，本项目食堂依托岳阳县恒兴燃气有限公司。对周围环境影响较小。 无组织VOCs、粉尘影响分析 根据（1）~（5），本项目无组织排放的废气主要为钢瓶抽残液残气过程产生废气（0.1t/a）、焚烧过程产生的部分焚烧废气（SO2：0.00384kg/h、NOx：57.1kg/a、烟尘：0.96kg/a）及有机废气（0.01t/a）、固化过程部分有机废气（0.022t/a）以及部分丝印有机废气（0.0011t/a）、部分抛丸除锈粉尘（0.02t/a）、部分喷涂粉尘（0.27t/a），其中焚烧过程产生的部分焚烧废气（SO2：0.00384kg/h、NOx：57.1kg/a、烟尘：0.96kg/a）产生量较小，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 的相关规定，本评价不进一步预测。VOCs无组织排放量合计为0.133t/a，粉尘无组织排放量合计0.29t/a。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中估算模式的要求，将项目车间作为一个面源在中性气象条件下进行无组织VOCs、粉尘预测，项目无组织大气污染源预测参数见表7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算参数及结果 污染源 工段 污染物 排放速率（kg/h） 面源有效高度（h） 面源长度 面源宽度 评价标准（mg/m3） 生产车间 生产 VOCs 0.06 8 37.8 10 0.6 生产车间 生产 粉尘 0.12 8 37.8 10 0.9 表7-6 无组织排放废气预测结果 下风向距离（m） VOCs 颗粒物 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.004451 0.74 0.008903 0.99 100 0.03108 5.18 0.06216 6.91 177 0.03172 5.29 0.06344 7.05 200 0.03108 5.18 0.06216 6.91 300 0.02949 4.91 0.05898 6.55 400 0.02646 4.41 0.05291 5.88 500 0.02204 3.67 0.04408 4.90 600 0.01816 3.03 0.03632 4.04 700 0.01509 2.52 0.03018 3.35 800 0.01275 2.13 0.02551 2.83 900 0.01093 1.82 0.02185 2.43 1000 0.009478 1.58 0.01896 2.11 1500 0.005425 0.90 0.01085 1.21 2000 0.00359 0.60 0.00718 0.80 2500 0.002635 0.44 0.00527 0.59 标准值 0.6mg/m3 0.9mg/m3 下风向最大浓度及距离 0.03172mg/m3,177m 0.06344mg/m3,177m 最大占标率 5.29% 6.91% 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气导则》（HJ2.2-2008）中的规定，对无组织排放的有机废气，特别是有害物质的无组织排放，工业企业应采取合理的生产工艺流程，加强生产管理和设备维护，最大限度地较少无组织排放，为了保护大气环境和人群健康，应当设置大气环境防护距离。根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序计算。无组织排放VOCs、粉尘的大气防护距离，计算结果见图7-1、7-2。 图7-1 VOCs大气环境防护距离运行参数及结果 图7-2 颗粒物大气环境防护距离运行参数及结果 由图7-1、7-2可知，厂区无组织排放VOCs、颗粒物在场区外无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 有组织排放废气 根据（1）~（5），本项目有组织排放的废气主要包括焚烧废气、抛丸粉尘及喷 塑粉尘、固化废气及丝印废气。 ①焚烧废气 根据现场勘察，焚烧炉两端敞开，焚烧炉进口和出口设置集气罩，集气罩与排气筒连接，每个集气罩对应一个排气筒，共设置两个集气罩两个排气筒（G3+G4）。焚烧产生的废气经自带集气罩、排气筒处理，焚烧废气分为有组织排放及无组织排放。根据《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996附录A可知，当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒，本项目两个排气筒排放同种污染物，且其距离小于该两个排气筒的高度之和，因此可等效为一个排气筒，等效后的排气筒高度与排放速率见表7-1。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中估算模式的要求，本评价选取钢瓶焚烧废气有组织大气污染源预测参数见表7-1。 表7-1 大气环境防护距离计算参数及结果 工段 风量（m3/h） 污染物 排放速率（kg/h） 排气筒 出口烟气温度 （℃） 排放 方式 评价标准（mg/m3） 高度 （m） 直径 （m） 焚烧 10000 SO2 0.00002 15 0.5 70 连续 0.5 焚烧 10000 NOX 0.22 15 0.5 70 连续 0.2 焚烧 10000 颗粒物 0.0036 15 0.5 70 连续 0.9 焚烧 10000 VOCs 0.042 15 0.5 70 连续 0.6 表7-2 有组织废气预测结果 下风向距离（m） SO2 NOX 颗粒物 VOCs 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 3.025E-7 0.00 0.003327 1.66 0.001276 0.01 0.0009074 2.16 200 3.803E-7 0.00 0.004184 2.09 0.001462 0.01 0.001141 2.72 300 4.032E-7 0.00 0.004435 2.22 0.00153 0.01 0.00121 2.88 310 4.038E-7 0.00 0.004442 2.22 0.001407 0.01 0.001212 2.89 400 3.903E-7 0.00 0.004293 2.15 0.001321 0.01 0.001171 2.79 500 3.573E-7 0.00 0.00393 1.96 0.001277 0.01 0.001072 2.55 600 3.387E-7 0.00 0.003726 1.86 0.0013 0.01 0.001016 2.42 700 3.28E-7 0.00 0.003608 1.80 0.001243 0.01 0.000984 2.34 800 3.169E-7 0.00 0.003486 1.74 0.001154 0.01 0.0009506 2.26 900 2.985E-7 0.00 0.003284 1.64 0.001149 0.01 0.0008956 2.13 1000 2.873E-7 0.00 0.00316 1.58 0.001145 0.01 0.0008619 2.05 1500 2.24E-7 0.00 0.002464 1.23 0.0009384 0.00 0.0006719 1.60 2000 1.744E-7 0.00 0.001919 0.96 3.14E-5 0.00 0.0005233 1.25 2500 1.788E-7 0.00 0.001967 0.98 3.219E-5 0.00 0.0005365 1.28 标准值 0.5mg/m3 0.2mg/m3 0.9mg/m3 0.6mg/m3 下风向最大浓度及距离 4.038E-7mg/m3,310m 0.004442mg/m3,310m 0.001407mg/m3,310m 0.001212mg/m3,310m 最大占标率 0.00% 2.22% 0.01% 2.89% 从估算结果可知，SO2、NOx、颗粒物、VOCs的最大占标率均小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的要求，大气评价做三级评价，不再用预测模式进一步进行预测。本项目周围最近的敏感目标为东南面127m的厂蔡公塘居民点，位于本项目的侧风向，SO2落地浓度为1.141E-6mg/m3，NOX落地浓度为0.00355839mg/m3，颗粒物落地浓度为0.00132622mg/m3，VOCs落地浓度为0.001051472mg/m3，浓度均小于标准值，对敏感目标的影响较小。 ②抛丸除锈粉尘、喷涂粉尘 根据工程分析可知，本项目抛丸除锈粉尘经旋风和布袋除尘器除尘处理后粉尘通过管道汇同喷涂过程中未被滤芯回收的部分粉尘，通过1根15m排气筒（G1）高空排放。经上述分析，有组织排放粉尘量为0.3t/a，排放浓度为8.33mg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中估算模式的要求，本评价选取抛丸除锈粉尘、喷涂粉尘有组织大气污染源预测参数见表7-3。 A、正常工况下有组织最大落地浓度距离 表7-3 大气环境防护距离计算参数及结果 工段 风量（m3/h） 污染物 排放速率（kg/h） 排气筒 出口烟气温度 （℃） 排放 方式 评价标准（mg/m3） 高度 （m） 直径 （m） 抛丸及喷塑 15000 颗粒物 0.12 15 0.5 20 连续 0.9 表7-4有组织废气预测结果 下风向距离（m） 颗粒物 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 2.193E-10 0.00 100 0.001402 0.16 200 0.001919 0.21 300 0.002034 0.23 400 0.001959 0.22 500 0.001827 0.20 600 0.002228 0.25 700 0.002633 0.29 800 0.002862 0.32 900 0.002956 0.33 950 0.002966 0.33 1000 0.002958 0.33 1500 0.002575 0.29 2000 0.002462 0.27 2500 0.002177 0.24 标准值 0.9mg/m3 下风向最大浓度及距离 0.002966mg/m3,950m 最大占标率 0.33% 从估算结果可知，颗粒物的最大占标率小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的要求，大气评价做三级评价，不再用预测模式进一步进行预测。本项目周围最近的敏感目标为东南面127m的厂蔡公塘居民点，位于本项目的侧风向，颗粒物落地浓度为0.00154159mg/m3，浓度均小于标准值，对敏感目标的影响较小。 B、非正常工况下有组织废气最大落地浓度 表7-5项目非正常工况下有组织污染源预测参数 工段 风量（m3/h） 污染物 排放速率（kg/h） 排气筒 出口烟气温度 （℃） 排放 方式 评价标准（mg/m3） 高度 （m） 直径 （m） 抛丸及喷塑 15000 颗粒物 2.47 15 0.5 20 连续 0.9 7-6 非正常工况有组织排放估算结果表（距离单位m，浓度单位mg/m3，占标率%） 下风向距离（m） 颗粒物 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 4.333E-9 0.00 100 0.02769 3.08 200 0.03792 4.21 300 0.0402 4.47 400 0.03871 4.30 500 0.03611 4.01 600 0.04403 4.89 700 0.05204 5.78 800 0.05656 6.28 900 0.05842 6.49 950 0.05861 6.51 1000 0.05844 6.49 1500 0.05087 5.65 2000 0.04865 5.41 2500 0.04302 4.78 标准值 0.6 下风向最大浓度及距离 0.05861mg/m3,950m 最大占标率 6.49% 由上表可知：在非正常工况下，颗粒物的最大落地浓度为0.05861mg/m3 ，能满足相应的标准，本项目周围最近的敏感目标为东南面127m的厂蔡公塘居民点，位于本项目的侧风向，颗粒物落地浓度为0.0304521mg/m3，较正常排放情况下，对周围环境空气质量贡献明显增大。为减少项目非正常工况发生，本环评建议规范操作生产设备并且定期检查设备。根据环境管理的要求，必须确保实现污染物达标排放，为减轻污染物排放对环境空气质量的影响，应确保废气处理设施的处理效率达到设计要求，建设单位必须加强对设备的维护与保养，保证废气处理效率。 ③固化废气及丝印废气 根据工程分析可知，本项目固化废气及丝印废气共用一个集气罩，收集的有机废气经活性炭吸附后15m高排气筒排放，经上述分析，有组织排放有机废气量为0.10495t/a，排放速率为0.044kg/h。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中估算模式的要求，本评价选取固化废气及丝印废气有组织大气污染源预测参数见表7-3。 A、正常工况下有组织最大落地浓度距离 表7-3 大气环境防护距离计算参数及结果 工段 风量（m3/h） 污染物 排放速率（kg/h） 排气筒 出口烟气温度 （℃） 排放 方式 评价标准（mg/m3） 高度 （m） 直径 （m） 固化及丝印 8000 VOCs 0.044 15 0.5 20 连续 0.6 表7-4有组织废气预测结果 下风向距离（m） VOCs 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 1.512E-14 0.00 100 0.0009427 0.16 200 0.001167 0.19 300 0.001236 0.21 400 0.001191 0.20 500 0.001188 0.20 600 0.001419 0.24 700 0.001516 0.25 764 0.00153 0.26 800 0.001527 0.25 900 0.001486 0.25 1000 0.001419 0.24 1500 0.001304 0.22 2000 0.001127 0.19 2500 0.0009454 0.16 标准值 0.6mg/m3 下风向最大浓度及距离 0.00153mg/m3,764m 最大占标率 0.26% 从估算结果可知，VOCs的最大占标率小于10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的要求，大气评价做三级评价，不再用预测模式进一步进行预测。本项目周围最近的敏感目标为东南面127m的厂蔡公塘居民点，位于本项目的侧风向，VOCs浓度为0.001003261mg/m3，浓度均小于标准值，对敏感目标的影响较小。 B、非正常工况下有组织废气最大落地浓度 表7-5项目非正常工况下有组织污染源预测参数 工段 风量（m3/h） 污染物 排放速率（kg/h） 排气筒 出口烟气温度 （℃） 排放 方式 评价标准（mg/m3） 高度 （m） 直径 （m） 固化及丝印 8000 VOCs 0.087 15 0.5 20 连续 0.6 7-6 非正常工况有组织排放估算结果表（距离单位m，浓度单位mg/m3，占标率%） 下风向距离（m） 颗粒物 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 2.989E-14 0.00 100 0.001864 0.31 200 0.002307 0.38 300 0.002443 0.41 400 0.002355 0.39 500 0.002349 0.39 600 0.002805 0.47 700 0.002998 0.50 764 0.003026 0.50 800 0.003019 0.50 900 0.002938 0.49 1000 0.002805 0.47 1500 0.002578 0.43 2000 0.002228 0.37 2500 0.001869 0.31 标准值 0.6 下风向最大浓度及距离 0.003026mg/m3,764m 最大占标率 0.50% 由上表可知：在非正常工况下，颗粒物的最大落地浓度为0.05861mg/m3 ，能满足相应的标准。本项目周围最近的敏感目标为东南面127m的厂蔡公塘居民点，位于本项目的侧风向，VOCs浓度为0.00198361mg/m3，较正常排放情况下，对周围环境空气质量贡献增大。为减少项目非正常工况发生，本环评建议规范操作生产设备并且定期检查设备。根据环境管理的要求，必须确保实现污染物达标排放，为减轻污染物排放对环境空气质量的影响，应确保废气处理设施的处理效率达到设计要求，建设单位必须加强对设备的维护与保养，保证废气处理效率。 综上，本评价认为本项目的大气污染物钢瓶抽残液残气过程产生废气、焚烧废气、 抛丸粉尘、喷塑粉尘、塑粉固化过程产生的废气、钢瓶表面印刷及清洗印板产生废气、食堂油烟废气等的处理措施是可行的。 2.3声环境的影响及污染防治措施 本项目噪声主要来自残夜回收设备、焚烧炉、抛丸除锈机、判废钢瓶压扁机等设备运行过程，噪声源强在70~90dB(A)，建设单位拟采取设置减震基础，车间密闭隔声等降噪措施，根据类比同类工程，一般经墙体隔声后，噪声值可降低10-15dB。根据现场踏勘，为了解本项目噪声对厂界噪声的影响，本次评价采用预测模式对其影响进行了预测，具体预测方法如下： ①噪声在空气中的理论衰减公式为： 式中：Lp——距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0——距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0——测定声源时距离，m； r——衰减距离，m； α——空气中衰减系数。 ②噪声叠加计算模式 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Li——第i个噪声值，dB(A)； 若上式的几个噪声值均相同，可简化为： 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Lp——单个噪声值，dB(A)； N——相同噪声值的个数。 项目采取隔声、减振等措施降低设备噪声对外环境的影响。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，项目设备噪声值及其通过距离衰减到厂界处贡献值噪声源强计算见表7-4。 表7-7 噪声源强治理后贡献值 单位：dB（A） 综合源强 位置 经隔声减振后噪声值 预测参数 东侧 南侧 西侧 北侧 92.63 生产 车间 72.63 距离（m） 58 16 50 74 贡献值dB(A) 37.4 48.5 38.7 35.2 项目仅在昼间进行，根据上述计算，本项目各类生产设备在满负荷运营情况下噪声在厂界四周及居民点均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此本项目产生的噪声对周围声环境质量及周围居民影响很小。 为了尽量减少项目对周边声环境的影响，使项目的厂界噪声达到所在区域的环境标准要求，应采取治理措施，具体如下： （1）购买环保低噪声设备，并且加强设备日常维护与保养；适当对高噪声的生产设备采用减振装置或消声器对设备进行减振消声处理； （2）生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传(一般标准厂房噪声经墙体隔声量可降低23～30dB(A)，参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年)； （5）控制车辆噪声源强，降低车辆行驶噪声，运输车辆应保持良好的运行状态，定期检修，并根据实际情况安装排气消声器； 2.4固体废弃物对环境的影响及污染防治措施 项目固体废物主要为危险废物、一般固废及生活垃圾。 （1）危险废物 本项目危险废物包括残液回收装置的残液15t/a、废润滑油0.002t/a、废印板0.01t/a、废海绵0.02t/a、废活性炭（0.5t/a）。其中残液存放在残液储罐内，环评建议建设方在原料仓库设置不小于2m2危废暂存间，将本项目废润滑油、废印板、废海绵、废活性炭等危险废物暂存于该危废暂存间内，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）要求做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应措施。项目残液、废润滑油、废海绵、废活性炭交由有资质的的单位进行处置。废印板交由印板厂家定期回收。 危险废物储存及转运要求： ①应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。有关要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订），做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应措施，化学品仓库必须设置“危险”的标志。由于危废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内专门的暂存库（暂存场地面需为钢筋混凝土，场地周围设置有围堰、导流沟、事故收集池等），能防治固废堆放引起的二次污染）进行密封暂存。 ②根据环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。 ③国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到固废处置中心还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 对于危险固废，企业不能随意处理，也不能乱堆乱放，必须密闭转移，及时清运，在生产过程中要注意对这些废渣的收集和储运。必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，减少危险固废的产生量。 （2）一般固废及生活垃圾 本项目一般固废包括抛丸粉尘0.47t/a、喷塑粉尘4.89t/a，报废的钢瓶45t/a，废角阀49.5t/a，废含油抹布、手套，其中喷塑粉尘回用于本项目喷塑工序，抛丸粉尘、报废的钢瓶、废角阀暂存于一般固废暂存间，定期外售，废含油抹布、手套混入生活垃圾由环卫部门处理；生活垃圾0.75t/a，经收集后交由环卫部门清运。 综上所述，在采取上述适当妥善的存储、处理处置方式，并加强固体废物分类收集管理的情况下，本项目固废不会对周围环境产生不良影响。 3、环境风险分析 环境风险评价是分析、预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害或易燃易爆等物质泄漏造成对环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。依据《危险化学品名录》（2015），项目液化气属于第 2.1 类易燃气体。 1、环境风险因素识别 1.1物质的危险、有害因素识别 本项目所涉及的危险物质为液化石油气存在火灾和爆炸风险。 （1）物质理化性质分析：液化石油气主要是由丙烷、丁烷组成，丙烷和丁烷均为无色气体，其危险特性为：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸的危险。 （2）液化石油气特性及危害性分析： (易汽化：液化石油气极易汽化，气体又比空气重因而一旦泄漏，就会迅速在地面、空间与空气混合形成大面积的爆炸性气体，一旦遇到极微小的火花，就可以形成爆炸。 ②易膨胀：液化石油气在常温常压下为气体状态，它是在低温或高压的条件下被压缩液化为液态，储存在压力容器中，具有热胀冷缩的性质，其受热膨胀系数极大，因而钢瓶如接触热源或超量充装，就极易发生钢瓶爆炸事故。 ③易沉积：液化石油气气态比空气重，能飘浮在地面或在低洼处沉积，而不易扩散； ④易生静电：液化石油气，电阻率很高，当液化石油气从容器中高速喷出时，会与容器管口、喷嘴、破裂处与空气发生强烈摩擦，产生数千伏以上的静电电压。 ⑤可嗅性：液化气无特殊气味，为了易于察觉泄漏，在液化石油气中加乙硫醇等添加剂加臭。⑥易燃烧、易爆炸性危害：液化石油气的爆炸下限低，当液化石油气在空气中的浓度达到 1.5%时，就能形成爆炸性气体；液化石油气的点火能量小，只要有极微小的火星就可引燃引爆； ⑦腐蚀危害：由于液化石油气中含有一定数量的硫化物，硫化物能同容器内壁表面的铁原子发生化学作用，生成硫化亚铁，附着于容器内表面，因此对容器有腐蚀作用。其腐蚀作用会导致容器形成贯穿性缺陷而引起爆炸；同时生成的硫化亚铁粉末，会沉积在容器底部。这种粉末如随残气倒出，或使空气大量进入排空液体容器内，能与空气中的氧发生氧化反应，放热而发生自燃。 ⑧麻醉作用危害：丙烷属微毒类，为单纯麻醉剂，当空气中烷烃含量增加到10%以上时，此时中毒现象是虚弱眩晕，进而可能失去知觉，直到死亡。 1.2事故源项分析 本项目事故源项不考虑工程外部事故风险因素如地震、雷电等自然灾害以及战争、 人为蓄意破坏等，仅考虑项目建成运行后生产过程中潜在的事故风险，主要包括以下几 个方面： （1）设备故障 ①钢瓶减压阀松动、密封件损坏等而产生液化石油气残气泄露造成事故； ②钢瓶金属表面的防腐涂层设计缺陷，长期使用后老化可能发生破裂，造成液化石油气泄漏，若遇明火将引起火灾爆炸； ③钢瓶检测配套的空气压缩机为压力容器，存在破裂泄压、发生物理性爆炸的危险。 （2）人为误操作因素 由于管理人员、操作人员的素质、技术水平、应变能力及责任心等原因等造成的事 故： ①因铁制工具的撞击拆卸、搬运气瓶时发生碰撞，拆装的零部件坠落时与地面的撞击等产生的火花引起爆炸火灾事故； ②检验站内通风不良，引起石油气集聚，可能造成操作人员中毒或窒息事故，并且遇到静电、明火或高热等时引发火灾、爆炸事故； ③擅自处理残液引起泄露的气体对周围环境的毒性影响或造成燃烧爆炸； ④操作人员未严格按照液化石油气钢瓶检验工艺规则进行操作，引起爆炸事故。 1.3事故典型案例与原因分析 （1）案例1 某钢瓶检验站，位于某锻压有限公司内，2011年1月3日下午，该检验站工人李某从液化石油气钢瓶内抽干瓶内残液的过程中，由于减压阀和管道有缺陷，泄漏石油气，检验站无机械通风（只靠自然通风），在站内形成石油气集聚。工人周某在同一场所对另一液化钢瓶用铁铲除锈。由于铁铲撞击钢瓶发生火花，引发石油气燃烧爆炸，继而引起火灾，很快检验站厂房浓烟冲天，一片火光。正在上班的几名工人成了火球，他们或在地上打滚，或跳进厂区内水池，其景惨不忍睹。事故造成8名作业工人烧伤，其中2人伤势严重。事故发生原因分析如下： ①减压阀和管道有缺陷，保修不当而失灵（属机械设备有缺陷）； ②检验站通风不良，引起石油气集聚（属工作场地环境不良）； ③作业人员用铁铲打击钢瓶属操作错误（属工人的不安全行为）； ④劳动组织不合理，不能将抽干瓶内残液和除锈放在同一场所； ⑤教育培训不够，李某发现有石油气泄漏时应停止作业，立即关闭气瓶阀门，周某违章用铁铲撞击钢瓶。 （2）案例2 1995年2月20日10时，荆州地区锅检所的几个职工正在对液化石油气钢瓶进行定期检验。l0时10分，一只充好压缩空气正待进行气密试验的液化石油气体钢瓶突然发生爆炸，钢瓶爆炸后瓶体分成数块，最大的一块从气密试验台上飞出，击穿检验车间砖墙。一块约重2公斤的碎片击中一检验人员的腹部后又击穿花墙向外飞出50米远，该检验人员腹部开裂当场死亡。另一块约重2公斤的碎片飞出后击中一检验人员的胸部后又向外飞出50米后落地，该检验人员也因受伤失血过多死亡。另有几块小碎片将另两名操作人员分别致重、轻伤。钢瓶爆炸时产生的气浪震坏该所部分建筑的玻璃。钢瓶爆炸后碎片断口呈撕裂状，瓶体内壁附着燃烧不完全的游离碳黑。引起这起钢瓶爆炸的直接原因是钢瓶在充入压缩空气前未进行瓶内残液处理，未进行置换，是一起违反液化石油气钢瓶检验工艺规则的责任事故。 通过上述事故案例可以看出，许多事故的直接原因是由于人的疏忽，或对存在的事故隐患缺乏足够的认识所致，而且多数事故原因是属于常识性的。因此在充分了解液化石油气危险特性的前提下绝大多数事故都是可以预防的。 2、环境影响风险评价 根据事故源项识别，本项目的最大可信风险事故主要包括： 事故一：由于设备故障或操作不当等原因发生液化气泄露，并由于静电、明火或高 热等引发火灾、爆炸事故。 事故二：液化气泄露，在未遇静电、火花等着火因素的前提下，释放的液化气体对 周围环境的毒性影响。 2.1火灾、爆炸事故危险分析 发生火灾、爆炸事故的三个必要条件是：可燃物、点火源、助燃物(空气或氧化剂)。 根据案例可知，引发液化石油气钢瓶检验站火灾、爆炸事故的主要原因是液化石油气泄 漏及存在点火源。 造成液化石油气泄漏的原因有： (1)操作人员未按操作规程操作致使操作错误，引发的泄漏。 (2)钢瓶故障引发的泄漏。如钢瓶减压阀、密封圈等处因密封不好或腐蚀等其它原因引起泄漏，管道、管件等设备发生故障，引起的泄漏等。 (3)因管理不善而引发泄漏。如作业人员未经培训或考核不合格安排单独操作时误操作等引发的泄漏。 主要点火源有： (1)明火。如违章动火作业、现场吸烟、其它明火等； (2)电气火花。如使用不防爆电器或防爆电器损坏； (3)静电火花。如摩擦产生静电等因设备接地不良导致产生静电火花； (4)机械撞击火花。如作业人员穿有铁钉的鞋、用铁制工具作业、其它机械撞击或碰撞等。 根据一般液化石油气储配站的火灾、爆炸危险性评价结果，在储罐区发生爆炸事故时，将对在其半径距离为31.43m左右的构、建筑物及其它设施产生一定的破坏作用。 本项目无液化石油气储罐，若产生液化石油气泄漏，泄漏量比储配站的储罐小很多，因此，若发生火灾、爆炸事故，其影响范围会比一般储气站要小。 与项目距离最近民居为133m距离较远，符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87及《城镇燃气设计规范》GB50028-93的要求，并大于发生火灾、爆炸事故时可能影响的区域半径31.43m。 2.2液化气泄露毒性影响 液化石油气具有一定的毒性，有麻醉作用，发生泄漏时将对环境（或健康）产生危害。如果工作人员作业时未配备必要的防护用品、或违章操作、或不会正确使用防护用品，都可能导致人员中毒事故的发生。特别是在进行残液回收、钢瓶气密性试验等作业时，操作工人没有戴防护面具，容易发生中毒或窒息事故。另外，作人员不按要求操作而擅自处理残液，引起有毒气体扩散对周围环境产生毒性影响，尤其对人体的伤害作用是显而易见的。 3、事故防范措施 由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有 效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 3.1 工程前期及设计阶段的事故防范措施 （1）站区选址时，避开居民区以及复杂地质段，以减少由于液化气泄漏引起的火 灾、爆炸事故对居民危害。 （2）总图布臵按照规范考虑周边有一定的开阔地带，一旦液化石油气发生泄漏时能够及时扩散，建构筑物之间均有足够的安全距离，在防爆区内严禁有地下空间，以免液化石油气积聚。 （3）严格按防火规范布臵平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用，站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地。 （4）为了保证检验站的安全运行，站内设有安全防护系统，包括：消防系统、防雷防静电系统、浓度检测、报警装臵、配备足够应急器材。 （5）站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少生产区对生活区的干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理。 3.3运行阶段的事故防范措施 （1）设臵过流保护及紧急切断装置，提高工艺管线质量，并加强其日常维护保养。 （2）设臵多路自动报警装置，钢瓶发生泄漏能及时发现，及时采取措施。 （3）站区划定禁火区域，禁绝一切火源： ①禁止拖拉机、电瓶车、摩托车等进入禁火区域，汽车、槽车进入时，必须在排 管上装有防火罩； ②进入站（库）内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服，严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具； ③站、库内电气设备要防爆、贮罐区要安装避雷设施，贮罐要安装导除静电设施； ④严禁随意在站、库内及周围进行动火焊割作业等。 （4）配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。 （5）应保证有减轻事故危害与确保现场人员有足够的抢救或撤离时间等方面的技术措施。 3.4 管理措施 （1）在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 （2）在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗避免因严重操作失误而造成的事故； （3）加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。 （4）制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行定期维护有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。 （5）站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 3.5物料储存措施 本项目润滑油放置在设备内，厂区内无储存，油墨、开油水、洗网水最大暂存量分别为1kg，0.5kg，1kg，厂区内的暂存量基本为一个月的用量，本评价要求除使用时均需放置在物料间内，远离火种，物料间内地面防渗，设置围堰及导流沟，按要求使用，且使用前后瓶盖需拧紧，防止外溢；环氧树脂粉末随用随取，避免在生产车间内堆存，放置在物料间内，远离火种。残液收集在抽残工序内的残液罐内，本环评要求，残液罐处远离火种，委外处置时应注意防止废气外逸。本项目设置的物料间位于项目综合楼西侧，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的相关要求，储罐总容积220m3<V≦500m3，单罐V≦100m3，储罐区与甲乙类物品（本项目洗网水、开油水属于甲乙类物品）仓库距离最少为50m，本项目物料间与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为68m，本项目生产车间与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为91m，其中抽残及焚烧工序位于本项目生产车间内与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区间距最大的位置，由此可知，本项目的物品仓库及残液罐与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区间距满足要求。本环评要求按照相关说明使用本项目物料。 4、突发环境事件应急预案 根据《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）、“关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知”（环发[2015]4号）的规定和要求，并参考《建设项目环境风险评价技术导则》提供的应急预案内容的框架，本项目编制的突发环境事件应急预案中应包括以下重点内容，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。建设单位的突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按环保部《突发环境事件应急管理办法》（部令 第34号）等相关规定执行。 表7-11 环境风险应急预案原则内容及要求 序号 项目 主要内容及要求 1 总则 编制目的：简述应急预案编制的目的、作用等。 编制依据：应急预案编制所依据的法律法规，规章，以及有关行业的管理规定、技术规范和标准等。 适用范围：说明应急预案适用的区域范围。 工作原则：本单位应急工作的原则，内容应简明扼要、明确、具体。 2 基本情况介绍 单位的基本情况；生产的基本情况；危险化学品和危险废物的基本情况；周边环境状况及环境保护目标情况。 3 环境风险源辨 识与风险评估 包括环境风险源辨识、环境风险评估。 4 组织机构和职责 依据企业规模的大小和可能发生的突发环境事件的危害程度，设置分级应急处置组织机构，并以组织机构图的形式列出参与突发环境事件应急处置的部门或队伍。 5 应急能力建设 应急处置队伍的建立、应急设施（备）和物资建设和储备。 6 预警与信息报送 报警、通讯联络方式；信息报告与处置。 7 应急响应和措施 分级响应机制。 现场应急措施。 应急设施（备）及应急物资的启用程序。 抢险、处置及控制措施。 人员紧急撤离和疏散。 大气类突发环境事件的应急措施。 水类突发环境事件的应急措施。 应急监测。 应急终止。 8 后期处置 现场清洁。 环境恢复。 善后赔偿。 9 保障措施 通信与信息保障。 应急队伍保障。 应急物资装备保障。 经费及其他保障。 10 应急培训和演练 培训：依据对本企业员工能力的评估结果和周边工厂企业、社区和村落人员素质分析结果，明确培训内容和方法。 演练：明确企业突发环境事件应急预案的演习和训练的内容、范围、频次和组织等内容。 11 奖惩 明确突发环境事件应急处置工作中奖励和处罚的条件和内容。 12 预案的评审、发布和更新 应明确预案评审、发布和更新要求。 13 预案实施和生效的时间 要列出预案实施和生效的具体时间。 14 附件 略 建设单位应按上表编制详尽的事故应急预案并进行演练，制定的环境应急预案，应当在建设项目投入生产或者使用前，向建设项目所在地受理部门备案。 本评价对本项目的环境风险提出相应的应急措施及计划，为建设单位提供参考，建设单位应根据生产中的实际情况按照上表认真落实。 4、产业政策相符性分析 按国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2013修正本)，本项目不属于《产业结构调整指导目录》(2013修正本)中规定的限制类、淘汰类项目。本项目使用的各设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第122号）中，因此本项目符合国家和地方相关产业政策。 5、规划、选址分析 岳阳县长富钢瓶检测厂于2018年8月租赁岳阳县恒兴燃气有限公司坐落于岳阳县的长湖乡洪桥村处的钢瓶检测站及机械设备办公区等辅助用房（详见附件4检测站资产租赁合同）进行钢瓶检测，本项目生产车间位于岳阳县恒兴燃气有限公司内东南部，物料间位于岳阳县恒兴燃气有限公司内综合楼西侧，办公区及员工宿舍位于岳阳县恒兴燃气有限公司内东部综合楼。岳阳县恒兴燃气有限公司北侧为175乡道，紧邻175乡道为制砂厂，岳阳县恒兴燃气有限公司东、南、西侧为荒山。岳阳县恒兴燃气有限公司于2014年10月8日通过岳阳县环境保护局审批，审批文号为岳县环评批[2014]73号，于2015年7月13日通过了岳阳县环保局“三同时”验收（见附件），审批文号为岳县环保验（2015）18号。岳阳县恒兴燃气有限公司目前正常运营，液化气冲装机、贮气罐、贮气罐、残液罐布置在厂区西部，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的相关要求，储罐总容积220m3<V≦500m3，单罐V≦100m3，储罐区与甲乙类物品仓库（本项目洗网水、开油水属于甲乙类物品）仓库、甲乙类生产厂房间距为50m，与办公用房间距为35m，本项目（物品仓库）物料间与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为68m，本项目生产车间与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为91m，本项目办公用房与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为68m，距离均满足要求，因此岳阳县恒兴燃气有限公司对本项目的影响在可控范围内，符合相关距离要求。且厂区周边供电、交通道路等基础设施完善，有利于本项目的建设和实施；评价区域内空气环境质量、周围水体环境质量、声环境质量能满足相应功能区要求。 因此，从项目区域场地条件、市政基础设施条件、环境可行性等方面综合分析，评价认为，项目选址是可行的。 6、平面布置合理性分析 本项目位于岳阳县长湖乡洪桥村凤形组，租赁岳阳县恒兴燃气有限公司内现有厂房。主要包括岳阳县恒兴燃气有限公司东南侧生产厂房，岳阳县恒兴燃气有限公司东北侧办公楼二楼一间宿舍、检测站对面两间办公室（一间用作办公室，一间用作原料仓库），食堂与岳阳县恒兴燃气有限公司共用，位于岳阳县恒兴燃气有限公司东北侧办公楼一楼，其中生产厂房内由北至南依次摆放抽残、焚烧、水压试验、除锈、喷塑、烘烤、钢瓶气密性试验设施。岳阳县恒兴燃气有限公司目前正常运营，液化气冲装机、贮气罐、贮气罐、残液罐布置在厂区西部，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的相关要求，储罐总容积220m3<V≦500m3，单罐V≦100m3，储罐区与甲乙类物品仓库（本项目洗网水、开油水属于甲乙类物品）仓库、甲乙类生产厂房间距为50m，与办公用房间距为35m，本项目（物品仓库）物料间与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为68m，本项目生产车间与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为91m，本项目办公用房与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为68m，距离均满足要求，其中抽残及焚烧工序位于本项目生产车间内与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区间距最大的位置，由此可知，从安全角度考虑，本项目平面布局是可行的。 本项目生产车间内由北至南依次摆放抽残、焚烧、水压试验、除锈、喷塑、烘烤、钢瓶气密性试验设施，按照生产过程先后顺序摆放，不增加搬运成本，及避免搬运过程产生的跑冒漏滴现象，其中除锈工序和喷塑工序相邻，共用排气筒是可行的，固化工序取件口紧邻丝印工序，共用集气罩是可行的，该废气经集气罩收集后活性炭吸附后15m高排气筒排放，由此可知，从环保角度考虑，本项目平面布局是可行的。岳阳县恒兴燃气有限公司平面图见附图6，本项目平面布置详见附图2。 整个厂区功能分区明确，布置合理，物流线路段。厂区出入口经厂区道路可以直接到达生产厂房，方便物流及产品运输，厂房内部按照流程合理布局，在方便生产的前提下尽量将噪声设备不是在厂房中间位置，以确保厂家噪声达标排放。 综上可知，本项目平面布局从环境保护角度和安全角度分析，平面布局是合理的。 7、环境符合性分析 拟建工程所在区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级功能区；项目所在地地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类功能区。拟建工程所在区域周边环境质量总体较好，符合环境功能区划要求；环境影响预测与分析结果表明：在严格落实各项环保措施的前提下，项目建设对环境的影响可以控制在较低水平，评价区域地表水、环境空气、声环境等各项指标均能够满足相应标准要求，不改变评价区域现有环境功能，符合环境功能区划要求。 8、环保投资 本项目总投资300万元，环保投资约20.6万元，占总投资的6.9%，项目环保投资情况具体见下表。 表7-12 污染治理投资估算 类别 污染源名称 治理措施 投资估算(万元 ) 备注 大气污染物 回收残残液残气产生废气 排气扇强制排放换气 0 依托 钢瓶焚烧废气 集气罩收集后通过15米高排气筒（G3+G4）排放 1 依托+维修 抛丸粉尘 旋风和布袋除尘器除尘后，由管道引至15m高排气筒（G1）排放 4 依托+新建布袋除尘+15m高排气筒 喷塑粉尘 密闭+风机抽吸后滤芯过滤后，由管道引至15m高排气筒（G1）排放 6 新建设备密闭+除尘设备+15m高排气筒 塑粉固化废气 烤箱密闭+进料口设置集气罩（1#）+活性炭吸附+15m高排气筒（G2）排放 3 依托+新建集气罩+15m高排气筒 印标记油墨废气+清洁印板废气 集气罩（1#）+活性炭吸附后15m高排气筒（G2）排放 0 依托+固化废气共用集气罩及排气筒 水污染物 生活废水 依托现有旱厕 0 依托 食堂废水 依托现有隔油池 0 依托 水压试验废水 循环使用，定期补充新水 3 设备新购买 气密性实验用水 循环使用，定期补充新水 0 依托 固体废物 一般固废 一般固废储存间，由环卫部门统一清运 0.6 已有厂区划分 生活垃圾 分类集中收集，由环卫部门统一清运 新建 危险废物 危险废物暂存间，交由有资质单位回收处置 1 已有厂区划分 噪声 隔声、减振 2 依托+新建 合计 / 20.6 / 9、建设项目竣工环境保护验收 表7-7 竣工验收一览表 类别 污染源名称 治理措施 监测内容 验收标准 大气污染物 回收残残液残气产生废气 排气扇强制排放换气 监测点位：厂界四周各布设一个点位；监测因子：VOCs 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 钢瓶焚烧废气 集气罩收集后通过15米高排气筒（G3+G4）排放 监测点位：排气筒出口；监测因子：烟尘、SO2、NOx 抛丸粉尘 旋风和布袋除尘器除尘后，由管道引至15m高排气筒（G1）排放 监测点位：排气筒出口；监测因子：颗粒物 喷塑粉尘 密闭+风机抽吸后滤芯过滤后，由管道引至15m高排气筒（G1）排放 塑粉固化废气 烤箱密闭+进料口设置集气罩（1#）+活性炭吸附+15m高排气筒（G2）排放 监测点位：排气筒出口；监测因子：VOCs 符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关限值要求 印标记油墨废气+清洁印板废气 集气罩（1#）+活性炭吸附后15m高排气筒（G2）排放 监测点位：厂界四周各布设一个点位；监测因子：VOCs 食堂油烟 油烟废气 / 符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的对应标准要求 水污染物 生活废水 依托现有旱厕 / 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 食堂废水 依托现有隔油池 / 水压试验废水 循环使用，定期补充新水 / 不外排 气密性实验用水 循环使用，定期补充新水 / 固体废物 一般固废 一般固废储存间（新建不小于5m3），由环卫部门统一清运 / GB18599-2001中的要求 生活垃圾 分类集中收集，由环卫部门统一清运 / GB16889-2008中的要求 危险废物 危险废物暂存间（新建不小于2m3），交由有资质单位回收处置 / GB18597-2001中的要求 噪声 隔声、减振 监测点位：厂界外四周各一个点位；监测因子：噪声 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求 10、验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）第十七条，编制环境影响报告哦啊书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告五个阶段。具体工作程序见图7-3。验收推荐程序与方法见图7-4。 图7-7 验收工作程序框图 图7-8 验收推荐方法图 推荐方法 1）成立验收工作组 建设单位组织成立的验收工作组可包括项目的环保设施设计单位、环保设施施工单位、环境监理单位（如有）、环境影响报告书（表）编制单位、验收监测报告（表）编制单位等技术支持单位和环境保护验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。技术支持单位和技术专家的专业技术能力应足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。 2）现场核查 验收工作组现场核查工作目的是核查验收监测报告（表）内容的真实性和准确性，补充了解验收监测报告（表）中反映不全面或不详尽的内容，进一步了解项目特点和区域环境特征等。现场核查是得出验收意见的一种有效手段。现场核查要点可参照原环境保护部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）。 3）形成验收意见 验收工作组可以召开验收会议的方式，在现场核查和对验收监测报告内容核查的基础上，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成科学合理的验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变动情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试运行效果，工程建设对环境的影响，项目存在的主要问题，验收结论和后续要求。对验收不合格的项目，验收意见中还应明确详细、具体可操作的整改要求。 4）建立档案 一套完整的建设项目竣工环境保护验收档案包括环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定、初步设计（环保篇）或环保设计方案、施工合同（环保部分）、环境监测报告或施工监理报告（环保部分）（若有）、工程竣工资料（环保部分）、验收报告（含验收监测报告（表）、验收意见和其他需要说明的事项）、信息公开记录证明（需要保密的除外）。建设单位委托技术机构编制验收监测报告的，还可把委托合同、责任约定等委托涉及的关键材料存入档案。建设单位成立验收工作组协助开展验收工作的，还可把验收工作组单位及成员名单、技术专家专长介绍等材料存入档案。 11、环境管理及环境监测计划 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，建议企业制定环境管理措施： 抽取残液残气过程，按规范操作，防止残气不合理溢出，污染环境；抛丸除尘过程中，保证除尘设备正常运行，且抛丸除尘设备处于密闭状态下开启，喷塑过程保证除尘设备正常运行，且原来设备敞开面设置为密闭的状态；烘烤过程中烤箱为密闭状态，待烘烤完成后，打开集气罩抽风机后再开启烤箱取件口；水压试验及气密性试验水不溢出地面等。 本项目工设置4根排气筒，其中2根为焚烧炉设备自带的，由于焚烧炉两边均为敞开状态，为了能更好的处理焚烧废气，因此焚烧炉两端各设置一个集气罩及排气筒（G3+G4）是合理的；其中一根为抛丸工序和喷塑工序共用的排气，由于抛丸工序和喷塑工序紧邻，且产生的均为粉尘，因此共用1根排气筒（G1）是合理的；丝印工序紧靠烘烤工序取件口，共用一个集气罩，该废气经活性炭处理后经1根15m高排气筒（G2）高空排放，由于该排气筒需进行活性炭前置处理，因此需单独用1根排气筒，综上，本项目排气筒的设置是合理的。本项目设置排气筒目的是使废气有组织排放，且降低对周边环境的影响，因此排气筒高度设置为15m是合理的。 由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全生产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识，企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作，制定常见环境问题的处理措施及流程。 企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表，每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向环保局汇报。 认证听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 项目环境监测计划见表7-8： 表7-8 环境监测计划 监测项目 监测因子 监测点位 监测频率 废气监测 颗粒物、有机废气、SO2、NOX 厂界上风向1个点位及下风向2个点位，厂区内排气筒出口（G1+G2+G3+G4） 每年一次 噪声监测 dB(A) 东、南、西、北厂界外1m及居民点共5个点位 每年一次

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抽残工序 | 废气 | 排气扇强制排放换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 钢瓶焚烧 | 焚烧废气 | 集气罩收集后通过15米高排气筒（G3+G4）排放 |  |
|  | 抛丸工序 | 粉尘 | 布袋除尘器除尘后，由排气筒（G1）引至厂房顶约15m高处排放 |  |
|  | 喷塑工序 | 粉尘 | 设备密闭+风机抽吸滤芯过滤后废气通过15m高排气筒（G1）排放 |  |
|  | 塑粉固化烘烤工序 | 有机废气 | 烤箱密闭+集气罩+活性炭吸附后15m高排气筒（G2）排放 | 符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关限值要求 |
|  | 钢瓶表面印刷及清洗印板产生废气 | 油墨废气 | 集气罩+活性炭吸附后15m高排气筒（G2）排放（与固化废气共用集气罩及排气筒） |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器 | （GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活废水、食堂废水、 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 依托岳阳县恒兴燃气有限公司 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 水压试验用水 | / | 后循环使用，定期补充新水 | 不外排 |
|  | 气密性实验用水 | / | 循环使用，定期补充新水 |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 残液 | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收处理 | 不外排 |
|  |  | 抛丸粉尘 | 收集后外售 | 不外排 |
|  |  | 喷塑粉尘 | 收集后回用于喷塑工序 | 不外排 |
|  |  | 废钢瓶 | 经机械压扁后出售给物资回收公司回收利用 | 不外排 |
|  |  | 废角阀 | 收集后外售 | 不外排 |
|  |  | 废润滑油 | 危废暂存间暂存，交由有资质专业单位处置 | 不外排 |
|  |  | 废印板、废活性炭 | 危废暂存间暂存，定期交由印板厂家回收处理 | 不外排 |
|  |  | 废含油抹布、手套 | 混入生活垃圾交由环卫部门统一清运 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 项目采用低噪音设备、采取墙体隔声等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目租赁岳阳县恒兴燃气有限公司内现有厂房现有钢瓶检测设备及办公区等辅助用房进行钢瓶检测，对于周边植被、水土等均无明显影响，项目建设对生态环境影响轻微。 |

# 结论与建议

工程概况 岳阳县长富钢瓶检测厂于2018年8月租赁岳阳县恒兴燃气有限公司内现有厂房现有钢瓶检测设备及办公区等辅助用房进行钢瓶检测。项目总投资300万元，占地面积为438.20m2，进行钢瓶检测工作，拟日检测钢瓶500瓶。 二、环境现状评价主要结论 1）环境空气质量现状：NO2、SO2、PM10监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2）水环境质量现状：项目东侧水塘的pH、COD、高锰酸盐指数、BOD5、粪大肠菌群、TN、NH3-N、TP、SS、石油类各评价指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，水环境质量状况良好。 3）声环境质量现状：项目各监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 三、环境影响评价主要结论 1、施工期环境影响评价结论 本项目施工期不进行土建，仅进行设备维修更新，施工期短，对周围环境影响较小。 2、运营期期环境影响评价结论 1）水环境影响 食堂废水经隔油沉淀池处理汇同生生活废水经旱厕处理后用作农肥，水压试验废水循环使用，定期补充新水，不外排；气密性试验废水循环使用，定期补充新水，不外排。 2）大气环境影响 本项目钢瓶抽残液残气过程产生废气、焚烧液化钢瓶表面的涂层产生的废气、塑粉固化过程产生的废气、钢瓶表面印刷及清洗印板产生废气均以VOCs计，其中钢瓶抽残液残气过程产生废气全部无组织排放，焚烧液化钢瓶表面的涂层产生的废气、塑粉固化过程产生的废气、钢瓶表面印刷及清洗印板产生废气分为有组织和无组织排放，无组织排放部分量为0.133t/a，根据预测，该部分有机废气无组织排放能达到相关要求，本评价要求项目设置50m卫生防护距离。有组织排放部分量为0.10495t/a，经活性炭吸附有15m高空排放，根据预测，该部分有机废气可达标排放。 本项目焚烧炉两端敞开，焚烧炉进口和出口设置集气罩，焚烧液化气产生的废气经收集后通过15米高烟囱（G3+G4）有组织排放排放；未收集的废气，在车间内呈无组织排放，环评要求建设单位在车间内安装排气扇，加强通风换气。 本项目抛丸除锈粉尘经布袋除尘器除尘处理后粉尘通过管道汇同喷涂过程中未被滤芯回收的部分粉尘，通过1根15m排气筒（G1）高空排放。经上述分析，有组织排放粉尘量为0.3t/a，排放浓度为8.33mg/m3。无组织排放粉尘量为0.29t/a，排放速率为0.12kg/h。 项目食堂油烟产生量约为0.0105kg/d（3.15kg/a），产生浓度为1.17mg/m3。本项目油烟采用高效静电油烟净化器处理，经处理后屋顶高空排放，油烟排放量为2.84g/d(0.852kg/a），排放浓度为0.18mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的2mg/m3的标准限值，对周围环境影响较小。 3）声环境影响 本项目运营后采取隔声减震等保护措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4）固体废物影响 本项目危险废物包括残液回收装置的残液15t/a、废润滑油0.002t/a、废印板0.01t/a、废海绵0.02t/a、废活性炭0.5t/a。其中残液存放在残液储罐内，环评建议建设方在原料仓库设置不小于2m2危废暂存间，将本项目废润滑油、废印板、废海绵、废活性炭等危险废物暂存于该危废暂存间内，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）要求做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应措施。项目残液、废润滑油、废海绵、废活性炭交由有资质的的单位进行处置。废印板交由印板厂家定期回收。本项目一般固废包括抛丸粉尘0.47t/a、喷塑粉尘4.89t/a，报废的钢瓶45t/a，废角阀49.5t/a，废含油抹布、手套，其中喷塑粉尘回用于本项目喷塑工序，抛丸粉尘、报废的钢瓶、废角阀暂存于一般固废暂存间，定期外售，废含油抹布、手套混入生活垃圾由环卫部门处理；生活垃圾0.75t/a，经收集后交由环卫部门清运。 综上所述，在采取上述适当妥善的存储、处理处置方式，并加强固体废物分类收集管理的情况下，本项目固废不会对周围环境产生不良影响。 5）合理性分析 ①产业政策符合性分析 按国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2013修正本)，本项目不属于《产业结构调整指导目录》(2013修正本)中规定的限制类、淘汰类项目。本项目使用的各设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业（2010）第122号）中，符合国家和地方相关产业政策。 ②选址合理性分析 岳阳县长富钢瓶检测厂于2018年8月租赁岳阳县恒兴燃气有限公司坐落于岳阳县的长湖乡洪桥村处的钢瓶检测站及机械设备办公区等辅助用房（详见附件4检测站资产租赁合同）进行钢瓶检测，本项目生产车间位于岳阳县恒兴燃气有限公司内东南部，物料间位于岳阳县恒兴燃气有限公司内综合楼西侧，办公区及员工宿舍位于岳阳县恒兴燃气有限公司内东部综合楼。岳阳县恒兴燃气有限公司北侧为175乡道，紧邻175乡道为制砂厂，岳阳县恒兴燃气有限公司东、南、西侧为荒山。岳阳县恒兴燃气有限公司于2014年10月8日通过岳阳县环境保护局审批，审批文号为岳县环评批[2014]73号，于2015年7月13日通过了岳阳县环保局“三同时”验收（见附件），审批文号为岳县环保验（2015）18号。岳阳县恒兴燃气有限公司目前正常运营，液化气冲装机、贮气罐、贮气罐、残液罐布置在厂区西部，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的相关要求，储罐总容积220m3<V≦500m3，单罐V≦100m3，储罐区与甲乙类物品仓库（本项目洗网水、开油水属于甲乙类物品）仓库、甲乙类生产厂房间距为50m，与办公用房间距为35m，本项目（物品仓库）物料间与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为68m，本项目生产车间与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为91m，本项目办公用房与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为68m，距离均满足要求，因此岳阳县恒兴燃气有限公司对本项目的影响在可控范围内，符合相关距离要求。且厂区周边供电、交通道路等基础设施完善，有利于本项目的建设和实施；评价区域内空气环境质量、周围水体环境质量、声环境质量能满足相应功能区要求。 因此，从项目区域场地条件、市政基础设施条件、环境可行性等方面综合分析，评价认为，项目选址是可行的。 ③平面布局合理性 本项目位于岳阳县长湖乡洪桥村凤形组，租赁岳阳县恒兴燃气有限公司内现有厂房。主要包括岳阳县恒兴燃气有限公司东南侧生产厂房，岳阳县恒兴燃气有限公司东北侧办公楼二楼一间宿舍、检测站对面两间办公室（一间用作办公室，一间用作原料仓库），食堂与岳阳县恒兴燃气有限公司共用，位于岳阳县恒兴燃气有限公司东北侧办公楼一楼，其中生产厂房内由北至南依次摆放抽残、焚烧、水压试验、除锈、喷塑、烘烤、钢瓶气密性试验设施。岳阳县恒兴燃气有限公司目前正常运营，液化气冲装机、贮气罐、贮气罐、残液罐布置在厂区西部，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的相关要求，储罐总容积220m3<V≦500m3，单罐V≦100m3，储罐区与甲乙类物品仓库（本项目洗网水、开油水属于甲乙类物品）仓库、甲乙类生产厂房间距为50m，与办公用房间距为35m，本项目（物品仓库）物料间与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为68m，本项目生产车间与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为91m，本项目办公用房与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区、灌装间等操作区域最近距离为68m，距离均满足要求，其中抽残及焚烧工序位于本项目生产车间内与岳阳县恒兴燃气有限公司储罐区间距最大的位置，由此可知，从安全角度考虑，本项目平面布局是可行的。 本项目生产车间内由北至南依次摆放抽残、焚烧、水压试验、除锈、喷塑、烘烤、钢瓶气密性试验设施，按照生产过程先后顺序摆放，不增加搬运成本，及避免搬运过程产生的跑冒漏滴现象，其中除锈工序和喷塑工序相邻，共用排气筒是可行的，由此可知，从环保角度考虑，本项目平面布局是可行的。岳阳县恒兴燃气有限公司平面图见附图6，本项目平面布置详见附图2。 整个厂区功能分区明确，布置合理，物流线路段。厂区出入口经厂区道路可以直接到达生产厂房，方便物流及产品运输，厂房内部按照流程合理布局，在方便生产的前提下尽量将噪声设备不是在厂房中间位置，以确保厂家噪声达标排放。 综上可知，本项目平面布局从环境保护角度和安全角度分析，平面布局是合理的。 四、环评总结论 综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，符合岳阳县长湖乡洪桥村凤形组发展定位，选址合理，总平面布置合理可行，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，本项目是可行的。 建议 1、精心维护，确保设备设施正常运行，降低设备噪声。 2、项目应加强车间通风，减少对大气环境的影响。 3、加强车间墙体、门窗等隔声，降低对周边声敏感点的影响。合理进行车间平面布置，尽量将高噪声设备安置在车间中央，加强设备的减震、隔声、降噪。 4、及时妥善处理固体废物，做到厂区无堆存，避免产生二次污染。 5、建设项目的基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来需增加本评价所涉及之外的污染源或对其工艺进行调整，应按要求向环保部门重新申报。 6、对项目管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件 附件1：委托书 附件2：营业执照 附件3：项目备案证明 附件4：检测站资产租赁合同 附件5：监测报告及质保单 附表 附表1：建设项目环评审批基础信息表 附图 附图1：项目地理位置图 附图2：项目环境监测点位图 附图3：项目敏感目标保护图 附图4：项目平面图 附图5：项目现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。