超级恒温槽报价单

产品名称：超级恒温槽

产品型号：CH1020

产品图片：

产品技术参数：

超级恒温槽的详细资料： 
微机温控超级恒温槽采用单片微处理器控制、自整定PID调节、进口铂电阻(Pt100)测温，控温精度高、波动度小；仪器工作稳定可靠，操作方便安全。

广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、治金、石油等领域。为用户提供高精度的、受控的、温度均匀的恒定的恒温场所；是研究院、高等院校、工厂实验室、质检部门等理想的恒温槽。

技术参数  ：

| 型 号 | CH1020 |
| --- | --- |
| 温度范围(℃) | 室温＋8～100 |
| 温度波动度(℃) | ± 0.05 |
| 控温方式 | 微机温控、PID调节 |
| 显示分辨率(℃) | 0.01 |
| 内胆容积(L) | 20 |
| 开口尺寸(长×宽×深(mm) | 310× 280 × 150 |
| 内胆尺寸(长×宽×深(mm)) | 400× 330 × 150 |
| 泵循环方式 | 内、外循环 |
| 泵流量(L) | 6 |

产品特点：

1，具有先进的内循环/外循环泵系统，内循环保证温度均匀恒定，外循环泵可把槽内被加热液体通过循

环泵可以把槽内被恒温液体外引建立第二恒温场；

2 ，LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值，数显分辨率0.01℃，触摸按键操作方便。

3，测量值偏差补正功能，温度精度可达0.1度

4，具有超温保护功能，防止仪器失控；上限超温报警，可自己设定，超出范围，即刻报警；

5，内胆、台面均为高质量不锈钢，耐腐蚀，易清洁 ，仪器工作稳定可靠，操作非常方便.

最低优惠价为2800元，含17%增值税，含运费。

售后服务：壹年保修，终身维修服务。

产品名称：超级恒温槽

产品型号：CH1006

产品图片：

CH1006超级恒温槽的详细资料： 
CH1006微机温控超级恒温槽采用单片微处理器控制、自整定PID调节、进口铂电阻(Pt100)测温，控温精度高、波动度小；仪器工作稳定可靠，操作方便安全。

广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、治金、石油等领域。为用户提供高精度的、受控的、温度均匀的恒定的恒温场所，是研究院、高等院校、工厂实验室、质检部门等理想的超级恒温水槽。

技术参数  ：

| 型 号 | CH1006 |
| --- | --- |
| 温度范围(℃) | 室温＋8～100 |
| 控温方式 | 微机温控 |
| 显示分辨率(℃) | 0.01 |
| 内胆容积(l) | 6 |
| 开口尺寸(长×宽×深(mm) | 180× 140 × 150 |
| 内胆尺寸(长×宽×深(mm) | 240 × 150 × 150 |
| 泵流量(L) | 6 |
| 功率(KW) | 1 |
| 温度波动度(℃) | ± 0.05 |

最低优惠价为1980元，含17%增值税，含运费。

售后服务：壹年保修，终身维修服务。

单位：上海平轩科学仪器有限公司

地址： 上海普陀区靖边路199弄37号

电话：02161497923,     02161128587  传真：02161474423

手机：13818826703  EMAIL:clb@pingxuan17.com

联系人：朱斌