建设项目基本情况

| 项目名称 | 吉林怡达化工有限公司新建40吨燃煤导热油锅炉项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 吉林怡达化工有限公司 |
| 法人代表 | 刘准 | 联系人 | 高华 |
| 通讯地址 | 吉林经济技术开发区昆仑街346号 |
| 联系电话 | 0432-63058718 | 传真 | - | 邮政编码 | 132000 |
| 建设地点 | 吉林经济技术开发区昆仑街346号 |
| 立项审批部门 | - | 批准文号 | - |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别及代码 | D4430 热力生产和供应 |
| 占地面积(m2) | 564 | 绿化面积(m2) | - |
| 总投资(万元) | 1439.57 | 环保投资(万元) | 304 | 投资比例 | 21.1 |
| 预期投产日期 | 2018年12月 | 预计年工作日 | 300天 |
| 工程内容及规模： 一、工程由来 吉林怡达化工有限公司是由江苏怡达化学股份有限公司全额投资的科技型民营股份制企业，成立于2005年12月，现位于吉林市经济技术开发区昆仑街346号，占地136168m2。公司现生产规模为年产乙二醇醚、丙二醇醚系列及其醋酸酯系列产品3万吨、年产钢桶120万只，目前企业生产用热由厂内现有两台燃煤导热油锅炉提供，型号分别为YLW-5900MA（8t/h）和 YLW-4700MA（7t/h）型燃煤导热油锅炉，烟气治理措施为水膜除尘+双碱法脱硫”，上述两台锅炉包含于《吉林怡达化工有限公司3万吨/年乙二醇醚、丙二醇醚系列及其醋酸酯系列产品项目》工程内容中，于2006年11月由吉林市环境保护局以“吉市环建字（2006）18号”予以批复，并于2008年7月以“环验（2008）36号”通过环保验收。企业在建项目为《吉林省怡达化工有限公司年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目》，该项目环境影响报告书由吉林市环境保护局于2016年10月以吉市环建字[2016]39号予以环评批复。上述两项目用热量为15t/h。根据企业生产规划，将于2018年新建50000吨/年醇醚及醇 醚酯项目、改扩 䢖20000吨/年醇醚酯项目，该项目可研正在编制，规划新增用热量为25t/h，现有锅炉已不能满足规划用热需求。企业生产用热温度为270℃，折合饱和蒸汽压力约为5.5MPa，吉林市经济开发区集中供热供热参数为蒸汽温度 195℃、压力 1.3MPa，不能 |
| 满足吉林怡达化工有限公司用热指标。 根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）要求“到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉”。同时考虑企业远期扩建预留25t/h热负荷供热能力，吉林怡达化工有限公司拟投资1439.57万元于现有厂区内建设40吨燃煤导热油锅炉项目，该项目经由吉林市发展和改革委员会于2017年9月以吉市发改能源审批发[2017]111号文予以核准，具体工程内容为将厂区现有YLW-5900MA（8t/h）和 YLW-4700MA（7t/h）型燃煤导热油锅炉改为DRL2400-AII（40t/h）燃煤导热油锅炉，配套建设烟气治理措施及配套设施。 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》中的有关规定要求，受吉林怡达化工有限公司的委托，吉林省中实环保工程开发有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。 二、编制依据 (一)法律，法规及有关文件 ⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》（2016.9.1）； ⑶《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； ⑷《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.2.24）； ⑻《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）； ⑼《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； ⑽《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）； ⑾《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； ⑿《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）； ⒀《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）； ⒁《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号）； ⒂《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； ⒃《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）； ⒄《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）。 （二）部门规章及规范性文件 ⑴《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）； ⑵《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）； ⑶《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发展和改革委员会令第9号）； ⑷《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节［2010］218号）； ⑸《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； ⑹《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)； ⑺关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）； （三）地方法律法规及规范性文件 ⑴《吉林省环境保护条例》（2001年1月修改施行）； ⑵《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）； ⑶《吉林省环保厅转发环保部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（吉环管字[2012]14号）； ⑷《吉林省环境保护厅关于进一步加强和规范建设项目环境影响评价工作的通知》（吉环管字[2012]18号）； ⑸《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》（吉政发[2013]31号）； ⑹吉林省环境保护厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则（试行）》的通知（吉环办字[2015]64号）； ⑺《吉林省大气污染防治条例》（2016年7月1日）； ⑻《吉林省清洁水体行动计划》（2016年7月1日）； ⑼《吉林省清洁空气行动计划》（2016年7月1日）； ⑽《吉林市环境空气污染防治办法》； ⑾《吉林经济技术开发区发展规划》； ⑿《吉林市环境保护条例（修正）》（2014.6.23）； ⒀《吉林市声环境质量标准适用区划分方案》； ⒁《吉林市环境空气功能区划分》； ⒂《吉林市环境保护管理条例》（1999.1.11）； ⒃《吉林市城市总体规划》（2011-2020）。 (二)导则、规范 (1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2011)； (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； (3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； (4)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； (5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； (6)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； (7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； (三)项目文件及资料 ⑴吉林怡达化工有限公司与我公司签订的合同及环评委托书； ⑵《吉林怡达化工有限公司新建40吨燃煤导热油锅炉项目项目申请报告》； ⑶建设单位提供的其它相关资料。 三、建设项目概况 1、建设项目名称、性质、地点、总投资及资金来源 项目名称：吉林怡达化工有限公司新建40吨燃煤导热油锅炉项目 建设性质：改扩建 建设地点：吉林经济技术开发区昆仑街346号 总投资及来源：工程项目总投资1439.57万元，全部为企业自筹。 2、厂址地理位置及周围环境概况 本项目位于吉林怡达化工有限公司现有厂区内，厂区东侧隔和达街为吉林众鑫化工集团公司；南侧自东至西紧邻吉林市友诚工贸有限公司、海默拉特汽车涂料（吉林）有限公司；西侧隔昆仑街为吉利源农业集团有限公司；北侧隔平安路自西至东依次为吉研高科技纤维公司、闲置厂房，西北侧距厂界约675m处为陈家屯居民。厂区地理位置详见图 1，周围环境情况图详见图2，周围现状照片见图3。 3、本项目建设内容及规模 本项目总占地面积为1835m2，锅炉房占地面积为564m2，在原锅炉南侧新建锅炉房一座，将建设DRL2400-AII（40t/h）燃煤导热油锅炉，并根据锅炉建设规模设计输煤系统，除渣系统，除尘系统等。本项目工程内容见表1，建设内容表2，厂区平面图见图4。 表1 本项目工程内容 名称 工程内容 备注 主体 工程 主厂房 厂区中部新建1座主厂房，占地面积564m2，建筑面积564m2。内设一台DRL2400-AII（40t/h）燃煤链条炉排导热油锅炉及配套设施。 新建 烟囱 利用现有锅炉烟囱，高45m，内径1.5m烟囱一座。 利旧 辅助 工程 软化水处理站 利用现有处理站，处理能力为5t/h 利旧 余热锅炉 利用现有余热锅炉，锅炉容量为3t/h 利旧 储运 工程 燃料贮存 将旧锅炉房改为封闭煤场，占地面积400m2，建筑面积400m2，可贮煤1800t，满足18天左右的用煤量。 利用现有改建 输煤系统 设置封闭输煤系统。 新建 石灰仓 一座封闭石灰仓，占地面积为11m2，有效容积为8m3，可满足5天用量。 新建 氨水罐区 一座氨水罐区，占地面积为15m2，有效容积为20m3，可满足10天用量 新建 公用 工程 供水 引城市自来水作为水源，利用现有软化水装置，设计处理能力为5t/h。 利旧 供热 厂区内用热由自建锅炉提供。 - 供电 接市政线路。 - 环保 工程 锅炉废气 除尘系统 采用“布袋除尘器”除尘，设计除尘效率≥98.5%。 新建 脱硫系统 采用“半干法脱硫”，设计脱硫效率≥70%。 新建 脱硝系统 采用“选择性非催化还原法（SNCR）”，设计脱硝效率≥40%。 新建 石灰仓废气 采用“脉冲布袋除尘器”除尘，设计除尘效率≥99%。 新建 废水 项目锅炉运行、轴承及辅机冷却产生废水为清净下水，用于灰渣调湿、输煤降尘、地面降尘、脱硫用水、脱硝用水等；脱盐废水用于灰渣加湿。 - 噪声 本工程对主要噪声源如引风机、送风机及各类水泵等采取隔声、减振、消声措施 - 固废 灰渣暂存于灰渣库（一座有效容积为30m3灰仓、一座有效容积为200m3渣库），定期委托外运至吉林市圣浩嵘城商贸有限公司用于制砖，协议见附件 新建 其他工程 现有锅炉拆除工程 - 表2 本项目建筑工程 序号 单体名称 单位 数量 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 建设情况 备注 1 主体工程 锅炉房 座 1 564 564 新建 含脱硝工序 2 储运系统 封闭煤场 座 1 400 400 改建 - 3 石灰仓 座 1 11 - 新建 有效容积8m3 4 氨水罐区 座 1 15 - 新建 有效容积20m3 5 环保工程 布袋除尘设施 套 1 74 - 新建 - 6 灰仓 座 1 = - 新建 有效容积30m3 7 渣库 座 1 165 165 新建 有效容积200m3 8 烟囱 座 1 45m - 新建 出口内径1.5m 9 脱硫塔 座 1 16 - 新建 - 4、设备选择 本项目设备见表3。 表3 设备一览表 序号 名 称 规格和型号 单位 数量 备注 1 链条炉排导热油锅炉 DRL2400-AII 台 1 新增，额定功率 28MW（40t/h） 2 锅炉鼓风机 电机功率 90KW 台 1 新增 3 锅炉引风机 电机功率 355KW 台 1 新增 4 上煤机 电机功率 1.5KW 台 1 新增 5 导热油循环系统 导热油循环水泵 RY250-200-500，流量 650m3/h，H=45m 台 3 新增，两用一备 6 油过滤器 DN450 个 3 新增 7 齿轮注油泵 - 台 1 新增 8 油气分离器 DN450 个 1 新增 9 膨胀槽 容积60m3 个 1 新增 10 储油槽 容积45m3 个 1 新增 11 余热锅炉 锅炉本体 额定蒸发量为3t/h，额定压力1.0MPa 台 1 利旧 13 除尘系统 布袋除尘器 材质为PPS+PTFE 套 1 新增，除尘效率≥98.5% 14 清灰装置 - 套 1 新增 15 脱硫塔 半干法脱硫技术 - 套 1 新增，脱硫效率≥70% 16 脱硝系统 SNCR脱硝装置 - 套 1 新增，脱硝效率≥40% 5、燃料使用 ⑴煤质 根据建设单位提供的资料，本项目设计煤质来自蛟河市延达煤炭经销有限公司，校核煤质来自吉林省炟盛煤炭经销有限公司，项目所用燃煤煤质见表4。 表4 建设项目燃煤煤质分析一览表 序号 项目 符号 单位 设计煤质 校核煤质 1 全水分（收到基） Mt % 9.24 12.5 2 收到基低位发热量 Qnet，ar MJ/kg 20.194 22.63 3 收到基灰分 Aar % 23.14 25.82 4 收到基碳份 Car % 50.12 54.41 5 收到基氢份 Har % 4.52 3.46 6 收到基硫份 Sar % 0.43 0.48 7 收到基氮份 Nar % 0.91 0.76 8 收到基氧份 Oar % 20.88 15.07 9 收到基汞份 Hgar ug/g 0.02 0.02 ⑵燃料消耗量 根据本项目项目申请报告，本项目锅炉的燃料消耗量见表5。 表5 锅炉房燃料消耗量表 名 称 单 位 数量 小时耗煤量（24h） t/h 5.647 日耗煤量（24h） t/d 135.53 年耗煤量（7200d） t/a 40659 注：本次污染物排放时间按照每天24h计，即全年污染物排放7200h。 ⑶其他原料供应及消耗情况 本项目其他原辅材料供应及消耗情况详见下表。 表6 供应及消耗情况一览表 种类 来源 消耗量（t/a） 储存方式 备注 石灰粉 外购 570 存于一座8m3脱硫剂储罐 脱硫剂 氨水 外购 460 存于一座20m3氨水储罐 脱硝剂 6、劳动定员及工程制度 本项目劳动定员厂内调剂，不新增劳动定员；年工作日300天，每日三班制，每班8小时。 7、公用工程 本项目余热锅炉利旧，无新增生产用水产生；无新增劳动定员，无新增生活用水产生。本项目扩建后给排水情况如下： （1）给排水 项目总用水量约为10.32m3/d（3096m3/a），新鲜水用量为5m3/d（1500m3/a），取自自来水，包括以下几方面： 水处理工序，用水量为4.5m3/d（1350m3/a），处理后除盐水用于余热锅炉运行补水； 余热锅炉补充水，补水量为3.6m3/d（1080m3/a）； 轴承及辅机采用水冷，循环冷却补水补水量为0.5m3/d（150m3/a）； ④ 脱硫用水量为0.19m3/d（57m3/a）； ⑤脱硝用水量为1.53m3/d（459m3/a）； 锅炉运行过程中是导热油加热，不产生废水。项目余热锅炉运行产生废水为清净下水，用于灰渣调湿、输煤降尘、地面降尘、脱硫用水、脱硝用水等；脱盐废水用于灰渣加湿。本项目脱硫、脱硝用水在生产运行中损耗，无废水排放。 图5 给排水平衡图 单位：m3/d ⑵供电 项目用电由市政电力部门提供，可以满足项目需求。 ⑶供热 项目冬季运行期间采暖由自建锅炉提供，可满足需求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 吉林怡达化工有限公司是由江苏怡达化学股份有限公司全额投资的科技型民营股份制企业，成立于2005年12月，现位于吉林市经济技术开发区昆仑街346号，占地136168m2。公司现生产规模为年产乙二醇醚、丙二醇醚系列及其醋酸酯系列产品3万吨、年产钢桶120万只，目前企业生产用热由厂内现有两台燃煤导热油锅炉提供，型号分别为YLW-5900MA（8t/h）和 YLW-4700MA（7t/h）型燃煤导热油锅炉，烟气治理措施为水膜除尘+双碱法脱硫”，上述两台锅炉包含于《吉林怡达化工有限公司3万吨/年乙二醇醚、丙二醇醚系列及其醋酸酯系列产品项目》工程内容中，于2006年11月由吉林市环境保护局以“吉市环建字（2006）18号”予以批复，并于2008年7月以“环验（2008）36号”通过环保验收。企业在建项目为《吉林省怡达化工有限公司年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目》，该项目环境影响报告书由吉林市环境保护局于2016年10月以吉市环建字[2016]39号予以环评批复。现有锅炉燃煤量为17633t/a，年运行7200h。 现有项目污染源分析与污染防治措施落实情况 （一）现有项目废水污染源分析与污染防治措施落实情况 企业现有污废水主要为：工艺废水、循环冷却系统排污水、机泵冷却系统排污水、生活污水、地面及化验室排污水，其产生量分别为1320m3/a、70400m3/a、44000m3/a、3340m3/a、1360m3/a，其中工艺废水首先进入蒸馏汽提装置，将水中的有机物从塔顶蒸出并回用于反应系统，既可降低原料消耗，又可降低水中的污染物，蒸馏后的废水与其它生产废水与生活污水一并进入开发区市政污水管网，经截流进入吉林经济技术开发区污水处理厂进一步处理，处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级(A)标准后排入松花江。循环冷却系统排污水、机泵冷却系统排污水属清净下水，现进入企业污水管网排入市政管网，进入吉林经济技术开发区污水处理厂。 根据2017年3月20日委托吉林森源环保检测有限公司进行例行监测数据，企业现厂区总排污口排放的污废水水质详见下表7。 表7 怡达化工现有废水排放情况一览表 污染源 pH COD 氨氮 mg/L mg/L 厂区总排污口 7.35 218 7.33 （二）废气污染源分析与污染防治措施落实情况 厂区现有污染源主要为工艺废气、导热油炉烟气及无组织排放烟气。 导热油炉烟气 厂区内现有2台燃煤导热油锅炉，为生产提供用热，年燃煤量约为17633t。导热油炉烟气经导热油炉烟气经“水膜除尘+双碱法脱硫”处理后，经45m高排气筒排放。 吉林恒祥环境监测有限公司于2017年11月24日对企业进行例行监测数据，企业现有项目达产后，企业导热油炉烟气排放量详见下表。 表8 怡达化工现有导热油炉烟气产生及排放情况一览表 监测点位 监测项目 单位 监测结果 执行标准 达标情况 折算后 排气筒 烟气量 m3/a 3.11×108 - - 烟尘 mg/m3 52.6 80 达标 SO2 mg/m3 79.8 400 达标 NOx mg/m3 242 400 达标 由上表可知，导热油炉烟气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中现有锅炉污染物排放标准限值。 ②工艺废气 二醇醚系列产品及二醇醚醋酸酯系列产品生产过程中产生的工艺废气均经冷凝回收后回用于反应单元，生产过程中产生的废气及不凝气均经放空管高空排放。现有生产工艺共设5根放空管，其设立的位置及排放的主要污染物详见表9，根据《吉林怡达化工有限公司3万吨/年乙二醇醚、丙二醇醚系列及其醋酸酯系列产品项目》验收监测，放空管排放的工艺废气经回收后排放情况详见下表。 表9 厂区现有二醇醚及二醇醚醋酸酯系列产品工艺废气排放情况 装置 排气筒 监测项目 监测结果 执行标准 评价 结果 1 2 最高值 mg/m3 g/h mg/m3 g/h mg/m3 g/h mg/m3 g/h 二醇醚 真空泵 尾气 排空管 甲醇 14.8 1.8 14.2 1.7 16.2 85 190 8600 达标 16.2 1.9 15.9 1.9 NMHC 85 10.2 77 9.2 85 10.2 120 17000 达标 69 8.3 82 9.8 脱醇塔 放空管 甲醇 27.6 - 31.3 - 31.3 190 达标 25.8 - 27.7 - NMHC 58 - 63 - 68 120 达标 66 - 68 - 中间罐 放空管 甲醇 5.5 - 5.5 - 6.2 190 达标 6.2 - 4.7 - NMHC 10 - 8.9 - 10 120 达标 7.8 - 9.2 - 二醇醚 醋酸酯 真空泵 尾气 排空管 NMHC 0.8 0.05 1 0.06 1.2 0.07 120 11800 达标 1.2 0.07 1 0.06 脱醇塔 放空管 NMHC 0.8 - 0.9 - 1 120 达标 0.8 - 1 - 由上表可知，二醇醚系列产品及二醇醚醋酸酯系列产品生产过程中排放的工艺废气经冷凝回收后，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求。同时满足《石油化学工业污染物排放标准》（31571-2015）中标准要求。 （三）噪声源分析与污染防治措施落实情况 现有噪声污染源为各种泵类、锅炉房的鼓引风机。噪声采取的治理措施包括采用低噪声设备，对于声级值较大的泵类等设立于室内，对高噪声设备做减振处理、风管设置消声器等。根据2017年3月24日企业委托吉林森源环保检测有限公司进行例行监测数据，企业厂界噪声情况见下表。 表10 厂区噪声噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位 监测结果 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 北厂界 A# 52.3 45.9 65 55 东厂界 B# 53.8 48.7 65 55 南厂界 C# 53.5 47.5 65 55 西厂界 D# 54.9 50.2 65 55 由表统计结果可见，昼间噪声监测值最高为54.9dB(A)，最低为52.3dB(A)；夜间噪声监测值最高为50.2dB(A)，最低为45.9dB(A)，昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准要求。 3.1.5.3固体废物污染源分析与污染防治措施落实情况 企业现有各固体废物排放量及处理处置措施详见下表。企业现有固体废物经分类处理后，不会产生二次污染。 表11 厂区目前废物产生及处置方式统计表 排放源 主要成分 产生量t/a 去向 二醇醚装置 吸附装置废活性炭 0.06 原吉林省固体废物处理有限责任公司处理；自危废处理协议到期，现暂存于企业危废处理间 精馏塔塔底残夜 3 长春市子秋防水材料有限公司 二醇醚醋酸酯 精馏塔塔底残夜 制桶车间 废机油 0.5 废油布 0.5 漆渣 2 废漆桶 250个/a 废活性炭 120 边角料 1100 外卖金属回收公司 生活垃圾 生活废物 36 送吉林市垃圾填埋场 锅炉房 炉灰渣 6000 外卖砖厂 二、在建项目污染源分析与污染防治措施落实情况 在建项目污染物排放情况引自《吉林怡达化工有限公司年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目环境影响报告书》中内容。 （一）在建项目废水污染源分析与污染防治措施落实情况 在建项目产生废水主要包括新增生活污水、工艺废水、车间冲洗地面及循环冷却系统排污水、纯水制备排污水等，其中循环冷却系统排污水、纯水制备排污水为清净下水。 在建项目催化剂一期工程投产后，企业新增的污废水量11568.5m3/a，其中清净下水量为5300m3/a（其中5000m3/a回用于地面清洗及冷却塔补水，300m3/a循环冷却排污水直接排入市政管网，进入开发区污水处理厂）；高浓度工艺废水产生量为2428.5m3/a；生活污水及地面冲洗废水产生量为3840m3/a。在建项目催化剂两期工程均投产后，企业新增的污废水量19297m3/a，其中清净下水量为10600m3/a（其中10000m3/a回用于地面清洗及冷却塔补水，600m3/a循环冷却排污水直接排入市政管网，进入开发区污水处理厂）；高浓度工艺废水产生量为4857m3/a；生活污水及地面冲洗废水产生量为3840m3/a。根据企业提供及类比，各种废水源强详见下表。 表12 在建项目废水产生/排放情况一览表 （pH无量纲） 废 水 废 水 产生量 污染物 产生量 名 称 来 源 m3/d m3/a 浓度mg/L 产生量t/a 工 艺 废 水 分离工序 7.08 2125 pH 10～12 -- COD 150000 318.76 TPAOH 54000 114.76 氨氮 3000 6.38 改性工序 9.11 2732 pH 7～9 -- COD 63000 172.16 氨氮 800 2.18 冲洗 废水 地面 冲洗 废水 1.6 480 pH 6～9 -- COD 450 0.22 BOD5 200 0.1 SS 200 0.1 NH3-N 30 0.01 清净 下水 循环冷却排污 2 600 COD 40 0.02 SS 50 0.03 生活 污水 职工生活 11.2 3360 COD 350 1.18 BOD5 180 0.6 SS 150 0.5 NH3-N 25 0.08 污染物 产生总量 总计 （不含清净下水） 28.99 8697 COD - 492.32 NH3-N - 8.65 TPAOH - 114.76 在建项目拟采用“清污分流，污污分流”的排水体制，清净下水纯水制备排污水回用于地面清洗及冷却塔补水，循环冷却排污水直接排入市政管网，进入开发区污水处理厂；工艺废水单独收集后进入厂区新建污水处理站，经处理后经厂区总排放口排入市政管网；生活污水及地面冲洗废水收集后经厂区总排放口排入市政管网。工艺废水、生活污水及地面冲洗废水经市政管网截流进入吉林经济技术开发区污水处理厂进一步处理，处理达执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准后最终排入松花江。 （二）废气污染源分析与污染防治措施落实情况 在建项目废气主要包括催化剂生产工艺废气、污水处理站恶臭、乙二醇丁醚醋酸酯储存及灌装废气等。 一、催化剂生产工艺废气 1、一期工程工艺废气 在建项目生产过程中所排放的工艺废气主要为有机废气、NOx等。经物料衡算，各种工艺废气的污染物产生情况见表13。 表13 在建项目催化剂生产工艺废气（一期工程）的产生情况 装置 名称 污染源 主要成分 年排放小时数 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量 t/a 去向 TS-1 催化剂 常压蒸馏不凝气 G1 非甲烷总烃 300 50 0.1 0.03 高空排放 改性前干燥废气 G2 非甲烷总烃 水蒸气 1200 784 -- 3.92 129.4 4.7 155.3 喷淋+活性炭吸附 改性前焙烧废气 G3 水蒸气 NOx 1200 -- 400 8.42 2 10.1 2.4 粉碎粉尘 G4 粉尘 150 106 0.53 0.08 袋式除尘 改性后干燥废气 G5 非甲烷总烃 水蒸气 2400 200 -- 1.0 57.33 2.4 137.6 喷淋+活性炭吸附 改性后焙烧废气 G6 水蒸气 NOx 2400 -- 234 4.62 1.17 11.09 2.8 注：1、常压蒸馏不凝气引风量以2000m3/h计；粉碎粉尘、干燥、焙烧废气引风量以5000m3/h计。 拟采取的治理措施： ⑴常压蒸馏不凝气G1 在建项目催化剂生产蒸馏工序会有少量的不凝气间歇排放，其主要成分为乙醇、丁醇、异丙醇等（以非甲烷总烃表征），产生量约0.03t/a，年排放时间约300h，排放速率及浓度分别为50mg/m3、0.1kg/h，收集后引至不低于15m高的排气口排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。 ⑵干燥及焙烧废气G2、G3、G4、G5 在建项目催化剂生产过程的改性工序前后均设有干燥、焙烧工序，其中干燥产生废气主要污染物为醇类及少量酯类（以非甲烷总烃表征）、水蒸气。 干燥、焙烧工序产生的废气中G2、G3同时排放一周后，G5、G6同时排放两周，依此周期循环，企业拟采取“喷淋+活性炭”一套废气污染治理措施对干燥及焙烧废气进行处理，经处理后干燥及焙烧废气排放情况详见表14。 表14 在建项目催化剂生产工艺废气（一期工程）的排放情况一览表 污染源 污染物 年排放小时数 治理措施 处理效率% 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量 t/a H/D/T m/m/℃ 排放规律 改性前干燥废气 G2 非甲烷总烃 1200 喷淋+活性炭吸附 88 94 0.47 0.56 15/0.2/ 100（干燥） 或300（焙烧） 间歇 改性前焙烧废气 G3 NOx 1200 50 200 1 1.2 间歇 改性后干燥废气 G5 非甲烷总烃 2400 88 24 0.12 0.29 间歇 改性后焙烧废气 G6 NOx 2400 50 117 0.58 1.4 间歇 有上表可知，干燥及焙烧废气经“喷淋+活性炭吸附”治理措施处理后，非甲烷总烃、氮氧化物污染物最大排放浓度及速率分别为改性前干燥废气、改性前焙烧废气产生时，均可各污染物均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。 ⑶粉碎粉尘G4 在建项目催化剂改性前需要粉碎，在粉碎过程中将有粉尘产生。粉碎工序年工作时间约150h，粉尘产生量约为0.08t/a，产生速率及浓度分别为106mg/m3、0.53kg/h，经袋式除尘器处理后，排放速率及浓度分别为10.6mg/m3、0.05kg/h，排放量约为0.01t/a。引至干燥、焙烧废气排气筒一并排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。 2、二期工程工艺废气 在建年产200吨TS-1催化剂装置分期建设，一期生产规模为100吨/年TS-1催化剂，二期生产规模为100吨/年TS-1催化剂。由于两期工程生产工艺及生产规模一样，因此，二期工程工艺废气污染物产生种类及产生量与一期工程一致；同时二期工程产生的各工艺废气均依托一期工程建设的废气处理装置进行处理，因此项目二期工程的工艺废气产生及排放量与一期工程相同。 在建年产200吨TS-1催化剂两期装置建成达产后，两期工程的污染治理措施分别建设，因此各污染物的产生及排放情况详见下表。 表15 在建项目催化剂生产工艺废气（两期工程达产后）的产生情况 装置 名称 污染源 主要成分 年排放小时数 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量 t/a 去向 TS-1 催化剂 常压蒸馏不凝气 G1 非甲烷总烃 300 50 0.2 0.06 高空排放 改性前干燥废气 G2 非甲烷总烃 水蒸气 1200 784 -- 7.84 258.83 9.4 310.6 喷淋+活性炭吸附 改性前焙烧废气 G3 水蒸气 NOx 1200 -- 400 16.83 4 20.2 4.8 粉碎粉尘 G4 粉尘 150 106 1.06 0.16 袋式除尘 改性后干燥废气 G5 非甲烷总烃 水蒸气 2400 200 -- 2.0 112.6 4.8 275.2 喷淋+活性炭吸附 改性后焙烧废气 G6 水蒸气 NOx 2400 -- 240 9.24 2.34 22.18 5.6 注：1、常压蒸馏不凝气引风量以4000m3/h计；粉碎粉尘、干燥、焙烧废气引风量以10000m3/h计。 表16 在建项目催化剂生产工艺废气（两期工程达产后）的排放情况 污染源 污染物 年排放小时数 治理措施 处理效率% 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量 t/a H/D/T m/m/℃ 排放规律 常压蒸馏 G1 非甲烷总烃 300 排空管排放 -- 50 0.2 0.06 15/0.1/ 常温 间歇 粉碎 G4 粉尘 150 袋式除尘器 90 10.6 0.11 0.02 15/0.2/ 100（干燥） 或300（焙烧） 间歇 改性前干燥 G2 非甲烷总烃 1200 喷淋+活性炭吸附 88 94 0.94 1.12 间歇 改性前焙烧 G3 NOx 1200 50 200 2 2.4 间歇 改性后干燥 G5 非甲烷总烃 2400 88 24 0.24 0.58 间歇 改性后焙烧 G6 NOx 2400 50 117 1.16 2.8 间歇 注：1、常压蒸馏不凝气引风量以4000m3/h计；粉碎、干燥、焙烧废气引风量以10000m3/h计。 （三）噪声源分析与污染防治措施落实情况 在建项目噪声主要来自于离心机、干燥机、和各种泵类等机械设备，噪声值在80-95dB(A)之间。 拟采取治理措施：首先选购低噪音设备，设隔离操作间，墙壁安装吸声材料，高噪声设备底部加减振垫，风机均置于独立的室内、并安装消声器等减振降噪措施，减少设备运行对周围环境的影响，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。 （四）固体废物 在建项目产生的固体废物及拟采取的治理措施详见下表： 表17 在建项目建成后固体废物排放及处置情况一览表 排放源 主要成分 产生量t/a 类别 治理措施 一期 两期 催化剂 干燥及焙烧废气处理 废活性炭 1 2 HW49/T 委托有资质的部门进行统一处理 粉碎粉尘回收 粉尘 0.1 0.2 一般固废 回用于生产 废包装桶 塑料桶 1 2 一般固废 厂家回收 污水处理站 剩余污泥 污泥 3 5 定期清运至指定的填埋场安全填埋 蒸发固相 四丙基氢氧化铵 0.5 1 HW35/C 委托有资质的部门进行统一处理 职工生活 生活垃圾 4.2 一般固废 定期清运至指定的填埋场安全填埋 三、批复落实情况 《吉林怡达化工有限公司3万吨/年乙二醇醚、丙二醇醚系列及其醋酸酯系列产品项目》于2006年11月由吉林市环境保护局以“吉市环建字（2006）18号”予以批复，并于2008年7月以“环验（2008）36号”通过环保验收。《吉林省怡达化工有限公司年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目环境影响报告书》，由吉林市环境保护局于2016年10月以吉市环建字[2016]39号予以环评批复。 1、环评批复落实情况 环评批复的执行情况见表18。 表18 批复落实情况 序号 批复文号 环境影响报告书审查的意见 批复履行情况 1 吉市环建字［2006］18号 1、落实脱醇塔、精馏塔、反应器、脱轻塔、尾冷器等排气采用冷凝器回收醇类、醋酸、醋酸酯方案，确保甲醇、非甲烷总烃等污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。要选址符合环保要求的燃煤加热炉为导热油炉提供燃料，排放的烟尘、SO2等污染物要符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准。加强对生产装置中阀门、接头等易泄露点及时维护和更换以及罐区管理，杜绝无组织排放，甲醇周界外浓度最高点限值为15mg/m3，非甲烷总烃周界外浓度最高点限值为4.0mg/m3，本项目卫生防护距离为100m。 所有排气筒均采用冷凝方法控制有机物排放，甲醇、非甲烷总烃等污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1992）二级标准要求。 导热油炉排放的烟尘、SO2等污染物符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。 项目满足卫生防护距离要求。 2、坚持“节约用水、清污分流、一水多用”原则，落实循环水利用方案，提高水的重复利用率。储罐区要建设初期雨水收集系统。生产废水、生活污水、循环水排污水、储罐区初期雨排水等要排入污水处理站，在开发区污水管网未接入城市污水处理厂前，污水处理站出水污染物排放浓度要符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，接入后，污水处理站出水污染物排放浓度执行城市污水处理厂进水指标。 厂区现为雨污分流，现有设备冷却水循环利用，循环量是4万t/d。储罐区是建设了初期雨水切换阀门，可将初期雨水切换入污水排放系统。由于验收期间，吉林经济技术开发区污水管网已经接入城市污水处理厂，厂区废水总排放口的各项水质指标符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-2010）中B等级。 3、合理布置生产设施，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取消声、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准。 厂界处噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置方式，做到“资源化、减量化、无害化”。产生精馏塔塔底残液（HW11）、废碱液（HW35）要由具有环保经营许可证厂家回收进行综合利用（签协议），污水处理站产生的污泥要送危险废物处置中心或吉化堆埋场处理处置。 按照有关规定，对固体废物实施了分类处理、处置方式。产生的精馏塔塔底残液，用桶包装储存厂区内，并与长春子秋防水材料有限公司签订了危险废物处理协议。 5、制订污染事故防范和处理应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。设置自动报警和连锁控制系统，防止污染事故发生。装置区、原料罐区、产品罐区 要建设围堰或围堤（一级防控），落实厂区建设足够容积事故缓冲池（二级防控），防止污水污染事故发生。落实非正常工况和停工检修期间废气污染的防治措施，确保达标排放。严格危险化学品及包装物的运输、贮存、使用等安全管理，降低环境风险，避免发生污染事故。 制定了风险事故应急预案。 在生产装置上设置了报警和连锁控制系统，一旦生产装置出现压力异常，装置将自动关闭阀门，停止运行。可有效防止污染事故发生。 装置区、原料区、产品安区建设了围堰，在醇醚醋酸酯车间东侧建设了容量为2500m³的污水事故缓冲池，可有效防止污染事故发生。 停工检修期间，先对系统进行放净，再用真空将系统内含物料的气体抽空，待装置内有机气体完全抽空后，最后用氮气对装置进行吹扫置换后进行维修操作，确保达标排放。 2 吉市环建字[2016]39号 1、生产和采暖用热由现有燃煤型导热油炉提供，确保烟尘和SO2排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准要求；常压蒸发不凝气经集气后排放，干燥、焙烧工艺废气经“喷淋+活性炭”处理后排放，粉碎废气经袋式除尘器处理后排放，确保非甲烷总烃NOx和粉尘等废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，排气筒的高度不得低于15m。无组织废气周界外监测浓度最高限值：非甲烷总烃 4.0mg/m3、NOx 0.12mg/m3、颗粒物 1.0mg/m3、硫化氢 0.06mg/m3、氨 1.5mg/m3。该项目卫生防护距离为150m。 在建 纯水制备排污水回用于地面清洗和冷却塔补水；生产工艺废水经蒸发脱盐后和生活污水、地面清洗废水中和后经新建污水处理站处理后和循环冷却排污水排入市政污水管网，其水质要符合吉林经济技术开发区污水处理厂的进水指标要求，经吉林经济技术开发区污水处理厂处理达标后排入松花江；落实“以新带老”措施，经原厂区内生活污水排入新建污水处理站处理。 3、生产设备要采取有效防噪、降噪、减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、废活性炭、蒸馏残渣要封闭存放，定期送有资质单位进行处理；污水处理站污泥，送垃圾填埋场填埋。 5、严格落实地下水污染防治措施，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求做好非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区的地下水防渗措施。切实做好各类管网的防腐、防漏和防渗措施。建设完善的监测制度，防止对地下水环境造成不利影响。 6、制定污染事故防范和处理应急预案，避免发生污染事故。落实非正常工况情况下的防控措施；严格危险化学品的运输、贮存等安全管理，降低环境风险，避免发生污染事故；一级防控依托装置区的围堰和罐区围堤，二级防控依托现有的事故应急池。 2、验收的环境保护主管部门意见 表19 验收落实情况 序号 批复文号 环境影响报告书审查的意见 批复履行情况 1 环验［2008］36号 1、进一步加强工艺废水蒸馏汽提处理装置的运行管理，尽快落实完成高浓度废水预处理设施的建设及加强运行管理工作，规范废水排排放口，确保厂总排放口废水中主要污染物长期稳定满足吉林经济开发区污水管线进水指标，防止发生废水污染事故，限于2008年7月31日前完成。 已经落实工艺废水蒸馏汽提处理装置并运行管理。 企业厂区总排放口废水中主要污染物均可达标排放。 2、进一步加强生产工序尾气吸收装置的运行管理，确保主要污染物非甲烷总烃、甲醇长期稳定达标排放，加强导热油炉的运行管理，确保主要污染物烟尘、SO2长期稳定达标排放。 企业现有工艺废气非甲烷总烃、甲醇及导热油炉烟气均可达标排放。 3、进一步落实蒸馏塔残液、废活性炭、废导热油、废催化剂、废活性炭等危险废物设置临时安全储存场所及采取封闭措施，定期送吉林省危废中心安全处理，防止任何方式流失，避免产生二次污染。 企业现有危废暂存间，面积50㎡。废活性炭近期更换后，暂存于危废暂存间，其他委托长春子秋防水材料有限公司进行统一处理。 4、进一步完善应急预案，生产车间地面应进行防渗处理，并设置导流槽与事故池连接，防止跑、冒、滴、漏现象发生，完善装置区围堰建设，避免对周围环境及地下水造成影响，防止发生污染事故。 生产车间地面已硬化、防渗处理，车间排水可直接导入事故池，装置区有围堰。 5、加强绿化美化工作，使厂区软硬覆盖率达到100%，限于2008年9月30日前完成。 -- 6、加强生产工艺及污染防治设施的运行管理，保证污染防治设施稳定高效运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。 已落实 3、企业现存环境问题及“以新带老”治理措施 （1）现存环境问题 1）根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）要求“到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉”。 2）厂区现有制桶车间生活污水排入集水池，并定期抽走，运至市政污水处理厂；企业现有生产装置及拟建催化剂装置工艺废水需经处理满足《石油化学工业污染物排放排放标准》（GB31571-2015）中表1中间接排放标准后排放。 3）厂区内现为雨污分流，尚未实现清污分流。 （2）以新带老措施： 1）本项目拟将厂区现有YLW-5900MA（8t/h）和 YLW-4700MA（7t/h）型燃煤导热油锅炉改为DRL2400-AII（40t/h）。 2）企业正在建设污水处理站的同时对厂区污废水管网进行整改，同时也包括对制桶车间污水排放系统进行整改，厂区将实现清污分流、污污分流，高浓度工艺废水收集后进入拟建污水处理站即完善厂区内排水管网，使制桶车间生活污水即时排入市政管网。企业在建污水处理站建成后，废水满足《石油化学工业污染物排放排放标准》（GB31571-2015）中表1中间接排放标准。 c. 根据“吉市环建字［2006］18号”中相关要求，企业应对厂区现有排水管网进行改造，做到清污分流。 |

建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况 1、地理位置 吉林市位于吉林省中部偏东，东经 125°40’～127°56’，北纬 42°31’～44°40’，东接延边朝鲜族自治州，西邻长春市、四平市、吉林市，南连长白市、通化市，北靠黑龙江省。 本项目所在地位于吉林经济技术开发区昆仑街346号，地理位置详见附图1。 2、地质、地貌 厂址位于伊舒槽地边缘松花江冲积平原上，厂址区域内地势平坦，海拔标高为183.83～184.09m。开发区为二级阶地，南部为台地丘陵，西部和北部为平原。沿江的一级阶地和开发区西部为二级阶地呈微坡相连接，阶地表面地势平坦，由西向东略倾斜，地面标高180～182m，高松花江水面7～10m。 3、地质特征 在大地构造环境上，吉林地区属古里褶皱带的吉林向斜，构造地层以花岗岩侵入体为主，其次为二迭纪粘板岩与角页岩。上覆第四纪冲洪积、沼泽沉积、洪坡积地层。地层自上而下分别为耕土、亚粘土、轻亚粘土、游泥质亚粘土、粉细砂、碎石、碎石角砾、卵石园砾、岩层。 土城子以南地区之高河漫滩阶地上，顶部的亚砂土及亚粘土最大厚度为1m，细砂厚度为0.5m-3.1m，卵石碎石层厚度约7m-15m，而在低河漫滩阶地及河漫滩区，由卵石碎石所分布，其厚度为6m-20m。而西部、西南部，砂类土厚度较大，而粘性土厚度较小，而且厚度变化很大，卵石、碎石层厚度为3m-3.5m。 项目所在区域粘性土厚度较大，砂类厚度较小，其中卵石层厚度6m左右，基本地震烈度为7度(麦卡里)。 4、水文条件 ⑴地表水 区域主要河流为松花江，其对吉林市工业、农业、人民生活都起着重要作用。松花江以丰满大坝为界，分上、下游区。上游区属长白山脉，集水面积42500km2，江段长769km；下游区干流集水面积5948.54km2，下游区的吉林江段(丰满大坝至白旗)长112.11km。此江段位于丘陵向平原过渡地带，丘陵区高程一般为400m-700m(大连基准面，下同)，相对高差200m左右，平原区高程为200-300m，地势平坦。 松花江吉林江段水量受丰满发电厂人工控制。该江段分为丰、平、枯三个水文期，枯水期一般为每年12月至翌年3月，平水期为4月至6月、9月至11月，丰水期为7月至8月。该江段多年平均流量为410m3/s(丰满水电站)，河道平均坡度0.341‰，冬季由于丰满发电厂发电后经大坝底孔的泄流温度较高(一月份平均水温1.8℃)等原因，自丰满至哨口长达50km的江段不封冻。枯水期平均流量295m3/s，丰水期平均流量729.3m3/s。该江段江面较宽，平水期宽200～300m，最宽处达1500m，年平均水深2.15m。 ⑵地下水 本项目所在区域的丘陵区赋存基岩裂隙水，河谷阶地区主要分布着第四系松散岩类孔隙水，静止水位为179.70m，水位年变幅1.5m-2.0m，6-11月份为最高，2-5月份为最低。 孔隙水含水层的上部边界为潜水位，底板为前第四系地层、岩浆岩，含水层岩性为粉土、粉细砂、中粗砂、圆砾、卵石、风化玄武岩及泥质砾卵石。受地形地貌及新构造运动影响，潜水含水层厚度差异显著。 区域地下水埋藏条件受地形地貌控制，漫滩地下水埋藏浅，阶地区地下水位埋藏相对较深，比较平坦的阶地区，其前缘地下水埋深大，后缘地下水埋深小。地下水位受季节影响显著，丰水期水位升高，枯水期水位下降，潜水位变动带一般1m-2m，多数变动带都介于粉土层与砾卵石层之间。 区内岩石的风化和构造裂隙虽较发育，但连续性、稳定性差，加之地形坡度大，大气降水多以地表径流形式汇入沟谷，不利于地下水的富集与赋存，水量普 遍贫乏，单泉流量小于1L/s，单井涌水量一般小于100m3/d；河谷阶地区的松散岩类孔隙水富水性取决于含水层岩性及厚度，含水层岩性颗粒粗、结构松散、厚度大的区域，地下水丰富，反之，含水层岩性颗粒细、结构密实、厚度小的区域，地下水就贫乏。 区域地下水的补给方式有两种，垂向补给方式包括大气降水入渗、灌溉水回渗；侧向补给方式来源于波状台地区、沟谷上游区的地下水径流；地下水补给条件取决于降水强度、包气带岩性、厚度、结构及土地利用状况。 区域地下水排泄方式有河流排泄、人工开采与潜水蒸发，河流排泄是地下水的主要排泄方式，由于河流两岸含水层渗透性较强，地下水排泄条件较好。 地下水流向总的来看，由西向东径流，最后流入松花江。该区域周边为丘陵区，山高坡陡、地形切割较强烈，地下水易溶组分及微量 组分多被渗入水淋溶带走，元素含量普遍较低。地下水径流至评价区河谷平原中， 随着地下水埋藏条件的变化，水力坡度的变缓、水交替作用的减弱，水文地球化学作用逐步由淋溶－迁移向迁移－富集转化，表现为水中常量离子含量增多。此外，评价区主要污染源附近地下水在天然离子富集的基础上，又叠加了由生活、农业及工业污染的离子组分和各种污染物，形成多种水质类型。区域地下水开采量较少，地下水主要用于农村人畜用水、菜田灌溉用水、工业等用水等。 5、气候、气象 （1）资料来源 地面多年常规气象资料来源于吉林市城郊气象局，该站址位于吉林市区南部的丰满区江南乡（东经126°36´、北纬43°37´）。 （2）气候特征 本工程所处区域属北温带大陆性季风气候区，主要特点是四季分明：春季干燥少雨，多大风；夏季昼长夜短，温热湿润多雨；秋季凉爽多晴好天气；冬季昼短夜长，漫长干燥而寒冷。项目所在区域年均气温为4.9℃，1月份气温最低为-17.3℃，7月份气温最高为23.0℃，极端最高气温36.2℃，年均气压为993.5hPa；相对湿度为68%；年降水量为631.9mm，7月份降水量最多，为160.4mm；4月份平均风速最大为4.4m/s，全年平均风速为3.0m/s；年均日照2286.8h。 吉林市累年(1991—2015年)逐月主要气象要素统计结果见表20。 表20 吉林市(1991年～2015年)累年逐月主要气象要素统计表 月 平均气温（℃） 极高气温（℃） 平均气压（hPa） 降水量（mm） 蒸发量（mm） 相对湿度（%） 平均风速（m/s） 日照（h） 1 -17.3 5.4 1002.4 5.0 17.5 71 2.4 157.9 2 -12.9 12.8 1000.6 5.8 27.0 70 2.6 169.4 3 -2.5 20.0 996.7 14.4 77.2 62 3.6 214.2 4 7.5 30.6 990.2 26.8 184.1 55 4.4 208.1 5 14.9 34.8 986.9 56.0 265.2 55 4.0 230.3 6 20.3 35.8 984.2 105.0 227.7 68 3.0 225.5 7 23.0 36.2 983.5 160.4 185.1 78 2.4 201.8 8 21.3 35.7 986.8 140.5 154.8 81 2.1 208.9 9 14.8 31.2 992.2 64.1 133.7 74 2.4 208.4 10 6.5 27.9 996.8 33.8 106.6 67 3.1 186.5 11 -3.8 19.6 1000.3 13.2 48.2 68 3.3 148.1 12 -13.1 11.5 1001.8 7.0 22.5 71 2.7 127.7 年平均 （合计） 4.9 36.2 993.5 631.9 1449.7 68 3.0 2286.8

环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则》中有关规定以及国家环保局（88）环建字第117号文件中所强调“应充分利用现有资料、因地制异、重在实用”的精神，本次环境质量现状评价采用《吉林怡达化工有限公司年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目》中监测数据。 一、 地表水环境现状调查与评价 1、地表水环境质量现状监测 ⑴监测断面的布设 本项目监测范围为松花江吉林江段清源桥至白旗全长82.6km江段。监测断面为清源桥、哨口和白旗3个监测断面。各断面位置和功能详见表21和附图6。 表21 松花江吉林江段各监测断面位置和功能表 编号 断面名称 功能 水质控制目标 1# 清源桥 对照断面 GB3838-2002 中Ⅲ类 2# 哨口 影响断面 GB3838-2002 中Ⅲ类 3# 白旗 吉林市出境控制断面 GB3838-2002 中Ⅲ类 ⑵监测项目 根据松花江吉林江段污染特点，本项目排污特征，选择地表水环境质量现状调查因子 pH、COD、BOD5、氨氮，共4项。 ⑶监测单位及时间 由吉林省中实检测有限公司于2016年1月4日和2016年1月5日连续2天进行监测。 ⑷监测结果 地表水监测结果详见表22。 表22 水质监测结果平均值统计结果表 单位：mg/L(pH值无量纲) 序号 断面 污染物浓度监测值（mg/L，pH 除外） pH BOD5 氨氮 COD 2016.1.4 2016.1.5 2016.1.4 2016.1.5 2016.1.4 2016.1.5 2016.1.4 2016.1.5 1# 清源桥 7.84 7.82 3.5 3.6 0.354 0.328 16.2 17.0 2# 哨口 7.35 7.32 3.7 3.7 0.533 0.559 19.3 18.7 3# 白旗 7.39 7.41 2.9 3.1 0.456 0.431 11.9 12.4 2、地表水环境质量现状评价 ⑴评价方法 本次评价采用单因子标准指数法（pH除外）。水质参数的标准指数Pi>1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足其使用要求。 单因子标准指数公式： 式中：Ii─第i污染物的标准指数； ─第i污染物的实测浓度,mg/l； ─第i污染物的质量标准浓度, mg/l。 PpH计算公式如下： (pHi≤7.0) (pHi＞7.0) 式中：PpH—pH的标准指数； pHi—pH的监测值； pHsd—标准规定pH值的下限； pHsu—标准规定pH值的上限。 ⑵评价标准 根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）划分，本项目最终纳污水域为松花江吉林江段，松花江清源桥-松江大桥和通气河口-白旗断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，松江大桥断面-通气河口断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 ⑶评价结果 地表水评价结果详见表23。 表23 松花江吉林江段水质现状评价结果一览表 断面 污染物标准指数值（Ii） pH COD BOD5 氨氮 2016.1.4 2016.1.5 2016.1.4 2016.1.5 2016.1.4 2016.1.5 2016.1.4 2016.1.5 清源桥 0.42 0.41 0.81 0.85 0.875 0.9 0.354 0.328 哨口 0.175 0.16 0.965 0.935 0.925 0.925 0.533 0.559 白旗 0.195 0.205 0.595 0.62 0.725 0.775 0.456 0.431 由表23中地表水评价结果可知，监测的污染物在各监测断面标准指数均小于1，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准要求，说明松花江吉林江段地表水环境质量现状较好。 二、环境空气质量现状调查与评价 1、环境空气质量现状监测 ⑴监测点布设 根据项目所在区域环境概况，本次选取区域内2个大气监测点位，各监测点名称及布设情况详见表24及图1。 表24 环境空气监测点名称及布设情况 序号 监测点名称 监测点位置 1 振兴小区 了解项目所在区域环境空气质量现状 2 陈屯村 ⑵监测项目 本环评选取监测项目中的PM10、SO2、NO2进行评价。 ⑶监测时间与监测频次 陈屯村监测时间为2015年12月22日至28日，连续监测7天；振兴小区的监测时间为2016年1月4日至10日，连续监测7天。 ⑷监测结果 监测及评价结果见表25和表26。 表 25 1小时平均浓度监测统计结果一览表 监测点名称 监测 项目 浓度范围 （μg/m3） 标准限值 （μg/m3） 最大占标率 （%） 超标率 （%） 是否达标 振兴小区 SO2 34-57 500 11.4 0 是 NO2 21-39 200 19.5 0 是 陈屯村 SO2 48-67 500 13.4 0 是 NO2 37-48 200 24 0 是 表26 24小时平均浓度监测统计结果一览表 监测点名称 监测项目 浓度范围 （μg/m3） 标准限值 （μg/m3） 最大占标率 （%） 超标率 （%） 是否 达标 振兴小区 SO2 43-50 150 33.3 0 是 NO2 27-35 80 43.8 0 是 PM10 63-99 150 66 0 是 陈屯村 SO2 58-61 150 40.67 0 是 NO2 41-47 80 58.75 0 是 PM10 76-93 150 62 0 是 2、环境空气质量现状评价 ⑴评价方法 评价方法采用占标率，计算公式如下： Ii＝Ci/Coi×100% 式中：Ii ─i占标率； Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。 利用各监测点的监测数据，统计各类污染物小时平均浓度的检出率、浓度范围、超标率和最大超标倍数。 ⑵评价结果 由统计结果表17和表18可以看出：评价区内各监测点PM10、SO2、NO2全部达标，符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二类标准。 3、环境空气特征污染物现状调查与评价 ⑴监测点布设 本次调查选择建设项目厂区周围共2个监测点，详见表27及图1。 表27 环境空气现状监测点布设目的 序号 监测点名称 布设目的 1 振兴小区 了解厂区周围空气现状 2 陈屯村 3 下风向厂界 ⑵监测项目 根据本项目工艺废气污染物排放特征，监测项目确定氨、非甲烷总烃、汞为监测因子。 ⑶监测时间及监测频次 硫化氢、氨为吉林省中实检测有限公司于2016年1月4日至10日对上述点位进行监测；非甲烷总烃为吉林省中实检测有限公司2016年2月18日至24日对上述点位进行监测。监测频次为每日一次。吉林省中实检测有限公司于2017年12月15日至21日对上述点位进行监测，监测频次为每日一次。 ⑷评价方法 评价方法采用占标率，计算公式如下： Ii＝Ci/Coi×100% 式中：Ii ─i占标率； Ci ─i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi─i污染物的评价标准，mg/m3。 ⑸监测及评价结果 监测及评价结果详见表28。 表28 特征污染因子现状监测及评价结果一览表 监测点 名称 监测 项目 浓度范围 （mg/m3） 标准限值 （mg/m3） 最大占标率 （%） 超标率 （%） 是否达标 振兴 小区 非甲烷总烃 0.46-0.61 2.0 30.5 0 是 氨 0.020-0.028 0.2 14 0 是 汞 未检出 0.0003 - 0 是 陈屯村 非甲烷总烃 0.49-0.57 2.0 28.5 0 是 氨 0.49-0.57 2.0 28.5 0 是 汞 未检出 0.0003 - 0 是 下风向厂界 非甲烷总烃 0.046-0.060 4 15 0 是 氨 0.018-0.027 1.5 1.8 0 是 通过监测结果可见，各特征污染物的监测值均未超标，说明拟建项目所在区域环境空气质量较好。 三、地下水环境质量现状调查与评价 1、地下水环境质量现状监测 ⑴监测断面的布设 共布设5个监测点位，布设情况见表29及图1。 表29 地下水监测点位置和功能一览表 序号 位置 井深 功能 1 建设村（刘英林家） 18m 了解项目所在区域的地下水水质 2 陈屯村（刘世杰家） 25m 3 通溪村（矫继才家） 50m 4 九站村（张小明家） 14m 5 国立液化气站 35m ⑵监测项目 根据区域地下水的环境质量现状及区内项目特点，地下水评价监测项目确定为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、高锰酸盐指数、氯化物、硫酸盐，共9项。 ⑶监测时间 监测时间为2016年1月4日，水质同时监测。 ⑷监测结果 地下水监测结果见表30。 表30 地下水监测结果 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号 监测项目 建设村 陈屯村 通溪村 九站村 国立液 化气站 地下水环境 质量Ⅲ类标准 1 pH 6.71 6.67 6.61 6.72 6.75 6.5-8.5 2 氨氮 0.089 0.032 0.025L 0.091 0.573 ≤0.2 3 亚硝酸盐氮 0.0028 0.0025 0.0018 0.0059 0.0140 ≤0.02 4 硝酸盐氮 0.15L 0.15L 0.15L 0.15L 0.15L ≤20 5 氯化物 44.0 43.0 48.2 104 27.7 ≤250 6 硫酸盐 16.7 18.4 21.6 65.7 24.6 ≤250 7 高锰酸盐指数 1.71 1.55 1.62 0.61 1.13 ≤3.0 8 挥发酚 0.0012 0.0015 0.0013 0.0011 0.0021 ≤0.002 9 总氰化物 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L ≤0.05 2、地下水环境质量现状评价 ⑴评价标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准。 ⑵评价方法 采用单项标准指数法进行地下水质量评价。利用地下水监测点第i项地下水指标的监测浓度值Ci与该项指标地下水功能的标准浓度值Si相比，设比值为Pi，用Pi来评价其是否满足地下水质量功能标准。 地下水质量单项评价指数公式如下： (pH除外) PpH计算公式如下： (pHj≤7.0) (pHj＞7.0) 式中：PpH—pH的标准指数； pHi—pH的监测值； pHsd—标准规定pH值的下限； pHsu—标准规定pH值的上限。 ⑶评价结果及统计 评价结果见表31。 表31 地下水质量评价结果 序号 监测项目 建设村 陈屯村 通溪村 九站村 国立液 化气站 地下水环境 质量Ⅲ类标准 1 pH 0.58 0.66 0.78 0.56 0.5 6.5-8.5 2 氨氮 0.445 0.16 0.025L 0.455 2.865 ≤0.2 3 亚硝酸盐氮 0.14 0.125 0.09 0.295 0.7 ≤0.02 4 硝酸盐氮 0.15L 0.15L 0.15L 0.15L 0.15L ≤20 5 氯化物 0.176 0.172 0.1928 0.416 0.1108 ≤250 6 硫酸盐 0.067 0.074 0.086 0.263 0.098 ≤250 7 高锰酸盐指数 0.57 0.517 0.54 0.203 0.377 ≤3.0 8 挥发酚 0.6 0.75 0.65 0.55 1.05 ≤0.002 9 总氰化物 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L ≤0.05 地下水水质单项指数计算见表31。由结果可以看出，评价区除国立液化气站挥发酚、氨氮超标外，其他各点位各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-95）Ⅲ类要求。国立液化气站挥发酚、氨氮超标的原因可能是受周围企业的影响造成的。 3、声环境质量现状 ⑴监测点布设 在本项目厂界外1m处共布置4个监测点。 ⑵监测时间 2015年10月26日进行昼、夜间测量。 ⑶评价标准 本项目所在区域为声环境3类区，评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类区标准。 ⑷监测结果及评价 根据2017年3月24日企业委托吉林森源环保检测有限公司进行例行监测数据，监测结果见表32。 表32 厂区噪声噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位 监测结果 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 北厂界 A# 52.3 45.9 65 55 东厂界 B# 53.8 48.7 65 55 南厂界 C# 53.5 47.5 65 55 西厂界 D# 54.9 50.2 65 55 由表统计结果可见，昼间噪声监测值最高为54.5dB(A)，最低为51.2dB(A)；夜间噪声监测值最高为50.7dB(A)，最低为46.8dB(A)，昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准要求。 主要环境保护目标： 1、保证区域地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ、Ⅳ类标准； 2、严格控制锅炉烟气污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉排放标准要求，保护项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 3、严格控制厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，保护厂区周围声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求； 4、加强固体废物的环境管理，避免造成二次污染。 本项目环境保护目标见表33和图7。 表33 环境保护目标表 污染源 控制污染目标 环境 因素 环境敏感点 方位 距离（km） 环境保护目标 环境 空气 陈屯村 NW 0.675 保护项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 通溪 NE 0.84 振兴小区 SE 2.2 新星小区 SE 2.5 吉林机电工程学院 SW 2.5 安达村 E 1.5 吉林开发区工作委员会 SE 2.2 化纤社局居委会 SE 2.2 吉林开发区居委会 SE 2.3 地表水 松花江 东侧750m 保护区域受纳Ⅲ、Ⅳ类水体使用功能 通溪河 北侧545m 声环境 厂界外 1m处 项目周边 保护厂区周围声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求 环境 风险 环境敏感点 方位 距离（km） 保护周围环境空气质量和水体，保护厂 区附近居民的安全 陈屯村 NW 0.675 通溪 NE 0.84 振兴小区 SE 2.2 新星小区 SE 2.5 吉林机电工程学院 SW 2.5 安达村 E 1.5 吉林开发区工作委员会 SE 2.2 化纤社局居委会 SE 2.2 吉林开发区居委会 SE 2.3

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 项目厂址所在区域环境空气质量为二类区，SO2、NO2、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，氨执行居住区大气中有害物质最高容许浓度，详见表34。 表34 环境空气质量标准浓度限值 单位：mg/m3 污染物名称 日平均 小时平均 标准来源 SO2 0.15 0.50 GB3095-2012（二级） NO2 0.08 0.20 TSP 0.30 — PM10 0.15 — 氨 0.2（一次） 居住区大气中有害物质最高允许浓度 汞 0.0003（日均） 非甲烷总烃 2.0（短时浓度） 详见备注 备注：非甲烷总烃选取依据为：中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中原文，“由于我国目前没有非甲烷总烃的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2.0mg/m3作为计算依据。“ 2、地表水环境 建设项目所在区域内重点河流为松花江，根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）要求，受纳水体松花江清源桥-松江大桥断面以及通气河口-白旗断面水质评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，松江大桥断面至通气河口断面水质评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。具体见表35。 表35 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 断面 项目 污染物浓度监测值（mg/L，pH 除外） pH BOD5 氨氮 COD GB3838-2002（Ⅲ类） 6～9 ≤4 ≤1 ≤20 GB3838-2002（Ⅳ类） 6～9 ≤6 ≤1.5 ≤30 3、声环境 本项目所在区域为声环境3类区，故声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，详见表36。 表36 环境噪声限值 单位 dB(A) 声环境功能区类别 标准值dB(A) 标准来源 昼间 夜间 3类 65 55 GB3096-2008 ⑷地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，详见表37。 表37 地下水质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号 污染物 单位 标准值（Ⅲ类） 标准来源 1 pH -- 6.5-8.5 GB/T14848-93 2 氨氮 mg/L ≤0.2 3 硝酸盐氮 mg/L ≤20 4 亚硝酸盐氮 mg/L ≤0.02 5 氯化物 mg/L ≤250 6 总氰化物 mg/L ≤0.05 7 高锰酸盐指数 mg/L ≤3.0 8 硫酸盐 mg/L ≤250 9 挥发酚 mg/L ≤0.002 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目废气主要为锅炉运行时排放烟气中的烟尘、SO2和NOX，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉标准具体标准详见表38。 表38 锅炉大气污染物排放标准 污染物名称 燃煤锅炉 标准来源 烟尘 50 mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值 SO2 300 mg/m3 NOx 300 mg/m3 汞及其化合物 0.05 mg/m3 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱最低允许高度 45m(锅炉房装机总容量≥20t/h) 本项目灰渣等排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有关限值；本项目脱硝后烟气中氨和厂界氨的排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（14554-93）中标准，详见表39。 表39 相关排放标准 污染物 最高允许排放速率 kg/h 周界外浓度最高点mg/m3 备注 颗粒物 - 1.0 - 非甲烷总烃 - 4.0 - 氨 55kg/h 1.5 排气筒高度45m 表40 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排放高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 颗粒物 120 15 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 15 1.75（严格50%） 注：排气筒高度除遵守排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 2、噪声 项目施工期噪声采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，详见表32；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，详见表41。 表41 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准值 标准来源 昼 间 夜 间 70 55 GB12523-2011 表42 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位 dB(A) 厂界外声环境功能区 标准值dB(A) 标准来源 昼间 夜间 3类 65 55 GB12348-2008 |
| 总量控制指标 | 本项目余热锅炉利旧，无新增生产废水产生；无新增劳动定员，无新增生活污水产生。因此，本项目无新增污废水产生。因此，无新增废水污染物总量控制指标。 本项目建设40吨燃煤导热油锅炉替代原YLW-5900MA（8t/h）和 YLW-4700MA（7t/h）型燃煤导热油锅炉，本项目建设完成后，废气污染物SO2排放量为89.17t/a，NOx排放量为71.724t/a，烟尘排放量为17.64t/a。 2012年吉林市环境保护局出具了《关于确认吉林怡达化工有限公司污染物排放总量控制指标的函》，总量指标确认为SO2 105t/a，NOx 65t/a吉林市环境保护局于2016年4月12日以吉市环（排许）字第16013号颁发了排放污染物临时许可证，大气污染物年允许排放量为SO2 78t/a、NOx65t/a，烟尘 18t/a。因此，本项目污染物总量控制指标来自企业拆除锅炉削减量：SO2 105t/a、NOx65t/a，烟尘 18t/a；另一部分总量来源于区域削减替代量： NOx 6.724t/a。本项目污染物总量控制指标已取得吉林市环境保护局总量部门关于总量控制指标审批。 本项目主要污染物排放总量详见表43。 表43 主要污染物排放总量核算表 项目 现有工程 本项目 排放量 “以新带老”削减量 改扩建后排放总量 企业自身总量替代 区域替代 “十二五”总量控制指标 吉市环（排许）字第16013号 汇总 废气 SO2（t/a） 24.820 89.17 24.820 89.17 105 78 105 - NOX（t/a） 75.260 71.724 75.260 71.724 65 65 65 6.724 烟尘 16.350 17.64 16.350 17.64 - 18 18 - |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、工艺过程 （一）锅炉选型 循环流化床锅炉与炉排锅炉技术经济对比见下表。 表44 主要污染物排放总量核算表 项目 循环流化床锅炉 炉排锅炉 优点 燃料适应性强，可以燃烧多种每种；热效率高，可达到89%；由于燃烧温度低于900℃以下，氮氧化物生产率低； 结构简单，制造方便，消除除尘效果好； 缺点 对除尘器要求较高，必须采用静电除尘或布袋除尘器才能使净化后的烟气排放指标达到国家标准；耗电量较大；操作复杂，不易掌握，热效率与运行水平密切相关，在运行中应根据煤种的变化，随时调整燃烧工况。 对煤种适应性不强；热效率低于循环流化床锅炉； 经济性 循环流化床锅炉造价比炉排炉高294万，年运行成本高于炉排锅炉19万。 综上本项目为小型锅炉，在技术可行前提下考虑经济性，本项目选择链条炉排锅炉，本项目锅炉烟气污染物采用“布袋除尘+半干法脱硫技术+选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺”治理系统，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。 （二）工艺过程 本项目包括燃烧系统、输煤系统、除灰渣系统、烟气除尘脱硫系统、脱硝系统、给排水系统、导热油系统等。 1、燃烧系统 本项目燃烧系统由送风系统、煤-灰-渣系统、烟气系统及除尘脱硫系统等组成，具体如下： （1）送风系统 锅炉配有一台鼓风机。燃烧所需的空气由鼓风机送入空气预热器，经预热后空气由炉床下部侧面的调风阀门按炉型燃烧要求调节风量进入燃烧室，以达到理想的燃烧效率。 （2）给煤系统 原煤自原煤斗、溜煤槽、分层给煤器、运转炉排送入炉床，锅炉配1个煤斗、1个溜煤槽。 （3）烟气系统 燃烧产生的烟气依次经过炉膛、烟道、省煤器、空气预热器后从锅炉排出，为有效减少烟气污染，锅炉烟气经过脱硝、脱硫及除尘后，经引风机、烟囱排向大气。钢筋混凝土烟囱高H=45m，上口直径1.5m。 2、输煤系统 为减少煤尘污染，在锅炉房厂区设封闭煤场,可储煤1800t，是锅炉房满负荷运行时约13天的用量，可满足需求。 设置封闭输煤系统，一级上煤栈桥的尾部建在贮煤场地下，地下受煤斗出口设有振动给料机，用来给一级皮带输送机送煤，给煤量可在一定的范围内根据用煤量进行调整。一级皮带输送机将煤送入转运站后用环锤式破碎机破碎（锅炉要求进炉煤粒度为≤40mm，冬季有冻结和夹杂大块，需设碎煤机），破碎后的煤落在二级皮带输送机上，经二级输煤栈桥进入输煤间，由输煤间内平皮带上的犁式卸料器将煤卸入炉前煤斗。在煤斗与炉排之间设置重力分层给煤装置，以改善燃烧条件，提高燃烧效率。破碎机房及输煤间设置手动葫芦。 输煤系统皮带宽度B=500mm，输煤栈桥全封闭,宽3.0m，高3.0m。在转运站设有电磁除铁器，去除煤中的金属。为便于管理，在输煤间内设有电子皮带秤，计量耗煤量。 系统控制采用集中和就地控制两种方式，各个设备之间都设必要的电气联锁和联络信号，并沿输煤线上按一定距离布置事故按钮。 3、除灰渣系统 本项目除灰渣系统采用灰渣分除方式。除渣系统采用机械湿式除渣。燃烬的灰渣由锅炉底部的出渣口排出，用联合除渣机统一收集后，运到锅炉房外的渣库，等待外运。 整个锅炉房厂区只设一个渣库，渣库体积200m3，存渣合计约160吨，渣库可存约满负荷运行3天的锅炉房炉渣量。渣库出渣口设有带伸缩装置的汽车散装机，与封闭自卸车配套使用，可有效防止粉尘外溢。 锅炉炉排漏下小灰，用水沿倾斜出灰管冲至渣沟，随炉渣一起清除。 4、除尘、脱硫及脱硝系统 本项目烟气处理系统采用“布袋除尘+半干法-气体悬浮吸收技术+选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺”，具体如下： （1）除尘系统 本项目锅炉除尘采用布袋除尘器，除尘效率不低于98.5%。除尘器由支架、灰斗及伴热、箱体、循环加热风系统、滤袋、喷吹清灰装置及脉冲控制仪等组成。布袋除尘器下设灰仓，有效容积为30m3，可存约满负荷运行3天的锅炉房除尘灰量。 （2）脱硫系统 本项目采用半干法脱硫技术，对锅炉排放的全部烟气进行脱硫处理，脱硫效率为≥70%。 本工艺采用先进的干法脱硫技术，以氢氧化钙作为脱硫剂，通过塔内喷淋系统加湿脱硫剂，在塔内形成氢氧化钙饱和溶液，不断的与二氧化硫等有害气体反应，从而除去二氧化硫等有害气体。同时在惯性内滤分室反吸袋除尘器的布袋内喷涂脱硫剂，充分利用其优化的结构和特殊性能进行二次脱硫。脱硫除尘净化后的气体通过箱室上面的排气管，由主风机排出。 本项目脱硫石灰消耗量见表45。 表45 脱硫剂—石灰消耗量 项目 单位 消耗量 小时石灰耗量 t/h 0.079 日石灰量 t/d 1.9 年石灰量 t/a 570 （3）脱硝系统 根据给定设计数据，锅炉燃烧采用 “选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺”，脱硝效率不低于40%，可以达到环保排放（低于300mg/m3）要求。 本项目采用SNCR烟气脱硝技术，用还原剂氨水喷入炉内与NOX进行选择性反应，不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂，而且还需要一定的停留时间。还原剂喷入炉膛温度为850～1100℃的区域，该还原剂NH3与烟气中的NOX进行SNCR反应生成N2，该方法是以炉膛为反应器，氨水（20%）消耗量为460t/a。 （4）汞及其化合物污染控制措施 目前的烟气除尘装置中，布袋除尘器( FF)能高效地捕获烟气中的颗粒物，间接地捕获了颗粒物上的Hg；吸附在飞灰上的部分气态汞也能被布袋除尘器捕获，除尘设备的除汞效率主要取决于烟气的物化特性以及汞的存在形态。 布袋除尘器通过使烟气流过致密织物，利用过滤和其它机理捕获飞灰颗粒，通常用来脱除高比电阻粉尘和微细粉尘，尤其在脱除微细粉尘方面，有其独特的效果，而这部分微颗粒上富集了汞，所以布袋除尘器的除汞表现好于静电除尘器。 本项目采用的布袋除尘器去除率可达到50%，进入大气中汞及其化合物的浓度为0.001mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中汞及其化合物0.05mg/m3的排放浓度限值。 本项目燃料中汞含量为0.0008t/a，排入废气中汞含量为0.0004t/a，进入灰渣汞含量为0.0004t/a。 5、给水系统 锅炉房的生产用水以城市自来水作为水源。余热锅炉利用厂区现有3t/h余热锅炉，其用水来自现有软化水系统，软化水系统采用全自动钠离子交换器对系统补给水进行软化处理，处理规模为5t/h。 6、导热油系统 本项目导热油系统包括主要包括储油槽、膨胀槽、过滤器及油气分离系统，主要工艺过程见图8。 本项目工艺流程及排污节点详见图8。 ` 图8-1 锅炉系统工艺流程及排污节点图 图8-2 导热油循环系统工艺流程及排污节点图 主要污染环节 1、施工期主要污染环节 本项目施工期包括原有锅炉房设备拆除及扩建项目建设工程。 ⑴废水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，施工废水中的主要污染物为SS；生活污水中主要污染物为COD和氨氮。 预计整个施工约产生生活污水3000m3，污染物COD和NH3-N浓度分别约为250mg/L和25mg/L，产生量分别约为0.75t、0.075t。 ⑵废气 施工期所带来的空气环境影响，主要包括施工扬尘和汽车尾气。 ①施工扬尘 施工扬尘主要是由于锅炉房施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉、粒状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中散落，会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地中也会造成尘土飞扬。因此，施工扬尘往往是施工期间影响施工场地和附近区域的环境卫生和人们生活环境的质量最大环节。 ②汽车尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等。 一般柴油卡车排放的尾气中HC、颗粒物、CO、NOx等有害物质排放量见表46。 表46 汽车尾气中有害污染物排放量 污染物 HC 颗粒物 CO NOX 燃汽油（g/km） 1.23 0.56 5.94 5.26 燃柴油（g/h） 77.8 61.8 161.0 452.0 ⑶噪声 本项目施工噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声，从噪声角度出发，可以把施工过程分成如下几个阶段，即土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。 综合分析，噪声是整个施工期间对周围环境影响最大的环境因素。是施工期需要重点治理的主要污染环节。 ⑷固体废物 本项目施工期固体废物可分为施工中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 项目建筑物结构主要以钢筋混凝土结构为主，因此在整个施工期间中固体废物以拆除设备、边角余料的钢筋、废弃包装物、碎石等废物为主。施工人员也会产生一定的生活垃圾。其中建筑垃圾产生量为12t，生活垃圾产生量为0.8t。 2、营运期 ⑴废水 本项目余热锅炉利旧，无新增生产废水产生；无新增劳动定员，无新增生活污水产生。因此，本项目无新增污废水产生。 ⑵废气 项目建成后主要废气为锅炉烟气，燃料、灰渣及脱硫剂运输扬尘，燃料贮存扬尘，灰渣贮存扬尘，燃料输送扬尘，导热油循环系统废气等。 1）锅炉烟气 项目拟建1台40t/h燃煤锅炉及相关配套设施，根据企业提供煤质分析单，根据项目申请报告，项目建成后，年消耗燃煤量共计40659t/a。 锅炉烟气量利用系数推算法进行计算，公式如下： A、理论空气需要量（）的计算 式中：：燃料燃烧所需理论空气量，Nm3/kg； ：燃料应用基低位发热值，kJ/kg。 B、实际烟气量（）计算 式中：：实际烟气量，m3/kg； ：燃料应用基低位发热值，kJ/kg； ：燃料燃烧所需理论空气量，m3/kg； ：过剩空气系数，取1.8； C、SO2 SO2的产生量按下式计算： （kg） 式中：——锅炉煤耗量，t ； K—烟尘中SO2转化份额，0.85； ——煤收到基硫分含量，%； D、烟尘、NOX 参照《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告 2017年 第81号）中《污染物实际排放量核算方法 制革及毛皮加工工业-制革行业》“3废气污染物实际排放量核算方法产排污系数表”中锅炉大气污染物实际排放量核算方法核算-产排污系数法，燃烧烟煤层燃炉烟尘产污系数1.25A kg/t-原料，燃煤锅炉氮氧化物排污系数为 2.94kg/t（燃料）。 ④汞及其化合物 烟气中汞及其化合物的排放量计算公式如下： 式中：MHg——汞及其化合物的产生量，t/a； Bg——锅炉的燃料量，t/a ； Hgar——煤种汞含量，µg/g。 本项目锅炉烟气污染物采用“布袋除尘+半干法脱硫技术+选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺”治理系统，其中除尘效率≥98.5%，脱硫效率≥70%，脱硝效率≥40%，烟气经处理后的烟气通过45m高烟囱排入大气，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值，项目锅炉烟气污染物产生及排放情况详见表47。 表47 项目采用设计煤质锅炉烟气污染物产生情况一览表 烟气量 污染物 处理前 治理措施及处理效率 处理后 排放 标准 浓度 mg/m3 产生量 浓度 mg/m3 排放量 kg/h t/a kg/h t/a 5.72×104 Nm3/h（4.12×108 Nm3/a） 烟尘 2855 163.34 1176.06 布袋除尘 ≥98.5%； 半干法-气体悬浮吸收技术 ≥70%； SNCR ≥40%;协同脱汞效率≥50% 43 2.45 17.64 50 mg/m3 SO2 721 41.28 297.22 216 12.38 89.17 300 mg/m3 NOx 290 16.6 119.54 174 9.96 71.724 300 mg/m3 汞及其化合物 0.002 0.000113 0.0008 0.0020 5.65×10-5 0.0004 0.05 mg/m3 氨 - - - 8 0.46 3.3 55kg/h 注：氨的浓度低于设计的逃逸浓度8mg/m3. 表48 项目采用校核煤质锅炉烟气污染物产生情况一览表 烟气量 Nm3/h 污染物 处理前 治理措施及处理效率 处理后 排放 标准 浓度 mg/m3 产生量 kg/h 浓度 mg/m3 排放量 kg/h 6.34×104 烟尘 2873 182.26 布袋除尘 ≥98.5%； 半干法-气体悬浮吸收技术 ≥70%； SNCR ≥40%；协同脱汞效率≥50% 43 2.73 50 mg/m3 SO2 690 43.78 207 13.13 300 mg/m3 NOx 262 16.60 157 9.96 300 mg/m3 汞及其化合物 0.002 0.000113 0.001 0.000057 0.05 mg/m3 氨 - - 8 0.51 55kg/h 注：氨的浓度低于设计的逃逸浓度8mg/m3. 2）燃料、灰渣及脱硫剂运输扬尘 项目燃料煤、灰渣及脱硫剂拟采用公路运输，车辆在行驶过程中将产生一定量的扬尘。 拟采取的治理措施：针对上述运输车辆，采取用篷布遮盖；对厂内运输道路进行硬化、定期清扫及洒水；并且对提出车辆限速行驶，合理选择运输路径及时间等措施，可有效降低扬尘产生量。 3）燃料贮运过程中的扬尘 项目运营过程中用煤量很大，煤在贮存和运输过程中将产生二次扬尘，在有风的天气，煤的装卸运输时产生的扬尘对周围影响较大，建议企业对其采取相应的措施，如封闭煤场，可有效遏制二次扬尘对外环境的影响。 煤场无组织排放主要产生于原料的装卸及储存，扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度、风向、风速等诸因素有关。 本项目的无组织排放源主要来自煤堆场及煤炭装卸。堆场、装卸的无组织粉尘排放量按经验公式计算。 原料装卸过程中产生的扬尘量采用风洞模拟的经验公式计算： Q 0.03V501.6H1.23e-0.28WP 式中：Q —装卸起尘量，kg/h； V50—50m高处的风速，本次取2.9m/s； H —装卸落差，本次取2m； W—物料的含水率，本次取 10%； P-装卸机械的工作能力，本次取5t/h。 经计算，本项目煤堆场无组织煤粉尘产生量为0.2kg/h，企业对其采取相应的措施，采用封闭煤场，可降低煤粉尘排放量约90%，则本项目煤堆场无组织煤粉尘排放量约为 0.02kg/h。 4）灰渣贮存扬尘 本项目灰渣在存放过程中将产生扬尘。 拟采取的治理措施：在厂区建设封闭灰渣仓，可减少扬尘产生量。 5）燃料输送扬尘 煤在厂内输送至锅炉过程中可能产生扬尘污染。 采取的治理措施：为防止厂内运输过程煤尘产生扬尘污染，建议将上煤系统封闭，可减少扬尘产生量。 6）导热油循环系统废气 导热油高温受热后，导热油有一定挥发，主要成分为烃类，以非甲烷总烃计，主要产污节点为膨胀槽和储油槽。导热油在线量为30t，废气产生量为0.3kg/h，以无组织形式排放。 7）罐区废气 本项目设置一座氨水罐区，储罐容积为20m3，储存氨水浓度为20%，储罐废气以无组织形式排放，主要污染物为氨，产生量为1.05g/h。 8）低矮源烟气污染物排放 本项目石灰仓设置脉冲布袋除尘器，设计除尘效率为99%，废气经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，经由15m排放口排放，石灰粉仓颗粒物排放情况见表49。 表49 石灰仓颗粒物排放情况 污染源 排气筒个数 排气筒高度，m 废气出口内径，m 废气出口温度，℃ 烟气量，m3/h 除尘器形式 粉尘排放量 排放量，kg/h 排放浓度，mg/m3 石灰仓 1 15 0.6 20 1000 脉冲布袋除尘器 0.016 16 9）燃料破碎废气 燃料煤在进行粉碎时易产生工艺粉尘，根据类比调查，粉尘的产生量为60kg/h（432t/a），风量按12000m3/h计，产生浓度约为5000mg/m3，超过《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中的二级排放标准。 建议在粉碎设备上配套加装脉冲袋式除尘器(除尘效率99%)，并采取密闭措施，经此处理后，粉尘的排放浓度约为50mg/m3，排放量0.6kg/h（4.32t/a），经15m高排气筒外排，其排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中的二级标准。 ⑶噪声 本项目噪声源为泵类、风机等设备，产生的噪声范围约为85-95dB（A），详见表50。 表50 项目主要噪声源情况一览表 序 号 设备名称 采取措施前噪声水平 (dB(A)) 采取措施后噪声水平(dB(A)) 运行台 （套）数 主要措施 1 碎煤机 110 80 1 减振、隔声 2 引风机 95 60 1 隔声 3 送风机 95 75 1 隔声 4 各种水泵类 85 60 9 减振、隔声 5 化学水处理 95 65 1 隔声 ⑷固体废物 本项目产生的固体废物主要为燃煤灰渣，产生量分别为除尘灰2000t/a、炉渣 11800t/a，其中灰渣分别收集后贮存于封闭灰渣仓内，定期外运用于生产建筑材料，企业与吉林市圣浩嵘城商贸有限公司签订协议，该公司年需求灰渣量为2万t/a，本项目产生灰渣可被全部利用。脱硫产生灰经由布袋除尘器收集后随除尘灰排放。脱硝过程无固废产生。 ⑸污染物排放情况统计 本项目建成后，全厂污染物排放“三本账”见下表。 表51 建设项目污染物排放情况（t/a） 项目 污染物 现有工程 本项目排放量 “以新带老”削减量 预测排放总量 废气 烟尘(t/a) 16.35 17.64 16.35 17.64 SO2(t/a) 24.820 89.17 24.820 89.17 NOx(t/a) 75.260 71.724 75.260 71.724 废水 废水量(t/a) 129537 0 0 129537 COD（t/a） 10.87 0 0 10.87 氨氮（t/a） 0.49 0 0 0.49 固废 灰渣(t/a) 6000 13800 6000 13800

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 锅炉运行 | 本项目余热锅炉利旧，无新增生产废水产生；无新增劳动定员，无新增生活污水产生。因此，本项目无新增污废水产生。 |
| 废气 | 锅炉房 | 锅炉烟气 | 烟尘 2855 mg/m3，1176.06t/a SO2721mg/m3,297.22t/a NOx 290mg/m3，119.54t/a | 烟尘 43mg/m3，17.64t/a SO2 216mg/m3,89.17t/a NOx 174mg/m3，71.724t/a |
| 固体 废物 | 锅炉房 | 炉渣 | 11800t/a | 0 |
|  |  | 除尘灰 | 2000t/a |  |
| 噪声 | 噪声主要为各类泵类、风机等产生的噪声，声压级范围约为85～95dB（A）左右。通过采取基础减振、设备软连接、厂房密闭隔声及距离衰减等措施，控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区要求。 |
| 主要生态影响： 本项目在现有厂区内进行建设，对原锅炉进行改造，无新增占地面积。因此，项目的建设对周围生态环境质量影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期废水 项目在工厂建设施工过程中会产生施工期废水和施工人员的生活污水。 施工过程中产生含有泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。要求建设单位建设沉淀池，对施工废水进行沉淀、澄清处理后，上清液可用于淋洒施工现场地面，以减少扬尘的产生。 施工人员的生活污水因其直接排放也对地表水环境有一定影响，经市政管网排入区域污水处理厂处理达标后排放。 施工期施工机械跑、冒、漏的油污，露天机械被雨水冲刷后产生的油污，堆放的建筑材料被雨水冲刷等将会对地表水环境产生一定的影响，但是由于工程量小，设备使用量及建筑材料都相对较少，而且这些影响是暂时的、短期的，故对地表水环境影响不大。但仍然应加强施工期的环境管理，尽可能减少油污及物料的流失量，从而尽可能的减小对地表水的影响。 2、废气 施工期所带来的大气环境影响，主要包括施工扬尘和汽车尾气。 ⑴施工扬尘 由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉、粒状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中散落，会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地中也会造成尘土飞扬。因此，施工扬尘往往是施工期间影响施工场地和附近区域的环境卫生和人们生活环境质量最大环节。 在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施： ①要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除； ②施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫； 可采用的措施有：适当的在场地内洒水；遮盖物料堆；避免大风天气下装卸物料和大面积施工。 ⑵汽车尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等。 一般柴油卡车排放的尾气中HC、颗粒物、CO、NOx等有害物质排放量见表52。 表52 汽车尾气中有害污染物排放量 污染物 HC 颗粒物 CO NOX 燃汽油（g/km） 1.23 0.56 5.94 5.26 燃柴油（g/h） 77.8 61.8 161.0 452.0 施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点： ①车辆在施工场地范围内活动，尾气呈面源污染形式； ②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围影响较小； ③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。 可采取的治理措施：对于施工期车辆尾气治理，可采取的治理措施主要是加强车辆保养和维护，减少超载，减少停车怠速时间。 在采取治理措施后，扬尘和尾气在施工期的影响可降至较低水平，对周围大气环境的影响较小。 综合以上分析，扬尘和尾气在施工期一定程度上会降低周边区域内空气质量，但由于本项目的施工期较短，在施工结束后，上述污染即行消失。 3、施工期噪声 建设施工阶段的噪声主要来自于施工过程中施工机械和运输车辆辐射的噪声，具有高噪声、无规划的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。在施工过程采取以下措施： ①施工机械的作业噪声是不可避免的，但施工部门应尽量选用低噪声的机械设备，以便有效地缩小施工期噪声影响的范围。 ②施工机械设备应经常进行维修保养，并建立定期的噪声检验制度。 ③施工部门应合理安排好施工作业的时间，对产生高噪声的机械设备，应尽量安排在昼间，夜间严禁高噪声设备作业。 经采取以上措施后，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物 施工期的固体废物为施工中的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 项目建筑物结构主要以钢筋混凝土结构为主，因此在整个施工期间中固体废物以拆除设备、边角余料的钢筋、废弃包装物、碎石等废物为主。施工人员也会产生一定的生活垃圾。 本项目整个施工期间中固体废物以建筑垃圾为主，预计产生12t。 施工过程中施工人员也会产生生活垃圾，预计约有0.8t。 可采取的治理措施：建筑垃圾中可回收利用的金属设备外卖回收再利用，其他不可利用建筑垃圾可送往吉林市指定的建筑垃圾填埋场，施工人员的生活垃圾可集中收集后，交由市政环卫部门处理。整个施工过程中都应遵循固体废物分类处理的原则。 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目余热锅炉利旧，无新增生产废水产生；无新增劳动定员，无新增生活污水产生。因此，本项目无新增污废水产生。 2、环境空气影响分析 项目建成后主要废气为锅炉烟气，燃料、灰渣及脱硫剂运输扬尘，燃料贮存扬尘，灰渣贮存扬尘，燃料输送扬尘，导热油循环系统废气等。 ⑴锅炉烟气大气环境影响预测与评价 采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式对燃煤锅炉进行计算，预测其中4种污染物氨、烟尘、SO2及NOx正常排放情况下的下风向轴线浓度，并计算相应的浓度占标率。项目周围地形属于简单地形，烟气排放预测时不考虑建筑物的下洗。本项目预测考虑最不利排放情况进行预测，即采用校核煤质下源强进行预测，具体预测参数详见表53。估算模式计算结果见表54。 表53 污染源预测参数清单 编号 点源名称 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口速度 烟气出口温度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强（排放量） 烟尘 SO2 NOX 氨 符号 Code - H D V T Hr Cond Q烟尘 QSO2 QNOX QNH3 单位 m m m/s ℃ h - kg/h 数据 1 锅炉烟囱 45 1.5 17.26 200 7200 正常工况 2.73 13.13 9.96 0.51 注：烟气出口速度为工况下的烟气排放速率。 表54 正常排放情况采用估算模式计算结果表 污染物名称 烟尘 SO2 NOx 距源中心下风向距离D(m) 下风向预测浓度 C(mg/m3) 浓度占标率 P（%） 下风向预测浓度 C(mg/m3) 浓度占标率 P（%） 下风向预测浓度 C(mg/m3) 浓度占标率 P（%） 100 0.000143 0.032 0.0006879 0.138 0.0005218 0.261 200 0.002525 0.561 0.01214 2.428 0.009212 4.606 300 0.002976 0.661 0.01431 2.862 0.01086 5.43 400 0.002941 0.654 0.01415 2.83 0.01073 5.365 500 0.002796 0.621 0.01345 2.69 0.0102 5.1 600 0.002802 0.623 0.01348 2.696 0.01022 5.11 700 0.003042 0.676 0.01463 2.926 0.0111 5.55 800 0.003022 0.672 0.01453 2.906 0.01102 5.51 900 0.00287 0.638 0.01381 2.762 0.01047 5.235 1000 0.003159 0.702 0.0152 3.04 0.01153 5.765 1500 0.004243 0.943 0.02041 4.082 0.01548 7.74 1731 0.004318 0.960 0.02077 4.154 0.01575 7.875 2000 0.004252 0.945 0.02045 4.09 0.01551 7.755 2500 0.003945 0.877 0.01898 3.796 0.01439 7.195 下风向最大浓度 0.004318 0.960 0.02077 4.154 0.01575 7.875 浓度占标准10%距源最远距离D10%/m - 表55 正常排放情况采用估算模式计算结果表 污染物名称 氨 距源中心下风向距离D(m) 下风向预测浓度 C(mg/m3) 浓度占标率 P（%） 100 2.62E-5 0.013 200 0.0004625 0.231 300 0.0005451 0.273 400 0.0005387 0.269 500 0.0005121 0.256 600 0.0005132 0.257 700 0.0005572 0.279 800 0.0005534 0.277 900 0.0005257 0.263 1000 0.0005786 0.289 1500 0.0007771 0.389 1731 0.0007909 0.395 2000 0.0007788 0.389 2500 0.0007226 0.361 下风向最大浓度 0.0007909 0.395 浓度占标准10%距源最远距离D10%/m - 根据估算模式的预测结果，本项目正常排放下主要污染物的锅炉烟气中污染物烟尘下风向最大落地浓度为：0.004318mg/m3，最大落地浓度占标率0.960%，SO2下风向最大落地浓度为：0.02077mg/m3，最大落地浓度占标率4.154%，NOx下风向最大落地浓度为：0.01575mg/m3，最大落地浓度占标率7.875%，氨下风向最大落地浓度为：0.0007909mg/m3，最大落地浓度占标率0.395%满足环境质量标准要求。但企业仍应加强管理，在设计、生产运行时应充分考虑检修、开停机等情况下的应对措施，避免事故排放对环境空气造成污染。 ⑵燃料贮存扬尘、导热油循环系统废气 本项目封闭煤场中燃料装卸产生扬尘和导热油循环系统废气为面源，具体情况如下。 表56 面源计算清单 编号 装置 面源初始 排放高度 面源长度 面源 宽度 与正北方向夹角 评价因子源强（排放量） 颗粒物 非甲烷总烃 氨 符号 Code - H L1 Lw Arc Q1 Q2 Q3 单位 m m m º kg/h kg/h g/h 数据 1 封闭煤场 3 25 16 0 0.2 - - 2 导热油循环系统 5 27.5 20.5 0 - 0.3 - 3 氨水罐区 3 5 3 0 - - 1.05 表57 厂界浓度计算结果 单位：mg/m3 序号 污染物 最大地面浓度预测值 占标率 达标情况 1 TSP 0.0003705 0.04117 达标 2 非甲烷总烃 0.0005558 0.02779 达标 3 氨 0.00449 2.24 达标 拟采取的治理措施：建设封闭煤场，定期检修导热油循环系统，可大大降低无组织废气的产生量。 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中规定“为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置大气环境防护距离。” 本项目无组织排放的主要污染物TSP、非甲烷总烃。根据导则规定，依据大气环境防护距离计算模式（估算模式）对本项目无组织排放的污染源进行计算。计算结果显示无超标点，可不设置大气环境防护距离。 ⑶燃料、灰渣及脱硫剂运输扬尘 项目燃料煤、灰渣及脱硫剂拟采用公路运输，车辆在行驶过程中将产生一定量的扬尘。 拟采取的治理措施：针对上述运输车辆，采取用篷布遮盖；对厂内运输道路进行硬化、定期清扫及洒水；并且对提出车辆限速行驶，合理选择运输路径及时间等措施，可有效降低扬尘产生量。 ⑷灰渣贮存扬尘 本项目灰渣在存放过程中将产生扬尘。 拟采取的治理措施：在厂区建设封闭灰渣仓，可减少扬尘产生量。 ⑸燃料输送扬尘 煤在厂内输送至锅炉过程中可能产生扬尘污染。 采取的治理措施：为防止厂内运输过程煤尘产生扬尘污染，建议将上煤系统封闭，可减少扬尘产生量。 3、噪声 本项目噪声源主要为风机、泵类，经采取措施后源强见表58。 A、预测模式 噪声预测模式来自于《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），采用石家庄环安科技有限公司开发的噪声环境影响评价系统（Noisesystem）软件进行预测。 1) 声级计算 式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T-预测计算的时间段，s； ti－i声源在T时段内的运行时间，s。 式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb－预测点的背景值，dB（A）。 2）声传播衰减计算 在只考虑几何发散衰减时，用LA（r）= LA（r0）-Adir 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）＝Lp（r0）－20lg（r/r0） 式中：r、r0—与声源的距离； Lp（r）—r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—r0处的倍频带声压级，dB。 具有指向性声源的L（r）和L（r0）必须是在同一方向上的声级。 2) 线状声源的几何发散 无限长线声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）＝Lp（r0）－10lg（r/r0） 式中：r、r0—垂直于线状声源的距离。 有限长线声源几何发散衰减的基本公式： LP（r）＝LW-10lg〔1/r·arctg（l0/2r）〕+8 或 LP（r）＝LP（r0）＋10lg〔1/r·arctg（l0/2r）〕－10lg〔1/ r0·arctg（l0/2 r0）〕 式中：LP（r）—r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—r0处的倍频带声压级，dB； LW—声功率级，dB（A）； l0—线声源长。 当r>l0且r0>l0时，上式可简化为： LP（r）＝LP（r0）－20lg（r/r0） 即在有限长线声源的远场，有限长线声源可作为点声源处理； 当r< l0/3且r0 <l0/3时，上式可简化为： LP（r）＝LP（r0）－10lg（r/r0） 即在近场区，有限长线声源可当作无限长线声源处理。 3) 面声源的发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为 W，各面积源噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。当预测点和面声源中心距离 r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/(时，几乎不衰减Adiv≈0；当 a/(<r<b/(，距离加倍衰 减 3dB左右，类似线声源衰减特性Adiv≈10lg（r/r0）；当r>b/(时，距离加倍衰减趋近于 6dB， 类似点声源衰减特性Adiv(20lg（r/r0）；其中面声源的 b>a。 4) 屏障引起的衰减 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应根据实际情况作简化处理。 有限长薄屏障在点声源声场中引起的衰减按下式： Abar=-10lg{[1/(3+20N1）]+[1/(3+20N1)]+[1/(3+20N1）]} 式中：Abar—屏障引起的倍频带衰减； N—菲涅尔数。 B、预测与评价 本项目对厂界噪声预测值见表58。 表58 本项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 预测点 昼间 夜间 序号 离散点名称 贡献值 背景值 预测值 标准值 贡献值 背景值 预测值 标准值 1 厂界东侧 46.36 52.3 53.29 65 46.36 45.9 49.15 55 2 厂界南侧 45.84 53.8 54.44 45.84 48.7 50.51 3 厂界西侧 45.34 53.5 54.12 45.34 47.5 49.56 4 厂界北侧 44.43 54.9 55.27 44.43 50.2 51.22 根据表58的预测结果，各预测点贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 针对各噪声源的产噪特点，本评价建议企业采取如下相应的防治措施： a)从总平面布置上，在工艺合理的前提下，优化布置，充分考虑重点噪声源的均匀布置，并尽量布置在厂区中央。 b)进行设备招标时，对重点噪声源严格控制，向设备制造厂家提出噪声控制要求。 c)送风机进口装设消音器，同时对引风机、各种噪声较大的设备(均在厂房内)采取减振措施，使之(距声源1m处)噪声值控制在90dB(A)之内。 d)对引风机整个机组加隔音罩与外界隔离，同时采取减振措施，使之(距声源1m处)噪声值控制在85dB(A)之内。 e) 各种噪声较大的泵，如电动给水泵及其它设备，均采取消音措施，使之(距声源1m处)噪声值控制在80dB(A)之内。 f) 在人员活动较频繁的声源车间，结合车间环境，适当设置吸声壁面、隔声障壁等。 g) 为控制噪声影响，高噪声设备(锅炉、各种风机及泵类)置于厂房内。厂房隔声量为10～30 dB(A)，厂区内植树绿化，以衰减噪声。 h) 在设备安装及土建施工时，重点设备均应采取减振、防振措施，现场严格监督管理，提高安装质量，从声源上控制施工时的噪声水平。 i) 避免夜间运输，减少运输过程的车辆噪声。 经此处理后，项目排放的噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为燃煤灰渣，产生量分别为除尘灰2000t/a、炉渣 11800t/a，其中灰渣分别收集后贮存于封闭灰渣仓内，定期外运用于建筑材料。 5、地下水污染防治 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），根据厂区各生产功能单一可能泄漏至地面的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区，并按要求进行地表防渗。 ⑴重点污染防治区 指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理，或场地水文地质条件相对较差的区域和部位。主要包括埋地的液体物料管道、污水池、液体储罐/槽。本项目重点防渗区域为罐区。 ⑵一般污染防治区 指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。故本项目一般污染防治区为生产区及储存区。 ⑶简单防渗区 本项目的简单防渗区为除上述区域的其他区域，主要为厂区道路等。 具体分区防渗分区见表59。 表59 污染防治措施分区一览表 防治 分区 防治 部位 防渗要求 防渗设计 重点污染防治区 罐区 重点污染防治区防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-8cm/s的黏土层的防渗性能。 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数不大于10-7cm/s。 一般污染防治区 锅炉房、灰渣库等 一般污染防治区防渗层的防渗性能应等效于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于10-7cm/s。 简单防渗区 厂区道路 简单污染防治区，防渗性能应不大于1.0×10-6cm/s。 一般地面硬化 6、环境风险分析 ⑴风险识别 物质危险分析 本项目涉及危险物质主要为氨水（20%），其性质见下表。 表60 项目危险物质性质一览表 名称 分子式 理化性质 毒性分析及危险性 氨水（20%） 主要成分NH3 无色透明且具有刺激性气味液体，氨气熔点为-77℃。氨气易溶于水、乙醇。 危险特性：侵入途径：吸入、食入 健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。如果身体皮肤有伤口一定要避免接触伤口以防感染。 储存单元危险性识别 项目储存单元危险性分析，详见表61。 表61 储存单元危险性分析 单元 名称 危险物质 储存方式 最大储存量（t） 形成事故原因 可能造成的事故后果 储存单元 脱硝剂罐区 氨水（20%） 储罐 1台20m3 15 ①由于罐连接的管线或罐底板焊接不良或长期使用过程中的腐蚀穿孔，均可导致物质泄漏。 ②管线、阀门和罐的基本附件如进出口接合管、入孔、采光孔、计量孔、呼吸阀等若安装质量差或疏忽漏装垫片等也会导致物质泄露。 泄漏/水污染、大气污染/Ⅳ级 重大危险源辨识 重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险品的数量等于或者超过临界量的单元（包括危险场所和设施）。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）标准和重大危险源申报登记范围的规定，本项目中部分原料和产品涉及了毒性及腐蚀性等，重大危险源辨识结果见表62。 表62 储存单元重大危险源辨识表 单元名称 危险物质 临界量（t） 最大储存量（t） 是否构成重大危险源 储存 单元 氨水罐区 氨水（20%） -- 15 否 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）中的规定“长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险品的数量等于或者超过临界量的单元（包括危险场所和设施）”，由上表可知，本项目未构成重大危险源。 ⑵风险管理 1）厂区总图布置 本项目应在总图布置过程中认真贯彻国家关于基本建设项目的有关规定、规范、政策法令，本着节约用地，经济合理的原则进行布置。在总图布置过程中充分考虑了本项目中工艺流程顺畅、合理性；厂区交通的安全、通畅性；以及防火、安全、卫生规范的要求等多方面的因素。 2）为了保证储罐的安全，储罐上配有所有仪器仪表均是防爆仪表，在使用过程中不会产生电火花。储罐的设计也充分考虑了氨水蒸汽压高的特点，设有温度及压力监测，对储罐内的压力进行实时监测。储罐区需配置简易防晒钢棚，可设置氨泄漏检测仪和消防报警喷淋系统，以防止氨气大面积泄漏至空气中造成安全事故。 3）应急防控措施 为防止本项目在生产过程发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险拟设计二级应急防控体系，一级防控措施将污染物控制在存储区；二级防控将污染物控制在全厂事故应急池，确保生产非正常状态下不发生污染事件。 ①一级防控措施 储罐区域设置不低于20cm的围堰，并设有倒液设施，事故废水排入事故应急池。 ②二级防控措施 依托厂区现有2500m3的事故应急池及总回水装置及切换阀，确保事故废水可以倒排至污水处理站处理达标后再排放。 4）雾霾天气应急措施 根据环境空气质量情况，重污染天气本项目锅炉降低运行负荷，同时厂区储备低硫燃煤，在接到应急响应通知，调整燃料并控制运行负荷。 “三同时”一览表 本项目“三同时”一览表见表63。 表63 本项目“三同时”一览表估算表 序号 排放源 措施 治理效果 1 废气 锅炉烟气 采用“布袋除尘+半干法脱硫技术+选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺”治理系统，其中除尘效率≥98.5%，脱硫效率≥70%，脱硝效率≥40%经45m高烟囱排入大气 排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值 2 烟气在线监测系统 3 石灰仓废气 采用“脉冲布袋除尘器”除尘，设计除尘效率≥99%。 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 4 贮煤场扬尘 建设封闭式煤场 对外环境影响较小 5 噪声 风机、泵类 消声、减振、隔声措施 厂界处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准 6 固体废物 灰渣 设封闭灰渣仓，定期外运用于建筑材料 对外环境影响较小 7 环境风险 脱硝剂罐区 设置围堤、罐区防渗 环境风险可接受 8 地下水 分区防渗 保护地下水环境现有水质状况 环保投资估算 本项目总投资为1439.57万元，环保投资为324万元，占总投资的22.51%，环保投资详见表64。 表64 环保投资估算一览表 序号 排放源 措施 治理效果 投资 （万元） 1 废气 锅炉烟气 采用“布袋除尘+半干法脱硫技术+选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺”治理系统，其中除尘效率≥98.5%，脱硫效率≥70%，脱硝效率≥40%经45m高烟囱排入大气 排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值 280 2 烟气在线监测系统 3 石灰仓废气 采用“脉冲布袋除尘器”除尘，设计除尘效率≥99%。 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 3 4 贮煤场扬尘 建设封闭式煤场 对外环境影响较小 5 5 噪声 风机、泵类 消声、减振、隔声措施 厂界处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准 18 6 固体废物 灰渣 设封闭灰渣仓，定期外运用于建筑材料 对外环境影响较小 包括在工程投资中 7 环境风险 脱硝剂罐区 设置围堤，罐区防渗 环境风险可接受 1 8 地下水 分区防渗 保护地下水环境现有水质状况 17 合计 - 324

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 锅炉运行 | 本项目余热锅炉利旧，无新增生产废水产生；无新增劳动定员，无新增生活污水产生。因此，本项目无新增污废水产生。 |
| 废气 | 锅炉房 | 锅炉烟气 | 采用“布袋除尘+半干法脱硫技术+选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺”治理系统，其中除尘效率≥98.5%，脱硫效率≥70%，脱硝效率≥40%，经45m高烟囱排入大气 | 排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值 |
| 固体 废物 | 锅炉房 | 炉渣 | 设封闭渣仓，定期外运用于建筑材料 | 对外环境影响较小 |
| 噪声 | 噪声主要为各类泵类、风机等产生的噪声，通过采取基础减振、设备软连接、厂房密闭隔声及距离衰减等措施，控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区要求。 |
| 主要生态影响： 本项目在现有厂区内进行建设，对原锅炉进行改造，无新增占地面积。因此，项目的建设对周围生态环境质量影响较小。 |

环境管理及监测计划

一、环境管理 1、环境管理机构设置 公司应根据国家和地方有关法规，设置有专职的环境管理机构安全与设施动力室其职责是制定公司的环保工作计划、规章制度，统筹管理公司内部环保治理工作；负责与政府环境保护部门取得联系；负责项目的环评报批、环保验收等。 2、环境管理机构组成及管理计划 公司设置有专职环保人员，落实正常生产中的环保措施，回馈污染治理设备的运行情况。 针对本工程实施过程中各阶段的具体情况，环境保护管理工作均由公司环境管理机构承担，各阶段职能见表65。 表65 公司环境管理机构各阶段主要管理计划 阶段 主要职责 设计阶段 监督设计单位将环境影响报告提出的环保措施落实到施工图设计中。 施工期 （1）按报告表规定的环保措施和建议制订施工期环境保护实施计划和管理办法； （2）监督环保措施的执行情况，检查和纠正施工中对环保不利的行为。 （3）负责施工中突发性污染事故的处理，并及时上报主管部门和其他有关单位； （4）组织实施施工期环境监测计划，在施工结束后，组织全面检查工程环保措 施落实情况。 营运期 （1）积极贯彻执行各项环保法律、法规、标准和规章制度； （2）编制全厂性的环境保护规划和计划，并组织实施； （3）负责执行和监督厂内的各项规章制度的落实，及时将监测数据汇总、存档，并建立完备的环境保护档案； （4）定期组织人员对档案进行分析和研究，及时发现并处理设备运行过程中出 现的问题； （5）协同上级环保部门进行污染事故的调查和处理。 3、环境管理建议 （1）建立健全环境管理制度和环保设施操作规程，建立健全岗位责任制：建立经理负责制，明确每名工作人员的责任范围及工作权限。 （2）要加强环保宣传，提高全体员工的清洁生产意识，加强职业技术培训，提高环境管理人员和化学水处理站操作人员的技术水平，以适应现代化生产管理的需要。 （3）加强对生产车间的安全管理，严防火灾爆炸风险事故发生。 （4）环保设施应制定严格的操作规程，按操作规程进行操作和管理，严格监督检查环保设施的运行效果，严防超标排放现象发生。 （5）加强监测数据的统计管理，对废气、噪声等污染物排放口进行编号张贴明确的指示标志，同时对每个排污口及排气筒建立档案，明确每个排污口及排气筒的监测规范、监测频率，记录每次监测结果。 （6）建立健全监督检查及三废排放管理制度；对全公司环境保护工作实施统一的环境管理，并与当地环保部门确立污染源、排放口、总量控制指标等工作。 二、污染物排放要求 1、废气排污节点、污染物及污染治理设施信息 表7-2 废气排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产设施 污染物种类 排放形式 污染治理设施工艺 排放口类型 排放信息 高(m) 内径(m) 许可排放速率（kg/h） 许可浓度（mg/m3） 总量控制指标（t/a） 1 锅炉烟气 烟尘 有组织 布袋除尘器+石灰-石膏法 45 1.5 - 50 17.64 SO2 石灰-石膏法 - 300 89.17 NOx SNCR - 300 71.724 汞及其化合物 协同处理 - 0.05 - 2 石灰仓 颗粒物 脉冲布袋除尘器 15 0.6 1.75 120 - 3 碎煤机 颗粒物 脉冲布袋除尘器 15 0.6 1.75 120 - 4 封闭储煤场 TSP 无组织 封闭处理、设置水喷淋系统 - - - 1.0（厂界） - 5 导热油炉 非甲烷总烃 无组织 - - - - 4.0 - 6 氨罐 氨 无组织 - - - - 1.5 - ①总量指标以理论计算量得出 2、废水排污节点、污染物及污染治理设施信息 项目锅炉运行产生废水为清净下水，用于灰渣调湿、输煤降尘、地面降尘、脱硫用水、脱硝用水等；脱盐废水用于灰渣加湿。 三、环境监测计划 本工程环境监测计划包括污染源监测计划和环境质量监测计划，具体情况如下： 1、污染源监测计划 监测计划详见表66。 表66 污染源监测计划表 监测阶段 监测要素 监测点位 监测因子 监测频次 运行期 废气 锅炉烟囱 烟尘、SO2、NOx的浓度及烟气量等；还包括烟气温度、流速、O2含量、压力以及湿度等附加参数；另外，氨逃逸定期监测。 氨逃逸浓度1次/季，其他在线监测 厂界外20m处上、下风向 TSP、非甲烷总烃、氨 1次/季 储油罐周边 氨 1次/季 声环境 厂区边界四周 等效连续A声级 1次/年 2、环境质量监测 表67 污染源监测计划表 监测阶段 监测要素 监测点位 监测因子 监测频次 运行期 环境空气 项目所在地下风向 NO2、PM10、SO2、TSP、NH3 1次/年

结论与建议

1、工程内容 吉林怡达化工有限公司拟投资1439.57万元建设40吨燃煤导热油锅炉项目，具体工程内容为将厂区现有YLW-5900MA（8t/h）和 YLW-4700MA（7t/h）型燃煤导热油锅炉改为DRL2400-AII（40t/h）燃煤导热油锅炉，配套建设烟气治理措施及配套设施。 2、环境质量现状分析 ⑴地表水 根据监测结果，监测的污染物在各监测断面标准指数均小于1，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准要求，说明松花江吉林江段地表水环境质量现状较好。 ⑵环境空气 根据监测结果，评价区域各监测因子均不超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域空气环境良好。 ⑶声环境 评价区内厂界各监测点昼间和夜间噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值。综上，区域声环境质量较好。 3、环境影响分析及拟采取的治理措施 ⑴废水 本项目余热锅炉利旧，无新增生产废水产生；无新增劳动定员，无新增生活污水产生。因此，本项目无新增污废水产生。 ⑵废气 1）锅炉烟气 本项目锅炉烟气污染物采用“布袋除尘+半干法脱硫技术+选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺”治理系统，其中除尘效率≥98.5%，脱硫效率≥70%，脱硝效率≥40%，烟气经处理后的烟气通过45m高烟囱排入大气，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。 2）燃料、灰渣及脱硫剂运输扬尘 项目燃料煤、除尘灰、炉渣及脱硫剂拟采用公路运输，车辆在行驶过程中将产生一定量的扬尘。 拟采取的治理措施：针对上述运输车辆，采取用篷布遮盖；对厂内运输道路进行硬化、定期清扫及洒水；并且对提出车辆限速行驶，合理选择运输路径及时间等措施，可有效降低扬尘产生量。 3）燃料贮存扬尘 锅炉所用燃煤在堆放过程中会产生一定量的扬尘。 拟采取的治理措施：建设封闭煤场，可大大降低扬尘的产生量。 4）灰渣贮存扬尘 本项目灰渣在存放过程中将产生扬尘。 拟采取的治理措施：在厂区建设封闭灰渣仓，可减少扬尘产生量。 5）燃料输送扬尘 煤在厂内输送至锅炉过程中可能产生扬尘污染。 采取的治理措施：为防止厂内运输过程煤尘产生扬尘污染，建议将上煤系统封闭，可减少扬尘产生量。 ⑶噪声 噪声主要为各类泵类、风机等产生的噪声。通过采取基础减振、设备软连接、厂房密闭隔声及距离衰减等措施，控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区要求。 ⑷固体废物 本项目产生的固体废物主要为燃煤灰渣，其中灰渣分别收集后贮存于封闭灰渣仓内，定期外运用于建筑材料。 项目在通过采取一系列可行的污染防治措施后，可以使不同时期产生的各类污染物达到相关的标准，对外环境影响较小。 4、总量控制 本项目建设完成后，SO2排放量为89.17t/a，NOx排放量为71.724t/a，烟尘排放量为17.64t/a。2012年吉林市环境保护局出具了《关于确认吉林怡达化工有限公司污染物排放总量控制指标的函》，总量指标确认为SO2 105t/a，NOx 65t/a吉林市环境保护局于2016年4月12日以吉市环（排许）字第16013号颁发了排放污染物临时许可证，大气污染物年允许排放量为SO2 78t/a、NOx65t/a，烟尘 18t/a。因此，本项目污染物总量控制指标来自企业拆除锅炉削减量：SO2 105t/a、NOx65t/a，烟尘 18t/a；另一部分总量来源于区域削减替代量： NOx 6.724t/a。 5、产业政策符合性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。 6、规划、区划符合性 本项目位于吉林怡达化工有限公司现有厂区内，占地为总体规划中的工业用地，符合城市总体规划和区域发展规划的要求。 根据该区域内的环境功能区划分，环境空气：二类区；噪声：3类区；地表水：根据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》，评价区域内河段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ、Ⅳ类标准。本项目在此建设其污染物经相应治理措施治理后排入环境中，不改变功能区相应环境质量，因此本项目建设符合区域环境区划要求。 7、环境影响评价结论 吉林怡达化工有限公司新建40吨燃煤导热油锅炉项目为新建项目，项目建设地点位于吉林经济技术开发区昆仑街346号。项目符合国家产业政策，选址符合区域规划要求，符合总量控制要求。本项目在设计、建设和运行过程中均采取了相应的污染防治措施，项目建成投产后，可使拟建污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目可行。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

0.19

自来水

5

4.5

2.6

水处理

锅炉补充水

3.6

脱盐废水0.9

损失1

轴承及辅机冷却水

损失0.1

0.4

中和

0.9

除灰渣及加湿（0.9）、输煤降尘（1.2）、地面降尘（0.08）

2.18

损失2.18

0.5

脱硫用水

脱硝用水

1.53

0.88

损失0.19

损失1.53

煤场

上煤系统

锅 炉

（脱硝）

半干法-气体悬浮吸收法

45m烟囱

废 气

水处理系统

新鲜水

废 水

除渣机

渣仓

噪声、废水

粉尘

粉尘

粉尘

炉渣

布袋除尘器

除尘灰

烟气