很庆幸为您推荐供应深圳市龙岗区平湖镇喷砂机批发与零售的厂家直销价格找深圳市惠捷喷砂机设备生产厂家。龙岗喷砂机，平湖喷砂罐——我们主要生产HJ-108P移动型喷砂机及HJ-1010A环保箱式喷砂机、履带抛丸机等一系列表面处理设备，喷砂机抛丸机配件耗材我们拥有大型的仓库欢迎来到洽谈。

联系时请一定要说明是在机电之家网上看到的信息。谢谢您的支持！

简介：1；本机型应用范围最为广泛； 
　　1；本机型的工作主机、除尘箱有机结合为一体，操作简单易学； 
　　2；使用砂料类别：金刚砂、棕刚玉、白刚玉、玻璃珠、树脂砂、碳化硅等等。 
　　特点：1、设计新颖，操作方便，节省占地面积，消除环境污染； 
　　      2、加工效能好，能源消耗低； 
　　      3、自动回砂，降低磨料消耗； 
　　      4、主要部件采用优质进口件，使用寿命长。

产品图片展示：
无尘自动循环回收式环保型HJ-2DS加压移动喷砂机 
产品说明： 
机身高度:1500mm
直径:600mm
容积:0.3立方米
工作压力 7bar(kg/cm2 ) 7帕(千克/平方厘米) 
喷枪数量:1
压缩空气流量:：2000m3h

型号HJ-1212A箱式喷砂机型号特点：喷砂压力按工艺要求可调，压力3-8bar不等，喷砂压力由调压阀控制调节，并有压力表显示。要求买方供应力0.5～0.8Mpa,流量约3m³/min以上的干燥压缩气源
1. 引进美国技术研制、开发的磨料阀、气动磨料控制阀、喷砂气阀等，组成最先进、最可靠的压入式喷砂系统。
2. 磨料阀和磨料控制阀更精确地控制磨料流动，能任意调节出砂流量并随意迅速反应开启或关闭，不仅节省磨料，更达至极高的喷砂效率和极高的可靠性。
1 机体坚固耐用、放置平稳而移动灵活，操作简单方便、安全可靠，喷砂效率极高、冲击力强、打击点深，可控范围大，广泛应用于水工、船舶、闸门、石油、热喷涂、农用机械、钻井平台、钢结构、桥梁、大型模具、野外防腐、石材、玻璃、玻璃钢加工等行业。
开放式移动喷砂机系列

简介；本系列机型适用范围之广，可用于服饰和大理石同大型五金制品。例如钢结构、桥梁、船舶、罗马建筑、集装箱、大型模具、牛仔服裤、大理石等喷砂处理。

| Hj型号 主要技术参数 | Hj108P | Hj109 | Hj1000-2P |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机外型尺寸（mm） | 600×1450 | 800×1550 | 1000×1860 |
| 容砂量（钢砂） | 800K | 1600K | 3200K |
| 容积 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |

如何选用喷砂机？

- 要看工件的大小，选择箱式喷砂机、移动喷砂机、以及自动型喷砂机；

- 要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要定做或选择开放式的喷砂机。

- 对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷砂或湿喷砂，如果是干喷砂的话，磨料的选择就很多，湿喷砂一般为玻璃珠跟白刚玉两种。

- 喷砂机的一些配件也要熟悉，喷砂枪和喷砂手套及喷砂嘴都是经常需要更换的东西。因为喷砂磨损比较厉害。

5）设备用途：本机适用于针对贵公司产品的喷砂加工要求，设计的专用喷砂设备，消除外表的污垢，划痕及其他杂物，使表面达到亚光状态，同样可以用于其他的锻铸件、焊接件、热处理件、冲压歼击机加工件、电子件的外表除锈、去氧化皮表面光亮及获得均匀的喷砂面和增加表面附着力或用于喷涂、电镀、油漆前的预处理工序。

6）、出货包装：纸皮与木箱子。珠三角免费送货上门

7）、售后服务：

1.设备质量保证：设备验收日起壹年为免费保修服务期。我司提供易损配件以外问题的维修服务。保修期满后, 提供终身及时维修服务,只收取材料成本费。

2.售后服务保证：在接到售后服务报修电话后、售后服务技术人员15分钟内响应，对于确需现场维修的，24小时内到位解决，设备故障不排除，不撤离维护现场。

问深圳市喷砂机厂家直销、深圳市龙岗喷砂机零售价格、深圳市龙岗平湖喷砂罐、深圳市移动型开放式喷砂罐、喷砂机出厂价、深圳喷砂机批发商、深圳高压砂机、深圳干湿喷砂机、深圳环保箱式喷砂机、环保喷砂机、箱式喷砂机、模具喷砂机、饰品喷砂机、深圳防腐工程喷砂机、深圳喷砂立体玻璃喷砂机、平板自动喷砂机、手动喷砂机、抛光机、砂带机、深圳履带抛丸机等。找表面处理专家就找深圳市龙岗惠捷喷砂机生产企业、我们主要生产自动循环回收型喷砂机、干湿喷砂机、手动喷砂机、毛边喷砂机、履带式喷砂机、全自动喷砂机等。

应用范围：船舶厂、灯饰厂、玻璃厂、大理石厂、压铸件、亚克力、模具、打火机、饰品、玉石、集装箱、厨具、卫浴、陶瓷厂、医疗设施、桥梁、水闸、罗马建筑及户外型工程等喷砂处理。

深圳大理石喷砂机直销|深圳毛边喷砂机厂家直销|喷砂机|履带抛丸机|通过式深圳市龙岗区平湖喷砂机批发零售抛丸机与喷砂机|深圳无尘环保喷砂机