成都川堡食品有限公司面包生产项目

竣工环境保护验收报告

| 建设单位: | 成都川堡食品有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 四川衡测检测技术股份有限公司 |

2018年3月

建设单位:成都川堡食品有限公司

法人代表:  秦喜芳

编制单位：四川衡测检测技术股份有限公司

法人代表: 张江

项目负责人:李隆德

| 建设单位： | 成都川堡食品有限公司 | 编制单位： | 四川衡测检测技术股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 13981773663 | 电话: | （028）-82693685 |
| 传真: | / | 传真: | 82693685 |
| 邮编: | 610041 | 邮编: | 611130 |
| 地址: | 温江区海峡两岸科技产业开发园科兴西路618号 | 地址: | 成都市温江区蓉台大道北段388号孵化中心大楼5楼 |

第

一

部

分

项

目

基

本

概

况

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 面包生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都川堡食品有限公司 |
| 建设地点 | 成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科兴西路618号2区605号； |
| 建设项目性质 | (新建 改扩建 技改 迁扩建（划(） |
| 主要产品名称 | 汉堡面包、水切汉堡面包 |
| 设计生产能力 | 汉堡面包3800 t/a、水切汉堡面包200 t/a |
| 实际生产能力 | 汉堡面包3800 t/a、水切汉堡面包200 t/a |
| 环评时间 | 2017年8月 | 开工时间 | 2015年4月 |
| 竣工时间 | 2015年6月 | 现场监测时间 | 2018年1月25～26日 |
| 投入试生产时间 | 2015年7月 | 环评报告表编制单位 | 临沂市环境保护科学研究所有限公司 |
| 环评报告表审批部门 | 成都温江区环境保护局 | 审批时间与文号 | 温环建评[2017]155号 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资总概算 | 14万元 | 比例 | 14% |
| 实际总投资 | 100万元 | 实际环保投资 | 14万元 | 比例 | 14% |
| 验收监测依据 | 《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）； 《关于规范建设项目自助开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函﹝2017﹞1235号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1529号）； 《关于印发<环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）>的通知》（环发[2009]150号）； 《成都市环境保护关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》（成环发[2018]8号）； 6）《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（四川省环保局，川环发[2003]001号，2003.1.7）； 7）《 关于成都川堡食品有限公司面包生产项目环境影响报告表》（临沂市环境保护科学研究所有限公司， 2017年8月）； 8）《关于成都川堡食品有限公司面包生产项目环境影响报告表的批复》（成都市温江区环境保护局，温环建评[2017]155号，2017.11.3）； |
| 验收监测标准、标号、级别 | 根据成都市温江区环境保护局《关于成都川堡食品有限公司面包生产项目环境影响报告表的批复》（温环建评[2017]155号）该项目验收监测执行标准如下： 废水： 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T3196-2015)B级标准。 废气： 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 油烟：执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相关要求。 噪声： 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 企业及项目基本情况： 成都川堡食品有限公司于2015年投资100万元于成都市温江海峡两岸科技产业开发园科兴西路618号2区605号建设面包生产项目，项目系租赁成都华银工业港有限公司生产及配套用房，租赁房屋占地面积约2964.09m2。本项目主要从事加工生产面包，拥有年加工生产产品吨的生产能力。2015年9月28日，温江区环保局以温环验（工）[2015]22号出具了成都华银工业港有限公司“产业孵化基地（二期）”项目的环保竣工验收意见。 本项目于2015年开工建设，目前已投入运营，违反了《中华人民共和国环境影响法》（温环罚字【2017】综-6-7号）中的相关规定，温江区环境保护局对本项目出具了《环境行政处罚决定书》，成都川堡食品有限公司于2017年7月20日完成了罚款的缴纳（见附件）。因此，本项目属于补评。 2017年8月，成都川堡食品有限公司委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制完成了《关于成都川堡食品有限公司面包生产项目环境影响报告表》。2017年11月3日，温江环境保护局以温环建评[2017]155号《关于成都川堡食品有限公司面包生产项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表给予批复。该项目于2015年7月投入试生产。目前，项目建设完工，运行工况稳定，各项环保设施运行正常，基本符合验收监测条件。 四川衡测检测技术股份有限公司受成都川堡食品有限公司的委托，承担其面包生产项目竣工环境保护验收监测工作。我公司于2018年1月18日对该项目进行了现场踏勘，并查阅了相关文件和技术资料，编制了本项目验收监测方案；于2018年1月25～26日进行了现场监测及调查，根据的监测和调查结果，编制了本验收监测表。 本次环境保护验收的范围为： 主要建设内容包括成都川堡食品有限公司用地范围内的主体工程、公辅工程、和办公及生活设施等。 本次验收监测内容： （1）废气排放浓度监测； （2）废水排放浓度监测； （3）厂界噪声排放监测； （4）固体废物处理处置情况检查； （5）环境管理检查； （6）清洁生产检查 二、 建设项目概况 2.1地理位置及平面布置 该项目位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科兴西路618号华银工业港2区605号第4层。该厂房第3层车间的租赁方为达鑫辣妹子餐饮有限公司（食品加工），该厂房第2层车间的租赁方为成都世典遮阳技术有限公司（窗帘、窗饰及配件生产），该厂房第1层车间的租赁方为四川味道世家有限公司（食品加工）；厂界北侧为空地；厂界西侧紧邻成都川堡食品有限公司（食品加工）和四川星美食品有限公司（食品加工）；厂界南侧紧邻成都世典遮阳技术有限公司（窗帘、窗饰及配件生产）和四川味道世家有限公司（食品加工）；厂界东侧为爱斯特成都生物制药公司（生物制药）。 项目地理位置图见附图1，项目总平面布置图见附图2，外环境关系图详见附图3。 2.2项目建设内容 本项目实际总投资100万元，其中环保投资14万元，占项目总投资的14%。建筑面积2964.09m2，主要从事面包生产，形成年产面包4000吨的生产能力。项目组成及主要环境问题见表1-1。 表1-1 环评、验收项目组成及主要环境问题对照表 名称 环评建设内容 实际建设内容 可能产生的环境问题 备注 施工期 营运期 主体 工程 生产车间 生产车间一层，位于厂房的右侧，车间内设置筛粉机、打面机、隧道炉、WP德国五粒分割揉圆机、自动排盘机等。 同环评一致 租用厂房，不涉及土建工程 粉尘、油烟、生活废水、清洗废水、不合格原料、不合格产品、废面料、办公生活垃圾、预处理池及隔油池污泥、废包装材料 租用厂房 配套工程 办公区 位于车间左侧，设置办公室、会客室、休息室。 同环评一致 固废、废水 依托 储运工程 原料库 项目原料库占地面积210m2，位于车间西南角，用于储存项目原料。 同环评一致 固废、噪声 依托 成品库 项目设置两个成品库位于办公室右侧，占地面积为75.1m2。 同环评一致 固废、噪声 依托 添加剂库 位于会客室左侧，占地面积为11.2 m2，用于存放添加剂。 同环评一致 / 纸箱存放区 位于生产车间北侧，占地面积为96.3 m2，用于存放包装纸箱。 同环评一致 / 辅助工程 实验室 项目设置一个实验室，位于办公室左侧，占地面积为52m2。 同环评一致 固废、废水 依托 空压机房 项目设置空压机房，放置一台空压机，占地面积为27.1m2 同环评一致 噪声 依托 维修间 项目设置一处维修间，用于项目设备的日常维修，占地面积为25.3m2 同环评一致 危废 依托 冷库 项目内设有1处冷库，用于原料及成品的暂存。 同环评一致 固废、噪声 依托 更衣室 项目设置4个更衣室，分别为两个女更衣室，两个男更衣室。 同环评一致 — 依托 公用 工程 供电 园区供电，年用电量为15万度。 同环评一致 — 依托 供水 用水均来自于园区供水，年用水量为4180m3。 同环评一致 — 依托 排水 园区污水管网，年排水量为2054.4m3。 同环评一致 — 依托 供热 本项目烘烤工艺使用隧道炉，采用电加热方式。 同环评一致 — 依托 冷媒 冷冻库冷媒为R22。 同环评一致 — 依托 环保 工程 废气 粉尘 面粉过筛及搅拌过程中会产生粉尘，项目设置4套集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（除尘率98%）+厂区通风换气 同环评一致 废气 新建 油烟 烘烤过程会产生油烟，项目设置一台油烟净化系统（净化效率85%）+排烟道排至楼顶高空排放。 同环评一致 打码废气 打码废气车间无组织排放，增强车间通风排气。 同环评一致 废气 新增 其他异味 项目加工过程会产生异味，厂房通风换气。 同环评一致 废水 新建 废水 清洗废水经隔油池处理后与生活废水经厂区预处理池处理后排入园区管网最后经成都海峡两岸科技产业园无数处理厂处理达标后排入杨柳河。 同环评一致 噪声 新建 噪声 基础减声、厂房隔声。 同环评一致 固废 新建 固废 设置一个固废间，占地面积10m2，位于闲置间。 同环评一致 危废 新建 危废 设置一个危废间，占地面积1m2，位于维修间。 同环评一致 2.3劳动定员 项目年工作300天，目前工作人员52人，采用两班制。 2.4主要原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表1-2. 表1-2 主要原辅材料及能源消耗一览表 产品类别 原材料名称 单位 设计年用量 实际年用量 规格 包装方式 储存量 备注 原（辅）材料 面粉 t 2570 2200 25kg/袋 袋装 500袋 外购 燕麦片 t 2 1.6 25kg/袋 袋装 20袋 外购 芝麻 t 133 106 25kg/袋 袋装 20袋 外购 液态酥油 t 3 2.4 5L/桶 箱装 40箱 外购 色拉油 t 73 58.4 10L/桶 箱装 40箱 外购 奶粉 t 1.2 1.2 25kg/袋 袋装 20袋 外购 盐 t 38 0.96 50kg/袋 袋装 20袋 外购 改良剂 t 7.7 6.2 2kg/袋 箱装 20箱 外购 丙酸钙 t 7.7 6.0 0.5kg/袋 箱装 20箱 外购 干酵母 t 17 13.6 5kg/袋 箱装 40箱 外购 果葡糖浆 t 375 300 1200kg/桶 桶装 5桶 外购 设备维修 机油 Kg 5 4.0 5kg/桶 桶装 1桶 外购 润滑油 Kg 5 4.0 5kg/桶 桶装 1桶 外购 包装打码 固体墨轮 个 26 20.8 个/箱 箱装 1箱 外购 能源 电 万kwh 15 15 / / 外购 水 m3 4180 4680 / / 外购 消毒 臭氧 臭氧发生器现场制备，不储存 注：项目所用原料均为净料，原料不用清洗。 2.5主要设备 项目主要设备及数量见表1-3. 表1-3 项目主要设备及数量一览表 序号 工序 设备名称 规格、型号 单位 数量 1 冷库制冰所用 制冰机 / 台 1 2 面粉过筛 筛粉机 JB系列 台 1 3 制水 冷热水机 / 台 1 4 搅拌 打面机 SM-120T 台 1 5 搅拌 打面机 SM-120AH 台 2 6 分割、滚圆 WP德国五粒分割揉圆机 MUS 台 1 7 落盘 自动排盘机 / 台 1 8 撒芝麻 撒芝麻机 UT 台 1 9 烘烤 隧道炉 B&F 台 1 10 烘烤 空压机 台 1 11 脱模 脱模机 台 1 12 冷却 冷却塔 台 1 13 切割 切片机 TL6-4 台 1 14 包装 包装机 FFA5915 台 1 15 金属检测 金属探测仪 GJ-11 台 1 16 配料 电子称 JW（1）-3K 台 3 17 发酵 发酵室 台 2 18 杀菌 臭氧发生器 SC-SB-CYFSQ-01 台 1 表1-4 实验室药品一览表 序号 名称 主要成分 用途 使用频率 1 乙醇75%（分析纯） 乙醇、水 酚酞配制、消毒 2kg/a 2 氯化钠溶液（分析纯） 氯化钠 生理盐水 425g/a 3 消毒片 二氧化氯 车间消毒 3kg/a 4 酚酞溶液 酚酞、酒精 检测酸度中和滴定的指示剂 6g/a 5 氢氧化钠溶液 氢氧化钠 滴定试剂 500g/a 6 营养琼脂 蛋白胨、牛肉膏、琼脂 用于检测菌落总数 850g/a 7 结晶紫中性红胆盐琼脂 蛋白胨、氯化钠 用于检测大肠杆菌 880g/a 2.6水平衡分析图 根据业主提供的用水发票可知，本项目用水量为15.6m3/d，年用水量4680t/a，废水年排放量2754t/a，详见下图1-1项目水平衡分析图。 图1-1 项目水平衡分析图（m3/d） |

# 表二  生产工艺及污染物产出流程

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业园科林西路618号2区605号，系租赁成都华银工业港有限公司厂房的第4层车间进行生产，不涉及基础开挖、土石方工程等，施工期仅为设备安装，根据现场调查过程中，项目施工期采取切实有效的污染防治措施，未发现施工期遗留的环境问题，项目建成以来未收到任何与项目有关的环保投诉。 二、营运期工艺流程及产污环节分析 1、生产工艺流程 本项目生产产品为面包，工艺流程如下图2-1所示。 图2-1 项目面包生产工艺流程及产污环节图 面包生产工艺流程简述： （1）原料验收/仓库暂存：确保原辅料、包装材料按规定要求验收，验收合格的原料放置原料库进行堆放。 此工序产生的污染物：不合格原材料。 （2）配料领料/车间暂存：将所需的原料从原料库运至配料间，在配料间按一定比例进行配料，配好的料放置车间暂存。 此工序产生的污染物：不合格原材料。 （3）面粉过筛：将面粉用筛粉机进行筛粉，目的是筛出面粉中的杂质。 此工序产生的污染物：噪声、粉尘。 中种搅拌：采用打面机，将面粉、酵母、酥油、色拉油、奶粉、盐、改良剂、丙酸钙、果葡糖浆和水充分搅拌均匀，搅拌时间为五分钟。 此工序产生的污染物：噪声、粉尘。 （5）中种发酵：将搅拌后的面团放置发酵室进行发酵，发酵时间为为3-4小时，发酵温度为27-28℃。 （6）面粉过筛：同上，用筛粉机筛出面粉中的杂质。 此工序产生的污染物：噪声、粉尘。 （7）主面搅拌：将中种发酵好的面团，进一步加配料、过筛后的面粉进行进一步的搅拌，面团搅拌过程中打面机摩擦会发热，如果太热酵母会提前醒发，为防止面团提前醒发，需要在搅拌过程中加入冰块。搅拌时间为13分钟。本工序使用的冰块由制冰机制备。 此工序产生的污染物：噪声、粉尘。。 （8）分割/滚圆：利用WP德国五粒分割揉圆机将发酵好的面团按照一定的规格分割成小面团，将分割好的面团按要求揉圆。为防止面团粘在机器上，需要在面团上撒少量面粉。 （9）成型：将揉圆后的面团进行成型 （10）落盘：运用自动排盘机，将成型后的面团排放在烤盘中。 （11）除粉/居中：为防治在烘烤过程中，撒在面团上的面粉被烤焦，需要进行除粉，运用气吹将面团上的干粉去除，去处的干粉掉进回收器中，回收后的面粉经过过筛再次利用；在落盘过程中，需要将面团放至烤盘中间。 此工序产生的污染物：噪声、粉尘。 （12）二次发酵：将放置在烤盘中的面团进行二次发酵，发酵的时间为一个小时。 （13）撒芝麻：对发酵后的面团按照要求进行装饰，先将芝麻与燕麦片加水混合，混合后根据需求在面团上撒芝麻或者燕麦片。 （14）烘烤：将装饰好的面团放置隧道炉中进行烘烤，烘烤时间为9-11分钟，烘烤温度为。 此工序产生的污染物：噪声、油烟。 （15）脱模：烘烤完成后运用脱模机将面包取出，脱模后的烤盘经过毛刷高速旋转清洁并冷却后从新运用到落盘中。 （16）冷却：脱模后取出的面包放置冷却间中运用冷却塔进行冷却，冷却塔采用空调制冷。 此工序产生的污染物：噪声 切割：冷却后的面包采用切片机将面包切成上下两片。 此工序产生的污染物：噪声、粉尘。 （18）包装/喷日期：将切割好的面包送至包装间进行包装，包装机喷上生产日期在包装袋上，项目使用墨轮进行喷码。本项目所使用的包装材料均采用紫外线消毒，紫外线消毒技术是利用紫外线破坏病毒和细菌及其他致病体中的DNA结构，使其无法自身繁殖，达到去除病体的目的。 此工序产生的污染物：噪声、有机废气 紫外线消毒技术对细菌病毒以及其他致病体的消毒效果已得到全世界的公认，该消毒技术具有下列明显的优点：高效率杀菌，对细菌、病毒的杀菌作用一般在一秒以内：高效杀菌广谱性高，优于常用消毒剂；无二次污染；运行安全、可靠，是一种对周边环境以及操作人员相对安全可靠得多的消毒技术；运行维护简单、费用低，其性能价格高；占地小，无噪声。 （19）金属检测：运用金属探测仪对包装好的面包进行检测，检测面包中是否有金属异物。面包金属探测仪应用电磁感原理来探测金属。所有金属包括铁合非铁都有很高的探测灵敏度。铁磁类金属进入探测区域经影响探测区域的磁力线分布，进而影响了固定范围的磁通。非铁磁类金属进入探测区域将产生涡流效应，也会使探测区域的磁场分布发生变化。 （20）入库、装箱：最后将面包装箱入库。 项目生产车间消毒方式为臭氧杀菌。臭氧能分解细菌内部葡萄糖所需的酶，使细菌灭活死亡；直接与细菌、病毒作用，破坏细胞器和DNA、RNA，使细菌的新陈代谢受到破坏，导致细菌死亡；透过细胞膜组织，侵入细胞内，作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖，使细菌发生通透性畸变而溶解死亡。臭氧是用通过臭氧发生器经无声放电而制得，项目臭氧发生器仅在交班间隙开。浓度较小为0.02mg/m3~0.03mg/m3。小于0.1mg/m3，不会对人体造成伤害。 产品进行分析化验 本项目设有小型实验室，用于抽检产品的质量，检测内容包括酸度、菌落总数、一些微生物和致病菌，比如霉菌、大肠菌落等；涉及到实验药品有乙醇、氢氧化钠、酚酞等。本项目实验室不涉及含重金属的材料或药物。 本项目实验室产污见下表： 表2-1 项目实验室产污情况 序号 名称 用途 使用频率 废弃/处理途径 1 乙醇75%（分析纯） 酚酞配制、消毒 2kg/a 少量有机废气挥发，通风换气 2 氯化钠溶液（分析纯） 生理盐水 425g/a 排到污水道 3 消毒片 车间消毒 3kg/a 见光分解成微量氧气和氯气 4 酚酞溶液 检测酸度中和滴定的指示剂 6g/a 检测时与样液反应后排到污水道 5 氢氧化钠溶液 滴定试剂 500g/a 测试时样液已于其中和 6 营养琼脂 用于检测菌落总数 850g/a 高压灭菌锅灭菌后扔垃圾 7 结晶紫中性红胆盐琼脂 用于检测大肠杆菌 880g/a 高压灭菌锅灭菌后扔垃圾 污染物产生工序如下： 废水：本项目产生的废水主要为项目生活办公用水、设备清洗废水、地面清洗废水。 废气：本项目废气主要为面粉过筛、搅拌、除粉过程中产生的面粉粉尘，烘烤过程中产生的油烟以及异味，包装打码过程产生的有机废气。 噪声：本项目产生的噪声主要为打面机、筛粉机、切割机、冷却塔等设备运行过程中产生的噪声。 固废：本项目产生的固废主要为生产过程中产生的不合格原辅料、不合格产品、废包装料、生活垃圾等。 危废：设备维修过程产生的废润滑油、废机油；实验室废液。

表三  环评主要结论、建议及环评批复

一、结论 1、项目概况 成都川堡食品有限公司的面包生产项目属于糕点、面包制造项目，项目厂址位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业园科林西路618号2区605号，系租赁成都华银工业港有限公司办公楼及厂房，租赁房屋建筑面积2967.09m2。项目总投资100万元，年产汉堡面包3800t/a、水切汉堡面包200t/a。 2、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本项目属于“制造业”中的“糕点、面包制造”，行业代码为C1411。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2011年第9号令）以及《国家发改委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决议》（国家发展和改革委2013年第21号令），本项目属于“允许类”，不属于国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）”中规定的限制用地和禁止用地项目。同时拟建项目已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案，备案号：备案号：川投资备【2017-510115-14-03-178494】JXQB-1172号，故项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、规划符合性分析 （1）项目建设与用地规划符合性分析 本项目位于温江区海峡两岸科技产业开发园，其生产厂房系租赁成都华银工业港有限公司厂房。成都川堡食品有限公司与成都华银工业港有限公司签订了厂房租赁合同（见附件）。温江区人民政府以温国用（2011）第10498号为成都华银工业港有限公司颁发土地使用证，明确建设用地为工业用地。 （2）项目建设与园区规划环评符合性分析 成都温江区海峡两岸科技产业开发园位于成都温江区，园区规划范围为东至杨柳河，西至金马河，北至成温邛高速公路，南至温泉大道（公金路）。总面积12.32平方公里。其中，成都海峡两岸科技产业开发区扩展区的范围为：金马河以东、杨柳河以西、温泉大道以北、科兴路以南，总面积为8.82平方公里。根据原四川省环境保护局《关于对成都海峡两岸科技产业开发园区域环境影响报告书的批复》（川环建函[2003]9号），开发区引进项目应严格按国家产业政策的规定，发展无污染、轻污染的一、二类工业。本项目为食品加工，属于二类工业，因此符合园区的产业定位。 （3）项目与园区规划的符合性分析 根据成都温江区海峡两岸科技产业开发园园区规划环评入园门槛，本项目为食品加工，符合国家的现行产业政策和相关规定要求，选址地与周围环境相容，属于允许进入园区的行业；同时，项目采用国内先进生产工艺、设备，体现了清洁生产的思想，符合园区清洁生产门槛。 （4）外环境相容性分析 根据现场踏勘，成都川堡有限公司租赁华银工业港2区605号楼的厂房第4层，该厂房第3层车间的租赁方为达鑫辣妹子餐饮有限公司（食品加工），该厂房第2层车间的租赁方为成都世典遮阳技术有限公司（窗帘、窗饰及配件生产），该厂房第1层车间的租赁方为四川味道世家有限公司（食品加工）；厂界北侧为空地；厂界西侧紧邻成都川堡食品有限公司（食品加工）和四川星美食品有限公司（食品加工），西侧46m为思凯诺克科技有限公司（简单电子装配生产）和天韵妆品（未投产），西侧78m为奥达康（成都）检测技术有限公司和南野食品（食品加工），西侧117m为同道科盛科技有限公司（简单机加工）和远博安新能源科技有限公司（简单电子装配生产）；厂界南侧紧邻成都世典遮阳技术有限公司（窗帘、窗饰及配件生产）和四川味道世家有限公司（食品加工），厂界西南侧188m为晨坤电气设备(机加工)，西南侧317m为瑞可思消防科技有限公司(机加工)，西南侧40m为爱恩邦德（无锡）技术有限公司成都分公司（涂层镀膜）和四川寇大香食品有限公司（食品加工），西南侧84m为迈格仪表（成都）有限公司（仪表制造）和成都凌轩精密机械有限公司（塑料产品生产），西南侧118m为九洲物联网生产基地（简单电子装配）；厂界东侧52m为爱斯特成都生物制药公司（生物制药）。本项目周边的工业企业大部分为食品加工、机加工和电子装配企业，其产污简单，对拟建项目的影响仅为噪声，对本项目的建设无明显制约因素；部分涂层镀膜、塑料产品生产项目会外排有机废气，但其采取的环保措施合理，能有效减少大气污染物的排放，因此对本项目的建设无明显制约因素。 项目位于成都温江区海峡两岸科技产业开发园，园区供水、排水、供电、供气及光纤、电缆等基础设施完备，为项目建设提供了良好的平台。 综上所述，本项目选址于成都温江区海峡两岸科技产业开发园内，外环境无明显制约因素，园区基础设施完备，选址合理。 4、环境质量现状评价 地表水环境质量：本项目所在区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 大气环境质量：本项目所在区域空气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。 声环境质量：本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 地下水环境质量：本项目所在区域地下水环境质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 由上可知本项目所在地环境质量现状良好。 5、项目对环境的影响 （1）环境空气影响分析 粉尘 本项目粉尘主要为过筛粉尘、打面粉尘和除粉粉尘，主要污染物以颗粒物计。经工程分析，过筛粉尘和打面粉尘产生量为7.7025t/a、1.5621kg/h，粉尘经集气罩收集（收集率90%）后经布袋除尘器（处理率90%）处理，处理后的粉尘排放总量为0.909t/a、0.1841kg/h。经预测粉尘最大落地浓度为0.1302mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求：≤1mg/m3，不会对周围环境及区域大气环境造成影响。除粉粉尘产生量较小，通过车间通风换气，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准要求（无组织排放浓度低于1mg/m3），实现厂界达标。对周围环境影响较小。 油烟 本项目烘烤过程中会产生油烟，油烟产生量为0.278t/a、0.05148kg/h，油烟经油烟净化系统收集处理后，再通过排烟道于楼顶高空排放。项目油烟排放量为0.0695t/a、0.01287k/h，风计量按10000m3/h计，烘烤油烟废气量为5400万m3/a，油烟排放浓度为1.287mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求，不会对周围环境及区域大气环境造成影响。 其他异味 项目从事面包生产，面包在烘烤过程中会产生特殊香味，该气味一般认为无毒、无害，不作为废气控制，但是长期居住在此环境，并非所有人均可适应，因此，本项目周边不应有居民住宅区，一般在车间5m范围内可闻到面包香味，20m外无异样，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中最高允许排放浓度20 mg/m3的要求，项目周边均为工业企业，无居民住宅区，因此本项目在生产过程中对不会对周围环境造成大的影响。 打码废气 项目包装过程会采用墨轮在产品包装袋喷上生产日期，根据业主提供资料，本项目每年使用墨轮26个，使用量较少，废气产生量较小，按车间无组织排放。 （2）水环境影响分析 ①地表水环境影响分析 项目产生的废水为员工办公生活用水和地面清洗废水及车间清洗废水。 本项目地面清洗废水及车间清洗废水经隔油池处理后与生活污水一起排入园区预处理池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区污水管网，最后由成都海峡两岸科技产业开发园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入杨柳河。 因此，项目产生的废水经采取以上措施后，对地表水环境影响微小。 ②地下水环境影响分析 本项目用水采用园区自来水系统供给，排水通过园区市政雨、污管道排入污水处理厂，最终排入杨柳河。本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。另外，本项目租赁的车间位于厂房的第4层，且生产过程不会产生危险废物，故本项目的建设也不会对地下水的水质造成影响。 （3）噪声影响分析 项目产生的噪声主要来源是打面机、筛粉机、自动排盘机、空压机、分割揉圆机等设备，噪声值约为65-80dB（A），通过选用低噪声，减震等措施，安排专人定期维护机械设备，确保设备正常运转等措施。项目生产车间隔音效果达到15dB（A）以上。 由于项目为补评项目，根据四川环科检测技术有限公司于2017年7月4日对项目厂区厂界噪声监测结果，项目区厂界四周各监测点昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 综上，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。本项目位于规划园区内，项目周边均为工业企业，四周无明显敏感点，项目营运期产生的设备噪声对区域声环境影响小。 （4）固体废弃物影响分析 项目建成运营后，主要固体废物为生产固废、维修危废、实验室废物和生活垃圾。项目产生的废面料、废包装材料、不合格原辅料暂存固废间，定期交由环卫系统集中清运至垃圾填埋场；项目产生的不合格品定期分发给厂内员工处理；厂区内职工生活垃圾由环卫部门清运；预处理池及隔油池污泥定期清运，交由环卫部门处置。设备日常维护产生的废机油、润滑油暂存、实验室废物危废间交由有资质的单位进行处理。采取以上措施，项目产生的固废去向明确，均得到妥善处置，不外排，对区域环境影响较小。 综上所述，本项目采取的噪声、污水、废气、固废处理措施均经济，技术可行，措施有效。本项目在采取本报告表中提出的环保措施后，本项目营运过程污染物可做到达标排放。 6、清洁生产 本项目通过采取强化企业管理，加强内部培训，采用用料省、能耗低、污染物产生量少的生产工艺，仅有很少量的废水、废气、固废和噪声产生，加强污染物的防治和治理等措施，从工艺、技术、管理、组织生产各个环节采取有效、可行措施，较好地贯彻了“节能、降耗、减污、增效”为目标的清洁生产。 7、总量控制 本工程主要产生的废水为生活废水和清洗废水，其涉及的总量控制指标为COD、NH3-N，总量控制指标如下： 表4-1水污染物总量控制建议指标一览表 污染要素 污染因子 排放浓度 年排放量 （t/a） 拟排放去向 废水 （企业排口） 化学需氧量 350mg/L 0.719 成都海峡两岸科技产业开发园污水处理厂 氨氮 35mg/L 0.0719 废水 （污水处理厂排口） 化学需氧量 50mg/L 0.103 杨柳河 氨氮 5mg/L 0.0103 由于该污水产生于园区配套设施内，已在园区环评时纳入了园区总量控制指标范畴内，故而本针对本项目不单独设置总量控制指标。 8、风险评价及结论 项目存在一定风险隐患，但风险小，处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。 9、环境影响评价综合结论 成都川堡食品有限公司“面包生产项目”选址于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科兴西路618号华银工业港2区605号，项目建设符合国家产业政策，符合城市总体规划、符合温江区海峡两岸科技产业开发园总体规划。项目总图布置合理，周围无大的环境制约因素，能满足清洁生产的要求。项目具有良好的经济、社会和环境效益。废水、废气、噪声、固废采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施及环境风险防范措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。 二、建议 （1）充分落实本报告表中有关环保措施，确保所排放的各项目污染物满足相应的排放标准。 （2）建设单位应坚持“清洁生产”的思想，尽可能合理利用材料，从而实现节约能源、降低物耗，减少污染物排放量的目标。 （3）加强对主要产噪设备的定期维护和检修，防止设备异常运转，确保厂界噪声达标。 （4）加强环境管理，保证环保设备正常运行，加强环境保护的宣传和教育，提高有关人员的环保意识。 （5）加强员工环保意识和安全意识教育，避免或减少超标排污和安全事故的发生。 （6）加强绿化工作，在项目区域内多植树木花草，起到美化项目区，和防尘、降噪的功效。 （7）全厂应设置专职人员负责全厂环保工作，保证全厂的各项环保措施得到落实。企业内部应加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。 （8）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。 三、环评批复 《关于成都川堡食品有限公司面包生产项目环境影响报告表审查批复》 成都川堡食品有限公司： 你公司报送的《面包生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”)已收悉，经审查，现批复如下： 一、该项目位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科兴西路618号2区605号，项目总投资100万元，其中环保投资14万元。项目租赁成都华银工业港有限公司生产厂房，面积约2964.09平方米，主要建设内容包括： （一）主体工程 生产车间：位于厂房的右侧，车间内设置筛粉机、打面机、隧道炉、WP德国五粒分割揉圆机、自动排盘机等。 （二)储运工程：原料库、成品库、添加剂库、纸箱存放区等。 （三）辅助工程：实验室、空压机房、冷库及更衣室等。 （四)环保工程：隔油池、固废间及危废间。 建成后年产汉堡面包3800吨，水切汉堡面包200吨。 二、项目经成都市淫江区经济和信息化局（川投资备【2017-510115-14-03-178494】JXQB-1172号）备案。项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局同意报告表结论。你公司在运营期应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求，确保污染治理设施正常有效运行，各项污染物实现稳定达标排放，防止项目运营过程中对周围环境造成不良影响。 三、项目施工及运营期重点强调以下工作： （一)施工期已结束，并接受了相应得处罚厂区目前无施工期遗留的环境问题，前期施工无环境遗留问题。本项目属于补评。 （二）落实大气污染防治措施。车间粉尘经筛粉机、打面机投料口分别设置的集气罩收集后再通过通风管道送至布袋除尘器处理，无组织粉尘经沉降作用后定期清扫地面；烘烤油烟经油烟净化系统收集处理后，再通过烟道于楼顶高空达标排放；烘烤异末经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后经15m高排气简排放。 （三）加强水环境保护，采取雨、污水分流制，生产废水经隔油池处理后汇同生活废水经预处理池处理达标后排入市政管网，再进入成都海峡两岸科技产业开发园污水处理厂处理后最终排入杨柳河。危废暂存间做好重点防渗，并严格按要求管理、转运，采取“三防”措施，防止对地下水造成污染。 （四）强化噪声污染防治措施。合理布局各类产噪设备，打面机、筛粉机、自动排盘机、空压机、分割揉圆机等设备采取隔声、基础减振等降噪措施确保噪声达标排放。 （五）做好固体废物分类收集处理处置。废面料、废包装材料、不合格原辅料、不合格品、实验室固废、生活垃圾、预处理池及隔油池污泥交由环卫部门统一清运处理；废活性炭交由原厂家回收利用；设备日常维护产生的废机油、润滑油交由有资质的单位进行处理。 （六）严格落实环境风险防范措施，严格落实各项风险防范、事故处置、消防等措施，加强项目环境风险管控，制定环境事故应急预案，防止安全生产事故引发环境污染。 四、总量控制指标环评建议为： 进入园区污水处理厂前排放量：CODcr:0.719t/a；NH3-N：0.0719t/a. 经园区污水处理厂处理后排放量：CODcr:0.103t/a；NH3-N：0.0103t/a 五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，业主必须按规定程序自行组织环境保护竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 六、项目应依法完备其它相关行政许可手续，并自取得批复后立即到成都市温江区环境监察执法大队进行报备，接受其对项目日常监督管理工作。 成都市温江区环境保护局 2017年11月3日

表四  验收执行标准

1、执行标准 项目生产运行期间，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度；噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。 表4-1 环评-验收监测执行标准对照表 类型 环评标准 验收标准 废水 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中的三级标准 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中的三级标准 项目 标准值 项目 标准值 pH 6～9 pH 6～9 化学需氧量 500mg/L 化学需氧量 500mg/L 五日生化需氧量 300mg/L 五日生化需氧量 300mg/L 悬浮物 400mg/L 悬浮物 400mg/L 动植物油 100mg/L 动植物油 100mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 项目 排放限值 项目 排放限值 氨氮 45mg/L 氨氮 45mg/L 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准 昼间 65 单位：dB(A) 昼间 65 单位：dB(A) 夜间 55 夜间 55 油烟 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度 项目 排放限值 项目 排放限值 油烟 2.0mg/m3 油烟 2.0mg/m3 废气 （无组织） 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中最高允许排放浓度标准 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中最高允许排放浓度标准 项目 排放限值 项目 排放限值 颗粒物 1.0mg/m3 颗粒物 1.0mg/m3

第

二

部

分

废

水

、

废

气

部

分

表一  污染物排放及治理措施

施工期的污染物排放及治理 本项目租用成都华银工业港有限公司厂房部分生产车间进行建设，无土建施工，只进行简单的设备安装，对环境影响较小。因此无施工期污染。 营运期的污染物排放及治理 1、废气的排放及治理 本项目废气主要为面粉过筛、打面、除粉产生的粉尘，烘烤过程中产生的油烟及异味，以及包装打码产生的有机废气。 （1）粉尘 本项目粉尘主要为过筛粉尘、打面粉尘和除粉粉尘。 过筛粉尘和打面粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，处理后的粉尘排放总量可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，不会对周围环境及区域大气环境造成影响。 项目在生产过程中，为防治在烘烤过程中，撒在面团上的面粉被烤焦，需要进行除粉，运用气吹将面团上的干粉去除，去除的干粉大部门掉进回收器中，回收后的面粉经过过筛再次利用；少部分面粉分散至空中，除粉粉尘量较小，通过车间通风换气，进行无组织排放，对周围环境影响较小。 （2）烘烤油烟 本项目面包加工过程中需要进行烘烤，烘烤使用设备为电加热隧道炉，原材料加入色拉油，所以在烘烤过程中会产生烘烤油烟。本项目在隧道炉安装一套油烟净化系统，油烟经油烟净化系统收集处理后，再通过排烟道于楼顶高空排放，经检测，烘烤油烟能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的排放要求限值。 （3）烘烤异味 项目从事面包生产，面包在烘烤过程中会产生特殊香味，项目生产车间为密闭作业，异味烘烤过程产生的异味集气罩收集后经活性炭吸附装置吸附处理后，由15m高排气筒排放，项目周边均为工业企业，无居民住宅区，因此本项目在生产过程中不会对周围环境造成大的影响。 （4）打码废气 项目包装过程会采用墨轮在产品包装袋喷上生产日期，本项目每年使用墨轮26个，使用量较少，在车间无组织排放。因此，加强车间通风换气，对周围环境影响较小。 废水排放及治理措施 本项目废水主要为员工生活废水、车间清洗和设备清洗废水。本项目生产过程中使用少量水，全部进入产品，生产过程中无废水排放。地面清洗废水及车间清洗废水经隔油池处理后与生活污水一起排入园区预处理池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区污水管网，最后由成都海峡两岸科技产业开发园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入杨柳河。 3、地下水污染防治措施 本项目用水采用园区自来水系统供给，排水通过园区市政雨、污管道排入污水处理厂，最终排入杨柳河。本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。另外，本项目租赁的车间位于厂房的第4层，且生产过程不会产生危险废物，故本项目的建设也不会对地下水的水质造成影响。 4、污染源及处理设施对照 本项目污染源及处理设施对照见表1-1。 表1-1 污染源及处理设施对照表 类型 排放源 污染物 名称 环评治理措施 实际治理措施 备注 废气 筛粉间 粉尘 4台集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（处理效率98%）+车间通风换气 同环评一致 打面间 除粉 粉尘 车间设置机械排风设施，加强车间通风换气 同环评一致 烘烤 油烟 油烟净化系统（净化率75%）+排烟道楼顶排放 同环评一致 烘烤 其他异味 车间设置机械排风设施，加强车间通风换气 经集气罩收集后由活性炭吸附装置吸附处理，再经15m高排气筒排放 包装间 打码废气 车间设置机械排风设施，加强车间通风换气 同环评一致 废水 生活 污水 COD、BOD5、SS、氨氮 经预处理池处理达标后经园区污水管网进入园区污水处理厂处理后排入杨柳河 同环评一致 设备清洗及地面清洗废水 COD、BOD5、SS、氨氮 经隔油池预处理后再排入预处理池处理达标后经园区污水管网进入园区污水处理厂处理后排入杨柳河 同环评一致 5、环保投资（措施） 本项目总投资100万元，环保投资约14万元，占总投资的14%，其中废水环保投资1.5万元，废气环保投资10.5，风险范范投资0.5万元，主要用于运营期生活废水的处理、废气处理、风险防范措施等，能满足环保的要求，环保设施合理可行。项目环保投资估算见下表1-2。 表1-2工程环保措施投资估算 类型 污染物 环评治理措施 验收时环保措施内容 投资 （万元） 备注 大气污染物 粉尘 4台集气罩（收集效率90%）+布袋除尘器（处理效率98%）+ 车间通风换气。 同环评一致 5 新增 油烟 油烟净化系统（净化效率75%）+排烟道楼顶排放。 同环评一致 5 新增 其他异味 车间设置机械排风设施，加强车间通风换气 经集气罩收集后由活性炭吸附装置吸附处理，再经15m高排气筒排放 0.5 新增 打码废气 水污染物 生活污水 经厂区现有预处理池处理后进入园区污水管网。 同环评一致 / 依托 清洗废水 经隔油池处理后再排入预处理池处理达标后进入园区污水管网。 同环评一致 1.5 / 风险防范措施 风险管理及培训 0.5 新增 车间消火栓、灭火器 计入工程投资 / 总计 12.5

表二  验收监测内容及结果

1、验收工况 验收监测期间企业运行工况见表2-1. 表2-1监测期间项目运行工况表 时间 品名 设计量（t/d） 实际量（t/d） 生产负荷 备注 2018.1.25 汉堡面包 10.4 7.8 75% 2018.1.26 10.4 7.9 76% 2018.1.15 水切汉堡面包 0.55 0.42 76% 2018.1.16 0.55 0.41 75% 从表6-1可以看出，验收监测期间项目运行工况大于75%,符合验收监测条件。 2、质量控制与保证 为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 1、严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 6、现场采样和测试，按照原国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制。 7、水样测定过程中按规定进行平行样、质控样测定。以此对分析、测定结果进行质量控制。 8、监测报告严格实行三级审核制度。 3、废水 3.1监测点位、项目及频次 本项目监测点位、项目及频次见表2-2。 表2-2监测点位、项目及频次 类别 监测点位 点位编号 监测项目 监测频次及监测周期 备注 废水 废水 总排口 1# pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油 连续监测2天， 每天4次 3.2监测分析方法 本项目监测分析方法见表2-3. 表2-3 废水的监测方法及方法来源 项 目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限 采样 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 / / pH 玻璃电极法 GB 6920-1986 pH计 HC/QD-C-A/0-008 0.01 悬浮物 重量法 GB 11901-1989 分析天平 HC/QD-C-A/O-007 4mg/L 化学需氧量 重铬酸盐法 HJ 828-2017 50ml滴定管 4mg/L 五日生化需氧量 稀释接种法 HJ 505-2009 生化培养箱 HC/QD-C-A/O-043 0.5mg/L 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 752紫外分光光度计 HC/QD-C-A/O-026 0.025mg/L 动植物油 红外分光光度法 HJ 637-2012 红外测油仪 HC/QD-C-A/0-020 0.01mg/L 4、废气 4.1监测点位、项目及频次 本项目监测点位、项目及频次见表2-4. 表2-4 废气监测方法及方法来源 废气 名称 点位编号 监测点位 监测项目 监测频次及监测周期 备注 无组织废气 1# 项目地上风向5m处 颗粒物 连续监测2天 每天4次 2# 项目地下风向偏左5m处 3# 项目地下风向5m处 4# 项目地下风向偏右5m处 油烟 1# 油烟净化器前 饮食业油烟 连续监测2天 每天1次 2# 油烟净化器后 4.2监测分析方法 本项目监测分析方法见表2-5。 表2-5 无组织废气的监测方法及方法 项 目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限 采样 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 / / 颗粒物 重量法 GB/T 16157-1996 分析天平 HC/QD-C-A/0-007 / 采样 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 自动烟尘烟气测试仪HC/QD-C-A/0-038 / 油烟 金属滤筒吸收和红外分光光度法 GB 18483-2001 红外测油仪HC/QD-C-A/0-020 / 5、废水监测结果 本项目废水监测结果详见表2-6 表2-6废水监测结果表 单位：mg/L（pH为无量纲） 监测项目 监测日期 监测点编号 监测结果 标准限值 一次 二次 三次 四次 平均 pH 2018.01.25 1# 7.48 7.45 7.47 7.49 / 6～9 化学需氧量 257 258 253 256 256 500 五日生化需氧量 77.1 77.4 75.9 76.8 76.8 300 氨氮 14.8 14.9 14.1 14.9 14.7 45 悬浮物 55 57 54 59 56 400 动植物油 0.42 0.45 0.39 0.42 0.42 100 pH 2018.01.26 7.51 7.47 7.53 7.49 / 6～9 化学需氧量 257 260 252 254 256 500 五日生化需氧量 77.7 78.0 75.6 76.2 76.9 300 氨氮 14.9 14.9 15.0 14.8 14.9 45 悬浮物 53 52 55 60 55 400 动植物油 0.41 0.38 0.42 0.40 0.40 100 验收监测结果表明，废水排口中氨氮的监测值符合《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准等级标准；pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油监测值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。 6、废气监测结果 本项目废气监测结果详见表2-7，饮食业油烟监测结果详见表2-8. 表2-7 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测 项目 监测日期 监测点 编 号 监测结果 标准限值 一次 二次 三次 四次 平均值 颗粒物 2018.01.25 1# 0.196 0.215 0.180 0.197 0.197 1.0 2# 0.302 0.304 0.306 0.323 0.309 3# 0.267 0.250 0.270 0.287 0.268 4# 0.285 0.271 0.278 0.288 0.280 2018.01.26 1# 0.194 0.212 0.178 0.212 0.199 2# 0.317 0.319 0.284 0.301 0.305 3# 0.264 0.283 0.266 0.265 0.269 4# 0.279 0.282 0.286 0.277 0.281 验收监测结果表明，该项目无组织排放废气中颗粒物的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放废气监控浓度限值。 表2-8饮食业油烟监测结果表 监测点位 监测时间 点位信息 监测项目 监测结果 排放限值(mg/m3) 油烟净化器前 2018.01.25 基本灶头数N（个） 1 烟气流量（m3/h） 1468 / 灶台规模 小型 烟温（℃） 49 含湿量% 3.9 排放浓度(mg/m3) 3.37 2.0 采样嘴（mm） 12 监测断面面积(m2) 0.2 油烟净化器后 基本灶头数N（个） 1 烟气流量（m3/h） 764 / 灶台规模 小型 烟温（℃） 39 含湿量% 4.2 排放浓度(mg/m3) 0.69 2.0 采样嘴（mm） 12 监测断面面积(m2) 0.2 油烟去除率 89.2% 油烟净化器前 2018.01.26 基本灶头数N（个） 1 烟气流量（m3/h） 1452 / 灶台规模 小型 烟温（℃） 51 含湿量% 4.0 排放浓度(mg/m3) 3.25 2.0 采样嘴（mm） 12 监测断面面积(m2) 0.2 油烟净化器后 基本灶头数N（个） 1 烟气流量（m3/h） 793 / 灶台规模 小型 烟温（℃） 38 含湿量% 4.3 排放浓度(mg/m3) 0.70 2.0 采样嘴（mm） 12 监测断面面积(m2) 0.2 油烟去除率 88.2% 验收监测结果表明，该项目油烟的监测结果符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度。 7、总量控制指标 本项目产生的废水主要为生活废水和清洗废水。项目地面清洗废水及车间清洗废水经隔油池处理后与生活污水一起排入园区预处理池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区污水管网，最后由成都海峡两岸科技产业开发园污水处理厂处理，废水总量指标纳入污水处理厂总量指标。 污染物排放总量见表2-9： 表2-9污染物总量对照表 类别 项目 环评要求 验收监测 备注 废水 CODcr 0.719吨/年 0.64吨/年 NH3-N 0.0719吨/年 0.037吨/年

表三  环境管理检查

1、环保机构、人员及职责检查 成都川堡食品有限公司成立了环境保护领导小组，并制定了《环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。 2、环保档案管理情况检查 成都川堡食品有限公司环保设施运行及维护情况良好，有比较完备的环保设施运行记录、污染物排放监测记录。 3、“三同时”执行情况及环保设施运行、维护情况 本项目环保审批手续齐全。工程实际总投资100万元，其中环保投资14万元，占总投资的14%。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用，执行了“三同时”制度，项目实行了雨污分流制。 4、排污口规范化检查 该项目地面清洗废水及车间清洗废水经隔油池处理后与生活污水一起排入园区预处理池处理后，再由市政污水管网进入污水处理厂处理。 5、环评及批复落实情况检查 环评及批复落实情况检查见表3-1。 表3-1 环评批复与环保措施落实情况对照表 环评批复 落实情况 备注 施工期已结束，并接受了相应得处罚厂区目前无施工期遗留的环境问题，前期施工无环境遗留问题。本项目属于补评。 已落实，同环评一致 落实大气污染防治措施。车间粉尘经筛粉机、打面机投料口分别设置的集气罩收集后再通过通风管道送至布袋除尘器处理，无组织粉尘经沉降作用后定期清扫地面；烘烤油烟经油烟净化系统收集处理后，再通过烟道于楼顶高空达标排放；烘烤异味经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后经15m高排气简排放。 已落实，同环评一致 加强水环境保护，采取雨、污水分流制，生产废水经隔油池处理后汇同生活废水经预处理池处理达标后排入市政管网，再进入成都海峡两岸科技产业开发园污水处理厂处理后最终排入杨柳河。危废暂存间做好重点防渗，并严格按要求管理、转运，采取“三防”措施，防止对地下水造成污染。 已落实，同环评一致 严格落实环境风险防范措施，严格落实各项风险防范、事故处置、消防等措施，加强项目环境风险管控，制定环境事故应急预案，防止安全生产事故引发环境污染。 已落实，同环评一致

表四   验收监测结论及建议

1、验收监测结论 1.1、成都川堡食品有限公司面包生产项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告书及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。 1.2、本验收监测报告是针对2018年1月25~26日生产环境条件下开展验收监测所得出的结论。 1.3、成都川堡食品有限公司面包生产项目验收监测期间日生产负荷满足验收监测要求。 2、各类污染物及排放情况 2.1废气 验收监测期间：项目无组织废气中颗粒物的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放废气的最高允许排放浓度值。油烟的监测值符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2.0mg/m3）。 2.2废水 验收监测期间：本项目废水排口中氨氮的监测值符合《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准等级标准；pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油监测值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。 3、清洁生产检查 本项目在原辅材料及生产设备的选用、生产工艺先进性、节水、节耗及污染物产生及排放量等方面满足清洁生产的原则。 4、环境管理检查 项目执行了环评法和“三同时”制度，环评、手续基本齐全，公司建立了环保规章制度，环保档案有人兼职管理。 5、总量控制 本项目总量控制指标环评建议为：CODcr：0.719t/a, NH3-N:0.0719t/a. 实测总量控制指标为：CODcr：0.64t/a；NH3-N：0.037t/a达到总量控制指标要求。 6、建议 1、加强对其它治理设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到长期稳定达标排放。 2、委托当地环境监测站定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。 3、加强对企业环保工作的领导和监督管理，确保环境保护规章制度的贯彻完成，不断改进完善环境保护管理制度。 4、做好污水排口规范化工作。 5、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 综上，成都川堡食品有限公司面包生产项目建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，落实了环评报告表及环评批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，环境风险可控，环境质量满足环境功能区要求，建议通过验收。

第

三

部

分

噪

声

、

固

废

部

分

表一  污染物排放及治理措施

一、施工期的污染物排放及治理 本项目租用成都华银工业港有限公司厂房部分生产车间进行建设，无土建施工，只进行简单的设备安装，对环境影响较小。因此无施工期污染。 二、营运期的污染物排放及治理 1、噪声排放及治理措施 项目产生噪声主要来源为打面机、筛粉机、自动排盘机、空压机、分割揉圆机等设备噪声，声源声级值在65~80dB（A）之间。项目选用低噪声设备、厂房隔声、所有机械设备均位于密闭生产车间内，设备安装时采用台基减震、橡胶减震接头以及减震垫，采取上述措施后，噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求限值。 2、固体废弃物排放及治理措施 项目营运期产生的固体废物分为生产线废物、生活垃圾、实验室废培养基和维修间产生的废机油、润滑油。 本项目生产装置区产生的固体废物废渣主要为布袋除尘器中收集的面粉，不合格原辅料、不合格品、废包装材料以及预处理池和隔油池污泥。 本项目产生的废面料，不合格原辅料和不合格产品，收集后暂存于固废暂存间，定期交由成都德新饲料油脂有限公司处置。项目产生的废包装材料收集后，交由环卫部门清运处置。项目预处理池和隔油池污泥委托环卫部门定时清掏，清运处置。 实验室产生的废培养基经高压灭菌锅高温杀菌后集中收集，同生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。维修间产生的废机油、润滑油收集后，暂存于危废暂存间，定期交由四川中明环境治理有限公司清运处置。 3、地下水污染防治措施 本项目用水采用园区自来水系统供给，排水通过园区市政雨、污管道排入污水处理厂，最终排入杨柳河。本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。另外，本项目租赁的车间位于厂房的第4层，且生产过程不会产生危险废物，故本项目的建设也不会对地下水的水质造成影响。 4、污染源及处理设施对照 本项目污染源及处理设施对照见表1-1。 表1-1 污染源及处理设施对照表 类型 排放源 污染物 名称 环评治理措施 实际治理措施 备注 固废 办公 生活 生活垃圾 集中收集，交由环卫部门 同环评一致 生产车间 废面料 设置固废暂存间1个，固废分类收集，集中储存，定期清运 同环评一致 不合格品 废包装材料 预处理池及隔油池污泥 维修间 废机油、润滑油 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置 暂存于危废暂存间，定期交由四川中明环境治理有限公司清运处置 噪声 生产 车间 设备运行噪声 安装减震基础 同环评一致 5、环保投资（措施） 本项目总投资100万元，其中环保投资约14万元，占总投资的14%。其中噪声环保投资0.5万元，固废环保投资1.0，风险范范投资0.5万元，主要用于运营期噪声防治、固废处理、风险防范措施等，能满足环保的要求，环保设施合理可行。项目环保投资估算见下表2-2。 表2-2工程环保措施投资估算 类型 污染物 环评治理措施 验收时环保措施内容 投资 （万元） 备注 固体废物 生活垃圾 设置垃圾收集桶。 同环评一致 1.0 新增 生产固废 设置固废暂存间1个，固废分类收集，集中储存，定期清运。 同环评一致 新增 废机油、润滑油 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。 暂存于危废暂存间，定期交由四川中明环境治理有限公司清运处置。 / 噪声 生产设备噪声 安装减震基础。 同环评一致 0.5 已有 风险防范措施 风险管理及培训 0.5 新增 车间消火栓、灭火器 计入工程投资 / 总计 2..0

表二   验收监测内容及结果

1、验收工况 验收监测期间企业运行工况见表2-1. 表2-1监测期间项目运行工况表 时间 品名 设计量（t/d） 实际量（t/d） 生产负荷 备注 2018.1.25 汉堡面包 10.4 7.8 75% 2018.1.26 10.4 7.9 76% 2018.1.15 水切汉堡面包 0.55 0.42 76% 2018.1.16 0.55 0.41 75% 从表6-1可以看出，验收监测期间项目运行工况大于75%,符合验收监测条件。 2、质量控制与保证 为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 1、严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 6、现场采样和测试，按照原国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行全过程质量控制。 7、水样测定过程中按规定进行平行样、质控样测定。以此对分析、测定结果进行质量控制。 8、监测报告严格实行三级审核制度。 3、噪声监测结果 本项目废气监测结果详见表2-2。 表2-2噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测项目 监测日期 监测点编号 监测结果 标准限值 昼间 夜间 一次 二次 一次 二次 噪声 2018.01.25 1# 55.7 55.9 44.3 43.1 昼间65 dB（A） 夜间55 dB（A） 2# 55.9 56.3 43.7 42.7 3# 57.3 57.9 43.9 43.6 4# 56.8 55.4 44.1 42.9 2018.01.26 1# 56.7 55.9 43.9 43.1 2# 55.3 56.3 43.1 42.9 3# 58.2 57.9 42.7 43.3 4# 55.7 55.4 43.4 42.7 验收监测结果表明，该项目噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类厂界外声环境功能区噪声限值。

表三  环境管理检查

1、环保机构、人员及职责检查 成都川堡食品有限公司成立了环境保护领导小组，并制定了《环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。 2、环保档案管理情况检查 成都川堡食品有限公司环保设施运行及维护情况良好，有比较完备的环保设施运行记录、污染物排放监测记录。 3、“三同时”执行情况及环保设施运行、维护情况 本项目环保审批手续齐全。工程实际总投资100万元，其中环保投资14万元，占总投资的14%。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用，执行了“三同时”制度，项目实行了雨污分流制。 4、排污口规范化检查 该项目地面清洗废水及车间清洗废水经隔油池处理后与生活污水一起排入园区预处理池处理后，再由市政污水管网进入污水处理厂处理。 5、环评及批复落实情况检查 环评及批复落实情况检查见表3-1。 表3-1 环评批复与环保措施落实情况对照表 环评批复 落实情况 备注 强化噪声污染防治措施。合理布局各类产噪设备，打面机、筛粉机、自动排盘机、空压机、分割揉圆机等设备采取隔声、基础减振等降噪措施确保噪声达标排放。 已落实，同环评一致 做好固体废物分类收集处理处置。废面料、废包装材料、不合格原辅料、不合格品、实验室固废、生活垃圾、预处理池及隔油池污泥交由环卫部门统一清运处理；废活性炭交由原厂家回收利用；设备日常维护产生的废机油、润滑油交由有资质的单位进行处理。 已落实，废机油、润滑油暂存于危废暂存间，定期交由四川中明环境治理有限公司清运处置。交由其余同环评一致 严格落实环境风险防范措施，严格落实各项风险防范、事故处置、消防等措施，加强项目环境风险管控，制定环境事故应急预案，防止安全生产事故引发环境污染。 已落实，同环评一致

表四    验收监测结论及建议

1、验收监测结论 1.1、成都川堡食品有限公司面包生产项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告书及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。 1.2、本验收监测报告是针对2018年1月25~26日生产环境条件下开展验收监测所得出的结论。 1.3、成都川堡食品有限公司面包生产项目验收监测期间日生产负荷满足验收监测要求。 2、各类污染物及排放情况 2.1噪声 验收监测期间，噪声监测各点昼间、夜间监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类声功能区域噪声限值。 2.2固体废物 项目营运期产生的固体废物分为生产线废物、生活垃圾、实验室固废和维修间产生的废机油、润滑油。 本项目产生的废面料，不合格原辅料和不合格产品，收集后暂存于固废暂存间，定期交由成都德新饲料油脂有限公司处置。项目产生的废包装材料收集后交由环卫部门清运处置。项目预处理池和隔油池污泥委托环卫部门定时清掏，清运处置。 实验室产生的废培养基经高压灭菌锅高温杀菌后集中收集，同生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。维修间产生的废机油、润滑油收集后，暂存于危废暂存间，定期交由四川中明环境治理有限公司清运处置。 3、清洁生产检查 本项目在原辅材料及生产设备的选用、生产工艺先进性、节水、节耗及污染物产生及排放量等方面满足清洁生产的原则。 4、环境管理检查 项目执行了环评法和“三同时”制度，环评、手续基本齐全，公司建立了环保规章制度，环保档案有人兼职管理。 5、建议 1、加强对其它治理设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到长期稳定达标排放。 2、委托当地环境监测站定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。 3、加强对企业环保工作的领导和监督管理，确保环境保护规章制度的贯彻完成，不断改进完善环境保护管理制度。 4、做好污水排口规范化工作。 5、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 综上，成都川堡食品有限公司面包生产项目建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，落实了环评报告表及环评批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，环境风险可控，环境质量满足环境功能区要求，建议通过验收。

注 释 附 表 附表1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表 附 图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区总平面布置图 附图3 项目外环境关系图及监测布点图 附图4 项目车间设备布置及分区防渗图 附图5 环保设施及现场监测图 附 件 附件1 《关于成都川堡食品有限公司面包生产项目备案表》（备案号：川投资备【2017-510115-14-03-178494】JXQB-1172号，成都市温江区经济和信息化局，2017.05.18）； 附件2 《关于成都川堡食品有限公司面包生产项目环境影响报告表的批复》（成都市温江区环境保护局，温环建（评）[2017]155号）； 附件3 工况说明； 附件4 验收监测委托书； 附件5 危废协议； 附件6 环境行政处罚决定书； 附件7 本建设项目竣工验收监测报告；

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 四川衡测检测技术股份有限公司                 填表人(签字):                        项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 | 面包生产项目 | 建设地点 | 成都海峡两岸科技产业园科林西路618号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 成都川堡食品有限公司 | 邮编 | 610000 | 联系电话 | 13908060275 |
|  | 行业类别 | C1411 糕点、 面包制造 | 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 | 建设项目开工日期 | 2015年4月 | 投入试运行日期 | 2015年7月 |
|  | 设计生产能力 | 汉堡面包3800 t/a、水切汉堡面包200 t/a | 实际生产能力 | 汉堡面包3800 t/a、水切汉堡面包200 t/a |
|  | 投资总概算(万元) | 100 | 环保投资总概算(万元) | 14 | 所占比例% | 14% | 环保设施设计单位 | / |
|  | 实际总投资(万元) | 100 | 实际环保投资(万元) | 14 | 所占比例% | 14% | 环保设施施工单位 | / |
|  | 环评审批部门 | 温江区环境保护局 | 批准文号 | 温环建（评）[2017]155号 | 批准时间 | 2017年11月3日 | 环评单位 | 临沂市环境保护科学研究所 |
|  | 初步设计审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / | 环保设施监测单位 | 四川衡测检测技术股份有限公司 |
|  | 环保验收审批部门 | 成都市温江区环境 | 批准文号 | / | 批准时间 | / |  |  |
|  | 废水治理(万元) | 1.5 | 废气治理(万元) | 10.5 | 噪声治理(万元) | 0.5 | 固废治理(万元) | 1.0 | 绿化及生态(万元) | / | 其它(万元) | 0.5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | t/d | 新增废气处理设施能力 | Nm3/h | 年平均工作时 | h/a |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废 水 |  | - |  | 0.47 |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 256 |  | 1.20 |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  |
|  | 氨 氮 |  | 14.8 |  | 0.069 |  | 0.037 |  |  | 0.037 |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

0.6

3

0.66

8.37

8.37

6.34

2.03

3.94

2.4

0.57

2.6

4.6

15.6

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年