浙江奇丰玩具有限公司智能智力玩具、儿童乘骑玩具组装扩建项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目的名称及概要

1、项目名称：智能智力玩具、儿童乘骑玩具组装扩建项目

2、项目性质：扩建

3、建设单位：浙江奇丰玩具有限公司

4、建设内容

浙江奇丰玩具有限公司因生产发展需要，拟投资800万元，拆除原有行政楼面积642m2，扩建一幢5F（局部为6F结构）车间，建筑面积5162.8m2，用于产品的组装、包装，投产后扩建车间内可年组装、包装智能智力玩具、儿童乘骑玩具100万套，智能智力玩具、儿童乘骑玩具整体产能仍为500万套。

二、本项目对周围环境主要影响

施工期：

施工期主要有部分房屋拆除、打桩、结构、装修、运输、土石方工程、绿化、管道铺设、房屋砌筑等施工作业。施工期间主要污染物为施工机械运转时产生的噪声及建筑垃圾，建筑泥浆，施工场地雨污水径流影响地面水环境。另外，在砂石料和水泥、石灰装卸及投料、建筑材料的堆放及房屋砌筑时均有扬尘产生，还有施工人员生活垃圾、生活污水产生，影响周围环境。

营运期：

本项目无需新增员工，生产中无废水、废气产生，主要为打孔、组装、包装过程中的噪声。

三、拟采取的主要环保措施

施工期：

废气：加强管理、文明施工，建材轻装轻卸、运输车辆酌情覆盖篷布；堆料场适时洒水；落实“八个100%”措施，场地定期清扫保洁等；施工机械、运输车辆使用低硫汽油或低硫柴油，加强日常维护保养；

废水：临时生活区食堂产生的含油废水经隔油池预处理，生活污水经化粪池处理后排入污水管网；施工场地雨污水、打桩泥浆水和场地积水收集后经沉淀处理，上清液排入城市污水管网；

噪声：选用低噪声施工机械；合理安排施工机械的位置，对产生高噪声的设备如搅拌机、电锯等在其外加盖简易棚；合理布置施工现场，避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备；采用商品混凝土，减少混凝土搅拌时产生噪声；

固体废弃物：建筑垃圾不随意倾倒，堆放或填埋到指定位置；在运输过程中散落在路面上的垃圾及时清理，以免二次污染；施工人员生活垃圾委托当地环卫部门及时清运。

营运期：

1、噪声治理

1）采用低噪声设备；

2）生产车间合理布局，将台钻、钻攻机等设备置于车间中部，外围作为材料仓库；

3）加强设备维护，保持其良好的运行效果。

四、本次环评主要结论

本项目选址合理，符合国家产业政策，符合清洁生产原则，符合总量控制原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。该项目从环保角度来说是可行的。