2015年湖北省中职第一次联考试卷

一、填空题（每空1分）

1、已知图中，，则

2、用电流表测量电流时，应把电流表      在被测电路中用电压表测量电压时，应把电压表与被测电路

3、电路中任意一个闭合路径称为       ，三条或三条以上支路的交点称为

4、电路如图所示，设，则      .

5、直流电路如图所示，所消耗的功率为，则的阻值应为   。

6、铁磁材料分为     材料、     材料和     材料三种。

7、变压器除了可以改变       、          之外还可以用来变换  。

8、熔断器在电路中起     保护作用，热继电器在电路中起    保护作用。

二、判断题（每小题2分）

1、中线不允许断开，因此不能安装保险丝和开关。（   ）

2、互感器既可用于交流电路又可用于直流电路。（   ）

3、变压器是依据电磁感应原理工作的。（   ）

4、电动机正常运行时，负载的转矩不得超过最大转矩，否则将出现堵转现象。（   ）

5、晶体三极管可以把小电流放大成大电流。（    ）

6、在P型半导体中，空穴是多数载流子，电子是少数载流子（   ）

7、放大电路一般采用的反馈形式为负反馈。（   ）

8、二极管两端加上正向电压就一定会导通。（   ）

9、JK触发器可完成：保持、置O、置1、翻转四种功能。（   ）

10、理想电流源输出恒定的电流，其输出端电压由内电阻决定。（   ）

11、中线的作用就是使不对称Y接负载的端电压保持对称。（   ）

12、电压是产生电流的根本原因，因此电路中有电压必有电流。（  ）

13、电动机的额定功率是指电动机轴上输出的机械功率。（   ）

14、正弦交流电路的频率越高，阻抗越大，频率越低，阻抗越小。（  ）

15、一个实际的电感线圈，在任何情况下呈出的电特性都是感性。（  ）

16、电感元件的正弦交流电路中，消耗的有功功率等于零。（   ）

17、正弦交流电路的视在功率等于有功功率和无功功率之和。（   ）

18、组合逻辑电路的输出状态仅取决于输入信号状态。（   ）

三、选择题（每小题3分）

1、电位和电压相同之处是（   ）

A.定义相同     B.方向一致    C.单位相同   D.都与参考点有关

2、两个电阻值相同的电阻器串联后的等效电阻与并联后的等放电阻之比是（   ）

A.4：1      B.1：4       C.1：2        D.2：1

3、电路中两点间的电压高，则（   ）

A.两点的电位高          B.两点间的电位差大

C.两点的电位一定为正    D.两点的电位一定为负

4、一个由线性电阻构成的电器，从220V的电源吸取1000W的功率，若将此电器接到110V的电源上，则吸取的功率为（   ）

A.250W     B.500W     C.1000W     D.2000W

5、图示电路中，A、B端电压（    ）

A.     B.     C.     D.

6、基尔霍夫电压定律，电流定律（   ）

A. 与电路结构有关与元件性质无关

B.与电路结构有关与元件性质也有关

C.与电路结构无关与元件性质有关

D.与电路结构无关与元件性质也有关

7、某电阻元件的额定数据为“、”，正常使用时允许流过的最大电流为（   ）

A.       B.      C.

8、将额定值为、的灯泡接在电路中，其实际功率为（  ）

A.        B.       C.      D.

9、某感性负载的功率因数为0.5，接在220V正弦交流电源上，电流为10A，则该负载消耗的功率为（   ）

A.    B.      C.      D.

10、电源电压为380V，采用三相四线制供电，负载为额定电压220V的白炽灯，负载应采用（  ）连接方式，白炽灯才能在额定情况下正常工作。

A.星形    B.三角形    C.直接     D.不能相连

11、已知在R、L串联的正弦交流电路中，总电压，L上的电压，则R上的电压（    ）

A.12V     B. 24V       C.48V        D.

12、电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变、频率增大时，电路中电流将（   ）

A.增大     B.减小     C.不变

13、串联电路在时发生谐振，当频率增加到2时，电路性质是（   ）

A.电阻性    B.电感性     C.电容性

14、三相对称绕组在空间位置上应彼此相差（   ）

A.电角度      B. 电角度     C.      D.

15、正弦交流电路的视在功率是表征该电路的（   ）

A.电压有效值与电流有效值乘积     B.平均功率     C.瞬时功率最大值

16、在RL串联电路中，，则总电压为（   ）

A.       B.     C.

17、在三相交流电中，有效值为最大值的（    ）

A.倍    B. 倍     C. 倍    D. 倍

18、在三相四线制供电系统中，相电压为线电压的（    ）

A.倍    B. 倍     C. 倍    D. 倍

19、一个电热器、接在10V的直流电源上，产生的功率为把它改装接在正弦交流电源上，使其产生的功率为，则正弦交流电源电压的最大值为（   ）

A.7.07V     B.5V       C.14V        D.10Ｖ

20、提高供电电路的功率因数，下列说法正确的是（　　　）

A.减少了用电设备中无用的无功功率

B.减少了用电设备的有功功率，提高了电源设备的容量

C.可以节省电能

D.可提高电源设备的利用 率并减小输电线路中的功率损耗

21、已知交流电路中，某元件的阻抗与频率成反比，则该元件是（  ）

A.电阻      B.电感     C.电动势

22、当变压器一次侧电压一定时，若二次侧电流增大，则一次侧电流将（    ）

A.增大    B.减小     C.略有减小    D.不变

23、熔断器在电动机控制线路中的作用是（   ）

A.短路保护     B.过载保护    C.缺相保护

D.电流不平衡运行保护

24、负载三角形连接的对称三相电路，若线电压为380V，则 相电压为（   ）

A.220V              B.    C.380V     D.

25、晶体三极管放大条件是（    ）

A.发射结要正向偏置

B.发射结要正向偏置，集电结要反向偏置

C.集电结要反向偏置

D.发射结要反向偏置，集电结要正向偏置

26、P型半导全是在本征半导体中加入微量的（   ）元素构成的。

A.三价     B.四价    C.五价   D.六价

27、在放大电路中，集电极负载电阻的作用是（   ）

A.是三极管集电极的负载电阻

B.使三极管工作在放大状态

C.把三极管的电流放大作用转化成电压，放大作用

28、放大器的电压放大倍数是在（    ）时增大

A.负载电阻减小       B.负载电阻增大

C.负载电阻不变      D.电源电压升高

29、一般要求放大电路的（    ）

A.输入电阻大，输出电阻小

B.输入电阻小，输出电阻大

C.输入电阻小，输出电阻小

D.输入电阻大，输出电阻大

30、影响放大器工作点稳定的主要因素是（   ）

A.值     B.穿透电流     C.温度     D.频率

31、单向桥式或全波整流电路中，电容滤波后，负载电阻平均电压等于（   ）

A.        B.         C.     D.

32、在放大电路中，静态工作点过低，会引起（   ）

A.相位失真    B.截止失真     C.饱和失真      D.交越失真

33、用万用表直流电压 档测得晶体管三个脚的对地，电压分别是，，，由此可判断该晶体管的管型和三个管脚依次为（    ）

A.PNP管 CBE    B.NPN管ECB     C.NPN管CBE    D.PNP管EBC