美国霍尼韦尔impulse X4四合一气体检测仪

美国霍尼韦尔impulse X4四合一气体检测仪，霍尼韦尔便携式复合气体检测仪可检测1～4种气体，包括：硫化氢H2S，一氧化碳CO，氧气O2，可燃气体LEL（Ex），霍尼韦尔四合一气体检测仪具有非常清晰的且具有背景灯光的液晶显示屏，振动和声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以的检测危险气体并及时提示操作人员远离危险。

美国霍尼韦尔impulse X4四合一气体检测仪，霍尼韦尔便携式复合气体检测仪，霍尼韦尔四合一气体检测仪技术参数：

量  程   报警点设置（用户可调）一级报警     二级报警     15分钟报警  8小时报警

可燃气体 Exp

0-100%LEL       10%LEL        20%LEL

氧气     O2

0-30%VOL         23.5%VOL      19.5%VOL

一氧化碳 CO

0-1000ppm     35ppm      100ppm      100ppm       35ppm

一氧化碳   H2S

0-250ppm     10ppm      15ppm       15ppm     10ppm

美国霍尼韦尔impulse X4四合一气体检测仪，霍尼韦尔便携式复合气体检测仪，霍尼韦尔四合一气体检测仪特点：

·体积小，重量轻

·开机或需要时对显示、电池、传感器、声光、振动报警功能自检

·防滑，防水和集成设计

· 维护费用很低

·鳄鱼夹或可选带夹

·专利的SurecellTM传感和ReflexTM 检测技术

·取出后直接使用

·TempraSURETM技术提供温度补偿 和冲击防护

·单键开/关机

·直观的提示字符适用于多种语言

·定期闪灯/声音提示

·用户设置菜单

·可以靠近对讲机使用

·独有的“倒转”显示功能

·超过了最苛刻的电磁防护要求

工作温度:-20℃～+50℃ TempraSURETM技术可防护温度突然变化造成的冲击。

工作湿度:5～95％RH

防护等级:IP65

认证

北美：Class 1 Div 1 Group ABCD T4

欧洲：ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 - PENDING

电磁防护:CE EN50270:1999 和 EN55011

传感器寿命:至少2年

电池寿命: 2节5号碱性电池14～16小时，电池欠压报警提示。

尺寸:124mm(长)×76mm(宽)×36mm(厚)

重量:210克（不含电池），258克（含电池）

保质期:1年

【十多年从业经验铸就了我们的专业】美国霍尼韦尔impulse X4四合一气体检测仪，霍尼韦尔便携式复合气体检测仪，霍尼韦尔四合一气体检测仪其设计的思想为应用先进的原理，可信赖，易于使用，费用不高且不需要经常维护。霍尼韦尔impulse-X4四合一气体检测仪售后服务：本产品质保一年，终生服务。{010.57.12-47-55 吴  工133，66,41,99.74}自购买之日起，公司为用户建立档案，以便更好的为用户服务。