加拿大BW MC2-4四合一气体检测仪，便携式MC2-4多合一气体报警仪【销售电话：010-57124755 13366419974】高防水等级 IP67，可适应高湿度及雨天使用坚固的外壳 体积小巧重量轻，方便携带夹，外壳坚硬抗撞击不受天气影响。超清晰的大液晶显示屏  气体浓度持续显示，8小时15分钟平均植，两级报警及峰植记录。自动自检，自动显示电池电量，校正情况。

加拿大BW MC2-4四合一气体检测仪，便携式MC2-4多合一气体报警仪采用智能化设计，内置微型CPU处理芯片，采用国际一流水平的高性能传感器，可以有效检测气体泄漏点，整机结构简洁、性能稳定、测量精度高、抗干扰能力强、内置大容量复合电池、超低功耗电路设计、可以长时间连续工作。

加拿大BW MC2-4四合一气体检测仪，便携式MC2-4多合一气体报警仪特点：

1、 坚固的外壳：小巧，轻便，坚固 ，方便携带 不受天气影响

2、 可操作性：使用专利的传感器技术 开机即可自检 正常工作提示使用便捷

3、 高清晰晶显示 ：独特的翻转显示 气体浓度持续显示 TWA/STEL,两级报警及峰值记录 剩余电量，校准及自检显示

4、 报警功能 ：音频报警 振动报警 视频报警

5、 出色的RFI特性 ：不会受到手机或电话的干扰 符合工业RFI抗干扰标准

气体检测仪技术参数：

气体名称 量程 一级报警 二级报警 STEL TWA

Exp 0-100%LEL 10%LEL 20%LEL n/a n/a

CO 0-999ppm 35ppm 100ppm 400ppm 35ppm

操作温度 -25℃—+ 50℃

湿度 5-95%RH(非冷凝)

精度 2ppm

反应时间 小于10秒

视频报警 高强度红色LED显示

振动报警 标准配置

显示 独特的翻转显示，气体浓度持续显示。

传感器 专利电化学和催化燃烧技术确保在所有工业环境中工作稳定，性能可靠。

电池 2节碱性电池使用14—16小时，低电量报警

自检 开机后电路，液晶显示传感器自检，

防水等级 IP65

防暴等级 北美：Class1,Div1,GroupsA,B,C,D,T4(UL/cUL)

欧洲：II 2G EEx ia IIC T4(ATEX)

RFI/EMC CE EN50270:1999and EN55011

尺寸 124(H)Ⅹ76(W)Ⅹ36(D)(mm)

重量 210g(不含电池)  258g(含电池)

我公司在气体检测仪销售方面已有十几年的历史，在社会各界深受消费者好评。我公司是国外知名企业的全权代理商，我公司代理的产品，货真价实，无任何欺骗。敬请广大气体检测仪消费者放心使用

加拿大BW MC2-4四合一气体检测仪主要用于石油和天然气：勘探、生产、存储于卸料；沿海：固定平台。浮动生产及卸货设施；内陆：精炼厂、天然气充装站、管道；石化产品：生产、储存和运输设施；油库：浮动和固定顶槽油库；化学品：生产，存储和运输；仓库：有毒、有害材料储存；发电：泵区、发动机房、涡轮；制药工业：生产设施和厂区；汽车；制造、油漆喷雾房；半导体：湿式清洗台操作；飞机：军事和工业上的飞机房、炸药军需品、装卸和储存。

公司名称：北京汇智安建科技有限公司  吴工

联系电话：010-57124755 13366419974