沧州中奥机床设备有限公司，位于河北省东南部，南临山东、东临渤海、北靠京津。成立于2008年，在走过的几年的风雨历程中，我公司致力于工业自动化产吕的开发设计、生产和销售。到现在已成功开发出十多个系列五十多个品种。主要产品有：桥式拖链,导轨防护罩,机床钢板防护罩,链板式排屑机,排屑器,塑料冷却管,工程塑料拖链,机床工作灯,钢板式防护罩,风琴式防护罩、盔甲式、自动伸缩式孩护罩、钢制拖链、DGT型导管孩护套、矩形金属软管、包塑金属软管、尼龙软管及接头，链钣式、刮钣式、永磁式、螺旋式排屑输送机、排屑链，冷却管、刮屑板、槽板、耐高温伸缩风管、机床减振垫铁等数控机床附件系列产品。现已成为国内生产机床附件数量较大、品种较多、规格较全的大型企业。
　　
　　在创新中发展、在发展中创新，是中奥的发展道路。

沧州中奥机床设备有限公司坐落在河北省盐山县开发区，占地面积3000多平方米，东临渤海，有便利的205国道，是一家机床附件专业制造销售单位，集开发、设计、制造销售为一体的大型私营企业，我厂拥有精密数控专用设备及专业技术人员50多人。是机床设备附件、机床防护罩行业生产历史较早、专业性强、技术力量雄厚、国内同行业规模较大的企业。我们依靠科学技术开发产品，企业充满活力，产品广泛用于国内各种机床、和设备的维护上。

中奥公司生产的产品包括：机床防护罩系列：包括钢板式机床防护罩、不锈钢板机床防护罩、柔性机床防护罩、风琴式防护罩（又名皮老虎）、伸缩式丝杠护罩又名圆罩、圆筒式防护罩、螺旋钢带保护套、卷帘防护罩、防护帘、防尘折布；机床拖链系列：包括钢制拖链又叫钢铝拖链、塑料拖链（工程拖链、尼龙拖链）；排屑机系列：包括链板式排屑机、刮板式排屑机、磁性排屑机、螺旋式排屑机、复合式排屑机、刮削板等机床排屑机类型；机床工作灯（JY20、JY37、JL系列、JB系列）；其他机床附件：垫铁、JR-2型矩形金属软管、DGT导管保护套、可调塑料冷却管、防爆管、通风管、吸尘管、行程槽、撞块等五个机床附件系列及各种操作件（手轮、把手等）。
   沧州中奥机床设备有限公司集国内外高新技术之精华，聚一大批科技人才之智慧，管理科学规范，并以先进的技术，合理的价格，及时的交货期，完善的售后服务赢得了广大用户的高度好评！

沧州中奥机床设备有限公司随着市场经济的发展，凭借优质的产品，优良的服务和良好的信誉，建立了网络销售体系.我厂愿为国内数控机床机械配套做贡献 .....。
 沧州中奥机床设备有限公司，总经理：李福亮，携全体员工热诚欢迎各界朋友光临、考察、洽谈指导！

钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我厂钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

技术数据

钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型(水平、垂直、倾斜、横向)。

根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。

钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1 和5：1之间。

价格合理的标准结构(1)适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型(3)及折边(4)可以做到。另外倾斜型(2)可以出色地使液体及碎屑流走。

钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸最小压缩比例应在3：1和5：1之间(最高可达10：1)。

沧州中奥机床设备有限公司，拥有一批机床部件制造的优秀人才，机床部件设计、生产能力在全国同行业处于领先地位，是华北最大的数控机床部件专业生产厂家。
      公司现有员工100多人，其中工程技术人员20余人。厂区面积15万平方米，建筑面积6万平方米，拥有独立式加工中心、数控镗铣床、折弯机、剪板机、磨齿机等各种高、精、尖设备50台（套），其中精加工全部由精密数控设备完成。有配套齐全的热处理设备。本公司生产的各种机床部件达300多个品种。同时根据用户要求生产各种非标类专用部件，年生产能力60000台（套）以上。
       中奥公司实施了全面的ERP管理；产品设计均采用计算机辅助设计系统；加工工艺先进，拖链加工采用渗碳、氮化等工艺，精度达到3级以上。拥有三坐标测量机，试验台等设备。质量管理体系完善，已通过ISO9001认证。
      多年来，公司十分重视技术进步工作，与全国相关行业的各大科研院所保持着良好的合作关系，开发出了一系列技术领先的新产品，有力地保证了企业的可持续发展战略方针的实现。
      本公司的经营宗旨是：坚守诚信、追求卓越、中奥机床设备有限公司将优质产品，周到服务于一体，以此奠定与客户合作的牢固基础，与客户共创辉煌！

沧州中奥机床设备有限公司，创建于2008年，位于渤海之滨沧州市，盐山县开发区，公司拥有一批德国技术人员，采用世界领先技术，高科技制作工艺，全部自动化大型流水线作业。为全国几十家大型机床设备配套，其产品性能和市场占有率已遥遥领先于国内外同类产品。

沧州中奥机床设备有限公司主要产品有：机床防护罩、丝杠防护罩、钢板防护罩、风琴防护罩、柔性风琴式防护罩、不锈钢片盔甲防护罩、不锈钢板机床导轨防护罩、油缸防护罩、橡胶防护罩、精密仪器防护罩、多用型护罩、耐油防护罩、焊接防护罩、整体伸缩式风琴防护罩、螺旋钢带防护罩、特殊钢材制作的伸缩式防护罩、塑料拖链、钢铝拖链、工作灯、机床垫铁等每个产品的背后有百余种型号供您选择！

我公司以质量求生存，以信誉求发展，确立用户第一、质量第一、信誉第一、服务第一，生产货真价实的产品投放市场满足用户需要是我厂的销售宗旨。