附件1：维护设备清单：

| 汽机起吊设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 安装地点 | 主要参数 | 备注 |
| 1 | #1机汽机房行车 | QH | 汽机房 | 额定起重量：大钩130t、小钩30t，起升高度：大钩31m、小钩32m。 |  |
| 2 | #2机汽机房行车 | QH | 汽机房 | 额定起重量：大钩130t、小钩30t，起升高度：大钩31m、小钩32m。 |  |
| 3 | #1汽动给水泵检修行车 | QD | 小汽机间 | 额定起重量：15t起升高度：22m |  |
| 4 | #2汽动给水泵检修行车 | QD | 小汽机间 | 额定起重量：15t，起升高度：22m |  |
| 5 | 水源地泵房行车 | QD | 水源地 | 额定起重量：大钩20t小钩5t，起升高度：大钩35m、小钩35m。 |  |
| 6 | #1机电动给水泵电机电动葫芦1 | CD1 | #1机0米电动给水泵处 | 额定起重量：10t起升高度：7m |  |
| 7 | #1机电动给水泵电机电动葫芦2 | CD1 | #1机0米电动给水泵处 | 额定起重量：10t起升高度：7m |  |
| 8 | #2机电动给水泵电机电动葫芦1 | CD1 | #2机0米电动给水泵处 | 额定起重量：10t起升高度：7m |  |
| 9 | #2机电动给水泵电机电动葫芦2 | CD1 | #2机0米电动给水泵处 | 额定起重量：10t起升高度：7m |  |
| 10 | #1机循环水电动葫芦 | CD1 | #1机循环水闸门电动葫芦 | 额定起重量：10t起升高度：6m |  |
| 11 | #1机循环水电动葫芦 | CD1 | #1机循环水滤网电动葫芦1 | 额定起重量：5t起升高度：12m |  |
| 12 | #1机循环水电动葫芦 | CD1 | #1机循环水滤网电动葫芦2 | 额定起重量：2t起升高度：6m |  |
| 13 | #2机循环水电动葫芦 | CD1 | #2机循环水闸门电动葫芦 | 额定起重量：10t起升高度：6m |  |
| 14 | #2机循环水电动葫芦 | CD1 | #2机循环水滤网电动葫芦1 | 额定起重量：5t起升高度：12m |  |
| 15 | #2机循环水电动葫芦 | CD1 | #2机循环水滤网电动葫芦2 | 额定起重量：2t起升高度：6m |  |
| 16 | 电动单梁桥式电动葫芦起重机 | CD1 | 综合水泵房 | 额定起重量：5t起升高度：12m |  |
| 17 | 电动单梁桥式电动葫芦起重机 | LDA | 中水升压泵房 | 起吊重量3吨、跨度4.5米、起吊高度8米 |  |
| 18 | #1机循环水蝶阀电动葫芦 | CD1 | #1机循环水蝶阀处 | 额定起重量：20起升高度：8m |  |
| 19 | #2机循环水蝶阀电动葫芦 | CD1 | #2机循环水蝶阀处 | 额定起重量：20起升高度：8m |  |
| 锅炉起吊设备 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 安装地点 | 主要参数 | 备注 |
| 1 | 磨煤机双梁悬挂过轨行车 |  | 磨煤机房 | 起重量：20t、起升高度：11.5m | 2台（可联动电动葫芦） |
| 2 | #1炉一次风机转子检修电动葫芦 | CD1 | #1炉一次风机转子上部 | 起重量8t，起升高度8m | 每台炉分A、B 两侧，2台电动葫芦 |
| 3 | #2炉一次风机转子检修电动葫芦 | CD1 | #2炉一次风机转子上部 | 起重量8t，起升高度8m | 每台炉分A、B 两侧，2台电动葫芦 |
| 4 | 送风机转子检修用电动葫芦 | CD1 | 送风机转子上部 | 起重量3t，起升高度8m | #1/#2炉各一台，共2台电动葫芦 |
| 5 | #1炉送风机、一次风机电机用电动葫芦 | HC | #1炉送风机、一次风机电机上部 | 起重量24t，起升高度8m |  |
| 6 | #2炉送风机、一次风机电机用电动葫芦 | HC | #2炉送风机、一次风机电机上部 | 起重量24t，起升高度8m |  |
| 7 | #1炉引风机转子检修用过轨吊 | CD1 | #1炉引风机转子上部 | 起重量8t，起升高度12m | 每台炉分A、B 两侧，2台电动葫芦 |
| 8 | #2炉引风机转子检修用过轨吊 | CD1 | #2炉引风机转子上部 | 起重量8t，起升高度12m | 每台炉分A、B 两侧，2台电动葫芦 |
| 9 | #1炉引风机电机检修用架空轨道起重机 | SG | #1炉引风机电机上部 | 起重量40t，起升高度12m | 每台炉分A、B 两侧，2台电动葫芦 |
| 10 | #2炉引风机电机检修用架空轨道起重机 | SG | #2炉引风机电机上部 | 起重量40t，起升高度12m | 每台炉分A、B 两侧，2台电动葫芦 |
| 11 | #1炉79米处电动葫芦 | CD1 | #1炉79米处右侧后部 | 起重量3t，起升高度80m |  |
| 12 | #2炉79米处电动葫芦 | CD1 | #1炉79米处右侧后部 | 起重量3t，起升高度80m |  |
| 15 | #1炉A侧空预器电动葫芦 | CD1 | #1炉A侧空预器中部 | 起重量5t，起升高度30m |  |
| 16 | #1炉B侧空预器电动葫芦 | CD1 | #1炉B侧空预器中部 | 起重量5t，起升高度30m |  |
| 17 | #2炉A侧空预器电动葫芦 | CD1 | #2炉A侧空预器中部 | 起重量5t，起升高度30m |  |
| 18 | #2炉B侧空预器电动葫芦 | CD1 | #2炉B侧空预器中部 | 起重量5t，起升高度30m |  |
| 19 | #1炉渣仓电动葫芦 | CD1 | #1炉渣仓 | 起重量2t，起升高度20m |  |
| 20 | #1炉排渣机电动葫芦 | CD1 | #1炉排渣机 |  |  |
| 21 | #2炉渣仓电动葫芦 | CD1 | #2炉渣仓 | 起重量2t，起升高度20m |  |
| 22 | #2炉排渣机电动葫芦 | CD1 | #2炉排渣机 |  |  |
| 除灰系统起吊设备 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 安装 地点 | 主要参数 |  |
| 1 | #1炉电除尘电动葫芦 | CD1 | 电除尘上部 | 起吊重量3t、起升高度30m， | 每台炉4台 |
| 2 | #2炉电除尘电动葫芦 | CD1 | 电除尘上部 | 起吊重量3t、起升高度30m， | 每台炉4台 |
| 3 | 电动柱式悬臂式起重机 | BZ | 灰库 | 起吊重量1t、起升高度40m，吊钩旋转半径2.5m | 5.5米一台，共2台 |
| 4 | 电动单梁桥式电动葫芦 | LDA | 空压机房 | 起吊重量5吨、起吊高度6米 |  |
| 5 | 电动单梁桥式电动葫芦 | LDA | 新建空压机房 | 起吊重量5吨、起吊高度6米 |  |
| 燃料起吊设备 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 安装地点 | 主要参数 |  |
| 1 | 电动葫芦 | CD1 | 火车卸煤沟上 | 起重量10t，起升高度25m | 2台 |
| 2 | 电动葫芦 | CD1 | 火车卸煤沟上 | 起重量5t，起升高度20m | 4台 |
| 3 | 电动葫芦 | CD1 | 汽车卸煤沟上 | 起重量10t，起升高度18m | 2台 |
| 4 | 电动葫芦 | CD1 | 0转运站 | 起重3t，起升高12m |  |
| 5 | 电动葫芦 | CD1 | 1转运站 | 起重量5t，起升高度14m |  |
| 6 | 电动葫芦 | CD1 | 2转运站 | 起重5t，起升高23m | 2台 |
| 7 | 电动葫芦 | CD1 | 2转运站 | 起重5t，起升高17m |  |
| 8 | 电动葫芦 | CD1 | 2转运站 | 起重3t，起升高12m | 2台 |
| 9 | 电动葫芦 | CD1 | 3转运站 | 起重5t，起升高40m |  |
| 10 | 电动葫芦 | CD1 | 4号转运站 | 起重5t，起升高10m |  |
| 11 | 电动葫芦 | CD1 | 4号转运站 | 起重5t，起升高56m |  |
| 12 | 电动葫芦 | CD1 | 2、4号带驱动间各2 | 起重5t，起升高12m起重5t，起升高16m | 4台 |
| 13 | 手动单轨小车 |  | 0号转运站 | 起重量3t，起升高度8m |  |
| 14 | 环链式手拉葫芦 |  | 0号转运站 | 起重量3t，起升高度8m |  |
| 15 | 手动单轨小车 |  | 1号转运站 | 起重量5t，起升高度7m |  |
| 16 | 环链式手拉葫芦 |  | 1号转运站 | 起重量5t，起升高度7m |  |
| 17 | 手动单轨小车 |  | 2号转运站 | 起重量3t，起升高度6m | 3台 |
| 18 | 环链式手拉葫芦 |  | 2号转运站 | 起重量3t，起升高度6m | 3台 |
| 19 | 手动单轨小车 |  | 3号转运站 | 起重量3t，起升高度7m |  |
| 20 | 环链式手拉葫芦 |  | 3号转运站 | 起重量3t，起升高度7m |  |
| 21 | 手动单轨小车 |  | 4号转运站 | 起重量5t，起升高度6m |  |
| 22 | 环链式手拉葫芦 |  | 4号转运站 | 起重量5t，起升高度6m |  |
| 23 | 手动单轨小车 |  | 煤仓间 | 起重量3t，起升高度5m |  |
| 24 | 环链式手拉葫芦 |  | 煤仓间 | 起重量3t，起升高度5m |  |
| 25 | 手动单轨小车 |  | 2、4号带驱动间各2 | 起重量5t，起升高度10m | 4台 |
| 26 | 环链式手拉葫芦 |  | 2、4号带驱动间各2 | 起重量5t，起升高度10m | 4台 |
| 27 | 燃油泵房检修用手拉葫芦 | HS2防爆型 | 燃油泵房 | 起重量2t，起升高度5m |  |
| 28 | 燃油泵房检修用手动单轨小车 | WA2防爆型 | 燃油泵房 | 起重量3t，起升高度5m |  |
| 29 | 电动单梁桥式电动葫芦起重机 | LDA型 | 碎煤机室 | 额定起重量：10吨 起升高度： 27米 |  |
| 30 | 电动单梁起重机 | LD | 推煤机库 | 起重量5t，起升高度6m |  |
| 化学起吊设备 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 安装地点 | 主要参数 |  |
| 1 | 污泥脱水电动葫芦 | CD1 | 污泥脱水间 | 额定起重量3t起升高度10m | 3台 |
| 2 | 工业废水处理电动葫芦 | CD1 | 工业废水处理间 | 起重量3t、起升高度6m |  |
| 3 | 清水加药电动葫芦 | CD1 | 清水加药间 | 起重量3t、起升高度6m |  |
| 其它设备 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 安装地点 | 数量 |  |
| 1 | 电动葫芦 | CD1 3吨 | 物资采购部仓库 | 1台 |  |
| 2 | 手拉葫芦 | 10吨 |  | 8台 |  |
| 3 | 手拉葫芦 | 5吨 |  | 10台 |  |
| 4 | 手拉葫芦 | 3吨 |  | 12台 |  |
| 5 | 手拉葫芦 | 2吨 |  | 15台 |  |
| 6 | 手拉葫芦 | 1吨 |  | 15台 |  |

附件3：竞谈文件报名单位登记表

| 标段名称 |  |
| --- | --- |
| 竞谈编号 |  |
| 报名竞谈单位名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 邮编 |  |
| 报名竞谈单位 | 报名竞谈单位人员 | 单位负责人 |
| 姓名 |  |  |
| 手机 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| E-Mail |  |  |

说明：此表中各项必须真实填写，不能出现空项。