| 故障 | 原因 | 检修方法 |
| --- | --- | --- |
| 磁控管损坏 | 炉腔内放置金属器皿加热 炉腔内无食物加热 冷却风扇不转 灯丝电压不正常 市电电压过高 磁控管长期不用，内含气体 阴极与阳极间绝缘程度降低出现打火现象 | 更换磁控管，并且需要正确放置器皿 更换磁控管，需要正确操作微波炉 更换磁控管，并检查冷却风扇 更换磁控管，并检查灯丝电压 更换磁控管，并检查市电电压 更换磁控管 更换磁控管 |
| 功率调节器失灵 | 调节器触点接触不良 调节器本身已损坏 | 修磨触点，确保良好的接触 更换调节器 |
| 接通电源后即烧断熔丝 | 变压器一次绕阻匝件短路 压敏电阻短路 | 修理或更换电压器 更换压敏电阻 |
| 壳体带电 | 严重受潮 带电元件与壳体相碰撞或引线绝缘损坏 地线接地不良 电气系统进水或带电物进入 | 进行去潮处理 检查带电元件、壳体、引线等是否异常 确保地线接地良好 检查电气系统 |
| 冷却电扇不转 | 风机绕阻断路 电动机损坏 风扇旋转受阻 | 更换风机 更换电动机 检查风扇 |
| 炉腔有电弧 | 加热室有焦化的尘粒 | 检查排气板上尘粒，并清理掉尘粒 |
| 食物加热正常，但定时器不起作用 | 定时器电动机损坏 | 更换定时器电动机 |
| 食物加热正常，转盘不转 | 转盘电动机损坏 | 更换转盘电动机 |
| 微波泄漏量过大 | 炉腔生锈穿孔或破裂 | 更换炉腔 |
| 指示灯不亮，加热正常 | 指示灯泡损坏 灯泡与灯座之间接触不良 | 更换指示灯泡 清除油污、氧化等 |
| 指示灯不亮，也不能加热 | 插头与插座接触不良或断线 熔丝烧断 炉门没有关严 炉门开关接触不良或损坏 | 检查插头、插座、连线 更换熔丝 关好炉门 需要用00号砂纸擦磨触点，使其接触良好。如果损坏严重，需要更换开关 |
| 指示灯亮，不能加热 | 温度旋钮位于停止位置 定时器处于停止位置 变压器二次绕组开路 倍压整流二极管损坏 高压电容漏电或击穿 磁控管损坏 功率调节器工作不正常 | 调整温度旋钮 调整定时器 更换变压器 更换倍压整流二极管 更换高压电容 更换磁控管 更换功率调节器 |

| 故障 | 原因 | 检修方法 |
| --- | --- | --- |
| 显示器不亮，按下按键没有反应 | 交流熔断丝烧断 单片机电源变压器或供电电路元件损坏 单片机的供电、时钟振荡、复位电路故障 单片机芯片损坏 | 更换交流熔断丝 检查电源变压器或供电电路元件 检查单片机的供电、时钟振荡、复位电路等 更换单片机 |
| 显示正常，按动部分按键没有反应 | 开关与连接器间的连线松脱 薄膜开关损坏 单片机损坏 | 连好连线 更换薄膜开关 更换同型号的单片机 |
| 显示、按键输入均正常，且炉灯不亮、风扇工作，但不加热 | 单片机端口损坏 功率控制失效 | 更换同型号单片机 检查功率控制继电器的接插片、功率控制器开关、单片机端口、继电器等。 |
| 显示器显示不正常，单微波炉能工作 | 显示器损坏 显示电路出现故障 | 更换显示器 检查显示电路中的位或段控制线上的元件、印制板连通情况、按键开关等是否异常 |
| 蜂鸣器不响 | 蜂鸣器损坏 单片机蜂鸣器端口损坏 蜂鸣器控制电路故障 | 更换蜂鸣器 更换单片机 检查蜂鸣器电路中的有关元件、电源、连线是否正常 |