# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工5000套橱柜台面建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县赛丽昂石材加工厂 |
| 法人代表 | 姜志勇 | 联系人 | 黄忠生 |
| 通讯地址 | 湖南省湘阴县界头铺镇香山村 |
| 联系电话 | 13874859428 | 传真 | — | 邮政编码 | 414050 |
| 建设地点 | 湘阴县金龙新区湖南福湘木业有限责任公司内 N：28°33′20″，E：112°55′54″ |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3032 建筑用石加工 |
| 占地面积（平方米） | 3652 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资（万元） | 60 | 其中：环保 投资（万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 33.3% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2019/06/01 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 在家庭装修中，常见的橱柜配套台面包括不锈钢面板、天然石面板、人造石面板，人造石英石具有其他装饰材料无法比拟的耐磨、耐压、耐高温、抗腐蚀、防渗透等特性，深受家居装修市场喜爱。为此，湘阴县赛丽昂石材加工厂拟投资60万元租赁湖南福湘木业有限责任公司现有部分厂房，进行人造石英石橱柜台面的生产，预计生产规模为年生产5000套橱柜台面。 本项目所使用的人造石英石均外购，本项目不涉及人造石英石的生产，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》“十、家具制造业；27 家具制作”，评价类别为报告表；因此本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，江西景瑞祥环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修订； （4）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》2016年11月7日修正版； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修正版； （7）《中华人民共和国水法》2016年7月修订； （8）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订），2016年7月2日起施行； （9）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日起施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21 号，2013年5月1日起施行； （11）《建设项目环境保护分类管理名录》（2018年4月28日修改）； （12）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013 年5月27日实施； （13）《大气污染防治行动计划》国发（2013）37号，2013. 9.10； （14）《水污染防治行动计划》国发（2015）17号，2015.4.16。 （15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （17）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； （18）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号，2016年9月8日）。 3、建设项目概况 3.1 项目基本情况 项目名称：年加工5000套橱柜台面建设项目； 建设单位：湘阴县赛丽昂石材加工厂； 建设地点：湘阴县界头铺镇香山村芙蓉北路以西，租赁福湘木业现有部分厂房，地理位置见附图1。经纬度：N：28°33′20″，E：112°55′54″； 建设性质：新建； 项目投资：60万元； 项目生产规模：项目建成后年生产5000套橱柜台面； 劳动定员及生产班次：本项目劳动定员14人，年工作300天，每天工作8h。 3.2 建设内容及规模 该项目租赁湖南福湘木业有限责任公司的厂房，厂房占地面积约3652m2。原厂房用于木门的生产，现空置，项目需要根据生产工艺对厂区内部进行改造，将之隔离出工作区、仓库、办公室、货物架区等。项目建成后年生产橱柜台面5000套。 项目建设内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 类别 项目名称 项目内容 备注 主体工程 工作区 包括切割开料区、开孔区、拼接区、粘接区、磨边区、垫条区，单层建筑，层高约10m，建筑面积为1472m2 改造 仓库 材料仓库，单层建筑，建筑面积为648 m2 成品仓库，单层建筑，建筑面积为460m2 材料批发仓库，单层建筑，建筑面积为370 m2 改造 辅助工程 货物架区 单层建筑，建筑面积144 m2 改造 售中、售后待处理区 单层建筑，建筑面积42 m2 改造 消防通道 3条消防通道，均为单层建筑，建筑面积分别为102 m2、114m2、250 m2 改造 办公及生活设施 办公室 两间，单层建筑，建筑面积分别为36 m2、18 m2 改造 劳保仓库 单层建筑，建筑面积为18 m2 改造 依托工程 给排水 ①给水依托福湘木业有限公司的给水系统； ②项目内部修建排水沟160m，沉淀池128m³（长×宽×高：16m×4m×2m），生产废水循环利用，不外排。 依托+新建 供电 供电负荷为三级，380/200V的动力照明电。 依托 厕所 本项目不新建厕所，依托湖南福湘木业有限责任公司内的厕所 依托 环保工程 废水治理 ①生产废水经“压滤机+五格沉淀池（128m³）”处理后循环利用； ②生活污水依托福湘木业的废水处理系统。 新建+依托 粉尘处理 7套水洗式除尘设备 新建 固废处理 ①生活垃圾由当地环卫部门清运； ②沉淀渣（通压滤机压榨风干）收集后运至垃圾填埋场处理； ③开孔余料、边角余料经收集运至垃圾填埋场处理； ④废胶、废胶桶交由原供应商回收利用。 / 3.3 项目主要经营的品种 项目主要生产人造石英石台面，产品全都为定制产品，生产的台面尺寸不统一，长度根据各顾客厨房大小、业主需求定做。宽度一般为550mm－620mm。 3.4 项目设备 项目使用的主要设备以及设备使用情况见下表所示： 表1-2 主要设备清单表 名称 型号/规格/尺寸 数量（台） 备注 生产设备 红外线桥切割 ZDH-400*45 2 / 桥切割机 / 1 后挡水机 TSM1000MM*3000MM 1 磨前裙台面机 TSM26003500MM*2900MM 1 / 磨边型台面机 TSM233000MM*3000MM 1 / 挖孔机 / 2 待定 环保设备 水洗式吸尘器 SUS-40 7 / 厢式压滤机 XAMZF1500 1 / 螺杆压缩机 ZLS30i-ED-30 1 / 3.5 主要原辅材料及能耗 本项目原辅材料及主要耗能见下表： 表1-3 项目原辅材料能耗及主要能耗表 项目 用量 规格 来源 原辅 材料 人造石英石 600t/a 3050mm×750mm 3050mm×1520mm 外购 铝条 6t/a 300cm×3.5mm×1.5cm 外购 塑钢条 8t/a 300cm×3.5mm×1.5cm 外购 不饱和聚酯树脂（包含固化剂） 4.08t/a 20kg/桶 全为在项目厂区使用，不包含随台面配送部分 不锈钢水槽 2000个 / 客户自购 能耗 水 180m³/a / 依托福湘木业厂内现有供水系统 电 13万kw·h/a / 依托福湘木业有限公司现有工程系统 人造石英石：本项目不涉及人造石英石的生产，所使用的人造石英石均外购。人造石英石是由80%以上的天然石英加上树脂及其他微量元素人工合成的一种新型石材。其质地坚硬(莫氏硬度5-7)、结构致密(密度2.5g/cm3)，具有其他装饰材料无法比拟的耐磨、耐压、耐高温、抗腐蚀、防渗透等特性。 不饱和聚酯树脂：一般是由不饱和二元酸二元醇或者饱和二元酸不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。不饱和聚酯树脂可以在室温下固化，常压下成型，工艺性能灵活，特别适合大型和现场制造玻璃钢制品。固化后树脂综合性能好，耐酸、耐碱及耐水解性能。 物理性质 不饱和聚酯树脂的相对密度在1.11~1.20左右，固化时体积收缩率较大，固化树脂的一些物理性质如下: ⑴耐热性。绝大多数不饱和聚酯树脂的热变形温度都在50~60℃，一些耐热性好的树脂则可达120℃。红热膨胀系数α1为(130~150)×10-6℃。 ⑵力学性能。不饱和聚酯树脂具有较高的拉伸、弯曲、压缩等强度。 ⑶耐化学腐蚀性能。不饱和聚酯树脂耐水、稀酸、稀碱的性能较好，耐有机溶剂的性能差，同时，树脂的耐化学腐蚀性能随其化学结构和几何开关的不同，可以有很大的差异。 ⑷介电性能。不饱和聚酸树脂的介电性能良好。 化学性质 不饱和聚酯是具有多功能团的线型高分子化合物，在其骨架主链上具有聚酯链键和不饱和双键，而在大分子链两端各带有羧基和羟基。 主链上的双键可以和乙烯基单体发生共聚交联反应，使不饱和聚酯树脂从可溶、可熔状态转变成不溶、不熔状态。 主链上的酯键可以发生水解反应，酸或碱可以加速该反应。若与苯乙烯共聚交联后，则可以大大地降低水解反应的发生。 在酸性介质中，水解是可逆的，不完全的，所以，聚酯能耐酸性介质的侵蚀;在碱性介质中，由于形成了共振稳定的羧酸根阴离子，水解成为不可逆的，所以聚酯耐碱性较差。 聚酯链末端上的羧基可以和碱土金属氧化物或氢氧化物[例如MgO，CaO，Ca(OH)2等]反应，使不饱和聚酯分子链扩展，最终有可能形成络合物。分子链扩展可使起始粘度为0.1~1.0Pa·s粘性液体状树脂，在短时间内粘度剧增至103Pa·s以上，直至成为不能流动的、不粘手的类似凝胶状物。树脂处于这一状态时并未交联，在合适的溶剂中仍可溶解，加热时有良好的流动性。 生产过程需用到原辅料，经对照《危险化学品重大危险物辩识》（GB18218-2009）和《国家危险废物名录》（2016），不饱和聚酯树脂胶使用过程中产生废弃胶是属于危险废物，代码HW13 、900-014-13 。 3.6总平面布置 项目布局本着“方便、安全、畅通、配套”的原则布置，生产区、办公区、货架区、仓库各功能分区明确。切割、开孔区与拼接区紧邻，且靠近人造石英石仓库；粘结区紧邻板材批发仓库，将各工序安排在各材料仓库附近，便于材料的运输。办公室、劳保仓库靠近货物架区，方便产品的登记与销售，项目能做到物流与人流分离。具体布置见附图 4。 综合上述分析，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，生产与生活分区进行。因此，本项目总平面布置从环保角度而言合理可行。 3.7依托工程 项目给水、排水、供电、厕所均依托福湘木业有限公司现有工程系统。 3.7.1给排水 （1）给水 项目给水依托福湘木业给水系统，目前供水正常，能够满足本项目用水。 ①生活用水 项目运营期生活用水主要是员工上厕所用水，项目不新建厕所，依托福湘木业内厕所。原厂房用于木门生产，原工作人员遣散；现如今用于台面生产，福湘木业内总工作人数未发生重大变化，故福湘木业员工用水未发生重大变化，项目不对生活用水进行分析。 ②水洗式除尘设备用水 水洗式除尘设备内的废水需要定期更换，周期为一周。每个水洗式除尘设备容量为0.7m³，共有7个水洗式除尘设备，交替排放，则水洗式除尘设备每天用水量为0.7m³。 ③生产用水 本项目采用湿法加工。切割机、打孔机、打磨机等在工作过程中需要喷水冷却。项目年工作天数以300天计算，根据业主经验每天平均用水量为5m³，年用水量1500m³。企业拟在车间地面设置沟槽，冷却水经沟槽流至五格沉淀池（128m³），经沉淀池处理后循环利用。 ④地面冲洗水 厂房每星期冲洗一次地面，每次用水约1m³，则平均每天用水约0.14m³。 （2）排水 福湘木业厂内已完成雨污分流，雨水直接由雨水井和沟渠汇入福湘木业厂内已建成调节池调蓄储存。 本项目产生的生活污水依托福湘木业厂内的化粪池预处理后，进入福湘木业厂区废水处理系统集中处理后，达标后经香山村农灌渠，径流约14.5km后汇入湘江。 水洗式除尘设备产生的废水、生产产生的废水、地面冲洗废水经项目内排水沟收集后排至五格沉淀池（128m³），水循环利用，不外排。 项目水平衡图 项目水平衡图如下： 图1-1 项目水平衡图 单位：m³/d 3.7.2供电 供电依托福湘木业有限公司电网。福湘木业有限公司用电由湘阴县袁家铺220万伏变电站提供，可以满足整个工厂用电要求，厂区采用双回路10 KV供电，续用SCB9-500/10变压器，并设置独立配电间，对本项目各用电设备供电，厂区现有供电系统可满足本项目用电需求。 项目年用电量约 13万 kW·h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湖南福湘木业有限责任公司于2018年3月取得湘阴县环保局关于年产15万平米家具生产线项目环境影响报告表的批复湘阴环评批【2018】13号（见附件）。 本项目为新建项目。项目租赁福湘木业有限公司厂房，原厂房用于木门的生产，现空置，经现场踏勘，本项目不存在原有污染及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经 112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长 61 公里,东西宽 51.3 公里，面积 1581.5 平方公里，距益阳市区 50 公里，岳阳市区 110 公里，经长湘公路至长沙仅 45 公里，交通十分便利。 项目建设地位于金龙新区湖南福湘木业有限责任公司内，具体位置见附图1。 2、地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态， 地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔 552.4 米，最低 处濠河口河底,低于黄海水平面 4.3 米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带， 构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3 种平原共702.11 平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： 素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚 0.5-4.5 米。 软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚 0-1.5 米。 粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚 0—1.5米。 全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚 0-7 米，变化大。 强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4 米。 中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度 0-3.5。 本项目位于地震基本烈度 7 度区，设计基本地震加速度值为 0.15g，地震动反应谱特征周期值为 0.45s，抗震设防烈度 7 度设防。 3、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。 项目生活用水依托福湘木业，生活污水依托福湘木业化粪池，经福湘木业污水处理设施处理后通过香山农灌渠最终排入湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积 94660 km2，其中湖南境内约占 90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的 40%。湘江全长 856km，湖南省境内长 670km；河流平均坡降 0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶 113km 湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长 969km。 湘江流域位于东经 110°31′至 114°，北纬 24°31′至 29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过 1000m；南岭山脉海拔 1000m 以上；西面除董家山海拔 1041m 外，湘、资二水分水岭多在海拔 500m 以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔 1289m 外，其余大多在海拔 500m 以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在 500m 以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长 16.5 公里、宽 1.25 公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长 34.1 公里、平均宽 0.82 公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长 35.6 公里、平均宽 1.14 公里；营田闸至琴棋望 16.5 公里，平均宽度 1.1 公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率）410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03 ′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里 ，交通十分便利。 4、气候、气象 湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985 年的27年间 ，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占 5.71%。 湘阴县区域主要气象数据： 年平均气温 16.9℃ 最热月平均气温 29.0℃ 最冷月平均气温 4.4℃ 极端最高气温 38.4℃ 极端最低气温 -12.0℃ 年总降水量 1410.8mm 年总日照 1610.5h 年总辐射量 1410.4 千卡/平方厘米 年主导风向 西北风 年平均风速 1.8m/s 年相对湿度 81% 年平均降雨量 1383毫米 年总蒸发量 1329.4mm 全年无霜期 274 天 5、生态环境概况 区域土壤的地带性类为红壤，由于长期开垦耕作、土壤锓蚀，致使岩性、耕作特点对土壤影响深刻，丘岗山地多以红壤、黄红壤为主，平缓地多为菜土、紫色土、潮土等类型。 本项目区域现状为丘陵，另有散落分布的菜地，自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等； 经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。 工程施工区及周围影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区属于农村地区，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。经调查，区域内未发现自然保护区，也未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。 6、金龙新区概况 金龙新区是长株潭“两型社会”建设综合配套改革试验区滨湖示范区的核心区域， 是湘阴县对接长沙发展的“桥头堡”，加快滨湖示范区金龙新区的开发建设，对于进一步敞开湘阴县南大门，加速融城对接，推动湘阴科学跨越发展，具有十分重要的意义。 按照三年完成南片工业区基础建设的目标要求，目前新区已经完成 “一纵二横” 三条主干道中的金龙大道建设，安嘉路和金凤大道也在积极规划建设中。110KV 变电站已经在积极建设过程中，新区内南片工业区的主供水管道和通讯等基础设施已经初步建设完成。 金龙新区排水体制规划采用雨污分流，雨水经沿新区内规划道路网下铺设的雨水收集系统收集后通过雨水排水管排入撇洪渠，区域内污水经规划道路网下铺设污水收集系统统一收集后进污水处理厂深度处理后通过专用排污管道排入湘江。湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司拟启动湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目。该污水处理厂拟选址于金龙镇金华村，尾水处理达到一级 A 标准后，经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段（洋沙湖至磊石段）。本项目建成后，主要收集金龙镇区域约 20km2 的生活污水和金龙工业小区的工业污水， 近期设计污水处理规模 2.0 万 m3/d，远期扩建至 5.0 万 m3/d。项目为近期工程，即 2.0 万 m3/d 及配套管网 59614m（包括：污水箱涵 5962m，污水主干管 41697m，次干管11355m、污水箱涵 5962m，尾水压力管 600m），项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。该项目已于 2016 年 12月 5 日取得环评批复，目前正准备动工建设。 按照基础建设和企业招商同步进行的思路，新区领导小组加大了招商力度，目前已引进机械制造类企业七家，康达塑业、湖南奥莎富士电梯、西姆西焊接材料、铂固标准件、曾祥环保机械、三联晟集团（现名地生设备公司）、派力石科技等七家企业正式签约落户。目前西姆西焊接材料、铂固标准件和地生环保设备项目已经在运行。 区域环境功能区划： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 湘江 渔业水 III类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否位于自然保护区 否 8 是否重点文物保护单位 否 9 是否三河、三湖、两控区 两控区 10 是否水库库区 否 11 是否人口密集区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是（目前污水处理厂还没建）

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 根据湘阴县2017年度环境质量指数统计表，2017年度湘阴县环境空气质量达标率为83.3%，细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数65.6%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占34.4%，湘阴县属于不达标区。 表3-1 2017年湘阴县环境空气质量状况 时间 质量指标 达标天数 有效天数 达标率 SO2 NO2 CO 24h平均值 O3 8h平均值 PM10 PM2.5 2017年 年平均值ug/m³ 9 19 1.3mg/m³ 134 59 44 304 365 83.3% 标准值 年平均值ug/m³ 60 40 4mg/m³ 200 150 35 本项目特征因子TVOC则评价引用《湖南斯笛儿展览展示有限责任公司年产5000件展览展示柜建设项目环境影响报告表》中大气监测数据，引用数据点位位于项目南侧2km处，监测时间为2017年3月6日-8日，监测时间为2017年3月，期间区域大气环境未发生重大变化，因此监测数据有效。 表3-2 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 序号 点位名称 与本项目相对位置及距离 TVOC监测结果 1# 新塘村居民点 南向，2km 浓度范围 0.145~0.151 超标率（%） 0 最大超标倍数 0 2# 卓达金谷创业园 南向，2.5km 浓度范围 0.166~0.175 超标率（%） 0 最大超标倍数 0 由表3-2可知， TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限制（2.0mg/m³），项目所在区域TVOC能满足要求。 地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价，引用《湖南福湘木业有限责任公司年产15万平米家具生产线项目》中湖南永蓝检测技术股份有限公司2018年1月对项目纳污水体香山村农灌渠水质进行了一期监测，监测时间为2018年1月25~27日监测数据见表3-3： 表3-3 香山村农灌渠水环境质量监测结果统计（浓度:mg/L） 断面名称 监测因子 范围值 均值 超标率(%) 最大超标倍数 标准值 香山村农灌渠 pH 6.95~7.02 / 0 0 6~9 DO 5.3~~5.8 5.5 0 0 ≥2 高锰酸盐指数 4.5~4.8 4.6 0 0 15 COD 25~28 27 0 0 40 BOD5 5.68~6.02 5.81 0 0 10 NH3-N 0.605~0.621 0.614 0 0 2.0 TP 0.15~0.18 0.17 0 0 0.4 挥发酚 ND / 0 0 0.1 石油类 ND / 0 0 1.0 粪大肠菌群 4900~5400 5233 0 0 40000 注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准。 从上表水环境质量监测统计评价数据分析，香山村农灌渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准要求。 声环境质量现状 于2019年01月07日—08日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目地的声环境进行了监测，其监测结果见下表： 表3-4 环境噪声监测结果 采样时间 点位序号 采样位置 检测结果 LeqdB(A) 昼间 夜间 01月07日 N1 项目北面厂界1m处 58.1 45.3 01月08日 57.6 44.9 01月07日 N2 项目西面厂界1m处 57.7 44.5 01月08日 57.2 44.1 01月07日 N3 项目南面厂界1m处 55.9 43.1 01月08日 55.3 42.9 01月07日 N4 项目东面厂界1m处 57.6 44.5 01月08日 58.2 44.0 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）），由上表监测结果可知，项目北面、西面、南面、东面均能满足要求。项目拟建地的声环境总体质量良好，满足建设要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于福湘木业厂区中心位置，四周均为福湘木业生产厂房。福湘木业在湘阴县界头铺镇办厂多年，周边1km范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊敏感保护目标。本次评价以项目所用标准厂房为中心，识别项目周边1km范围内居民和纳污水体作为本项目主要保护目标，保护目标分别及与本项目相对位置关系见表3-5及附图3。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂子位置 相对厂界距离 经度 纬度 大气环境 庙坡居民点 112.9316 28.5590 居民点 37户， 约148人 二类 北向 228m~963 m 香山村居民点1 112.9301 28.5571 居民点 20户， 约80人 二类 西向 150m~450m 香山村居民点2 112.9265 28.5556 居民点 16户， 约64人 二类 西向 820~1000m 香山村居民点3 112.9307 28.5556 居民点 38户， 约152人 二类 西南向 560m~1000 m 芙蓉北路两侧界头铺社区居民 112.9308 28.5549 居民点 62户， 约248人 二类 南向 400m~1000m 芙蓉北路东侧新塘冲居民点 112.9340 28.5563 居民点 65户，约260人 二类 东向 195m-1000m 水 环 境 香山村农灌渠 112.9316 28.5581 农灌用水 水生动植物 V类水 北向 150m 声环境 香山村居民点1 112.9301 28.5571 居民点 5户， 约20人 二类 西向 150-200m 芙蓉北路东侧新塘冲居民点 112.9340 28.5563 居民点 5户， 约20人 二类 东向 195-200m

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限制，其相应的标准，分别见表4-1、4-2。 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 污染物名称 SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO 年平均 0.06 0.04 0.07 0.035 / / 日平均 0.15 0.08 0.15 0.075 0.16（8h） 0.004 小时平均 0.50 0.20 — / 0.20 0.01 表4-2 TVOC参照的执行标准 单位：mg/m³ 污染物名称 标准值 参照执行标准 TVOC 600ug/m3（8h） 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D 2、地表水 根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准，农业用水区执行Ⅴ类水质标准，香山农灌渠执行标准具体数值见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 水质指标 标准值 执行标准 pH 6~9 COD 40mg/L 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准 BOD5 10mg/L TP 0.4mg/L 石油类 1.0mg/L 粪大肠杆菌 40000个/L 溶解氧 ≥2mg/L 高锰酸盐指数 15mg/L NH3-N 2.0mg/L 挥发酚 0.1mg/L 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中无VOCs（挥发性有机物）无组织排放标准，项目无组织排放的VOCs参考《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）标准，执行标准值见表4-5。 表4-5 气型污染物执行排放标准 污染物名称 无组织排放 监控点 浓度限值 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 mg/m3 VOCs 2.0 mg/m3 污水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，具体数值详见表4-6。 表4-6 《污水综合排放标准》 （mg/L） 级别 PH COD BOD5 NH3-N SS （GB8978-1996） 一级排放标准 6～9 100 30 15 70 噪声 施工期的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限制，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体数值详见表4-7。 表4-7 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 施工期 昼间 夜间 70 55 运营期 60 50 固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及其修改单。 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 | 项目使用不饱和聚酯树脂，会有少量VOCs排放，VOCs排放量为0.0408t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 1、施工期 本项目厂房租用湖南福湘木业有限公司厂房，本项目施工期主要为厂房内部改造以及设备安装，会产生一些固废、少量的灰尘以及噪声。 2、运营期 项目建成后生产工艺流程及排污节点图见下图： 图5-1 项目工艺流程图及产污环节 工艺说明 开料：根据客服对橱柜台面的要求将石英石进行裁切切割。人造石英石切割（45°斜切）湿法作业，生产废水通过“压滤机+五格沉淀池（128m³）”处理后循环利用，沉淀废渣通过压泥机压榨风干后运至垃圾填埋场处理。此过程会产生固废、废水、噪声、少量粉尘。 开孔：对切割好的材料开盆孔、开灶孔。开孔工序湿法作业，有少量粉尘产生。此过程会产生固废、废水、噪声、少量粉尘。 拼接：将切割好的半成品用不饱和聚酯树脂拼接在一起。此过程产生有机废气。 粘下垂：粘下垂也称为修边工序，粘下垂切割修边有少量粉尘产生，该粉尘用水洗式除尘设备处理。此工序会用到不饱和聚酯树脂。 磨边：对半成品进行打磨、抛光。磨边机带水操作，灰尘产生极少。废水沉淀后循环利用，废渣通过压泥机风干。 根据客户要求，定挡水条。 粘结：粘垫条（铝条、塑钢条），此过程采用手工粘结，使用不饱和聚酯树脂。不饱和聚酯树脂的使用会产生少量的有机废弃物。 成品质检、入库。不合格的产品交给相关资质公司处理。 二、施工期污染源分析 1、废气 施工期主要大气污染物是机械废气和少量扬尘。本项目工程量小，只对厂区内部进行改造，且在厂房内部进行。产生的机械废气和扬尘量极少。 2、废水 项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的生活污水。 项目所用的混凝土均外购，施工废水来源于施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS。 工地生活用水按50 L/（人•天），施工人员5人，总施工30天，用水量约为0.25m³/d（共7.5m³），以排放系数0.8计，排放量约为0.2m³/d（共6m³）。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 3、噪声 施工过程中用到的机械少，主要是车辆运输产生的噪声，其噪声值在87-90dB（A）。 4、固体废物 施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 本项目施工人员约有5人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/（人•天），产生生活垃圾量为2.5kg/d。建筑垃圾产生量约1t。 三、营运期污染源分析 1、废气污染源分析 （1）粉尘 项目在切割、开孔、抛光打磨的过程中会产生一定的粉尘，切割、开孔、打磨工序均采用湿法作业，可大大降低粉尘的产生量。类比杭州圳泰实业有限公司《年加工10万平方米橱柜台面建设项目环境影响评价表》，人造石英石粉尘约占原料用量的0.5%，采用湿法作业后可减少95%以上的粉尘产生。本项目石材用量为600t，则粉尘产生量约为0.15t。此工序在封闭的环境中进行，其中80%以上的粉尘会沉降在车间内，则此过程无组织粉尘最终排放量约为0.03t/a。 项目在粘下垂工艺中切割修边有少量粉尘产生，此工序粉尘产生量约占原料的0.1%，则粉尘产生量为0.6吨。该粉尘经集气罩收集后，通过水洗式吸尘设备处理，集气罩收集效率为90%，设备处理效率为90%，则无组织粉尘共排放量约0.114t/a。 本项目粉尘去向情况情况如下： 表5-1 粉尘去向情况一览表 切割、开孔、抛光打磨过程的粉尘3t/a 无组织排放的粉尘 0.03t/a 湿法作业进入生产废水中的粉尘 2.85t/a 进入污泥中的粉尘3.486t/a 降落地面，进入冲洗废水中的粉尘 0.12t/a 粘下垂工艺产生的粉尘 0.6t/a 进入水洗式除尘设备中的粉尘 0.486t/a 无组织排放的粉尘 0.114t/a 无组织排放粉尘共0.144t/a（0.06kg/h） （2）胶水废气 项目在拼接、粘下垂、粘结工艺中会用到不饱和聚酯树脂，在粘结的过程红会产生有机废气（以VOCs计）。不饱和聚酯树脂是一种重要的热固性树脂胶水，其挥发性小，挥发量按粘结胶用量1%计。本项目年用胶水4.08t，则有机废气（以VOCs计）排放量约为0.0408t/a，0.017kg/h。 2、废水污染源分析 项目产生的废水有生产废水、水洗式除尘设备废水、地面冲洗废水。 （1）生产废水 本项目采用湿法加工。切割机、打孔机、打磨机等在工作过程中需要喷水冷却。项目年工作天数以300天计算，根据业主经验每天平均用水量为5m³，耗损率以10%计，则生产废水产生量约为4.5m³/d。企业拟在车间地面设置沟槽，冷却水经沟槽流至压滤机，经压滤机处理后废水进入五格沉淀池（128m³），经沉淀池处理后循环利用，不外排。 （2）水洗式除尘设备废水 水洗式除尘设备内的废水需要定期更换，周期为一周。每个水洗式除尘设备容量为0.7m³，共有7个水洗式除尘设备，交替排放，则每天产生废水约0.63m³。经“压滤机+五格沉淀池（128m³）”处理后循环利用，不外排。 （3）地面冲洗水 切割、挖孔、打磨过程中产生的部分无组织排放的粉尘中80%的无组织粉尘会降落在厂房地面，所以厂房需要清洗。根据业主提供的资料，厂房每个星期清洗一次，一次用水约1m³，损耗率按10%计，则厂房地面冲洗废水约为0.11m³/d。冲洗废水经压滤机+五格沉淀池（128m³）处理后，循环利用，不外排。 噪声污染源分析 本项目在营运过程中主要噪声源有桥切机、磨台面机、挖孔机、螺旋压缩机等，其声级在70-85dB（A）之间。项目主要噪声源源强如下表所示： 表5-2 主要噪声声源及设备 设备名称 台数 所在位置 发声特性 噪声级dB（A） 红外线桥切割 2 生产车间 连续 75 挖孔机 2 生产车间 连续 70 桥切割机 1 生产车间 连续 70 后挡水机 1 生产车间 连续 70 磨前裙台面机 1 生产车间 连续 75 磨边型台面机 1 生产车间 连续 75 水洗式吸尘器 7 粘结车间 连续 70 厢式压滤机 1 环保设施区 连续 75 螺杆压缩机 1 环保设施区 连续 85 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为切割、挖孔过程中产生的边角料、沉淀池的废渣（经压泥机压榨风干后）、生活垃圾。 （1）边角料 铝条、塑钢条、人造石英石在切割的过程中会产生一些边角料，根据业主经验其产生量约为原料的10%，则边角料产生量为61.4t。此边角废料不属于危废，此边角废料经收集后运至垃圾填埋场处理。 （2）沉淀池废渣 本项目沉淀池废渣主要来自于切割、挖孔、抛光打磨、粘下垂过程中产生的粉尘。根据对粉尘的分析，项目共有3.456t的粉尘进入了沉淀池中。本项目废渣经过压缩机压缩风干后含水率约为60%，则项目产生沉淀池废渣共约8.6t，废渣运至垃圾填埋场。 （3）废胶桶 按照中华人民共和国环境保护局函【2014】126号文关于固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品，本项目废胶桶，属于中转物，经收集后由原供应商回收利用。年产生废胶桶204个。 废胶 固化后来不及用完的废胶，根据《国家危险废物名录》（2016），废弃胶是属于危险废物，代码HW13 、900-014-13 。年产生量0.04t，废胶和废胶桶经收集后交由原供应商回收利用。 （5）生活垃圾 工作人员不在项目区食宿，人均产生的生活垃圾以0.5kg/d计，则产生生活垃圾7kg/d（2.1t/a）。 表5-3 项目固废产生及排放情况统计表 序号 来源 废物种类 产生量 废物识别 处理措施及去向 1 原材料切割、挖孔 边角废料 61.4/a 一般固废 经收集后运至垃圾填埋场处理 2 压滤机、沉淀池 污泥 8.6t/a 一般固废 3 废胶桶 废胶桶 204个/a 中转物 经收集后由原供应商回收利用 4 废胶 废胶 0.04t/a 危险废物 4 生活垃圾 生活垃圾 2.1 t/a / 当地环卫部门统一处置

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生量（单位） | 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、挖孔、抛光打磨工序 | 颗粒物 | 3t/a | 0.03t/a |
|  | 粘下垂 | 颗粒物 | 0.6t/a | 0.114t/a |
|  |  | VOCs | 0.0408t/a | 0.0408t/a |
|  | 拼接工序 | VOCs |  |  |
|  | 粘结 | VOCs |  |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 污水量 | 1350m³/a | 0 |
|  |  | SS | 2.85t/a | / |
|  | 冲洗地面水 | 污水量 | 33m³/a | 0 |
|  |  | SS | 0.12t/a | / |
|  | 水洗式除尘设备废水 | 污水量 | 189m³/a | 0 |
|  |  | SS | 0.486t/a | / |
| 固 体 废 物 | 原材料切割、挖孔 | 边角料 | 61.4t/a | 61.4t/a |
|  | 压滤机、沉淀池 | 污泥 | 8.6t/a | 8.6t/a |
|  | 废胶桶 | 废胶桶 | 204个/a | 204个/a |
|  | 废胶 | 废胶 | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.1 t/a | 2.1 t/a |
| 噪 声 | 来自生产厂房内各种设备，噪声声级在70～85dB(A)之间。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 根据现场踏勘，项目位于福湘木业生产厂区中央位置。福湘木业厂区内有绿化。项目营运期产生的污染物能够得到有效处理，不会对当地动植物的生长、局部气候、水土保持等生态环境造成影响。 |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁福湘木业内的厂房，业主根据生产工艺对厂区内在进行改造，改造期间主要污染因子有施工废气、扬尘、施工废水、生活污水、建筑施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。项目施工量小，且在厂区内部进行，对环境产生的影响有限。 大气环境影响分析 施工期大气污染物主要来源于建筑材料的运输、装卸以及建筑垃圾清运过程中产生的扬尘，车辆运输产生的废气。 施工废气 在施工期间，施工机械燃油废气中主要污染物为CO、NOx、THC，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。本项目施工量少，产生的污染物有限，对环境的影响较小。 扬尘 本项目只对厂区内部进行改造，建材等均放置在厂区内部，所以所产生的扬尘均为动力扬尘。主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 主要防治对策有： ①施工现场实施合理化管理，施工人员文明、规范施工； ②谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭而错失，减少沿途抛洒，定时洒水压尘； ③排水沟、沉淀池地面开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量； ④选用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源； 在采取了上述措施后，预计施工期产生废气对周围大气环境影响较小。 2、废水 项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水以及施工人员的生活污水。 施工废水经沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘、回用项目施工等。 卫生设施依托福湘木业场内的生活设施，生活污水的处理依托福湘木业已建化粪池预处理后，进入厂区污水处理站集中处理，达《污水综合排放标准》表4中一级标准后排厂区西侧香山村农灌渠，最终汇入湘江。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 3、噪声 施工中用到的主要机械极小，主要是运输材料的车辆产生的噪声，运输车辆产生的噪声是间断的，不连续的。施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 4、固废影响分析 （1）土石方 本项目需要建设160m的排水沟以及一个128m³的五格沉淀池，所以会有少量的挖方产生，挖方用于回填或用于福湘木业厂区内的绿化。严禁随处倾倒堆弃，造成二次污染。 （2）建筑垃圾 建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至建筑垃圾填埋场，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。 （3）施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。 经以上措施处理后，产生的固废可得到有效的处置，对周围环境影响较小。 运营期环境影响分析 大气环境影响分析 本项目在运营过程中产生的废气主要是粉尘和有机废气（以VOCs计）。 项目在切割、开孔、打磨工序均湿法作业，产生的粉尘95%随水流走，最后汇聚到厂房过滤系统中；粘下垂工序采用干法作业，产生的粉尘经集气罩+水洗式除尘设备处理，集气罩收集效率约为90%，水洗式除尘设备处理效率为90%。根据工程分析，项目无组织排放粉尘共0.144t/a（0.06kg/h），进入污泥中的粉尘约3.456t/a。 项目在拼接、粘下垂、粘结工艺中会用到不饱和聚酯树脂。不饱和聚酯树脂是一种重要的热固性树脂胶水，其挥发性小，产生的有机废气（以VOCs计），有机废气排放量约为40kg/a，0.017kg/h。 评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附 录 B（规范性附录）推荐的估算模式对特征污染物颗粒物进行预测。 预测模型及参数见下表 表7-1 项目无组织污染源源强参数一览表 预测模型 中心坐标 X向宽度 Y向宽度 主要污染物 评价标准（小时值） 排放量 AERSCREEN （0，0，0） 40m 66m TSP 0.9mg/m³ 0.06kg/h VOCs 1.2mg/m³ 0.017kg/h 预测结果见图7-1、7-2。 图7-1 无组织排放预测结果图，小时浓度 图7-2 无组织排放预测结果图，小时浓度 由图7-1、图7-2可知，项目运营期颗粒物最大占标率分别为2.97%、最大落地浓度为0.067mg/m³，距离面源中心47m；VOCs最大落地浓度占标率为0.74%，最大落地浓度为0.088mg/m³，距离面源中心47m。综上确定本项目为大气二级评价，需对项目污染物粉尘进行估算模式预测（预测结果见上图）及污染源强核算。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算结果，项目产生的无组织VOCs、颗粒物在厂界无超标点，因此不需要设大气防护距离。鉴于项目用地性质及排污特征，项目周边不能建设学校、敬（养）老院等对环境空气特别敏感的企业等。本项目在运营过程中产生的废气主要是粉尘和有机废气（以VOCs计）。 大气污染物排放量核算 表7-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值mg/m3 1 切割、开孔、打磨工序 颗粒物 湿法作业 作业《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求 1.0 0.114 2 粘下垂工序 颗粒物 水洗式除尘设备处理 0.03 3 粘下垂 拼接工序 粘结 VOCs / 《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014） 2.0 0.0408 无组织排放总计 颗粒物 0.144 t/a VOCs 0.0408t/a 2、水环境影响分析 项目不新建厕所，依托福湘木业厕所，产生的废水主要有有生产废水、水洗式除尘设备废水、地面冲洗废水。 生产废水（4.5m³/d）、水洗式除尘设备废水（0.63m³/d）、地面冲洗废水（0.11m³/d）经“压滤机+五格沉淀池（128m³）”沉淀处理后循环利用，不外排。 生活废水依托福湘木业的可行性分析： 项目不新建厕所，厕所依托福湘木业内现有厕所。生活污水经化粪池处理后排至福湘木业内污水处理站，污水处理站采用A2/O（厌氧-缺氧-好氧）工艺，具有同步脱氮除磷的效果，原厂房不生产木门后员工人遣散，现如今生产台面，福湘木业厂区内员工总人数未发生重大变化，不会对废水处理站造成负荷冲击。 根据2017年4月13日福湘木业委托湘阴县监测站对厂区总排口水质监测，监测结果见下表。由监测结果可知，福湘木业厂区排水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准要求，各污染物能够实现达标外排。经处理后的污水排福湘木业西侧香山村农灌渠，最终汇入湘江。 表7-3 厂区废水总排口监测结果 监测点位 监测时间 监测结果（单位：mg/L） pH CODcr SS BOD5 氨氮 挥发酚 厂区总排口 2017.4.13 7.05 25.2 57 2.12 0.324 0.01ND 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准 6~9 100 70 20 15 0.5 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 废水不外排的可行性分析： （1）湿法作业对水质的要求不高。生产废水、除尘设备废水、地面冲洗废水，其主要污染物质为SS，废水通过排水沟汇集到废水处理系统处，先经过压滤机压榨过滤后，再流至五格沉淀池（16m×4m×2m，128m³）处理，其处理后的水能满足湿法作业、冲洗地面的要求。 （2）经压滤机+五格沉淀池沉淀后，循环清水量为5.24m³/d，而每天需水量为5.84m³，能做到废水不外排。 项目排水周边地表水体的影响是可接受的。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要来自生产厂房内切割机、压滤机、压缩机、挖孔机等设备，噪声源强分别在70-85dB，主要产噪设备均位于生产厂房内，根据项目工艺布局，项目生产设备主要噪声源均在室内、且带水操作，项目主要噪声源产生的噪声经基础减振、墙体隔声后，可消减30dB（A）。项目营运期主要噪声设备源强及控制措施见下表： 表7-4 项目生产厂房主要噪声源及控制办法（单位dB(A)） 名称 台数 源强 降噪措施 采取措施后声压级 红外线桥切割 2 75 带水操作、减震垫、墙体隔声 45 桥切割机 1 70 40 挖孔机 2 70 40 后挡水机 1 70 40 磨前裙台面机 1 75 45 磨边型台面机 1 75 45 水洗式吸尘器 7 70 40 厢式压滤机 1 75 45 螺杆压缩机 1 85 55 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见下表： 表7-5 项目厂界噪声预测结果 序号 厂界方位 （以福湘木业为厂界） 现状监测结果 dB(A) 正常工况dB(A) 标准值dB(A) 是否达标 贡献值 叠加值 dB(A) 1 厂界北侧围墙外 135m处 昼间 57.9 14.4 57.9 昼间：60 夜间：50 达标 2 厂界西侧围墙外 120m处 昼间 57.4 15.4 57.4 3 厂界南侧围墙外 118m处 昼间 55.6 15.6 55.6 4 厂界东侧围墙外 145m处 昼间 57.9 13.8 57.9 （3）噪声预测结果 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声贡献值昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 项目位于福湘木业有限公司中央位置，项目周边环境敏感保护目标距项目厂界最近距离为西南侧110m处的居民点，该居民点距项目厂区高噪声设备安置区域大于130m，项目营运期产生的噪声对周边环境影响不大，区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。 4、固体废弃物环境影响分析 项目运营过程中产生的边角料（1.23 t/a）、沉淀池废渣（6.84 t/a）经收集后运至垃圾填埋场。废胶桶（204个/年）、废胶（0.04t/a）交由原供应商回收利用。员工产生的生活垃圾（2.1 t/a）经收集后由环卫部门定时清运。 表7-6 项目固体废弃物种类及处理处置措施一览表 种类 名称 产生量 处理或处置方式 一般工业固废 废边角料 6.14 t/a 运至垃圾填埋场处理 压滤渣 6.84 t/a 中转物 废胶桶 204个/年 交由原供应商回收利用 危险废物 废胶 0.04t/a 生活垃圾 生活垃圾 2.1 t/a 由环卫部门定时清运 厂内一般固废临时贮存及转运应注意： ①建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随处堆放，环评建议建设单位在车间内设置占地约 10m2的半封闭式一般固体废物临时堆放场地，方便固废的收集以及外运。 ②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ③为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 厂内一般固废临时贮存及转运应注意： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强 固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程 管理应报当地环保行政主管部门等批准； ②为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》 (GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 厂区危险固体废物临时贮存及转运应注意： ①项目危废暂存场所（5m³，放置收集的废胶、废胶桶）应依据《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597）进行处理： ②危废严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动； ③要将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时依法向环保部门申报； ④禁止将危废随意倾倒或与其它固体废弃物一同混合； ⑤为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995) 设置环境保护图形标志。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 项目无重大环境风险源。 6、与周围项目协调性分析 项目租赁福湘木业现有厂房，福湘木业主要从事木门、木板的生产，产生的主要废气有锅炉烟气、有机废气、粉尘等。项目东侧194m是湖南航天康达置业有限公司正在建设的湖南航天康达塑业项目，产生的主要废气是粉尘和有机废气。项目南侧755m处是湖南卓达置业有限公司。 从项目的生产过程污染物的产生和排放看，污染物排放量较小，数量有限，性质相似或相近，其中主要的影响因素为大气污染，通过采取环评中提出的相关措施，可确保污染物达到很严格的排放标准，对外环境的影响十分有限。 从本项目所处的位置来看，属于工业集中区，鉴于本项目生产过程的污染物排放量很小，噪声、振动等也不明显，因此可以判断本项目的污染物对周边区域环境质量和居民身心健康不会造成明显的不利影响。 三、总量控制指标 项目使用不饱和聚酯树脂，会有少量VOCs排放，VOCs排放量为0.0408t/a。 四、符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目生产橱柜台面，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正本）可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址于湘阴县界头铺镇香山村福湘木业现有生产厂区内，福湘木业在此经营多年。区域环境质量较好，厂区交通便利，水、电、原料供应均有保证，生产过程中经采取相应的废气、废水和噪声污染防治措施后，不会对周边环境敏感点造成影响。根据金龙新区土地规划图，项目所在地属于一类工业用地，项目选址符合规划。 综上，本项目选址合理。 五、环境管理与环境监测 1、环保管理机构 建设单位应建立环保管理机构，负责项目的环保工作的监督和管理。 2、环境管理的主要内容 （1）制订企业环保管理制度和岗位责任制，规范工作程序。 （2）进行环保宣传教育，以提高员工环保意识；加强生产过程中的环保管理，确保达标排放；制订污染治理计划和环保计划，确保污染治理和环保工作顺利实施；监督、检查环保设施的运行和生态恢复执行情况，接受环保部门的监督。 3、环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：即竣工验收监测和运营期的常规监测计划。 （1）竣工验收监测 项目环评批复后，应及时和环保主管部门及指定的环境监测站联系，在环境监测站对建设项目环保“三同时”设施监测合格后，上报环保主管部门组织竣工验收。建设项目竣工环境保护验收范围包括：①与建设项目有关的各项环境保护设施；②环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。 （2）运营期的常规监测 本项目应委托环境监测部门进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如下： 表7-8 环境监测计划一览表 监测项目 监测布点 监测因子 监测频次 大气监测 厂界外上风向200m VOCs、颗粒物 1次/年 厂界外下风向200m 噪声监测 项目厂界四周共设置4个监测点 等效连续A声级 1次/年 六、竣工环保验收及环保投资估算 本项目总投资60万元，环保投资总额20万元，约占本项目总投资的33.3%。本项目环保投资估算见表7-9。 表7-9 竣工环保验收要求及环保投资一览表 单位：万元 项目 环保措施及验收要求 投资 备注 废气 粘下垂工序粉尘 粉尘经7套水洗式除尘设备处理后达 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准后外排 10 / 使用不饱和聚酯树脂产生的VOCs 外排vocs浓度满《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014） / / 废水 生活污水 ①项目不新建厕所，依托福湘木业内的厕所； ②生活污水经福湘木业已有的化粪池处理后进入污水处理系统处理，外排水水质达到《污水综合排放标准》中的一级标准后经香山村农灌渠排至湘江。 / 依托福湘木业现有设施 生产废水 经厂区内排水沟收集后进入压滤机中，经压榨过滤后进入五格沉淀池（128m³）沉淀后循环利用，不外排。 5 / 地面冲洗水 水洗式除尘器换洗废水 固废 边角料 集中收集后运至垃圾填埋场处理 / 计入日常运用中 生活垃圾 由环卫部门定期清运 / 污泥 沉淀废渣通过压泥机压榨风干后后运至垃圾填埋场处理 2 / 废胶、废胶桶 危废暂存间（5m³），经收集后交由原公司回收处理 0.5 噪声 设备噪声 采取湿法作业、吸声、隔声、减震等措施 2.5 / 合 计 20 /

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割、挖孔、抛光工序 | 粉尘 | 切割、挖孔、打磨工序均湿法操作 | 颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |
|  | 粘下垂产生的粉尘 | 粉尘 | 采用水洗式除尘设备处理 |  |
|  | 不饱和聚酯树脂使用 | VOCs | 无组织扩散 | 外排VOCs浓度满足《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 依托福湘木业厂区内化粪池、污水处理站 | 外排满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准要求。 |
|  | 生产废水 | SS | 经“压滤机+五格沉淀池（128m³）”处理后 循环利用不外排 | 不外排 |
|  | 场地冲洗 |  |  |  |
|  | 水洗式除尘设备废水 |  |  |  |
| 固体废物 | 原材料切割、挖孔边角废料 | 边角废料 | 经收集后运至垃圾填埋场处理 | 妥善处置，无直接排放导致污染环境现象 |
|  | 沉淀池废渣 | 沉淀池废渣 |  |  |
|  | 废胶桶、废胶 | 废胶桶 | 原供应商回收利用 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫工人定期清运 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 各类高噪声设备 | 墙体阻隔、距离衰减、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 项目位于福湘木业生产厂区中央位置，厂区东临芙蓉大道，厂区内外已是人工生态环境。同时项目营运期产生的污染物能够得到有效处理，不会对当地动植物的生长、局部气候、水土保持等生态环境造成影响。 |

九、结论与建议

一、结论 项目概况 湘阴县赛丽昂石材加工厂拟投资60万元建设年加工橱柜台面5000套项目，项目直接租赁福湘木业厂区内厂房，进行人造石英石橱柜台面的生产，项目不涉及人造石英石的制造，预计生产规模为年生产5000套橱柜台面。项目总占地面积3652㎡。 环境质量现状结论 根据湘阴县2017年度环境质量指数统计表，2017年度湘阴县环境空气质量达标率为83.3%，细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数65.6%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占34.4%，湘阴县属于不达标区。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限制（2.0mg/m³）。 （2）地表水环境质量状况：香山村农灌渠水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准要求。 （3）声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能环境噪声限值。 运营期环境影响评价分析结论 大气环境影响分析结论 本项目生产过程中产生的主要大气污染物为粉尘和有机废气（VOCs）。 项目运营期颗粒物最大占标率分别为2.97%、最大落地浓度为0.067mg/m³，距离面源中心47m；VOCs最大落地浓度占标率为0.74%，最大落地浓度为0.088mg/m³，距离面源中心47m。由此可见项目运营期废气外排对周边环境影响很小。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算结果，项目产生的无组织VOCs、颗粒物在周边区域无超标点，因此不需要设大气防护距离。鉴于项目用地性质及排污特征，项目周边不能建设学校、敬（养）老院等对环境空气特别敏感的企业等。 （2）水环境影响分析结论 项目湿法作业产生的生产废水、水洗式除尘设备废水、地面冲洗废水经沉淀池沉淀过滤后循环利用，不外排。生活污水依托福湘木业已建化粪池预处理后，进入福湘木业废水处理站集中处理，达《污水综合排放标准》表4中一级标准后排厂区西侧香山村农灌渠，最终汇入湘江。 项目排水对厂区污水处理系统及周边地表水体的影响都是可接受的。 （3）声环境影响分析 项目产生的噪声主要为切割机、打磨机、压滤机、压缩机等设备产生的噪声，噪声级为75~85dB（A）。项目采取低噪声设备，且各设备均布设在厂房内，同时设置减振基座等措施，由预测结果可知，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 固废环境影响分析 项目运营过程中产生的边角料（6.14 t/a）、沉淀池废渣（8.6 t/a）经收集后运至垃圾填埋场处理。废胶桶（204个/年）、废胶（0.04t/a）交由原供应商回收利用。员工产生的生活垃圾（2.1 t/a）经收集后由环卫部门定时清运。 项目各固体废弃物均得到有效处置，不会对外环境造成污染。 总量控制指标 项目使用不饱和聚酯树脂，会有少量VOCs排放，VOCs排放量为0.04t/a。 项目可行性分析 经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修正版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目符合国家产业政策。 本项目选址于湘阴县界头铺镇香山村福湘木业现有生产厂区内，选址符合湘阴县和金龙新区总体规划；区域环境质量较好，厂区交通便利，水、电、原料供应均有保证；生产过程中经采取相应的废气、废水和噪声污染防治措施后，不会对周边环境敏感点造成影响。 综上，本项目选址合理。 总结论 本项目符合国家产业政策，建设符合区域发展要求，项目建设不存在环境制约因素，区域环境质量现状较好，项目平面布局合理，在落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。 二、建议 1、建设单位应切实提高员工的安全防范意识和加强生产作业、消防灭火、安全防范等技能培训，从实质上提高风险防范意识和处理风险事故的能力，降低风险事故的概率。 2、建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 3、建议建设单位进行地面防渗工程和污水处理装置施工建设过程采取摄像和照相等方式保留施工影像资料，以备后期验收检查。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图 附件1 委托书 附件2 厂房租赁合同 附件3 福湘木业环评批复 附件4 质保单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系图及监测布点图 附图3 项目环境保护目标图 附图4 项目平面布置图 附图5 金龙新区土地利用规划图 附图6 项目现场照片图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

生产用水5

污水处理系统

0.6

4.5

除尘设备用水0.7

地面冲洗用0.14

5

0.14

回用清水5.24

损耗0.07

0.11

损耗0.5

0.63

损耗0.03

0.1