高性能洗地机，满足更高标准的清洁要求。适用于面积较小的区域，精巧灵活，易于操作，具有标准的立体结构。备有电线式、刷盘驱动式、自走式三千型号，任君自由选择。

产品特点：
    —极低的工作噪音可以清洁对噪音敏感的环境，其噪音比同类产品低55％。
    —坚固的机身结构，按人体工程学设计，防止疲劳，使清洁工作轻松自如。
    —圆弧型的吸水扒系统设计，可以在180度转弯的情况下将污水完全回收。
    —完美的清洗视线和简单的控制面板使操作人员集中精力清洁环境。
    —独特的挡水裙边设计，能有效地防止水和清洁剂乱洒同时可节省水与清洁剂。
    —无需工具便可快速地更换吸水胶条，耐磨的吸水胶条可反复使用4次，持久耐用。
    —灵巧紧凑的机身设计可以使机器即使在拥挤的环境里也能清洁自如。

| 技术参数 | WZ-X3e (wire电线式) | WZ-X3d (Assistant brush辅刷) | WZ-X3b (Drive带驱动) |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水箱/清水箱容量 | 57L/43L | 57L/43L | 57L/43L |
| 驱动系统 | 刷子辅助 | 刷子辅助 | 驱动桥24VDC |
| 最大调节速 | 不适用 | 不适用 | 73m/min |
| 清洗速率 | 2200㎡/h | 2200㎡/h | 2450㎡/h |
| 清洗路径宽度 | 500mm | 500mm | 500mm |
| 刷子压力 | 22.7kg-40.8kg | 22.7kg-40.8kg | 22.7kg-40.8kg |
| 吸水扒宽度 | 763mm | 763mm | 763mm |
| 刷子马达 | 0.75kw | 0.746kw 200rpm | 0.746kw 200rpm |
| 真空马达 | 1000w | 0.373kw | 0.373kw |
| 电瓶 | — | 2 × 12v 130ah/20h | 2 × 12v 155AH/20h |
| 每次充电运行时间 | — | 2.5-3hours | 2-2.5hours |
| 直流电压 | 230VAC | 24VDC | 24VDC |
| 噪音 | 66.5dba | 66.5dba | 66.5dba |
| 最大爬坡率 | 清洗模式5%（3°） | 清洗模式5%（3°） | 清洗模式5%（3°） |
|  | 搬运模式8%（5°） | 清洗模式5%（3°） | 清洗模式5%（3°） |
| 重量 | 93kg | 93kg | 98kg |
| 体积（长×宽×高） | 1300×560×1093mm | 1300×560×1093mm | 1300×560×1093mm |