| 阜城县宝通橡塑有限公司是交通部、化工部定点骨干企业、生产用于公路、铁路、桥梁等大型工程预应力空心桥梁的充气内模，该产品经沈大、大连黄海大道、厦门外环立交、广深、襄十、同三、武汉外环线等处使用、效果极好，深受施工单位及业主的高度评价。 由阜城县宝通橡塑有限公司生产的充气橡胶芯模，是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品，具有很高的抗张强度，弹性和气密性，充入压缩空气后，能代替原有的木模、竹模、钢模，可以多次重复使用，是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。 |
| --- |
| 内模用胶布物理机械性能： |
| 项目 指标 厚度公差(mm) 3±0.2 外观 表面光洁无露布 胶与布粘着强度(N/25mm) >=15 适用温度(°C) -10～=80 注：厚度可根据要求制作 |
| 产品型号横断面示意表一： | 使用气压： |
| 产品规格示意表二： |
| 常用规格 异型规格、双管加外套 φ180mm × 6-20m φ400mm× 10-40m 350 ×530(540)mm×10-40m φ200(φ220)mm × 10-20m φ500mm× 10-40m 320 × 520(540) × 10-40m φ240(φ250)mm× 15-40m φ600mm × 10-40m 350×(360) × 560mm× 10-40m φ300(φ330)mm× 15-40m φ620mm × 10-40m 360 × 640(650)mm × 10-40m φ350(φ360)mm ×10-40m φ700mm × 10-40m 350 × 520(550)mm × 10-40m 您还可以提供自己所需的尺寸 |
| 使用压力示意表三： |
| 直径(mm) 使用压力(MPa) 直径(mm) 使用压力(MPa) 直径(mm) 使用压力(MPa) 80 0.12 400 0.04 900 0.025 120 0.1 500 0.035 2200 0.005 150 0.08 600 0.03 - - 200 0.07 700 0.027 - - 250 0.05 800 0.026 - - |