招   标   文   件

项目编号：  JG2011-187

项目名称：  水浴震荡器等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一一年三月

第一部分   招标邀请函

受天津工业大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就水浴震荡器等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2011-187

2．项目名称：水浴震荡器等设备

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2011年4月1日至2011年4月21日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2011年4月22日9：30时， 各投标单位须于2011年4月22日9：30时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买招标文件：24710335（尹琦）  24717379（传真）

采购人：24528042（刘晔）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2011年4月1日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为水浴震荡器等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

投标人提供的产品属于自主创新目录中品目的，对投标人规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与投标时，联合体中一方为提供自主创新产品的投标供货商的，联合体视同自主创新产品供货商。

19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。

26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品投标人为中标供货商。

27、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b.设备技术性能指针：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

i.属于“自主创新产品目录”中品目的：1分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2份；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

对自主创新目录中的投标产品，在满足基本技术条件的前提下，其评标得分调整为：总分=(1+4%)*原总分

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

30、投标人应按每次投标总金额1%缴纳投标保证金，只接受汇款方式（应在汇款时写明投标项目号），应在开标当天早8时30分之前到账，财务科工作人员根据到账情况开具投标保证金收据，如到时未到帐废除其投标资格。开标时由政府采购监督员负责在验标时，根据投标文件正本总报价，检查该供应商缴纳投标保证金收据数据是否正确，如不足该供应商投标总额1%，废除其投标资格。未中标供应商可凭保证金收据及《清退投标保证金说明》到中心财务科办理相关手续，财务科将在5个工作日之内将该供应商投标保证金无息汇款至原账号。中标的供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

31、本次招标第一包可以分项进行投标；第二包必须整包进行投标。

32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

34、本投标有效期为60天。

35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：水浴震荡器等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水浴震荡器 | *1 温度调节范围 10－70℃ *2 定时范围 0-999h 3 振荡方式 往返（+回旋） *4 温度均匀度 ±0.5℃（振荡时） *5 温度精度 ±1℃ 6 触摸式PID控温系统，范围广，精度高。 | 台 | 2 |
| 2 | 臭氧发生器 | *1 臭氧产量 3-5g/h 2 臭氧浓度 可调 *3 净化率 99% 4 采用钛金搪瓷臭氧发生管，发生器内、外电极采用双水冷专利技术，耐电冲击与机械冲击能力远远优于玻璃介质与陶瓷介质。臭氧浓度高达90~140mg/l； | 台 | 2 |
| 3 | 氧气瓶 | *1 公称容积 40L 是 *2 工作压力 15MPa 是 *3 材质 钢质无缝气瓶 是 *4 水压试验压力 22.5Mpa 是 配件需求： 配压力表一块 | 台 | 2 |
| 4 | 精密电子天平 | *1 量程 0-210g *2 精度 0.0001g *3 重复性误差 ±0.0001g *4 稳定时间 ≤8秒 5 非线性误差 ±0.0002g 6 环境滤波优化设置，优化的微小加样称量，前置水平调节泡，标配RS232通讯接口。 配件需求： 校准砝码一套； 其它说明： 四级防震；自动校准系统 ；动态温度补偿 ；全自动故障诊断 ；动物称重，计量单位转换；全金属构架，坚固防腐蚀 | 台 | 1 |
| 5 | 电子天平 | *1 量程 0-2000g *2 精度 0.01g *3 重复性误差 +0.0005 *4 线性误差 +0.02 5 内部校准，丰富的内置应用程序，计件称量，百分比称量。 配件需求： 校准砝码一套 其它说明： 自动校准；多种称量方式、称量单位转换 | 台 | 1 |
| 6 | 双目显微镜 | *1 放大倍率 4×-1500× *2 物镜规格及放大倍率 物镜防霉，配备四种规格（4×、10×、40×、100×平场消色差物镜） *3 显微镜构造特征 四孔转换器, 带有机械定位, 旋转机构内带有多重滚珠轴承; 转换器周圈橡皮带有突楞；矩形机械载物台, 矩形表面155×134mm 右手载物台移动手柄, 行程范围76×40mm; 游标读数至0.1mm.；粗微调焦机构, 齿杆齿条传动; 粗微调焦范围22mm, 微调每转0.2mm, 最小读数2μm, 粗调焦松紧度可调, 载物台移动手柄和调焦手轮离操作者距离相同。阿贝聚光器, 数值孔径: 1.25; 聚光器孔径光阑对应物镜的倍率进行刻度标记可放置33mm滤光片(包括标准兰片)。 *4 照明系统 卤素灯6V20W，最大电压6V，通过移开集光镜座可更换灯泡。无限源光学照明系统。 配件需求： 每台显微镜多配备2个卤素灯，以备更换。每台显微镜配备用于油镜观察所需香柏油一瓶。 其它说明： 每台显微镜多配备2个卤素灯，以备更换。厂家负责安装调试。 | 台 | 6 |
| 7 | 三目显微镜 | *1 放大倍数： 40X-1500X *2 三目铰链式观察筒 倾斜30°可360°旋转，双视度可调±5，双目瞳距：47-75 mm；可以在三目镜筒上联机使用数码相机； *3 CF大视场、高眼点目镜 10X； 15X *4 CFI60物镜 4X（0.10）/WD:25,10X（0.25）/WD:6.7,40X（0.65、弹簧）/WD:0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD:0.14 5 光学系统 镜体采用一体化结构,无限远光学系统 6 物镜转换器： 多滚珠轴承式四孔转换器 *7 粗微调 粗调范围：22 mm， 微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm；具有过载保护装置 8 双层机械平台 行程为76mm×40mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm。 10 光源 内藏式卤素灯6V20W，更换灯泡方便，无须从底部安装 配件需求： 1、用户手册1套 ； 2、主机1台； 3、载玻片标本夹；4、防尘罩 | 台 | 1 |
| 8 | 电热恒温培养箱 | *1 温度控制 不锈钢数显型，智能温度控制仪表，PID控制，温控精度高，有超温保护功能。 *2 温控范围 室温+5-60℃；温度波动度：＜±0.5℃；温度均匀度：＜±1℃。进口程序仪表，全不锈钢外壳。 *3 工作室 采用镜面不锈钢板，四角圆弧形，隔板间距可调。门封采用硅橡胶条，门视镜为钢化玻璃。工作室尺寸：500x500x600(mm)。 4 额定功率 0.5Kw 5 额定电压 AC220V±10% | 台 | 1 |
| 9 | 手提式不锈钢蒸汽消毒器 | *1 材质 优质不锈钢材料,内置浸入式电加热管,设有放水小阀。 *2 时间控制 具有时间控制开关 *3 压力温控 双刻线压力表显示温度和压力 *4 容积 18L *5 功率 2KW 配件需求： 额外多配备一个消毒器盖硅胶密封圈。 | 台 | 4 |
| 10 | 双气路大气采样器 | *1 采样流量 ≥1L/min *2 空载最大流量 ≥1.5L/min *3 电子定时 最长时间(max time)为99min,误差(error)<1‰ *4 电 流 <250mA[单流量(single flux)];<600mA[双流量(double flux)] *5 电 源 220VAC,50HZ 6～9VDC 配件需求： 多孔玻璃吸收管10个 | 台 | 3 |
| 11 | 声级计 | *1 量程范围 40～130dB *2 精 度 频率范围：31.5Hz～8kHz *3 频率计权 A计权 *4 重 现 性 读数的±1%或0.01NTU *5 符合标准 国际IEC651或GB3785—83Ⅱ型仪器的要求 6 外接输出 输出直流电压，-400mV～-1300mV 培训要求： 厂家负责安装调试，进行技术培训 | 台 | 6 |
| 12 | 可见分光光度计 | *1 量程范围 330nm－800nm *2 精 度 波长准确度：≤±2nm 透射比准确度：≤±0.5%(τ) 杂光：≤0.5%(τ)(在360nm处，以NaNO2测定) *3 光谱带宽 5nm *4 重复性 波长重复性：≤1nm 透射比重复性：≤0.2%(τ) *5 符合标准 满足USEPA方法180.1的要求 配件需求： 配套比色皿 其它说明：采用优质光栅，光路整体密封式设计，保证仪器具有超低的杂散光。 仪器采用128*64位点阵液晶显示器，显示清晰、读数准确、稳定可靠，能直接建立标准曲线，并可用标准曲线进行相关的测试，可连续测试和存储200组数据，并可存储200条标准曲线，用户可根据编号方便调用，测试数据可断电保持。 | 台 | 4 |
| 13 | 浊度计 | *1 量程范围 0-100NTU，0-200NTU *2 示值精度 0.1NTU *3 基本误差 ±2.5F.S *4 零点漂移 ±0.5%（0.2NTU） *5 重复性 ≤1% *6 符合标准 满足USEPA方法180.1的要求 测量方法：使用主要的散射光度散射信号 (90°) 与透射光散射信号确定比 浊。 灯源：钨丝灯 检测器：硅光电二极管 相对湿度：在 30 °C 时 0–90%，在 40 °C 时 0–80%，在 50 °C 时 0–70%，无冷凝 储存条件-40 至 60 °C（-40 至 140 °F）（仅限仪器） 试样容器：圆形容器 60 x 25 mm（2.36 x 1 英寸）硼硅玻璃，带螺帽 | 台 | 4 |
| 14 | COD快速测定仪 | *1 量程范围 10-250mg/L低量程；100-2500mg/L 高量程 *2 精 度 最低检出限：3mg/L 光学稳定性：A≤0.001A/60min 示值误差: 5mg/L-100mg/L时， ≤±5mg/L 100mg/L-2000mg/L时， ≤±5% 抗氯干扰：Cl－≤2000mg/L *3 重复性误差 5mg/L-100mg/L时,相对标准偏差≤2％ *4 符合标准 满足中华人民共和国环境保护行业标准（HJ/T399-2007） 5 操作环境 5-40℃，220V电源供电 *6 光源波长 440nm 用于低量程测定；600nm 用于高量程测定 配件需求： 配25孔COD消解器4台：容量：25个Φ16×100mm的试剂瓶消解槽；温度设定：可选择，70℃、120℃、150℃、165℃；精确度：±1℃；升温时间：根据设定的温度，十分钟左右；计时器：自动报警，15min、30min、60min、120min；环境温度：－5℃～＋50℃；储存温度：－20℃～＋60℃；电源：220VAC.50Hz，400W；加热功率：400W,温度自动控制，防过热保护 其它说明： 波长范围：420nm和610nm， 波长选择：根据测量程序号自动选择光度，测量线性：±0.002 A（0-1 A），光度测量重复性：±0.005 A（0-1 A） | 套 | 2 |
| 15 | 溶氧仪（进口） | *1 量程范围 0-20 mg/L（ppm）；0-200% 饱和度 关键指标 *2 测量精度 满量程的±1% 关键指标 *3 分 辨 率 0.01或0.1ppm（mg/L）；0.1%的饱和度 关键指标 *4 测量模式 ％，饱和度；浓度，mg/L 关键指标 *5 显示方式 液晶显示屏（LCD）） 关键指标 6 操作环境 5～45℃，5～85%相对湿度，无水汽凝结现象 7 电源配置 6-12V直流电源，可使用哈希公司提供的外部电源 培训要求： 厂家负责安装调试，进行技术培训 | 台 | 1 |
| 16 | 低速台式离心机 | *1 技术参数 最高转速4000r/min，定时范围0~99min 配件需求： 1、用户手册1套 2、主机1台 3、，配离心管10ml×12支，15ml×16支，50ml×8支，100ml×4支 4、电源线1根 | 台 | 3 |
| 17 | 高速台式离心机 | *1 技术参数 最高转速Max.speed：16000rpm，角式容量：1.5ml x 12(16000rpm), 5ml x 10(12000rpm) 配件需求： 1、用户手册1套 2、主机1台 3、，配离心管10ml×12支，15ml×16支，50ml×8支，100ml×4支 4、电源线1根 | 台 | 1 |
| 18 | 万分之一分析天平 | *1 量程范围 0~220g *2 称量精度 0.0001g *3 主要功能 自动校准，积分时间可调，灵敏度可调，故障报警，去皮重，累计称重 4 称盘尺寸 Φ80mm 5 电源 220V/50Hz ±1Hz 110V/60Hz/12W 6 环境滤波优化设置，优化的微小加样称量，前置水平调节泡，标配RS232通讯接口。 配件需求： 1、用户手册1套 ； 2、主机1台； 3、电源线1根；4、标准校验码；5、防尘罩 | 台 | 1 |
| 19 | 电子天平 | *1 量程范围 0~1000g *2 称量精度 10mg *3 主要功能 高分辨率，自动校准，全称量除皮重，反应速度快，自动零点追踪，自动校正程序 4 称盘尺寸 130mm×130mm 6 电源 220V/50Hz±1Hz/1W 7 全自动内部校准，标配RS232接口。 配件需求： 1、用户手册1套 2、主机1台 3、电源线1根，4、标准校验码 | 台 | 1 |
| 20 | 紫外可见分光光度计 | *1 波长范围 200-800nm *2 波长最大允许误差 ±2nm *3 波长重复性： ≤1nm *4 透射比最大允许误差 ±0.5%（T） *5 透射比重复性 ≤0.2%（T） *6 光谱带宽 4nm *7 杂散光 ≤0.3%（T）(在220nm处，以NaI测定，在360nm处，以NaNO2测定) *8 稳定性 暗电流漂移：0.2%(T)/3min 亮电流漂移：0.5%(T)/3min 配件需求： 1、用户手册1套 ； 2、主机1台； 3、随机配石英比色皿：1cm，3cm各一对；玻璃比色皿：1cm，3cm各一盒；4、防尘罩 其它说明：采用优质光栅，光路整体密封式设计，保证仪器具有超低的杂散光。 仪器采用128*64位点阵液晶显示器，显示清晰、读数准确、稳定可靠，能直接建立标准曲线，并可用标准曲线进行相关的测试，可连续测试和存储200组数据，并可存储200条标准曲线，用户可根据编号方便调用，测试数据可断电保持。 | 台 | 4 |
| 21 | 浊度仪 | *1 浊度测量范围： 0.00～199NTU *2 最小值NTU 0.01(0.00～1.99)；0.1(2.0～19.9)；1(20～199) 3 标准： 符合 EPA 180.1 方法 4 检测器：硅光电二极管 相对湿度：在 30 °C 时 0–90%，在 40 °C 时 0–80%，在 50 °C 时 0–70%，无冷凝。 储存条件-40 至 60 °C（-40 至 140 °F）（仅限仪器） 试样容器：圆形容器 60 x 25 mm（2.36 x 1 英寸）硼硅玻璃，带螺帽 配件需求： 1、用户手册1套 ； 2、主机1台； 3、随机配样品瓶4个，Formazine浊度标准溶液1瓶；4、防尘罩 | 台 | 4 |
| 22 | 台式电导率仪 | *1 测定范围： 0~1×105µs/cm，仪器分成四档，各档量程间采用波段开关手动切换 *2 电子单元基本误差： ±0.5%（FS）±1个字[（0~2×103）µs/cm] ±1.0%（FS）±1个字[（2×103~1×104）µs/cm] *3 仪器基本误差 ±1.0%（FS）±1个字 4 电子单元温度补偿误差 ±0.5%（FS）±1个字[（0~2×103）µs/cm] ±1.0%（FS）±1个字[（2×103~1×104）µs/cm] 5 电子单元稳定性误差 ±0.33%（FS）±1个字[（0~2×103）µs/cm] ±0.66%（FS）±1个字[（2×103~1×104）µs/cm] 6 电子单元重复性误差 0.17%（FS）±1个字[（0~2×103）µs/cm] 0.33%（FS）±1个字[（2×103~1×104）µs/cm] 、配件需求： 1、用户手册1套 ； 2、主机1台； 3、铂黑电极；4、保险丝管，5、多功能电极架；6、防尘罩 | 台 | 4 |
| 23 | 数字式粘度计 | *1 测定范围： 1～1×105mPa.s *2 基本误差： ±2%牛顿液体 *3 转子转速 6/12/30/60 *4 功能 仪器的转速可实现连续可调，在计算机程序控制下，自动完成液体粘度的测量工作，结果由显示屏输出。 配件需求： 1、用户手册1套 ； 2、主机1台； 3、随机配适合超低粘度溶液的转子 | 台 | 1 |
| 24 | 台式数字酸度计 | *1 技术指标 数字显示；温度测量； 配件需求： 1、用户手册1套 2、主机1台 3、pH电极1支 4、缓冲溶液包6套 5、电极支架1套 6、电源线1根 | 台 | 10 |
| 25 | 循环水式多用真空泵 | *1 技术指标 台式；最大真空度0.098MPa；单头抽吸量10L/min，抽气头个数2个，两个抽气头可单独使用也可同时使用，配有两个压力表 2 水泵性能 扬程10m；流量80L/min；功率180W； 3 水箱储水量 储水箱容积15L 配件需求： 1、用户手册1套 2、主机1台 3、真空管4m 4、电源线1根 | 台 | 7 |
| 26 | 电热鼓风干燥器 | *1 技术指标 控温范围：室温+10~300℃，升温时间：≤120分钟。 配件需求： 1、用户手册1套 2、主机1台 3、隔板2块 4、电源线1根 | 台 | 6 |
| 27 | 高温真空干燥箱 | *1 温度范围： RT-200℃，数字显示温度 *2 耐真空度 5×10~3Torr； *3 温控器： PID微電脑自動演算PV/SV同時顯示，按鍵設定 *4 精确度 ±0.5℃ *5 均匀度 ±1.5℃ 6 箱体材质 外采用SECC钢板，精粉体烤漆处理，内为SUS不锈钢；硅胶迫紧；强化玻璃初窗口 *7 自我保护功能 超温保护、超负载自动断电； 8 循环方式 热幅射及自然对流 *9 内箱尺寸 300×300×300mm 配件需求： 1、用户手册1套 ； 2、主机1台； 3、随机配真空泵； | 台 | 1 |
| 28 | 磁场强度测定仪 | *1 量程范围 0~200mT~2000mT~10T（10T此档不做计量标准） *2 基本误差 ±1% ±3个字(1000mT以下) *3 分辨力 0.1mT 、1mT、10 mT *4 被测磁场 直流磁场（静态磁场），可测超强磁场；能测定空气中和水中的磁场强度 5 环境温度 5℃~40℃ 6 相对湿度 20%~80%（无凝露） 7 显示方式 3 1/2 LED，正数代表N极，负数代表S极 配件需求： 1、用户手册1套 ； 2、主机1台； 3、配一支能放入水中测磁场强度的小型探头 | 台 | 1 |
| 29 | 智能双数显恒速磁力搅拌器 | *1 最高转速 1500转/分；数字显示设定转速 关键指标 *2 定时范围： 0-240分钟，最高可定时999分钟；数字显示设定搅拌时间； 关键指标 *3 工作台面积 330×330mm 关键指标 *4 整机噪音 ≤30dB 关键指标 *5 功 率 60W 关键指标 6 工作电源 220V 50HZ 配件需求： 1、用户手册1套 ； 2、主机1台； | 台 | 2 |
| 30 | 污染密度指数测定仪（进口） | *1 符合标准 完全符合 ASTM 方法要求 *2 换膜式过滤器 直径47mm ，0.45um的孔径，非金属材质。 配件需求： 1、整机包括：减压阀，47mm 换膜式过滤器和一些必要的阀门、连接管和连接件；2、随机配一台小型316不锈钢泵（泵的参数满足SDI测定要求），便于离线测定SD | 台 | 2 |
| 31 | 定时数显恒温搅拌器 | *1 搅拌容量 10-3000ml *2 控温系统 PID控温系统，控温精度高，性能稳定、可靠； *3 转速范围 0-2000rpm *4 加热功率 500W 5 工作平台 170×170mm； 6 温度范围 RT-200℃ 8 操作平台 陶瓷板操作平台 9 主要性能 采用稳压电路系统运转平稳，不受电压波动影响；转速温度连续无级可调 配件需求： 1、用户手册1套 ； 2、主机1台； | 台 | 2 |
| 32 | 电动搅拌机 | *1 技术指标 可调速，调速范围20~1200r/min，功率120w，输出转矩131.79N.cm 配件需求： 1、用户手册1套 2、主机1台 3、控制器1个 4、电源线2根 | 台 | 4 |
| 33 | 直流恒速搅拌器 | 显示转速：0-3500R/min，电机电压：220V,搅拌容量：8L。搅拌体系：水溶液及油类，化学树脂黏胶，石油等粘稠溶液。 | 台 | 15 |
| 34 | 斯托默粘度计 | 执行标准：GB/T9269-88 测量范围:55-140KU值 试样：500ml 平衡砝码：5，10，25，100，200，500 | 台 | 3 |
| 35 | 旋转粘度计 | 测量范围：1-106mPa.s 测量误差:±5%（对牛顿液体） 测定器：分Ⅱ、Ⅲ单元 电源：220V 50Hz AC | 台 | 4 |
| 36 | 微量有害气体检测器 | *1 测量范围 HC：(0～9999)ppm；CO：(0～9.99)% CO2：(0～20)%；O2：(0～25)% NO：(0～5000)ppm *2 响应时间 HC/CO/CO2：10秒以内，O2/NO：15秒内。 *3 测定原理 HC、CO、CO2采用先进的不分光红外法测量，O2、NO采用电化学法测量 *4 精度 HC：±12ppm vol(绝对误差)或±5%(相对误差) CO：±0.06% vol(绝对误差)或±5%(相对误差) CO2：±0.5% vol(绝对误差)或±5%(相对误差) O2：±0.1% vol(绝对误差)或±5%(相对误差) NO：±25ppm vol(绝对误差)或±4%(相对误差) 配件需求： 出厂随机配件一套， 易耗品含内。 培训要求： 到货后，供应商在一周内到我方对相关人员进行免费培训， 培训内容涉及：1仪器的注意事项； 2 使用方法； 3 仪器的保养方法等。 其它说明： 高精度，压力和温度自动补偿。高稳定性，自动调零，无需经常用标准气体校正。 | 台 | 1 |
| 37 | 超声波清洗器 | 1.数显记忆和设定超声时间 2.仪器的内外壳体采用优质304不锈钢 3.数显记忆和设定超声功率 4.仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成型 5.数显记忆和设定加热温度和实际温度 6.超声频率有两种： 40KHZ。 7.仪器程序采用单片机软件 8.仪器降音盖 内槽尺寸：300*240*150 容量：10 超声功率：200 功率可调：50-100 加执功率：600 温度范围：常温-80 时间范围：1-480 有排水、网架 | 台 | 8 |
| 38 | 凝胶渗透色谱（进口） | *1 高压输液泵 串联式双柱塞泵（含柱塞清洗组件），流量范围：0~9.999 mL/min用于分析，0~49.00 mL/min用于半制备，并且分析与半制备之间可通过简单操作快速互换。流量精密度<0.1%，流量准确度<1%，梯度混合精度<0.2%，最大运行压力: 40 MPa *2 手动进样器 20 ul定量环，100 ul进样针 *3 柱温箱 温度范围：室温-100℃；温度稳定性：±0.1℃ *4 示差折光检测器 折光系数范围1.00- 1.75 RIU；灵敏度：3×10-8 RIU *5 色谱工作站 可完全控制上述系统，可同时提供半制备/分析互换与检测功能；符合21 CFR Part 11规范；需有积分功能: 27个积分参数的时间程序积分，自动重积分；至少6种类型的校正曲线；GPC/SEC功能 6 色谱柱 GPC色谱柱 (有机) ：300×8 mm, 1000 Å 3支；GPC色谱柱（水相）：300×8 mm 3支；GPC保护柱，水相、有机相各1支 配件需求： 7.分析与半制备之间可通过简单操作快速互换 1. 本设备所配示差折光检测器等组件能通用于本次购买的半制备兼分析型高效液相色谱 2. 标配工具包，含管线与接头 培训要求： 1. 除色谱柱外，所有配件三年免费质量保证 2. 每年两次定期派技术人员上门培训并对仪器进行例行免费检查维护 | 套 | 1 |
| 39 | 半制备兼分析型高效液相色谱（进口） | *1 高压输液泵 串联式双柱塞泵（含柱塞清洗组件），流量范围：0~9.999 ml/min用于分析，0~49.00 ml/min用于半制备，并且分析与半制备之间可通过简单操作快速互换。流量精密度<0.1%，流量准确度<1%，梯度混合精度<0.2%，最大运行压力: 40 MPa 2 手动进样器 标准通用进样阀，20ul、2000ul定量环各一支， 25ul、2000ul进样针各一支 *3 紫外可见检测器 波长范围190~740 nm；波长准确度± 1 nm；噪声1×10-5 AU（240 nm，1mL/min甲醇）；基线漂移≤10×10-5 AU/h（240 nm，1mL/min甲醇）；流通池：有分析池L=10mm，制备池L=3mm，互换方便； *4 色谱工作站 全中文操作系统，可完全控制上述系统，可同时提供半制备/分析互换与检测功能；符合GLP规范的用户分级管理，电子记录本和GLP信息保存； 中、英文报告预览与打印；4.4 指纹图谱分析计算功能。 5 色谱柱 C18分析型（250*4.6mm，5um）1支、C18半制备型（250*20mm，10um）1支，C18 Acclaim Surfactant（150*4.6mm，5um）1支.分析与半制备之间可通过简单操作快速互换 配件需求： 1. 本设备所配紫外检测器等组件能通用于本次购买的凝胶色谱 2. 标配工具包，含管线与接头； 3. UPS稳压电源（半小时断电保护） 培训要求： 1. 除色谱柱外，所有配件三年免费质量保证 2. 每年两次定期派技术人员上门培训并对仪器进行例行免费检查维护 | 套 | 1 |
| 40 | 顶空进样器 | *1 系统特点 微机控制、中文显示、全自动进样，带自动反吹功能，可方便的连接国内外的各类型号气相色谱仪 *2 控温 三路独立控温，可根据分析要求设定所需的温度 *3 自动六通阀 美国进口配件 | 台 | 1 |
| 41 | 凝胶成像系统（进口） | *1 CCD相机 1344×1024分辨率，至少 140万像素，像素大小：6.45μm×6.45μm，6倍光学变焦，11.5-69mm f 1.4，最大成像面积26×26cm *2 光源 三波长紫外光源，265 mm/302 mm/365 mm，可用于EB，SYBRGreen，SYBRGold等多种染料 *3 暗箱 密闭暗箱，配置5个位置的滤光片轮盘，顶部散射254nm、365nm紫外光源及白光，暗箱设计用于化学发光、荧光染色及有机物样品，可按需要直接手动控制镜头和暗箱设定，安全观测窗 *4 数据处理与软件 IEE1394火线快速数据传输，数据采集与分析软件，能输出多种数据格式：jpeg, bmp, tif, gif, tga, png 配件需求： 系统配置： • 手动EC3暗箱，内置抽屉式的紫外透照台 • 折叠的化学发光样品平台/白光板 • 单色高分辨率的百万像素级Gel手动伸缩镜头 • 4标准滤片 • 可选紫外透照台 ①M-26E, 21x26cm , 302nm,Single ② FirstLight UV illuminator, 302nm, 21X26 cm • Visionworks LS 图像获取和分析软件 | 台 | 1 |
| 42 | 不锈钢填充柱 | 2m×Φ31. 柱尺寸：长×外径×内径，2m×Φ3mm×Φ2mm 2. 填料：chromosorb 102 80/100（进口硅藻土填料） 3. 柱管：不锈钢 mm×Φ2mm | 个 | 2 |
| 43 | 自动液相层析系统 | *1紫外检测仪（带泵） 光 源：紫外光谱灯，光源使用寿命至少1万小时；数显谱带宽度8nm；基线噪音≤±1.0×10-4AU；基线漂移：双光束的检测原理，漂移系数为≤±1.0×10-3AU/hr；最小检测量1×10-8g/ml（萘的甲醇溶液）；准 确 性：单色性精度99.9%；高精度、USB接口、24位的高精度A/D转换，分辨率为±1uv。动态范围10 6（1 uv为最小单位）；线性度<±0.1%；重现性误差≤0.06%； USB接口，数据采集同时可对采样数据实时进行分析存储，可随时设定采样频率，改变峰宽，斜率，停止时间等参数；具有活的峰识别和峰处理能力；任意多点校准；至少自带六种自定义分析方法，针对不同的样品可以调用不同的方法文件；泵流量 1～200/min连续可调；压力≥ 3.5kg/cm2 ；转速范围：0.1～100转任意可调，正反转可逆；正置LED数字显示；泵特点：采用单片机64细分原理，流量脉动小，工作时可随意调整流量，噪声小，有记忆与排气功能。 *2 程控多功能全自动部份收集器 100支12mL收集试管，定时范围：1秒-9999秒与1分-9999分任意选择，定滴范围：1滴-9999滴任意选择，定峰范围：0-1000mv任意选择，移动方式：XY型可编程控制 (带废液槽)，自带至少10种程 序，可选配16/36/100/169试管盘自由组合 3 层析柱 ¢10mmx200mm，¢16mmx500mm，¢26mmx600三种，带转换接头、配置柱架柱夹 *4梯度混合仪 耐有机、给出梯度：2000ml，梯度型状：可直线 *5 层析生物冷柜 350W进口压缩机，680L容量，风冷，温度0℃≤t≤10℃ 、精度±1℃，背部￠45导线孔、内配移动电源插座，层析柱支架及夹子；全透视双层玻璃门，双门带锁；柜内最高处1.65米。 *6 中低压六通进样阀 1Cr18N9Ti不锈钢材料，最大工作压力20kg/cm， 聚四氟乙烯最大工作压力3kg/cm，样品定量管容积 50nl-500ul可变，与溶剂接触材料： 1Cr18N9Ti不锈钢、聚四氟乙烯、氟填充料 7 进样器 9号平头针头 8 溶剂盒 2层、1层抽屉、1层开放式放缓冲液瓶 配件需求： ODS树脂500g | 套 | 1 |
| 44 | 纽扣电池切片机 | 性能： 适用于纽扣电池用铝箔、铜箔、隔膜材料等冲片，可通过不同的冲头裁刀，快速准确地加工出所需尺寸的式样，适用于功能材料学科。 主机为铸铁结构，上下模采用高强钢 规格： 台面尺寸：150x110 公称压力：1200公斤 | 台 | 1 |
| 45 | 球磨机 | *1 传动方式 齿形带传送 是 *2 控制方式 变频控制 是 *3 出料粒度 最小可达0.1um 是 *4 转速 公转：50-400转/分钟； 自转：100-800转/分钟 是 *5 定时时间 1-999分钟 是 *6 交替运行定时时间 1-99分钟 是 *7 电 机 功 率 2L、220V、50HZ 是 配件需求： 配备250ml玛瑙球磨罐（带玛瑙磨介）4只。 | 台 | 1 |
| 46 | 冷CCD | 330万冷生物显微镜用冷CCD，数量：1个，规格： TCC-3.3ICE-N l 技术指标如下所要求： 1) CCD芯片厂商及型号：Sony ICX412AQ（至少要等于或者高于此型号芯片的性能） 2) CCD扫描模式：隔行扫描 3) CCD尺寸：1/1.8英寸 4) 像 素 点: 3.46微米×3.46微米 5) 灵敏度: 455mV 6) 分辨率：2048H ×1536V 7) 动态范围：大于等于72db 8) 量子效率：大于等于40% 9) 最大帧率：5帧/秒 （2048X1536）；15帧/秒（640X480）区域预览（ROI） 10) 镜头接口：标准C接口 11) 低速读出：可以 12) 模数转换：12bit及以上 13) 读出噪声：< 3e 14) 暗电流：< 0.2e 15) 制冷模式：一级半导体制冷（Peltier） 16) 制冷温度：室温至零下30℃（或者更低） 17) 电源：3.3V外部电源 18) 曝光控制：自动、手动 19) 曝光时间：1毫秒-50分钟 20) 边角亮光抑制：有 21) 白平衡：自动、手动 22) 参数调整：图像尺寸、亮度、增益、曝光、RGB等 23) 数据接口：USB2.0/480Mb/s 24) USB 电缆：2.5米 25) USB 电源：USB2.0 26) 可以与奥特KB5000型荧光落射显微镜配套使用 l 附带软件要求： 1) 相机控制：全分辨率下，最大帧率5帧；（640X480）ROI，最大帧率15帧；十六区色彩矩阵设置窗口；多种边缘处理。 2) 可拍摄：avi格式，mpg格式录像；TIFF，JPG格式图像；时间间隔拍摄。 3) 图像空间校准：空间校准获取不同放大倍数下；同一物体实际尺寸与单位像素之间的比例，可以分为手动校准和自动校准。 4) 测量功能：直线、方形、多边形、两点圆、三点圆，计数、标记功能。可标记尺寸（软件可标记尺寸外，还要求单独另配标尺一套） 5) 荧光图像处理：图像叠加、伽马合成、RGB合成、伪彩效果、RGB分割 6) 滤 镜：线性滤镜、非线性滤镜、变形滤镜 l 其他凭证及要求： 1) 竞标CCD或者类似系列CCD需要有文献支持：提供至少1篇SCI或EI科技期刊文献，或者2篇及以上国内A/B类期刊论文，并且在该文献中所拍摄的荧光图片是利用此款CCD或者同厂家类似CCD拍摄所得。 2) 提供用户群证明（至少两家，包括联系方式） 3) 提供详细使用说明 4) 与奥特KB5000显微镜配套的荧光光源（灯泡）2支以上（可根据实际情况调整） | 个 | 1 |
| 47 | 集热式磁力搅拌器 | l 技术指标如下所要求： n 数显恒温搅拌器，磁力搅拌器采用优质直流电机，噪音小，调速平稳，全封闭式加热盘可作辅助加热之用,可长期加热使用。 n 由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。 n 搅拌器可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确 n 电源单相交流50HZ 220V n 电机功率:25W以上 n 热丝功率 300W n 无级调速:0-2600转/分 n 数显恒温,常温 ~100摄氏度 | 台 | 11 |

第二包：直流电机及驱动控制系统等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电机及驱动控制系统 | *1 控制器技术指标 TMS320LF2812为主控芯片，IPM或者MOSFET为功率模块，采样电流，通过电机码盘采样转子位置，电流电压双闭环控制，留有外部接口； *2 控制对象技术指标 控制对象包括直流电机 3 电机配套设备技术指标 电机配套的含有磁粉离合器或涡流测功机及固定电机的安装导轨，保证电机与电机之间、电机与磁粉离合器或涡流测功机之间，同轴的同心度不超过±5丝。 4 其他设备技术指标 其他设备包括隔离变压器，转矩测试仪，专用烙铁，万用表，示波器 配件需求： 需同时配套瑞泰5100USB2.0仿真器4套 培训要求： 需要由供应商培训学校实验室工作人员掌握该套实验平台的使用方法。 | 套 | 10 |
| 2 | 直流无刷电机及驱动控制系统 | *1 控制器技术指标 TMS320LF2812为主控芯片，IPM或者MOSFET为功率模块，采样电流，通过电机码盘采样转子位置，电流电压双闭环控制，留有外部接口； *2 控制对象技术指标 控制对象包括直流无刷电机 3 电机配套设备技术指标 电机配套的含有磁粉离合器或涡流测功机及固定电机的安装导轨，保证电机与电机之间、电机与磁粉离合器或涡流测功机之间，同轴的同心度不超过±5丝。 4 其他设备技术指标 其他设备包括隔离变压器，转矩测试仪，专用烙铁，万用表，示波器 培训要求： 需要由供应商培训学校实验室工作人员掌握该套实验平台的使用方法。 | 套 | 10 |
| 3 | 永磁同步电机及驱动控制系统 | *1 控制器技术指标 TMS320LF2812为主控芯片，IPM或者MOSFET为功率模块，采样电流，通过电机码盘采样转子位置，电流电压双闭环控制，留有外部接口； 是 *2 控制对象技术指标 控制对象包括永磁同步电机 是 3 电机配套设备技术指标 电机配套的含有磁粉离合器或涡流测功机及固定电机的安装导轨，保证电机与电机之间、电机与磁粉离合器或涡流测功机之间，同轴的同心度不超过±5丝。 4 其他设备技术指标 其他设备包括隔离变压器，转矩测试仪，专用烙铁，万用表，示波器 培训要求： 需要由供应商培训学校实验室工作人员掌握该套实验平台的使用方法。 | 套 | 10 |
| 4 | 信号采集/显示/存储/控制实验系统 | *1 系统指标 嵌入式系统创新实验平台由多种核心电路板、基板以及其他功能模块组成。其中核心电路板包含有51、QG8、S12、PIC、STM32等多款单片机。各单片机核心板采用统一的接口定义方式，在基板上可以实现互换。 *2 核心板技术指标 核心板包含51、QG8、S12、PIC、STM32五种单片机的最小系统板，五种核心板采用统一的IO接口定义。 *3 基板技术指标 基板上带有多种功能模块，包括RS232总线、CAN总线、USB总线、AD、DA、键盘、七段数码管、LCD液晶、红外发射接收、SD卡、温度传感器、湿度传感器等。核心板单独使用，可完成基本实验；通过统一的IO接口与基板通讯，可完成各种功能实验。 4 信号采集模块技术指标 信号采集模块包括30dB前向信号采集模块和心电信号采集模块两种，均可与基板的AD采集电路连接，实现微弱信号采集和心电信号采集，采集到的信号可在基板液晶屏上显示。 5 被控对象技术指标 被控对象包括简单的温度控制系统(100W电炉+热电阻)和直流电机。 配件需求： 需同时配备STM32、PIC、QG8、S12仿真器各30套。 培训要求： 需要由供应商培训学校实验室工作人员掌握该套实验平台的使用方法。 | 套 | 30 |
| 5 | 电压/电流/频率虚拟测量系统 | *1 电压电流 直流交流，幅值0～200V *2 电阻 阻值0～10M *3 波形 频率范围0～1MHz *4 信号发生器 可以产生正弦波、方波； 频率0～1MHz；幅值0～10V 配件需求： 需要同时配备标准示波器探头30套。 培训要求： 需要由供应商培训学校实验室工作人员掌握该套实验平台的使用方法。 | 套 | 30 |

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2011-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2011年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2011-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心交纳设备总值的10%作为履约保证金（质量保证金），设备验收合格正常使用并将验收报告送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单