深圳澳德缘塑胶有限公司

销售热线：    18922843200    13410104202

销售热线：    0755-29486462  0755-86909635

业务QQ：      1943692899

邮编:         518109

邮箱：        aodeyuanpeek@163.com

负责人：      黄生

地址：深圳市龙华新区安怀路5-9号

东莞电话： 13827239596

东莞QQ：   1849225331

邮箱：     kangmeisuye@163.com

负责人：   张生

佛山电话  ：13410104202

业务QQ：    1908143831

邮箱：      ruinuosujiao@163.com

负责人  ：  陈生POM板材，POM棒材，赛钢板材，赛钢棒材， POM板材  POM棒材  黑色POME板             黑色POM棒    白色POM板   白色POM板    黄色POM板     米黄色POM板                 绿色POM板    蓝色POM板 防静电POM板 防静电POM棒 导电POM板 导电POM棒

板材常规规格：1000mm-2000mm 1220mm*2440mm  1000mm*1000mm

板材常规厚度：2mm-150mm

棒材常规规格：直径为4mm-300mm

常规颜色：    黑色 白色  米黄色

专业造就品质，以品质成就信赖.你们的支持就是我们的动力。

深圳市康美达塑业有限公司

深圳销售部：  0755-86909635

深圳销售部：  13410104202

深圳销售部QQ：2694459032

销售负责人：  黄锐宾

POM板，聚甲醛板，赛钢板

英文名称Polyoxymethylene，俗称赛钢板。是用POM塑料粒子通过挤出机高温挤出，经过相应的模具口挤出得到不同厚度的板材。是一种高熔点、高结晶性的热塑性工程塑料。因POM板所具有的良好特性，非常适合在自动车床上机加工，特别适合用来制造精密零件。

POM板是一种没有没有侧链，高密度，高结晶性的线性聚合物，具有优异的综合性能。 　POM板是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40- 100°C温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。很不耐酸，不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射。

POM板属结晶性塑料，熔点明显，一旦达到熔点，熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长，会引起分解。

POM板具有较好的综合性能，在热塑性塑料中是最坚硬的，是塑料材料中力学性能最接近金属的品种之一，其抗张强度、弯曲强度、耐疲劳强度，耐磨性和电性都十分优良，可在-40度--100度之间长期使用。

POM板一般有以下几种型号：POM-C/H（黑色、白色）：分别代表POM共聚物和POM均聚物，POM共聚物熔点低、热稳定性、耐化学腐蚀性、流动特性、耐水解、耐强碱和热力氧化降级、加工性优于均聚甲醛。POM均聚物结晶度高、搞蠕变性、热膨胀率更低、耐磨性、机械强度、刚性、热变形温度等比共聚甲醛好。（目前市面上POM半成品普遍使用POM-C共聚）

POM-H+PTFE（深棕色）：

POM-H+TF是用杜邦POM（DELRIN）原料加PTFE（铁氟龙）纤维挤出而成。它保留了POM-H的大多数固有强度。因填加PTFE（铁氟龙）纤维而有某些性能改变，稍软，刚性小，比纯的聚甲醛树脂更滑。与纯POM板比较，该种材料润滑性更好。用POM-H+PTFE制造的轴承摩擦系数低，耐磨，并且基本无蠕动现象。

POM板的主要特性：

POM板机械强度高、刚性大，硬度高，优异的弹性，滑动性和耐磨性，抗蠕变性能好，即使在低温下，冲击强度高，非常好的尺寸稳定性，机械性能优异，生理惰性，适宜与食品接触。

POM板的应用领域：

POM被广泛用于制造各种滑动转动机械、精密零件、齿轮、轴承等。使用行业遍布汽车、电子、制衣、医疗、机械、运动器材等领域。

POM板的性能：

性 能 数 值 （比重 1.43 ），熔点 175°C ，伸强度（屈服）70MPa ，伸长率（屈服）15%， 　　（断裂） 15% ，冲击强度（无缺口）108KJ/m2，（带缺口）7.6KJ/m2，

POM板提示：

因POM板内应力大，为防止应力变形，加工前需经过消除内应力处理，防止板材弯曲变形。