厂家直销热线：13886876133 商务QQ：281720702 销售顾问：万驰（先生）

◆程力公司承诺：凡属本公司生产销售的产品，底盘部分，全国服务站均可联保，专用部分三包服务一年，售后服务四十八小时到位处理，终身负责维修并提供终身免费技术服务。企业网站：www.zghwqc.com

◆程力专用汽车愿竭诚为您服务，并期待您来我厂实地考察生产实力及产品工艺，程力汽车会为您提供最优质的服务。

上装部分:

配备变速箱取力器一个，武钢优质板材！5mm厚罐体，封头为6mm厚，内打加强板1道，罐体有效容积可达到4立方，该车采用威龙全套真空设备，配备真空泵，1级分离器，和2级分离器，油器分离器，水器分离器，分离更彻底，真空度更高，泵使用寿命更长！管道采用50无缝钢管  该车可自吸自排功能，罐体可液压举升，后盖可液压打开，尾部带100卸污阀一个，前封头带视粪窗一个!洗手小水箱一个，随车配备吸污管一根！

| 产品名称 | 东风10方吸污车 | 批次 | 239 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品ID | N9108059 | 发布日期 | 20120803 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
| 总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 6805 |
| 额定质量(kg) | 9000 | 底盘型号 | EQ1168GLJ3 |
| 接近角/离去角(°) | 30/19 | 前悬/后悬 | 1250/1750 |
| 外形尺寸(mm) | 7700,7500X2470X3250 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总质量(kg) |  | 轴荷 | 6000/10000 |
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
| 车辆识别代码 |  |
| 轮胎规格 | 10.00-20 16PR | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 | 1900,1940 | 后轮距 | 1800,1860 |
| 轴距 | 4500,4700,5100 | 弹簧片数 | 9/11+8 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6500 4500 6700 | 132 136 136 |
| 其它 | 罐体有效容积:9.45立方米,介质:液态污物,1.0吨/立方米;该车仅用4500mm,4700mm轴距改装,4700mm轴距对应整车长度7700mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4500×1600;4500mm轴距改装,4500mm轴距对应整车长度7500mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4300×1600。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 |
| 产品报价 |  |
| 联系人 | 万驰经理 | 邮箱 | 281720702@qq.com |
| 联系电话 | 0722-3818181 13886876133 | 传真 | 0722-3818181 |