雨雪冰冻天气再次出现，设施农业做好防范工作

据气象预报，24-28日我地将有持续低温雨雪冰冻天气，期间有较强降雪，且伴随大风，设施农业要特别重视，需提前检查、加固棚体，雪后及时清除棚顶积雪，做好棚内作物的补光和夜间保温工作，保证棚室内果蔬作物的安全生长。

一、未来天气对设施农业可能造成的影响

此次雨雪过程持续时间长、雨雪量较大，对设施农业可能造成的影响主要有：一是雨雪量大的地区易发生积雪压棚，部分简单设施大棚，可能发生倒塌；二是26-27日最低温度较低，部分保温效果差的简易棚棚内最低温度也可能降至零下，将影响果蔬作物的安全生长；三是此次雨雪过程还将伴随大风，根据设施风灾指标，塑料大棚在风力达到6级或6级以上、日光温室在风力达到7级或7级以上，即会产生灾害；四是持续性雨雪将使设施大棚内形成高湿、弱光小气候环境，导致植株生长缓慢，生育期推迟，还易诱发病害。

二、对策措施

1、做好设施大棚加固修缮与清除积雪工作。

在雨雪过程来临前，做好全面巡查，注意检查棚室是否有破损，提前封补防漏风；重点抓好存在隐患的老旧棚舍的排查加固，可采用增加立柱支撑等措施及时加固大棚。下雪过程中，及时巡查，边降雪、边清扫，可采取双人以上的组合进行人工清除大中棚积雪、喷淋深井水冲刷消融连栋大棚积雪、棚内加温(注意安全)促进积雪融化等方式减轻设施积雪压力；其要注意加强夜间除雪，避免积雪过厚压塌棚室，造成损失。实在来不及的可割破薄膜保大棚，以减轻损失，确保蔬菜生产和人员安全。雪后及时修复压塌的生产设施，尽快更换压通的棚膜。

2、做好设施大棚温湿管理工作。

当室外温度低时，有调控条件的设施，可采用灯泡加温等措施适时增温，切忌采用煤球加温以防中毒发生；简易大棚可采用增加覆盖层数、在作物表面浮面覆盖塑料膜等方式，以增加棚内温度防冻害；育苗棚可采用电热线加温、覆盖保温被等措施增温。采取加温措施的地区，要加强人员值守，及时检查电路等设备完好情况。

3、加强在田蔬菜田间管理。

（1）设施外四周挖沟排水。应提前在设施四周挖深沟，防止设施内外积水或雪水倒渗进棚内，使棚内湿度增加。

（2）防病控病。低温寡照天气极有利于灰霉病等病害的发生，可用烟剂、粉剂或使用咯菌腈等敏感或低抗药剂喷雾；提前叶面喷雾碧护、氨基酸钙等叶面肥，也可减轻冻害发生。同时要注意与采取控湿措施相结合，可利用晴天上午或雨雪间隔期间进行小放风。

（3）蔬菜及时采收。已经成熟或即将成熟的蔬菜果实应及时采摘上市，减少不必要的损失。需强调的是大棚草莓正处于花果盛期，草莓最低温度尽可能在3度以上，棚内如出现零度低温对草莓有伤害，特别是花蕾最易受冻害，需采取保温措施，及时采摘，避免因雨雪带来损失。

蔬菜办 李建