1  PW-1型砂子含水量快速测定仪  砂子含水量测定仪厂家

一.PW-1型砂子含水量快速测定仪,砂子含水量测定仪厂家性能特点：

由沧州恒胜伟业公路仪器有限公司试制完成的砂子含水快速测定仪，是应建筑施工现场，砼预制厂，商品砼搅拌站和土建试验室等单位对建筑用砂水率快速测定的需要研制的，这种方便可靠的仪器经过一年多的试验及试制工作，证明它与我国土建行业目前广泛采用的砂子含水测定方法—JGJ52-79中所规定的标准方法的测定结果非常接近，其绝对误差小于0.5%与现行测试方法比较，本仪器具有测试原理可靠，仪器体积小，重量轻携带使用方便，不需任何电源，测定时间短（2~3分钟），具有省时，节能，省费用的优点。

二. PW-1型砂子含水量快速测定仪,砂子含水量测定仪厂家技术参数：

1、设计测量温度：20±5℃

2、设计最高压力：4Mpa

3、最高工作压力：0.3 Mpa

4、气密性试验压力：0.4 Mpa

5、被测材料重：30g

6、称量含水量范围：0-30%

7、比例法能侧范围：0-85%

三 .PW-1型砂子含水量快速测定仪,砂子含水量测定仪厂家使用方法：（操作规程）

1、清理仪器

将仪器内外用毛刷清理干净，保证仪器内不存任何物品。

2、测试样品的准备

采用传统的四分法缩取，取有代表性砂样若干（一般100克左右）供试验用。

3、砂样称重

测试用样品的重量通常取决于原始砂含水率的大小，含水率小，样品可多些，含水率大样品可少些，在通常条件下，砂样重量取5克为宜，当所取砂重量与数学模型所要求的重量不致时，应对测试结果进行换算处理，详见计重示例，称重天平的感量应不大于100毫克。

4、放入砂样

将称好的砂样放入砂样器内，使砂样置于仪器底部，然后将仪器放倒。

5、加入吸湿剂

取吸湿剂重量等于加入砂样重量，将定量好的吸湿剂放在仪器口附近，此时应注意严防在关闭仪器之前使砂样与吸湿剂接触。

6、关闭仪器

保持仪器平放状态，将上盖旋紧，然后关闭放气阀门。

7、混合

立起仪器，轻轻摇动，使砂样与吸湿剂充分混合，如此反复摇动一至两分钟。

8、读数

待压力指针不动时，放下仪器，使仪器内气体趋于平稳，然后平视压力显示器，读取压力值，并记录，读数精确到0.0005MPa。

9、放气，清理仪器

首先将放气阀门打开，待压力指针回零后，打开上盖，倒掉反应物，并用毛刷清理仪器待下次用。

10、计算或查表

取平行测试的两次压力值的算术平均值，将此值代入如下方程即得所测砂样的湿基含水率，若要求精度不高，也可直接由压力值查表而得砂样的湿基含水率。

W=185.73P-0.17式中:W—砂样的湿基含水率（%）

P—气体压力（MPa）

适用条件：砂样重5克

若需转换成干基含水率，则可按下式计算

其中：W干——砂样干基含水率

W湿——砂样湿基含水率

四 .产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

五. PW-1型砂子含水量快速测定仪,砂子含水量测定仪公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

2  电动砂当量测定仪 细集料砂当量试验仪  型号：SD-2

一.电动砂当量试验仪产品概述

本仪器是根据国家行业标准（JTJ058-2000）中（T0334-1994）细集料砂当量试验规程要求设计的产品，适用于沥青混合料及水泥混凝土，用天然砂、人工砂、石屑，其集料最大粒径不超过4.75mm,测定细集料中所含的粘性土或杂质的含量，以评定集料的洁净程度。仪器符合JTG E42-2005公路工程集料试验规程要求

二.电动砂当量试验仪主要技术参数：

1、额定电压：220V；50Hz

2、额定功率：180W

3、震荡频率：180次/分

4、振幅：203mm

5、自控定时：30S/次

6、外形尺寸：560×320×360mm

7、试筒内径：32±0.25mm

8、冲洗管外径：6±0.25mm 高度420±0.25mm  内径4±0.2mm

9.  配重活塞：1000ｇ

三.电动砂当量试验仪试验步骤

1,试验

为了不影响沉淀的过程,试验必须在无扰动的水平台上进行.随时检查试验的冲洗管口,防止堵塞.试验过程中,冲洗液的温度应保持20±2℃范围内.由于塑料在太阳下容易变成不透明,应尽量避免将塑料器皿直接暴露在太阳下.盛试验溶液的塑料器皿用毕要清洗干净.

(1)用冲洗管将冲洗液吸入试筒直到100mm刻度(约80毫升).

(2)把相当于120±1g干料重的湿样用漏斗倒入竖立试筒中.

(3)反复敲打试筒下部,以除去气泡使试样湿润,静置10min.

(4)试样静置10±1min结束后,用橡胶塞堵住试筒,将试筒水平固定在振荡器上.(注意试筒底部方头碰螺丝.)

(5)开动振荡器,在30±1S的时间内振荡90次.用人工振荡时,要用手将试筒横向水平放置,仅需手腕振荡,不必晃动手臂,振幅为203±25mm,振荡时间和次数与振荡器相同.然后将试筒取下,竖直放回试验台上,拧下橡胶塞.

(6)将冲洗管插入试筒中,用冲洗液迅速冲洗附在试筒壁上的集料,然后将冲洗管插到试筒底部,慢慢转动冲洗管,同时匀速缓慢提高冲洗管,使附着在集料表面的细粒杂质浮上来,直至溶液达到380mm刻度线为止.

(7)缓慢匀速向想拔出冲洗管,当液面位于380mm刻度线时,切断冲洗管的液流,使液面保持380mm刻度线,然后在没有扰动的情况下静置20min±15S.

2,测量

1)静置20min后,如图4a所示,用钢板尺在试筒外量测从试筒底部到絮凝物上液面的高度,即h1(如有可能,同测得从试筒底部到沉淀物上液面的高度,即h2,此项作为与活塞测量的砂当量值的参考值)准确至1mm.

(2)将配重活塞套筒在试筒口放好,使配重活塞徐徐落入试筒直至碰到沉淀物时,立即拧紧固定螺丝,将尺子插入套筒的开口处,使零点对准活塞的底面,从套筒处读取沉淀物高度,即h2,准确至1mm(见图4b).上述测量过程应在30秒内完成.同时记录试筒内的温度,准确至1℃.

四.电动砂当量试验仪计算方法

试样用活塞测定砂当量值按下式计算:

SE=h2/h1×100

式中:SE为试样用活塞测定砂当量值;

h1为试筒中絮凝物和沉淀物的总高度,mm;

h2为试筒中用目测测定沉淀物的高度,mm.

五.电动砂当量试验仪注意事项

1,试验完毕后,须将活塞擦洗干净.

2,避免圆形试筒磕碰.

3,定期向振荡器滑动杆上注润滑油.

六.电动砂当量试验仪操作规程：

为不影响沉淀的过程，试验必须在无抖动的水平台上进行。随时检查试验的冲洗管口，防止堵塞。试验过程中，冲洗液的温度应保持20±2℃范围内。

用冲洗管将冲洗液吸入试筒，将干料倒入竖立的试筒中静至10min，用橡胶塞堵住试筒，将试筒水平固定在振荡器上。

打开电动砂当量试验仪“总电源”开关，将仪器“振荡时间设置”调节至30秒，按下“启动”键，电动砂当量试验仪震荡30秒自动停止。然后旋转“启动”键振荡器还原，取下试筒。

将插管插入试筒中灌冲洗液直到380mm刻度线为止，静至20min。

测量：用钢板尺在试筒外量测从试筒底部到絮凝物上液面的高度准确至1mm，即h1。将配重活塞套筒在试筒口放好，直到碰到沉淀物时立即拧紧固定螺丝，将尺子插入套筒的开口处，是零点对准活塞的底面。从套筒处读取沉淀物的高度，准确至1mm即h2。上述测量过程应在3秒内完成。

七 .产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

八. 电动砂当量试验仪公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

3  细集料棱角性测定仪  型号;WX-2000

一. 细集料棱角性测定仪概述

细集料棱角性测定仪是 ，该品是根据《JTJ058-2000公路工程集料试验规程》中《T0344-2000细集料棱角性试验仪》规则设计制造的。主要用于测定天然砂、人工砂、石屑等，使用于路面的细集料性以预测细集料对沥青混合料的内磨擦角和抗流动变形性能，及对水泥混凝土的和易性的影响。

本仪器是将一定量的细集料通过标准漏斗装入标准容器中的空隙率，称为细集料的棱角性，以百分率表示

二. 细集料棱角性测定仪主要用途
主要用途是测定天然砂，人工砂，石销等适用于路面的细集料粗糙度，以评定细集料颗粒的棱角性，表面构造，预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能及对拌制水泥混凝土的和易性的影响。

三. 细集料棱角性测定仪参数

1、圆锥筒漏斗：角度60°±2°
2、漏斗口直径：12.7mm±0.3mm；100ml
3、容器：100ml±5ml
4、斗容间距：115mm±1mm
5、捣棒直径：25mm±0.5mm；
6、捣棒质量：340g±5g；
7、净重：9kg；
8、外形尺寸：310×310×335 (mm)
四.细集料棱角性测定仪试验步骤

1、将从现场取来的细集料试样，按照最大粒径的不同选择2.36毫米，(或2.5毫米)或4.75毫米(或5毫米)的标准过筛，除去大于最大粒径部分，通常对天然砂或0--3毫米石销采用2.36毫米(或2.5毫米)筛，对0--5毫米的石销或人工砂，可采用4.75毫米(或5毫米)筛，取约6千克放入105℃±5℃烘干箱中烘干至恒温，冷却，安装四分法称取1000g±1g的试样不少于5分，准确至0.1g。试样中如有个别团粒存在，应轻轻研碎。
2、将漏斗与圆筒连接好，成一整体，用手指堵住漏斗下方的孔，在漏斗下方置接受容器。
3、将试样从圆筒中央开口处(高度与筒顶齐平)徐徐倒入漏斗，表面尽量倒平。
细集料粗糙度测定仪在移去堵口的手指的同时，开动秒表，漏斗中的细集料随即从漏斗开口处流出，进入接受容器中，待细集料全部流完，停止秒表，读取细集料流出时间，准确至0.1s，即为该细集料试样的粗糙度。
5、=平行试验5次，以平均值作为细集料粗糙度试验结果细集料棱角性测定，细集料棱角性测定仪人工砂，石销等适用于路面的细集料粗糙度，以评定细集料颗粒的棱角性，表面构造，预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能及对拌制水泥混凝土的和易性的影响。

五.产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

六 .公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

4  集料压碎值试验仪 砂石料压碎值试验仪 型号：LD-11

- 沥青粗集料压碎指标测定仪目的与适用范围

集料压碎值用于衡量石料在逐渐增加的荷载下抵抗压碎的能力，是衡量石料力学性质的指标，以评定其在公路工程中的适用性。

二 .沥青粗集料压碎测定仪仪具与材料

1)石料压碎值试验仪：由内径150㎜、两端开口的钢制圆形试筒、压柱和底板组成，其形状和尺寸见图T 0316-1和表T 0316-1。试筒内壁、压柱的底面及底板的上表面等与石料接触的表面都应进行热处理，使表面硬化，达到维氏硬度65。并保持光滑状态。

部位尺寸(㎜)

试筒内径150±0.3、高度125～128、壁厚  ≥12

2)金属棒：直径10㎜，长450㎜～600㎜，一端加工成半球形。

3)天平：称量2㎏～3㎏，感量不大于1g。

4)标准筛：筛孔尺寸13.2㎜、9.5㎜、2.36㎜方孔筛各一个。

5)压力机：500kN，应能在1Omin内达到400kN。

6)金属筒：圆柱形，内径112.0㎜，高179.4㎜，容积1767㎝3。

三. 沥青粗集料压碎指标测定仪试验准备

1采用风干石料用13.2㎜和9.5㎜标准筛过筛，取9.5㎜～13.2㎜的试样3组各3000g，供试验用。如过于潮湿需加热烘干时，烘箱温度不得超过100℃，烘干时间不超过4h。试验前，石料应冷却至室温。

2每次试验的石料数量应满足按下述方法夯击后石料在试筒内的深度为100㎜。

在金属筒中确定石料数量的方法如下：

将试样分3次(每次数量大体相同)均匀装入试模中，每次均将试样表面整平，用金属棒的半球面端从石料表面上均匀捣实25次。最后用金属棒作为直刮刀将表面仔细整平。称取量筒中试样质量(m0)。以相同质量的试样进行压碎值的平行试验。

四 .沥青粗集料压碎指标测定仪试验步骤

1将试筒安放在底板上。

2将要求质量的试样分3次(每次数量大体相同)均匀装入试模中，每次均将试样表面整平，用金属棒的半球面端从石料表面上均匀捣实25次。最后用金属棒作为直刮刀将表面仔细整平。

3将装有试样的试模放到压力机上，同时加压头放入试筒内石料面上，注意使压头摆平，勿楔挤试模侧壁。

4开动压力机，均匀地施加荷载，在10min左右的时间内达到总荷载400kN，稳压5s，然后卸荷。

5将试模从压力机上取下，取出试样。

6用2.36㎜标准筛筛分经压碎的全部试样，可分几次筛分，均需筛到在1min内无明显的筛出物为止。

7称取通过2.36㎜筛孔的全部细料质量(m1)，准确至1g。

五. 沥青粗集料压碎指标测定仪试模

T0316(沥青路面及基层用)：试模尺寸 内径150㎜、压头149㎜

T0315(水泥混凝土用)：试模尺寸内径152㎜、压头150㎜

六 .产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

七.公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

5   洛杉矶磨耗机  数显洛杉机磨耗机 型号：MH-2

一 . MH-2数显洛杉机磨耗机优势营销

品种齐全，技术力量雄厚,检测手段先进,生产经验丰富，用专业态度高效率服务于市场，凭借健全的管理制度保障服务质量，依靠高素质的技术人才保证服务水准，沧州恒胜伟业公路仪器有限公司为客户提供实验室仪器及电子行业生产设备的整体解决方案和专业化服务。

二 . MH-2数显洛杉机磨耗机主要技术参数
1、圆筒内经×内长：710mm×510mm(±5mm)
 2、转速：30-33转/分

3、计数器：4位
   4、外形尺寸：1100×780×100(长X宽X高)
   5、钢球：φ50(1个)φ47.5(7个)φ44.5(3个) φ42.8(1个)总重量5000g±50g

三 . MH-2数显洛杉机磨耗机使用方法
　　1、试车前必须检查线路是否完好，(输入电源必须为三火)按点动键，滚筒旋转是否正常(按筒上箭头方向，如果转动方向相反，把输入380V中两相火线调换即改变)同时将LED显示屏清零再把予置拨码开关调到所试验次数，按启动键开始工作，如有特殊情况请按“暂停”键,机器停止工作,待故障排除后再次按“启动”键机器恢复工作.
    2、将试验的碎石料和钢球装入筒内，密封盖好，拧紧螺钉，开动仪器转动500转或1000转后自动停止。此时出料口在中上位置，便于打开密封盖，打开盖后，按点动键，使出料口转向下方，松开按键试筒停止，取出试件。
    3、用直径2mm圆孔筛或边长1.7mm方孔筛，筛去试样中的石屑，用水冲洗留在筛上的碎石，烘干、恒重，准确称出重量。
四 . MH-2数显洛杉机磨耗机搁板式磨耗机计算方法
　　1、按下列计算石料磨耗率精确至0.1% Q磨=(G1-G2)/G1×100% 式中：Q磨--石料的磨耗率% G1--装入筒中碎石之原重量g G2--试验后，洗净烘干之重量g
     2、试验结果两次试验之平均值，两次误差不大于2%否则重新试验。

五.  MH-2数显洛杉机磨耗机维护与保养：
  1.　仪器设备不准随意拆改或解体使用，确因需要开发新功能或改造更新等，需按分级管理权限，履行审批手续后再实施。
  2.　经常进行克利夫兰闪点试验器保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长仪器设备，应定期通电开机，防止潮霉损坏仪器设备其零部件。
  3.建立大型精度、贵重备技术指标定期校验和标定制度，保持应有的技术指标。做好使用原始记录

六 . MH-2数显洛杉机磨耗机调试与安装
　 1、启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，应及时调整。
 　2、减速箱应注入机油后方能使用，卸料蜗轮会及滑动轴承处注入机油。 　　
   3、清理料筒内染料。洛杉矶搁板式磨耗试验机 　　
   4、启动前将筒体限装置锁紧，然后再启动。 　　
   5、启开后发现运转方向不符合要求时，应切断电源，将导线的任意两根相线互换位置，再重新启动。 　　
   6、根据磨耗时间调整时间继电器的定时，注意在断电情况下调整。 　　
    7、按动启动按钮。 　　
    8、达到调定时间后自动停车。 　　
    9、卸料时先停机，然后将筒体位限置手柄松开，再旋转手轮，由蜗轮付带料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，直至将料排出停止，主轴运转旋转手轮使料筒复位。洛杉矶搁板式磨耗试验机 　　
   10、清洗料筒，将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。

七 .产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

八 . 公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

6  FGY－15型集料软弱颗粒试验机

一 . FGY－15集料软弱颗粒试验机适用范围

测定碎石、砾石及破碎砾石中软弱颗粒含量。按颗粒大小分别加以0.15kN、0.25kN、0.34kN之荷载，破裂之颗粒即属于软弱颗粒，将其弃去，称出未破裂颗粒的质量。

二 . FGY－15集料软弱颗粒试验机技术参数

电源电压：220V

最大载荷：1200N

分度值：1N

三 . FGY－15集料软弱颗粒试验机目的与适用范围

1.测定碎石、砾石及破碎砾石中软弱颗粒含量。

2 仪具与材料

2.1 天平或台秤：称量5kg，感量不大于5g。

2.2 标准筛：包括孔径为5mm、10mm、20mm圆孔筛，或4.75mm、9.5mm、16mm方孔筛。

2.3 压力机

2.4 其它：浅盘、毛刷等。

3 试验步骤

称风干试样2kg(m1)，如颗粒粒径大于40mm，则称4kg，过筛分成5mm~10mm、10mm~20mm、20mm以上(或方孔筛4.75mm~9.5mm、9.5mm~16mm、16mm以上)各1份；将每份中每一个颗粒放在压力机平台中心，按颗粒大小分别加以0.15kN、0.25kN、0.34kN之荷载，破裂之颗粒即属于软弱颗粒，将其弃去，称出未破裂颗粒的质量(m2)。

4 计算

按式(1)计算软弱颗粒含量，准确至0.1%。

P=(m1-m1)/m1*100

式中：P--粗集料的软弱颗粒含量，%；

m1--各粒级颗粒总质量，g;

m2--试验后各粒级完好颗粒总质量，g。

四 . FGY－15集料软弱颗粒试验机仪表使用方法：

(1)电源安装：把电源适配器输入端插在AC220V(或AC110V)插座上，输出端插头插在仪表盒右侧插座上，并打开电源开关，是否通电。

(2)开机：打开电源开关，开机时出现开机画面，并随即转为“0.00”，此时可进行称重。如开机不为“0.00”可按“置零”键进行清零，待显示“0.00”和右下角“”不闪动时进行称重。

(3)选择：设有牛顿(KN)和英镑(1b)两种重量单位，按下“转 换”键，液晶屏右上角“    ”指向选择的重量单位。

(4)试验：液晶屏显示“0.00”时可进行试验。

(5)锁定：按下“锁定”键可将重量锁定，此时重量不变化，以便记录。反复按“锁定”键将在锁定和释放间转换。

(6)超重：称重超过最大称量时，将显示“OF”，并发出连续警报声。出现超重请移去承重面板上的重物，以保护传感器不致损坏。

(7)置零：试验前将装集料的圆盘放上后，可按“置零”键清零后进行压力试验。移去试桶后，将显示负的皮重，可按“置零”键恢复零位。

(8)出错指示：秤显示“Err”，表示出错，需重新称重或对秤进行修理。

(9)关机：关掉电源开关。较长时间不用时，请拔掉电源适配器。

五 .产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

六 . 公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

8. 集料坚固性试验仪   型号：JGY-3

一 . JGY-3细集料坚固性试验仪概述

细集料坚固性试验仪(也称安定性)。坚固性是指集料经饱和硫酸钠溶液多次浸泡烘干后，不发生显著破坏或强度降低的性能。它是描述集料抗冻性的重要指标。仪器符合JTG E42-2005公路工程集料试验规程要求

- JGY-3细集料坚固性试验仪目的与适用范围

试验表明，对于相同的岩石当其被轧制成碎、砾石后，由于轧制工艺破坏了岩石的原状，结果使得集料的抗冻性比原状岩石的抗冻性低。因此，除检测原状岩石坚固性外，还应检测轧制后集料的坚固性。

三.  JGY-3细集料坚固性试验仪仪具与材料

1. 烘箱：能使温度控制在105℃±5℃。

2. 天平：称量5kg，感量不大于1g。

3 .标准筛：根据试样的粒级，按表1选用。

注：①粒级为10mm～20mm(或9．5mm～19mm) 的试样中，应含有10mm～16mm(或9．5mm～16mm) 粒级颗粒40％，16mm～20mm(或16mm～19mm) 粒级颗粒60％；②粒级为20mm～40mm(19mm～37．5mm) 的试样中，应含有20mm～31．5mm(19mm～31．5mm)粒级颗粒40％，31．5mm～40mm(31．5mm～37．5mm) 粒级颗粒60％。

4 . 容器：搪瓷盆或瓷缸。

5.  三脚网篮：网篮的外径为100mm，高为150mm，采用孔径不大于2．36mm的不锈钢丝制成；检验40mm～80mm的颗粒时，应采用外径和高均为250mm的网篮。

6 . 试剂：无水硫酸钠和10水结晶硫酸钠 (工业用)。

四 . JGY-3细集料坚固性试验仪试验准备

1 .硫酸钠溶液的配制

取一定数量的蒸馏水 (多少取决于试样及容器大小)，加温至30℃～50℃，1000mL蒸馏水加入无水硫酸钠 (Na 2 SO4 )300g～350g或10水硫酸钠 (Na 2 SO 4 ·10HO2 )700g～1000g，用玻璃棒搅拌，使其溶解并饱和，然后冷却至20C～25℃；在此温度下置48h，其相对密度应保持在1．151～1．174(波美度为18．9～21．4) 范围内。试验时器底部应无结晶存在。

2. 试样的制备

将试样按表1的规定分级，洗净，放入105℃±5℃的烘箱内烘干4h，取出并冷至室温，然后按表1规定的质量称取各粒级试样质量mi。

五.  JGY-3细集料坚固性试验仪试验步骤

1 .将所称取的不同粒级的试样分别装入三脚网篮并浸入盛有硫酸钠溶液 的容器中，溶液体积应不小于试样总体积的5倍，温度应保持在20℃～25℃的范围内，三脚网篮浸入溶液时应先上下升降25次以排除试样中的气泡，然后静置于该容器中；此时，网篮底面应距容器底面约30mm(由网篮脚高控制)，网篮之间的间距应不小于30mm，试样表面至少应在液面以下30mm。

2. 浸泡20h后，从溶液中提出网篮，放在105℃±5℃的烘箱中烘烤4h，至此，完成了第一个试验循环。待试样冷却至20℃～25℃后，即开始第二次循环。从第二次循环起，浸泡及烘烤时间均可为4h。

3 .完成五次循环后，将试样置于25℃～30℃的清水中洗净硫酸钠，再放入105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重，待冷却至室温后，用试样粒级下限筛孔过筛，并称量各粒级试样试验后的筛余量。

注：试样中硫酸钠是否洗净，可按下法检验：取洗试样的水数毫升，滴入少量氯hua化钡

(BaCl 2) 溶液，如无白色沉淀，即说明硫酸钠已被洗净。

4 . 对粒径大于20mm(或19mm) 的试样部分，应在试验前后分别记录其颗粒数量，并作外观检查，描述颗粒的裂缝、剥落、掉边和掉角等情况及其所占的颗粒数量，以作为分析其坚固性时的补充依据。

六. JGY-3细集料坚固性试验仪计算

1 试样中各粒级颗粒的分计质量损失百分率按式 (T0314--1) 计算。

式中Qi———各粒级颗粒的分计质量损失百分率，％；

mi———各粒级试样试验前的烘干质量，g；

m'i———经硫酸钠溶液法试验后，各粒级筛余颗粒的烘干质量，g。

5．2试样总质量

损失百分率按式 (T0314-2) 计算，准确至1％。

式中：Q———试样总质量损失百分率，％；

m i———试样中各粒级的分计质量，g

Q i———各粒级的分计质量损失百分率，％。

七. 产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

八 . 公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

9.  集料碱活性测长仪  型号：25/25/285

一、集料碱活性检验（砂浆长度法）适用范围：

测定水泥砂浆试件的长度变化，以鉴定水泥中的碱与活性集料间的反应所引起的膨胀是否具有潜在危险。

用岩相法T0324试验评定集料为碱活性或可疑时宜采用本方法，但不适用于碱碳酸盐反应。

| 筛孔尺寸（mm） | 4.75∽2.36 | 2.36∽1.18 | 1.18∽0.6 | 0.60∽0.3 | 0.3∽0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级质量比（%） | 10 | 25 | 25 | 25 | 15 |

二、集料碱活性检验仪具与材料：

1、 标准筛：按细集料（砂）筛分试验规定选用。

2、 拌和锅、铲、量筒、秒表、跳桌等。

3、 镘刀及截面为14mmⅹ13mm；长120mm∽150mm的硬木捣棒。

4、 试模和测头（埋打）：金属试模，规格25.4mmⅹ25.4mmⅹ285mm。试模两端正中有小孔，测头以不锈金属制成。

5、 养护筒：用耐腐材料（塑料）制成，应不漏水，不透气，加盖后放在养护室中能确保筒内空气相对湿度为95%以上，筒内设有试件架，架下盛有水，试件垂直立于架上并不与水接触。

6、 测长仪：测量范围275mm∽300mm，精密度0.01mm。

7、 储存室（箱）的温度为38℃±2℃。

三、 集料碱活性检验试验准备：

1、 试样制备：

（1） 水泥：检定一般集料活性时，应使用含碱量高于0.8%的硅酸盐水泥。

对于具体工程，如使用几种水泥，含碱量大于0.6%水泥均应进行试验。

（2） 集料：对于砂料使用工程实际采用的或拟用的砂，对于集料应把活性，非活性集料分别破碎成表T0325-1所示的级配，并根据岩相检验的结果将活性与非活性集料按比例组成试验用砂。

砂料级配表

（3） 砂浆配合比：水泥与砂浆的质量比为1：2.25。一组3个试件共需水泥400g，砂900g。砂浆用水量按GB2419“水泥胶砂流动度测定方法”选定，但跳桌跳动次数改为10次/6s，以流动度在105mm∽120mm为准。

2、 试件制备：

（1） 成型前24h，将试验所用材料（水泥、砂、拌和用水等）放入20℃±2℃的恒温室中。

（2） 砂浆制备：将水倒入拌和锅内，加入水泥拌和30s，再加入砂料的一半拌和30s，最后加入剩余的砂料拌和90s。

（3） 砂浆分两层装入试模内，每层捣实20次，浇第一层后安放测头再浇第二层（注意测头周围砂浆应填实），浇捣完毕后用镘刀刮除多余砂浆，抹平表面并编号。

3、 试验步骤：

（1） 试件成型完毕后，带模放入标准养护室，养护24h±4h后脱模。脱模。后立即测量试件的长度 ，此长度为试件的基准长度。测长应在20℃±2℃的恒温室中进行。每个试件至少重复测试两次，取差值在仪器精密度范围内的2个读数的平均值作为长度测定值。待测的试件须用湿布覆盖，以防止水分蒸发。

（2） 测长后将试件放入养护筒中，筒壁衬以吸水纸使筒内空气为水饱和蒸气，盖严筒盖放入38℃±2℃养护室（箱）里养护（一个筒壁的试件品种应相同）。

（3） 测长龄期自测基长后算其分14d、1、2、3、6、9、12个月几个龄期，如有必要还可以适当延长。在测长的前一天，应把养护筒从38℃±2℃养护室（箱）中取出，放入20℃±2℃的恒温室。试件的测长方法与测基长时相同，每个龄期测长完毕后，应将试件放入养护筒中，盖好筒盖，放回38℃±2℃养护室（箱）中继续养护到下一个测试龄期。

（4） 测长时应观察试件的变形、裂缝、渗出物，特别要注意有无胶体物质出现，并作详细记录。

4、 计算

（1） 试件的膨胀率按式（T0325-1）计算式中：Σt——试件在龄期t内的膨胀率（%） Lt——试件在龄期t的长度（mm）

L0——试件的基准长度（mm） Δ——测头（即埋钉）的长度（mm）以3个试件测值的平均值作为某一龄期膨胀度的测定值。

注：一组3个试件测值的离散程度应符合下述要求：膨胀率小于0.02%时，单个测值与平均值的差值不得大于0.003%；膨胀率大于0.02%单个测值与平均值的差值不得大于平均值的15%。超过上述规定时需查明原因，取其余2个测值的平均值作为该龄期膨胀率的测定值。当一组试件的测值少于2个时，该龄期的膨胀率通过补充试验确定。

（2）、评定标准

对于砂料，当砂浆半年膨胀率超过0.1%或3个月的膨胀率超过0.05%时（只在缺少半年膨胀率时才有效），即评为具有危害性的活性集料。反之，如低于上述数值时，则评为非活性集料。

对于集料，当砂浆半年膨胀率低于0.1%或3个月的膨胀率低于0.05%时（只在缺少半年膨胀率时才有效）即评为非活性集料。如超过上述数值时，尚不能作最后结论，应根据混凝土试验结果作出最后的评定。

四、集料碱活性检验使用方法

1 、 把标准棒放入测长仪内，然后安装百分表，使大指针约有3-5mm量程（小指针指向3-5左右）将百分表紧固好，然后转动表盘外圈使大指针对准零点，此时零点校正完成。

2、将待测体擦净，把试体的一个面做上标记，轻轻把试体放入比长仪内，试体有标记的一面与比长仪的相对位置的下次测量时一致，使百分表测头与试体测头接触，（如果百分表有微小变化，再转动表盘外圈使大指针对准零点）此时完成了试件的基准校正。每一龄期测试时把试体放入比长仪上根据大指针的变化读取收缩或膨胀值。

五. 产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

六 . 公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

10	. 集料碱活性养护箱   型号：JHX-3

一、JHX-3集料碱活性养护箱适用范围 ：

测定水泥砂浆试件的长度变化，以鉴定水泥中的碱与活性集料间的反应所引起的膨胀是否具有潜在危险。

二、JHX-3集料碱活性养护箱仪具与材料：

1标准筛：按细集料（砂）筛分试验规定选用。

2拌和锅、铲、量筒、秒表、跳桌等。

3镘刀及截面为14mmⅹ13mm；长120mm∽150mm的硬木捣棒。

4试模和测头（埋打）：金属试模，规格25.4mmⅹ25.4mmⅹ285mm。

| 筛孔尺寸（mm） | 4.75∽2.36 | 2.36∽1.18 | 1.18∽0.6 | 0.60∽0.3 | 0.3∽0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级质量比（%） | 10 | 25 | 25 | 25 | 15 |

试模两端正中有小孔，测头以不锈金属制成。

5养护筒：用耐腐材料（不锈钢）制成，应不漏水，不透气，加盖后放在养护室中能确保筒内空气相对湿度为95%以上，筒内设有试件架，架下盛有水，试件垂直立于架上并不与水接触。

6测长仪：测量范围275mm∽300mm，精密度0.01mm。

7储存室（箱）的温度为38℃±2℃。

三、JHX-3集料碱活性养护箱试验准备：

1试样制备：1水泥：检定一般集料活性时，应使用含碱量高于02.8%的硅酸盐水泥。对于具体工程，如使用几种水泥，含碱量大于0.6%水泥均应进行试验。3集料：对于砂料使用工程实际采用的或拟用的砂，对于集料应把活性，非活性集料分别破碎成表T0325-1所示的级配，并根据岩相检验的结果将活性与非活性集料按比例组成试验用砂。砂料级配表4砂浆配合比：水泥与砂浆的质量比为1：2.25。一组3个试件共需水泥400g，砂900g。砂浆用水量按GB2419“水泥胶砂流动度测定方法”选定，但跳桌跳动次数改为10次/6s，以流动度在105mm∽120mm为准。

四、JHX-3集料碱活性养护箱试件制备：

1成型前24h，将试验所用材料（水泥、砂、拌和用水等）放入20℃±2℃的恒温室中。

2砂浆制备：将水倒入拌和锅内，加入水泥拌和30s，再加入砂料的一半拌和30s，最后加入剩余的砂料拌和90s。

3砂浆分两层装入试模内，每层捣实20次，浇第一层后安放测头再浇第二层（注意测头周围砂浆应填实），浇捣完毕后用镘刀刮除多余砂浆，抹平表面并编号。

五、JHX-3集料碱活性养护箱试验步骤：

1试件成型完毕后，带模放入标准养护室，养护24h±4h后脱模。脱模。后立即测量试件的长度 ，此长度为试件的基准长度。测长应在20℃±2℃的恒温室中进行。每个试件至少重复测试两次，取差值在仪器精密度范围内的2个读数的平均值作为长度测定值。待测的试件须用湿布覆盖，以防止水分蒸发。

2测长后将试件放入养护筒中，筒壁衬以吸水纸使筒内空气为水饱和蒸气，盖严筒盖放入38℃±2℃养护室（箱）里养护（一个筒壁的试件品种应相同）。

3测长龄期自测基长后算其分14d、1、2、3、6、9、12个月几个龄期，如有必要还可以适当延长。在测长的前一天，应把养护筒从38℃±2℃养护室（箱）中取出，放入20℃±2℃的恒温室。试件的测长方法与测基长时相同，每个龄期测长完毕后，应将试件放入养护筒中，盖好筒盖，放回38℃±2℃养护室（箱）中继续养护到下一个测试龄期。

4测长时应观察试件的变形、裂缝、渗出物，特别要注意有无胶体物质出现，并作详细记录。

六.  JHX-3集料碱活性养护箱计算

1试件的膨胀率按式（T0325-1）计算

式中：Σt——试件在龄期t内的膨胀率（%）

Lt——试件在龄期t的长度（mm）

L0——试件的基准长度（mm）

Δ——测头（即埋钉）的长度（mm）

以3个试件测值的平均值作为某一龄期膨胀度的测定值。

注：一组3个试件测值的离散程度应符合下述要求：膨胀率小于0.02%时，单个测值与平均值的差值不得大于0.003%；膨胀率大于0.02%单个测值与平均值的差值不得大于平均值的15%。超过上述规定时需查明原因，取其余2个测值的平均值作为该龄期膨胀率的测定值。当一组试件的测值少于2个时，该龄期的膨胀率通过补充试验确定。

（2）、评定标准

对于砂料，当砂浆半年膨胀率超过0.1%或3个月的膨胀率超过0.05%时（只在缺少半年膨胀率时才有效），即评为具有危害性的活性集料。反之，如低于上述数值时，则评为非活性集料。

对于集料，当砂浆半年膨胀率低于0.1%或3个月的膨胀率低于0.05%时（只在缺少半年膨胀率时才有效）即评为非活性集料。如超过上述数值时，尚不能作最后结论，应根据混凝土试验结果作出最后的评定。

七. JHX-3集料碱活性养护箱养护箱操作

首先加水超出养护筒3-5厘米，严禁不加水通电。然后通电源，打开电源开关，水泵开关，当温度达到或接近38℃时仪表保持恒温状态。

温度仪表的设置：

按下 SET 键设定温度窗闪烁，按MOVE   键移动光标用PGDN▲    PGUP   和修改温度值，设定完成后按一下 FSE 存入。

仪表有4位数码。最大延时控制范围为999.9小时，以设定14天龄期后自动停机为例： 将拨码器设为“336.0”然后接通电源开始自动计时，电热管，循环水泵在这个过程中实现自动加温，恒温，保持，当时间达到366小时后自动断电，电热管，循环水泵停止工作。时间控制有独立的开关，如果不需要时间控制可以关闭时间继电器，但不影响电热管，循环水泵的正常工作。

水泵为程序控制循环10分钟间歇30分钟。

如果试桶有少量渗水现象，请用随机带的凡士林涂抹在接缝处即可。

技术参数

电源电压：220V；

加热功率：2000W；

控温范围：0—100℃(任意设定)

控温精度：0.5℃；

有效容积:600X400X450

八.  产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

九. 公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

11. 细集料亚甲蓝试验仪  型号：YJ-3

- YJ-3细集料亚甲蓝试验仪适用范围

本仪器是按照交通部T0349-2005规范，〈细集料亚甲蓝试验〉而设计的专用仪器。采用了先进的调频、数控、技术,提高了试验精度与速度。是试验室必备之专用仪器。 本方法适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物，并测定其含量，以评定集料的洁净程度，以亚甲蓝值MBV表示。

二、YJ-3细集料亚甲蓝试验仪技术参数

本方法适用于小于2.36mm或小于0.15mm的细集料，也可用于矿粉的质量检验。

当细集料中的0.075mm通过率小于3%时，可不进行此项试验即作为合格看待。

电源电压：220V

最大转速：600转/±10转

最小转速：400转/min±10转

叶轮直径：75mm±10mm

叶轮个数：4 个

烧杯容积：1000mL

叶轮直径：75mm±10mm

三.  YJ-3细集料亚甲蓝试验仪试验方法：

产 1. 时间设定：接通电源，先按“时间设置”拨码器，时间显示为3位。最大时间为999秒。例如：设定搅拌时间为8分钟，拨码器设为480。   搅拌8分钟后，搅拌自动停止。如需继续搅拌4分钟，可将拨码器设为240，按一下清零开关仪器从新工作，即搅拌4分钟后停止。每次搅拌停

止后，仪器能自动蜂鸣报警。
     2.转速设定：当仪器接通电源后，拨动“速度选择”开关，速度600转/min，可转换为400转/min。
     3.启动仪器：当时间与速率设定完成后，按下启动开关，即进入搅拌状态。如中途停止搅拌，再次按下启动开关又进入工作状态。
    四.  YJ-3细集料亚甲蓝试验仪试验方法：
    1、标准亚甲蓝溶液910.0g/L±0.1g/L标准浓度)配制；
    (1)测定亚甲蓝中的水分含量w。称取5g左右的亚甲蓝粉末，记录质量mh，精确到0.01g。在100℃±5℃的温度下烘干    至恒重(若干温度超     过105℃，亚甲蓝粉末会变质)，在干燥器中冷却，然后称重，记录质量mg，精确到0.01g。按式(T0349-1)计算亚甲蓝的含水率w
      w = (mh-Mg)/mg×100
式中：mh—亚甲蓝粉末的质量(g)；
      mg—干燥后亚甲蓝的质量(g)。
        (2)取亚甲蓝粉末(100＋w)(10g±0.01g)/100(即亚甲蓝干粉末质量10g)，精确至0.01g。
        (3)加热盛有约600mL洁净水的烧杯，水温不超过40℃。
        (4)边搅动边加入亚甲蓝粉末，持续搅动45min，直至亚甲蓝粉末全部溶解为止，然后冷却至20℃。 
        (5)将溶液倒入1L容量瓶中，用洁净水淋洗烧杯等，使所有亚甲蓝溶液全部移入容量瓶，容量瓶和溶液的温度应保持在20℃±1℃，加洁净水至容量瓶1L刻度。
        (6)摇晃容量瓶以保证亚甲蓝粉末完全溶解。将标准液移入深色储藏瓶中，亚甲蓝标准溶液保质期应不超过28d。配制好的溶液应标明制备日期、失效日期，并避光保存。
    五、YJ-3细集料亚甲蓝试验仪制备细集料悬浊液
        (1)取代表性试样，缩分至约400g，置烘箱中在105℃±5℃条件下烘干至恒重，待冷却至室温后，筛除大于2.36mm颗粒，分两部分备用 。
        (2)称取试样200g，精确至0.1g。将试样倒入盛有500mL±5mL洁净水的烧杯中，将搅拌器速度调到600min，搅拌器叶轮离烧杯底部约10mm。搅拌5min，形成悬浊液，用移液管准确加入5mL亚甲蓝溶液，然后保持400r/min±40r/min转速不断搅拌，直到试验结束。
    3、亚甲蓝吸附量的测定
       (1)将滤纸架空放置在敞口烧杯的顶部，使其不与任何其它物品接触。
       (2)细集料悬浊液在加入亚甲蓝溶液并经400r/min±40r/min转速搅拌1min起，在滤纸上进行第一次色晕检验。即用玻璃棒沾取一滴悬浊液滴于滤纸上，液滴在滤纸上形成环状，中间是集料沉淀物，溶液的数量应使沉淀物直径在8mm~12mm之间。外围环绕一圈无色的水环。当在沉淀物周围边缘放射出一个宽度约1mm左右的浅蓝色色晕时，试验成为阳性。
      (3)如果第一次的5mL亚甲蓝没有使沉淀物周围出现色晕，再向悬浊液中加入5mL亚甲蓝溶液，继续搅拌1min，再用玻璃棒沾取一滴悬浊液，滴于滤纸上，进行第二次色晕试验，若沉淀物周围仍未出现色晕，重复上述步骤，直到沉淀物周围放射出约1mm的稳定浅蓝色色晕。
     (4)停止滴加亚甲蓝溶液，但继续搅拌悬浊液，每1min进行一次色晕试验。若色晕在最初的4min内消失，再加入5mL亚甲蓝溶液；若色晕在第5min消失，再加入2mL亚甲蓝溶液。两种情况下，均应继续搅拌并进行色晕试验，直至色晕可持续5min为止。
     (5)记录色晕持续5min时所加入的亚甲蓝溶液总体积，精确至1mL。

六.  产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

七.  公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。
      我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

12	.电动震筛机型号：ZBSX-92A  震摆仪 顶击式震击标准振筛机

一. ZBSX－92A型震击标准振筛机详细介绍

顶击式标准振筛机,震击标准振筛机,拍击式震击标准振筛机,标准振筛机
产品简介： ZBSX－92A型震击标准振筛机 该机适用于公路、建筑、地质冶金科研等部门的试验对物料进行筛分分析，每次开机5分种数字显示控制，既方便又简单完成分级工作

二.  ZBSX－92A型震击标准振筛机主要技术参数： 
1、筛子直径：300mm 200mm
2、震幅： 8mm
3、振击次数：147次／分
4、筛摇动次数：221次／分
5、回转半径：12.5mm

三、ZBSX－92A型震击标准振筛机工作原理

本机主要由传动、摆动、震击、夹紧机构及电器等部分所组成。本机由电动机通过主轴，传动轴带动齿轮，由蜗轮再带动凸轮，主偏心轴带动两个副偏心轴，从而使筛座具有回转及震击双重运动。

四、ZBSX－92A型震击标准振筛机安装
  本机可以不用水泥基础直接安放水泥地面上开动，也可以安装在水泥基础上，基础螺钉尺寸如图：其厚度300毫米。基础露出地面高度及大小或与地面相平，根据具体使用需要而定，按电工规程安装电路与接地，安装完毕接通电源后电动机回转方向与箭头相同，就有震击运动，若相反则电机空运转，此时可换接线头，方能正常开动。

五、ZBSX－92A型震击标准振筛机操作使用和保养
   开机前，拧出上螺栓，加足润滑油，用20号普通机油5公斤为宜，装筛时先将钮紧螺栓左旋以松动开筛盖故地功能顶杆。然后连同筛盖往上提，然后右旋固定就可置套筛与筛托盘上，再将拧紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固定即可工作，根据工作需要，需要常开可将旋钮转至常开位，需要定时工作可将旋钮转至要求定时位，需要途中停机，应切断电源开关，让定时钟自行转至停止位置，不可强行扭回。本机保养简单，每隔6个月更换机油一次，使用时注意避免盖板上的7根导杆的变形。

1、将电机线插头在程控器插座上，将电源线插头插在三相线插座上。
2、按下电源开关，显示屏亮，同时出现300秒。
3、设定时间：（1）根据用户需要，按轻接触键△为上调，按▽为下调，每按一次△▽为60秒。（2）根据试验规程设定需要时间，按ON键机械开始工作，运作时指示灯亮。（3）本仪器在正常工作时，需要停机按OFF键盘。（4）每停机一次，应重新设定时间。（5）注意：使用时不要频繁开、关机器，停机后应切断电源。

六. 产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
  1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
  2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
 ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

七.  公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。

我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

13. 集料冲击试验仪   细集料冲击值试验仪，冲击试验仪，细集料冲击值试验仪 型号：CJ-2

一.  细集料冲击值试验仪 冲击试验仪概述

粗集料冲击值试验用以测定路面粗集料抗冲击的性能，以击碎后小于2.36mm部分的质量百分率表示。

用途： 集料冲击值给出了集料对瞬间冲击或碰撞的相对阻力值； 
二.细集料冲击值试验仪 冲击试验仪技术参数： 
    冲击锤重：13.75kg±0.05kg； 
    落高：380±5mm； 
    冲击杯：Ф102×50mm； 
    试验筛：15.0mm、10.0mm、2.50mm； 
    圆形断面的金属捣实直棒：Ф10×230mm，一端半圆； 
    金属圆筒量具：Ф75±1×50±1mm； 
   三. 细集料冲击值试验仪 冲击试验仪主要结构：
    　　机器主要由下列部件组成： 
    　　1、释放按钮； 
    　　2、调整按钮； 
    　　3、手把； 
    　　4、挂钩； 
    　　5、击锤； 
    　　6、立柱； 
    　　7、冲击杯； 
    　　8、底座 
   四. 细集料冲击值试验仪 冲击试验仪试验方法： 
    
    　　1、备料：筛取通过15mm筛孔保留在10mm筛上的集料1Kg，风干革命或加热烘干，烘干时温度不超过100℃，时间不超过4小时。 
    　　2、盛料：用铲将集实的三分之一从容器顶不超过50mm处装入量筒，用捣实棒圆形端将集料捣实25次，每次捣实应从量筒顶不超过50处自由落下，落点尖在集实表面均匀分布。用同样方法，并重复两次，以便疚入另外二个三分之一集料。三次盛料完成后，用捣实棒在容器顶滚动的办法，除去多作的集料，对阻碍棒滚动的集料用手除去并用外加集料填满任何明显的孔隙。 
    　　3、称量：将量筒中盛满的集料倒于天平中称取质量(质量m，准备至0.1g)，第二次试验用同样质量。 
    　　4、倒料：将量筒中集料倒入机器底座上的金属杯中，并用捣实棒在它上面单独捣实25次，以便压实。 
    　　5、锤击：让锤从380±5mm处自由落下锤击集料，并连续锤击达15次。每次锤击间隔不少于1秒。第一锤击后，对所要求落高不再调整。 
    　　6、筛分和称量：将杯中击碎的石料倒至清洁的托盘上，并用橡胶锤锤击金属杯外面，用硬毛刷刷内表面，直至集料细颗粒全部落在托盘上为止。 
    　　将击碎集料倒入2.5mm筛上进行筛分，直至在1分钟内没有进一步明显增量为止。 
    　　将通过2.5mm筛孔的石屑和保留在2.5mm筛孔的石屑置于天平上称量，精确到01g，分别以m1(筛下)和m2(筛上)表示。若m1＋m2大于m＋1g时，则其结果无效。 
    　　7、复试：用同第一次相同的质量的另一样品，重复整个程序进行试验。 
    五. 细集料冲击值试验仪 冲击试验仪使用方法： 
    　　1、将冲击值试验机置于试验室地面上，下面放置铸铁或厚木板。 
    　　2、提起击锤(6)，使击锤挂钩与上挂钩(4)接合挂牢。 
    　　3、将集料倒入试验机底座上的冲击杯中(8)，按试验方法操作。 
    　　4、按动释放按钮(2)此时上挂钩(4)和击锤挂钩(5)脱钩，锤自行脱落。 
    六、细集料冲击值试验仪 冲击试验仪维修保养： 
    　　1、每次试验结束后将仪器擦拭干净，运动部位加润滑油保养。 
    　　2、使用时不要随便触动释放开关，以免发生意外。 
    　　3、不使用时将击锤放置于仪器底部，防止闲置时意外事故发生。 
    　　 细集料冲击值试验仪，冲击试验仪，装箱单： 
    　　1、主机：1台 4、冲击杯：1只 
    　　2、量筒：1只 5、说明书：1份 
    　　3、捣实棒：1根 6、合格证：1份

七 . 产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
      1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
      2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
    1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
    2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
    ① 技术保养维修手册
    ② 外购件说明书及制造厂家
   ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

八.  公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。

我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

14.  DZ-1岩石点荷载试验仪 数显点荷载仪

一.TDZ-1岩石点荷载试验仪 数显点荷载仪产品主要参数：

岩石点荷载仪,点荷载仪,数显点荷载仪,岩石点荷载试验仪
产品简介： 主要技术参数：

（1）最大工作压力：60Mpa

（2）活塞直径：ф35mm，行程 160mm

（3）活塞面积：9.62平方厘米。

（4）最大压力：50KN 
 二.TDZ-1岩石点荷载试验仪 数显点荷载仪详细介绍：  
岩石点荷载强度试验仪是岩石类的一个指标，该试验可测定试样的点载荷强度以及强度指标的各向异性，即不同点载荷强度中最大与最小值之比。
　　便携式点荷载试验仪是能轻便、快速地测定岩石的抗拉及抗压强度的一种仪器，由于采用顶尖及碎块加载，故岩石破坏的压力较常规压力机所具的压力小；而且试样无需加工成规则试件，适合现场测定使用，便于进行低强度岩石的测定。这是一种具有方便、经济、迅速优点的简单的科学测试工具，可用于煤矿、地质、水工、交通、建筑等工程作岩力学性质试验。

三. TDZ-1岩石点荷载试验仪 数显点荷载仪产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
      1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
      2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
    1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
    2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
    ① 技术保养维修手册
    ② 外购件说明书及制造厂家
   ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

四.  TDZ-1岩石点荷载试验仪 数显点荷载仪公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。

我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

15. 双端面磨平机,双面磨平机,混凝土磨平机 SCM-200

一.SCM-200新型双端面磨平机概述

双端面磨平机,双面磨平机是各类岩矿石、混凝土等非金属固体进行力学测试的标准样本制作的必备设备，该机与本厂生产的钻孔取样机自动岩石切割机配套使用，即可加工出高精度的方体或园柱体测试标本。

二.SCM-200新型双端面磨平机特点

双端面磨平机,双面磨平机,混凝土磨平机由机座、工作台、磨削动力头、变速箱传动系统、电控装置等部分组成。整机操作方便，自动进给，性能稳定。适用于路用石料的加速磨光。通过磨光值测定评价不石和人造骨料的抗磨光性能，为辅筑不同摩擦系数要求的路面提供依据。

三.SCM-200新型双端面磨平机技术参数：

工作台电机功率：0.75KW

磨削动力头功率：1.1KW×2台

自动磨削进给量：0.04- 0.12mm

可磨标本样规格方块：50×50×50-150×150×150mm

园柱：Φ50-Φ120

光洁度(按机械加工粗糙标准)：Ra 3.2

标准精度平面度：50范围内± 0.05mm

磨轮直径：200mm

重量：0.6T

四. SCM-200新型双端面磨平机产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
  2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
  ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

五. SCM-200新型双端面磨平机公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。

我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

16.  岩石切割机DQ-4

一.岩石切割机 自动岩石切割机概述

岩石切割机DQ系列自动岩石切割机自动岩石切割机采用无级调速，自动切割。用于切取各种形状的标本。型号分为：DQ-1型、DQ-2型、DQ-3型、DQ-4型，该机由切片工作台

岩石切割机 电动锯石机本机是全自动、全封闭式金刚石切割机，用于切割水磨石、天然石、混凝土制品、陶瓷、耐火砖等非金属材料板材及管材。 
二. 岩石切割机 自动岩石切割机主要技术参数： 
主轴转数：3000r/min
主电机：3KW
工作台电机：20W
水泵电机：125W
轨道长：1400mm
切割最大厚度：150mm
锯片直径：450mm。

三.岩石切割机 自动岩石切割机功能
　　  1.升降导柱采用四根表面经电镀处理的圆钢，有间隙小，整体刚性好，切割时晃动小，使用寿命长等优点。
      2. 采用独创液压锁紧装置，在机械有磨损或切割过程中可减小机身间隙，有利于提高板材的平整度和延长刀头使用寿命。
      3.导柱升降采用润滑脂（俗称黄油）来润滑，至多每三个月只须添加一次。大大减少维护次数。
      4.升降导柱与中座接触面采用表面轧制美国杜邦"聚四氟乙烯"聚合物材料的导套;导套表面轧制成圆形储油坑,在少油或间隙断油条件下能正常工作,具有摩擦系数低,耐磨性能好，使用寿命长等优点.
      5.升降油缸采用德国进口组合式油封（宝色霞板），由一个弹性密封环，两个挡环和两个导向环组成的五件套的活塞密封件。比常用密封件提高几倍使用寿命。
      6. 液压、电器元件均采用国内外优质配件。
      7.新老机型产量对照表此数据以D14机型为例,只供参考不做产量依据，实际产量多少和各厂家使用的刀头质量、锯片好坏、工人素质等都有关系。
      8.采用全新复合材料“纳米尼龙”布料,有防水、防尘、抗拉力防磨损等特点，使用可拆式拉链结构有利于方便更换。
     9.机器主要部件采用数控加工机床加工，确保元件加工精度。
     10. 采用数控镗床加工柱孔、主轴箱等，有效保证同心度的加工精度，提高产品稳定性。
     11.采用全新磨床批量加工导柱，加工精度高，质量有保证
锯石机是涉及锯石机结构的改进。本实用新型就是针对上述问题，提供在遇到较大阻力时，不易损坏圆盘锯，生产效率高的锯石机。本实用新型包括机架，研发单位沧州恒胜伟业公路仪器有限公司技术电话15132705088其结构要点是机架上的横向锯车的两侧分别为左侧纵向锯车、右侧纵向锯车，右侧纵向锯车的下方设置具有托架的料车，右侧纵向锯车与横向锯车之间为具有吊车的门梁，门梁的下方为支架、液压缸，横向锯车的下方为固定架、具有托架、液压缸的料车；锯车包括门架、底架，底架上的电机分别通过齿轮同机架上的齿条相啮合、通过绳索通过门架的滑轮组同底架轴上锯臂相连，锯臂上的圆盘锯同锯

四. 岩石切割机 自动岩石切割机操作规程
　　1. 检查电源电压及供水系统。
      2. 把试件放入工作台上，用夹具把试件固定好。
      3. 关闭好锯石机的箱们，打开供水系统。
      4. 接通电源打开电源开关，根据试件的硬度调节*的运行速度。
      5. 打开开关开始工作，直至锯石机走完行程退回起点为止。
      6. 关闭锯石机，关闭供水系统取出试件。
      7. 正常切削过程中如发现主机有异常响动，应立即退刀停机检查；也不能按快 进按钮，否则会损伤刀片和设备；切割过程中要随时检查冷水是否充足，以 防刀片磨损或卡死。
      8. 使用完毕应及时清扫工作台面上的残留岩渣，擦净刀片与工作台上的水渍， 加注进刀拖板与导轨的润滑油。岩石五.切割机 自动岩石切割机产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
  2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
  ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

六. 岩石切割机 自动岩石切割机公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。

我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

17.  JM-1石料加速磨光机

一.JM-1型加速磨光机概述
适用于路用石料的加速磨光。通过磨光值测定评价不同岩性石料和人造骨料的抗磨光性能，以便合理开发和利用石料资源，为铺筑不同摩擦系数要求的路面提供依据。
主要规格：工作电压AC380V，电机功率550W；道路输转速320r/min；橡胶输正向静压力400N

通过室内加速磨光机试验与摆式摩擦系数测定仪配合、

预测不同岩性的路用石料和人造骨料的磨光值，满足不同摩擦系

数要求的路面的修筑提供依据。

二.JM-1型加速磨光机主要参数

传动机构：电机、传动齿轮组、橡胶轮等

- 工作电压AC380V，

- 电机功率550W;

- 橡胶输正向静压力400N

- 道路轮转速：320r/min

- 橡胶轮外径：203mm

- 充气压力：0.3MPa

- 橡胶硬度：(55±5)IRHD

八.道路轮外径：406mm

三.JM-1型加速磨光机产品质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
  2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
  ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

四.JM-1型加速磨光机公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。

我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!

18. JKS型混凝土碱骨料试验箱 碱骨料试验箱  集料碱活性试验箱 碱骨料反应试验箱

一、JKS型混凝土碱骨料试验箱产品用途：
本产品按国家专业标准DLT水工混凝土砂石试验规范设计制造，适用于作砂石骨料膨胀检测时控温，控时之用。碱骨料反应试验箱是本公司最新研制的新产品,按国家对混凝土长期耐久性试验的标准要求而设计制造的，它适用于建筑施工单位，公路桥梁工程单位及有关科研质检部门对混凝土长期耐久性进行碱骨料反应试验.

二、JKS型混凝土碱骨料试验箱技术参数：
控温范围：室温~100℃（可调）
加热功率：6KW
水泵功率：40W
控温精度：±1℃
电    压：380V±10V
频    率：50±1HZ
时间控制器：1~144000min (100天)
控时精度：±1 min
内部尺寸：800×550×570（mm）
外形尺寸：1400×650×1000mm
三、JKS型混凝土碱骨料试验箱结构及工作原理：
1.结构
试验箱由箱体及温度控制仪，加热管，放水孔，水泵，搁架等组成，箱体内胆采用优质不锈钢板制成，外壳采用静电喷塑工艺，保温层由聚胺脂整体发泡制成，箱体设有水封槽，箱盖上有测温孔具有良好的防腐，防锈，保温性能以及自动控温等功能。
2.工作原理:
该产品采用智能化温度，时间控制仪通过不锈钢加热升温至所需温度低于所需温度给定值加热，当试验过程接近99小时时将定时器开关打开，设定停机所需时间。达到控制时间，试验自动完毕。
四、JKS型混凝土碱骨料试验箱使用方法：
1.拆包装后查看外壳，电器有无受损，箱体底部装有放水阀，使用前用硬块将箱体搁起，填块必须放在主箱体六脚上，切不可放在电器箱下，并调整水平。
2.箱内加入清洁水，其水位超过搁板：7~22cm,同时考虑放入碱液液桶所增加容积，以免水溢入碱桶液内，降低碱液比例，而影响试验质量。
3.接通380V稳压电源，电源中必须具备有效接地，否则严禁使用，必须达到国家有关安全用电标准后方可使用。
4.检查出厂温度设定值，温度设定80℃。
5.打开电源和水泵开关，加热管水泵开始工作，定时器时间可根据要求设定工作。当箱内温度达到设定值时自动停止加热，转为恒温。放入试件盖好箱盖。箱内温度低于温度值时自动加热。
五、JKS型混凝土碱骨料试验箱注意事项：
1.设定打开后开始计时结束时间。
2.水箱水位不易太低或太高，太低碱液桶脱水影响试验质量，水位太高将造成水溢入桶内，影响碱液浓度，一般水位低于桶30~50mm.
3.电源必须采用稳压电源及有效接地，尽量避免和大功率设备共同使用一路电源，如仪表出现死机，必须从配电盘单独放线供其使用。本设备电压为380V电源必须先通过单用闸刀开关再接入箱内。并必须接好有效接地。在放入取出试件时必须先切断电源，以确保安全。
4.在检测箱内温度时，应在第二次恒温时检测，测温计必须接触到水，否则温度不是水温，与箱内控制温度不一致。
5.应经常清理箱内污垢并将外壳水迹控干，用久后加热元件表面会产生水垢，用户应定期清理以免影响加热效果。

六.JKS型混凝土碱骨料试验箱质量保证及售后

1.质量保证

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

2.质量承诺：
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

3.产品价格承诺：
 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

4.交货期承诺：
  1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
  2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；
  ① 技术保养维修手册
  ② 外购件说明书及制造厂家
  ③ 提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

七. JKS型混凝土碱骨料试验箱公司介绍

沧州恒胜伟业公路仪器有限公司把顾客放在第一位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。
      公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器一流的提供商。

我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!