建设项目环境影响报告表

项目名称： 中国科学院生物化学与细胞生物学研究所苏州研究院

细胞与条件研究项目

建设单位(盖章)    中国科学院生物化学与细胞生物学研究

所苏州研究院

编制日期:      2019年 4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国科学院生物化学与细胞生物学研究所苏州研究院细胞与条件研究项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国科学院生物化学与细胞生物学研究所 |
| 法人代表 | 刘小龙 | 联系人 | 李永超 |
| 通讯地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区10栋3楼 |
| 联系电话 | 18262037235 | 传真 | / | 邮政编码 | 215123 |
| 建设地点 | 苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区10栋3楼 |
| 立项审批部门 | 苏州工业园区行政审批局 | 批准文号 | 2017-320551-73-03-542476 |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | M73-731-7310 自然科学研究和试验发展 |
| 占地面积 （平方米） | 3248.38 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资 （万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 3.33% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 表1-1 主要原辅料消耗表 类别 名称 组分/规格 年耗量 包装储存方式 最大储存量 来源及运输 原料 免疫细胞、骨髓基质等细胞 主药 15ml 瓶装 5ml 国内，陆运 DMEM 培养基 氨基酸、无水氯化钙、硝酸铁等 100L 瓶装 50L 国内，陆运 丙酮酸钠 99% 100g 瓶装 25ml 国内，陆运 谷氨酰胺 99% 50g 瓶装 20g 国内，陆运 培养基补充剂 / 1瓶 瓶装 1瓶 国内，陆运 支原体防治喷雾 / 1瓶 瓶装 1瓶 国内，陆运 特级胎牛血清 蛋白、多肽等 2L 瓶装 1L 国内，陆运 胎牛血清 蛋白、多肽等 2L 瓶装 1L 国内，陆运 RPMI medium 1640 氨基酸、硝酸钙、无水硫酸镁、无水磷酸二氢钠等 50L 瓶装 20L 国内，陆运 新生牛血清 / 5L 瓶装 2L 国内，陆运 辅料 重组胰酶 0.25%胰酶和0.02%EDTA 500ml 瓶装 100ml 国内，陆运 冷冻液 / 500ml 瓶装 100ml 国内，陆运 乙醇 75% 20L 瓶装 5L 国内，陆运 乙醇 95% 20L 瓶装 5L 国内，陆运 异丙醇 99.9% 10L 瓶装 5L 国内，陆运 表1-2 主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理 序号 名称及标识 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 丙酮酸钠 C3H3NaO3 CAS：113-24-6 性状：白色结晶粉末 熔点：300℃ 溶解性：易溶于水，极微溶于醇 / / 2 谷氨酰胺 C5H10N2O3 性状：白色结晶或结晶粉末 分解温度：185℃ 溶解性：易溶于水，不溶于醇 / / 3 名称：乙醇 分子式：C2H6O CAS：64-17-5 性状：无色透明液体，有酒香。 分子量：46.07 熔点（℃）：-114.1 沸点（℃）：78.3 饱和蒸气压：59.5 hPa/20℃ 密度：0.789g/mL/25℃ 溶解性：可溶于水。 闪点（℃）：12 爆炸极限（%）：3.3-19(V) LD50：7060mg/kg(兔经口)，7340mg/kg(兔经皮)； LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)； IDLH：无资料 4 名称：异丙醇 分子式：C3H8O CAS：67-63-0 性状：无色透明液体，有酒香 分子量：60.06 熔点（℃）：-87.9 沸点（℃）：82.45 饱和蒸气压：59.5 hPa/20℃ 密度：0.7863g/mL/20℃ 溶解性：能与水混溶。 闪点（℃）：12 爆炸极限（%）：2-12(V) LD50：5840mg/kg(大鼠经口)，16.4ml/kg(兔经皮)； LC50：3600mg/kg，10小时(大鼠吸入)； IDLH：无资料 表1-3 主要设备一览表 序号 名称 规模型号 数量（台套） 产地 1 冰箱 BCD-301WGBA、SC-242D 9 国产 2 生物安全柜 AC2-6S1、AC2-4S1 9 新加坡 3 电热恒温鼓风干燥箱 DGH-9240A、DGH-9123A 2 国产 4 CO2培养箱 HERAcell 150i 9 美国 5 自动细胞计数仪 Cellometer mini 1 美国 6 灭菌锅 MLS-3750 1 日本 7 三气培养箱 APM-30D 1 日本 8 倒置相差显微镜 CKX53 4 日本 9 体视镜 SZ61 1 日本 10 研究级倒置荧光显微镜 IX53+DP74 1 日本 11 台式离心机 Multifuge 8、5424 7 美国 12 台式离心机（冷冻） 5424 R 1 美国 13 电穿孔仪（真核） GENE PULSER XCELL EUKARYOTIC S 1 美国 14 细胞计数仪 vi-cell XR 1 美国 15 电动吸引器 YB.DX23D 9 国产 16 水浴锅 CU-600(DK-600A)、DK-8B 4 国产 17 电动移液器 4-000-201 Portable Pipet-Aid XP 9 美国 18 12道移液器 2 美国 19 移液器 FA10002M、FA10005M、FA10006M 27 美国 20 通用台式离心机（冷冻） Heraeus Multifuge X1R 1 美国 21 PCR仪(基因扩增仪) T100 2 美国 22 realtime PCR仪 CFX Connect 1 美国 23 超净工作台 单人 1 国产 24 生化培养箱 SHP-080 1 国产 25 超纯水装置 Milli-Q advantage A10 1 美国 26 加热型磁力搅拌器 M6728-03 1 国产 27 分光光度计 Eppendorf µCuvette G1.0和BioPhotometer D30 1 美国 28 电子天平（精确到四位） E6315-220g 1 国产 29 恒温混匀仪 ThermoMixer C 1 美国 30 紫外分光光度计 one 1 美国 31 酶标仪 FC 1 美国 32 超低温冰箱 905-ULTS Forma 490L CFDA 2 美国 33 数显式稳压稳流电泳仪（电压600V/电流800mA） EPS-600 2 国产 34 多功能水平电泳槽（模具成型，含多用制胶器） HE-120 1 国产 35 垂直电泳槽（双胶，模具成型，胶厚：0.75mm or 1.0mm or 1.5mm） VE-180 1 国产 36 转移电泳槽（双胶，模具成型，含冷却冰盒，常规转两块膜） VE-186 1 国产 37 全自动凝胶图像分析系统 Tanon-2500 1 国产 38 全自动化学发光图像分析系统 Tanon-5200 1 国产 39 空调机 / 1 国产 |
| 水及能源消耗量 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（m3/年） | 142 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（万度/年） | 10 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤(吨/年) | / | 其它 | / |
| 废水（工业废水√□、生活废水√□）排水量及排放去向 工业废水： 本项目纯水制备过程共产生浓水9.5t/a，接入市政污水管网接入苏州工业园区第二污水处理厂处理，尾水达标排入吴淞江。 生活污水： 本项目共产生生活污水96t/a，接入市政污水管网接入苏州工业园区第二污水处理厂处理，尾水达标排入吴淞江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 中国科学院生物化学与细胞生物学研究所成立于2000年5月，由原中国科学院上海生物化学研究所与原中国科学院上海细胞生物学研究所整合而成。以基因调控、RNA、表观遗传学，蛋白质科学，细胞信号转导，细胞与干细胞生物学，癌症和其它重大疾病机理五大前沿领域为研究方向。 本项目为中国科学院生物化学与细胞生物学研究所位于苏州工业园区的细胞生物学新建项目，租赁工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区10幢3楼，主要进行细胞的培养和研究工作。项目总用地面积3248.38平方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令10月1日起实行）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部1号令）的有关规定，要求编制报告表。中国科学院生物化学与细胞生物学研究所委托苏州科太环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 2、地理位置及周围环境简况 项目位于工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区10栋，租赁纳米城已建厂房三楼。项目周边500m范围内无环境敏感目标，项目所在地周围500m范围图见附图2，项目平面布置图见附图3，项目周边敏感点分布图见附图4。 3、主体工程及产品方案 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置 或生产线） 产品名称 及规格 年设计能力 年运行时数 1 细胞培养和研究（培养室） 细胞培养（免疫细胞、骨髓基质细胞等） 5L 1920h 4、公用及辅助工程 表1-5 公用及辅助工程 分类 建设名称 设计能力 备 注 贮运工程 原辅料仓库 80m2 用于存放病毒、细胞、原辅料等 成品存放区 105m2 低温条件下用于存储培养成品细胞 公用工程 给水 142t/a 依托纳米城现有供水系统 排水 105.5t/a 依托纳米城已建排水系统，排入园区第二污水处理厂 供电 10万度/年 区域电网供给 纯水制备 30t/a 纯水产出率为60%，年制备纯水9.5吨 办公区 100m2 / 环保工程 固废处理 危险废物暂存区 20m2 一次性废物、废有机溶剂、培养废液 注：本项目是租赁纳米城的已建标准厂房，园区内的供水、排水、供电管网等都已经建设完成，厂房内部的管网也已经建设完成，本项目可依托已建设施。 5、劳动定员及工作制度 职工人数：5人 工作制度：一班制，每班8小时，不进行夜间生产，年工作240天，年工作时长1920h 生活设施：不提供食堂、宿舍和浴室 |
| 与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，租用纳米城已建标准厂房，此厂房之前闲置，根据现场踏勘，无污染遗留问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 苏州处江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州工业园区位于苏州市区的东部，具有十分优越的区位优势，地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，距上海仅80km。 项目所在地位于苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城，属于生产研发用地范畴（具体位置见附图1）。 2、地形地貌 苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5～5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。 项目所处的苏州工业园区主要为开阔的湖积平原，水网密布。厂址地属江南地层区苏州—长兴小区的江苏部分、太湖冲击平原区，场地第四系覆盖层厚度大。据区域资料，场地属地壳活动相对稳定区。 3、地质概况 苏州工业园区为冲积平原地质区及基岩山丘工程地质区，除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度平缓，一般呈水平成层、互交层或夹层，较有规律。地质特点表现为：地势平整，地质较硬，地耐力较强。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办[1992]160号文，苏州市50年超过概率10%的裂度值为Ⅵ度。 4、气候气象 苏州工业园区属亚热带季风海洋性季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，季风盛行，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。雨季为6～7月份。根据苏州市气象台历年气象资料统计： 5、温度 年平均气温：15.8℃；最热月平均温度：28.5℃；最冷月平均温度：3℃；极端最高温度：38.8℃；极端最低温度：-9.8℃。 （2）湿度 年平均湿度：76%；最热月平均相对湿度：83%。 （3）风向 全年主导风向：SE；夏季主导风向：SE，S；冬季主导风向：NW，N。 （4）风速 年平均风速：2.5m/s。 （5）气压 年平均气压：1016hpa。 （6）降水量 年平均降水量：1076.2mm； 年最大降水量：1554.7mm； 日最大降水量：343.1mm。 （7）积雪厚度 最大积雪厚度：26cm。 （8）冻结深度 土壤最大冻结深度：8cm。 6、水文 苏州工业园区为江南水网地区，河网纵横交叉，湖荡众多，金鸡湖、阳澄湖、独墅湖等水体造就了园区独一无二的亲水环境。河网水流流速缓慢，流向基本由西向东，由北向南。 据大运河苏州站多年的观测资料，苏州地区年均水位约2.76m(吴淞标高)，内河水位变化在2.2～2.8m之间，地下水位一般在-3.6至-3.0m之间。 本项目污水的最终受纳河流吴淞江距项目选址大约0.8km，其评价河段中的斜塘—甪直段（长约7km），河面较宽，平均宽度145m，平均水深3.21m。该河流中支流主要有斜塘河、青秋浦、清小港、浦里港。 7、植被与生物多样性 本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已为城市生态所取代，由于土地利用率高，自然植被已基本消失。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、苏州工业园区总体规划（2012-2030） 苏州工业园区总体规划的主要内容： 1）功能定位 国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区、江苏东部国际商务中心、苏州现代化生态宜居城区。 2）城区规模 至2020年，常住总人口为115万人；至2030年，常住总人口为135万人。 至2020年，城市建设用地规模为171.4平方公里，人均城市建设用地约149.0 平方米；至2030年，城市建设用地规模为177.2平方公里，人均城市建设用地约131.3平方米。 3）空间布局 （1）布局结构 规划形成“双核多心十字轴、四片多区异彩呈”的空间结构。 ①双核：湖西CBD、湖东CWD 围绕金鸡湖合力发展，形成园区城市核心区。 ②多心：结合城际轨道站点、城市轨道站点、功能区中心形成三副多点的中心空间。 ③十字轴：结合各功能片区中心分布，沿东西向城市轨道线和南北向城市公交走廊。形成十字型发展轴，加强周边地区与中心区的联系。 ④四片多区：包括娄葑、斜塘、胜浦和唯亭街道四片，每片结合功能又划分为若干片区。 发展战略：以提高经济增长质量和综合竞争力为核心，围绕建设以高新技术为先导、现代工业为主体、第三产业和社会公益事业相配套的现代化工业园区的总目标，坚持中新合作，努力把园区建成具有国际竞争力的开发区。 （2）产业发展方向 主导产业：（电子信息制造、机械制造）将积极向高端化、规模化发展。 现代服务业：以金融产业为突破口，发挥服务贸易创新示范基地优势，重点培育金融、总部、外包、文创、商贸物流、旅游会展等产业。 新兴产业：以纳米技术为引领，重点发展光电新能源、生物医药、融合通信、软件动漫游戏、生态环保五大新兴产业。 本项目为细胞产业研发，属于自然科学研究和试验发展，且项目土地性质为研发用地。综上，本项目符合工业园区的规划。 （3）中心体系 规划“两主、三副、八心、多点”的中心体系结构。“两主”，即两个城市级中心，包括苏州市中央商务区（CBD）、苏州东部新城中央商业文化区（CWD）和白塘生态综合功能区（BGD）。 “三副”，即三个城市级副中心，即城铁综合商务区、月亮湾商务区和国际商务区。“八心”，即八个片区中心。包括唯亭街道片区中心（3 个）、娄葑街道片区中心（1 个）、斜塘生活区中心、车坊生活区中心、科教创新区片区中心和胜浦生活区中心。“多点”，即邻里中心。 4）公用工程 （1）供水 苏州工业园区自来水厂位于星港街和金鸡湖大道交叉口，于1998年投入运行，总占地面积25公顷，规划规模60万m3/d，现供水能力45万m3/d，取水口位于太湖浦庄。 原水水质符合国家Ⅱ类水质标准，出厂水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。太湖原水通过两根输水管线（DN1400浑水管，长28km，20万m3/日，97年投入运行；DN2200浑水管，长32km，50万m3/日，05年投入运行），经取水泵站加压输送至净水厂，在净水厂内混凝、沉淀、过滤、消毒后，由配水泵房加压至园区管网。 苏州工业园区第二水源工程-阳澄湖水厂为园区第二水源工程，位于唯胜路以东、阳澄湖大道以北的区域，紧邻阳澄湖。设计总规模50万m3/d，近期工程设计规模20万m3/d，中期2020年规模为35万m3/d。水厂采用“常规处理+深度处理”工艺，达到国家生活饮用水水质标准。 （2）排水 园区采用雨污分流制。雨水由雨水管汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。园区现有污水泵站44座，2015~2017年建设、完善污水管网2340km，基本实现全区雨污水管网全覆盖，做到雨水、污水分流。 （3）水处理 园区范围规划污水处理2座，处理能力为35万吨/日，其中第一污水处理厂能力20万吨/日，第二污水处理厂一期工程处理能力15万吨/日。园区乡镇区域供水和污水收集处理已实现100%覆盖，污水管网683km，污水泵站43座。 目前，园区第一污水厂与第二污水厂已实现管网联通，并行运营。其中，第一污水处理厂服务范围为中新合作区、娄葑、唯亭、跨塘、胜浦、新发展东片及南片区等七个片区，总面积为260km2。二期工程收集范围为中新合作区的各分区的镇区和开发区约120km2。第二污水处理厂服务范围为西至独墅湖、东至吴淞江西岸、南临吴淞江北、北至斜塘河以南区域内的工业废水和生活污水。 （4）供电 目前，工业园区已建成以500 千伏、220千伏线路为主网架，110千伏变电站深入负荷中心，以20千伏配网覆盖具体客户，具备鲜明特色，布局相对合理的电网架构。 园区采用双回路、地下环线的供电系统，供电可靠率大于99.9%；所有企业均为两路电源，电压稳定性高。 （5）供气 目前承担苏州工业园区燃气供应的苏州港华燃气公司管道天然气最高日供气量达到120万立方米，年供氧量超过3亿立方米，管道天然气居民用户约22万户，投运通气管网长度1500公里。 （6）供热 苏州工业园区现有热源厂4座，建成投运供热管网91公里；园区范围规划供热规模700吨/时，年上网电量超过20亿度。 第一热源厂位于园区苏桐路55号，设计供热能力100吨/小时，现有二台20吨/小时的LOOS锅炉，供热能力40吨/小时，年供热量超过10万吨。 第二热源厂位于苏州工业园区312国道北侧，扬富路以南，占地7.73公顷，采用2套9E级（2×180MW级）燃气—蒸汽联合循环热电机组，年发电能力20亿kWh，最大供热能力240 t/h，年供热能力80万吨，项目采用西气东输天然气作为燃料，年用气量5亿立方米。 第三热源厂位于园区星龙街1号，占地面积8.51平方公顷，建设有两台180兆瓦（S109E）燃气—蒸汽联合循环机组。燃气轮机燃料为西气东输工程塔里木气田的天然气。供热能力为200吨/小时，发电能力为360MW。 第四热源厂位于园区车坊朝前工业区，占地面积，建设有三台130吨/小时循环流化床锅炉，2台25MW汽轮发电机组，供热能力200吨/小时。 （7）危险废物处置 目前园区内共有8家危废处置单位，其中2016年引进了惠苏再生资源利用、玖源环保，危废处理规模增加58260吨。处置方式包括综合利用、安全处置和收集贮存等，园区危险废物处理处置率保持100%。 园区内产生少量危险废物的小微企业较多，其中产废量小于10t/a的约359家、小于3t/a的约185家，普遍存在贮存不规范、处置成本高、处置出路难的问题。为解决小微企业危废正规化处置的矛盾，园区拟在江苏和顺环保有限公司开展危险废物的区域化收集试点工作（江苏首家），由和顺将区内小微企业的危废“化零为整”，分类集中贮存；而后利用和顺现有的危废处置能力或者交由其他有资质的危废处置单位最终处置或资源化利用，发挥规模化处置优势。现阶段拟收集危废种类44大类、3000吨/年。 2、关于《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》环境影响报告书审查意见 2015 年7 月24 日，环保部在江苏省南京市主持召开了《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查会，提出了审查意见。 （一）根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展规划，从改善提升园区环境质量和生态功能的角度，树立错位发展、集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，合理确定《规划》的发展定位、规模、功能布局等，促进园区转型升级，保障区域人居环境安全。 （二）优化区内空间布局。严守生态红线，加强阳澄湖、金鸡湖、独墅湖重要生态湿地等生态环境敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”“退二优二”“留二优二”的用地调整策略，优化园区布局，解决好斜塘老镇区、科教创新区及车坊片区部分地块居住于工业布局混杂的问题。 （三）加快推进区内产业优化和转型升级。制定实施方案，逐步淘汰现有化工、造纸等不符合区域发展定位和环境保护要求的产业，严格限制纺织业等产业规模。 严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 （五）加强阳澄湖水环境保护。落实《江苏省生态红线区域保护规划》《江苏省太湖水污染防治条例》和《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》要求，清理整顿阳澄湖饮用水水源保护区内水产养殖项目和不符合保护要求的企业，推动阳澄湖水环境质量持续改善。 （六）落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 （七）组织制定生态环境保护规划。统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。优化设定区域监测点位设置，做好水环境和大气环境的监测管理与信息公开，接受公众监督。 （八）完善区域环境基础设施。加快区内集中供热管网建设，不断扩大集中供热范围；加快污水处理厂脱磷脱氮深度处理设施和中水回用管网的建设，提高尾水排放标准和中水回用率；推进园区循环经济发展，统筹考虑固体废物，特别是危险废物的处理处置。 （九）在《规划》实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 本项目位于苏州纳米城，苏州纳米城占地面积约100公顷，规划建筑面积150万平方米，位于金鸡湖大道99号。由苏州纳米科技发展有限公司按照“总体规划、分期开发、逐步细化”的理念开发建设与管理，具备“创新研发、工程化中试、小规模生产、成果转化、专利运营、产业服务、总部办公、会议展示、综合配套”等一体化产业服务功能。园区内供水、供电、排水系统已修建完善，各入驻企业可依托园区内的供水、供电、排水系统进行生产。 本项目为细胞产业研发，属于自然科学研究和试验发展，不属于高污染、高耗能、高风险产业及化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存项目，不违背园区产业结构。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 环境空气质量 本项目位于苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区，所在区域大气环境划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目大气环境评价等级为三级，对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2- 2018），三级评价项目调查项目所在区域环境质量达标情况，评价引用《2017年度苏州工业园环境质量公告》进行说明，具体如下。 表3-1大气环境质量现状监测结果（CO为mg/m3，其余均为μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114 超标 24小时平均第95百分位数 86 75 114 超标 SO2 年平均质量浓度 16 60 27 达标 24小时平均第95百分位数 31 150 21 达标 NOX 年平均质量浓度 49 40 123 超标 24小时平均第95百分位数 118 80 148 超标 PM10 年平均质量浓度 63 70 90 达标 24小时平均第95百分位数 135 150 90 达标 CO 年平均质量浓度 0.9 / / / 24小时平均第95百分位数 1.5 4 38 达标 O3 年平均质量浓度 107 / / / 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 181 160 113 达标 由表3-1可知，2017年园区PM2.5、NO2和O3超标，SO2、PM10和CO达标。所在区域空气质量为不达标区。针对园区环境空气质量不达标的情况，中共苏州工业园区作委员会及苏州工业园区管理委员会根据《中共江苏省委人民政府关于印发两减六治三提升专项行动方案的通知》（苏发行动方案的通知》（苏发[2016]47号）、《省政府办公厅关于印发江苏“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，印发了《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，通过淘汰高耗能落后电机设备、大力发展清洁能源等方式，降低煤炭的使用量，进而实现《方案》中到2020年园区PM2.5年均浓度比2015年下降25%，城市空气质量优良天数比例达到73.9%以上的目标。 2、地表水质量 本项目纳污水体为吴淞江，按《江苏省地表水（环境）功能区划》2020年水质目标，吴淞江执行水质功能要求为Ⅳ类水。地表水环境质量现状评价数据引用苏州工业园区社会事业局星塘医院于2017年6月12日至14日连续3天对污水厂排口上下游的监测数据，报告编号： CTST/C2047060808W，监测结果如下： 表3-3 水环境质量监测结果表 单位：mg/L 调研断面 项目 pH（无量纲） CODCr 氨氮 总磷 园区第二污水处理厂排放口上游500m 浓度范围 / / / / 浓度均值 / / / / 超标率% 0 0 0 0 园区第二污水处理厂排放口下游2000m 浓度范围 / / / / 浓度均值 / / / / 超标率% 0 0 0 0 标准（Ⅳ类） 6~9（无量纲） 30 1.5 0.3 根据上表可知，吴淞江水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量 为了解项目所在地声环境质量现状，于2018年9月5日对公司厂界环境噪声进行了监测，按照监测要求，共布设四个监测点，监测结果如下表3-4所示。 表3-4 声环境质量现状监测结果汇总（LeqdB(A)） 监测时间 监测点位及名称 气象条件 环境功能 昼间 夜间 达标状况 2018.09.05 N1 东边界外1米 晴，夜间风速2.1m/s，昼间风速1.8m/s 2类 / / 达标 N2 南边界外1米 / / 达标 N3 西边界外1米 / / 达标 N4 北边界外1米 / / 达标 根据实测结果，项目测点昼间和夜间声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求（昼间≤60dB（A）,夜间≤50dB（A））。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边200米范围内无声环境敏感目标，项目周边主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目周边主要环境保护目标表 环境要素 坐标 环境保护对象名称 方位 最近距离m 规模 环境功能级别 X Y 环境空气 -163 1500 路劲凤凰城 NW 1510 1000户 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二类标准 -710 1500 锦溪苑 NW 1700 1500户 -505 964 路劲尚澜湾 NW 1100 100户 -679 991 澜溪苑 NW 1200 1250户 -156 1200 星洋学校 NW 1210 1200人 0 1700 德威英国国际学校 N 1700 500人 0 1500 苏州中学园区校 N 1500 3500人 -2500 0 莲花新村 W 2500 2000户 -2200 -1200 翰林缘 SW 2500 2500户 -2100 -1400 建屋海德公园 SW 2500 2000户 声环境 厂界周围200m内没有声环境敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 水环境 吴淞江 N 800m 中河 GB3838-2002 Ⅳ类 南侧小河 S 160m 小河 GB3838-2002 Ⅳ类 生态环境 金鸡湖重要湿地 W 5400m — 二级管控区 独墅湖重要湿地 W 4900m — 二级管控区

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准： 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），吴淞江水环境功能区为工业、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 吴淞江 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 表1 Ⅳ类 pH 无量纲 6-9 COD mg/L ≤30 NH3-N ≤1.5 TP ≤0.3 水利部 《地表水资源质量标准》（SL63-94） 表3.0.1-1 四级 SS 60 2、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名 执行标准 表号及级别 污染物 指标 单位 标准限值 年均 日均 小时平均 项目所在地 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 表一 二级 二氧化硫SO2 μg/m3 60 150 500 二氧化氮NO2 40 80 200 一氧化碳 CO / 4 10 臭氧 O3 / 160* 200 可吸入颗粒物PM2.5 35 75 / 可吸入颗粒物PM10 70 150 / TSP 200 300 / 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 mg/m3 一次值2.0 *注：臭氧二级浓度限值的日最大8小时平均值为160μg/m3。 3、声环境质量标准 本项目位于苏州工业园区，根据《苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定》（2018修订），企业位于2类标准适用区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 项目区域 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表1 2类 dB(A) 60 50 |
| --- |
| 污染物排放标准： 1、废水排放标准 本项目生产废水和生活污水经厂区污水排口流入市政污水管网，最终进入苏州工业园区第二污水处理厂处理，污水处理厂尾水排入吴淞江。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名 执行标准 取值表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 本项目 排口 《污水综合排放标准》 （GB8978－1996） 表4 三级标准 pH —— 6～9 COD mg/L 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1 B等级 氨氮 45 TP 8 TN 70 污水厂 排口 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 (DB32/1072-2018) 表2 COD mg/L 50 氨氮 4（6）/5（8）* TN 12（15） TP 0.5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002） 表1 一级A标准 pH —— 6～9 SS mg/L 10 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；根据DB32/1072-2018规定，太湖流域其他地区现有城镇污水厂于2021年1月1日起执行表2标准，其中氨氮限值为4（6）mg/L，总氮限值为12（15），其他因子限值不变。 2、废气排放标准 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。 表4-5 废气排放标准限值表 序号 执行标准 污染物指标 表号 级别 无组织标准限值 mg/m3 1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 表2 二级 4.0 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准，见表4-6。 表4-6 厂界噪声排放标准 项目边界名 执行标准 级别 标准限值 dB（A） 昼 夜 厂界四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），以及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 水污染物总量控制因子：COD、氨氮；考核因子为：总磷、SS、TN。 大气污染物总量控制因子为VOCs（以非甲烷总烃计）。 2、总量控制指标 表4-8 污染物排放总量控制指标表 t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 预测排放量 排入外环境的量 申请量 废气 无组织 VOCs 0.0025 0 0.0025 0.0025 / 废水 生产废水 水量 (m3/a) 9.5 0 9.5 / / COD 0.001 0 0.001 / / SS 0.0017 0 0.0017 / / 生活污水 水量 (m3/a) 96 0 96 / / COD 0.038 0 0.038 / / SS 0.029 0 0.029 / / 氨氮 0.0034 0 0.0034 / / TN 0.0048 0 0.0048 / / TP 0.0005 0 0.0005 / / 生产+生活 水量 (m3/a) 105.5 0 105.5 105.5 105.5 COD 0.0389 0 0.0389 0.0053 0.0389 SS 0.0307 0 0.0307 0.0011 0.0307 氨氮 0.0034 0 0.0034 0.0005 0.0034 TN 0.0048 0 0.0048 0.0016 0.0048 TP 0.0005 0 0.0005 0.00005 0.0005 固废 一般固废 0 0 0 0 0 危险废物 15.4 15.4 0 0 0 生活垃圾 0.6 0.6 0 0 0 3、总量平衡方案 本项目废水总量在园区污水处理厂总量内平衡。 项目固体废弃物得到妥善处理，本项目固体废物实现“零”排放。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目为细胞培养项目，拟培养多种细胞产品，包括但不限于免疫细胞、骨髓基质细胞、肌肉干细胞、神经干细胞以及脂肪间充质干细胞等，其制备过程类同：根据科研或者临床需求，实验室接收样本后经细胞分离得到种子细胞，在无菌条件和特定培养要求下，种子细胞或经扩增培养交付，或不经培养直接冻存种子细胞入库储存。 1、工艺流程图 图5-1 细胞研发工艺流程及产污环节 2、流程说明 细胞处理：接收材料后，对细胞进入预检测和处理，将该细胞株于37℃水浴2分钟溶解后，再将材料转入离心管中离心，消化处理提取细胞；此步骤有固体废物S1一次性废物产生。 接种培育：细胞提取后分装到细胞培养皿中，放到培养箱中进行细胞培养。培养过程定时进行细胞状态观察，保证细胞健康。此步骤有固体废物S2一次性废物产生。 换液/传代：体外培养的细胞在培养箱内进行更换新的培养基或进行传代操作。此过程有S3废培养基产生。 分装冻存：细胞培养到相应浓度后进行分装，放置到低温储存管（2ml）中，12小时后转移到低温冰箱中储存，经包装后成为成品使用。或日后如有需要，将细胞从低温冰箱中取出放置到恒温水浴锅中进行复苏后进行细胞培养。 质检：细胞制备完成后，即对每份细胞产品提取的少量样品进行质量检定分析。质检项目分为生物学检查（包括细胞数量测定、细胞存活率测定、细胞表型测定）与安全性检查（包括细菌内毒素测定、细菌检测、真菌检测、支原体检测以及衣原体检测）。此过程有S4废有机溶剂，不合格的产品细胞、G1非甲烷总烃。 入库保存：将满足要求的细胞低温存放在成品存放区。

主要污染工序： 1、废污水 1.1废污水产生环节 本项目生产废水有清洗废水、纯水制备产生的浓水和生活污水。其中清洗废水作为危废委外处置，纯水制备的浓水和生活污水排入市政污水管网。 清洗废水：实验器具的清洗用水为自制纯水。自来水年用量为22t，其中纯水制备年用自来水量为19t，纯水得水率为50%；实验服的清洗年用自来水量为3t。实验器具的清洗废水为9.5t，实验服清洗废水为3t，则清洗废水为12.5t/a，因废水中含有细胞液、营养物质等，作为危废，灭活后委托有资质单位处理。 浓水：纯水制备工程中产生的浓水为9.5t/a。 生活污水：根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）每人每天定额为160L，由于本项目不设食堂、宿舍及浴室，生活污水主要为员工洗手、冲厕等产生的污水，则可适当减少用水量，本项目按照100L/人/天计。 本项目职工5人，年工作时间为240天，员工年用水量为120m3，排污系数按0.8计，则生活污水产生量约为96m3/a。 表5-1 项目废水产生及排放情况一览表 废水 类别 废水量 t/a 污染物 名称 产生浓度及产生量 处理方式 污染物名称 排放浓度及排放量 排放去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 96 COD 400 0.038 接管 COD 400 0.039 园区第二污水处理厂 SS 300 0.029 SS 300 0.0307 NH3-N 35 0.0034 NH3-N 35 0.0034 TN 50 0.0048 TN 50 0.0048 TP 5 0.0005 TP 5 0.0005 生产废水（浓水） 9.5 COD 100 0.0010 SS 175 0.0017 图5-2 本项目水平衡图 1.2废污水处理方案 本项目生活污水和纯水制备过程中产生的浓水可达到污水厂接管标准，可直接接入污水排放管网，排入园区第二污水处理厂处理达标后排放。 2、废气 2.1废气产生环节 本项目的质检实验室的废气为细胞检验过程中有机溶剂的挥发（以非甲烷总烃计），每年试剂使用量较少，主要为乙醇、异丙醇等有机溶剂在使用过程中的产生的有机废气。实验在通风橱中进行，类比同类实验室可知，废气产生量按原辅料使用量的5%计算，本项目的有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.0025t/a。 2.2废气处理 本项目非甲烷总烃年产生量为0.0025t，由于产量极少，对环境影响不大，在厂房内无组织排放。 2.3废气排放 表5-2 项目无组织废气产生及排放情况 编号 污染源位置 产生 环节 污染源名称 产生量（t/a） 处理措施 排放量（t/a） 面源宽度（m） 面源长度（m） 面源高度（m） G1 检验室 质量检验 非甲烷总烃 0.0025 / 0.0025 25 130 20 3、噪声 本项目噪声源主要为空调机。产生噪声约为80dB（A）。本项目采用减震、隔声的方法降低噪声，噪声在厂界处基本可以实现达标排放。本项目主要噪声源见表5-4。 表5-3 本项目噪声排放情况 序号 设备名称 数量 （台） 声级值dB（A） 所在车间 治理措施 降噪效果dB（A） 距车间边界位置m 1 空调机 1 80 准备间 减振、隔声 25 5（N） 4、固体废物 4.1 固体废物属性判定 根据本项目生产工艺流程及产污环节，项目产生的废物包括：一次性废物、废有机溶剂、清洗废水、废培养液、生活垃圾、不合格的产品细胞。 固废产生量：一次性废物的产生量为2t/a；废有机溶剂为0.3t/a；清洗废水为12.5t/a；不合格的产品和废培养液为0.6t/a；生活垃圾为0.6t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，对本项目产生的副产物是否属于固体废物。给出的判定依据及结果见下表。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 一次性废物 细胞培养 固态 塑料 2 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 废有机溶剂 质检实验 液态 乙醇、异丙醇等 0.3 √ / 3 清洗废水 清洗 液态 水、培养液等 12.5 √ / 4 废培养液 细胞培养 液态 DMEM、Sodium Pyruvate 0.6 √ / *注：种类判断，在相应类别下打钩。 4.2 固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物。 5-5 固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 危险废物类别 废物 代码 年产生量（t/a） 产生工序 形态 主要 成分 有害 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 一次性废物 危险废物 HW49 900-041-49 2 细胞培养 固态 塑料 / 1个月 T/In 有资质的危废单位 2 废有机溶剂 HW06 900-403-06 0.3 质检实验 液态 乙醇、异丙醇等 异丙醇等 6个月 I 3 清洗废水* HW06 900-404-06 12.5 清洗 液态 水、培养液等 培养液等 6个月 T/I 4 废培养液 HW02 276-002-02 0.6 细胞培养 液态 DMEM、Sodium Pyruvate / 6个月 T 5 生活垃圾 生活垃圾 99 0.6 办公生活 固态 / / 1天 / 环卫部门统一收集处理

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 质检实验室 （无组织） | 非甲烷总烃 | / | 0.0025 | / | / | 0.0025 | 大气 |
| 水污染物 |  | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生产废水 9.5t/a | COD | 100 | 0.0010 | 100 | 0.0010 | 园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 175 | 0.0017 | 175 | 0.0017 |  |
|  | 生活污水 96t/a | COD | 400 | 0.038 | 400 | 0.038 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.029 | 300 | 0.029 |  |
|  |  | TN | 50 | 0.0048 | 50 | 0.0048 |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.0034 | 35 | 0.0034 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.0005 | 5 | 0.0005 |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 分类 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a |
|  | 危险废物 | 一次性废物 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 废有机溶剂 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
|  |  | 清洗废水 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |
|  |  | 废培养液 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| 噪声 | 分类 | 名称 | 所在车间 | 等效声级dB（A） | 距最近厂界位置m |
|  | 生产设备 | 空调机 | 准备间 | 80 | 5（N） |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁纳米城现有厂房，不进行土建，只需简单的厂房装修和设备安装，施工粉尘和施工噪声对外界影响较小，施工人员的生活污水可以利用现有污水管网纳管处理，对外界影响较小。 营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目的无组织废气主要为有机溶剂等有挥发性的原辅料在实验过程中产生的废气（以非甲烷总烃计）。该部分废气主要为乙醇、异丙醇等有机溶剂在使用过程中的产生的有机废气。 1.1无组织废气最大落地浓度 根据工程分析结果，本项目大气污染物无组织排放参数见表 7-1 表7-1 项目无组织废气排放源强 编号 名称 面源起点坐标（m） 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率(kg/h) X Y 1 非甲烷总烃 120.77E 31.29N / 130 25 0 18 1920 正常 0.001 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式（AERSCREEN）在不考虑地形、建筑物下洗、岸边烟熏情况下计算项目污染源的最大环境影响，并计算相应浓度占标率，估算模型参数见表7-2，预测结果见表7-3。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数 807800 最高环境温度/℃ 38.8 最高环境温度/℃ -9.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表7-3 项目废气环境影响预测结果一览表 污染源 污染物名称 最大落地浓度（mg/m3） 最大落地浓度距离（m） 最大落地浓度占标率（%） 厂房 非甲烷总烃 9.175E-5 66 0.05 根据大气环境影响评价技术导则，Pmax＜1%评价工作等级为三级，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 1.2卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm——环境一次浓度标准限值，毫克/米3； Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，公斤/小时； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，米； L——工业企业所需的卫生防护距离，米； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据所在地近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。详见表7-4。 表7-4 卫生防护距离计算系数 计算 系数 工业企业所在地区近五年平均风速m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 工业企业大气污染源构成类别1) Ⅰ Ⅱ Ⅲ A 2～4 700 470 350 B >2 0.021 C >2 1.85 D >2 0.84 卫生防护距离计算结果见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算参数以及计算结果 面源名称 污染物名称 A B C D Cm (mg/Nm3) Qc (Kg/h) L (m) 生产车间 非甲烷总烃 350 0.021 1.85 0.84 2.0 0.005 50 由表7-5计算结果，并根据GB/T 13201-91规定，本项目应以所在车间边界为起点设置50m的大气卫生防护距离，由于非甲烷总烃可能存在多种成分，故将大气卫生防护距离提升至100m。根据现场踏勘，本项目所在车间边界为起点100m范围内无常住居民点等环境敏感目标，符合卫生防护距离设置要求，同时环评要求该范围内将来也不得建设各类环境敏感目标。 综上所述，本项目产生废气对周边环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）废水排放情况 项目排放的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水排放总量为96m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，生产废水排放总量为9.5m3/a，主要污染物为COD、SS，污水通过项目区内的排水管收集后进入市政污水管网，排入园区第二污水处理厂集中处理。 （2）接管可行性 一是时间上：本项目预计投产时间为2019年，而园区第二污水处理厂已建成使用，从时间上是可行的。 二是空间上（污水管网）：本项目所在地（苏州工业园区金鸡湖大道99号）位于园区第二污水处理厂污水管网收水范围之内。项目区污水管网已铺设完成，本项目废水可由此接入市政污水管网。本项目产生的污水可经市政污水管网排入园区第二污水处理厂进行处理。为此，从污水管网上分析，能保证项目投产后，污水进入污水处理厂处理。 三是水量上：园区第二污水处理厂一期处理规模为15万t/d，二期规模为15万t/d；污水处理厂实现30万t/d的处理规模。本项目建成时，污水处理厂预计每天接纳污水25万吨，剩余5万吨处理能力，本项目污水排放量为0.439t/d，因此从水量上看，园区污水处理厂完全有能力接纳本项目产生的污水。 四是水质上：本项目废水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、TN。本项目废水主要为生活污水和少量纯水制备浓水，水质简单、可生化性强，预计不会对污水厂处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质的达标。 因此，本项目废水排入园区第二污水处理厂进行处理是可行的，项目废水经污水厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，预计对纳污水体吴淞江水质影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为准备室内的空调机运行时产生的噪声，噪声排放源强为80dB，通过采取隔声等措施处理后，噪声可降低20dB，厂界噪声可达标，对周围环境影响较小。 4、固体废物 项目生产过程中产生的固体废物主要是一次性废物、废有机溶剂、清洗废水、培养废液、生活垃圾。其中一次性废物、废有机溶剂、清洗废水、培养废液分类收集后，委托有资质的单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。 4.1 危险废物储存场所环境影响分析 企业在厂房内设置1间20m2的危废暂存区，全厂危险废物年产生量为2.9吨，危险废物周转频率为6个月，则最大存储量为1.45吨，其中废培养液和废有机溶剂采用封口的塑料桶盛装，放置在托盘上，一次性废物装在塑料桶中，则危废暂存区内储存约需要10m2的储存面积，本项目危废暂存区20m2，能够满足存储要求。 危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》等法规的相关规定， 危险废物在厂内收集和临时储存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定执行。危险废物临时堆场地面进行防腐、防渗处理，防止废液泄漏污染土壤及地下水。具体暂存内容如下： （1）危险废物登记建帐进行全过程监管； （2）危险废物的盛装容器严格执行国家标准，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，完好无损并具有明显标志； （3）不相容（相互反应）的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断； （4）建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角由兼顾防渗的材料建造；基础防渗层位粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 （5）设有安全照明和观察窗口，并设有应急防护设施； （6）墙面、棚面均为防吸附设计，用于存放装载液体危险废物容器的地方，也设有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； （7）各危险废物暂存场所均设有符合GB15562.2-1995《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》的专用标志； （8）根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装材料和包装方式，包装容器的外面有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明。 （9）设有专人专职对项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。因此，项目产生的固废均得到了妥善处理处置，不对外排放，不会对环境产生二次污染。 4.2 运输过程的环境影响分析 在危险废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出。 4.3 委托处置的环境影响分析 本项目需委外处置的危险废物主要为一次性废物、废有机溶剂、废培养液，分别属于HW09（900-041-09）、HW06（900-403-06）和HW02（276-002-02），一次性废物、废有机溶剂、废培养液均委托有资质的危废公司进行处置。 目前本区域有资质可以同时处理以上危险废物的单位为江苏和顺环保有限公司，且该公司尚有一定的处置余量，建议本项目危废可委托该单位安全处置。项目危废在存储、运输、处置过程中严格按照相关规定操作，不会对环境造成不利影响。 4.4 固体废物环境影响分析 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。 4.5 环境管理 为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际情况制定各种类型的环保制度。 排污定期报告制度 定期向当地环保部门报告污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故，污染纠纷等情况。 污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立健全岗位责任制、操作规程，建立环境保护管理台账。 （3）制定各类环保规章制度 制定全厂的环境方针、环境管理及一系列作业指导书，促进全厂的环境保护工作，做到环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别，提出持续改进措施。 制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例，建设项目“三同时”管理制度、污水排放管理制度、污水处理装置日常运营管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的存放于处置管理制度等。

# 八、建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大污染 气物 | 质检实验室 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD、SS | 直接接管 | 达到园区第二污水处理厂接管标准 |
|  | 生活污水 | COD、SS、TN、 NH3-N、TP |  |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |
| 固 体 废 物 | 危险废物 | 一次性废物 | 委托有资质的单位处理 | 100%处置，不外排 |
|  |  | 废有机溶剂 |  |  |
|  |  | 清洗废水 |  |  |
|  |  | 废培养液 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 公辅设备 | 空调机 | 合理布局、规范安装、隔声减振 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施预期效果： 无 |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 中国科学院生物化学与细胞生物学研究所苏州研究院细胞与条件研究项目位于苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区10栋3楼，项目租赁3248.38m2的标准厂房进行细胞研发，项目总投资300万，用于环保投资10万，占总投资的3.33%。项目每年进行300-400种各类细胞的培养和生化研究，年设计能力为5L各类细胞培养。本项目职工人数为5人，一班制，每天8小时，年工作240天，年工作时长为1920h。 2、项目建设与地方规划相容 （1）符合用地规划 本项目所在地为苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区10栋，所在地的性质属于生产研发用地，项目用地符合规划中的用地要求。 （2）符合区域产业定位 工业园：苏州工业园的功能定位是国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区、江苏东部国际商务中心、苏州现代化生态宜居城区；产业发展方向主要有主导产业、现代服务业、新兴产业。并且严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。 本项目为自然科学研究和试验发展，属于科学研究和技术服务业，不属于禁止进入的产业和项目，符合区域产业定位。 （3）与“太湖水污染防治条例”政策规划相符性 本项目距离太湖17km，根据江苏省人民政府办公厅文件（苏政办发[2012]221号）“省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知”，本项目位于太湖流域三级保护区内。 本项目不属于“禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”，生产废水不含氮、磷，和生活污水统一接管，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》（国务院第604号令）的相关要求。 3、建设项目“三线一单”相符性分析 （1）与“江苏省生态红线规划”政策相符性： 经核实，本项目距离最近的生态红线区（独墅湖重要湿地）直线距离4.9km，不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）和《江苏省国家级生态红线保护规划》（苏政发〔2018〕74号）和关于对“苏州市生态红线区域名录”限制开发的区域中。 因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》规定要求。 （2）与环境质量底线相符性： 本项目在运营期会产生一定的污染物，如废气、废水、噪声、固废等，在采取相应的污染防治措施后，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）与“资源利用上线”相符性： 本项目用水取自当地自来水，用电来自当地电网。本项目用水用电量均较小，不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单： 本项目所在地没有环境负面准入清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（草案）》进行说明。根据《市场准入负面清单（草案）》，本项目不在其禁止准入类、限制准入类项目之内，所以本项目属于允许准入类。 4、项目建设与国家与地方产业政策相符 根据《产业结构调整指导目录（2011年）-2013年修正》（国家发展和改革委员会令第21号令，2013年2月16日），本项目不属于目录中规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属允许类项目。对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目用地情况在允许范围内；根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号），关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于目录内鼓励、淘汰和限制类，为允许类；根据《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏州市人民政府，2007年9月），本项目不属于目录内鼓励类、淘汰类、限制类、禁止类项目，是允许类项目。 所以，本项目符合国家、地方有关法律、法规和政策规定。 5、项目各种污染物达标排放 废气：本项目产生废气主要为实验室有机溶剂挥发产生的非甲烷总烃，年产生0.0025t/a，产量较少，厂房内无组织排放，排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建项目标准。 废水：本项目废水主要为浓水和生活污水。浓水和生活污水一起接入市政管网，排入园区第二污水处理厂处理，污水量少，对污水厂不会产生冲击负荷，尾水达标排入吴淞江。 噪声：本项目空调机采取相应隔声、减振等降噪措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固废：本项目产生的固废主要为一次性废物、废有机溶剂、清洗废水、废培养液和员工生活垃圾。其中一次性废物、废有机溶剂、清洗废水、废培养液统一在危废暂存区收集暂存，交由有资质的单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。项目产生的固废全部无害化处理后，项目固废“零”排放，不会造成二次污染。 表9-1项目污染物排放“三本账”一览表（t/a） 类别 污染物 名称 产生量 削减量 排放量 废气 无组织 非甲烷总烃 0.0025 0 0.0025 废水 生产废水 水量（m3/a） 9.5 0 9.5 COD 0.0010 0 0.0010 SS 0.0017 0 0.0017 生活污水 水量（m3/a） 96 0 96 COD 0.038 0 0.038 SS 0.029 0 0.029 NH3-N 0.0034 0 0.0034 TN 0.0048 0 0.0048 TP 0.0005 0 0.0005 总排水 水量（m3/a） 105.5 0 105.5 COD 0.0390 0 0.0390 SS 0.0307 0 0.0307 NH3-N 0.0034 0 0.0034 TN 0.0048 0 0.0048 TP 0.0005 0 0.0005 固废 一般废物 0 0 0 危险废物 15.4 15.4 0 生活垃圾 0.6 0.6 0 6、项目排放的各种污染物对环境的影响 废气：经预测，项目废气对周边环境影响较小，不会降低周围环境空气的功能级别，周围大气环境功能可维持现状。本次以厂房四周边界各设置100m的卫生防护距离。 废水：本项目废水主要为纯水制备过程中的浓水和员工的生活污水。浓水同生活污水一起接入市政管网，排入园区第二污水处理厂处理，污水量少，对污水厂不会产生冲击负荷，尾水达标排入吴淞江，对河流水质影响小。本项目建成后不会降低水环境的功能级别，水环境功能可维持现状。 噪声：本项目空调机采取相应隔声、减振等降噪措施后，项目边界噪声可达标排放，不会降低项目所在地现有声环境功能级别。 固废：本项目产生的固废主要为一次性废物、废有机溶剂、清洗废水、废培养液和员工生活垃圾。一次性废物、废有机溶剂、清洗废水、废培养液统一在危废暂存区收集储存，交由有资质的单位处理；生活垃圾有环卫部门统一清运。项目产生的固废全部无害化处理后，项目固废不外排，不会造成二次污染。 7、项目建设符合国家与地方的总量控制要求 本项目固体废弃物全部得到妥善处置。 按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮；水污染物排放考核因子为：总磷、SS、总氮。 水污染物接管量为：COD：0.0390t/a；氨氮：0.0034t/a；总磷：0.0005t/a；SS：0.0307t/a；总氮：0.0048t/a。 最终排入外环境的量为：COD：0.0053t/a；氨氮：0.00053t/a；总磷：0.00005t/a；SS：0.0011t/a；总氮：0.0016t/a。 水污染物总量指标符合区域污染物总量控制要求，水污染物纳入园区第二污水处理厂总量指标额度内。 8、“三同时”验收一览表 表 9-2 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称 中国科学院生物化学与细胞生物学研究所苏州研究院细胞与条件研究项目 类别 污染源 污染物 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资(万元) 完成 时间 废气 废气处理 非甲烷总烃 无组织排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 / 与 主 体 工 程 同 步 进 行 废水 生产废水 纯水制备浓水 污水直接排入污水处理厂处理 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4 三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 B等级 / 生活污水 生活污水 噪声 生产设备及公辅设备 噪声 合理布局、规范安装、隔声减振 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2 固废 危险固废 一次性废物 委托有资质的单位处理 不外排 7 废有机溶剂 清洗废水 废培养液 生活垃圾 生活垃圾 环卫部门统一清运 绿化 依托纳米城绿化 / 事故应急措施 / / 环境管理（机构、监测能力） 设置厂内环境管理机构 / 清污分流、排污口规范化设置 依托纳米城的雨水、污水排口已进行的规范化设置 1 “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 水污染物排放总量在苏州工业园区第二污水处理厂平衡 / 区域解决问题 / / 卫生环境防护距离设置 厂房周围100m距离设置大气卫生防护距离 / 总计 — 10 — 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 （1）附图1 地理位置图 （2）附图2 周边500m状况图 （3）附图3 项目平面布置图 （4）附图4 项目周边敏感点分布图 （5）附图5 园区总规图 （6）附图6 生态红线图 附件 （1）附件1 备案证 （2）附件2 预审意见 （3）附件3 检测报告 （4）附件4 项目委托合同 （5）附件5 建设单位确认书 （6）附件6 基础信息表