斜管产品说明

斜管也称六角形蜂窝斜管、斜管填料、蜂窝填料、聚丙烯斜管，斜管填料是在浅池理论上发展出来的沉淀装置，广泛应用于水处理沉淀池及沉淀设备中。是目前在给水排水工程中采用最厂泛而且成熟的一项水处理设备装置。它适用范围广、处理效果高、占地面积小等优点。适用进水口除砂一般工业和生活给水沉淀，污水沉淀，隔油以及尾矿浓缩等处理，既适用于新建工程又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

组装形式有斜管、直管两种；材质有聚丙烯、乙丙共聚、聚氯乙烯、玻璃钢四种；组装方法有用胶水粘接和熔连（电烙铁热熔）两种方法；斜管填管成型形状有六角形管状和波浪形片材状。特别是乙丙共聚波浪形片材用熔连法焊接的蜂窝状斜管近年来，得到全国各大小用户的一致好评，主要优点有:韧性强、组装强度好、不变形、不脆裂、使用寿命长、抗老化期在原聚丙烯填料3-5年的基础上可延长到5-10年的使用寿命，通过近年来的发展趋势，各地水厂选用斜管都在向乙丙共聚型填料发展

主要特点

1、 湿周大，水力半径小。

2、 层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰.

3、当蜂窝斜管管长为1米时，有效负荷按 3-5吨/米2 时设计,V0 控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。

4、 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍，因此缩小了占地面积。

5、 污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量；产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。

安装

1、沉淀池底部排泥管安装

斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。

2、完成填料支架安装

根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；

3、完成斜管填料烫接

按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m2，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。

4、斜管填料池内组装将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。

5、斜管填料上部固定

由于斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上 10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。

2斜管沉淀池运行调试

（1）、检查进水是否均匀，不得对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果；

（2）、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀；

（3）、经过以上施工工序，至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期，注意及时排泥，确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质。

注意事项

1、由于斜管填料比重为0.92略小于水，应用 10mm的螺纹钢或圆钢拉筋固定在填料上方,防止其松动上浮，钢筋和角钢均采用环氧煤沥青防腐。

2、图示A板必须安装，否则极易造成斜管填料倾斜，甚至倒塌！

现场准备

1、烫接电源、电缆准备；

2、准备好500W电烙铁2支；

3、操作人员到位、监护人员到位

4、斜管填料烫接完成后体积庞大将占很大空间，提前预留堆放场地；

烫接操作

1、打开斜管填料包装，将第一片斜管填料平放于地面，取第二片斜管填料置于第一片填料之上，检查斜管填料的切口，必须保证60°角、并呈六角蜂窝状，检查无误后开始烫接粘接点；

2、在斜管填料两端所有平面接点全部要烫接，两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上，在两片斜管填料平面中间要求焊接四点以上，确保焊接牢固；

3、烫接时注意操作节奏，控制好温度，烫接点数不得遗漏；

4、每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，烫接完成后在场地上整齐堆放；

5、中途休息一定要切断电烙铁电源，并且要安全放置；

安全事项

1、在接点烫接时要求注意人生安全，防止烫伤、触电；

2、烫接操作要求至少有两人在场时进行，相互协助，配合操作；

3、烫接操作要求在空旷的场地上进行，施工时必须有监护人；

4、烫接场地上不得有易燃物品，并且必须有消防设施在场；

5、出现意外，及时上报，紧急情况及时报警。

技术参数

| 规格 | 片厚 m/m | 片数 m3 | 重量 | m3/吨 | 比表面积n2/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ￠30 | 0.4 | 68 | 32 | 31.25 | 116 |
|  | 0.45 | 68 | 36 | 27.7 | 116 |
|  | 0.50 | 68 | 40 | 25 | 116 |
| ￠35 | 0.40 | 56 | 26 | 38.5 | 109 |
|  | 0.45 | 56 | 29 | 34.5 | 109 |
|  | 0.50 | 56 | 32.5 | 30.7 | 109 |
| ￠50 | 0.45 | 40 | 21 | 47.6 | 97 |
|  | 0.50 | 40 | 23 | 43.5 | 97 |
|  | 0.55 | 40 | 25.5 | 39.2 | 97 |
| ￠60 | 0.55 | 33 | 21 | 47.6 | 75 |
|  | 0.60 | 33 | 23 | 43.5 | 75 |
|  | 0.65 | 33 | 25 | 40 | 75 |
| ￠80 | 0.70 | 25 | 22 | 47.6 | 50 |
|  | 0.80 | 25 | 25 | 43.5 | 50 |
|  | 0.85 | 25 | 27 | 40 | 50 |

生产厂商：巩义市恒丰环保科技有限公司

联系人：魏先生电话：13598858740  13949022299

3荆州pp斜管厂家直销※〖销售热线：13598858740〗

蜂窝斜管填料是根据“浅层沉淀”理论为基础设计开发的一种沉淀池填料，该填料湿周大，水力半径小，运行时层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰，能加速颗粒与水分离并缩短颗粒的沉淀距离。
斜管除用于给水净化和化工厂污水、自来水厂、生活污水厂、煤矿水处理、洗煤厂水处理、电厂浓缩池、尾矿水处理、制药厂、印染厂、水洗厂、化工厂、造纸厂废水处理的除砂和快速沉淀、隔油分离以及尾矿浓缩等外，尤其对净水厂和废水处理工程的改造效益更佳。
本产品采用乙丙共聚级塑料为材料，经红外线恒温热压而成，尺寸准确、比表面积大、安全无毒、耐腐蚀、耐老化、壁面光滑，容易冲洗。
1. 湿周大，水力半径小。
2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。
3. 当斜管管长为1米时，V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。
4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0～3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
5. 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
u 直管特点
1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米3/米2?日，有机负荷为2000-5000克/米3，因此缩小了占地面积。
2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。
3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。
4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。
5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。
【适用范围】
斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。
直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。

4斜管技术发展方向 随着社会的发展进步，污水处理保护环境越来越受到重视。采用技术性能可靠的曝气设备，是确保污水处理装置长期稳定运行的首要条件。由于鼓风曝气动力效率高，立体布气性能好，目前应用较为普遍。鼓风曝气的终端关键设备是斜管，因此可以说斜管的技术发展状况就代表了鼓风曝气的技术水平。由于曝气池相关的工艺理论计算，基本点就是曝气氧利用率，从而导致出现了对斜管的技术评价重点集中在氧利用率，也导致出现了孔隙扩散——排气孔隙越来越细的现象。 5．1由于鼓风曝气动力效率高，立体布气性能好，目前应用较为普遍。鼓风曝气的终端关键设备是斜管，因此可以说斜管的技术发展状况就代表了鼓风曝气的技术水平。由于曝气池相关的工艺理论计算，基本点就是曝气氧利用率，从而导致出现了对斜管的技术评价重点集中在氧利用率，也导致出现了偏重孔隙扩散——排气孔隙越来越细的现象。 5．2应当指出，孔隙扩散由固定孔隙到软性膜可变孔隙，技术水平是有所发展，孔隙扩散斜管在污水处理装置新安装投运初期会表现良好，但孔隙扩散技术可靠程度太低，现实运行情况不尽人意，这就不得不使人深思孔隙扩散中的技术合理性问题。 5．3任何一种设备，其功能效率必须要有合理的技术支持，这是一个很通常的技术原则，孔隙扩散完全不符合这样的技术原则。从理论上讲，设备的功能效率是越高越好，但这种功能效率如果没有合理的技术支持，则其肯定是不可靠的。斜管的“氧利用率”当然是要越高越好，但如果实现这种效率是以降低技术可靠性为代价，显然是有问题的。 5．4目前所谓具有“先进技术水平”的孔隙扩散，可以使斜管氧转移率达到30%以上，但无非是排气孔隙更加变细，进气除尘要求更加严格，阻力损耗更加增大；即以更加的技术不合理来实现的，其实际应用结果也只能是技术更加的不可靠。 5．5孔隙扩散不可能解决技术合理性的问题，这一点是十分清楚的。但为什么孔隙扩散现仍然具有一定的技术地位呢？一是以往斜管的充氧性能完全取决于排气孔隙的大小，大孔排气不能实现较高的氧转移率，形成工程上偏重于选择以微孔方式排气的斜管。二是曝气工艺工程设计基本点就是要求斜管要有较高的氧转移率。基于上述情况，使斜管孔隙扩散的应用处在满足了氧利用率的要求却难以满足技术合理要求的状态。 pd旋混斜管由于是利用气泡上浮动力进行扩散使气泡破碎变细，既可以达到较高的氧利用率又可以满足技术合理的要求，技术性能十分可靠。这也可以充分说明，只有脱离孔隙扩散的曝气技术才能够实现曝气技术先进合理。气的斜管。二是曝气工艺工程设计基本点就是要求斜管要有较高的氧转移率。从实际情况看，斜管孔隙扩散技术的应用是处在满足了氧利用率的要求却难以满足技术合理要求的状态，微孔斜管在应用存在氧利用率与技术可靠性的矛盾。 5．6 pd斜管由于是利用气泡上浮动力进行扩散使气泡破碎变细，既可以达到较高的氧利用率又可以满足技术合理的要求，技术性能十分可靠。这也可以充分说明，只有脱离孔隙扩散的曝气技术才能够实现曝气技术先进合理。

5十堰六角蜂窝斜管行情※〖销售热线：13598858740〗

在水泥和HMA中，超细粉填料，一方面能够提高混凝土界面的粘结力，另一方面还能改善水泥浆流变性能的作用机理。根据粉体生产规定，由维科重工生产的磨粉机完全可以用于粉体加工，利用维科磨粉机粉煤灰和加工水淬高炉矿渣，成品符合水泥混凝土要求，并有望弥补水泥的供应不足。传统的水泥加工市场一般采用球磨机多一些，鉴于目前粉体应用领域对超细粒子的需求趋势，球磨机的粗粉功能已经逐渐要退出市场，取而代之的正是现代最新科技的各种新型微粉磨粉机产品。
　　超细粉主要由非金属矿产、硬质石料以及有机物破碎研磨生产而成。物料主要包括高岭土、石灰石、方解石、大理石、重晶石、石膏、氧化铁、氧化铁绿、等500余种物料。大部分可以直接用于工业产品加工。而超细微粉材料经过改性处理，可以成倍扩大其使用领域。经过改性处理的超细粉不仅仅是一种填充材料，它作为产品构成的一种重要组分，可以提高和改善产品诸如强度、弹性、耐磨性、抗高温、耐老化、防幅射等等性能。并可大大降低产品的生产成本。维科重工生产的高压微粉磨粉机和HGM三环微粉磨粉机都适用于超细粉的加工，其中高压微粉磨粉机是我公司潜心研究、全新设计出的可与气流磨相媲美的微粉磨，从而一举成功地解决了国内超细粉采用气流磨成本高的高难题，是一种高效率的高压微粉磨。HGM三环微粉磨粉机吸纳了瑞典先进的微粉磨粉机制造技术，并经过20多次的试验与改进而开发的一种新型超细粉加工设备。它是中瑞先进技术的结晶，是统领微粉磨粉机磨粉机世界潮流的最新产品。

斜管的直径决定了水流速度所以不要让直径成为绊脚石
斜管细泡运行界面丰富　　斜管升泡愈小气相的扩散程度愈大。通常认为孔或隙达到微米(μm)级则是细小孔隙的微孔斜管。微孔斜管的确是细小泡曝气运行，但不可避免地要带来阻力损耗大与易堵塞的问。微孔斜管在投运一段时间以后随着孔隙堵塞的增加，升泡面与升泡密度均会明显减少。　　一般认为，斜管孔隙结构愈小，气泡会被分割得愈小。此观点与斜管运行的实际情况是有差异的。根据有关孔性扩散的实测表明：孔径与升泡泡径不是正比关系(见图1)。由此可以看出：斜管在孔眼直接排气的状态中，孔眼变小的趋势与升泡变小的趋势两者不是成比例的，斜管斜管孔眼可以搞得很细小但形成的升泡不会按比例变得很细小。当气相经孔眼直接进入液相时，斜管会在孔眼处有一个短促的柱状上升运动之后才会形成一个受力均匀的球状升泡，孔眼愈小只会使柱状愈细愈长，并不会使升泡按比例变小。曝气运行的实际情况表明：即使是所谓微米(μm)级孔隙的曝气器，升泡泡径也在r2＞2mm的范围。由此可以得出的结论是：在深约4m的曝气池中，难以用微孔(隙)的方法而获得r2>3mm的升泡。采用微孔(隙)的曝气方法其实际扩散程度(fs)并不是无限的。孔隙越小，只会是使阻力损耗与堵塞可能性更加增大，动力效率(gs)也会变得更加不经济。2.3 水体流动性不具有氧传质作用　　斜管是一个大环境，有2个因素对曝气池水体流动性有要求：一是防止浓度梯度所需的推流运动；二是防止活性污泥沉降的升流运动。气泡在作升泡运动时，要不断排斥水体，因此扩散的气流必然会带来升流运动。进入斜管的水流量与回流量会有一定的推流作用，如果再想采用密度较轻的流体在点式布气条件之下推动密度较重的流体而加大流动作用，这显然是没有意义的。

6喷射斜管与螺旋斜管其运行原理的基本点就是要产生用气流带动水流的线性扩散，其结果是使部分动能无功而耗。由于密度差异的悬殊，气相在推动液相作线性扩散时必须具备相当大的推动力，当这种推动力不足时，就只能在排气口处产生孔性扩散作大气泡升泡运行，这就是喷射与螺旋曝气方式的实际运行效果并不理想的重要原因。　　斜管氧传质技术优化在布气方面应着重考虑的是布气均匀密布，致密的升泡必然会带来良好的升流运动。把布气动能作用于加大水体流动性，是曝气氧传质技术优化应当要避免的一个误区。3 斜管技术优化实例--旋混曝气器　　通过上述论述可知曝气技术优化的三要素是：　　① 斜管气流排出孔口应采用大孔结构；　　② 工作运行应尽可能地扩斜管传质作用面--气液接触界面；　　③ 斜管气流动能应全部作用于扩散作用。　　旋混斜管较为成功地做到了曝气技术优化三要素的有机结合，实现了在斜管运行中梦寐以求的由大孔结构而获得细小升泡运行效果，是具有高新技术含量的新一类斜管设备。

自创立以来，依赖先进的技术，优势的成本管理，经验丰富的管理人才，品种齐的组合业务蒸蒸日上。我们视用户为上帝，以诚信为本，以我们过硬的产品质量为基础，为全国各地的环保同行及用户提供了一批又一批质优价廉的环保产品和设备。 
经营范围：
1、填料系列：组合填料、软性填料、半软性填料、弹性填料；各种规格型号的乙丙共聚斜管、多孔PVC填料（污水池专用）、玻璃钢填料、液面球、空心球、鲍尔环、悬浮球、纤维球、泡沫滤珠及各种陶瓷滤料。 　　
2过滤器系列：多介质过滤器 全自动自清洗过滤器 中高速过滤器 纤维球过滤器 除铁除锰过滤器 等过滤器设备
2、曝气器系列：金山型曝气软管、刚玉曝气器（管）、膜片曝气器及橡胶管式曝气器、散流曝气器、动态曝气器、旋混式尼龙曝气器、双螺旋曝气器等。 
热忱欢迎各位新老客户来人来电资询！质优价廉！
据了解，高新技术的发展对材料的要求越来越高，而材料又是技术进步的关键和后盾。随着科技的发展，我们经常需要既能适应高温、高压、高硬度条件的材料，又具有能发光、导电、电磁、吸附等特殊性能的材料。因此，对材料特殊性能及品质要求的提高，为适应发展需要，人们不断地开发超微细粉体这一新兴填料体系。超微细粉体填料具有超常的效果。当将超微细无机粉体材料或颜料加到油墨或油漆中时，会使色彩艳丽而发光。加到涂料中可使粘合度大大加强。纳米级白炭黑能赋予橡胶极高的抗张强度、抗撕裂性和耐磨性。

7选用本厂生产的斜管有何优势斜管不会被堵塞。 (1)这种斜管借助其单向闭合机制的构造产生“阀门”效应,弹性膜上的微孔只在曝气时张开,停止曝气时封闭,致使污泥颗粒和污水不会进入曝气器中,因此不会因为微生物增殖而堵塞斜管。 (2)斜管耐腐蚀、耐用。因底盘和膜罩均由塑料、橡胶等原料制成,耐空气和污水腐蚀。 (3)斜管可调气量大,每个曝气器的通气量可在0～5ｍ3/ｈ之间变动。 (4)斜管安装方便。这种曝气器可直接通过其连接管上的丝扣与布气管相连,更换时不用工具,可成单侧、双侧和全部底面布设。 (5)斜管服务面积大,压力损失小。每个曝气器的服务面积为0 5～1 0ｍ2,出水阻力为326～491ｍｍｈ2ｏ柱。 (6)斜管很高的氧利用率和动力效率。在5～6ｍ水深时ｏ2利用率为20 0%～25 9%,动力效率为3 9～4 5ｋｇｏ2/ｋｗｈ。 2 ｃｍｄ圆盘型弹性微孔斜管的构造 圆盘型弹性微孔斜管,是由一个呈圆拱形的硬质塑料底盘和一个套于其上打有许多小孔的弹性橡胶罩组成。硬质塑料底盘的主要成分是abs。包围塑料底盘的橡胶膜罩的主要成份是天然橡胶epdm,掺有少量其它成份。3 圆盘型弹性微孔膜斜管实验 斜管性能测定斜管测定装置斜管性能测定为单盘清水试验,在φ0.8高7.5ｍ的圆柱形聚氯乙烯曝气池内进行试验,流程如图1所示。　斜管测定方法原理斜管消氧 据2ｎａ2ｓｏ3＋ｏ2=2ｎａ2ｓｏ4原理,在清水(自来水)中投放无水亚硫酸钠,并用氯化钴作催化剂,水泵搅拌至清水中的溶解氧为零止。斜管充氧 待水中溶解氧(ｄｏ)为零后,启动曝气器,开始充氧,同时以溶解氧仪测定池中的ｄｏ变化,并记录溶解氧的瞬时变化情况,直至ｄｏ饱和,充氧结束。测定时ｄｏ探头放置水深一半处,与检验取样点在同一断面。流量计前设有稳压阀,稳定气体流量,试验用水只重复一次,每个数据均在相同的条件下重复试验2～3次,使氧转移系数ｋｌａ值相近,并取平均值进行计算

【注意事项 注意事项】 注意事项 1、由于斜管填料比重为 0.92 略小于水，应用 10mm 的螺纹钢或圆钢拉筋固定在填料上方,防止其松动上浮，钢筋和角 钢均采用环氧煤沥青防腐。 2、图示 A 板必须安装，否则极易造成斜管填料倾斜，甚至倒塌！ 【烫接方法 烫接方法】 烫接方法 一、现场准备： 1、烫接电源、电缆准备； 2、准备好 500W 电烙铁 2 支； 3、操作人员到位、监护人员到位； 4、斜管填料烫接完成后体积庞大将占很大空间，提前预留堆放场地； 二、烫接操作 1、打开斜管填料包装，将第一片斜管填料平放于地面，取第二片斜管填料置于第一片填料之上，检查斜管填料的切口， 必须保证 60°角、并呈六角蜂窝状，检查无误后开始烫接粘接点； 2、在六角蜂窝两端所有平面接点全部要烫接，两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上，在两片斜管填料平面中间要求 焊接四点以上，确保焊接牢固； 3、烫接时注意操作节奏，控制好温度，烫接点数不得遗漏； 4、每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，烫接完成后在场地上整齐堆放； 5、中途休息一定要切断电烙铁电源，并且要安全放置；安全事项 1、在接点烫接时要求注意人生安全，防止烫伤、触电； 2、烫接操作要求至少有两人在场时进行，相互协助，配合操作； 3、烫接操作要求在空旷的场地上进行，施工时必须有监护人； 4、烫接场地上不得有易燃物品，并且必须有消防设施在场； 5、出现意外，及时上报，紧急情况及时报警。 【订货须知 订货须知】 订货须知 订货时请说明产品型号规格，及数量。

8我厂生产的六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙稀和玻璃钢三种。斜管主要用于各种沉淀和除砂作用，是十多年来在给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点，适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好经济效益。一.斜管产品特点 1. 湿周大，水力半径小。 2. 层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。 3. 当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米时设计。V 控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。 4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0～3.0米时，可在50-100千克/米泥砂含量的高浊度中安全运行处理。5.采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。二.斜管主要特点 1. 处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米 日，有机负荷为因此缩小了占地面积。 2.曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。 3. 污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。 4. 产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。 5.适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。 6. 只要进行科学的运行管理，定期冲洗排污，一般不会引起堵塞。

我公司有各种规格型号斜管填料 斜管填料、组 斜管填料 斜管填料 斜管填料 合填料、弹性填料、半软性填料、软性填料、斜管填料 斜管填料、蜂窝斜管、乙丙共聚斜管、管式曝气器、曝 气管、曝气软管、微孔曝气管、增强型曝气管、曝气器、微孔曝气器、膜片式曝气器、膜式管式曝气 器、旋混式曝气器、曝气膜、可提升式曝气器膜、 、我们以优质的产品、最优惠的价格欢迎各界朋友来 电或到本公司考察定购蜂窝斜管填料。

9我公司六角形蜂窝填料(斜管填料)材质有聚丙烯（PP） 、玻璃钢斜管两种。组装形式的斜管和直管两种形式。 【产品特点 产品特点】 产品特点 1. 湿周大，水力半径小。 2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。 3. 当斜管管长为 1 米时，有效负荷按 3-5 吨/米 2?时设计。V0 控制在 2.5-3.0 毫米/秒范围内，出水水质最佳。 4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长 2.0～3.0 米时，可在 50-100 公斤/米 3 泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5. 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的 3-5 倍，加速澄清池和脉冲澄清池的 2-3 倍。 直管特点 1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为 100-200 米 3/米 2?日，有机负荷为 2000-5000 克/米 3，因此缩小了 占地面积。 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。 3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。 4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。 5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。斜管主要用于给排水工程中水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点：湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮凝水流干扰直管用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)，以及生物转盘的微生物载体，主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，处理效率高于活性污泥池，占地面积小;曝气强度低于活性污泥，且不需要污泥回流;污泥量小，适应性强，大大减少了污泥脱水后的处理工作量。本公司生产的蜂窝斜管主要特点： 　 1、湿周大，水力半径小。 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。 3、当斜管管长为1米时，有效负荷按吨时设计。控制在毫秒范围内，出水水质最佳。 　 4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管，管长在米时，可在公斤米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理

10斜管的【注意事项】 　　 1、由于斜管填料比重为0.92略小于水，应用10mm的螺纹钢或圆钢拉筋固定在填料上方,防止其松动上浮，钢筋和角钢均采用环氧煤沥青防腐。 　 2、图示A板必须安装，否则极易造成斜管填料倾斜，甚至倒塌！ 沉淀斜管的【烫接方法】 　　一、现场准备： 　　 1、烫接电源、电缆准备； 　　 2、准备好300W电烙铁2支； 　　 3、操作人员到位、监护人员到位； 　　 4、斜管填料烫接完成后体积庞大将占很大空间，提前预留堆放场地； 　　二、烫接操作 　　 1、打开斜管填料包装，将第一片斜管填料平放于地面，取第二片斜管填料置于第一片填料之上，检查斜管填料的切口，必须保证60°角、并呈六角蜂窝状，检查无误后开始烫接粘接点； 　 2、在六角蜂窝两端所有平面接点全部要烫接，两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上，在两片斜管填料平面中间要求焊接四点以上，确保焊接牢固； 　　< 3、烫接时注意操作节奏，控制好温度，烫接点数不得遗漏； 　　 4、每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，烫接完成后在场地上整齐堆放； 　　 5、中途休息一定要切断电烙铁电源，并且要安全放置； 　　三、安全事项 　　 1、在接点烫接时要求注意人生安全，防止烫伤、触电； 　　 2、烫接操作要求至少有两人在场时进行，相互协助，配合操作； 　　 3、烫接操作要求在空旷的场地上进行，施工时必须有监护人； 　 4、烫接场地上不得有易燃物品，并且必须有消防设施在场； 　　 5、出现意外，及时上报，紧急情况及时报警。开放分类： 水，市政，水处理，水厂，沉淀

斜管采用进口的乙、丙共聚级塑料为材料，红外线恒温机械热压成型，处理效率高；色白，安全无毒，采用专利技术，高频焊接组装；强度高，不变形，不脱落，不自浮；耐腐蚀、耐老化；壁面光滑，易排泥，易冲洗，易管理，支承简便，现场组装，减轻运输负担，处理水质符合国家《饮用水卫生标准》要求，是目前最理想的高效斜管。
蜂窝斜管安装程序：
1、沉淀池底部排泥管安装
　　斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。
2、完成填料支架安装
　　根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；
3、完成斜管填料烫接
　　按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m2，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。

11怎样焊接斜管才能实现“0损耗”和利润的最大化
蜂窝斜管正确有效的焊接安装方法！也称六角蜂窝斜管、斜管填料,是在浅池理论上发展出来的沉淀装置，广泛应用于水处理沉淀池中。是目前在给水排水工程中采用最厂泛而且成熟的一项水处理设备装置。它适用范围广、处理效果高、占地面积小等优点。适用进水口除砂一般工业和生活给水沉淀，污水沉淀，隔油以及尾矿浓缩等处理，既适用于新建工程又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益组装形式有斜管、直管两种；材质有聚丙烯、乙丙共聚、聚氯乙烯、玻璃钢等；组装方法有用胶水粘接和熔连两种方法；原材料有管状和波浪形片材状。特别是乙丙共聚波浪形片材用熔连法焊接的蜂窝状斜管近年来，得到全国各大小用户的一致好评，蜂窝斜管主要优点有:韧性强、组装强度好、不变形、不脆裂、使用寿命长、抗老化期在原聚丙烯填料3-5年的基础上可延长到5-10年的使用寿命，通过近年来的发展趋势，各地水厂选用斜管都在向乙丙共聚型填料发展蜂窝斜管的主要特点: 1、湿周大，水力半径小。 2、层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰 3、采用斜管沉淀池其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。 直管主要用于生物滤池和高负荷生物滤池，塔式物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)以及生物转盘的微生物载体。斜管对工业有机废水和城市污水生化处理特点表现为： 处理效率高于冶性污泥法，一般水力负荷为100-200米3/米2日，有机负荷为2000-5000克/米3，因此缩小了占地面积；曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理；污泥最少，减少了污泥脱水等后处理工作量；所产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除；适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，能维持稳定的处理效果。

斜管填料最大特点是：全新乙丙共聚级蜂窝斜管色白，安全无毒，强度高，不变形，不脱落，不自浮；耐腐蚀、耐老化；壁面光滑，易排泥，易冲洗，易管理，支承简便，现场组装，减轻运输负担，处理水质符合国家《饮用水卫生标准》要求，是目前最理想的高效斜管填料。斜管填料提高了水处理构筑面积和单位面积产水率，适合2万吨以下水厂，广泛应用于各种工业污水处理，民用、工业净水处理等场合。

12斜管的使用环境条件是介质温度0～40℃，pH值6～9。
斜管填料的材质有聚氯乙烯、聚丙烯、乙丙共聚三种。特别是乙丙共聚斜管，韧性强、组装刚度好、不变形、不脆裂、抗老化、使用寿命长。是目前在给水排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。
斜管适用范围:斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。使近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等有限。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀，污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造。均能取得良好的经济效益。
斜管产品特点：
1.湿周大，水力半径小。
2.层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。
3.当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/平方米时设计。V控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。
4.在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0-3.0米时，可在50-100公斤/立方米泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
5.采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
斜管沉淀工艺应用于水净化技术已日臻成熟和完善，以浅层沉淀理论为基础，利用斜管多也形的沉淀环境，使含悬浮颗粒的浊水在较小而光滑的斜管孔径内，以极小的雷诺数和较佳的佛当德下澄清。大大提高了处理构筑物的单位产水率，从而减小占地面积及建设投资，因此该工艺已经得到普遍的应用和推广。目前，大多数新建水厂和许多老澄清池的挖潜改造都采用斜管装置。自70年代以来，斜管生产一直沿用玻璃为材料。90年代开始，斜管生产采用高强度耐久性塑料为材料，而塑料斜管生产则更加追求质量的提高--焊接技术。 1、湿周大，水力半径小。
　2、层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。
　3、采用斜管沉淀池其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。　直管主要用于生物滤池和高负荷生物滤池，塔式物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)以及生物转盘的微生物载体业生产净水剂、滤材、填料的综合性实体企业，生产产品十余种，具有先进的生产工艺和完善的检测手段，技术力量雄厚，管理科学化。产品广泛用于电力、化工、冶金、煤气、纺织、印染、石油和城镇给排水行业的水处理系统。

13我厂生产的主要填料产品有：斜管、蜂窝斜管、玻璃钢蜂窝斜管、聚氯乙烯蜂窝斜管、聚丙烯蜂窝斜管、软性填料、半软性填料、发泡实心球、多面空心球填料、立体弹性填料、组合式填料、液面覆盖球、鲍尔环填料、海尔环填料、阶梯环填料、悬浮型生物填料、排水帽、滤帽
以上系列净水材料广泛应用于以下行业的生活用水、工业用水及废水处理：
1. 大、中、小城市自来水公司、自来水厂
2. 大、中型发电企业
3. 石油、化工、冶金、环保、制药、造纸、印染等行业
4.饮料、酒类、制糖、味精等行业
适用于单层、双层和多层滤池，机械过滤器、离子交换器及重力式 无阀滤池、虹吸滤池等水处理用。
企业具有完善的管理体制，雄厚的技术力量、先进的生产设备，建立了生产、检测、销售及质量反馈等一整套质量保证体系，确保产品质量。本厂产品在全国石油、化工、冶金、医药、精细化工等行业中广泛应用，并获得用户好评……公司机制新颖、服务体系完善，在国内外有众多的用户群及卓越的实绩，专业生产各种填料、曝气器、环保配件。本公司着重致力于研究开发各种新颖的污水处理填料及曝气系统，尤其在弹性填料方面成为全国最大的生产基地。多年来，我们视用户为上帝，以诚信为本，以我们过硬的产品质量为基础，为全国各地的环保同行及用户提供了一批又一批质优价廉的环保配套产品。

蜂窝斜管填料材质有聚丙烯（PP）聚氯乙烯（PVC）和玻璃钢（FRP）三种。组装形式的斜管和直管两种形式。蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

14蜂窝斜管填料用途： 蜂窝斜管除用于给水净化和化工厂污水、生活污水厂、煤矿水处理、洗煤厂水处理、电厂浓缩池、尾矿水处理、制药厂、造纸厂废水处理的除砂和快速沉淀、隔油分离以及尾矿浓缩等外，尤其对水厂和废水处理工程的改造效益更佳。 蜂窝斜管填料特点：　　1. 湿周大，水力半径小。 　　2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。 　　3. 当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2?时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。 　　4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0～3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 　　5. 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。蜂窝斜管填料的安装:　　1、沉淀池底部排泥管安装 　　斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。 　　2、完成填料支架安装 　　根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理； 　　3、完成斜管填料烫接 　　按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m2，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。 　　4、斜管填料池内组装 　　将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。 　　5、斜管填料上部固定 　　由于斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上 10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。 　　6、斜管沉淀池运行调试 　　（1）、检查进水是否均匀，不得对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果； 　　（2）、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀； 　　（3）、经过以上施工工序，至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期，注意及时排泥，确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质。 以上是由巩义市恒丰环保科技有限公司提供的斜管填料的介绍，如果您看完之后还有什么疑问或者想要了解更深层的问题，请联系我们，我们将竭诚为您服务。厂址：河南省巩义市夹津口镇工业园区。 该水厂于2005年正常投入运营，所有出水水质均达到排放标准，检测结果表明，依据GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》，所有受检出厂水水样和管网水水样的浑浊度、游离氯、色度、菌落总数、总大肠菌群、臭和味及耗氧量共7项常规指标全部合格，出厂水水样合格率为100%，管网水水样合格率为100%。
现因该加压泵站的沉淀池斜管填料自投建以来已使用近7年时间，沉淀池里的斜管支架已经部分锈坏并垮塌，进而导致出水水质不理想。为加强出水效果，以保证水质能达到居民生活的需求，现深圳市水协特委托我公司对沉淀池斜管填料进行整体改造。
该自来水厂的斜管填料采用规格35mm，厚度为足0.5mm，数量:65m2，由我公司负责对蜂窝斜管填料粘接及安装。蜂窝斜管填料出水效果注重于的焊接平整、均匀、安装到池子规格需要进行对斜管进行绑定、二次粘接，以增强的斜管负荷。

15我公司人员对蜂窝斜管填料的安装效果，得到了用户的好评。
蜂窝斜管填料特点：
1、湿周大，水力半径小。
2、层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。
3、当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2?时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。
4、在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0～3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
5、采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
产品规格：
Φ25mm、Φ35m、Φ50mm、Φ80mm
蜂窝斜管填料订货须知：
订货需明确所需蜂窝斜管填料的规格、材质、数量等。

斜管的使用场合较多，由于施工方法和条件并不完全相同，所以埋设的方法也不完全一样。
1、钻孔
　　采用工程钻探机，一般采用φ108cm钻头钻孔，为了使管子顺利地完装到位一般都需比安装深度深一些，它的原则是每10米多钻深0.5米，即10米+0.5米=10.5米，20米+1米=21米，以此类推。
2、清孔
　　钻头钻到预定位置后，不要立即提钻，需把泵接到清水里向下灌清水，直至泥浆水变成清混水为止，再提钻后立即安装。
3、安装
　　安装的全过程可分为三步 　　a、管子的连接： 　　我厂出厂的管子一般长度为2米/根，4米/根两种，连接的方法是采用插入连接法，首先拿起一根测斜管，在没有外接头的一端套上底盖，用三只M4×10自攻螺钉探紧，(这是每孔最下面的一节管子)就可向孔内下管子了，下一节，再向外接头内插一节管，这时必须注意的是一定要插到管子端平面相接为止，再用三只M4×10自攻螺钉把它固定好，才算该接头连接完毕，按此方法一直连接到设计的长度。 　　b、调正方向： 　　管子安装到位后，需要调正方向后才能回填，调正方向的要求是，管子内壁上有两对凹槽，首先需把孔口以上那节测斜管上的外接头拿掉(松开三只螺钉就可以拿掉了)才能看清管内凹槽，需要把管内的一对凹槽垂直于测量面就可以了，转动管子就可以实行，一人转不动时，可用多人，转动前可先把管子向上提起后再转动对准，对准后再把管子压到位，方向就调正好了盖上盖子，拧好螺钉就可以回填。 　　c、向孔内回填，还需特别注意两点： 　　在下管子时为减少其浮力，可向管内充清水(自来水、河水等)一边下管子，一边充清水，直至能顺利地放到位。清水也不能放得太多，否则管子会迅速下沉，使人抓不住而掉在孔中，无法继续工作。但管子全部(一孔)下到位置后，一定要把清水充满，这样做可减少泥浆进入管内形成沉淀。 　　斜管外面有一对凹槽，此槽是偏心的(为保证测斜管的精度，尽量减少扭角的产生，使联接方法按管子的制作方向联接)与外接头内的凸槽相配合后把管子插入的，若插不下，把管子转动一个方向就可顺利地插入，因为该联接方法只有一个方向能插入，其余方向均插不进去。

斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，斜管填料及各种塑料填料一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

16直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。
我公司自创办以来始终以科技为先导、以质量求生存、以信誉求发展，在中国市政府工程设计院、中国滤料检验监测中心大力协助下，研制生产出高效节能多种系列净水滤材，并经全国地下水除铁除锰技术研讨会鉴定，各类型产品均已达到和超过国家建设部颁部标准。巩义市恒丰环保科技有限公司主要生产六角蜂窝斜管填料，六角蜂窝填料，蜂窝斜管滤料。六角蜂窝斜管填料，六角蜂窝填料，蜂窝斜管滤料在全国石油,化工,冶金,医药等行业中广泛应用,适用于水净化和污水处理.欢迎来电咨询。我公司是六角蜂窝斜管填料，六角蜂窝填料，蜂窝斜管滤料专业供应商，产品销量全国，质优价廉。欢迎来电咨询，我们为你提供六角蜂窝斜管填料，六角蜂窝填料，蜂窝斜管滤料的详细介绍，最新最低报价，产品用途等。
巩义市恒丰环保科技有限公司水处理蜂窝斜管产品特点。玻璃钢蜂窝斜管主要用于沉淀和除砂作用，是近十年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它适用范围广、处理效率高，占地面积小等优点，适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀污水沉淀隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程，又适用于现在旧池的改造，均能取得理想使用效果。
2、主要特点：
1 湿周大，水力半径小。
2 层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。
3 当斜管管长为1米时，有效负荷按3—5吨/米2? 时设计。VO控制在2.5—3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。
4 在取水口采用玻璃钢蜂窝斜管，管长2.0—3.0米时，可在50—100公斤/米2泥砂含量的高浊度中安全运行管理。
5 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3—5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2—3倍。
斜管主要用于给排水工程中进水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点：湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮流干扰。

17直管用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池（又称接触氧化池），以及生物转盘的微生物载体。主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，处理效率高于活性污泥池，占发面积小；曝气强度低于活性污泥池，且不需要污泥回流；污泥量小，适应性强，大大减少了污泥脱水后的处理工作量。
蜂窝斜管填料主要用于各沉淀和除砂作用，是近十年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它适用范围广、处理效率高、占地面积小等优点，适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程，又适用于现在旧池的改造，均能取得理想使用效果

巩义市恒丰环保科技有限公司主要生产：蜂窝斜管填料、多面空心球、液面覆盖球、气液隔离浮球、鲍尔环填料、组合填料、弹性填料、软性办软性填料、滤头滤帽、滤板。欢迎新老客户订购！
【巩义市恒丰环保科技有限公司售后服务】： 巩义市恒丰环保科技有限公司为保证和提高本公司产品信誉，使用户订购本公司产品买得开心，用得放心，做好售后服务工作是一个重要环节，本程序对做好售后服务工作作出了规定。
质量承诺及售后服务措施
一、 本公司制造的产品及分供方提供的外购、外协件，承担《《中华人民共和国质量法》》所规定的质量责任。
二、 严格按照ISO9001国际质量保证体系标准进行设计、制造、检验。
三、 本公司所提供的产品，保证无故障运行，符合国家规定标准。
四、 售后服务措施：
售前：
1. 免费提供技术咨询和技术指导。
售后：
2. 免费到现场调试并指导安装，直到经验收合格为止；
3. 质量保修期三年内实行三包。质保期后壹年内因产品不良或配套产品质量问题而造成不能正常使用，免费维护并更换产品；
4. 维护服务从接到需方正式通知（信函、传真）后二十四小时内做出维护处理方案，并派人到需方现场进行处理;
5. 负责需方的操作、维护人员的技术技能培训;
6. 向需方提供有关新工艺、新技术、交流信息和咨询服务;
7. 长期向需方提供有关维修保养技术；
8. 长期向需方提供配套产品供应（质保期内免费、质保期外只收成本费）;
9. 终身服务。斜管填料质量创造生活,庇护生命,维系生存

18斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。蜂窝斜管填料适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，斜管均能取得良好的经济效益。评价组合填料的主要指标依据以及性能要求的4大方面评价蜂窝斜管填料的主要指标及其含义如下：1、单位体积中的斜管个数(n)。常用每立方米填料层所含有的填料个数来表示(个/M3)2、比表面积((aT)。表示单位堆积体积的填料层所具有的表面积(M2/m3at=na0 式中，at为比表面积，M2/M3；a0为一个填料的表面积，m2/个。 3、孔隙率(ε)。是指干塔状态时，塔内填料层中空隙部分所占的体积与填料层体积之比。ε=(V0-V)/V0=1-V/V0 式中，ε为孔隙率，m3/m3；V为填料层中空隙的体积，m3；V0为一个填料层的总体积，m3。 4、蜂窝斜管填料因子和填料因子。干填料因子是填料未被液体润湿时比表面积aT和孔隙率ε三次方的比值，即aT/ε3，表示气体通过蜂窝斜管填料的流动特性。当有液体喷淋时，填料层部分空隙被液体占有，同时填料的比表面积也发生变化所以用一个实测的填料因了φ表示。 5、堆积重度(γp)。计算公式：γP=(1一ε）γM 　式中，γM为材料重度，kg/m3。 在废水的生物处理中，对蜂窝斜管填料的性能要求主要有以下几个方面：1、水力特性。要求比表面积大，孔隙率高，水力杨通，阻力小，流速均一。 2、生物膜附着性。有一定的生物膜吸附性能。 3、化学与生物稳定性。要求经久耐用不溶于有害物质，不会导致二次污染。 4、经济性。要求组合填料价格便宜，货源广，便于运输和安装

窗体底端

【蜂窝斜管安装程序】
1、沉淀池底部排泥管安装
　　斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。
2、完成填料支架安装
　　根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；
3、完成斜管填料烫接
　　按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m2，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。
4、斜管填料池内组装
　　将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。
5、斜管填料上部固定
　 由于斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。
6、斜管沉淀池运行调试
　　（1）、检查进水是否均匀，不得对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果；
　　（2）、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀；
　　（3）、经过以上施工工序，至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期，注意及时排泥，确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质。斜管填料质量是制造出来的,而不是检验出来的

19斜管是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的，它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上，使纤维束均匀分布；内圈是雪花状塑料枝条，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到高效处理。斜管用途：用于污水、废水处理工程，配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备，是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。性能特点：具有散热性能高，阻力小，布水、布气性能好，易生膜，换膜，并对污水浓度的适用性好，又有切割气泡作用。参数规格：直径：φ150mm，φ160mm，φ180mm，φ200mm，间距有80mm，100mm两种规格。订货须知：订货请明确所需组合式填料直径、长度、立方数、间距等。 蜂窝斜管填料是根据“浅层沉淀”理论为基础设计开发的一种沉淀池填料，该填料湿周大，水力半径小，运行时层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰，能加速颗粒与水分离并缩短颗粒的沉淀距离。　斜管除用于给水净化和化工厂污水、生活污水厂、煤矿水处理、洗煤厂水处理、电厂浓缩池、尾矿水处理、制药厂、造纸厂废水处理的除砂和快速沉淀、隔油分离以及尾矿浓缩等外，尤其对水厂和废水处理工程的改造效益更佳。　二、特点：　本产品采用乙丙共聚级塑料为材料，经红外线恒温热压而成，尺寸准确、比表面积大、安全无毒、耐腐蚀、耐老化、壁面光滑，容易冲洗。　三、　斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。　直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。　　【安装程序】　　1、沉淀池底部排泥管安装　斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无　2、完成填料支架安装　　根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；

蜂窝斜管填料安装使用及其注意事项
蜂窝斜管填料是根据“浅层沉淀”理论为基础设计开发的一种沉淀池填料，该填料湿周大，水力半径小，运行时层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰，能加速颗粒与水分离并缩短颗粒的沉淀距离。
　　斜管除用于给水净化和化工厂污水、生活污水厂、煤矿水处理、洗煤厂水处理、电厂浓缩池、尾矿水处理、制药厂、造纸厂废水处理的除砂和快速沉淀、隔油分离以及尾矿浓缩等外，尤其对水厂和废水处理工程的改造效益更佳。

20二、蜂窝斜管填料特点：
　蜂窝斜管填料采用乙丙共聚级塑料为材料，经红外线恒温热压而成，尺寸准确、比表面积大、安全无毒、耐腐蚀、耐老化、壁面光滑，容易冲洗。
　　三
　　斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。
　　直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。蜂窝斜管填料的安装
1、沉淀池底部排泥管安装，斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设 斜管填料粘接计要求、固定牢靠 检查无误后，才允许进入下一道安装工序。 　　
2、完成填料支架安装，根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；
3、完成斜 管填料烫接按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接 单元，一个单元完成烫接后为1m2，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。 　　
4、斜管填料池内组装将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。
5、斜管填料上部固定由于斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在 填料上方自左向右方向拉上 10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。 　　 6、斜管沉淀池运行调试、
（1）、检查进水是否均匀，不得对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果；
（2）、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀；
（3）、经过以上施工工序，至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期，注意及时排泥，确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质

21斜板填料主要由乙丙共聚及聚丙烯材料混合制成。在浅层理论的基础上，在斜板上部设置沉淀距离合理的沉淀段，在下部控制斜板的几何形状，使斜板下部形成稳定的接触絮凝段，通过接触作用和浅池沉淀机理达到矾花与水分离的目的。斜管各种间距斜板填料均是通过不同高度的塑料肋条来支撑斜板片，肋条与斜板热熔焊接，每两层斜板片之间需要多根肋条支撑，组装工艺复杂，而且传统斜板内部水流流道成矩形，只适用于上向流沉淀池斜管填料主要用于给排水工程中进水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造。是目前在给六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯和乙丙共聚二种。斜管也被称为“六角蜂窝斜管”、“斜管填料”，是在浅池理论上发展出来的沉淀装置，广泛应用于水处理沉淀池中是目前在给水排水工程中采用最厂泛而且成熟的一项水处理设备装置。它适用范围广、处理效果高、占地面积小等优点。适用进水口除砂一般工业和生活给水沉淀，污水沉淀，隔油以及尾矿浓缩等处理，既适用于新建工程又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。蜂窝斜管填料有直管、斜管两种，材质有(PP)(PVC00)两种。(1)直管填料特点是占地面积、处理效果好、曝气强度低于活性污泥池，且不需要污泥回流，污泥量小，适应性强，适用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(接触氧化池)，并对工业有机废水、城市污水进行系列化处理等装置。(2)常用规格：￠25mm ￠30mm ￠35mm ￠40mm ￠50mm ￠80mm。六角蜂窝填料，蜂窝斜管滤料的详细介绍，最新最低报价，产品用途等。斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给排水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。斜管填料主要特点：1、湿周大，水力半径小。2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。3、当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2?时设计。VO控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管，管长在2-3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。　5、采用斜管沉淀池其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍，是水排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。湿周大，水力半径小。

22安装程序
　　1、沉淀池底部排泥管安装 　　斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一
道安装工序。 　　2、完成填料支架安装 　　根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐
处理； 　　3、完成斜管填料烫接 　　按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m2，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散
片备用）。 　　4、斜管填料池内组装 　　将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合
适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。 　　5、斜管填料上部固定 　　由于斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右
方向拉上 10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮
现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。 我厂生产的六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙稀和玻璃钢三种。斜管主要用于各种沉淀和除砂作用，是十多年来在给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点，适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好经济效益。一.斜管产品特点 1. 湿周大，水力半径小。 2. 层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。 3. 当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米时设计。V 控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。 4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0～3.0米时，可在50-100千克/米泥砂含量的高浊度中安全运行处理。5.采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。二.斜管主要特点 1. 处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米 日，有机负荷为因此缩小了占地面积。 2.曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。 3. 污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。 4. 产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。 5.适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。 6. 只要进行科学的运行管理，定期冲洗排污，一般不会引起堵塞。

23六角形蜂窝填料材质有聚丙烯（PP）聚氯乙烯（PVC）乙丙共聚和玻璃钢（FRP）四种。组装形式有斜管和直管两种形式。 
用　途： 
 斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。 
 直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。
斜管特点： 
 1、湿周大，水力半径小。　
 2、层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。　
 3、当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2?时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。　
 4、在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0～3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。　
 5、采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
直管特点： 
 1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米3/米2?日，有机负荷为2000-5000克/米3，因此缩小了占地面积。
 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。
 3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。
 4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。
 5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。 斜管填料质量提高一点点工作少很多风险

24斜管技术发展方向 随着社会的发展进步，污水处理保护环境越来越受到重视。采用技术性能可靠的曝气设备，是确保污水处理装置长期稳定运行的首要条件。由于鼓风曝气动力效率高，立体布气性能好，目前应用较为普遍。鼓风曝气的终端关键设备是斜管，因此可以说斜管的技术发展状况就代表了鼓风曝气的技术水平。由于曝气池相关的工艺理论计算，基本点就是曝气氧利用率，从而导致出现了对斜管的技术评价重点集中在氧利用率，也导致出现了孔隙扩散——排气孔隙越来越细的现象。 5．1由于鼓风曝气动力效率高，立体布气性能好，目前应用较为普遍。鼓风曝气的终端关键设备是斜管，因此可以说斜管的技术发展状况就代表了鼓风曝气的技术水平。24由于曝气池相关的工艺理论计算，基本点就是曝气氧利用率，从而导致出现了对斜管的技术评价重点集中在氧利用率，也导致出现了偏重孔隙扩散——排气孔隙越来越细的现象。 5．2应当指出，孔隙扩散由固定孔隙到软性膜可变孔隙，技术水平是有所发展，孔隙扩散斜管在污水处理装置新安装投运初期会表现良好，但孔隙扩散技术可靠程度太低，现实运行情况不尽人意，这就不得不使人深思孔隙扩散中的技术合理性问题。 5．3任何一种设备，其功能效率必须要有合理的技术支持，这是一个很通常的技术原则，孔隙扩散完全不符合这样的技术原则。从理论上讲，设备的功能效率是越高越好，但这种功能效率如果没有合理的技术支持，则其肯定是不可靠的。斜管的“氧利用率”当然是要越高越好，但如果实现这种效率是以降低技术可靠性为代价，显然是有问题的。 5．4目前所谓具有“先进技术水平”的孔隙扩散，可以使斜管氧转移率达到30%以上，但无非是排气孔隙更加变细，进气除尘要求更加严格，阻力损耗更加增大；即以更加的技术不合理来实现的，其实际应用结果也只能是技术更加的不可靠。 5．5孔隙扩散不可能解决技术合理性的问题，这一点是十分清楚的。但为什么孔隙扩散现仍然具有一定的技术地位呢？一是以往斜管的充氧性能完全取决于排气孔隙的大小，大孔排气不能实现较高的氧转移率，形成工程上偏重于选择以微孔方式排气的斜管。二是曝气工艺工程设计基本点就是要求斜管要有较高的氧转移率。基于上述情况，使斜管孔隙扩散的应用处在满足了氧利用率的要求却难以满足技术合理要求的状态。 pd旋混斜管由于是利用气泡上浮动力进行扩散使气泡破碎变细，既可以达到较高的氧利用率又可以满足技术合理的要求，技术性能十分可靠。这也可以充分说明，只有脱离孔隙扩散的曝气技术才能够实现曝气技术先进合理。气的斜管。二是曝气工艺工程设计基本点就是要求斜管要有较高的氧转移率。从实际情况看，斜管孔隙扩散技术的应用是处在满足了氧利用率的要求却难以满足技术合理要求的状态，微孔斜管在应用存在氧利用率与技术可靠性的矛盾。 5．6 pd斜管由于是利用气泡上浮动力进行扩散使气泡破碎变细，既可以达到较高的氧利用率又可以满足技术合理的要求，技术性能十分可靠。这也可以充分说明，只有脱离孔隙扩散的曝气技术才能够实现曝气技术先进合理。

早在1880年英国即有几种重力式分层沉淀设备的商业产品。1889年冯?贝司吐享( Von"Beohtolsheim)及赖伐尔 ( deLaval )曾提出“薄层分布”的沉淀概念并按此设计了蜂窝斜管填料沉淀设备。

25六角蜂窝斜管填料
蜂窝填料有斜管和直管两种,材质有PP、PVC两种。
　　主要用
于给排水工程中水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点：湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮凝水流干扰。
　　直管用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)，以及生物转盘的微生物载体，主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，处理效率高于活性污泥池，占地面积小；曝气强度低于活性污泥，且不需要污泥回流；污泥量小，适应性强，大大减少了污泥脱水后的处理工作量。
巩义市恒丰环保科技有限公司（蜂窝斜管填料专业网）位于净水滤料和滤材的发源地河南省巩义市，是一个大型的滤料、滤材专业生产企业。现有厂房面积2400多平米，先进生产设备10余台，年产各种蜂窝斜管填料材1万多方。
　聚丙烯蜂窝斜管填料，聚氯乙烯蜂窝斜管填料，玻璃钢蜂窝斜管填料多面空心球，液面覆盖球，发泡实心球，阶梯环，鲍尔环，软性填料，滤头滤帽，半软性填料，组合填料。

斜管对整个处理系统的净化效果产生重大影响
斜管对蜂窝斜管填料制造时的作用沉淀池池体平面为矩形，进口设在池长的一端，一般采用淹没进水孔，水由进水渠通过均匀分布的进水孔流入池体，进水孔后设有挡板，使水流均匀地分布在整个池宽的横断面。沉淀池的出口设在池长的另一废水沉淀池端，多采用溢流堰，以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。堰前设浮渣槽和挡板以截留水面浮渣。水流部分是池的主体。池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀，依设计流速缓慢而稳定地流过。池的长宽比一般不小于4，池的有效水深一般不超过3米。污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥，多设在池前部的池底以下，斗底有排泥管，定期排泥。为避免短流，蜂窝斜管填料沉淀池一是在设计中尽量采取一些措施（如采用适宜的进水分配装置，以消除进口射流，使水流均匀分布在沉淀池的过水断面上，降低紊流并防止污泥区附近的流速过大，采用指形出水槽以延长斜管出流堰的长度；沉淀池加盖或设置隔墙，以降低池水受风力和光照升温的影响；高浓度水经过预沉，以减少进水悬浮固体浓度高产生的异重流等）；二是加强斜管运行管理，在沉淀池投产前应严格检查出水堰是否平直，发现问题，要及时修理。在运行中，浮渣可能堵塞部分溢流堰口，致使整个出流堰的单位长度溢流量不等而产生水流抽吸，操作人员应及时清理堰口上的浮渣；用塑料加工的锯齿形三角堰因时间关系，可能发生变形，管理人员应及时维修或更换，以保证出流均匀，减少短流。通过采取上述措施，可使斜管沉淀池的短流现象降低到最小限度。

26对于已经在斜板和斜管上生长的藻类，可用高压力水冲洗，往往一经冲洗即可去除附着的藻类。活性污泥处理系统的二次沉淀池是该系统的重要组成部分。二次沉淀池的运转是否正常，直接关系到处理系统的出水水质和回流污泥的浓度，斜管对整个系统的净化效果产生重大影响。二次沉淀池运行管理较为复杂，其运行过程中常见问题及防止措施参见“活性污泥法处理系统的运行管理”。组合填料的结构是如何使水气生物膜得到充分交换的？蜂窝斜管填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的，它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上，使纤维束均匀分布；内圈是雪花状塑料枝条，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到高效处理。 蜂窝斜管填料用于污水、废水处理工程，配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。具有散热性能高，阻力小，布水、布气性能好，易生膜，换膜，并对污水浓度的适用性好，又有切割气泡作用。我厂组合填料的直径有：φ150mm，φ160mm，φ180mm，φ200mm，间距有80mm，100mm两种规格

斜管的质量+斜管的工艺=双管齐下
斜管一般用内切圆直径作为管径，在同一截留速度的情况下，蜂窝斜管填料管径越小，馆内的流速越大，沉淀池的表面负荷率越高，沉淀池体积也可相应减小，斜管的倾角度越小，沉淀面积越大，沉淀效率就越高，巩义市益达滤材有限公司在给多客户制作蜂窝斜管填料时认为倾角度在35-45度之间效果最好，主要原因是在这之间的角度蜂窝斜管填料底部积泥开始下滑，滑下的较浓淤泥进入斜管的颗粒接触时，产生接触絮凝作用，所以提高了沉淀效率。组合填料也称组合式多孔环填料，塑料环四周均置40个方孔，八束醛化丝均布在四周。每束串通4个方型孔，这样醛化丝在塑料环上的牢固度不言而喻。在强大的曝气湍激的水气流的情况下，较为理想的选用填料。蜂窝斜管填料和组合式双环填料在污水处理过程中大体相同。 组合填料由于它比表面积达、氧利用率高、空隙可变、不堵塞、使用范围广等优点，广泛地用于印染、丝绸毛纺、食品、制药、石油化工、造纸……含氟等废水处理中。从而深受广大用户欢迎。斜管它是有塑料环为依托，作为骨架，负载着维纶丝，维纶丝紧固在塑料环上，在污料中丝束分布均匀，易生膜，换膜，并对污水浓液的适用性好。

27蜂窝斜管填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的，它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上，使纤维束均匀分布；内圈是雪花状塑料枝条，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率。组合填料使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到高效处理间隙式活性污泥法是在单一的反应器中，蜂窝斜管填料按时间顺序进行进水、反应（曝气）、沉淀、出水、待机（闲置）等基本操作，从污水流入开始到待机时间结束为一个周期，这种周期周而复始，从而达到污水处理的目的。 蜂窝斜管填料间隙式活性污泥法生化处理法特点： 1）构筑物少，可省去初池；无二沉池和污泥回流系统。与其它生化处理法相比，基建和运行费用低，维护管理方便； 2）间隙式活性污泥法的进水工序均化了污水逐时变化的水质、水量，一般不需设置调节池； 3）间隙式活性污泥法工艺在时间上是理想的推流过程，在空间上是完全混合式，因此耐冲击负荷； 4）污泥的SVI值较低，一般不会发生污泥膨胀； 5）运行方式灵活，可同时实现对氮磷的去除； 6）间隙式活性污泥法工艺的沉淀过程是在静止的状态下进行，处理水质优于连续式活性污泥法； 7）蜂窝斜管填料运行操作、参数控制易实施自动化管理。

斜管忙忙碌碌兢兢业业，快给斜管减减压吧
斜管提高蜂窝斜管填料反应速率或进行同步脱氮，则使曝气池前端的溶解氧浓度降低，斜管后端的溶解氧浓度略有升高。根据蜂窝斜管填料不同运行条件对池内溶解氧浓度进行控制。蜂窝斜管填料厂专家在处理污水中采用的加速沉降法，一般都是假定颗粒是非结绒性，因而在沉淀过程中沉速是不变的。但在混凝沉淀及蜂窝斜管填料污水处理中有活性污泥的情况下，颗粒在沉淀过程中，有继续结绒的现象。因而斜管其沉速是加速的。 蜂窝斜管填料加速沉降法的基本假定: 沉降需要的管(板)长度是按纵向断面内流速分布的最大流速控制。 颗粒沉降速度是加速的。且不考虑起始沉速。 蜂窝斜管填料管内水流为层流。 上向流蜂窝斜管填料在上向流蜂窝斜管填料中，凝聚颗粒的沉速随时间t而加速下沉，如颗拉的沉淀加速度为山于不考虑起始沉速，则时间后的沉降高度。

28蜂窝斜管填料近几十年来各国不少给水排水工作者在努力探讨“浅层沉淀”的应用，通过实践和理论研究，获得了蜂窝斜管填料沉淀技术的发展，从资料中我们可以看到不少涉及浅层沉淀的有关论述，通过这些资料的分析，我们可以看出由浅层沉淀的概念发展至多层多格和蜂窝斜管填料技术的过程。 早在1880年英国即有几种重力式分层沉淀设备的商业产品。1889年冯?贝司吐享( Von"Beohtolsheim)及赖伐尔 ( deLaval )曾提出“薄层分布”的沉淀概念并按此设计了蜂窝斜管填料沉淀设备。 1904年哈镇( Hazon)根据实践经验首先提出:在沉淀中分散而非结绒颗粒的沉降效率，是以颗粒的沉降速度与池子面积为函数，而与深度、时间无关。如以理想蜂窝斜管填料沉淀池表达之，即可获得大家所熟知的沉降效率关系式。 在理想蜂窝斜管填料池中，假定池内各点水平流速相同，进入池内的每一颗粒在沉淀过程中沉速不变，同时认为当颗粒沉到池底即不再浮起。活性污泥系统在启动后，需要进行运行管理以保证组合填料正常的降解功能。运行曝气量不足，则影响污泥的活性；曝气量过高，会造成能源浪费。一般来说，曝气池出水的溶解氧应控制在2mg/L以上；池内高负荷区的溶解氧浓度可以低于此值，但不宜小于0.3mg/L 在系统运行过程中及时监测曝气池内各点的溶解氧浓度有利于对曝气量进行控制。水力负荷、基质负荷的增加都会使曝气池内各点的溶解氧浓度降低；

斜管除用于给水净化和化工厂污水、生活污水厂、煤矿水处理、洗煤厂水处理、电厂浓缩池、尾矿水处理、制药厂、造纸厂废水处理的除砂和快速沉淀、隔油分离以及尾矿浓缩等外，尤其对水厂和废水处理工程的改造效益更佳。　　二、斜管的特点：　　本产品采用乙丙共聚级塑料为材料，经红外线恒温热压而成，尺寸准确、比表面积大、安全无毒、耐腐蚀、耐老化、壁面光滑，容易冲洗。　三、斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。　直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。　【安装程序】 1、斜管的沉淀池底部排泥管安装　　斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。　2、完成斜管的填料支架安装

29根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；　3、完成斜管填料烫接　按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m2，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。　4、斜管填料池内组装　将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。　 5、斜管填料上部固定　由于斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上 10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。　6、斜管沉淀池运行调试　　（1）、检查进水是否均匀，不得对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果；　　（2）、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀；　　（3）、经过以上施工工序，至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期，注意及时排泥，确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质。活性污泥法系统的设计和运行有若干关键性问题，认识和理解这些问题对系统的影响，显得十分重要。它们是：①水力负荷；②有机负荷；③微生物浓度；④曝气时间；⑤微生物平均停留时间；⑥氧传递速率；⑦回流污泥浓度；⑧回流污泥率

对斜管的学术探讨
近几个月来，我们邀请了一些专家对斜管这一话题进行了几次讨论，对技术性难关我们也取得了重大的突破下面逐一对斜管进行讨论： 1.斜管的水力负荷 大部分污水的水力特征是不易控制的因素。当地的生活方式和集流范围相结合形成了流向污水厂的流量变化形式。通常污水流量在一天内是变化的。高峰常出现在白天，低谷则出现在黑夜。变化幅度随城市大小而异。城市愈小，变化幅度愈大。在一般的设计中，高峰值约为平均流量的200%，最低值约为平均流量的50%。污水流量还随季节变化，夏季流量大，冬季流量小。 在合流制管道系统中，雨水的流量大，足以破坏污水处理厂的正常运行。若要保证出水的质量，有必要将过大的流量转移到雨水调节池中去，当流量回跌到最大允许流量之下时，再将调节池中的雨水在控制状态下抽送到处理构筑物。雨水的贮存增加了处理系统的复杂性。在分流制系统中，雨水的渗入也会引起运行问题。 很多处理厂用泵来提升污水进入处理厂，由于没有选好泵产生了很多问题。小厂往往只有二个人流泵，一个运行，一个备用。以前通常按每日高峰时的流量选用，该时的流量为平均流量的2～3倍，这样，活性污泥法系统必须承受周期性的冲击负荷，对运行十分不利。应该选用同样型号的几台泵，并和泵前集水井的容积相配合，使进入的变化较大的流量，通过井和泵的配合调蓄后，得到相对较稳定的流量。有时专门设置调节池平衡一日内的流量变化。近年来，螺旋泵再次显示了可提供可变的流量而无需专门设备的优点，但问题是水头相对较小。 水力负荷的变化影响活性污泥法系统的曝气池和二次沉淀池。当流量增加时，污水在曝气池内的停留时间缩短，影响出水质量，同时影响曝气池的水位。若为机械表面曝气机，由于水位的变化，它的运行就变得不稳定。水力影响的主要部分是二次沉淀池。

30.斜管的有机负荷 曝气区容积的计算，最早以经验的曝气时间作为主要的设计参数。有了曝气时间（即停留时间），再乘上设计流量，就可得到曝气池的容积。现在则常以污泥的有机负荷率N作为设计参数。 设计中要思考的主要问题是如何确定污泥负荷率和MLSS的设计值。从公式可知，这两个设计值采用得大一些，曝气池所需的体积可以小一些。污泥有机负荷率的大小影响处理效率。根据经验，当采用活性污泥法作为完全处理时，设计的污泥负荷率一般不大于0.5kg（BOD5）/kg（MLSS）?d如果要求氮素转入硝化阶段，一般采用0.3kg（BOD5）/kg（MLSS）?d，通常称为常负荷。有时为了减小曝气池的容积，可以采用高负荷，即污泥负荷率采用1以上。采用高的污泥负荷率虽可减小曝气池的容积，但出水水质要降低，而且使剩余污泥量增多，增加了污泥处置的费用和困难，同时，整个处理系统较不耐冲击，造成运行中的困难。因此，近年来，很多国家的科技人员不主张采用高负荷系统。有时为避免剩余污泥处置上的困难和要求污水处理系统的稳定可靠，可以采用低的污泥负荷率（<0.1），把曝气池建得很大，曝气池中的污泥浓度维持较高，可以基本上没有剩余活性污泥，这就是延时曝气法。(图6-25)显示了污泥负荷与BOD5，去除率，污泥龄及污泥产量的关系。

关于斜管这个骇人听闻的故事绝不是耸人听闻
微生物平均停留在斜管中的时间（MCRT） 微生物在斜管中的平均停留时间，又称泥龄，是活性污泥法系统设计和运行中最重要的参数之一。选择一定的有机负荷率和一定的MLSS浓度，就相应决定了微生物的平均停留时间。因而有机负荷率和斜管存在着内在的联系。微生物平均停留在斜管中的时间是工作着的活性污泥总量同每日排放的剩余污泥量的比值，单位是d。例如，活性污泥总量为5000kg，每日排泥为500kg，则微生物的停留时间为10d。这也说明，工作着的活性污泥每日更新十分之一。停留时间愈短，曝气池中的活性污泥更新愈快，愈年轻。微生物平均停留在斜管中的时间至少等于水力停留时间，此时，曝气池内的微生物浓度很低，大部分微生物是充分分散的。当用回流使微生物的平均停留时间大于水力停留时间时，微生物浓度增加，改善了微生物的絮凝条件，提高了微生物在二沉池中的固液分离性能。但过长的泥龄使微生物老化，絮凝条件恶化，并增加了惰性物质引起的浊度。根据这个现象，微生物的停留时间应足够的长，促使微生物很好的絮凝，以便重力分离，但不能过长，过长反而促使絮凝条件变差。 经验已经表明，通常活性污泥法系统的微生物平均停留时间约为水力停留时间的20倍。延时曝气系统的比例为30：1，甚至为40：1。对于高负荷系统，其比例接近10：1。通常活性污泥系统的水力停留时间，对城市污水来讲，为4-6h，则相应的微生物停留时间为3.3～5 d。延时曝气的水力停留时间为24h，则微生物停留时间为30d左右。高负荷系统曝气时间为2-3h，微生物停留时间约为1d。这些是经验的数值。 计算活性污泥法系统的MCRT是否应包括二沉池中的活性污泥量呢?无疑在二沉池中有着可观的活性污泥量，但由于氧的浓度很低，微生物代谢可以忽略。因而在评价时，不能只看到活性污泥总量，而要看条件。正由于此，大多数活性污泥法系统设计时，只根据曝气池的污泥来计算MCRT。但在接触稳定系统中，因为混合池和再曝气池的水力停留时间不同，MLSS浓度也不同，且二次沉淀池经常用作污泥调蓄池，在这种情况下，根据混合池和再曝气池的运行数据计算MCRT发现变化很大，而考虑沉淀池污泥量后，则MCRT比较稳定，这个问题还值得研究。其它大部分活性污泥法系统以天计的总有机负荷和剩余污泥量变化不大，每天计算的MCRT值比较稳斜管这一幸运之神悄悄降落到我的身边令我意外又惊喜

31斜管作为水处理装置对水的净化程度有着至关重要的作用他可以有效的降低微生物浓度斜管怎样确定混合液污泥浓度MD.SS呢?提高MLSS，可以缩小曝气池的容积，或者说，可以降低污泥负荷率，提高处理效率。那么，斜管在设计中采用高的MLSS是否就可以提高效益呢?这种想法是一种错觉。其一，污泥量并不就是微生物的活细胞量。曝气池污泥量的增加意味着泥龄的增加，泥龄的增加就使污泥中活细胞的比例减小；其二，过高的微生物浓度在后续的沉淀池中难于沉淀，影响出水水质；其三，曝气池污泥的增加，就要求曝气池中有更高的氧传递速率。否则，微生物就受到抑制，处理效率降低。而各种曝气设备都有其合理的氧传递速率的范围。例如，穿孔管的氧传递速率为20-30mg/L?h，微孔曝气（微孔陶瓷管或扩散板）设备的氧传递速率为40～60mg/L?h，纯氧曝气设备的氧传递速率为150mg/ L?h左右。对于每一种曝气设备，超出了它合理的氧传递速率范围，其充氧动力效率将明显降低，使能耗增加。因此，采用一定的曝气设备系统，实际上只能够采用相应的污泥浓度，MLSS的提高是有限度的。根据长期的运行经验，采用鼓风曝气设备的传统活性污泥法时，曝气池中MLSS在2000mg/L左右是适宜的对不同的水质、不同的工艺应根据具体情况探索合理的斜管微生物浓度。斜管曝气时间 斜管 曝气时间和有机负荷的关系很密切，在考虑曝气时间时要注意一些其他有关因素。在通常情况下，城市污水的最短曝气时间为3h，或更大些，这和满足曝气池需氧速率有关。当曝气池做得较小时，曝气设备是按系统的负荷峰值控制设计的。这样，在其它时间，供氧量过大，造成浪费，设备的能力不能充分得到利用。但若曝气池做得大些，则可降低需氧速率，同时由于负荷率的降低，曝气设备可以减小，曝气设备的利用率得到提高。因而要仔细地评价曝气设备和能源消耗的费用以及曝气池的基建费用，使它们获得最佳匹配。 假如希望斜管获得硝化处理结果，那么曝气时间长短的选择是重要的。无论是含碳物质代谢需氧还是硝化代谢需氧，都要求足够的氧。 长时间曝气能降低剩余活性污泥量，这是由于好氧硝化以及内源呼吸降低了活性物质量所致。这样的系统更能适应冲击负荷，但曝气池容积增大。因而事物总是一分为二的，要结合具体的要求来选择。

32斜管填料有一分耕耘,就有一分收获
单组蜂窝斜管按其在沉淀池内的放置方式置于水平地面上，用木制梯形体的腰面支撑斜管的倾斜面。在单组斜管的上管口平面上平放一块木板，木板长1000mm，宽500mm，厚40mm，木板两面平整。在木板上均匀施加重物，重物和木板质量之和为70kg，承荷载10min后。卸去荷载，用目测方法检查脱焊、开裂或脱胶情况。根据蜂窝斜管材料的种类，产品分为聚丙烯塑料斜管、聚氯乙烯塑料斜管。塑料斜管产品分为半成品和成品，塑料斜管半成品是指机械热压而成型的连续半六边形片材，其成品是将半成品经焊接或粘接而成的具有一定倾斜角度的组件。规定成品单组斜管的尺寸为长1000mm，宽500mm，斜长1000mm，倾角60度。斜管的使用环境条件是介质温度0-40度，PH值6-9.制造塑料斜管的塑料片材应表面光滑、无裂缝、气泡、无明显色差，杂质，无明显凹凸点。聚丙烯塑料的拉伸强度不应小于25MPa，聚氯乙烯塑料的拉伸强度不应小于45MPa。单组斜管管口水平面承压强度不应小于1.4MPa,在此条件下应符合以下规定。单组斜管需经生产厂质量检验部门按本标准出厂检验项目检验合格后方可出厂，并附有产品合格证。如有现场组装产品，生产厂质量检验人员应到现场对组装产品进行出厂检验。 耐冲击强度的测定:以单组斜管A向的一面放置在水平地面上，然后在A向的另一面上放置与蜂窝斜管A向的形状大小相同，厚度为40mm的木制平板，在此木板上均匀施加重物，重物和木板质量之和约为60kg，历时5min，卸去重物和平板，待斜管静置10min后，用精度为1.0mm量具测量单组斜管的外形尺寸，计算变形率。本公司是专业生产各种滤料、填料、环保配件，已有十一年的历史，着重致力于研究开发各种新颖的污水处理填料及曝气系统，并已在近年来开发出部分曝气器新产品。　　主要产品有 生物陶粒滤料、火山岩生物滤料、鲍尔环填料、软性填料系列、半软性填料系列、组合式双环填料、立体弹性填料、无剩余污泥悬浮型生物填料、多孔旋转球型悬浮填料、塑料斜管蜂窝填料、膜片式微孔曝气器、陶瓷微孔曝气器、单孔膜曝气器、管式橡胶微孔曝气器、曝气软管、多面空心球填料、阶梯环填料、滤头滤帽（排水帽、滤水帽）、高效快速纤维球滤料、液面覆盖球、花环填料等。随着用户使用的提高和市场需求不断增加，多年来为全国各地的环保同行及用户提供了一批又一批质优价廉的环保配件。填料、直管填料、蜂窝直管填料等产品，沉淀处理的效果受那些因素影响

33沉淀处理的效果主要决定于沉淀物的溶解度，而影响沉淀物溶解度的因素是很多的，主要有： 1、同离子效应的影响：水中加入含有共同离子的电解质时，可以使沉淀物的溶解度显著降低，这就是沉淀反应的同离子效应。在水的沉淀处理中，利用同离子效应，适当加大沉淀剂的用量，加快沉淀处理，使沉淀完全，可以取得明显效果。 2、盐效应的影响：当水中难溶盐存在时，加入强电解质，使得饱和的难溶盐变成不饱和溶液，反而使沉淀物的溶解度增加，这个现象称为盐效应。因此在沉淀处理的时候要注意：避免强电解质的盐类加入，影响沉淀的效果。 3、酸效应的影响：水的酸度对沉淀物溶解度有一定影响，这就是沉淀反应的酸效应。但这个影响对不同的沉淀物有所不同，如对强酸盐沉淀影响就不大，而在沉淀弱酸盐时，酸度的影响明显。因此要使弱酸盐类沉淀，一般尽可能在较低的酸度下进行4、络合效应影响：在沉淀处理中，要尽量避免在水中加入络合剂，因为络合剂往往能与水中被沉淀的离子生成络合物，而增加了沉淀物的溶解度，影响沉淀效果。 5水温的影响：大多数沉淀物质的溶解反应是吸热反应，溶解度是随着温度的升高而增大，因此沉淀处理过程要注意水温变化。此外，在沉淀处理时，要尽量避免产生胶体溶液，因为胶体溶液会增大溶解度，所以要加一些破坏胶物质促进胶凝作用。沉淀在初成时是“亚稳态”，经一定时间后逐渐转变为“稳定态”。他们的晶体结构不一样，前者的溶解度比后者大，因此沉淀处理时，要尽力使其转化为“稳定态”沉淀效果更好。蜂窝斜管、斜板、蜂窝直管、蜂窝斜板、斜管、直管、斜管填料、蜂窝斜管填料、斜板填料、蜂窝斜板填料、直管填料、蜂窝直管填料等产品，蜂窝斜管填料是根据“浅层沉淀”理论为基础设计开发的一种沉淀池填料，该填料湿周大，水力半径小，运行时层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰，能加速颗粒与水分离并缩短颗粒的沉淀距离。
斜管除用于给水净化和化工厂污水、自来水厂、生活污水厂、煤矿水处理、洗煤厂水处理、电厂浓缩池、尾矿水处理、制药厂、印染厂、水洗厂、化工厂、造纸厂废水处理的除砂和快速沉淀、隔油分离以及尾矿浓缩等外，尤其对净水厂和废水处理工程的改造效益更佳。

34本产品采用乙丙共聚级塑料为材料，经红外线恒温热压而成，尺寸准确、比表面积大、安全无毒、耐腐蚀、耐老化、壁面光滑，容易冲洗。
1. 湿周大，水力半径小。
2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。
3. 当斜管管长为1米时，V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。
4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0～3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
5. 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
u 直管特点
1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米3/米2?日，有机负荷为2000-5000克/米3，因此缩小了占地面积。
2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。
3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。
4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。
5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。
【适用范围】
斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。
直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。

斜管填料最大特点是：全新乙丙共聚级蜂窝斜管色白，安全无毒，强度高，不变形，不脱落，不自浮；耐腐蚀、耐老化；壁面光滑，易排泥，易冲洗，易管理，支承简便，现场组装，减轻运输负担，处理水质符合国家《饮用水卫生标准》要求，是目前最理想的高效斜管填料。斜管填料提高了水处理构筑面积和单位面积产水率，适合2万吨以下水厂，广泛应用于各种工业污水处理，民用、工业净水处理等场合。

35斜管的使用环境条件是介质温度0～40℃，pH值6～9。
斜管填料的材质有聚氯乙烯、聚丙烯、乙丙共聚三种。特别是乙丙共聚斜管，韧性强、组装刚度好、不变形、不脆裂、抗老化、使用寿命长。是目前在给水排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。
斜管适用范围:斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。使近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等有限。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀，污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造。均能取得良好的经济效益。巩义市鑫旺滤料厂是生产滤料的专业厂家,本厂蜂窝斜管、聚丙烯乙丙共聚斜管、玻璃钢斜管是国家石化工业局推荐产品，经中国滤料检测中心检测鉴定，国家电力工业局热工研究测试，哈尔滨建工学院鉴定，各项技术指标均达到和超过国家建设部颁标准。自创立以来，依赖先进的技术，优势的成本管理，经验丰富的管理人才，品种齐的组合业务蒸蒸日上。我们视用户为上帝，以诚信为本，以我们过硬的产品质量为基础，为全国各地的环保同行及用户提供了一批又一批质优价廉的环保产品和设备。
经营范围：
1、填料系列：组合填料、软性填料、半软性填料、弹性填料；各种规格型号的乙丙共聚斜管、多孔PVC填料（污水池专用）、玻璃钢填料、液面球、空心球、鲍尔环、悬浮球、纤维球、泡沫滤珠及各种陶瓷滤料。 　　
2过滤器系列：多介质过滤器 全自动自清洗过滤器 中高速过滤器 纤维球过滤器 除铁除锰过滤器 等过滤器设备
2、曝气器系列：金山型曝气软管、刚玉曝气器（管）、膜片曝气器及橡胶管式曝气器、散流曝气器、动态曝气器、旋混式尼龙曝气器、双螺旋曝气器等。
热忱欢迎各位新老客户来人来电资询！质优价廉！
据了解，高新技术的发展对材料的要求越来越高，而材料又是技术进步的关键和后盾。随着科技的发展，我们经常需要既能适应高温、高压、高硬度条件的材料，又具有能发光、导电、电磁、吸附等特殊性能的材料。因此，对材料特殊性能及品质要求的提高，为适应发展需要，人们不断地开发超微细粉体这一新兴填料体系。超微细粉体填料具有超常的效果。当将超微细无机粉体材料或颜料加到油墨或油漆中时，会使色彩艳丽而发光。加到涂料中可使粘合度大大加强。纳米级白炭黑能赋予橡胶极高的抗张强度、抗撕裂性和耐磨性。

36蜂窝斜管填料是一种新型沉淀装置，应用于水净化技术上，是一项成熟而完善的技术。采用斜管沉淀与一般沉淀相比，单位产水率可提高4.5~8.5倍。由于水处理效率高、占地面积小、基建投资省等优点，用于新建工程也运用于旧池的改造挖潜，均能取得良好的经济效益。是近十年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它适用范围广、处理效率高，占地面积小等优点、广泛用于高浊度水和进水口除砂、生活与工业给水沉淀、废水沉淀、隔油及尾矿的浓缩。又适用于现在旧池的改造，均能取得理想使用效果。
主要优点:
? 湿周大，水力半径小。 
? 层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。
当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2?时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。 
? 在取水口采用玻璃钢蜂窝斜管，管长2.0-3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 
? 采用斜管沉淀池、其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

斜管沉淀池构造与原理是什么
斜管沉淀池是指在沉淀区内设有斜管的沉淀池。在平流式或竖流式沉淀池的沉淀区内利用倾斜的平行管或平行管道（有时可利用蜂窝填料）分割成一系列浅层沉淀层，被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。根据其相互运动方向分为逆（异）向流、同向流和逆向流三种不同分离方式。每两块平行斜板间（或平行管内）相当于一个很浅的沉淀池。其优点是：①利用了层流原理，提高了沉淀池的处理能力；②缩短了颗粒沉降距离，从而缩短了沉淀时间；③增加了沉淀池的沉淀面积，从而提高了处理效率。这种类型沉淀池的过流率可达36m3/（m2.h）,比一般沉淀池的处理能力高出7-10倍，是一种新型高效沉淀设备。斜管沉淀池有个无效长度，是由蜂窝斜管的形状决定的，一般斜管形状是斜度为60度平行方体，蜂窝在水处理中第一排的前斜度，与最后一排的后斜度有一个60度直角区不起作用所以这两个区域合起来称为无效长度，无效长度为447毫米，无效面积为447毫米*沉淀池宽度，没有什么用处，沉淀池只要你安装斜管就会产生无效长度，要是硬说有什么作用只能说是方便安装。因为在水处理中不起作用，所以要减掉。具体安装时，还需了解斜管及沉淀池更多的知识。

37斜管沉淀池原理
 假设斜管沉淀池池长为L，池中水平流速为V，颗粒沉速为u0，在理想状态下，L/H＝V/ u0。可见L与V值不变时，池身越浅，可被去除的悬浮物颗粒越小。若用水平隔板，将H分成3层，每层层深为H/3，在u0与v不变的条件下，只需L/3，就可以将u0的颗粒去除。也即总容积可减少到原来的1/3。如果池长不变，由于池深为H/3，则水平流速可正加的3v，仍能将沉速为u0的颗粒除去，也即处理能力提高倍。同时将沉淀池分成n层就可以把处理能力提高n倍。这就是20世纪初，哈真（Hazen）提出的浅池理论。

蜂窝斜管在各领域中有哪些作用
蜂窝斜管填料是依据“浅层积淀”实践为基本设计开发的一种积淀池填料，该填料湿周大，水力半径小，运行时层流状况好，颗粒沉降不受紊流搅扰，能减速颗粒与水分别并延长颗粒的积淀间隔。斜管除用于给水污染和化工厂污水、生涯污水厂、煤矿水解决、洗煤厂水解决、电厂稀释池、尾矿水解决、制药厂、造纸厂废水解决的除砂和疾速积淀、隔油分别以及尾矿稀释等内，尤其对水厂和废水解决工程的革新效益更佳。
　　斜管重要用于各种积淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采取最普遍而且成为一项水解决安装。　采取乙丙共聚级塑料为资料，经红内线恒温热压而成，尺寸正确、比外表积大、平安无毒、耐侵蚀、耐老化、壁面润滑，轻易冲刷。它实用规模广，解决后果高，占空中积小等长处。实用于进水口除砂，个别工业和生涯给水积淀、污水积淀、隔油以及尾张稀释等解决，即实用于新建工程，又实用于现有旧池的革新，均能获得良好的经济效益。我公司有各种规格型号斜管填料 斜管填料、组 斜管填料 斜管填料 斜管填料 合填料、弹性填料、半软性填料、软性填料、斜管填料 斜管填料、蜂窝斜管、乙丙共聚斜管、管式曝气器、曝 气管、曝气软管、微孔曝气管、增强型曝气管、曝气器、微孔曝气器、膜片式曝气器、膜式管式曝气 器、旋混式曝气器、曝气膜、可提升式曝气器膜、 、我们以优质的产品、最优惠的价格欢迎各界朋友来 电或到本公司考察定购蜂窝斜管填料 斜管填料！ 斜管填料 斜管填料
我公司六角形蜂窝填料(斜管填料)材质有聚丙烯（PP） 、玻璃钢斜管两种。组装形式的斜管和直管两种形式。 【产品特点 产品特点】 产品特点 1. 湿周大，水力半径小。 2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。 3. 当斜管管长为 1 米时，有效负荷按 3-5 吨/米 2?时设计。V0 控制在 2.5-3.0 毫米/秒范围内，出水水质最佳。 4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长 2.0～3.0 米时，可在 50-100 公斤/米 3 泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5. 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的 3-5 倍，加速澄清池和脉冲澄清池的 2-3 倍。 直管特点 1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为 100-200 米 3/米 2?日，有机负荷为 2000-5000 克/米 3，因此缩小了 占地面积。 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。 3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。 4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。 5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。