江苏师范大学

浴室合同能源管理项目（BOT模式）

（项目编号：2019F07027）

招

标

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2019年4月23日

# 前附表

| 招标项目编号 | 2019F07027 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江苏师范大学浴室合同能源管理项目（BOT模式） |
| 项目标段 | 标段一：江苏师范大学云龙校区浴室合同能源管理项目（BOT模式）； 标段二：江苏师范大学泉北浴室合同能源管理项目（BOT模式）； 标段三：江苏师范大学学生公寓一组团、六组团浴室合同能源管理项目（BOT模式）。 |
| 投资方式 | 本项目采用合同能源管理BOT模式，中标单位全额投资并负责浴室日常运行与管理维护，合同期内获得运营收益，向招标方支付综合服务费和运营所耗用的水电费后，剩余部分归中标单位所有，合同期满后中标单位将所投资产及设备完好地移交招标方，产权完全归招标方所有，并免费送一年维保。 |
| 合同期限 | 本项目合同期限8个学年。 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 招标文件获取及相关费用 | 招标文件获取：江苏师范大学招标网上下载，请投标人及时关注并下载。 招标文件售价：本项目标段一收取标书费300元，标段二和标段三收取标书费400元。送达投标文件时现金缴纳，售后不退。 投标保证金：本项目不分标段统一收取投标保证金为10000元，在送达投标文件时缴纳。收取方式为现金（投标保证金请提前用信封密封好，并骑缝签名或盖章）。 |
| 现场勘察 | 时间：2019年 5 月 6日至5月16日，每天上午8：30-11：30（节假日除外） 地点：江苏师范大学泉山校区、云龙校区。 联系人：泉山校区（张老师）13775885152；云龙校区（郭老师）15150004368； |
| 澄清、答疑时间 | 澄清要求请于2019年5月16日17:00前书面传真至我校招标办，同时将澄清要求以WORD文档的形式发送至招标办邮箱2561830766@qq.com。招标文件如有补充说明或答疑、更改公告，也将于2019年5月20日17：00前在招标网上进行公布，请投标人自行关注，招标方将不再另行通知。其余事项详见招标文件。 |
| 投标文件递交 | 接受投标文件时间：2019年 6月6日15:00至15：30 。 接受投标文件地点：徐州市解放路246号文峰大厦南塔楼812室。 |
| 投标文件份数 | 正本1套，副本6套。 |
| 开 标 | 开标时间：2019年 6月6日15:30。 开标地点：江苏师范大学科技园文峰大厦南塔楼818室公开开标。 |
| 评标办法 | 综合评标法。 |
| 投标有效期 | 自投标截止日期起90个日历日 |
| 招标人 | 招标人：江苏师范大学 地址：江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼407室 邮政编码：221116 电话：（0516）83536659 传真：（0516）83536959 联系人：黄老师 |

### 第一部分 投标邀请书

依据《中华人民共和国招标投标法》，现对江苏师范大学浴室合同能源管理项目（BOT模式）进行公开招标，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

### 1.项目编号：

2.项目名称：江苏师范大学浴室合同能源管理项目（BOT模式）

3.项目概况：

3.1项目简述：

浴室热水供应系统要求选用空气源热泵系统或空气源热泵+废热回收热泵系统(空气源热泵机组必须为超低温机组，工作环境温度在-15℃时仍可以正常运行，投标人根据实际需要决定是否配备电辅加热)，请投标人根据各浴室具体情况，在完全满足浴室热水供应需求情况下，自行选择浴室热水供应系统组合模式及浴室内部装修改造方案（详细要求见第三部分）。

3.2项目标段划分：

标段一、江苏师范大学云龙校区浴室合同能源管理项目（BOT模式），项目地点位于江苏省徐州市和平路57号（云龙校区）；

标段二、江苏师范大学泉北浴室合同能源管理项目（BOT模式），地点位于江苏省徐州市铜山区上海路101号（泉山校区泉北浴室）；

标段三、江苏师范大学学生公寓一组团、六组团浴室合同能源管理项目（BOT模式），地点位于江苏省徐州市铜山区上海路101号（泉山校区学生公寓）。

3.3项目质量要求：合格

3.4项目工期要求：2019年8月20日前竣工验收。

3.5投资方式：本项目采用合同能源管理BOT模式，中标单位全额投资并负责浴室日常运行与管理维护，合同期内获得运营收益，向招标方支付综合服务费和运营所耗用的水电费后，剩余部分归中标单位所有，合同期满后中标单位将所投资产及设备完好地移交招标方，产权完全归招标方所有，并免费送一年维保。

3.6合同期限：8个学年 。

3.7费用结算：

3.7.1浴室热水价为 42 元/吨。在运营过程中热水价格不予调整，如果水、电费价格遇到国家政策性调整，浴室热水收费价格经甲方组织论证同意后，可作相应调整。

3.7.2热水使用收费通过招标方校园一卡通为载体收费，由招标方统一收取，定期与中标方结算（具体日期合同中约定），结算时中标方须按照电0.55元/度、水3.23元/吨向招标方按实支付经营所产生的水电费，如遇到水电费调价，按实际调整数同步调整。在双方对水电实际使用量无异议的情况下，直接由招标方在中标方的营业额中扣除。

3.7.3综合服务费按年营业额百分比提取，综合服务费率投标方根据投资经营分析自主报价，结算时直接从营业额中扣除。

3.7.4在经营期内，与合同履行相关的税、费、利息等所有费用，均由中标方负责承担，每次结算时中标单位必须开具正规发票（符合国家有关规定）。

4.投标人资格要求

4.1营业执照处于有效期，营业执照经营范围中须含有热水供应服务类或合同能源管理类或节能类或新能源类或节能减排类。

4.2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.3有良好的资信实力与银行融资能力，出具在投标文件提交截止之日前十日内由银行出具的当天不低于100万元人民币的银行存款证明或者金融机构提供的可用额度不低于100万元人民币的银行资信证明、信用保函、可支配资金证明或担保等证明或担保性文件。

4.4近三年内无重大违法违规和安全责任事故。

4.5 本项目不接受联合体投标。

5.澄清与答疑

5.1询标：投标人可对泉山校区、云龙校区浴室现场（必须勘查现场）、招标文件等相关内容进行询标。

5.2答疑：不再组织集体答疑，如有答疑内容将在我校招标网上公告。

6．投标、开标、评标时间及地点：

见招标公告。

本次招标实行资格后审，资格审查在投标时进行。届时请参加投标的投标人准时参加。

### 投标人须知

### 一  总  则

7.本次招标采用公开招标方式。

8.凡符合招标条件的投标人均可参与投标。

9.无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

10.本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

11.投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

12.本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。

13.本次招标活动细则由江苏师范大学招投标办负责解释。

14.现场勘查

14.1由投标人自行组织施工现场勘查以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，一旦中标，这种考察即便认为其结果已在投标文件中得到充分反映。投标人不得因踏勘现场而使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任、风险及发生的全部费用。如需协助请联系技术联系人。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

14.3投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、市场行情、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应在投标中充分考虑因上述因素而发生的费用，由此产生的投标风险由投标人在投标时自行考虑，不得再向招标人索赔。

14.4在现场勘查过程中，投标人如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因所造成，招标人均不负责。

### 二  招标文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分

15.招标文件的澄清

15.1投标人对招标文件、等有关招标资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式在规定时间内送达我校招标办，招标办将适时在“江苏师范大学招标网“上以公告形式向所有投标人做出澄清。

15.2投标人对招标人提供的招标文件以及招标人对有关问题的口头解释所做出的任何推论、解释、误解和结论，所造成的后果，招标人概不负责，均由投标人自负。

16.招标文件的修改

16.1招标人可对招标文件用补充文件的方式在投标截止时间3日前进行修改。

16.2对招标文件的修改，将通过“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

16.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

17.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

### 三  投标报价

18.本项目洗浴热水价格42元/吨，投标方不需报价，投标方支付招标方综合服务费按年营业额百分比记取，投标方根据各标段投资及运营分析等自主填报，所报综合服务费率不得低于8％。

19.本项目洗浴热水生产供应系统设计方案由投标方自主设计（相关要求详见第三部分项目需求及要求），报价采用设备清单报价，所有报价均以人民币“元”为计价单位。

20.本项目浴室装饰装修部分方案设计及效果图由投标方自主设计（相关要求详见第三部分项目需求及要求），报价采用工程量清单报价，项目特征描述清晰明了，所有报价均以人民币“元”为计价单位。

采购人不接受不明确的投标方案和投标。

21.投标人投标时必须提供浴室装修装饰效果图（彩色），所报效果图必须能体现浴室吊顶、照明、通风、采暖（制冷）、隔断、淋浴器、墙面、地面、更衣柜、梳妆台等多方位装修效果。效果图不少于5张（门厅、更衣间、淋浴间、梳妆台、淋浴器等）。

22.投标人如中标，其中标价及投资方案在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格和投资方案提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

23.最高或最低投标报价不作为中标的保证。

### 四  投标文件

24.投标文件的语言和计量单位

24.1投标文件均应使用中文简化字。

24.2投标文件应使用国家法定计量单位。

25.投标文件的组成及相关要求

25.1投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照本文件附后格式要求制作。

25.2商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件主要指投标人按照本文件要求而制作的有关报价及完成本项目的施工组织方案、质量服务承诺等文件。

25.3投标文件商务部分：

25.3.1投标函

25.3.2授权委托书

25.3.3投标承诺书

25.3.4投标单位情况介绍（简要说明）

25.3.5营业执照、税务登记证。

25.3.6企业资质证书。

25.3.7法定代表人或受托人身份证以及2018年9月1日以来任意连续6个月缴纳的养老保险证明。

25.3.8投标人近三个月的财务状况报告（至少须包括资产负债表和利润表）。

25.3.9依法交纳税收和社会保障资金的相关材料。

25.3.10投标人业绩证明材料。

25.3.11投标人提供近三年无违法违规和重大安全责任事故的书面承诺。

25.3.12提供在投标文件提交截止之日前十日内由银行出具的当天不低于100万元人民币的银行存款证明或者金融机构提供的可用额度不低于100万元人民币的银行资信证明、信用保函、可支配资金证明或担保等证明或担保性文件。

25.3.13拟投入项目组成员一览表。

25.3.14投标人认为有必要的其他材料。

25.4投标文件（经济）技术部分：

25.4.1江苏师范大学浴室合同能源管理项目投标报价表。

25.4.2合作年限申明。

25.4.3热水系统技术方案及设计图纸。

25.4.4热水系统设备投资清单及概算。

25.4.5浴室装修装饰施工方案、设计图纸及浴室装修装饰效果图。

25.4.6浴室装修装饰工程量清单及概算。

25.4.7浴室服务与管理方案。

25.4.8投资收益分析。

25.4.9拟投设备品牌型号及工程主要材料情况。

26.投标内容填写说明

26.1投标人应认真按照本文件的要求编制完整的投标文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本投标文件保持一致。

26.2投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

27.投标文件的编制及编目

27.1标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印页码，所有标书统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

27.2投标报价表请单独密封，便于唱标。

28.投标文件的签署与封装

28.1法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在投标文件中。

28.2投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

28.3投标文件必须在期封面注明“正本”“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

28.4投标文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

29.投标文件的密封及标记

29.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应统一装入同一个密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

29.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

30.无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

30.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

30.2未按招标文件要求提供投标保证金的。

30.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

30.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

30.5投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

30.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

30.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

30.8明显不符合技术规范、技术标准的要求。

30.9投标报价超过招标文件规定的招标控制价的。

30.10不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

30.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的价款结算支付办法。

30.12串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

30.13未按规定递交相关证书原件的。

30.14符合《中华人民共和国招标投标法》或《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定的无效投标规定的。

31.废标的情形

31.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

31.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3因重大变故，采购任务取消的。

32.投标文件的澄清

评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但是按照本招标文件以上条款规定校核时发现的算术错误不在此列。

33.投标文件错误的修正

评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则为：如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

34.投标文件的修改和撤回

34.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经招标人签字确认接受，否则无效。

34.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

34.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，投标人今后参与同类项目的机会可能会受到影响。

35.投标截止时间

35.1投标文件须在本文件规定的时间、地点送达。

35.2招标人推迟投标截止时间时，招标人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

35.3不接收在投标截止时间以后送达的投标文件。

36.投标要求

36.1本招标文件及中标单位的投标文件作为本项目合同的附件。

36.2招标人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

36.3投标人如中标，其中标价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

36.4最低投标价不作为中标的保证。

37.转包、分包

37.1按照《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定禁止转包，禁止中标单位将其承包的全部项目肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.投标保证金

38.1投标保证金应按本项目“招标公告”中的规定递交。未中标投标人的投标保证金在宣布中标结果后退还，中标人的投标保证金在中标后转为合同履约保证金，在合同履约完毕后退还。

38.2未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

39.投标文件的有效期

39.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

39.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

### 五  评标、定标

40.开标

40.1开标将由我校监督部门监督，由招标办统一组织，投标人应准时参加开标。

40.2开标时，投标代表人、项目负责人须到开标现场参加开标。

41.资格审查

41.1本项目采用资格后审，开标现场，招标人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格审查合格条件标准如下：

| 序号 | 审查内容 | 提供（原件）情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有的合法有效的营业执照、税务登记证或有效的三证合一证书，营业执照经营范围中须含有热水供应服务类或合同能源管理类或节能类或新能源类或节能减排类或太阳能类。 |  |
| 2 | 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和被委托代理人的身份证以及2019年1月1日以来缴纳的社保证明。 |  |
| 3 | 提供2019年1月1日以来的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】。 |  |
| 4 | 提供2019年4月1日以来的依法交纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】。 |  |
| 5 | 提供业绩证明材料（合同）。 |  |
| 6 | 提供“近三年无违法违规和重大安全责任事故”的书面承诺。 |  |
| 7 | 提供在投标文件提交截止之日前十日内由银行出具的当天不低于100万元人民币的银行存款证明或者金融机构提供的可用额度不低于100万元人民币的银行资信证明、信用保函、可支配资金证明或担保等证明或担保性文件。 |  |
| 备注 | 1.投标人在提供（原件）情况一栏中打√；2.以上资料须提供原件以便开标现场核查。 |

41.2符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

42 澄清和答辩

42.1根据现场需要，投标人可做现场答辩或澄清。投标人应按招标文件规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

42.2答辩或澄清内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、完成本项目的有效措施、投入设备情况介绍、效果图展示等，以及评标小组认为有必要明确或回答的问题。

42.3如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

42.4评标过程中，如果评标小组对本招标文件实质性内容作出变更，招标人将通知所有参加投标的合格投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

42.5投标人演示和介绍的时间5-8分钟。

43评标

43.1评标：在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法，确定中标人。

43.2本项目采用综合评分法。评委组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

43.3评委组将依据下列评标标准对每个标段进行评标，总分为100分。按得分由高到低顺序每个标段推荐1名中标候选人；若得分相同的，按报价由高到低顺序排名；若总得分相同且报价也相同的，按热水系统技术方案得分由高到低顺序排名。

| 项目 | 评标分项 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （10分） | 投标人综合实力 | 7分 | 1.综合评价投标人资质与综合实力情况，酌情给分，1-5分。 2.企业生产管理规范，通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证的得1分，否则不得分。 3.投标人获得过省级及以上主管部门（含协会）表彰的得1分。 |
|  | 业绩部分 | 3分 | 投标人自2015年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过浴室合同能源管理项目的业绩。业绩是指自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）经建设且运营，每个业绩得1分。（不提供合同原件不得分）。 |
| 技术部分 （60分） | 热水系统设备和技术方案 | 28分 | 1.投标人所投产品的品牌、功能和技术性能参数是否符合或优于招标文件的要求。全部符合招标文件得10分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。有一项正偏离得0.5分，最多得3分。 2.投标人的方案，包括设计依据、设计说明、设计图纸、主要设备性能及参数、日产热水量（按极寒天气计算，并提供省级及以上检测机构出具的检测报告）、保温措施等方面设计热水系统技术方案，评委小组对投标人的书面方案进行综合性评比，优得9-10分，良得7-8分，一般得0-6分。 3.对投标人针对本项目的空气源热泵噪音问题制定专业降振减噪技术解决方案进行综合性评分，优得3分，良得2分，一般得0-1分。 4.对投标人拟投入设备概算情况进行综合评分，优得2分，良得1分，一般不得分。 |
|  | 浴室装修装饰改造方案 | 15分 | 根据投标人的装修效果图、装修投入经费（概算）、施工方案、主要材料选择、工期、人员配置、质保等进行综合评分，优的得12-15分，良好的得9-11分，一般的得0-8分。 |
|  | 浴室服务与管理方案 | 5分 | 评委组根据投标人针对本项目提供的服务体系、拟投入项目组成员组成、服务标准及考核办法等的优劣综合评分，优的得5分，良好的得4分，一般的得0-3分。 |
|  | 投资收益分析 | 2分 | 对本项目投资收益分析的科学合理性进行综合评价，优得2分，良得1分，一般不得分。 |
|  | 现场答辩 | 5分 | 针对投标人为本项目提供的热水系统技术方案、浴室装饰装修改造技术方案、服务管理方案及回答问题等情况进行综合评定，优的得5分，良好的得4分，一般的得0-3分。 |
|  | 其它优惠条件 | 3分 | 为学校提供关于本项目或能源方面的其它增值服务或优惠条件，评审组综合评定，酌情给分，0-3分。 |
|  | 报产品为“环境标志产品”（1分） | 1分 | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属环境标志产品（必须是有效期内）的得1分，是否为环境标志产品，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的环境标志产品政府采购清单为准，投标文件中提供有关证明材料复印件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |
|  | 所报产品为“节能产品（1分） | 1分 | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“节能产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“节能产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料复印件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |
| 报价（30分） | 交招标人综合服务费 | 30分 | 本项目综合服务费最低为年营业额的8%。 投标人所报项目综合服务费为年营业额的8%的得18分，所报项目综合服务费在8%的基础上每增加1%加1分，最多得30分，综合服务费低于8%（不含8%）的为无效投标。 |

43.4评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合本文件要求。

43.5如果投标文件未实质性响应本招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

44.定标

评标小组根据评标情况每个标段推荐一个中标候选人，可以兼投兼中。

45中标通知

45.1在确定中标人三日后，在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布中标公告。

45.2招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

45.3中标通知书是合同的组成部分。

### 六  合同签订

46.	授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

47.	合同签订

47.1中标人应按招标人规定的时间、地点与招标人签订中标合同。中标人不得再与招标人订立背离本招标文件、投标文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

47.2中标人与招标人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受本招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

47.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

47.4签订合同前，中标人每中一个标段须交纳壹拾万元人民币（￥100,000.00）作为履约保证金。否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在合同结束后一次性退还（不计息）；如中标人未能按质按期完成工程，招标人有权扣留此履约保证金。

47.5履约保证金交纳信息：

户名：江苏师范大学后勤集团

开户行：中行师大支行；

帐号：463758206325；

行号：104303000321

七  询问和质疑

48.询问和质疑

48.1投标人对采购事项有疑问的，可以向招标人提出询问。

48.2招标程序受《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人进行质疑并要求答复。

48.3招标人将在收到书面质疑后3个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的投标人。但答复的内容不涉及商业秘密。

48.4质疑投标人对招标人或对招标人的答复不满意，或招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后3个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

八  保密和披露

49.	保密和披露

49.1投标人自领取本招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

49.2招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

49.3招标人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

### 第三部分 项目投资及技术要求

### 50.项目概况

江苏师范大学浴室合同能源管理项目包含泉山、云龙两个校区浴室，其中泉山校区现有2个公共浴室（泉南浴室及泉北浴室），云龙校区现有1个公共浴室。两校区浴室目前都以蒸汽作为洗浴热水生产热源，因徐州市热力供应企业锅炉煤改气，造成企业成本大幅度增涨，且锅炉运行受制于燃气供应，有时不能正常供应蒸汽，影响我校两个校区浴室日常运行。为了保障学生洗浴，改善学生洗浴环境，现采用合同能源管理模式对云龙校区公共浴室及泉山校区泉北浴室进行整体改造，同时在泉山校区公寓一组团及公寓六组团各增加一个公共浴室。

江苏师范大学浴室合同能源管理项目投资改造范围，包括浴室洗浴热水生产供应系统投资改造（不包含浴室收费系统），浴室内部环境装修装饰改造、浴室洗浴热水设备设施用地范围内简易房及杂物清理、绿地苗木移栽、招标方指定水源电源接入点至浴室设备水电线路改造等全部内容。浴室热水供应系统要求选用空气源热泵系统或空气源热泵+废热回收热泵系统(空气源热泵机组必须为超低温机组，工作环境温度在-15℃时仍可以正常运行，投标人根据实际需要决定是否配备电辅加热)，请投标人根据各浴室情况，在完全满足浴室热水供应需求情况下，自行选择浴室热水供应系统组合模式。

51.项目设计依据及投资范围

### 51.1标段一江苏师范大学云龙校区浴室合同能源管理项目（BOT模式），位于云龙校区宿舍区内，校区现有学生约2300人，其中男生约920人，女生约1380人。现有浴室建筑面积约516.91m2，其中男浴室现有淋浴头49个，女浴室现有淋浴头81个，全年日最大用水量80吨/天，屋面有20吨热水箱1个（处于报废状态）。根据学校规划，云龙浴室北侧约54m2临时房拆除后空地作为云龙浴室设备用地。

江苏师范大学云龙校区浴室投资改造范围：（1）浴室内部：装饰吊顶、通风取暖设备安装、墙地面装饰装修改造、浴室淋浴隔断安装、地面墙面防水、浴室内淋浴管道系统安装、淋浴器安装、照明灯具安装、消防安全应急照明设备安装、消防安全疏散指示安装、更衣柜更换等全部内容。（2）室外部分：建设手续办理、设备用地范围内绿化苗木移栽、绿化用地手续办理、浴室北侧设备用地范围内临时房拆除，设备基础土建改造、安全防护设施安装、从配电室招标方指定开关柜至设备配电柜约150m主电缆铺设（电缆规格厂家根据设备负荷自主计算）等全部内容。（3）浴室热水供应系统设备安装、自动控制系统安装、系统配套管路管线安装等全部内容。

51.2标段二 江苏师范大学泉北浴室合同能源管理项目（BOT模式），地点位于江苏省徐州市铜山区上海路101号（泉山校区泉北浴室），浴室附近学宿现有学生约6000人，其中男生约2400人，女生约3600人。现有浴室建筑面积约962.7m2（详见平面图），其中男浴室现有淋浴头88个，女浴室现有淋浴头122个，全年日最大用水量约127吨/天。屋面有20吨热水箱1个（处于报废状态），浴室西侧50吨不锈钢保温水箱1个（2016年建设），热水循环系统1套（2016年安装），投标单位可以自行考虑是否利用。根据学校规划，泉山浴室北侧约99m2临时房拆除后空地作为云龙浴室设备用地。

江苏师范大学泉北浴室投资改造范围：（1）浴室内部：装饰吊顶、通风取暖设备安装、墙地面装饰装修改造、浴室淋浴隔断安装、地面墙面防水、浴室内淋浴管道系统安装、淋浴器安装、照明灯具安装、消防安全应急照明设备安装、消防安全疏散指示安装、更衣柜更换、梳妆台安装等全部内容。（2）室外部分：建设手续办理、设备用地范围内绿化苗木移栽、绿化用地手续办理、屋面防水、浴室北侧设备用地范围内临时房拆除，设备基础土建改造、安全防护设施安装、从新河西配电室招标方指定开关柜至设备配电柜约200m主电缆铺设（电缆规格厂家根据设备负荷自主计算）等全部内容。（3）浴室热水供应系统设备安装、自动控制系统安装、系统配套管路管线安装等全部内容。

51.3标段三 江苏师范大学学生公寓一组团、六组团及32#楼浴室合同能源管理项目（BOT模式），地点位于江苏省徐州市铜山区上海路101号（泉山校区学生公寓一组团、六组团）。公寓一组团现有学生约2200人，目前全部为男生，公寓六组团现有学生约2100人，目前全部为女生。标段三为新建浴室项目，公寓一组团利用一楼自行车库改造为浴室，可用建筑面积约576,m2（详见图纸），建成浴室后保证淋浴位不少于60个，更衣位不少于120个。公寓六组团利用南楼一楼超市位置改造为浴室，可用建筑面积约287m2（详见图纸），建成浴室后保证淋浴位不少于62个，更衣位不少于124个。根据学校规划，六组团西南侧绿地及硬化地面作为设备用地。

江苏师范大学公寓一组团、六组团浴室投资改造范围：（1）浴室内部：原建筑内部墙体拆除改造、重新砌筑墙体分割更衣室及洗浴区、浴室整体装饰吊顶、通风取暖设备安装、墙地面装饰装修改造、浴室淋浴隔断安装、地面墙面防水、给排水管路改造、浴室内淋浴管道系统安装、淋浴器安装、照明灯具安装、消防安全应急照明设备安装、消防安全疏散指示安装、更衣柜更换、梳妆台安装等全部内容。（2）室外部分：建设手续办理、设备用地范围内绿化苗木移栽、绿化用地手续办理、设备基础土建改造、安全防护设施安装、从一组团箱变招标方指定开关柜至一组团设备配电柜约180m主电缆铺设（电缆规格厂家根据设备负荷自主计算）等全部内容，公寓六组箱变招标方指定开关柜至六组团设备配电柜约120m主电缆铺设，自来水接入点自设备管路铺设。（3）浴室热水供应系统设备安装、自动控制系统安装、系统配套管路管线安装等全部内容。

52. 项目建设综合要求

52.1要求公共浴室定时（每天12:00—22:00）供应热水，可延长供应热水时间，不可缩短时间。

52.2保证学生洗浴可根据季节变换调节水温，但水温必须保证在40-45℃；洗浴时出水量保证不低于6L/min。

52.3因浴室地处学生宿舍区内，请投标人根据距离制定降震减噪方案，务必保证所有设备噪音之和检测不能超过国家相关标准规定值并保证满足学生的正常生活要求。

52.4需保证本项目与招标人的校园一卡通收费系统相衔接。

52.5中标人须对原有浴室内的设施进行拆除以满足装修施工要求；装修时须按照所报装修效果图及要求（见进行装饰装修，且满足防火、消防、环保要求，并不得改变房屋的主体结构。上述内容所需费用均由中标人承担，投标人须在报价时自行考虑。

52.6中标人需向招标人缴纳综合服务费并承担运行经营所产生的水电费（学校按电每度0.55元、水每吨3.23元收取），综合服务费和水电费按月结算。遇到水电费调价，按实际调整数同步调整。

52.7中标人不得经营除洗浴之外的任何经营性服务项目。

52.8中标人承担项目投资的所有费用，并负责项目改造的所有设备、设施的供应、安装和调试及项目的全面实施。

52.9在合同期内，由中标人负责浴室的经营服务和管理，学校负责服务质量、卫生状况、收费价格等监督。经营期满后，中标人应将全部资产完好且无偿移交学校，并提供一年免费维护服务。

52.10所有标段施工必须在2019年8月20日前完工（含清洁卫生、施工设施及人员退场）并投入使用。中标人必须按时竣工，如工期延误，中标人有权扣除中标方缴纳的履约保证金。

52.11中标人在工程改造施工过程中必须保证施工现场安全，在施工、运输等过程中发生的一切事故由中标人承担，与招标人无关。中标人还必须保证施工现场环境清洁卫生，将拆除及建筑施工垃圾按规范运出校园并按规范要求处置，所需费用自行处理。

52.12中标人在整个经营活动期间，必须保证招标人所有资产的完好性，不得改变原设备及建筑物的使用性质或任意处置招标方资产，否则招标人可无条件解除合同，造成相应损失的由中标人承担。

52.13中标人对自己的经营行为、安全及其风险自行负责。

52.14中标人必须服从校方管理，一切从服务学生大局出发，对于不与校方配合的，甚至影响学生正常生活或正常教学秩序的，校方有权立即终止合同，并不承担任何中标方前期投入的费用。由于中标方原因终止合同的，中标方投入的设备产权无偿归招标人所有。

53.热水系统设备参数及专业技术要求

53.1热水节能设备要求

投标单位提供的热水节能设备须符合现行国家标准（提供省级及以上检测机构出具的检测报告）。

空气源热泵推荐采用中宇、美的、格力、华天成、欧特斯、万家乐等同档次品牌，且所选用型号须入选财政部、国家发展改革委员会公布的《第二十三期节能产品政府采购清单》，若投标人选用其他品牌，其品牌及型号也须入选财政部、国家发展改革委员会公布的《第二十三期节能产品政府采购清单》。

空气源热泵还须满足以下条件：

- 压缩机：要求采用行业知名高效压缩机可耐高温150℃以上。

- 能效比：额定工况下，COP≥4.0

- 空气源热泵须有智能除霜技术、断电后可自动排水防冻，在-15℃仍能正常启动工作。

- 空气源热泵外表面须耐腐蚀、耐酸、扛高温氧化。

- 空气源热泵寿命须达15年以上。

53.2不锈钢保温水箱

保温水箱材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）规定的要求。其主要技术参数如下：

1.内胆：内胆采用优质304不锈钢材质，底板厚度不小于2.5㎜，侧下板厚度不小于2.0㎜，侧上板厚度不小于1.5㎜，顶板厚度不小于1.0㎜。

2.外壳为不小于0.5㎜厚的优质201不锈钢板，保温层采用δ50mm聚氨酯整体发泡保温。

53.3水泵

采用“威乐”、“格兰富”、“ITT”、“南方”等同档次品牌。

53.4管道、阀门及热水管保温防腐

管材：冷热水管道采用热镀锌衬塑钢管，国内优质品牌。或者采用新型材料，指标性能优于衬塑钢管。

阀门：电动阀、过滤阀、单向阀等特殊功能阀门采用优质铜质阀门，其它采用热镀锌阀门。热水系统中管径≤DN50为铜质闸阀，＞DN50为蝶阀。

管道保温防腐：使用PRC复合管或PPR管阻燃橡塑保温板（管）保温，厚度≥30mm，外包0.5mm铝板保护层。

53.5控制元器件选用西门子、ABB、施耐德等同等档次的优质品牌元器件。

53.6系统电线电缆选用宝胜、江阳、远东等同等档次品牌的国标电缆。

54.浴室装修装饰专业技术要求

54.1墙地砖选用马可波罗、新中源、东鹏等同档次品牌优质产品。

54.2吊顶材料选用氟碳喷涂铝扣板，厚度≥0.8mm，

54.2灯具选用欧普、飞利浦、松下等同档次品牌优质产品。

54.3空调、新风系统

浴室内部须安装空调，空调采用格力、海尔、美的、三菱等同档次品牌和新风系统。

54.4浴室淋浴器选用恒温不锈钢淋浴屏花洒。

54.5浴室更衣柜选用ABS环保工程塑料更衣柜，颜色由招标方指定。

54.6淋浴位隔断选用ABS环保工程塑料或不锈钢边框磨砂钢化玻璃隔断，淋浴位内标配浴位号码、挂钩、肥皂价、脚蹬、浴帘等，淋浴位宽1.1m-1.2m，隔断高度1.85m-2m，隔断宽度1.1m-1.2m。

55.投标人所投产品和材料可选用招标文件中招标人推荐的，也可选用质量更优的产品和材料，如评委认定投标人所投产品和材料的品质低于采购人推荐的或投标文件中未明确所的，后期施工时校方可以指定招标文件中推荐的品牌型号。

56.浴室服务与管理要求

56.1投标单位必须明确所投项目的管理体系。

56.2确保项目内公共浴室的洗浴热水供应量，供热水时间段为全天不少于10小时，具体时间由校方确定。

56.3投标单位必须服务及时、态度优良，且必须在投标文件中提供一份切实可行的售后服务承诺书。

56.4投标单位必须有稳定、强有力的维修技术队伍，负责日常系统设备维护、管道入水到出水闭环系统各部位的维修检修，保证洗浴系统正常运营。

56.5客服电话24小时服务，接到电话后，30分钟内进行反馈，维修人员1小时内赶到现场处理，一般故障不超过8小时修复，重大故障不超过24小时修复。

### 第四部分 拟签订的合同文本

甲方：江苏师范大学后勤集团

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，遵循公平自愿、诚实守信的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，经甲、乙双方协商一致，就江苏师范大学浴室合同能源管理项目，签署本合同。

- 项目概述

1.项目名称：江苏师范大学浴室合同能源管理项目

2.项目地点：

3.本项目采用乙方自筹资金、自行建设、自主经营的合同能源管理模式，乙方负责项目的设计、设备材料的采购、安装、调试，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理，达到为浴室每天提供   吨恒温热水的洗浴服务。

4.在管理运营期内，所有经营投资和系统运营维护综合服务费用均由乙方承担，经营收入归乙方所有，乙方须向甲方缴纳营业额       %的综合服务费，同时向甲方支付热水供应系统运行经营所产生的水电费用（电按每度0.55元、水按每吨3.23元收取，遇到水电费调价，按实际调整数同步调整）。

- 项目建设与经营期限

1.项目施工日期以甲方发出的开工令为准，必须在2019年8月20日前完工（含清洁卫生、施工设施及人员退场），并投入使用。

2.本项目经营期限为   8个学年 ，自验收合格之日始至   2027  年  7 月  15  日止。

- 项目建设

1.项目设计与施工方案

（1）乙方对热水供应系统进行整体设计，热水供应系统须含有空气源热泵(空气源热泵机组必须为超低温机组，工作环境温度在-15℃时仍可以正常运行)，若配备电辅加热，辅助热源为        系统。

（2）乙方须对原有浴室内的设施进行拆除以满足装修施工要求；装修时须按照投标装修效果图及要求进行装饰装修，且满足防火、消防、环保要求，并不得改变房屋的主体结构。

（3）乙方设计的水电、土建等图纸需经甲方确认后方可施工。装修和安装施工队伍应具备相关资质。

2.项目热水供应指标要求：

（1）热水终端出口水温保证在40-45℃（实测）；

（2）水量要求：淋浴喷头出水量≥6L/min（实测）；

（3）每次开始使用时热水温度低于热水终端出水口最低温度要求的不超过0.5L（实测）；

（4）     浴室每天供应     吨恒温热水，浴室热水供应量要考虑男女学生比例以及保证一定的安全使用预留。

3.项目设备及材料要求

（1）乙方应严格按照设计方案、施工方案组织采购本项目所需的设备、材料，所购设备、材料必须严格按照招标文件、投标文件确定的要求采购，并符合国家相关安全标准，乙方须提供产品合格证书。

（2）在设备、材料采购进场后，应经甲方相关人员检验合格后方可投入使用。在甲方认为有必要时，可将相应的设备、材料送第三方检测部门检测，检测合格，检测费由甲方承担，检测不合格的，乙方必须无条件更换，并承担相应的检测费。

（3）空气源热泵机组所用品牌及型号须和投标文件上所投品牌及型号一致，且须入选财政部、国家发展改革委员会公布的《第二十三期节能产品政府采购清单》。

4.本项目运营收费统一采用校园一卡通，收费系统建设由甲方负责实施，乙方必须配合一卡通系统施工。一卡通系统由学校组织招标、建设，该系统质保期内由一卡通系统中标方负责维修、维护，质保期外由本项目中标方负责维修、维护。

5.甲方指定水电来源接入点，并安装水电计量设施设备，作为乙方承担水电费运营成本的计费依据，从水电来源接入点引至招标范围内热水系统设备所发生的全部费用由乙方自行承担。

6.本项目工程不得转包，乙方所派出的常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的和资质，必须每天在现场办公，未经甲方书面同意不允许中途换人。

7.乙方应严格按照甲方认可的施工方案、甲方的装修效果图及装修要求规范施工，确保工程质量，乙方必须采取必要措施确保施工安全，在施工、运输等过程中发生的一切事故均由乙方承担，与甲方无关。乙方还须保证施工现场环境清洁卫生，将拆除及施工过程中产生的垃圾按规范运出校园，所需费用由乙方承担。

8.乙方须按照投标文件中的降振减噪方案做噪音处理，确保所有设备噪音之和检测不能超过国家相关标准规定值并保证满足学生的正常生活要求。

- 项目验收
     1.本项目安装完毕后由乙方负责进行调试，试运行七个工作日，甲方积极配合乙方调试工作并为乙方提供便利条件。

2.安装调试完毕无问题后，乙方应书面通知甲方进行验收，由双方确定验收日期，由甲方组织相关人员按招标文件、投标文件及本合同的约定对设备安装和技术指标达标情况进行验收。

3.验收以产品原始样本技术数据、招标文件、投标文件和实测数据一致，并符合国家现行相关技术规范和技术标准，验收合格，则甲方应出具试运行正常的项目验收证明文件，双方签字生效。

4.竣工验收要求一次性通过，如初验不合格，乙方应无条件整改，费用自理，由此造成工期延误的，按照延误工期规定方式进行处罚。

第五条  项目运营

1.本项目采用合同能源管理模式，由乙方全额投资（含浴室装修费用）并负责浴室的日常运行与维护管理，获得运营收益，同时向甲方支付综合服务费和运营所耗用的水电费。

2.按照招标文件，浴室热水报价为  42  元/吨。在运营过程中热水价格不予调整，如果水、电费价格遇到国家政策性调整，浴室热水收费价格经甲方组织论证同意后，可作相应调整。

3.热水使用收费通过甲方一卡通为载体收费，由甲方统一收取，定期与乙方结算，甲方定期（每月   日）将上期的热水经营收入转账或汇款至乙方指定账户。

4.在经营期内，乙方应按照招标文件、投标文件及本合同约定，确保每个浴室的热水供应量，且浴室按照每天12:00--22:00定时供应热水（含节假日）。如浴室供水时间要进行调整须经甲方批准同意。

5.在经营期内，乙方须按照电0.55元/度、水3.23元/吨向甲方按实支付经营所产生的水电费，如遇到水电费调价，按实际调整数同步调整。在甲、乙双方对水电实际使用量无异议的情况下，直接由甲方在乙方的营业额中扣除。

6.在经营期内，与合同履行相关的税、费、利息等所有费用，均由乙方负责承担，结算时乙方必须提供正规发票。

7.在经营期内，乙方应配备足够数量具有管理、维修、维护经验和技术的管理人员和技术人员，并确保所配合人员遵守甲方相关的规章制度，服从甲方管理和监督。

8.乙方不得经营除洗浴之外的任何经营性服务项目。

9.乙方必须服从校方管理，一切从服务学生大局出发，如无正当理由拒不配合校方管理要求的，甚至影响学生正常生活或正常教学秩序的，甲方有权立即终止合同，并不承担任何乙方前期投入的费用。由于乙方原因终止合同的，乙方投入的设备产权无偿归招标人所有。

10.在合同期内，由乙方负责浴室的经营服务和管理，甲方负责服务质量、卫生状况、收费价格等监督。经营期满后，乙方应将全部资产完好且无偿移交学校，并提供一年免费维护服务。

第六条  设备保养、维护

1.乙方需公布一个24小时热线电话，负责受理咨询、保修、投诉等事项，在接到故障报告后2小时内到达现场，到场后3小时内完全解决故障问题，重大故障应当在24小时内修复并恢复正常的热水供应，乙方有义务为相关使用人做好沟通、协调工作。

2.乙方应当定期对相关设施设备检查，确保设施完好，避免造成无法使用或其他安全事故。

3.在经营期内，如确需对设施设备进行大规模改造，应经双方协商一致，并就相应的更新、改造达成书面一致意见方可开始施工，费用由乙方承担。

第七条  项目所有权

1.合同期内，由乙方为本项目投资的设备、材料、附属设施等所有权归乙方所有，但乙方不得转让、变卖、抵押给甲方以外的任何第三人，不准以任何理由拆除、毁坏和转移该项目下的资产，合同期满后，乙方投资改造或建设的设备所有权及经营权归甲方所有，乙方应保证实施完好，能够正常运行，且提供一年免费维护服务。

2.如乙方违反以上规定，甲方有权解除合同，不退还履约保证金，由乙方承担甲方包括律师费、诉讼费在内的一切损失

3.合同期内，因乙方原因造成合同无法继续履行，乙方投资改造或建设的设备所有权及经营权归甲方所有，甲方将不给予任何形式的补偿。

第八条  履约保证金

- 在本合同签订时，乙方每个标段应当向甲方缴纳金额为10万元的履约保证金，待合同结束后一次性退还（不计息）。

- 如乙方未能按质按期完成工程或在合同建设与经营期内，乙方存在重大违约行为的，乙方缴纳的履约保证金则视为支付给甲方的违约金，不予退还。

- 合同变更、解除与终止

1.经双方协商一致后可以书面解除合同。

2.一方严重违约，致使另一方合同目的不能实现，守约方可以单方面解除合同，并要求违约方承担违约责任。

3.在合同期内，若发生不可抗力事件，则知晓不可抗力因素的一方应当书面通知对方，双方均应采取有效措施降低无可抗力因素对系统正常运营和管理带来的影响。若不可抗力致使合同无法履行，任何一方均可提前解除合同。

4.在合同期内，如遇乙方停产、停业、转产、合并、分立等原因，可能导致合同履行主体发生变化的，乙方应事先告知甲方，并将合同列入新的履约主体中，若双方或与其他第三方就合同继续履行无法达成一致意见，则乙方应在此变化发生前，与甲方协商解决，协商不成的，视为乙方违约，甲方有权解除合同。

5.在合同履行期内，任何一方未征得他方同意前，均不得将本合同项下的权利义务转让至其他第三方。

第十条  违约责任

1.因乙方设备质量、施工工艺或管理不当等原因造成安全事故的，给甲方或者实际使用人造成人身或财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。

2.在甲方供水供电正常且不存在人为破环或不可抗力的情况下，单个子系统出现故障，连续超过3天无法按照合同约定供应热水的，甲方根据实际发生天数有权按日均营业额扣除双倍的综合服务费。

3.因乙方原因致使本项目未按照本合同约定的期限完成施工建设、试运行和验收工作的，每延期一日乙方应支付甲方总投资额的1‰/天，超过5天的，乙方应支付甲方总投资额的2‰/天，以此类推。超过一个月仍未完成设备安装、调试工作，或者设备安装完毕后一个月后仍不能正常运行或实质上达不到供热水服务标准的，甲方有权解除合同。

4. 甲方无正当理由不得提前解除合同，若解除合同则应提前30天书面通知乙方，并按投资总额减去折旧费一次性补偿乙方（其中投资总额、折旧费通过第三方审计确定），并补偿相应合理的利润（其中利润通过乙方在我校运营的实际数据通过第三方审计确定）。

5.在本项目运营过程中，发生以下情况之一的，将视为乙方放弃本项目所有权及经营权：

（1）乙方无法定或约定事由提前解除合同。

（2）在运营期内，乙方设备达不到供热水服务标准且10天仍未达到供热水服务标准的；

（3）因乙方严重违约，甲方提前解除合同的。

上述原因造成本协议提前终止，甲方按本项目合同期满的约定，无偿接收乙方投资部分（包括所有设备、设施安装、浴室装修等）的所有权，并收回经营权。

- 若遇到国家政策性调整，禁止安装或者停止使用此类热水供应设施设备，甲方允许乙方以符合标准的替换产品继续履行协议，如乙方无替换产品，则协议自行终止，本项目下的热水系统资产自动归甲方所有，造成投资损失由乙方自行承担。

- 合同期内如遇学校搬迁或改变房屋用途等，学校不能继续执行BOT合作模式，则不视为甲方违约，乙方可以收回乙方投资的设备等，甲方不予乙方任何补偿和赔偿。

- 乙方违反合同第三条第6款的规定，擅自转包、更换项目经理的，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

第十一条  争议解决

1.本合同执行过程发生任何争议，双方应协商解决，协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

2.在相关诉讼过程中，除双方有争议的部分之外，其他部分仍应当继续履行，乙方拒不履行致使甲方无法使用热水的，甲方有权解除合同。

第十二条  服务考核主要内容

1.学生满意度不低于90%。

2.维修的响应时间。

3.甲方定期或不定期检查工作人员的考勤情况。

4.报修电话是否畅通。

5.甲方定期或不定期抽查出水温度及出水量。

6.其他与本项目服务相关的内容。

以上内容如有考核不达标的，在甲方发出整改通知书后一个月乙方被考核仍然不达标的，甲方有权扣除当月营业收入的0.5%，如连续三个月整改不到位的，甲方有权解除合同。

- 其他约定

1.组成本合同的文件包括：

（1）合同文本

（2）补充协议或备忘录

（3）招标文件

（4）投标文件

（5）中标通知书

（6）相关标准、规范及有关技术文件

（7）与本合同履行相关的其他文件

2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议内容与以本协议内容不一致的，以补充协议为准。

3.本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，经双方签字盖章后生效。招标文件、乙方的投标文件、服务承诺等与本合同具有同等法律效力。

甲方：江苏师范大学后勤集团                           乙方：

代表人：                                             代表人：

开户行：                                             开户行：

账号：                                               账号：

电话：                                               电话：

时间：   年    月    日                              时间：   年    月    日

### 第五部分 投标文件格式

（请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。）

江苏师范大学浴室合同能源管理项目

（BOT模式）

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一九年   月   日

商务部分

目  录

1、投标函（格式文件）；

2、授权委托书（格式文件）；

3、投标承诺书（格式文件）；

4、投标单位情况介绍（简要说明）；

5、投标单位资格证明；

6、投标人综合实力相关证明材料，具体材料可见43.3评分标准相关内容；

7、业绩部分证明材料，具体材料可见本章43.3评分标准相关内容；

8、其他材料。

格式一：

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，我方承诺标段一运营期内按招标文件要求向招标方支付营业额   ％的综合服务费。我方承诺标段二运营期内按招标文件要求向招标方支付营业额   ％的综合服务费。我方承诺标段三运营期内按招标文件要求向招标方支付营业额   ％的综合服务费。

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起120日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺如中标保证在接到进场通知后7日内组织人员进场，  承诺2019年8月20日完成浴室投资改造，达到正常运营标准。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本6份。

4.项目负责人：           ，联系方式                          。人员完全服从招标人的工作安排。

5.保证坚决地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，否则贵方有权没收我公司缴纳的合同履约金。

6.如果违法《中华人民共和国政府招标投标法》和学校的招投标管理办法，我方愿被列入不良记录名单，承担相关法律和经济责任，同时贵方有权没收我公司缴纳的投标保证金。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府招标投标法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                         电话：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

格式二

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：，项目编号：），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

技术部分

标段一  江苏师范大学云龙校区浴室合同能源管理项目（BOT模式）

1、江苏师范大学浴室合同能源管理项目投标报价表；（具体格式见本文件招标文件格式部分）

2、合作年限申明；（具体格式见本文件招标文件格式部分）

3、热水系统技术方案及设计图纸；

4、热水系统设备投资报价清单；

5、浴室装修装饰施工方案、设计图纸及浴室装修装饰效果图；

6、浴室装修装饰工程量清单报价书（具体格式见本文件招标文件格式部分）；

7、浴室服务与管理方案；

8、设备及主要材料相关质量证明材料。

标段二江苏师范大学泉北浴室合同能源管理项目（BOT模式）；

1、江苏师范大学浴室合同能源管理项目投标报价表；（具体格式见本文件招标文件格式部分）

2、合作年限申明；（具体格式见本文件招标文件格式部分）

3、热水系统技术方案及设计图纸；

4、热水系统设备投资报价清单；

5、浴室装修装饰施工方案、设计图纸及浴室装修装饰效果图；

6、浴室装修装饰工程量清单报价书（具体格式见本文件招标文件格式部分）；

7、浴室服务与管理方案；

8、设备及主要材料相关质量证明材料。

标段三江苏师范大学学生公寓一组团、六组团室合同能源管理项目（BOT模式）

1、江苏师范大学浴室合同能源管理项目投标报价表；（具体格式见本文件招标文件格式部分）

2、合作年限申明；（具体格式见本文件招标文件格式部分）

3、热水系统技术方案及设计图纸；

4、热水系统设备投资报价清单；

5、浴室装修装饰施工方案、设计图纸及浴室装修装饰效果图；

6、浴室装修装饰工程量清单报价书（具体格式见本文件招标文件格式部分）；

7、浴室服务与管理方案；

8、设备及主要材料相关质量证明材料。

格式三

江苏师范大学浴室合同能源管理项目报价表

| 标段 | 名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 江苏师范大学云龙校区浴室合同能源管理项目 | 营业额 % 的综合服务费 |  |
| 二 | 江苏师范大学泉北浴室合同能源管理项目 | 营业额 % 的综合服务费 |  |
| 三 | 江苏师范大学学生公寓一组团、六组团浴室合同能源管理项目 | 营业额 % 的综合服务费 |  |

投标单位：                             （盖单位章）

法定代表人（或委托受托人）：              (签字或盖章)

年     月    日

格式四

合作年限申明

致：江苏师范大学

本公司愿与              就江苏师范大学浴室合同能源管理项目（标段   ）签订       学年合作年限，本公司愿意承担本项目投资的所有费用（包括按学校装修方案对浴室进行装修的费用），并负责合作年限内浴室的经营服务和管理。

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人（或委托受托人）：              (签字或盖章)

年     月    日

格式五：

江苏师范大学（标段  ）浴室热水系统设备投资报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： 元 |  |

投标单位：                             （盖单位章）

法定代表人（或委托受托人）：              (签字或盖章)

年     月    日

格式六

江苏师范大学（标段  ）浴室内部装修装饰改造 预算书

投标单位：

投标总价 （小写）：

（大写）：

编制时间：

2019年    月     日

| 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.200 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.530 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000 |  |

格式七：

参加本次采购活动近三年无违法违规和重大安全责任事故的

书面承诺

我公司郑重声明:参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，无重大安全责任事故发生。

特此声明！

投标人:                     (盖单位章)

法定代表人（或委托受托人）:             （签字或盖章）

日期:        年       月     日

# Text boxes

正本/副本

（投标人二代身份证正反面复印件粘贴处）