瑞安市联宇塑料机械厂设备配置单  P1（A）

SJ-G65型高速高低压吹膜机组（吹膜折径800-1200mm）

| 部件名称 | 技术参数 | 其他或产地 |
| --- | --- | --- |
| 单螺杆挤出机 |  |  |
| 硬齿面齿轮箱 | LYZD-200型齿轮箱 | 国标（硬齿面） |
| 机筒螺杆 | SJ—65/30 |  |
| 长径比 | 30 : 1 |  |
| 螺杆转速（r/min） | 0～120 |  |
| 薄膜最大宽度（mm） | 1200 |  |
| 薄膜最小宽度（mm） | 800 |  |
| 薄膜最大厚度（mm） | 单面0.15（HDPE） |  |
| 薄膜最小厚度（mm） | 单面0.002（LDPE） |  |
| 机筒冷却风机 | 三相离心风机 一台 |  |
| 机筒加热圈 | 不锈钢加热圈 |  |
| 挤出机主电机 | 三相异步电机 22Kw | 变频调速 |
| 主机罩壳 | 整体式 |  |
| 加料方式 | 人工加料 |  |
| 机头法兰 | 嵌入式 |  |
| 机头加热圈 | 不锈钢 |  |
| 温度控制方式 | 智能型 双数显 |  |
| 油漆色泽 | 米白 |  |
| 牵引机 |  |  |
| 辅机总高度 | 1800 |  |
| 牵引架结构 | 固定式 |  |
| 牵引辊长度（mm） | 辊面1300mm |  |
| 牵引电机 | 2.2Kw | 变频调速 |
| 牵引速度（m/min） | 0～50 |  |
| 人字夹板 | 木栅式 |  |
| 稳泡装置 | 挡杆式 |  |
| 导辊直径（mm） | 60mm |  |
| 辅助装置 | 升降式 |  |
| 收卷机 |  |  |
| 收卷机结构 | 双工位式 |  |
| 收卷方式 | 被动收卷 |  |
| 收卷辊直径（mm） | 260mm |  |
| 收卷电机 | 三相力矩电机 | 调速电机 |

瑞安市联宇塑料机械厂设备配置单  P1（B）

SJ-G65型高速高低压吹膜机组（吹膜折径800-1200）

| 部件名称 | 技术参数 | 其他 |
| --- | --- | --- |
| 收卷轴结构 | 手动 4件 （3英寸纸管） |  |
| 收卷机辅助装置 | 剖刀， |  |
| 油漆色泽 | 米白 |  |
| 模具 |  |  |
| 模口直径（mm） | Φ200、Φ220、Φ160 |  |
| 模具结构 | 内螺旋式 |  |
| 旋转机头 | 360度连续旋转 |  |
| 换网装置 | 快速换网 |  |
| 冷却装置 |  |  |
| 风环风片配置 | 780型风环，按模具配制风片 |  |
| 鼓风机 | 三相离鼓风机3KW |  |
| 温度控制方式 | 智能型 双数显 |  |
| 其他附件 |  |  |
| 内六角扳手 | 1套 |  |
| 空压机 | 一台 |  |
| 备注：机架总高度：6.5M、 重量：约4吨 旋转、双收 |
| 全套设备出厂价：88000元（含税） 联系电话：0577-65186555 传真：0577-65806328 联 系 人：李先生 13806535229 公司地址：瑞安市上沙塘工业区 |

瑞安市联宇塑料机械厂设备配置单  P2（A）

LYZD-F1000电脑辨色跟踪封切制袋机

简介:本机对带彩印或不带彩印的各种塑料薄膜均能连续自动封底，切成平口袋。

本机设有光电自动控制送料装置、自动恒温控制装置、静电消除装置、设有高位停车、自动计数及报警装置等，制袋过程全部自动化，操作方便，性能稳定，封底牢固，是生产垃圾袋、保鲜袋最理想的制袋设备。

| 型号 | LYZD-2F1000 |
| --- | --- |
| 最大封切宽度 | 10-1000mm |
| 最大封切长度 | 10-1500mm |
| 封切厚度 | 0.008--0.10mm |
| 制袋速度 | 30-120pcs/min*2 |
| 制袋条数 | 2(lines) |
| 电机功率 | 3kw |
| 整机重量 | ≈600kg |
| 外形尺寸(L×W×H) | 3300×1300×1200mm |
| 操作人数 | 1人 |
| 底封平口袋 |  |

说明：以上价格包括

机械部分：放料装置、预放料装置、光电跟踪、铜焊刀装置、封中线调节辊、切刀装置、平台收料装置、传动装置；

电器部分：开关、低压电器、电脑（PLC）、步进电机、驱动器、后送料电机、主电机、变频器、温度表

价格：33000.00元（含税）

瑞安市联宇塑料机械厂设备配置单  P3（A）

YT1000系列四色柔性凸版印刷机

简介：

柔性凸版印刷机，又称：苯胺印刷机，是用感光树脂软板作为印看到的印刷机，采用环保油墨，是国内外市场较受欢迎的印刷机种，因为制看到成本低，特别受产品小批量、多品种的生产厂家欢迎。该机器选用于印刷聚乙烯、聚丙烯、玻璃纸、卷筒纸等包装材料的印刷。

主要技术参数

| 型 号 | YT-41000 |
| --- | --- |
| 最大印刷宽度 | 1000mm |
| 最大印刷长度 | 180-1200mm |
| 印刷速度 | 5-80m/min |
| 适应薄膜厚度 | 0.02～0.06mm |
| 总功率 | 19KW |
| 重量 | 4.3t |
| 外形尺寸(L×W×H) | 4800×2000×2400mm |

价格：

YT1000系列四色柔性凸版印刷机：7万元（含税）

YT1000系列三色柔性凸版印刷机：6万元（含税）