附件3

宁波市排气检验机构联网技术要求

一、信息化建设规范

检验机构与环保部门机动车排气综合监管系统（以下简称环保监管系统）联网，必须按照宁波市环境保护局有关技术要求建立起计算机信息管理系统，完成车辆信息录入、与检测设备控制软件通讯，采集相关信息，并配备数据传输、上报设备，和环保监管系统进行数据交换。具体要求如下：

（一）硬件及网络配置

排气检验机构硬件设备应包括但不限于以下设备：检验计算机、显示设备、外检工位便携式终端、视频监控设备、检验数据服务器（一备一用）、视频存储服务器、路由器、网络打印机、防火墙（千兆）等。

网络基础建设应满足HJ/460－2009《环境信息网络建设规范》中城域网建设的相关要求；设备应独立放置在非系统管理人员无法接触的地方且需保证恒温恒湿，故障时间不得超过12小时。

检验机构自主建设通讯网络，达到一条主干线路一条备用线路的配置，按照市环保局规定的接口标准，向中心上传即时数据，包括所有过程数据（数据内容格式详见附录）。

检验机构建设弱电方案需向县级以上环境保护主管部门备案，并配备系统管理专门人员，制订应急预案并签订安全保密协议。备案上报信息包括布线图、设备型号、配置情况、系统管理员相关信息及保密协议。

（二）软件系统建设规范

检测设备控制软件要求：

安装检测设备控制软件的计算机应专机专用，除安装操作系统、检测设备控制软件及必要的杀毒软件外，不应安装未经环境保护主管部门认可的其他软件；

应具有按标准规定的测试方法（包括双怠速法、简易瞬态工况法、加载减速工况法、自由加速不透光烟度法等）自动控制排气污染物测量并记录相关过程数据的功能；

应具有按照标准规定采集并记录检测设备的检查和自检数据的功能，包括五气分析仪、烟度计、底盘测功机、流量分析仪、转速计、气象站等；

应能按照标准规定进行车辆检验、响应指令、进行设备自检和标定等功能，完整准确的上传检验时间起止数据、检验和标定结果数据、过程数据及其他需要上传的数据，详见附录A14-A20，检验过程中应实时反馈检验数据和状态，接受网络监控；

对检测设备自检异常、设备标定异常、检验过程数据异常（如车速累积超差时间、连续超差时间、氧浓度、过程数据完整性、采样气体低流量、泄露、集气管低流量、环境信息）等情况，应及时报警，并提示检验人员在保证检验安全的条件下中止检验。

检验机构端系统软件要求：

系统应具有检验机构、检测线、检测设备、检验人员、检验报告、标准物质、检验耗材、车辆等信息维护管理功能；

系统能够按照环保部门要求与环保监管系统数据对接，能完成车检调度管理。

系统应按标准规定具备机动车污染控制装置查验和车载诊断系统（OBD）检查功能；

系统具备与检测设备控制软件通讯功能，可向检测设备控制软件传递检验开始、中止、检查自检等指令，可传递车辆参数、接收返回的检验过程、结果数据；

系统应记录检测设备控制软件版本，如发现检测设备控制软件存在改动程序文件、变更配置应提示预警，如软件确有需要进行升级需报环保监管系统备案，记录升级内容和版本号；

系统应按要求采集并实时上传各类监管所需信息，如检验环境参数、检验结果数据、检验过程数据、检查自检、设备故障和维修等；

车辆检验的视频录像文件、图像文件名称命名由系统自动生成，随检验数据上传至环保监管系统，须与车辆检验记录关联对应。

系统应具有检验数据缓冲能力，在远程网络出现故障时，能对所有实时数据进行缓冲保存，数据缓冲要求至少能保证48小时缓冲量，一旦通讯恢复，系统自动将缓冲数据上传至中心，保证数据完整性；系统具有自动和中心数据库同步能力，可适应不稳定广域网的通讯环境。

检验系统和相关数据服务系统要求保留包括检验数据、操作人员信息、受检车辆文档资料、时间戳等所有相关信息，保存时间至少6年，历史检验视频保存至少1年，如发生因本地数据保存不当，导致无法追溯历史情况的，由所在的检验机构营运企业负全部责任。

（三） 视频监控建设规范

1．视频设备要求

排放检验机构必须采用高清摄像头，确保传输线路稳定高效。配备本地视频录像设备，检验过程视频存储本地化（按日期保存），历史检验视频保存周期不少于12个月，全场监控视频保存周期不少于2个月，能实现环保监管系统远程调阅。

2．全场视频监控安装要求（球机）

车辆总入口处安装一台高清球机，要求可覆盖待检区域；总出口处安装一台高清球机，要求可覆盖已检区域；能够覆盖监控全部检测线的位置安装高清球机（设置隔断的需增加球机确保全覆盖）；服务大厅能够覆盖所有服务台席的位置安装一台高清球机；停车场（待检停车或已检停车）距离较远，无法被出、入口球机覆盖的，根据实际需要增设高清球机。

球机数量以覆盖检验机构出入口、所有检测线为设计依据，允许球机复用，安装高度建议大于3m。

3．排气检测线视频监控安装要求

（无特殊情况下两摄像头需对角设置，左右位置可调整）

图1：检测线监控点位安装示意图

外检查验及检测线控制室必须安装视频监控设备，采集外检查验过程、检测设备控制软件操作的视频上传。

摄像机(前后枪机)：前方摄像机主要用于拍摄车头及（左/右侧）车身全景，要求能清晰拍摄驾驶员（检验员）正面画面、车辆号牌。后方摄像机主要用于拍摄车辆尾部排气装置及（左/右侧）车身全景，并能拍摄尾部操作人员操作情况、后号牌。（如图1所示）

柴油车检测线应在车身中部位置设置一台或多台高清球机，保证能上传清晰的插管员操作视频，插管员不得坐在下位机附近遮挡对操作过程的监拍。

安装要求优先选用壁装，如果壁装无法稳定固定，则需要单独立杆供前后枪机使用。安装高度建议不超过2m，水平照射最佳距离8m，采用俯视的照射角度。

检测车间内检测线编号喷涂齐全醒目，颜色与地面及周边环境有明显反差，确保在检验过程拍摄的视频监控图像中及录像中清晰可见。

二、检验机构数据联网报送内容及流程

（一）检验机构基本信息备案

检验机构应按照环保部门要求将检验机构、检测线基本信息上报备案，具体要求内容见附录A1、A2。

机动车排气检验流程见图2。

图2：机动车排气检验流程图

（二）检测前车辆登记信息上报

机动车进行初次排气检验之前，检验机构应向环保部门系统平台报送受检车辆车牌，获得车辆基本信息；外省市车辆应向 环保部门系统平台报送车辆基本信息，具体内容详见附录A3，系统审核上报信息完整后自动分配给受检车辆唯一的检验流水号。非初次排气检验车辆，检验机构应将车辆信息更新后再次上报，车辆的检验流水号不变。车辆每次上线检验系统都会根据检验机构的情况，随机分配外检员、检测线及检验操作人员。

（三）外观检验流程

车辆进行外观检验时，外检工位使用便携式终端与环保部门中心信息平台进行信息交互，发送外检开始信息。中心系统根据车辆检验流水号自动调取该车基本信息及外检标准，检验机构外检工位依照外检表采集上报外检信息，外检信息内容详见附录A4。外检结束后，外检终端通过数据接口提交外检结束的信息并提交结束时间。

（四）上线检验流程

车辆进行上线排气检验时，检验机构通过数据交互接口与环保监管系统进行交互，检测线工位发送上线检验开始信息；环保监管系统根据车辆检验流水号自动调取该车基本信息；在上线检测结束时，上传检测结束的信息、结束时间和检验过程数据，内容详见附录A5-A13。对于上线检验不合格的车辆，检验机构应告知车主，将车辆送至有维修资质并在交通部门维修企业名录中备案的企业进行维修。

（五）复检流程

检验机构在收到复检车辆检验申请时，应核对该车本次检验周期内的检验信息，查看车辆维修凭证。确认无误的，方可允许车辆按机动车排放检验流程进行检验，检验数据联网报送的同时还应上传车辆的维修信息并上传维修凭证的影像文档。

（六）排放检验报告打印

排放检验完成并上传完整的检验数据，检验机构接收到环保部门返回的检验信息编码后，按要求打印排放检验报告。

三、异常处置

（一）环保部门对数据传输过程的安全性进行检查。检验机构系统出现故障或安全问题的，应主动向环保部门上报并停止上传，待检修完毕后方可继续联网上传。若环保部门发现检验机构系统受到攻击等安全问题，将视情况暂时中断该站通讯，直到系统恢复正常，由此造成的后果由检验机构自行负责。

（二）环保部门对检验机构上传数据的完整性和参数适用情况（基准质量、环境参数等）进行检查。检验机构上传过程数据、影像资料不完整的，环保部门将视情况要求更正、补传有关数据资料后方予下发检验合格报告编码。上传资料严重缺失的，环保部门将停止检验数据接受，待检验机构按要求整改到位后，方允许其继续联网。

# 附录

# 联网上传内容

A1：检验机构信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检验机构编号 | 字符 | 6位所属行政区代码+2位本地区联网顺序号 |
|  | 组织机构代码 | 字符 |  |
|  | 检验机构名称 | 字符 |  |
|  | 所属地区 | 字符 | 如：海曙区330201 |
|  | 资质认定证书编号 | 字符 |  |
|  | 资质认定有效期始 | 日期 |  |
|  | 资质认定有效期止 | 日期 |  |
|  | 机构地址 | 字符 |  |
|  | 联网日期 | 日期 | YYYYMMDD，机构联网日期 |
|  | 法人代表 | 字符 |  |
|  | 联系人 | 字符 |  |
|  | 联系电话 | 字符 |  |
|  | 检测线数量 | 数值 | 按检测工位计算 |
|  | 检验机构状态 | 字符 | 正常/暂停/注销/ |

注：检测线数量按检测工位数计算。

A2：检测线信息表

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验机构编号 | 字符 | 见A.1 |
| 2 | 检测线编号 | 字符 | 统一编号 |
| 3 | 启用日期 | 日期 | YYYYMMDD |
| 4 | 检验方法 | 字符 | 1-双怠速、2-稳态工况、3-简易瞬态工况、4-加载减速、5-不透光烟度、6-滤纸烟度、7-瞬态（可多选） |
| 5 | 检测线状态 | 字符 | 1-正常、2-暂停、3-停用 |
| 6 | 检测线设备厂商 | 字符 |  |
| 7 | 设备检定有效期至 | 日期 | YYYYMMDD |
| 8 | 底盘测功机型号 | 字符 |  |
| 9 | 底盘测功机制造厂商 | 字符 |  |
| 10 | 设备检定有效期至 | 日期 | YYYYMMDD |
| 11 | 气体分析仪型号 | 字符 |  |
| 12 | 气体分析仪制造厂商 | 字符 |  |
| 13 | 设备检定有效期至 | 日期 | YYYYMMDD |
| 14 | 流量计型号 | 字符 |  |
| 15 | 流量计制造厂商 | 字符 |  |
| 16 | 设备检定有效期至 | 日期 | YYYYMMDD |
| 17 | 烟度计型号 | 字符 |  |
| 18 | 烟度计制造厂商 | 字符 |  |
| 19 | 设备检定有效期至 | 日期 | YYYYMMDD |
| 20 | 转速计型号 | 字符 |  |
| 21 | 转速计制造厂商 | 字符 |  |
| 22 | 设备检定有效期至 | 日期 | YYYYMMDD |
| 23 | 油温传感器型号 | 字符 |  |
| 24 | 油温传感器生产厂 | 字符 |  |
| 25 | 设备检定有效期至 | 日期 | YYYYMMDD |
| 26 | 气象站型号 | 字符 |  |
| 27 | 气象站生产厂 | 字符 |  |
| 28 | 设备检定有效期至 | 日期 | YYYYMMDD |

A3：机动车信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机动车序号 | 字符 | 唯一 |
|  | 号牌号码 | 字符 | 带首位汉字，教练、警用需要带末位汉字 |
|  | 号牌种类 | 字符 | 按GA24.7 |
|  | 车牌颜色 | 字符 | 蓝牌、黄牌，白牌，黑牌 |
|  | 车辆识别代号 | 字符 | 填写完整的VIN号或车架号。 |
|  | 发动机编号发动机号 | 字符 |  |
|  | 机动车类型车辆类型 | 字符 | 按GA24.4 |
|  | 使用性质 | 字符 | 按GA24.3 |
|  | 初次登记日期 | 日期 | 按“YYYYMMDD”格式填写 |
|  | 制造日期出厂日期 | 日期 | 按“YYYYMMDD”格式填写 |
|  | 行政区划 | 字符 |  |
|  | 管理区划 | 字符 |  |
|  | 车主姓名/单位名称 | 字符 |  |
|  | 车主电话 | 字符 |  |
|  | 车主地址 | 字符 |  |
|  | 机动车型号车辆型号 | 字符 |  |
|  | 发动机型号 | 字符 |  |
|  | 发动机生产厂 | 字符 |  |
|  | 排放标准 | 字符 | 国〇，国Ⅰ，国Ⅱ、国Ⅲ，国Ⅳ，国Ⅴ |
|  | 变速箱形式 | 字符 | 手动、自动，手自一体 |
|  | 进气方式 | 字符 | 自然进气，涡轮增压 |
|  | 发动机排量 | 数值 | 升(L) |
|  | 燃料种类 | 字符 | 可同时输入三种，每种按GA24.9 |
|  | 燃料供给系统型式 | 字符 | 1-化油器、2-化油器改造、3-开环电喷、4-闭环电喷、5-高压共轨、6-泵喷嘴、7-单体泵、8-直列泵、9-机械泵10-其他 |
|  | 发动机额定转速 | 数值 | 转每分(r/min) |
|  | 发动机额定功率 | 数值 | 千瓦(kw) |
|  | 驱动方式 | 字符 | 前驱，后驱，四驱，全时四驱 |
|  | 最大总质量 | 数值 | 千克（kg） |
|  | 基准质量 | 数值 | 千克（kg） |
|  | 核定载客 | 字符 |  |
|  | 里程表读数 | 数值 | 最新的 |
|  | 汽缸数 | 数值 | Y/N |
|  | 是否有净化装置 | 字符 | Y/N |
|  | 是否有OBD | 字符 |  |
|  | 机动车状态 | 字符 | 正常、转出、注销、强制注销、其他 |
|  | 是否电控 | 字符 | Y/N |
|  | 是否有EGR | 字符 | Y/N |
|  | 是否能关闭车身稳定（如ESP） | 字符 | Y/N |

A4：外检信息

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检验流水号 | 字符 | 对同一检验机构，此检验流水号必须唯一，下同 |
|  | 检验机构编号 | 字符 | 按检验机构备案信息编号 |
|  | 机动车序号 | 字符 | 唯一 |
|  | 号牌号码 | 字符 | 带首位汉字，教练、警用需要带末位汉字 |
|  | 车牌颜色 | 字符 | 蓝牌、黄牌，白牌，黑牌 |
|  | 机动车识别代号 | 字符 | 完整的VIN号或车架号。 |
|  | 发动机编号 | 字符 |  |
|  | 机动车类型 | 字符 | 按GA24.4 |
|  | 使用性质 | 字符 | 按GA24.3 |
|  | 初次登记日期 | 日期 | 按“YYYYMMDD”格式填写 |
|  | 是否免检 | 字符 | Y/N |
|  | 行驶里程读数 | 数值 |  |
|  | 车主姓名/单位名称 | 字符 |  |
|  | 车主电话 | 字符 |  |
|  | 车主地址 | 字符 |  |
|  | 机动车型号 | 字符 |  |
|  | 发动机型号 | 字符 |  |
|  | 排放标准阶段 | 数值 | 0-国〇、1-国Ⅰ、2-国Ⅱ、3-国Ⅲ、4-国Ⅳ、 5-国Ⅴ、6-国Ⅵ |
|  | 变速器型式 | 字符 | 1-手动、2-自动、3-手自一体 |
|  | 进气方式 | 字符 | 1-自然进气、2-涡轮增压 |
|  | 发动机排量 | 数值 | 升(L) |
|  | 燃料种类 | 字符 | 可同时输入三种，每种按GA24.9 |
|  | 燃料供给系统型式 | 字符 | 1-化油器、2-化油器改造、3-开环电喷、4-闭环电喷、5-高压共轨、6-泵喷嘴、7-单体泵、8-直列泵、9-机械泵10-其他 |
|  | 发动机额定转速 | 数值 | 转每分(r/min) |
|  | 发动机额定功率 | 数值 | 千瓦(kw) |
|  | 驱动方式 | 字符 | 前驱，后驱，四驱，全时四驱 |
|  | 最大总质量 | 数值 | 千克（kg） |
|  | 基准质量 | 数值 | 千克（kg） |
|  | 汽缸数 | 数值 |  |
|  | 是否有EGR | 字符 | Y/N |
|  | 是否有燃油蒸发控制装置 | 字符 | Y/N |
|  | 是否有后处理装置 | 字符 | Y/N |
|  | 后处理装置类型 | 字符 | 1-三元催化、2-DPF、3-SCR、4-DOC、5-POC、 6-其他（如适用） |
|  | 是否电控 | 字符 | Y/N |
|  | 是否有OBD | 字符 | Y/N |
|  | OBD通信是否正常 | 字符 | Y/N |
|  | OBD检测是否有故障 | 字符 | Y/N |
|  | OBD故障码 | 字符 |  |
|  | 转向系统是否正常 | 字符 | Y/N |
|  | 排气系统是否泄露 | 字符 | Y/N |
|  | 检查是否漏液 | 字符 | Y/N |
|  | 检查是否关闭暖风/ABS/ASR/ESP等特殊装置 | 字符 | Y/N |
|  | 图片01 | 图片 | 左前方45度车身照（含清晰车牌号） |
|  | 图片02 | 图片 | 右后方45度车身照 |
|  | 图片03 | 图片 | 车架号照片 |
|  | 图片04 | 图片 | 发动机号照片 |
|  | 图片05 | 图片 | 仪表盘照片 |
|  | 图片06 | 图片 | 后处理装置照片 |
|  | 图片07 | 图片 | 氧传感器照片 |
|  | 图片08 | 图片 | 三元催化照片 |
|  | 外观检查结果 | 字符 |  |

A5：双怠速检测结果

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检验流水号 | 字符 | 对同一检验机构，此检验流水号必须唯一，下同 |
|  | 检验机构编号 | 字符 | 按检验机构备案信息编号 |
|  | 机动车序号 | 字符 |  |
|  | 环境温度 | 数值 | ℃ |
|  | 大气压 | 数值 | kPa |
|  | 相对湿度 | 数值 | % |
|  | 检测开始时间 | 时间 | 按“YYYYMMDD HH:MM:SS”格式填写 |
|  | 过量空气系数限值下限 | 数值 |  |
|  | 过量空气系数限值上限 | 数值 |  |
|  | 过量空气系数结果 | 数值 |  |
|  | 过量空气系数判定 | 字符 | 合格/不合格 |
|  | 低怠速CO限值 | 数值 | % |
|  | 低怠速CO结果 | 数值 | % |
|  | 低怠速CO判定 | 字符 | 合格/不合格 |
|  | 低怠速HC限值 | 数值 | 10-6 |
|  | 低怠速HC结果 | 数值 | 10-6 |
|  | 低怠速HC判定 | 字符 | 合格/不合格 |
|  | 高怠速CO限值 | 数值 | % |
|  | 高怠速CO结果 | 数值 | % |
|  | 高怠速CO判定 | 字符 | 合格/不合格 |
|  | 高怠速HC限值 | 数值 | 10-6 |
|  | 高怠速HC结果 | 数值 | 10-6 |
|  | 高怠速HC判定 | 字符 | 合格/不合格 |
|  | 最终判定结果 | 字符 | 0-未通过，1-通过 |

A6：双怠速检测过程中采集的每秒产生的数据

| 序号 | 描述 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检验流水号 | 字符 | 对同一检验机构，此检验流水号必须唯一，下同 |
|  | 检验机构编号 | 字符 | 按检验机构备案信息编号 |
|  | 机动车序号 | 字符 |  |
|  | 过程数据流水号 | 字符 | 每条递增1 |
|  | 工况类型 | 字符 |  |
|  | HC | 10-6 | 数值 |
|  | CO | % | 数值 |
|  | O2 | % | 数值 |
|  | CO2 | % | 数值 |
|  | 过量空气系数 |  | 数值 |
|  | 转速 | r/min | 数值 |
|  | 油温 | ℃ | 数值 |
|  | 环境温度 | ℃ | 数值 |
|  | 相对湿度 | % | 数值 |
|  | 大气压力 | kPa | 数值 |

A7：简易瞬态工况法VMAS检验数据

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检验流水号 | 字符 | 对同一检验机构，此检验流水号必须唯一，下同 |
|  | 检验机构编号 | 字符 | 按检验机构备案信息编号 |
|  | 机动车序号 | 字符 |  |
|  | 环境温度 | 数值 | ℃ |
|  | 大气压 | 数值 | kPa |
|  | 相对湿度 | 数值 | % |
|  | 检验日期 | 时间 | 按“YYYYMMDD HH:MM:SS”格式填写 |
|  | 测功机设定功率 | 数值 | kW |
|  | HC排放限值 | 数值 | g/km |
|  | CO排放限值 | 数值 | g/km |
|  | NOX排放限值 | 数值 | g/km |
|  | HC+NOX排放限值 | 数值 | g/km（如适用） |
|  | HC排放结果 | 数值 | g/km |
|  | CO排放结果 | 数值 | g/km |
|  | NOX排放结果 | 数值 | g/km |
|  | HC+NOX排放结果 | 数值 | g/km（如适用） |
|  | HC排放判定 | 数值 | 0-不合格、1-合格 |
|  | CO排放判定 | 数值 | 0-不合格、1-合格 |
|  | NOX排放判定 | 数值 | 0-不合格、1-合格 |
|  | HC+NOX判定 | 数值 | 0-不合格、1-合格（如适用） |

A8：简易瞬态工况法检测过程中采集的检测过程数据

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检验流水号 | 字符 | 对同一检验机构，此检验流水号必须唯一，下同 |
|  | 检验机构编号 | 字符 | 按检验机构备案信息编号 |
|  | 机动车序号 | 字符 |  |
|  | 全程时序 | 时间 | 格式为YYYYMMDD24hmmss |
|  | 工况类型 | 数值 | 0-设备准备、1-检测前怠速准备、2-195秒数据 |
|  | 采样时序 | 数值 | 逐秒，从1开始，每条递增1 |
|  | 发动机转速 | 数值 | r/min |
|  | HC实时值 | 数值 | 10-6 |
|  | CO实时值 | 数值 | % |
|  | CO2实时值 | 数值 | % |
|  | NO实时值 | 数值 | 10-6 |
|  | 环境O2浓度 | 数值 | % |
|  | 分析仪O2实时值 | 数值 | % |
|  | 流量计O2实时值 | 数值 | % |
|  | HC排放质量 | 数值 | mg/s |
|  | CO排放质量 | 数值 | mg/s |
|  | NOX排放质量 | 数值 | mg/s |
|  | 标准时速 | 数值 | Km/h |
|  | 实时车速 | 数值 | Km/h |
|  | 扭力 | 数值 | N |
|  | 加载功率 | 数值 | kW |
|  | 环境温度 | 数值 | ℃ |
|  | 相对湿度 | 数值 | % |
|  | 大气压力 | 数值 | kPa |
|  | 流量计温度 | 数值 | ℃ |
|  | 流量计压力 | 数值 | kPa |
|  | 实际体积流量 | 数值 | L/s |
|  | 标准体积流量 | 数值 | L/s |
|  | 湿度修正系数 | 数值 |  |
|  | 稀释修正系数 | 数值 |  |
|  | 稀释比 | 数值 |  |
|  | 分析仪管路压力 | 数值 | kPa |
|  | 尾气实际排放流量 | 数值 | L/s |

A9：加载减速检验数据

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检验流水号 | 字符 | 对同一检验机构，此检验流水号必须唯一，下同 |
|  | 检验机构编号 | 字符 | 按检验机构备案信息编号 |
|  | 机动车序号 | 字符 |  |
|  | 环境温度 | 数值 | ℃ |
|  | 大气压 | 数值 | kPa |
|  | 相对湿度 | 数值 | % |
|  | 检验日期 | 时间 | 按“YYYYMMDD HH:MM:SS”格式填写 |
|  | 排放限值 | 数值 | k/m-1 |
|  | 100%点排放结果 | 数值 | k/m-1 |
|  | 90%点排放结果 | 数值 | k/m-1 |
|  | 80%点排放结果 | 数值 | k/m-1 |
|  | 最大轮边功率限值 | 数值 | kW |
|  | 最大轮边功率 | 数值 | kW |
|  | 发动机额定转速上限 | 数值 | r/min |
|  | 发动机额定转速下限 | 数值 | r/min |
|  | 实测发动机额定转速 | 数值 | r/min |
|  | 排放判定 | 字符 | 0-不合格，1-合格 |

A10：加载减速工况法检测过程中采集的检测过程数据

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检验流水号 | 字符 | 对同一检验机构，此检验流水号必须唯一，下同 |
|  | 检验机构编号 | 字符 | 按检验机构备案信息编号 |
|  | 机动车序号 | 字符 |  |
|  | 全程时序 | 时间 | 格式为YYYYMMDD24hmmss |
|  | 工况类型 | 数值 | 0-功率扫描中、1-恢复到100%VelMaxHP过程、2-100%VelMaxHP点检验过程、3-90%VelMaxHP点检验过程、4-80%VelMaxHP点检验过程 |
|  | 采样时序 | 数值 | 逐秒，从1开始，每条递增1 |
|  | 实时车速 | 数值 | km/h |
|  | 扭力 | 数值 | N |
|  | 发动机转速 | 数值 | r/min |
|  | 测功机载荷 | 数值 | kw |
|  | 光吸收系数 | 数值 | k/m-1 |

A11：滤纸烟度检验数据

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检验流水号 | 字符 | 对同一检验机构，此检验流水号必须唯一，下同 |
|  | 检验机构编号 | 字符 | 按检验机构备案信息编号 |
|  | 机动车序号 | 字符 |  |
|  | 检验日期 | 时间 | 按“YYYYMMDD HH:MM:SS”格式填写 |
|  | 排放限值 | 数值 | Rb |
|  | 排放结果1 | 数值 | Rb |
|  | 排放结果2 | 数值 | Rb |
|  | 排放结果3 | 数值 | Rb |
|  | 排放平均值 | 数值 | Rb |
|  | 排放判定 | 字符 | 0-不合格，1-合格 |

A12：不透光烟度法检验数据

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检验流水号 | 字符 | 对同一检验机构，此检验流水号必须唯一，下同 |
|  | 检验机构编号 | 字符 | 按检验机构备案信息编号 |
|  | 机动车序号 | 字符 |  |
|  | 检验日期 | 时间 | 按“YYYYMMDD HH:MM:SS”格式填写 |
|  | 排放限值 | 数值 | m-1 |
|  | 排放结果1 | 数值 | m-1 |
|  | 排放结果2 | 数值 | m-1 |
|  | 排放结果3 | 数值 | m-1 |
|  | 排放结果4 | 数值 | m-1 |
|  | 排放平均值 | 数值 | m-1 |
|  | 排放判定 | 字符 | 0-不合格，1-合格 |

A13：不透光烟度法检验过程数据

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全程时序 | 时间 | 格式为YYYYMMDD24hmmss |
| 2 | 工况类型 | 数值 | 1为第一次，2为第二次，以此类推 |
| 3 | 采样时序 | 数值 | 以时序类别分类按顺序自增 |
| 4 | 不透光烟度值 | 数值 | m-1 |
| 5 | 发动机转速 | 数值 | r/min |

A14：加载滑行检查记录表

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验机构编号 | 字符 | 见A.1 |
| 2 | 检测线编号 | 数值 | 自定义 |
| 3 | 检查日期 | 日期 | YYYYMMDD |
| 4 | 滑行检查开始时间 | 时间 | 开始时间是滚筒转速下降到48km/h开始的时间，格式为YYYYMMDD24hmmss |
| 5 | 48-32km/h实际滑行时间 | 数值 | ACDT40，ms |
| 6 | 32-16km/h实际滑行时间 | 数值 | ACDT25，ms |
| 7 | 40km/h时的内损 | 数值 | PLHP40，kW |
| 8 | 25km/h时的内损 | 数值 | PLHP25，kW |
| 9 | 48-32km/h名义滑行时间 | 数值 | CCDT40，ms |
| 10 | 32-16km/h名义滑行时间 | 数值 | CCDT25，ms |
| 11 | 48-32km/h滑行指示功率 | 数值 | IHP40，kW |
| 12 | 32-16km/h滑行指示功率 | 数值 | IHP25，kW |
| 13 | 基本惯量 | 数值 | DIW，kg |
| 14 | 48-32km/h滑行检查结果 | 数值 | 0-不合格、1-合格 |
| 15 | 32-16km/h滑行检查结果 | 数值 | 0-不合格、1-合格 |
| 16 | 判定结果 | 数值 | 0-不合格、1-合格 |

注：滑行区间根据标准规定进行

A15：附加功率损失检查记录表

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验机构编号 | 字符 | 见A.1 |
| 2 | 检测线编号 | 数值 |  |
| 3 | 检查日期 | 日期 | YYYYMMDD |
| 4 | 滑行检查开始时间 | 时间 | 开始时间是滚筒转速下降到48km/h开始的时间，格式为YYYYMMDD24hmmss |
| 5 | 滑行检查结束时间 | 时间 | 格式为YYYYMMDD24hmmss |
| 6 | 48-32km/h实际滑行时间 | 数值 | ACDT40，ms |
| 7 | 32-16km/h实际滑行时间 | 数值 | ACDT25，ms |
| 8 | 40km/h时的内损 | 数值 | PLHP40，kW |
| 9 | 25km/h时的内损 | 数值 | PLHP25，kW |
| 10 | 基本惯量 | 数值 | DIW，kg |

A16： 分析仪检查记录表

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验机构编号 | 字符 | 见A.1 |
| 2 | 检测线编号 | 数值 | 自定义 |
| 3 | 检查日期 | 日期 | YYYYMMDD |
| 4 | 类型 | 字符 | 1-低浓度、2-中低浓度、3-中高浓度 4-高浓度、5-零度 |
| 5 | 检查开始时间 | 日期 | 开始时间是是从通高气开始，格式为YYYYMMDD24hmmss |
| 6 | 标准气C3H8浓度 | 数值 | 10-6 |
| 7 | 标准气CO浓度 | 数值 | % |
| 8 | 标准气CO2浓度 | 数值 | % |
| 9 | 标准气NO浓度 | 数值 | 10-6 |
| 10 | 标准气O2浓度 | 数值 | % |
| 11 | HC检查结果值 | 数值 | 10-6 |
| 12 | CO检查结果值 | 数值 | % |
| 13 | CO2检查结果值 | 数值 | % |
| 14 | NO检查结果值 | 数值 | 10-6 |
| 15 | O2检查结果值 | 数值 | % |
| 16 | PEF值 | 数值 |  |
| 17 | 检查结果 | 数值 | 0 -不合格、1-合格 |

A17：泄露检查记录表

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验机构编号 | 字符 | 见A.1 |
| 2 | 检测线编号 | 数值 | 自定义 |
| 3 | 检查日期 | 日期 | YYYYMMDD |
| 4 | 检查开始时间 | 日期 | 格式为YYYYMMDD24hmmss |
| 5 | 检查结果 | 数值 | 0 -不合格、1-合格 |

A18：分析仪氧量程检查记录表

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验机构编号 | 字符 | 见A.1 |
| 2 | 检测线编号 | 数值 | 自定义 |
| 3 | 检查日期 | 日期 | YYYYMMDD |
| 4 | 检查开始时间 | 日期 | 格式为YYYYMMDD24hmmss |
| 5 | 氧气量程标值 | 数值 |  |
| 6 | 氧气量程测量值 | 数值 |  |
| 7 | 氧气量程误差 | 数值 |  |
| 8 | 检查结果 | 数值 | 0 -不合格、1-合格 |

A19： 低标气检查记录表

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验机构编号 | 字符 | 见A.1 |
| 2 | 检测线编号 | 数值 | 自定义 |
| 3 | 检查日期 | 日期 | YYYYMMDD |
| 4 | 检查开始时间 | 日期 | 从通气开始，格式为YYYYMMDD24hmmss |
| 5 | 标准气C3H8浓度 | 数值 | 10-6 |
| 6 | 标准气CO浓度 | 数值 | % |
| 7 | 标准气CO2浓度 | 数值 | % |
| 8 | 标准气NO浓度 | 数值 | 10-6 |
| 9 | 标准气O2浓度 | 数值 | % |
| 10 | HC检查结果值 | 数值 | 10-6 |
| 11 | CO检查结果值 | 数值 | % |
| 12 | CO2检查结果值 | 数值 | % |
| 13 | NO检查结果值 | 数值 | 10-6 |
| 14 | O2检查结果值 | 数值 | % |
| 15 | PEF值 | 数值 |  |
| 16 | 检查结果 | 数值 | 0 -不合格、1-合格 |

A20： 流量计检查记录表

| 序号 | 名 称 | 类 型 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验机构编号 | 字符 | 见A.1 |
| 2 | 检测线编号 | 数值 | 自定义 |
| 3 | 检查日期 | 日期 | YYYYMMDD |
| 4 | 检查开始时间 | 日期 | 格式为YYYYMMDD24hmmss |
| 5 | 氧气高量程标值 | 数值 |  |
| 6 | 氧气高量程测量值 | 数值 |  |
| 7 | 氧气高量程误差 | 数值 |  |
| 8 | 氧气低量程标值 | 数值 |  |
| 9 | 氧气低量程测量值 | 数值 |  |
| 10 | 氧气低量程误差 | 数值 |  |
| 11 | 检查结果 | 数值 | 0-不合格、1-合格 |