建设项目竣工环境保护验收

监测报告

（噪声和固废版）

川旭环监验（2018）第0115号

项目名称：    年产100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土

搅拌站项目

委托单位：        简阳中冶雄州城市开发有限公司

四川旭泉环境科技有限公司

2019年3月

建设单位:简阳中冶雄州城市开发有限公司

法人代表:谭兴山

编制单位：四川旭泉环境科技有限公司

法人代表:梅长青

| 简阳中冶雄州城市开发有限公司 |  | 四川旭泉环境科技有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 地 址：简城街办棉丰村2组、棉丰村12组、高屋村7组；简城镇街办高屋村二组、高屋村七组 |  | 地 址：四川省成都市简阳市石桥镇大华国际农产品物流中心B1号楼 |
| 邮政编码：641400 |  | 邮政编码：641400 |
| 电 话：13980464910 |  | 电 话：028-27568256 |
| 传 真：- |  | 传 真：028-27568256 |

附表

附表1建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    项目外环境关系图

附图3    项目总平面布置图

附图4    项目现场图

附件

附件1    项目备案表

附件2    环境保护执行标准的函

附件3    环境影响报告表的审查批复

附件4    验收工况说明

附件5    验收委托书

附件6    公众意见调查表

附件7    应急预案备案表

附件8    危废协议HW08

附件9    危废协议HW49

附件10   检测报告

附件11   水气验收意见

附件12   情况说明

附件13   临时用地批准书

目录

一、验收项目概况	1

二、验收依据	3

三、工程建设情况	4

四、主要污染物及其治理设施	19

五、建设项目环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定	23

六、验收执行标准	27

七、验收监测内容	28

八、质量保证及控制	29

九、验收监测结果及分析评价	30

十、环境管理检查	30

十一、公众意见调查	34

十二、验收监测结论	36

# 一、验收项目概况

沥青混凝土集中搅拌，是建筑工程生产方式的重大变革。随着国家西部大开发政策的贯彻深入，城市建设进入一个前所未有的发展时期，使沥青混凝土这个建设工业化生产的标志产品的需求量迅速增加。以沥青混凝土代替单纯的混凝土铺设路面可以使行车平稳，减少车辆行驶的噪声，且具有易修补、恢复交通期短，综合成本低等优点，目前已成为路面材料的主潮流。简阳市在建和已建道路四通八达，随着经济的高速发展，人们对出行道路的舒适性要求越来越高，高等级的路面，特别是柔性路面—沥青混凝土路面将越来越多地被应用，而高级沥青混凝土路面的半成品材料—沥青混凝土需采用厂拌生产方能有效控制半成品的质量、成本及产量等。

为此向简阳市及周边地区城市基础设施建设提供特种高标准的沥青混凝土，加快沥青混凝土推广应用步伐，提高建设工程质量和工程总体效益，简阳中冶雄州城市开发有限公司经市场调查和研究决定投资2500万元，委托简阳中冶雄州城市开发有限公司在简城街道棉丰村二社建设临时混凝土搅拌站生产项目，年产混凝土100万m3、沥青混凝土60万吨（以下简称“本项目”）。由于简阳中冶雄州城市开发有限公司建设PPP投资合作人采购项目中分项多，投入资金巨大，为保证项目顺利建设，完成简阳市政府的中药任务，特委托简阳市君晟睿混凝土有限公司自筹资金建设、经营、手续办理等事项，故所有环保验收资料均由简阳市君晟睿混凝土有限公司出具。

本项目已经取得简阳市经济和信息化局出具的《企业投资项目备案书》（备案号：川投资备[2017-510185-30-03-231369]JXQB-0004号），同意本项目投资立项，项目符合国家和当地的产业发展规划。2017年12月委托四川大成环保科技有限公司编制完成了《建设项目环境影响评价报告表》，2018年4月10日由原简阳环境保护局以简环建[2018]87号对该环评报告进行了审查批复。

受简阳中冶雄州城市开发有限公司委托，四川旭泉环境科技有限公司根据国家环境保护部的相关规定和要求，于2018年10月8日对本项目进行了现场踏勘，并查阅相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，我公司于2018年10月16日、17日对该项目进行了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上完成了该项目竣工环境保护验收监测表。

环境保护验收范围

主体工程：冷骨料供给系统、骨料干燥预热系统、热骨料提升系统、骨料筛选系统、热料仓系统、计量系统、搅拌系统、矿粉供应系统、气体供应设备系统、操作控制系统、沥青供给系统、混凝土生产线、配套砂石加工场。

公用工程：供水系统、供电系统、供气系统、通讯系统、厂区道路

仓储或其它：物料堆场、粉料筒仓

办公及生活设施：办公用房、倒班宿舍、食堂、浴室、门卫室

辅助工程：地磅、操作室、机修车间

环保工程：化粪池、砂石分离污水系统、低温等离子有机烟气处理系统

验收监测内容包括：

（1）厂界噪声监测；

（2）固废处置检查；

（3）环境管理检查；

（4）公众意见调查。

# 二、验收依据

1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

3、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）；
    4、四川省环境保护局川环发[2012]77号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》；
    5、成都市环境保护局关于贯彻落实《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的通知（2018年1月3日）；
    6、《四川省环境保护厅办公室关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知》（2018年3月2日）；
    7、生态环境部关于《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（2018年第9号，2018年5月15日）；

8、简阳市经济和信息化局《企业投资项目备案书》（备案号：川投资备[2017-510185-30-03-231369]JXQB-0004号）；

9、四川大成环保科技有限公司编制完成的《建设项目环境影响评价报告表》（2017年12月）；

10、原简阳市环境保护局简环建函〔2017〕194号《关于简阳中冶雄州城市开发有限公司年产100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土搅拌站项目执行环境保护标准的函》（2017年11月29日）；

11、原简阳市环境保护局简环建〔2018〕87号《关于简阳中冶雄州城市开发有限公司年产100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土搅拌站项目环境影响报告表的批复》（2018年4月10日）；

12、简阳中冶雄州城市开发有限公司对四川旭泉环境科技有限公司的验收监测委托书。

# 三、工程建设情况

3.1建设情况

3.1.1建设项目基本信息

项目名称：年产100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土搅拌站项目

建设单位：简阳中冶雄州城市开发有限公司

项目性质：新建

行业类别及代码：其他建筑材料制造 C3039

建设地点：搅拌站建设用地地点包括简城街办棉丰村2组、棉丰村12组、高屋村7组；配套砂石加工用地包括简城镇街办高屋村二组、高屋村七组

建设面积：本项目占地总面积约为61亩，建筑面积13404m2

3.1.2建设项目投资、规模、人员生产制度

（1）项目投资

项目总投资2500万元，其中环保投资为220万元，占总投资的8.8%。

- 项目建设规模及内容

项目建设内容主要包括两座堆料场（建筑面积7000m2）、仓库（建筑面积3000m2）一套沥青混凝土生产系统（占地829 m2）、一套混凝土生产系统（占地744m2）、办公综合用房（建筑面积360m2）、操作室（建筑面积30m2）、机修车间（建筑面积60m2）、地磅房（建筑面积30m2）、配电房（建筑面积15m2）、生活区（建筑面积336m2）、配套砂石加工场（建筑面积1000 m2）等。

（3）项目人员及生产制度

劳动定员：项目定员为 80人，设由宿舍和员工食堂。

工作制度：实行一班制生产（9:00~19:00），夜间及午休时间禁止生产。项目年工作日为300d。

3.1.3地理位置及外环境关系

本项目搅拌站位于简城街办棉丰村2组、12组及高屋村7组；配套砂石加工用地位于简城街办高屋村二组、高屋村七组。

根据项目平面布置，项目搅拌站外环境现状为：项目用地红线北侧约80m~200m为棉丰村二组居民（7户）；项目用地红线西北侧约70m为简阳先远路桥沥青混凝土搅拌站；项目用地红线东侧林地；项目用地红线南侧约220m为棉丰榨油厂。搅拌站项目外环境关系见表1-6。外环境关系图见附图2。

项目砂石加工场外环境现状为：项目厂界北侧为95m为临街商铺；项目厂界西侧38m为新科机械制造公司；项目东侧40m为简阳市义忠杂品有限公司烟花爆竹储存仓库；项目厂界东南侧130m为居民（约3户，10人）；项目厂界东侧为居民（约6户，15人），距场界最近距离为58.1m，距生产车间最近距离为101m。外环境关系图见附图2。

3.2项目建设主要内容及主要环境问题

项目建设内容主要包括两座堆料场（建筑面积7000m2）、仓库（建筑面积3000m2）一套沥青混凝土生产系统（占地829 m2）、一套混凝土生产系统（占地744m2）、办公综合用房（建筑面积360m2）、操作室（建筑面积30m2）、机修车间（建筑面积60m2）、地磅房（建筑面积30m2）、配电房（建筑面积15m2）、生活区（建筑面积336m2）、配套砂石加工场（建筑面积1000 m2）等。

表3-2  项目组成及主要环境问题一览表

| 名称 | 建设内容及规模 | 实际建设情况 | 营运期产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 沥青混凝土生产线，占地面积829m2 | 冷骨料供给系统： 设置冷料斗5个，容积为12m3/个； 设置B600mm给料器5个； 设置ZDSⅡ-6-0.75KW臂振器5个 设置B800mm×20mm集料皮带输送机2台； 设置B800mm×16.5mm喂入皮带输送机1台； | 已落实，设置冷料斗5个，容积为12m3/个； 设置B600mm给料器5个；设置ZDSⅡ-6-0.75KW臂振器5个 设置B800mm×20mm集料皮带输送机2台； 设置B800mm×16.5mm喂入皮带输送机1台； | 设备及车辆噪声 粉尘、废渣 废机油、生活污水 生活垃圾、沥青烟 |
|  |  | 骨料干燥预热系统： 设置Φ2750×70000mm四轮摩擦驱动式干燥机1台； 设置主燃烧器1台，燃料主要为天然气； | 已落实，设置Φ2750×70000mm四轮摩擦驱动式干燥机1台； 设置主燃烧器1台，燃料主要为天然气； |  |
|  |  | 热骨料提升系统： 设置提升能力为280t/h的热料提升机1台； | 已落实，设置提升能力为280t/h的热料提升机1台； |  |
|  |  | 骨料筛选系统： 设置280t/h，筛网规格5×5mm的双轴自动步振动筛1台； | 已落实，设置280t/h，筛网规格5×5mm的双轴自动步振动筛1台； |  |
|  |  | 热料仓系统： 设置总容积为52m3的热料仓1台； | 已落实，设置总容积为52m3的热料仓1台； |  |
|  |  | 计量系统： 设置双头、三点悬挂式的热骨料计量斗1台； 设置单斗、隔热保温、三点悬挂式的沥青计量斗1台； 设置单斗、三点悬挂式的矿粉计量斗1台； | 已落实，设置双头、三点悬挂式的热骨料计量斗1台； 设置单斗、隔热保温、三点悬挂式的沥青计量斗1台； 设置单斗、三点悬挂式的矿粉计量斗1台； |  |
|  |  | 搅拌系统： 设置双桨叶强搅拌、拌合能力3t/批次的搅拌缸1台； 设置沥青喷射装置1台，置于搅拌缸内 | 已落实，设置双桨叶强搅拌、拌合能力3t/批次的搅拌缸1台； 设置沥青喷射装置1台，置于搅拌缸内 |  |
|  |  | 矿粉供应系统： 设置矿粉立式圆筒仓1个，容积为50m3； 设置螺旋输送机4台； 设置斗式提升机1台； | 已落实，设置矿粉立式圆筒仓1个，容积为50m3； 设置螺旋输送机4台； 设置斗式提升机1台； |  |
|  |  | 气体供应设备系统（提供气动阀控制用气）： 设置螺杆式空压机1台； 设置储气包1个； | 已落实，设置螺杆式空压机1台； 设置储气包1个； |  |
|  |  | 操作控制系统： 设置计算机系统1套，安装沥青搅拌站控制专用软件； | 已落实，设置计算机系统1套，安装沥青搅拌站控制专用软件； |  |
|  |  | 沥青供给系统： （本项目沥青保温罐采用半地下室设置，保温罐四周由长为15m、宽30m、深度1.2m，容积180m3防泄漏池体维护，池体四周及底部均进行重点防渗。） 设置QXM-900YY导热油锅炉1台； 设置流量25 t/h的导热油循环泵2台； （本项目导热油循环泵采用半地下室设置，导热油循环泵四周由长为5m、宽3m、深度1.2m，容积1m3防泄漏池体维护，池体四周及底部均进行重点防渗。） | 已落实，设置QXM-900YY导热油锅炉1台； 设置流量25 t/h的导热油循环泵2台； |  |
|  | 混凝土生产线，占地面积744m2 | 包括搅拌楼、计量系统、输送系统、收尘系统。 | 已落实，搅拌楼、计量系统、输送系统、收尘系统均已建好。 |  |
|  | 配套砂石加工场，占地面积1000 m2 | 包括原料区、成品区、砂石加工区 | 已落实，同环评 |  |
| 辅助 工程 | 地磅房，1栋，建筑面积为30m2，砖混结构 | 已落实，同环评 |  |
|  | 机修车间，1栋，建筑面积为30m2，砖混结构 |  |  |
|  | 操作室，1栋，建筑面积为30m2，砖混结构 |  |  |
| 公用 工程 | 配电房，1栋，建筑面积为15m2，砖混结构 | 已落实，同环评 |  |
|  | 供水设施，依托市政供水管网 |  |  |
|  | 供气设施，依托当地天然气管网 |  |  |
|  | 供电系统，依托当地市政电网 |  |  |
|  | 通讯系统，依托当地通讯系统网络 |  |  |
|  | 厂区道路，占地面积约为1800m2 |  |  |
| 办公及生活设施 | 办公用房，砖混结构，建筑面积为360m2，1F。 | 已落实，同环评 |  |
|  | 倒班宿舍，采用活动板房，建筑面积为432m2。 |  |  |
|  | 食堂，砖混结构，建筑面积为260m2。 |  |  |
|  | 浴室，砖混结构，位于倒班宿舍。 |  |  |
|  | 门卫室：砖混结构，建筑面积为30m2 |  |  |
| 仓储或其它 | 砂石堆场：占地7000m2，项目对地面进行水泥硬化，四面（进出口除外）设置为3m高的砖混结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚 | 已落实，占地7000m2，项目对地面进行水泥硬化，四面（进出口除外）设置为3m高的砖混结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚 |  |
| 环保 工程 | 化粪池2座，容积35m3，钢筋混凝土结构，防渗处理 | 已落实，建设化粪池2座，容积35m3，钢筋混泥土结构，已做防渗处置。 | 废水、污泥 |
|  | 砂石分离、污水系统1套，处理能力50m3/h。 |  |  |
|  | 项目生产过程中产生的沥青烟经第一道烟气专用滤料过滤，再引入到低温等离子有机烟气处理设备净化，最后再引入到终端过滤节净化排放。 | 项目生产过程中产生的沥青烟经第一道烟气专用滤料过滤，再引入到低温等离子有机烟气处理设备净化，最后再引入到终端过滤节净化排放。 | / |
|  | 危废暂存间一座，位于项目南侧，建筑面积5m2，用于暂存废导热油以及废煅后焦。 | 已建危废暂存间已做，面积5m2，已做三防。 | 危险废物 |

3.3项目主要生产设备

本项目营运期间使用的常规生产设备清单见下表。

表3-3 主要设备清单一览表

|  | 分系统 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 主要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB3000B型沥青混凝土搅拌站 | 冷骨料供给系统 | 冷料斗 | 5个 | 5个 | 12m3/个 | 冷料系统上料 |
|  |  | 给料器 | 5个 | 5个 | B600mm |  |
|  |  | 臂振器 | 5个 | 5个 | ZDSⅡ-6-0.75KW | 用于斗内物理破供 |
|  |  | 集料皮带输送机 | 2台 | 2台 | B800mm×20mm | 物料初配 |
|  |  | 喂入皮带输送机 | 1台 | 1台 | B800mm×16.5mm | 干燥滚筒进料 |
|  | 骨料干燥预热系统 | 滚筒式干燥机 | 1台 | 1台 | Φ2750×70000mm，四轮摩擦驱动式 | 逆流干燥方式，封闭结构，负压集气 |
|  |  | 主燃烧器 | 1台 | 1台 |  | 燃料为天然气 |
|  | 热骨料提升系统 | 热料提升机 | 1台 | 1台 | 提升能力280t/h | 垂直双链斗式提升，重力卸料，全封闭外壳 |
|  | 骨料筛选系统 | 双轴自动步振动筛 | 1台 | 1台 | 260~280t/h，筛网规格5×5mm | 全封闭结构，设置于搅拌站架顶层，负压集气 |
|  | 热料仓系统 | 热料仓 | 1台 | 1台 | 设5个隔离仓，总容积50m3 | 全封闭结构，设置于搅拌站架第二层，负压集气 |
|  | 计量系统 | 热骨料计量斗 | 1台 | 1台 | 双头、三点悬挂式 | 封闭于隔尘室内，设维修孔（平时封闭），负压集气 |
|  |  | 沥青计量罐 | 1台 | 1台 | 单斗、隔热保温、三点悬挂式 | 全封闭式结构 |
|  |  | 矿粉计量斗 | 1台 | 1台 | 单斗、三点悬挂式 | 带密封门 |
|  | 搅拌系统 | 搅拌缸 | 1台 | 1台 | 双桨叶强搅拌，拌合能力3t/批次，搅拌周期35~45秒； | 封闭式，负压集气 |
|  |  | 沥青喷射装置 | 1台 | 1台 | 螺杆泵泵送，流量45m3/h | 设置于搅拌缸内 |
|  | 矿粉供应系统 | 矿粉立式储仓 | 1个 | 1个 | 立式圆筒仓 | 设仓顶式除尘器 |
|  |  | 螺旋输送机 | 4台 | 4台 | 每台输送能力45t/h | 全封闭 |
|  | 气体供应设备系 | 螺杆式空压机 | 1台 | 1台 | 排气量7.5m3，压力0.6~0.7MPa | 提供气动阀控制用气 |
|  |  | 储气包 | 1个 | 1个 | 容积2m3，压力0.6~0.7MPa | 控制缓冲贮存 |
|  | 操作控制系统 | 计算机系统1套，安装沥青搅拌站控制专用软件 | 1套 | 1套 | 带PLC | 对全站设备进行运行自控 |
|  | 沥青供给系统 | 沥青高温保温罐 | 3 | 3 | 容量50t/个 | 隔热层岩棉，外包彩钢板 |
|  |  | 导热油锅炉 | 1台 | 1台 | QXM-900YY | 导热油出口温度260℃ |
|  |  | 导热油 循环泵 | 2台 | 2台 | 每台流量25 t/h |  |
| HZS-180C8混凝土搅拌站 | 配料站 | 储料仓 | 4台 | 4台 | 20m3 |  |
|  |  | 计量斗 | 4台 | 4台 | 2.5 m3 |  |
|  |  | 称重传感器 | 12台 | 12台 | 2000kg | 三一监制 |
|  |  | 气缸 | 12台 | 12台 | 缸径：100mm | 三一监制 |
|  |  | 振动器 | 10台 | 10台 |  | 三一监制 |
|  |  | 皮带机驱动系统 | 1台 | 1台 | 11kw | 三一监制 |
|  | 斜皮带机 | 机架 | 1台 | 1台 |  | 双走道，带雨棚 |
|  |  | 输送带 | 1台 | 1台 | 1000mm | 三一监制 |
|  |  | 传动装置 | 1台 | 1台 | 45kw | 三一监制 |
|  |  | 托辊 | 1台 | 1台 | 108×1000mm |  |
|  | 主机 | 搅拌机 | 1台 | 1台 | 公称容积：3 m3 | SANY强制式双卧轴 |
|  | 水泥计量 | 计量斗 | 1台 | 1台 | 1.5 m3 |  |
|  |  | 称重传感器 | 3台 | 3台 | 1000kg | 三一监制 |
|  |  | 气动蝶阀 | 1台 | 1台 | 公称直径：300mm | 三一监制 |
|  |  | 振动器 | 1台 | 1台 |  | 三一监制 |
|  | 煤灰计量 | 计量斗 | 1台 | 1台 | 1.5 m3 |  |
|  |  | 称重传感器 | 3台 | 3台 | 1000kg | 三一监制 |
|  |  | 气动蝶阀 | 1台 | 1台 | 公称直径：300mm | 三一监制 |
|  |  | 振动器 | 1台 | 1台 |  | 三一监制 |
|  | 水计量及供水系统 | 计量斗 | 1台 | 1台 | 0.8 m3 |  |
|  |  | 供水管路 | 1台 | 1台 |  | 水池用户自备 |
|  |  | 称重传感器 | 1台 | 1台 | 1000kg | 三一监制 |
|  |  | 气动蝶阀 | 1台 | 1台 | 公称直径：200mm | 三一监制 |
|  |  | 水泵 | 1台 | 1台 |  | 三一监制 |
|  |  | 管路阀门 | 1台 | 1台 |  |  |
|  | 外加剂计量系统 | 计量斗 | 1台 | 1台 | 0.1 m3 |  |
|  |  | 供液管路 | 2台 | 2台 |  |  |
|  |  | 储液箱 | 2台 | 2台 | 10 m3 |  |
|  |  | 称重传感器 | 1台 | 1台 | 200kg | 三一监制 |
|  |  | 气动蝶阀 | 1台 | 1台 | 公称直径：80mm | 三一监制 |
|  |  | 外加剂防腐泵 | 2台 | 2台 |  | 三一监制 |
|  |  | 管路阀门 | 2台 | 2台 |  |  |
|  | 气路系统 | 空压机 | 1台 | 1台 | 排气量：1.5 m3/min | 三一监制 |
|  |  | 气动三联件 | 2台 | 2台 |  | 三一监制 |
|  |  | 储气罐 | 1台 | 1台 | 1.0 m3+0.1 m3 |  |
|  |  | 连接管路 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 管路阀门 | 1台 | 1台 |  |  |
|  | 搅拌主楼 | 主体结构 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 走台围栏 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 待料斗 | 1台 | 1台 | 双气缸 |  |
|  |  | 卸料斗 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 外包装 | 1台 | 1台 | 50mm厚彩钢夹芯板 |  |
|  |  | 除尘装置 | 1台 | 1台 | 强制式除尘 |  |
|  | 操作室 | 框架 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 装修 | 1台 | 1台 | 夹芯板 |  |
|  |  | 靠椅 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 空调 | 1台 | 1台 | 1.5匹 |  |
|  | 控制系统 | 计算机 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 显示器 | 1台 | 1台 | 液晶 |  |
|  |  | 不间断电源 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 打印机 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 监视器 | 1台 | 1台 | 1台监视器+2摄像头 |  |
|  |  | 低压电器 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 电控柜 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 监控软件 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 管理软件 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 料位检测与报警控制 | 1台 | 1台 |  |  |
|  |  | 电脑桌 | 1台 | 1台 |  |  |
|  | 粉罐钢结构 | 仓体及支腿 | 4台 | 4台 | 200t（焊接式） | 按水泥密度1.35t/m3 |
|  | 粉罐配套件 | 收尘机 | 4台 | 4台 | 过滤面积：24m3 | 三一监制 |
|  |  | 料位计 | 8台 | 8台 | 高地位料位计 |  |
|  |  | 压力安全阀 | 4台 | 4台 | 公称直径：273mm |  |
|  |  | 手动蝶阀 | 4台 | 4台 | 公称直径：300mm |  |
|  |  | 破拱装置 | 4台 | 4台 |  |  |
|  | 螺旋机 | 螺旋输送机 | 2台 | 2台 | 273mm | 水泥 |
|  |  | 螺旋输送机 | 2台 | 2台 | 273mm | 粉煤灰、矿粉 |
| 配套砂石 加工场 | 颚破机 | 2台 | 2台 |  | 三一监制 |
|  | 喂料机 | 2台 | 2台 |  | 三一监制 |
|  | 洗砂机 | 1台 | 1台 |  | 三一监制 |
|  | 冲击破 | 2台 | 2台 |  | 三一监制 |
|  | 振动筛 | 2台 | 2台 |  | 三一监制 |
| 其他 设备 | 抓斗式装载机 | 2台 | 2台 | / | 三一重工 |
|  | 沥青混凝土运输车、混凝土运输车 | 10辆 | 10辆 | / | / |

3.4主要原辅材料、燃料、动力及来源

本项目主要原辅材料、燃料、动力及来源见表：

表3-4  主要原辅材料及能耗情况表

| 类别 | 名称 | 运输方式 | 年耗量 | 来源 | 化学组成 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 （辅） 料 | 沥青 | 专用罐车运输 | 3万t （罐装） | 外购 | 主要由饱和分、芳香分、胶质以及沥青质组成 | 150t（储存于沥青高温保温罐内） | 原油蒸馏后的残渣，是复杂的碳氢化合物与其非金属衍生物组成的混合物，色黑而有光泽，具有较高的感温性。 |
|  | 矿粉 | 专用罐车运输 | 1.2万t （散装） | 外购 | 石灰石 | 200t（储存于矿粉立式储仓） | 为石灰石粉，性状为无臭、无味白色粉末，粒径小于0.15mm，几乎不溶于水，主要成分为CaCO3等 |
|  | 碎石 | 专用货车运输 | 180万t （散装） | 外购 | 二氧化硅 | 200t（暂存于砂石加工场原料库） | 由天然岩石（或卵石）经破碎、筛分而得，碎石多棱角，表面粗糙，拌制的混凝土拌合物流动性差，但混凝土硬化后强度较高 |
|  | 砂 |  | 7万t （散装） | 外购 | 二氧化硅 | 200t（暂存于砂石加工场原料库） | 砂主要成分为石英、长石云母等 |
|  | 水泥 | 专用罐车运输 | 40万t （罐装） | 外购 | 二氧化硅 | 100t（暂存于堆料库） | 加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。 |
|  | 导热油 | 专用 罐车 运输 | 一次3t，使用5年以上（罐装） | 外购 | 芳香烃化合物 | 4.5t | 一种热量传递介质，由于其具有加热均匀，调温控温准确、能在低蒸汽压下产生高温、传热效果好、节能、输送和操作方便等特点，其主要成分为芳香烃化合物，其沸点在170~180℃，凝点在﹣80℃一下，稳定性强 |
| 能源 | 天然气 | 天然气输送管网 | 3.5万m3 （骨料干燥预热系统主燃烧器使用） | 外购 | / | / | 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。 |
|  |  |  | 4万 m3（导热油锅炉使用） |  | / | / |  |
|  | 电 （度/年） | / | 200万Kw·h | 当地市政电网 | / | / | / |
| 水 | 水 | / | 3600m3 | 依托当地供水管网 | / | / | H2O |

3.5生产工艺

项目购置、安装混凝土、沥青混凝土搅拌及配套设备，项目建成后形成沥青混凝土生产线、混凝土生产线各1条以及配套砂石加工场生产线1条，达到年产混凝土100万m3、沥青混凝土60万吨的规模。

（一）本项目生产的混凝土由骨料（碎石、砂）及矿粉混合搅拌而成，其生产工艺流程包括骨料和矿粉的预处理及搅拌等工序。工艺流程简述如下：

图3-1  项目混凝土生产工艺流程图

工艺流程说明：

①原料入场待用

项目以水泥（外后散装水泥）、粉煤灰、砂石、外加剂、水等原料进行混合搅拌生产商业混凝土。水泥和粉煤灰通过罐车运至场内，通过气压输送至相应的筒仓内储存待用。砂石通过汽运方式运至砂石料场储存待用，料场厂房实行密封式。外加剂通过汽运运至场内待用。场内设置一个200m3清水池储蓄清水供生产配料使用。该过程主要产生的污染物为粉尘和噪声。

②原料输送

项目的骨料从料场到搅拌站的输送采用传送带输送。该输送放式的优点是输送距离大、效率高、故障率低。适用于有骨料暂存仓的搅拌站，从而提高搅拌站的生产率。

项目的粉料（水泥和粉煤灰）从筒仓到输送搅拌站的输送采用螺旋输送机输送，该输送放式的优点是结构简单、成本低、使用可靠。

项目的液体（水和液体外加剂）输送由水泵输送的。

整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。根据产品的强度类型进行配比输送。该过程主要产生的污染物为粉尘、噪声。

③搅拌

进入搅拌楼内的各种原料经称斗重量配料之后利用气动放料阀进入搅拌机进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，实现全程自动化操作，从而保证混凝土的品质。同时搅拌楼内安装负压吸风收尘装置。

搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。

④成品

生产出的混凝土成品直接从出料口转入罐车内，往场外其他施工工地。

在整个生产过程中会定期对场地进行冲洗，对设备和车辆进行清洗，同时实验室也会产生少量的废水，项目产生的所有废水全部进入三级沉淀池内进行沉淀，上清液回用于产品生产、场地冲洗、汽车清洗，沉淀池内的沉淀物进入搅拌池，搅拌后回用于生产不外排。

- 本项目生产的沥青混凝土由沥青、骨料（碎石、砂）及矿粉混合搅拌而成，其生产工艺流程包括沥青、骨料和矿粉的预处理及搅拌等工序。工艺流程简述如下：

（1）沥青预处理流程

沥青（温度约100℃）由密闭沥青专用罐车运至项目厂区内，通过罐车自带的泵送至沥青高温保温罐内。沥青高温保温罐设置1根进料管和1根排气管，沥青卸料和储存过程产生的废气经活性炭吸附装置吸附处理后经15m高的排气筒排放。沥青高温保温罐外壁设有石棉纤维保温层，罐内设有加热盘管，以对沥青加热保温。

# 项目设置1台导热油炉，项目导热油炉采用天然气作为燃料，通过燃烧天然气加热导热油炉中的导热油。加热后的导热油温度为190℃，经管道输送至沥青高温保温罐对沥青进行间接加热，并形成闭路循环，使沥青温度保持在160~170℃。生产时，将加热后的高温沥青（温度为160~170℃）按一定比例通过沥青泵送至沥青混凝土搅拌缸中。

# 图3-2 项目沥青混凝土生产工艺流程及产污位置示意图

（2）骨料预处理流程

为降低骨料（碎石、砂）中水分和防止沥青混凝土在搅拌、运输过程中冷却过快，骨料在进入沥青混凝土搅拌缸前需进行烘干预热处理。

# 项目生产所需骨料（碎石、砂）均来自简阳市本地采石、砂场，已做破碎、清洗处理，粒径范围在2.5~20mm之间，骨料通过专用运输车辆运输至项目堆料场。碎石烘干前的含水率为3%左右，砂烘干前的含水率为6%左右，骨料（碎石、砂）从堆料场通过装载机送进冷料斗，由料斗底部放料阀放至集料皮带输送机，由集料皮带输送机输送至。经计算机控制系统控制的给料器进行骨料的计量和初配，初配后的骨料由喂入皮带输送机输送至滚筒式干燥机进行预热干燥，并加热至160~180℃，干燥机内为逆流干燥方式，可将骨料干燥至含水率0.5%以下。

# 项目设置1台燃烧器，采用天然气作为燃料，为滚筒式干燥机提供热源，进而对骨料进行干燥预热，干燥预热筒在干燥过程中不停转动使骨料受热均匀，因干燥预热筒具有一定的坡度（进料口端较高），骨料随着筒体的转动慢慢向出口移动，并在筒体尾部落入封闭的矩形管道，再经热骨料提升机送至分级振动筛内。分级振动筛具有封闭结构，对热骨料进行精细筛分，以便对不同粒径的热骨料进行分级配料，经筛分的热骨料按粒径级别进入热料仓（热料仓有5个隔离仓），然后根据产品需求，热骨料经热骨料计量斗计量后，在重力作用下落入沥青混凝土搅拌缸中。项目在滚筒式干燥机尾部设置一套二级除尘系统（重力除尘器1台+布袋除尘器1台），干燥预热过程中产生的废气经除尘系统处理后，通过15m高排气筒排放。

# 燃烧器：燃烧器是为提高天然气燃烧性能的燃烧装置，主要由天然气罐、天然气补给泵、加热器、燃烧器及其输送管道等组成。本项目先通过电加热器对天然气进行加热，加热后的天然气到达喷枪头，通过喷孔进入滚筒式干燥机。燃烧器装置示意图见图3-4。

图3-3 燃烧器装置示意图

（3）矿粉储存、计量

散装矿粉经专用运输罐车运入项目区后，利用罐车自带空压机将矿粉通过矿粉圆筒仓上料管道输送至矿粉圆筒仓储存，通过圆筒仓外壁上的高低料位计观察仓内物料情况。生产时矿粉通过螺旋输送机输送至矿粉计量斗，按一定比例计量后，在重力作用下落入沥青混凝土搅拌缸中。圆筒仓顶部设置1套仓顶除尘器对粉料进、出仓体过程中圆筒仓内部的粉尘进行收集处理。圆筒仓下部设置1套破拱装置，进行粉料破拱，避免粉料堆积，造成堵塞。

（4）搅拌工序

沥青、骨料和矿粉在沥青混凝土搅拌缸内搅拌均匀后得到沥青混凝土成品。搅拌工序在密闭的沥青混凝土搅拌缸中进行的，搅拌历时1.5min，搅拌缸外壁粘附一层石棉纤维保温材料，从而对沥青、骨料等进行保温。成品（温度约为160~170℃）由密闭管道输送到沥青混凝土专用运输车辆外运出售，搅拌、出料过程为间断式。项目拟在沥青高温保温罐顶部设置排气管，沥青混凝土搅拌缸顶部设置集气管道，在搅拌缸出料口设置集气罩，通过风机将沥青烟收集后送至低温等离子净化装置。

- 本项目生产过程中使用的砂石由当地砂石场购买，购买后进行加工，其加工工艺流程如图3-4所示。

图3-4  砂石加工场工艺流程图

工艺流程简述：

本砂石加工场所用原料由当地砂石场购买，购买的原料堆放于原料堆场。

1、筛选：原料经原料仓喂料机进入振动筛进行筛选，0～5mm的（天然砂）直接进入清洗工序；5～30mm的砂石进入破碎工序；

2、破碎：使用鄂破机以及冲击破对砂石进行破碎，破碎后进行筛选，粒径5mm以下的砂石进入清洗工序；5mm以上的继续进入破碎工艺破碎；

3、清洗：使用洗砂机对5mm以下的砂石进行清洗；

4、脱水：使用脱水筛对砂石进行脱水，脱水以及清洗废水首先进入沉淀池、再进入浓缩罐、再进入分体式泥浆脱水机和压榨脱水机分离出水和泥土，便于干泥土的堆码与运输，污水进入沉淀池两级沉淀，再进入溶药池流向清水池被循环使用，完全达到废水零排放。

# 四、主要污染物及其治理设施

4.1噪声的产排情况

项目运营期间噪声主要来自设备运行噪声、车辆进出产生的交通噪声以及装卸货物产生的噪声。车辆噪声及装卸货物噪声具有间歇性、短暂性等特点。经类比各设备噪声声压级情况见表4-1

表4-1   噪声源强一览表

| 噪声源 | 所在位置 | 噪声性质 | 类比噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌缸 | 搅拌站生产区 | 连续 | 90 |
| 除尘风机 | 搅拌站生产区 | 连续 | 90 |
| 提升机 | 搅拌站生产区 | 连续 | 85 |
| 烘干筒 | 搅拌站生产区 | 连续 | 90 |
| 振动筛 | 搅拌站生产区 | 连续 | 85 |
| 装载机 | 搅拌站原料堆场 | 间断 | 85 |
| 颚破机 | 砂石加工场生产区 | 间断 | 90 |
| 喂料机 | 砂石加工场生产区 | 间断 | 90 |
| 冲击破 | 砂石加工场生产区 | 间断 | 90 |
| 皮带输送机 | 搅拌站生产区 | 连续 | 85 |
| 运输车辆 | 场区 | 间断 | 80 |

本项目采取的治理措施：

（1）运营期建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳功效。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

（2）进出场的车辆禁止鸣笛、限速，可以有效降低交通噪声影响。

（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（4）对项目搅拌装置进行密封，减少噪声对周围环境的影响。

（5）禁止夜间运输物料及产品，运输车辆驶入城区和途经居民区时，限速行驶，禁止鸣笛，以免对沿途敏点目标的正常生活造成影响。

（6）加强上产区四周绿化，在厂界四周种植高达树木。

4.2固体废物的产排情况

项目营运期产生的固废主要是项目人员产生的生活垃圾和污水处理设施污泥以及生产固废。

#### （1）除尘灰

#### 矿粉筒仓仓顶除尘器收集的粉尘量为2.375 t/a，二级除尘系统收集的粉尘量为1.028t/a，收集的粉尘全部收集后返回生产工序中作为生产原料使用。

#### （2）废导热油

#### 本项目导热油用量为3t/a。导热油经不断加入循环使用后会变质，每5年更换一次，则废导热油产生量为3t/a。废导热油属于HW900-249-08号危险废物。收集于危废暂存间，定期交由什邡开源环保科技有限公司处置。

（3）废煅后焦

沥青烟处理过程会产生废煅后焦，废煅后焦产生量为0.8 t/a。经查阅《国家危险废物名录》可知，废煅后焦属于HW900-041-49号危险废物。收集于危废暂存间，定期交由四川西部聚鑫化工包装有限公司处置。

4）生活垃圾

本项目职工人数为80人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾定额按照0.5kg/人·d计算，则本项目将产生生活垃圾14.6 t/a。厂区内设置垃圾桶收集后，全部袋装，最后交由环卫部门统一收集送至简阳市生活垃圾填埋场处理。

项目固废产生及处理情况见下表：

表4-2  固废产生及处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生量 | 固废类别 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 14.6t/a | 一般固废 | 环卫部门清运 |
| 2 | 废煅后焦 | 0.8t/a | HW49 | 收集于危废暂存间，定期交由四川西部聚鑫化工包装有限公司处置 |
| 3 | 废导热油 | 3t/a | HW08 | 收集于危废暂存间，定期交由什邡开源环保科技有限公司处置 |
| 4 | 除尘灰 | 3.403t/a | 一般固废 | 返回生产工序中作原料 |

4.3环保设施投资情况

为确保本项目的建设不致对周围环境造成不良影响，必须按照“三同时”有关规定，建设环境保护设施。本项目总投资约2500万元，其中，项目的环保投资为220.0万元，占总投资8.8%。项目环保措施及环保投资估算一览表见表4-2。

表4-3  工程环保设施(措施)及投资估算一览表

| 时段 | 类型 | 项目 | 环保设施 | 估算费用 （万元） | 实际投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废水 | 生活污水 | 污水管网(120m、PVC，DN200mm)；化粪池（1座，20m3，钢筋混凝土结构，防渗处理）； | / | / |
|  |  | TDK砂石分离机污水处理系统 | 处理能力50m3/h | 50.0 | 50.0 |
|  |  | 砂石加工场污水处理系统 | 沉淀池+溶药池+清水池 | 10.0 | 10.0 |
|  |  | 雨水 | 厂区内设置雨水收集沟（长300m，断面30cm×30cm，砖混结构）； 厂区外设置雨水排水沟（长90m，断面30cm×30cm，砖混结构） | 20.0 | 20.0 |
|  | 废气 | 矿粉筒仓粉尘 | 仓顶除尘器（1套，风量为2000m3/h，除尘效率为95%） | 5.0 | 5.0 |
|  |  |  | 设置15m排气筒 | 2.0 | 2.0 |
|  |  | 车辆行驶扬尘 | 厂区道路路面硬化 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | 骨料装卸过程粉尘 | 雾化喷嘴（2个）； 移动喷水管（2个） | 2.0 | 2.0 |
|  |  | 堆场粉尘 | 对地面进行水泥硬化，四面（进出口除外）设置为3m高的砖混结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚 | 5.0 | 5.0 |
|  |  |  | 堆场上方设置雾化喷嘴（8个，其中每个堆场设置4个），并在堆场设置移动式喷水管（4个，其中每个堆场设置2个） | 5.0 | 5.0 |
|  |  | 骨料皮带输送机 粉尘 | 集料皮带输送机走廊两侧安装密封裙板（皮带输送机两端自带挡尘钢板），集料皮带输送机和喂入皮带输送机连接点、喂入皮带输送机走廊由彩钢瓦封闭 | 10.0 | 10.0 |
|  |  | 骨料提升机卸料 粉尘 | 软质布袋1个，用于封闭料斗卸料口 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 骨料冷料斗卸料 粉尘 | 软质布袋5个，用于封闭料斗卸料口 | 5.0 | 5.0 |
|  |  | 骨料烘干预热废气 | 二级除尘系统（1套，重力除尘器1台+布袋除尘器1台，抽风量为30000m3/h，除尘效率为99%）； 15m高排气筒（钢结构），1根，DN0.2m； | 15.0 | 15.0 |
|  |  | 导热油锅炉天然气燃烧废气 | 15m高排气筒（钢结构），1根，DN0.2m； | 5.0 | 5.0 |
|  |  | 沥青烟及 苯并【a】芘 | 经过第一道烟气专用滤料过滤，再引入到低温等离子有机烟气处理设备净化，最后再引入到终端过滤节净化排放、15m高排气筒（钢结构），1根，DN0.2m； | 30.0 | 30.0 |
|  |  | 砂石加工场扬尘 | 湿法加工 | / | / |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，安装减震垫等 | / | / |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 袋装收集、环卫部门统一填埋处置 | 2.0 | 2.0 |
|  |  | 废导热油 | 由有资质单位统一收集处理 | 5.0 | 5.0 |
|  |  | 废煅后焦 |  |  |  |
|  | 其他 | 环境风险措施 | 本项目沥青保温罐采用半地下室设置，保温罐四周由长为15m、宽30m、深度1.2m，容积180m3防泄漏池体维护，池体四周及底部均进行重点防渗；项目天然气罐采用半地下室设置，天然气罐四周由长为30m、宽4m、深度1.2m，容积48m3防泄漏池体维护，池体四周及底部均进行重点防渗。；项目导热油循环泵采用半地下室设置，导热油循环泵四周由长为5m、宽3m、深度1.2m，容积1m3防泄漏池体维护，池体四周及底部均进行重点防渗。 | 35.0 | 35.0 |
|  | 绿化 | 种植树木、草坪等绿化措施 | 10.0 | 10.0 |
| 环保投资220.0万元，占总投资的8.8% |

# 建设项目环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表主要结论与建议

5.1.1项目产业政策符合性

本项目为沥青混凝土的生产，属于建筑材料生产项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导（2011年本）>有关条款的决定》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。

同时2017年11月27日项目经简阳市经济和信息化局以企业投资项目备案通知书“川投资备【2017-510185-30-03-231369】JXQB-0004号同意项目备案，确认了项目的产业政策的符合性。

综上，本项目符合国家现行产业政策。

5.1.2规划符合性

本项目搅拌站位于简城街办棉丰村2组、12组及高屋村7组，用地约为41亩；配套砂石加工用地位于简城街办高屋村二组、高屋村七组，用地约20亩。简阳市规划局、简阳市简城国土资源局等多部门以临时用地申报表的形式出具了本项目临时选址规划审查意见（详见附件3），明确项目符合简阳市相关规划及简阳市城乡建设实际情况，原则同意项目选址位置。该项目沥青搅拌站为临时建筑，若遇政府征地拆迁、批准使用期届满，该项目将无条件搬迁。

根据简阳市规划局、简阳市简城国土资源局等多部门出具的本项目“简阳市临时用地申报表”，项目用地为耕地，但不属于基本农田。简阳市城市总体规划未对该地块作规划。本项目批准使用期届满，若遇城市发展规划需要，该项目将无条件搬迁。

5.1.3环境质量现状评价

（1）地表水

本项目无废水外排，因此地表水的水质和水体功能不会受到本项目的影响。

（2）环境空气

项目所在区域二氧化硫、二氧化氮、PM10、苯并[α]芘监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，表明项目所在地的环境空气质量良好。

### 5.1.4总量控制

### 粉尘为2.65t/a；SO2为1.68t/a ；NO2为2.18t/a；沥青烟0.0047t/a（有组织）、0.025t/a（无组织）。

### 5.1.5达标排放

本项目大气污染物经采取环评所提出措施后，能满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-2012）中二级标准要求及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）要求，能实现达标排放；项目产生的生活污水经化粪池收集处理后定期交由相关单位运输处理；项目厂区雨水通过项目厂区内设置雨水收集沟收集后排至项目厂区外侧设置雨水排水沟，最后排入附近的沟渠；生产废水通过TDK砂石分离机污水处理系统处理后全部回用。

5.2审批部门审批决定

原简阳市环境保护局文件简环建〔2018〕87号“关于简阳中冶雄州城市开发有限公司年产100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土搅拌站项目环境影响报告表的批复”的内容如下：

简阳中冶雄州城市开发有限公司：

你公司送报的《年产100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土搅拌站项目环境影响报告表》及专家评审意见已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于简城街道棉丰村2社。项目主要建设内容：两座堆料场（建筑面积7000m2）、仓库（建筑面积3000m2）、一套沥青混凝土生产系统（占地829m2）、一套沥青混凝土生产系统（744m2）、办公综合用房（建筑面积60m2）、操作室（建筑面积30m2）、机修车间（建筑面积60m2）、地磅房（建筑面积30m2）、配电房（建筑面积15m2）、生活区（建筑面积336m2）、配套砂石加工厂（建筑面积1000m2）等。项目占地面积约41亩，项目总投资2500万元，其中环保投资220万元，环保投资占总投资比例8.8%。

项目取得简阳市经济和信息化出具的《企业投资备案通知书》（川投资备[2017-510185-30-03-231369]JXQB-0004号），简阳市国土局、简阳市规划局等多部门出具了《简阳市临时用地申报表》，项目符合国家产业政策，符合简阳市总体规划。项目拟建地周围无重大环境制约因素。在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你公司报告表中所列建设项目的性质、规模和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）严格按照“报告表”要求落实各项环保措施的建设，加强环保措施的日常管理和维护，确保环保措施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。

（二）落实废水处理措施。营运期，生活污水经化粪池收集处理后资源化利用不外排。

（三）落实“报告表”提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。严格按照国务院《大气污染防治行动计划》、《四川省灰霾污染防治实施方案》（川办发[2013]78号）相关要求采取防尘措施。营运期，矿粉筒仓粉尘经仓顶1套除尘器收集处理后通过15m仓顶排气口达标排放；骨料卸料、倒运过程产生的粉尘通过合理安排作业过程、降低装卸高度、缩短运输距离并用雾化喷嘴和移动喷水管降尘等措施处理后达标排放；骨料冷却斗卸料粉尘通过采取将冷却斗卸料位置置于地面以下0.5m，降低冷却斗卸料高度，用软质布袋使骨料有规律的置于皮带输送机上的方式处理后达标排放；骨料皮带输送机粉尘经密封裙板、彩钢瓦封闭等措施处理后达标排放；骨料提升机卸料粉尘通过降低卸料高度，采用软质布袋将卸料口密封的方式处理后达标排放；车辆扬尘通过水泥硬化、降低车速、定期洒水等方式处理后达标排放；导热油锅炉天然气燃烧废气经15m高排气筒达标排放；骨料烘干预热废气经二级除尘系统处理后经15m高排气筒达标排放；沥青烟通过设置集气罩收集后经风机送至1套二级煅后焦吸附装置吸附处理后经15m高排气筒达标排放；堆场粉尘通过四面设置3m砖混结构墙体、四周3m以上用彩钢瓦遮挡、彩钢瓦顶棚，并在堆场上方设置雾化喷嘴、堆场设置移动式喷水管等措施处理达标后排放；砂石加工场粉尘通过祛湿生产处理后达标排放。

（四）固体废物应严格按照“报告表”中的处置措施落实去向。生活垃圾统一收集后运至简阳市生活垃圾填埋场处理；废导热油、废煅后焦交由有资质的单位进行处置。

（五）加强施工期噪声污染控制，营运期，设备噪音采取基底减振、低噪声设备等防治措施处理后达标排放，禁止噪声扰民、扬尘污染及其他因施工造成的扰民事件。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制定并落实应急预案和风险防范措施，杜绝污染事故的发生。加强环境风险防范工作，确保项目对环境的安全。

（七）项目建设应注意解决好的其它问题，结合环评报告表及专辑评估意见予以落实。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按照规定程序开展环境保护验收，验收合格并办理排污许可证后，项目方可正式投入营运。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。

四、请简阳市环境监察执法大队负责该项目日常的环境保护监督检查工作。

五、行政复议与行政诉讼权利告知

建设单位认为本批复侵犯其合法权益的，可以自收到本文件之日起六十日内向简阳市人民政府或者成都市环境保护局提起行政复议，也可以自收到本文件之日起六个月内向简阳市人民法院行政诉讼。

简阳市环境保护局联系方式

电话：028-27028827

通讯地址：四川省简阳市人民政府政务服务中心环保局窗口（641400）

# 六、验收执行标准

根据四川大成环保科技有限公司完成的《建设项目环境影响报告表》（2017年12月）、简阳市环境保护局简环建〔2018〕87号《关于简阳中冶雄州城市开发有限公司环境影响报告表的批复》（2018年4月10日）的要求，经现场勘查、研究，该项目环保验收监测执行标准如下：

表6-1环评、验收监测执行标准对照表

| 类型 | 环评标准 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 昼间 | 60dB（A） | 昼间 | 60dB（A） |
|  | 夜间 | 50dB（A） | 夜间 | 50dB（A） |
| 固废 | 标准 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）。 | 标准 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）。 |

# 七、验收监测内容

7.1验收监测期间工况监督

在验收监测期间，记录生产负荷。在生产负荷满足要求的条件下进行现场采样与监测，以保证监测数据的有效性和准确性。

7.2噪声监测内容

表7-1 厂界噪声监测内容（搅拌站）

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在地厂界东面外1m | 厂界噪声 | 昼间、夜间各2次，监测2天 |
| 2# | 项目所在地厂界南面外1m |  |  |
| 3# | 项目所在地厂界西面外1m |  |  |
| 4# | 项目所在地厂界北面外1m |  |  |

表7-2 厂界噪声监测内容（砂石加工厂）

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在地厂界东面外1m | 厂界噪声 | 昼间、夜间各2次，监测2天 |
| 2# | 项目所在地厂界南面外1m |  |  |
| 3# | 项目所在地厂界西面外1m |  |  |
| 4# | 项目所在地厂界北面外1m |  |  |

7.3固废调查内容

表7-2固废调查内容一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量 | 固废类别 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 14.6t/a | 一般固废 | 环卫部门清运 |
| 2 | 废煅后焦 | 0.8t/a | HW49 | 收集于危废暂存间，定期交由四川西部聚鑫化工包装有限公司处置 |
| 3 | 废导热油 | 3t/a | HW08 | 收集于危废暂存间，定期交由什邡开源环保科技有限公司处置 |
| 4 | 除尘灰 | 3.403t/a | 一般固废 | 返回生产工序中作原料 |

# 八、质量保证及控制

8.1监测分析方法

表8-1噪声项目检测方法、方法来源、使用仪器

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | 多功能声级计 AWA6228 | 2015008 |
|  | 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》 | HJ706-2014 | 声级计校准仪AWA6221B | 2015009 |

8.2监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、及时了解工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求。

2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》等技术规范要求，进行全过程质量控制。

3、实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。

4、气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

5、实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。

6、测量数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

8.3监测单位能力说明
    四川旭泉环境科技有限公司成立于2015年9月，并于2016年1月18日取得CMA资格证书，申请扩项后于2018年6月15日再次取得新的CMA资格证书。目前，监测公司检验检测资质涉及水和废水（含大气降水）、环境空气和废气、噪声和振动、生物监测、土壤及底质、生活饮用水、室内空气共七大类647个项目。其中噪声和振动共八项，包括环境噪声、工业企业厂界环境噪声、道路交通噪声、机动车辆定置噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界噪声、城市区域环境振动、铁路边界噪声。

# 九、验收监测结果及分析评价

9.1验收监测期间工况监督

现场勘察了解到，项目主体设备连续、稳定、正常生产，其生产工艺指标均控制在要求范围内，与项目配套的环保设施均正常运行，生产负荷满足要求。项目监测期间工况具体数据见表9-1。

表9-1项目验收监测期间产量核实

| 监测日期 | 产品名称 | 理论生产量 （m3/天） | 实际生产量 （m3/天） | 生产负荷 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月16日 | 成品混凝土 | 3333.3 | 2890.0 | 86.7 |
| 10月17日 |  |  | 2913.3 | 87.4 |
| 监测日期 | 产品名称 | 理论生产量 （吨/天） | 实际生产量 （m3/天） | 生产负荷 （%） |
| 10月16日 | 沥青混凝土 | 2000 | 1686 | 84.3 |
| 10月17日 |  |  | 1722 | 86.1 |

9.2噪声排放监测

| 检测 项目 | 检测点位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10月16日昼间（Ld） | 10月16日夜间（Ln） |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |
| 厂界噪声(搅拌站） | 1#项目所在地厂界东面外1m | 54 | 53 | 44 | 45 |
|  | 2#项目所在地厂界南面外1m | 54 | 55 | 47 | 43 |
|  | 3#项目所在地厂界西面外1m | 56 | 58 | 45 | 47 |
|  | 4#项目所在地厂界北面外1m | 53 | 56 | 46 | 46 |
|  | 检测点位 | 检测结果 |
|  |  | 10月17日昼间（Ld） | 10月17日夜间（Ln） |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |
|  | 1#项目所在地厂界东面外1m | 55 | 54 | 44 | 43 |
|  | 2#项目所在地厂界南面外1m | 57 | 56 | 46 | 45 |
|  | 3#项目所在地厂界西面外1m | 59 | 58 | 49 | 47 |
|  | 4#项目所在地厂界北面外1m | 54 | 55 | 43 | 46 |
| 限值 | 60 | 50 |

表9-2 噪声项目检测结果              单位：dB(A)

| 检测 项目 | 检测点位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10月16日昼间（Ld） | 10月16日夜间（Ln） |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |
| 厂界噪声(砂石加工厂） | 1#项目所在地厂界东面外1m | 55 | 54 | 44 | 45 |
|  | 2#项目所在地厂界南面外1m | 57 | 56 | 46 | 47 |
|  | 3#项目所在地厂界西面外1m | 59 | 58 | 48 | 49 |
|  | 4#项目所在地厂界北面外1m | 56 | 55 | 50 | 48 |
|  | 检测点位 | 检测结果 |
|  |  | 10月17日昼间（Ld） | 10月17日夜间（Ln） |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |
|  | 1#项目所在地厂界东面外1m | 54 | 55 | 44 | 43 |
|  | 2#项目所在地厂界南面外1m | 56 | 56 | 46 | 45 |
|  | 3#项目所在地厂界西面外1m | 59 | 59 | 47 | 47 |
|  | 4#项目所在地厂界北面外1m | 57 | 58 | 49 | 46 |
| 限值 | 60 | 50 |
| 备注：“昼间”指06:00至22:00；“夜间”指22:00至次日06:00 |

# 十、环境管理检查

10.1环保机构、人员及职责检查

简阳中冶雄州城市开发有限公司成立了环境保护领导小组，领导全公司贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法规和条例，研究决策厂内重大的环境问题，对全厂所辖区域的环境质量负责。同时确定了负责人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。

10.2环保档案管理情况检查

简阳中冶雄州城市开发有限公司100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土搅拌站项目环保设施运行及维护情况良好，环保资料统一由办公室管理。

10.3“三同时”执行情况

简阳中冶雄州城市开发有限公司取得了简阳经济和信息化局备案（备案号：川投资备[2017-510185-30-03-231369]JXQB-0004号），四川大成环保科技有限公司编制完成了《建设项目环境影响报告表》（2017年12月），2018年4月10日原简阳市环境保护局对本项目环评报告表进行了批复（简环建〔2018〕87号）。

本项目制定了环境管理制度，防治污染和其他公害的设施和其他环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

综上所述，本项目的建设按照法律法规各项要求，执行了建设项目环境管理制度及环境保护“三同时”制度，各项环保审批手续和档案齐全。

10.4应急预案和应急体系

简阳中冶雄州城市开发有限公司为了有效防范环境污染事故，特别是重、特大环境污染事故的发生，正确应对和有序处置突发性环境污染事故，制定了突发环境事件应急预案（510185-2019-007-L）。

10.5卫生防护距离

本项目卫生防护距离设置为200m，范围内无敏感点。

10.6环评及批复落实情况检查

环评批复落实情况检查见表10-1。

表10-1环评批复落实情况

| 环评批复要求（简环建[2018]87号） | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 严格按“报告表”要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。 | 严格按“报告表”要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。 |
| 固体废物应严格按照“报告表”中的处置措施落实去向。生活垃圾统一收集后运至简阳市生活垃圾填埋场处理；废导热油、废煅后焦交由有资质的单位进行处置。 | 生活垃圾统一收集后运至简阳市生活垃圾填埋场处理；废导热油、废煅后焦分别交由什邡开源环保科技有限公司、四川西部聚鑫化工包装有限公司处置 |
| 加强施工期噪声污染控制，营运期，设备噪音采取基底减振、低噪声设备等防治措施处理后达标排放，禁止噪声扰民、扬尘污染及其他因施工造成的扰民事件。 | 设备噪音采取基底减振、低噪声设备等防治措施处理后达标排放，禁止噪声扰民、扬尘污染及其他因施工造成的扰民事件。 |
| 强化环境风险防范和应急措施。制定并落实应急预案和风险防范措施，杜绝污染事故的发生。加强环境风险防范工作，确保项目对环境的安全。 | 强化环境风险防范和应急措施。制定并落实了应急预案和风险防范措施，杜绝污染事故的发生。加强环境风险防范工作，确保项目对环境的安全。 |
| 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格并办理排污许可证后，项目方可正式投入运营。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。 | 本项目严格执行三同时制度，落实环评及环评批复提出的相关要求。 |

# 十一、公众意见调查

为了解简阳中冶雄州城市开发有限公司年产100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土搅拌站项目所在区域范围内公众对该项目的态度，验收监测单位于2018年10月16日、10月17日对该项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷30份，收回30份，回收率100%，调查结果统计及其说明见表11-1。

表11-1公众意见调查表

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 被调查者居住地与该工程的距离 | 200m内 | 200m~1km | 1km~5km | 5km~ |
|  | 5人 | 10人 | 15人 | 0人 |
| 您对该项目环保工作的态度 | 很满意 | 较满意 | 不满意 | 未填写 |
|  | 20人 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 您认为该项目对您的主要环境影响是 | 大气污染 | 水污染 | 噪声污染 | 生态污染 | 废渣 | 交通 | 其他 | 未填写 |
|  | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 30人 | 0人 |
| 该项目建设对您的主要影响体现在 | 生活方面 | 有正影响 | 有负影响 可承受 | 有负影响 不可承受 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 0人 | 0人 | 0人 | 30人 | 0人 |
|  | 工作方面 | 有正影响 | 有负影响 可承受 | 有负影响 不可承受 | 无影响 | 不知道 |
|  |  | 0人 | 0人 | 0人 | 30人 | 0人 |

公众意见调查表结果表明，20名被调查者很满意本项目的环保工作，10名被调查者较满意本项目的环保工作。

表11-2参与公众调查的人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化程度 | 住址（工作单位） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 余** | 男 | 57 | 农民 | 小学 | 棉丰村 | 131****6983 |
| 2# | 唐** | 女 | 55 | 农民 | 小学 | 高屋村 | 182****5280 |
| 3# | 吴** | 女 | 35 | 工人 | 初中 | 高屋村 | 181****3510 |
| 4# | 廖** | 男 | 45 | 工人 | 大专 | 棉丰村 | 183****9255 |
| 5# | 巫** | 女 | 44 | 工人 | 初中 | 棉丰村 | 181****0682 |
| 6# | 魏** | 男 | 44 | 工人 | 高中 | 棉丰村 | 139****1232 |
| 7# | 魏** | 男 | 21 | 工人 | 高中 | 棉丰村 | 181****1613 |
| 8# | 余** | 男 | 19 | 工人 | 初中 | 棉丰村 | 136****0532 |
| 9# | 叶** | 男 | 40 | 焊工 | 高中 | 高屋村 | 180****6887 |
| 10# | 邹** | 女 | 44 | 工人 | 高中 | 高屋村 | 136****6828 |
| 11# | 余** | 男 | 24 | 工人 | 初中 | 高屋村 | 151****3577 |
| 12# | 何** | 男 | 24 | 工人 | 高中 | 棉丰村 | 185****7562 |
| 13# | 陈** | 男 | 40 | 工人 | 高中 | 棉丰村 | 157****7904 |
| 14# | 赵** | 女 | 40 | 工人 | 初中 | 棉丰村 | 136****1412 |
| 15# | 余** | 女 | 32 | 自由 | 初中 | 高屋村 | 153****4067 |
| 16# | 陈** | 男 | 44 | 焊工 | 初中 | 高屋村 | 136****7212 |
| 17# | 朱** | 男 | 43 | 自由 | 高中 | 高屋村 | 181****5358 |
| 18# | 李** | 女 | 36 | 工人 | 初中 | 棉丰村 | 137****5770 |
| 19# | 魏** | 男 | 35 | 电工 | 初中 | 棉丰村 | 135****6612 |
| 20# | 唐** | 女 | 52 | 自由 | 小学 | 棉丰村 | 182****6385 |
| 21# | 余** | 男 | 24 | 自由 | 小学 | 高屋村 | 181****5891 |
| 22# | 魏** | 男 | 26 | 自由 | 初中 | 高屋村 | 181****0556 |
| 23# | 魏** | 男 | 25 | 自由 | 初中 | 棉丰村 | 181****0551 |
| 24# | 钟** | 男 | 42 | 工人 | 初中 | 棉丰村 | 135****0383 |
| 25# | 辜** | 男 | 42 | 自由 | 初中 | 高屋村 | 133****9799 |
| 26# | 巫** | 女 | 60 | 自由 | 初中 | 高屋村 | 181****3508 |
| 27# | 尹** | 男 | 28 | 自由 | 初中 | 棉丰村 | 136****2797 |
| 28# | 杨** | 男 | 32 | 工人 | 小学 | 棉丰村 | 181****5422 |
| 29# | 熊** | 女 | 40 | 工人 | 初中 | 棉丰村 | 182****0487 |
| 30# | 余** | 男 | 57 | 中心村 | 小学 | 棉丰村 | 131****6983 |

# 验收监测结论

简阳中冶雄州城市开发有限公司年产100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土搅拌站项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度。

本验收监测报告是针对2018年10月16日、10月17日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下：

### （1）工况结论

验收监测期间，生产工况符合相关要求，监测结果具有代表性。

（2）噪声监测结论

2018年10月16日、10月17日监测期间，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

（3）固废调查结论

本项目生活垃圾统一收集后运至简阳市生活垃圾填埋场处理；废导热油交由什邡开源环保科技有限公司，废煅后焦交由四川西部聚鑫化工包装有限公司处置。

### （4）环境管理检查结论

本项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。

### （5）民众意见调查结论

公众意见调查表结果表明，被调查者很满意或较满意本项目的环保工作。

验收结论

本项目在建设的过程中严格执行“三同时”制度，不存在重大的环境影响问题，环评及批复所提出的环保措施得到了落实，环保设施已建成并投入正常使用，建议该项目通过竣工环境保护验收。

### 建议：

1、加强生产设备的定期检修和维护工作，确保各项污染防治措施的正常运行，保证污染物达标排放。

2、对除尘器、沥青烟净化尾气应进行定期检修。

3、制定严格的规章制度，环境保护设施应设专人负责，厂区内从事环境保护工作的员工应经过专业培训，法人为环境保护第一责任人，确保该厂环境保护设施正常运行和达标排放。

附表一

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 简阳中冶雄州城市开发有限公司 | 项目代码 | / | 建设地点 | 成都市简阳市简城建设中路67号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 其他建筑材料制造C3039 | 建设性质 | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土 | 实际生产能力 | 年产100万m3混凝土、60万吨沥青混凝土 | 环评单位 | 四川大成环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 原简阳市环境保护局 | 审批文号 | 简环建函〔2018〕87号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | 2018年6月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 简阳中冶雄州城市开发有限公司 | 环保设施监测单位 | 四川旭泉环境科技有限公司 | 验收监测时工况 | 87.2% |
|  | 投资总概算（万元） | 2500 | 环保投资总概算（万元） | 220 | 所占比例（%） | 8.8 |
|  | 实际总投资（万元） | 2500 | 实际环保投资（万元） | 220 | 所占比例（%） | 8.8 |
|  | 废水治理（万元） | 80 | 废气治理（万元） | 88 | 噪声治理（万元） | 0 | 固体废物治理（万元） | 7 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 42 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 3000h |
| 运营单位 | 简阳中冶雄州城市开发有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91510185MA62NU2F2E | 验收时间 | 2019年3月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | 21.4mg/m3 | 120mg/m3/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年