甘肃省第三人民医院门诊医技综合楼智能化系统设备采购招标更正公告

交易编号：GJ160527961

招标文件编号为GSFH2016-003的招标公告，甘肃方华工程管理有限公司受甘肃省第三人民医院的委托，对甘肃省第三人民医院门诊医技综合楼智能化系统设备采购项目以公开招标方式进行采购，于2016年6月3日发布招标公告，现对该项目公告中第五章设备清单作如下更正：

原内容为：

表-01 单位工程招标控制价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 | 2191513.91 |  |
| 1.1 | 一（A）信息机房（数据中心） | 25336.42 |  |
| 1.2 | 一（B）信息机房（办公区域） | 9700.04 |  |
| 1.3 | 一（C)信息机房装修（值班室、仓库、UPS电池间、会客室 | 11344.36 |  |
| 1.4 | 二、模块化机房设备 | 1606718.1 |  |
| 1.5 | 三、防雷接地 | 22488.57 |  |
| 1.6 | 四、新风排风系统 | 48025.72 |  |
| 1.7 | 五 综合布线 | 86672.94 |  |
| 1.8 | 六、气体消防 | 38085.74 |  |
| 1.9 | 第二部分 消防控制室 |  |  |
| 1.10 | 一、消防控制室装修 5、电工电料 | 17343.69 |  |
| 1.11 | 二、配电系统 | 31468.98 |  |
| 1.12 | 三、空调 | 14589 |  |
| 1.13 | 四、 UBS | 131550.89 |  |
| 1.14 | 第三部分 |  |  |
| 1.15 | 一、备份机房装修 5、电工电料 | 8369.16 |  |
| 1.16 | 二、机柜及布线 | 139820.3 |  |
| 二 | 措施项目费（费率措施费） | 25490.11 | － |
| 三 | 其他项目费 |  | － |
|  | 暂列金额 |  | － |
|  | 专业工程暂估价 |  | － |
|  | 计日工 |  | － |
|  | 总承包服务费 |  | － |
| 四 | 规费 | 20112.84 | － |
|  | 其中：社会保险费 | 14360.62 | － |
|  | 其中：住房公积金 | 5584.68 | － |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 其中：工程排污费 | 167.54 | － |
| 五 | 税金 | 77851.67 | － |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 | 2,314,968.53 | 0 |

现更正如下：

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  |  |
| 1.1 | 1、计算机网络系统 |  |  |
| 1.2 | 2、服务器及存储 |  |  |
| 1.3 | 3、楼宇自控系统 |  |  |
| 1.4 | 4、智能照明系统 |  |  |
| 1.5 | 5、能源管理系统 |  |  |
| 1.6 | 6、视频安防监控系统 |  |  |
| 1.7 | 7、智能化系统集成平台 |  |  |
| 二 | 措施项目费（费率措施费） |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
|  | 暂列金额 |  |  |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |
|  | 计日工 |  |  |
|  | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
|  | 其中：社会保险费 |  |  |
|  | 其中：住房公积金 |  |  |
|  | 其中：工程排污费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |

原内容为：

表-02分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一（A）信息机房（数据中心） |  |  |  |
| 1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5 | m | 1600 |
| 2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4 | m | 1300 |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A250V | 个 | 5 |
| 4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:10A250V | 个 | 32 |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:扣压式薄壁钢导管 2.规格:KBG25 | m | 350 |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 | m | 50 |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式格栅灯 2.规格:LED 600*1200 | 套 | 18 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 一（B）信息机房（办公区域） |  |  |  |
| 8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5 | m | 400 |
| 9 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV4 | m | 300 |
| 10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A250V | 个 | 2 |
| 11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:10A250V | 个 | 10 |
| 12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:扣压式薄壁钢导管 2.规格:KBG25 | m | 60 |
| 13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 | m | 60 |
| 14 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式格栅灯 2.规格:LED 600*600 | 套 | 14 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 本页小计 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 一（C)信息机房装修（值班室、仓库、UPS电池间、会客室 |  |  |  |
| 15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5 | m | 400 |
| 16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4 | m | 600 |
| 17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A250V | 个 | 4 |
| 18 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:10A250V | 个 | 16 |
| 19 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:扣压式薄壁钢导管 2.规格:KBG25 | m | 60 |
| 20 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 | m | 60 |
| 21 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式格栅灯 2.规格:LED 600*600 | 套 | 16 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 二、模块化机房设备 |  |  |  |
| 22 | 030502001001 | 服务器柜 | 1.名称:服务器柜 2.配置:19英寸标准服务器机柜，柜体尺寸600mm宽-1200mm深-2000mm高，空间42U。 符合IEC 60297-1标准，前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求。静态承载能力不小于1200kg，防护等级IP20。门板开孔率不小于70%。 | 台 | 10 |
|  |  |  | 采用1mm-2mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。表面喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。表面涂层可满足不低于GB/T4054-1983中规定外观等级的二级要求。 机柜采用采用密孔优化设计，门板开孔率达到80%以上，前门单开，后门双开。侧门可分为上下两块，以满足便于安装维护要求。前后门开启角度不小于120°。前后门板采用抠手，可方便拆卸和安装。垂直安装方孔条可支持前后动态调节,满足不同安装深度设备的需要。 原厂质保三年。与UPS电源同一品牌 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  |  | 提供机柜第三方承载能力测试报告、测试信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心抗震测试报告、CE认证；提供PDU CCC认证、CE认证；提供厂家针对此项目的授权函、售后服务承诺函。 |  |  |
| 23 | 030501017001 | 通道组件 | 名称:通道组件 2.封闭冷通道机柜系统冷通道的顶部设有活动天窗，达到消防设定温度或接到气体消防系统＋24Vdc干接点信号时天窗自动开启，天窗开启有效面积应能满足国标《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005），要求在8秒钟之内使消防气体均匀充盈在机房及模块内各部分。 提供厂家针对此项目的授权函、售后服务承诺函。原厂质保三年。 当模块内任一个烟、温感探测器检测到烟雾或温度超标时，将送出告警信号给天窗控制器，天窗控制器将自动切断天窗控制锁电源，从而控制天窗翻转/掉落，同时上传告警信号。声光告警器工作，发出声光报警。翻转顶窗可翻转区域占比超过70%。 顶部为透明有机玻璃，透光率≥85%。有机玻璃的阻燃性能要求必须符合GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》，并满足国标规范“附录B常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分”顶棚材料的B1级阻燃性能标准要求。 以机架尺寸为基本单元进行模块化设计，机架、天窗等模块留有标准接口，能够灵活扩展，快速安装。 模块自带照明系统、列间地面水平照度不小于500Lx，采用绿色节能灯具，要求灯具高效、长寿、美观并具有防眩光功能，光源应具有良好的显色性和适宜的色温，就地控制。 通道端门应配备独立的门禁设施，应采用自回弹滑动门（双门）的方式，为保证强度，金属门钣金厚度为2mm，其他钣金件厚度为1.5mm。通道隔离门框架内部镶嵌有机玻璃或钢化玻璃，厚度不小于5mm，透光率≥85%，以方便外部监控通道内设备运转状况。 封闭冷通道机柜系统应标配抗震加固底座，底座高度为250mm，宽、深与机架尺寸相同，机架底座与机房防静电地板互不干涉，且需要完善的契合方案。 | 台 | 1 |
| 24 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 名称:低压开关柜(屏） 2.配置:★采用一体化配电柜，高集成度，具有输入配电、UPS、输出配电功能，配电柜外观与服务器机柜统一。 配置：输入配电：三相 ATS输入；满足空调配电、IT配电要求。满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz，输出功率因素：0.9。 ★模块化UPS内置于一体化配电柜中；本模块化UPS电源最大可扩容至120KVA以上，本次采用≥90kVA 模块化UPS主机，单功率模块的额定输出功率应大于≥15kVA，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。支持功率模块、旁路模块、控制模块在线热插拔。 UPS 预留扩容空间。 UPS输入电压范围不小于210V-480V，输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。整机最高效率不小于95%。市电模式下，UPS 系统效率在50%负载时应达到96%。逆变过载能力：5 分钟（125%额度电流），1分钟（150%额定电流）。具有输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。具有声光告警功能，具备EPO紧急关断功能，以满足消防安全的需要。 ★采用LCD 屏幕显示，便于操作，界面显示 UPS主机必须具备内置的手动维修旁路和输出总开关。需提供UPS设备厂商针对本项目的《制造厂商投标授权书》和《制造厂商三年质保服务承诺函》,供货时提供原厂证明涵。 输出，市电模式，负载容量，电池模式，电池容量，市电，逆变，旁路，故障状态。支持风扇故障预警、电容器故障预警、电池故障预警。 ★UPS具有泰尔认证证书、CQC 节能认证证书，自有知识产权证明文件；★考虑到以往UPS设备的使用经历，确保整个网络系统的绝对安全性，要求UPS主机品牌为品牌中在市场份额排名前五的UPS厂家生产的品牌、UPS模块之间必须为N+X并联运行关系，相互冗余备份。系统可根据负载大小的变动自动调节冗余数，负载容量越小冗余系数越大。要求负载容量为45 KVA时，系统的冗余数至少应为1；即至少满足60KVA（N+1）冗余；配电柜与服务器机柜外观一致，柜体尺寸600mm宽-1200mm深-2000mm高，机柜门采用网孔门，支持前后操作，防护面板容易打开，便于输入和输出接线，进出线方式为：上进线上出线。表面喷涂颜色均匀一致、整洁美观，不得有起泡、裂纹、流痕等缺陷。柜体结构采用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。 配电柜内带电源指示灯和智能电表。支持MODBUS，通过RS485接口上报状态及告警信息； 测量功能支持各主路三相相电压、相电流、负载百分比、频率、功率因数、总有功功率、总视在功率、总无功功率、N线电流、电压电流畸变率、总电能、输入空开状态。 告警功能支持声光告警.支持主回路过压欠压告警，过流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡,缺相告警，防雷告警。柜内空开采用国际知名品牌，产品符合相应的国际、国家标准和安全认证要求。电源输入端配置C级防雷器，标称放电电流20KA（8/20μS）。 配电柜满足9级抗震要求，提供信息产业通讯设备抗震性能质量监督检验中心测试报告。 ★提供配电柜CCC认证、CE认证、泰尔认证。 原厂质保三年。 | 台 | 1 |
| 25 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:密闭阀控式免维护铅酸蓄电池 ★2.容量（A·h):12V-100AH 与UPS电源同一品牌。 | 节 | 32 |
| 26 | 030502001002 | 电池柜 | 1.名称:电池柜 2.规格:★柜体尺寸600mm宽-1200mm深-2000mm高，空间42U，前门单开，后门双开，每台机柜配置4个侧板。 电池柜与服务器机柜外观颜色统一.与UPS电源同一品牌。 | 台 | 4 |
| 27 | 030701003001 | 行级精密空调 | 1、★风冷行级精密空调，总制冷量不小于39KW，空调送风量不小于8500立方米/小时， 380V三相电源输入，采用R410A制冷剂；外形尺寸：宽×深×高600×1100×2000mm。外观颜色与机柜一致。 2、★空调必须采用变容量EC涡旋压缩机， 实现20-100%制冷动态输出，高效节能，减少压缩机启停次数，系统具备高可靠性，尽量选用与空调品牌相同的压缩机，具有更好的兼容性，运行更加稳定 3、采用EC风机。送风方式采用前送风、后回风；设备能够按照要求自动调节室内温湿度，具备制冷、加热、加湿、除湿功能。设备具备方便的现场监控及远程监控能力，可传送工作状态及事故报警信号。 4、★空调机组必须标配漏水报警器可实现机房漏水情况的实时监测及报警。探测到漏水时，机组应声光报警，并自动关闭加湿上水系统。 5、具备大屏幕全中文显示屏，可显示24小时温湿度曲线，具备带时间的大容量故障报警记录储存的功能，记录大于或等于500条，易于使用和操作，同时控制系统应具有多级密码保护功能。 设备能直接在控制器面板上对各种制冷参数进行设定，并能监控空调机组各个部件的运行，能记录主要部件工作时间。设备在设计要求的室内室外机组的安装正负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。空调机组发生故障时，应能发出报警信号并在屏幕上显示，并能将报警信号传送到动环监控系统。 设备由于供电故障（或电压、频率超出范围）停机后，当供电恢复正常，空调应能在3分钟内（须可调）自动启动，恢复正常工作。设备在额定电压的±10%范围内应能正常启动和运转，并配备过流保护装置。 6、采用高技术“V”型蒸发器盘管，使热交换更快，更有效率。有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡; 7、★生产厂家具备充足的产品测试资源，如空调焓差室、EMC测试室、可靠性测试室、防雷测试室等，并能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书。 8、★需提供精密空调ISO 9001认证证书 、ISO 14001认证证书 、CE认证、CQC节能认证、精密空调生产许可证，原厂空调彩页，所有资料均需加盖制造厂家公章证明真实性。 9、★必须提供生产厂家针对本项目的授权书与原厂售后服务承诺函原件。 | 台 | 3 |
| 28 | 030507009001 | 动环监控系统 | 统一动力环境管理平台，实现对配电、UPS、精密空调、视频监控、温湿度、烟雾、水浸等设备和环境进行集中监控和管理；基于Web的远程管理功能，支持短信、Email告警方式，实现机房安全无人职守； | 套 | 1 |
| 29 | 030507009002 | 动环监控服务器 | 1.名称:动环监控服务器 2.配置:国内知名品牌，并提供证明材料，≤2U机架式，可放入42U标准机柜； 动环服务器形态要求：机架式，不低于2U；处理器：SandyBridge EP 服务器：Xeon E3-1200v3 4Core 3.1GHz/1*4G ECC UDIMM内存/2*500GB 3.5" SATA硬盘/阵列C100/DVD/4*千兆网口/300W单电源/上架套件/三年7*24服务 | 台 | 1 |
| 30 | 030506007001 | 视频系统设备 | 两端共配置2 个130 万像素红外半球摄机，硬盘录像机1 台，配置2 块3T 硬盘，硬盘支持RAID 模式置50寸液晶电视1台。 | 套 | 2 |
| 31 | 030502005001 | 布线系统 | 1.名称:布线系统 2.功能 用途:强电走线架宽350MM,弱电走线架宽200MM,安装于机柜顶部，与机柜固定 | 项 | 1 |
| 32 | 030506007002 | 70寸液晶电视 | 1.名称:70寸液晶电视 | 台 | 1 |
| 33 | 030507009003 | 视频综合平台 | 64位四核处理器，嵌入式LINUX，19”标准3U机架设计，插卡式模块设计，可根据市场需求灵活配置，支持两块热插拔业务卡，每块卡支持4路高清VGA、DVI、SDI和高清1080P网络信号输入。 原厂质保三年 | 台 | 1 |
| 34 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:原厂调试 2.类别:原厂工程师提供交付过程中的现场督导以及开机服务 | 项 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 三、防雷接地 |  |  |  |
| 35 | 030409007001 | 机房接地系统 | 1.型号:含接地铜排30*3，静电地板网状接地线，绝缘子支架，接地箱，接地导线及辅材 | 套 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 四、新风排风系统 |  |  |  |
| 36 | 030701004001 | 新风机 | 1.名称:新风机 2.规格:3500m3/h风量，具备初效、中效、亚高效三级空气过滤 | 台 | 1 |
| 37 | 030702002001 | 净化通风管 | 1.名称:风管 2.形状:400*400 3.注:安装 | m2 | 64 |
| 38 | 030703010001 | 风口 | 1.名称:风口 2.规格:400*400 | 个 | 3 |
| 39 | 03070302400 | 吊杆及辅材 | 名称:吊杆及辅材 规格:满足新风机安装要求的所有辅助材料 | 项 | 1 |
|  |  | 五 综合布线 |  |  |  |
| 40 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽 | m | 5490 |
| 41 | 030502007001 | 室内多模8芯光缆 | 1.名称:多模8芯光缆 | m | 300 |
| 42 | 030502016001 | 布放尾纤多模 | 1.名称:布放尾纤 2.规格:多模 | 根 | 160 |
| 43 | 030501007001 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.类别:双头多模 | 台 | 80 |
| 44 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.规格:多模 | 条 | 40 |
| 45 | 030502014001 | 光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接 | 芯 | 160 |
| 46 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:光钎配线架 2.规格:24口 | 个 | 14 |
| 47 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:数据配线架 2.规格:24口 | 个 | 20 |
| 48 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 | m | 60 |
| 49 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:100*100 | m | 60 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 六、气体消防 |  |  |  |
| 50 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:类型：点型感烟；指示灯：红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮；工作电压：DC 14V～24V；工作电流：静态电流：0.35Ma～0.55Ma、报警电流：1.0Ma～1.5Ma | 个 | 8 |
| 51 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称点型定温；报警温度：69℃～85℃（BS）；指示灯：红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮；工作电压：DC 14V～24V ；工作电流：静态电流：0.35Ma～0.55Ma、报警电流：1.0Ma～1.5Ma | 个 | 8 |
| 52 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:无址声光报警器 2.规格:工作电压：电源总线18-28V，信号总线14-24V；工作电流：电源总线＜1mA (静态)，＜80mA (声光动作)。信号总线＜0.5mA；闪光强度：≥1.2WS； 基本闪光频率：20-180次/分钟；声压级：≥75dB(正前方3米处) | 个 | 1 |
| 53 | 030904004001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格:工作电压：DC24V：工作电流：∠100mA;适用温度：-10°C-50°C:环境温度：≤95%RH(40±2°C) | 个 | 1 |
| 54 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急启动按钮 2.规格:工作电压：DC24V：工作电流：≤100mA | 个 | 1 |
| 55 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:气体控制盘 2.总线制:总线 3.控制点数量:控制防护区数：1-2：通讯方式：二总线：电源电压：DC24V：控制总线：∠6mA( 单区）:输出电压：DC24V | 台 | 1 |
| 56 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:备用电源 2.容量:7Ah dc24 | 套 | 1 |
| 57 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警控制器 2.规格、线制:主电源电压：AC220V(187V-242V)50HZ: | 台 | 1 |
| 58 | 030904016002 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:备用电源 2.容量:14Ah dc24 | 套 | 1 |
| 59 | 030902007001 | 双柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.名称:双柜式 2.介质、类型:七氟丙烷 3.型号、规格:2*90L 4.数量：七氟丙烷 323KG | 套 | 2 |
| 60 | 030902005001 | 自动泄压装置 | 1.名称:自动泄压装置 2.型号、规格:有效泄压面积为0.15M2 | 个 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 第二部分 消防控制室 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 一、消防控制室装修 5、电工电料 |  |  |  |
| 61 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5 | m | 900 |
| 62 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4 | m | 800 |
| 63 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A250V | 个 | 3 |
| 64 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:10A250V | 个 | 20 |
| 65 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:扣压式薄壁钢导管 2.规格:KBG25 | m | 220 |
| 66 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 | m | 50 |
| 67 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式格栅灯 2.规格:LED 600*600 | 套 | 22 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 二、配电系统 |  |  |  |
| 68 | 030404004002 | 动力配电柜 | 1.名称:动力配电柜 | 台 | 1 |
| 69 | 030404012001 | UPS输出配电（柜） | 1.名称:UPS输出配电（柜） | 台 | 1 |
| 70 | 03040800100 | 电力电缆 | 名称:电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3*50+2*35 | m | 100 |
| 71 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*25+1*16 | m | 90 |
| 72 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZR-RVV 3.规格:3*4 | m | 300 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 三、空调 |  |  |  |
| 73 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:商用立式空调 2.型号:5P | 台 | 2 |
| 74 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:铜管 | m | 50 |
| 75 | 030703024002 | 制冷剂 | 1.名称:制冷剂 2.型号:R22 | 筒 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 四、 UBS |  |  |  |
| 76 | 030904016003 | UPS备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:20kVAUPS主机 UPS备用电源及电池主机380V输入380v输出 2.配置:★工作温度范围：0℃～+40℃，能长期满载正常工作 UPS设备输入电压范围应不小于210V-480VV，输入频率范围不小于：40Hz~70Hz， UPS设备输入功率因数应大于等于 0.95，输出功率因数不小于0.8.输出电压稳压精度应小于±1％ ★过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间应不少1分钟， ★UPS设备在一些异常场景下应该可以切断次要负载的输出，保护主要设备的稳定供电。 UPS系统耐雷电流等 | 套 | 1 |
|  |  |  | 级和技术要求，应符合YD/T1095―2000、YD/T944―2007、IEC/EN62040-2、IEC/EN61000-4-5的要求，交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求 保护与告警功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过、欠压保护、 风扇故障预警、 电容器故障预警、电池故障预警 配置MODBUS卡实现远程监控功能； UPS设备必须 ，CQC认证及检验报告，泰尔认证及检测报告、CB、CE认证证书。与主机房UPS电源同一品牌。 |  |  |
| 77 | 030405001002 | 蓄电池 | 1.名称:密闭式铅酸蓄电池 2.容量（A·h):100AH 与机房UPS电源同一品牌 | 个 | 32 |
| 78 | 030404012002 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称:蓄电池屏（柜） | 台 | 2 |
| 79 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电池连线 2.规格:30MM2 | m | 50 |
| 80 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:UPS线缆 2.规格:ZR-YJV4*25+1*16 | m | 80 |
| 81 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:输入输出电缆 2.规格:ZR-YJV4*25+1*16 | m | 100 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 第三部分 |  |  |  |
|  |  | 一、备份机房装修 5、电工电料 |  |  |  |
| 82 | 03041100401 | 配线 | 名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5 | m | 600 |
| 83 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4 | m | 300 |
| 84 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A250V | 个 | 2 |
| 85 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:10A250V | 个 | 5 |
| 86 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:扣压式薄壁钢导管 2.规格:KBG25 | m | 80 |
| 87 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 | m | 20 |
| 88 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式格栅灯 2.规格:LED 600*1200 | 套 | 8 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 二、机柜及布线 |  |  |  |
| 89 | 030501005001 | 服务器机柜 | 1.名称:服务器机柜 2.配置:19英寸标准服务器机柜，柜体尺寸600mm宽-1350mm深-2000mm高，空间42U，与主机房服务器机柜统一品牌。带密封冷通道。与UPS电源同一品牌。 原厂质保三年 | 台 | 4 |
| 90 | 030501005002 | 综合机柜 | 1.名称:综合机柜 2.配置:内含2套 UPS,2台10KW机架式空调，含IT配电、空调配电。含监控模块，高度集成。带密封冷通道。 与主机房UPS统一品牌。 原厂质保三年 | 台 | 1 |
| 91 | 030501005003 | 蓄电池及机柜 | 1.名称:蓄电池及机柜 2.配置:含32节蓄电池12V-38Ah。电池柜、电池连接线及安装附件 | 台 | 1 |
| 92 | 08060300500 | 其他配件 | 1.名称:其他配件 2.配置:含空调外机，烟感、温湿度传感器及配套电缆等 | 个 | 1 |
| 93 | 030701003003 | 新风换气机 | 1.名称:新风换气机 2.规格:1000风量 | 台 | 1 |
| 94 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性软风管 2.规格:含风口2个 | m | 15 |
| 95 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽 | m | 1220 |
| 96 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:光钎配线架 2.规格:24口 | 个 | 1 |
| 97 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:数据配线架 2.规格:24口 | 个 | 4 |
| 98 | 030502016002 | 布放尾纤多模 | 1.名称:布放尾纤 2.规格:多模 | 根 | 24 |
| 99 | 030501007002 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 2.类别:双头多模 | 台 | 12 |
| 100 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.规格:多模 | 条 | 12 |
| 101 | 030502014002 | 光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接 | 芯 | 24 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 本页小计 |
| 合 计 |

现更正为：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、计算机网络系统 |  |  |  |
|  |  | 一、内网 |  |  |  |
| 1 | 030501011002 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.配置要求： 8GE电+4GE光,4G内存,2交流电源，300G硬盘，IPS、AV、URL升级服务36个月。 ★硬件架构：采用非X86多核架构，处理器最低配置为10核，4G内存，固定端口 8GE+4SFP，扩展插槽≥2个，接口最大可扩展到：4个万兆+28千兆，支持扩展硬盘300G；支持硬件电口Bypass卡；支持2个USB接口；支持交流双电源。 ★性能指标：防火墙吞吐量≥9Gbps，最大并发连接≥400万，每秒新建连接≥8万，IPSEC VPN吞吐量≥3Gbps，配置VPN隧道数4000个；支持扩展整机1.5万条策略优化分析工具；配置100个虚拟防火墙，支持整机线速流量的分析工具； 功能指标：能够基于时间、用户/用户组、应用层协、地理位置、IP地址/地址段、端口,内容安全统一界面进行安全策略配置； 支持Radius、TACACS、SecurID、AD、LDAP认证服务器；可以支持用户登录页面的定制功能； 可以支持用户登录后页面跳转功能；可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS、SMB协议的病毒防护；支持收、发件人过滤，附件个数、大小控制，RBL远程查询，黑白名单；在设备管理控制界面中设置防火墙启用HTTP、FTP行为控制功能并查看, 支持文件上传、下载的控制，附件大小的控制；流量控制：可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略；数据安全：基于内容感知数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，20+文件还原和内容过滤，如Word、Excel、PPT、PDF等），60+文件类型过滤；1.1.13 入侵防御：可识别应用层协议数量≥5000种，基于协议检测，支持协议自识别，基于协议异常检测，支持自定义IPS签名，基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御；策略优化：基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略,分析设备的策略风险，并提供安全策略优化建议；发现冗余和失效的策略；基于地理位置的流量和威胁分析；Web安全：基于云的URL分类过滤， 130+分类，Web病毒防护，提供基于HTTP/HTTPS/FTP的内容及病毒检测；DDoS攻击防范：支持基于应用层协议的攻击防范包括：HTTP、HTTPS、DNS、SIP 等Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置流量自学习时间，并自动生成DDOS攻击防范策略；设备内置具备多种管理角色,包括系统管理员,配置管理员, 配置管理员(只读),审计管理员.并支持自定义角色功能,为WEB界面上每个配置功能分配权限；日志审计：提供对流量日志、威胁日志、会话日志、策略命中日志等的审计功能，提供满足公安部82号令要求日志存储；虚拟防火墙：支持对每个独立的虚拟防火墙，设置不同的资源，包括会话数、策略数等（需提供功能截图）； 网络地址转换（NAT）：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等；路由功能：支持MPLS、BGP、OSPF、RIP、静态路由等路由协议；支持动态VPN，分支之间动态建立IPSEC连接，提供IPSEC VPN级联架构； 可根据目的地址智能优选运营商链路，多出口智能选路-支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式（需提供功能截图）； 可靠性：支持BFD与VRRP、OSPF进行联动实现双机快速切换； ★产品资质：公安部销售许可证，中国国家信息安全产品认证证书，信息技术产品安全测评证书（EAL3级），军用信息安全产品认证证书； | 台 | 2 |
| 2 | 080901001001 | 24口接入交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.类型:配置要求： 24个千兆以太电口，4个千兆以太光口（不含光模块），交流供电，1米SFP+高速电缆用于堆叠。 性能指标： ★交换容量≥250Gbps，包转发率≥66Mpps，支持外部RPS冗余电源 ★支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE） 支持≥6KV防雷 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 MAC地址≥16K，支持静态MAC，支持4K VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持802.1X支持QinQ，灵活QinQ，支持Smart link； 支持策略VLAN、MUX VLAN 支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条 ★支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证证书 支持双向ACL，支持VLAN ACL和IPv6 ACL，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持QoS，至少具备8个队列； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 ★支持纵向虚拟化。 支持G.8032开放环或SEP半环协议，要求倒换时间≤50ms。 产品资质：提供工信部入网证； | 台 | 2 |
| 4 | 030501013001 | 认证系统 | 1.名称:认证系统 2.配置要求： 配置2000终端用户授权，2000访客授权，配置接入控制和访客管理功能；配置PC服务器,操作系统软件,数据库软件,SM&SC软件。 性能指标： ★终端安全管理： 安全加固：包括静态配置检查（防病毒、补丁、可疑注册项、可疑进程、非法软件安装等）和动态审查（端口使用、开启最小服务、外设接入、ARP检测、流量监控等），识别并修复潜在威胁；办公行为管理：包括WEB访问、媒体下载、非办公软件等； 信息外泄防护：包括外设和移动存储设备管理、非法外联行为控制、网络程序控制等多重防护手段； 网络防护：及时隔离访客、不合规、合规三类终端间的流量，确保终端不会成为攻击源； ★桌面管理： 补丁管理：一站式补丁自动检查和修复，基于设备和补丁维度展示补丁部署情况，支持与WSUS联动； IP资产自发现：自动发现IP打印机、IP Phone、智能手机、收银机、条形码扫描仪等不可管理设备； 资产生命周期管理：防止企业软硬件资产流失，实时掌控企业资产情况； ★软件分发： 对于企业内大文件下发采用分布式存放和子网快速转发技术，低带宽占用、高效率分发软件；远程桌面协助； 消息公告：对指定用户/部门推送公告消息，并可设置公告信息有效期； 业务随行： 支持802.1x认证、MAC认证、Portal认证、安全网关认证、VPN认证等多种认证方式以实现有线无线、内外外网的统一认证；支持PAP、CHAP、EAP-MD5等多种认证协议；支持基于用户/用户组/角色、位置接入、设备类型、设备组、接入时间、接入方式进行网络访问策略授权管理；支持多条授权策略的优先级管理，优先级高的授权策略会优先命中；支持MAC防仿冒接入；支持对用户和业务资源划分到不同的安全组，管理员可基于安全组进行组间双向访问策略管理，包括用户安全组到业务安全组、用户安全组到用户安全组、业务安全组到用户安全组；支持基于场景的安全组快速授权方式，通过与网络拓扑结合，管理员可基于用户角色、接入时间、接入位置、设备类型、接入方式等条件快速设置网络访问策略；支持安全组策略统一下发至全网的联动设备；支持基于用户设置网络带宽，以及访问外网时的业务优先级，从而保障指定用户的网络访问体验。 业务编排： 支持基于IP定义、用户定义业务流进行引流；支持将指定安全设备设置为安全资源中心的资源，以便根据需要将指定的业务流量引流至安全资源中心进行安全监控；支持对指定业务流经过安全资源中心各安全设备的顺序进行编排。 安全协防： 支持安全日志采集，支持对采集到的日志进行关联分析，从而发现安全事件；支持关联分析规则的用户自定义功能；支持全网和区域的拓扑安全态势，能实时展示威胁源，攻击线路，威胁等级和威胁评分；支持针对单个安全事件，可根据预定义的策略自动联动给解决，也可给出处理建议由管理员手工解决，并记录处理过程。 | 套 | 1 |
| 5 | 030501013002 | 网络管理平台 | 1.名称:网络管理平台 2.类别:配置要求： 管理应用平台，200个网络设备管理授权，500个AP管理授权，3个存储管理授权，12个服务器管理授权，配置报表功能，配置服务器,操作系统软件,数据库软件。 管理能力：软件管理设备数≥20000,服务器管理规模≥1000+，支持分权分域管理； 统一门户要求：系统应提供统一的管理和展现页面，支持灵活定义的管理视图配置。在各种类型的视图中，可以方便地查看到被管理资源的状态、主要性能信息以及告警信息等，采用B/S架构，支持HTTPS安全传输协议；支持多种浏览器，无需安装插件即可实现所有管理功能；支持用户自定义Portal； 管理范围要求：系统应能统一管理数据中心基础设施（电源供配电、机房空调、环境、机柜、安防等）、站点机房、存储、服务器、网络设备（路由器、交换机、防火墙）、WLAN、eLTE终端、统一通信(包括IP话机)、会议系统、联络中心、远程银行、视讯会议以及视频监控等设备；预集成多种业界主流设备，同时对未集成的设备也要能够进行自定义；支持管理Cisco网络设备、EMC存储设备、中兴网络设备、IBM服务器存储、HP服务器存储及网络设备等第三方主流厂商设备的管理； 性能管理要求：支持基于任务的性能监控，长期监控网络性能。通过设置不同的性能阈值条件，可生成不同等级的告警：紧急、重要、次要、提示。支持历史性能的比较查看，可以形成日报、周报、月报等报表；支持对设备CPU、内存、设备连通性、设备响应时间、接口流量、网络通断率、利用率等指标的监控并集中显示；性能与业务关联，从业务入口可实时浏览和关联性能数据，可以针对某一类设备批量创建性能任务；支持第三方设备性能定制能力； 统一拓扑要求：支持拓扑界面与网管界面集成到一个窗口中，统一拓扑呈现；支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等； 机房基础设施视图管理要求：支持机房内的传感器、UPS、智能PDU、门禁、空调、温湿度传感器等设备，支持2D/3D机房视图、机柜视图等多种展示方式； 配置管理要求：支持设备的批量配置，同配置的设备批量下发以及差异化的设备批量配置； 存储网络分析：支持存储设备内部逻辑关系呈现（存储内部逻辑关系）；支持多路径信息显示，从主机到存储的可视化呈现（存储外部逻辑关系）；支持从应用到存储的可视化呈现；支持从存储路径故障识别； 存储容量分析：支持查看和统计存储空间使用情况，包括磁盘空间分配、存储池利用率；支持主机实际存储、虚拟机存储空间使用率查看；支持历史存储容量分析与容量预测； 机房智能分析：支持能耗统计、PUE、电价计费、能耗报表、能耗历史分析；支持机房、机柜的空间、机位、散热、配置、承重的能力分析；支持机柜内设备的迁移、增加、变更等场景的设计能力以及机柜内设备变更最佳机位分析和自动选择最佳的配置资源；支持以云图模式直观全局展示机房机柜的上、中、下三个水平面的温度分布，并提供TOP5温度点（过热点、过冷点）分析；支持冷热孤岛的有效识别。 | 套 | 1 |
|  |  | 堡垒机 | 1U机架式软硬一体设备,专用硬件平台和安全操作系统，6个千兆电口，1个console管理口，硬盘容量1TB，单电源，支持HA功能切换时间不大于5秒。可管理设备数：不低于200台；可实现对运维操作（telnet/ssh/ftp/sftp/RDP/VNC/X11)的集中管理、访问控制、单点登录以及操作审计等功能。 并发会话数：最大字符协议不低于700个；图形协议不低于200个。字符协议：SSH、TELNET、RLOGIN、TN5250（AS400）；图形协议：RDP、VNC、X11；文件传输协议：FTP、SFTP；数据库：支持ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2数据库远程访问协议审计；其他：为保证堡垒机稳定性和性能，支持通过外置应用发布进行协议扩展，支持定制开发其他访问协议及第三方客户端工具；支持主机：Windows类主机、Unix类主机、Linux类主机、网络设备（思科、华为、H3C），支持和“天玥审计中心SOC系统”联动，满足未来用户对运维审计审计需求。 产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，并提供证书复印件 产品具有中国人民解放军信息安全测评认证中心的军用信息安全产品认证证书，并提供证书复印件 产品具有中国国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》，并提供证书复印件 产品具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，并提供证书复印件； 提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 1 |  |
| 6 | 030501012001 | 核心交换机 | 名称:核心交换机 2.配置:配置要求： 主控板*2,交换网单元*3,交流电源*3,16个万兆光接口,48个千兆光接口,48个千兆电接口,2块集群板卡,配置插卡AC或独立AC，配置防火墙功能。 性能指标： ★主控与交换分离，主控、交换网板、电源、风扇冗余设计，设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥3； ★交换容量≥ 38 Tbps，包转发率≥ 9000 Mpps，业务槽位数量≥8；交换网板槽位≥4； 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理。 ★支持纵向虚拟化，支持将64个AS（接入交换机）、2K个AP虚拟为一台设备管理，支持2层AS； 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗； 支持整机MAC地址≥1M，IP路由转发表项≥2M； 支持静态路由、RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP等路由协议，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由，支持MPLS，支持L3 VPN； 支持硬件BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换； 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。 ★业务板随板统一用户管理功能，支持PPPoE/802.1X/ MAC/Portal等认证方式终结； 支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位； QoS：交换机每GE端口和每10GE端口支持200ms大缓存，支持5级H-QoS，至少包含针对业务/用户/用户组的流量调度； ★资质要求：提供入网证和SDN测试报告，提供Miercom、Tolly等第三方测试报告，IPv6 Ready证明 | 台 | 2 |
| 9 | 030501012003 | 汇聚交换机 | 名称:汇聚交换机 2.配置要求： 48个千兆光口（不含光模块）,4个万兆光口（不含光模块）,单子卡槽位,1个交流电源，2*QSFP+专用堆叠卡(含1M QSFP+线缆1根)。 性能指标： ★全千兆三层交换机，48个千兆SFP，4个万兆SFP+；提供扩展插槽，支持上行插卡或堆叠卡； 可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源； ★包转发率≥250Mpps，交换容量≥590Gbps； 支持64K MAC 地址容量，支持4K VLAN， 支持QinQ、灵活QinQ，支持1：1，N：1 VLAN mapping，支持VLAN内端口隔离，支持Smart link,RRPP多实例； 支持G.8032和SEP等环网技术，倒换时间为50ms； 支持静态路由，RIP，OSPF，BGP，ISIS，支持策略路由、支持路由策略； 支持堆叠，支持纵向虚拟化功能； 产品资质：提供工信部入网证； | 台 | 2 |

| 10 | 030501012004 | 48口接入交换机 | 名称:48口接入交换机 2.配置要求： 48个千兆以太电口，4个千兆以太光口（不含光模块），交流供电。 参数指标： ★交换容量≥250Gbps，包转发率≥102Mpps，支持外部RPS冗余电源 ★支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE） 支持≥6KV防雷 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 MAC地址≥16K，支持静态MAC，支持4K VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持802.1X支持QinQ，灵活QinQ，支持Smart link； 支持策略VLAN、MUX VLAN 支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条 ★支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证证书 支持双向ACL，支持VLAN ACL和IPv6 ACL，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持QoS，至少具备8个队列； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 ★支持纵向虚拟化。 支持G.8032开放环或SEP半环协议，要求倒换时间≤50ms。 产品资质：提供工信部入网证； | 台 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 030501012005 | 数据中心交换机 | 1.名称:数据中心交换机 2.配置：48个万兆光口,6个40G QSFP+,2个交流电源,12个万兆多模光模块,6个千兆光转电模块,1个40G高速电缆（用于堆叠） ★交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps；48个万兆光口、6个40G QSFP+，整机达全线速转发能力；电源1+1备份，风扇框1+1备份，支持前后、后前风道，支持能效以太网EEE； ★支持TRILL，支持虚拟感知，支持DCB，SDN； 安全功能：支持DHCP Snooping trust, 支持BPDU guard， Root guard； 访问控制：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持双向ACL； QoS：至少具备8个队列，支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式，支持双向端口限速，限速粒度64K，支持流量整形，支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； 二层功能：支持静态MAC，支持4K VLAN，支持QinQ，支持端口聚合，支持IEEE STP, RSTP, MSTP； 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，路由表≥16K，支持VLAN虚接口≥256； 组播：支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM SM、PIM SSM，支持用户快速离开机制； 堆叠：支持堆叠,堆叠带宽≥80G；支持集群管理，支持 | 台 | 4 |

| 12 | 030501012006 | PACS接入交换机 | 1.名称:PACS接入交换机 2.配置：16个万兆光口,32个万兆电口,4个40G QSFP+,2个交流电源,8个万兆多模光模块 交换容量≥1Tbps，包转发率≥960Mpps，支持iStack堆叠； ★16个万兆光口,32个万兆电口,4个40G QSFP+支持前后、后前风道，支持能效以太网EEE； ★支持虚拟感知； 安全功能：支持DHCP Snooping trust, 支持BPDU guard， Root guard； 访问控制：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持双向ACL； QoS：至少具备8个队列，支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式，支持双向端口限速，限速粒度64K，支持流量整形，支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； 二层功能：MAC地址≥16K，支持静态MAC，支持4K VLAN，支持QinQ，支持端口聚合，最大128个，支持IEEE STP, RSTP, MSTP； 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，路由表≥16K，支持VLAN虚接口≥256； 组播：支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM SM、PIM SSM，支持用户快速离开机制； 支持集群管理，支持带外管理接口； | 台 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 四、无线网 |  |  |  |
| 13 | 030501012007 | 24口无线AP接入交换机 | 1.名称:24口无线AP接入交换机 2.配置:配置要求： 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP（不含光模块），2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo；支持POE+ 参数指标： 交换容量≥250Gbps，包转发率≥66Mpps，支持外部RPS冗余电源 支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo；支持POE+ 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE） 支持≥6KV防雷 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 MAC地址≥16K，支持静态MAC，支持4K VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持802.1X支持QinQ，灵活QinQ，支持Smart link； 支持策略VLAN、MUX VLAN 支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条 ★支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证证书 支持双向ACL，支持VLAN ACL和IPv6 ACL，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持QoS，至少具备8个队列；支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 ★支持纵向虚拟化。 支持G.8032开放环或SEP半环协议，要求倒换时间≤50ms。 产品资质：提供工信部入网证； | 台 | 10 |

| 14 | 030504001001 | 放装AP | 1.名称:放装AP 2.★工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置；支持P2P/P2MP网桥（WDS），Mesh模式零配置组网； 802.11标准：满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作；支持3×3 MIMO，整机速率1750Mbps 用户管理能力：支持最大接入用户数≥256个；支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K； 供电：支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式； 端口：固定2个GE口，其中一个支持POE供电； 天线：内置天线，单天线发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率； SSID：支持SSID个数≥32，支持SSID隐藏； 信号稳定技术：支持波束成形技术（Beamforming）；支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术； 抗干扰技术：支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰；支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用；支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别； 防护等级：支持防护等级≥IP41； 可靠性：支持断电告警功能，即当AP在本地供电失效后短时间内保持CPU运行，主动上报断电告警 认证与加密：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证；支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI； 安全：支持本地转发安全模式，支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能；防暴力PSK破解； AP分权分域管理：AP可以作为独立网元，按照区域与分组独立鉴权，不依赖AC； 负载均衡：支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略；支持5G优先接入，用户优先接入5G射频； ★资质：国家无线电委员会入网核准证 | 台 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 030504001002 | 零漫游AP | 1.名称:零漫游AP 2.上行4个Combo口下行24Ge口，支持PoE out，24射频模块管理能力，1024用户并发接入，4096用户关联 性能指标： ★采用一个AP本体连接多个远端接入单元的分布式架构设计， AP本体和远端接入单元通过以太网线连接，远端接入单元采用独立CPU进行数据处理和转发，独立射频芯片进行多用户空口调度。 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 ★支持最大接入用户数≥4096个，每个远端接入单元支持最大接入用户数≥256，提供官网证明链接 AP本体支持GE下行电口≥24个，自适应100/1000Mbps，可通过网线和交换机级联最多接48个远端接入单元，AP本体与远端接入单元之间最远距离≥100m | 台 | 20 |
| 16 | 030504001003 | 零漫游AP射频模块 | 名称:零漫游AP射频模块 2.配置:802.11ac MIMO 2*2 ，双频2.4GHz&5GHz，下行4个FE口和1个电话口，内置天线，支持PoE /DC供电 性能指标： ★满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4GHz和5GHz双频段同时工作，支持 2x2 MIMO，整机速率1167Mbps 配置≥1个100/1000Mbps以太电接口，AP上行采用普通以太网线且传输距离可达100米（不允许采用定制线缆） ★每个远端接入单元支持FE下行电口≥4个，自适应10/100Mbps ★每个远端接入单元支持RJ11电话口 支持最大接入用户数≥256，提供官网证明链接 支持零漫游功能，用户在远端接入单元之间漫游无需重关联，业务不丢包 支持802.11k、802.11v协议，提升粘滞用户漫游主动性 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证；支持微信、二维码认证；支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP ；支持802.11w协议，实现对管理帧进行加密 支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击。 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略 支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入 | 台 | 310 |
| 17 | 080903014001 | 万兆多模光模块 | 1.名称:万兆多模模块 2.规格:850nm,0.3km,LC,SFP+ | 个 | 16 |
| 18 | 080903014002 | 万兆单模光模块 | 1.名称:万兆单模光模块 2.规格:1310nm,10km,LC,SFP+ | 个 | 16 |
| 19 | 080903014003 | 千兆多模模块 | 1.名称:千兆多模模块 2.规格:850nm,0.5km,LC,SFP | 个 | 350 |
| 20 | 080903014004 | 千兆单模模块 | 1.名称:千兆单模模块 2.规格:1310nm,10km,LC,SFP | 个 | 6 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 二、外网 |  |  |  |
| 21 | 030501011004 | 防火墙 | 名称:防火墙 2.配置:基于专用多核处理器硬件架构；至少提供4个千兆电口4个千兆光口 防火墙吞吐量：不少于10G；最大并发连接数:不少于300万；每秒新建连接数：不少于5万； 支持多系统（≥3个）引导，并可配置启动顺序，（提供功能截图）；支持系统分区备份，支持将系统A克隆至系统B；支持多个系统配置文件，可导入导出恢复配置；切换多系统设置可在Web界面上完成全部操作； 可以通过开通授权支持包括入侵防护、防病毒、VPN、上网行为管理在内的安全功能，可以方便的进行功能模块激活而不需要进行补丁或升级影响设备服务运行 ； 支持IPv6地址、地址组配置，支持持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置，支持IPv6静态路由，RIPNG、OSPFV3动态路由；支持IPv6/IPv4翻译策略技术，包括支持静态NAT-PT、动态NAT-PT、NAPT-PT技 ；支持双栈、6to4隧道实现IPv6网络与IPv4网络访问；支持IPv6的会话管理功能，可对TCP、UDP、ICMPv6等协议各个状态的超时时间进行设置； 支持透明、路由、混合三种工作模式；支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server；支持PPPoE接入，并具备自动断线重连技术，支持多路ADSL拨号；支持静态路由、RIP及OSPF动态路由、策略路由和组播路由；支持基于源/目的地址、接口、Metric、服务的策略路由；必须支持多出口环境下的复杂策略路由，策略路由条数200条以上 可支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡； 必须支持基于链路探测的链路备份功能，探测间隔可自定义，在禁止ICMP协议的情况下也可探测链路网关状态 ； 支持ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换； 必须支持基于IEEE 802.1Q和Cisco ISL的两种VLAN封装协议，两种封装可任意切换，并支持Vlan Trunk ； 各种工作模式下均支持H.323（H.323 GK）、SIP、FTP、MMS、RTSP、XDMCP、TNS等多种动态协议； 必须支持服务器负载均衡，要求支持轮流、加权最少、权重轮流、最少连接等算法，要求能够采用至少两种方法主动探测服务器的存活状态； 支持802.11B,802.11G协议，支持设备作为WiFi热点（即AP），为客户机提供无线安全接入服务（提供功能截图） 支持CDMA2000和WCDMA协议下的3G功能（提供功能截图）； 支持虚拟防火墙技术，每个虚拟系统权限管理、策略配置完全独立，至少可划分25个虚拟防火墙系统（提供功能截图）； 必须支持IPv4和IPv6双栈协议下的入侵检测与防护；支持实时的入侵防护事件分级报警列表，可按事件的源IP、目的IP、协议、时间等显示；通过不同的入侵防护事件实时阻断入侵源IP，阻断时间可控（提供功能截图） 计算机软件著作权登记证书、公安部信息安全产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、中国国家信息安全产品认证证书（强制认证）、信息安全产品自主原创证明、军用信息安全产品认证、IPV6认证证书、软件产品登记证书、EAL认证（3+级） 基于专用多核处理器硬件架构；至少提供4个千兆电口4个千兆光口 防火墙吞吐量：不少于10G；最大并发连接数:不少于300万；每秒新建连接数：不少于5万； 支持多系统（≥3个）引导，并可配置启动顺序，（提供功能截图）；支持系统分区备份，支持将系统A克隆至系统B；支持多个系统配置文件，可导入导出恢复配置；切换多系统设置可在Web界面上完成全部操作； 可以通过开通授权支持包括入侵防护、防病毒、VPN、上网行为管理在内的安全功能，可以方便的进行功能模块激活而不需要进行补丁或升级影响设备服务运行 ； 支持IPv6地址、地址组配置，支持持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置，支持IPv6静态路由，RIPNG、OSPFV3动态路由；支持IPv6/IPv4翻译策略技术，包括支持静态NAT-PT、动态NAT-PT、NAPT-PT技 ；支持双栈、6to4隧道实现IPv6网络与IPv4网络访问；支持IPv6的会话管理功能，可对TCP、UDP、ICMPv6等协议各个状态的超时时间进行设置； 支持透明、路由、混合三种工作模式；支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server；支持PPPoE接入，并具备自动断线重连技术，支持多路ADSL拨号；支持静态路由、RIP及OSPF动态路由、策略路由和组播路由；支持基于源/目的地址、接口、Metric、服务的策略路由；必须支持多出口环境下的复杂策略路由，策略路由条数200条以上 可支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡； 必须支持基于链路探测的链路备份功能，探测间隔可自定义，在禁止ICMP协议的情况下也可探测链路网关状态 ； 支持ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换； 必须支持基于IEEE 802.1Q和Cisco ISL的两种VLAN封装协议，两种封装可任意切换，并支持Vlan Trunk ；态NAT-PT、动态NAT-PT、NAPT-PT技 ；支持双栈、6to4隧道实现IPv6网络与IPv4网络访问；支持IPv6的会话管理功能，可对TCP、UDP、ICMPv6等协议各个状态的超时时间进行设置； 支持透明、路由、混合三种工作模式；支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server；支持PPPoE接入，并具备自动断线重连技术，支持多路ADSL拨号；支持静态路由、RIP及OSPF动态路由、策略路由和组播路由；支持基于源/目的地址、接口、Metric、服务的策略路由；必须支持多出口环境下的复杂策略路由，策略路由条数200条以上 可支持多出口路由情况下的默认路由备份、负载均衡； 必须支持基于链路探测的链路备份功能，探测间隔可自定义，在禁止ICMP协议的情况下也可探测链路网关状态 ； 支持ISP服务商地址列表，列表可导出及导入，可通过Web界面选择不同的ISP服务商实现快速切换； 必须支持基于IEEE 802.1Q和Cisco ISL的两种VLAN封装协议，两种封装可任意切换，并支持Vlan Trunk ；全产品认证证书（强制认证）、信息安全产品自主原创证明、军用信息安全产品认证、IPV6认证证书、软件产品登记证书、EAL认证（3+级） | 台 | 1 |
| 22 | 030501011005 | VPN网关 | 独立专业设备，非插板式，标准1U设备，SSLVPN加密速度≥100Mbps，SSLVPN并发用户数≥300，SSLVPN每秒新建用户数≥60；IPSecVPN加密速度≥50Mbps，IPSecVPN隧道数≥3000；具备≥4个千兆电口。本次项目需开通≥50个SSL VPN接入授权, ≥50个远程应用发布接入授权；产品可扩展支持中国国家标准的商用密码算法（简称“国密”），包括：SM1（含SCB2），SM2、SM3、SM4。 支持终端使用包括Win7、Mac、Linux等;支持终端使用包括Firefox、Safari、Google Chrome、Opera浏览器.支持单点登录功能（SSO）,支持移劢用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时丌需要二次重复认证；针对B/S资源支持WebCache技术；支持不依赖于第三方的劢态IP寻址系统和劢态IP组网支持（非DDNS）（自主知识产权证明）；支持针对Andriod、IOS智能终端第三方应用程序（APP）的SSL VPN软件开发包（SDK），实现APP的L3VPN接入，客户开发量在20行代码以内;支持Windows Mobile、IPhone OS、Symbian、Android操作系统的智能手机、PDA等移劢终端的SSL VPN接入; 支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号不应用系统账号的唯一绑定；支持非对称式部署的传输协议优化技术，丌用在用户终端上安装仸何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。(提供第三方评测报告);必须支持至少4条以上的外网多线路配置，客户端无需安装插件、非依靠IP地址库、根据速度探测实现用户端接入线路的自劢优选；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSL VPN设备同样可实现SSL VPN接入用户的多线路自劢优选功能（自主知识产权证明）；支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，可以检测出接入客户端是否有安全隐患。 提供产品IPV6 Ready认证证书，并在全球IPV6测试中心官网可查； 设备生产厂商具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》； 设备生产厂商具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品销售许可证》； 提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
|  |  | 入侵防御 | 8GE+4SFP，300G硬盘，4个千兆多模光模块，3年知识库升级，3年反病毒升级； 千兆电口≥8，千兆光口≥4，可扩展双交流电源； 硬件架构；多核架构；扩展插槽≥2个，最大接口数≥28个千兆接口+4个万兆接口；支持硬件电口Bypass卡，支持≥200G硬盘，在设备上进行日志存储；具备独立的GE管理口，USB接口，进行版本升级和文件传输； 性能要求：IPS吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥6万； 部署方式：支持透明直路部署模式、旁路部署模式；支持IDS/IPS混合部署方式，实现部分接口旁路检测，部分接口对直路防护； 路由功能：支持静态路由、策略路由，OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 入侵防御：支持蠕虫，木马，后门程序，间谍软件，僵尸主机，跨站攻击、SQL注入等应用层攻击防御； 报文检测：支持对VLAN、IPv4、MPLS、GRE、IPv6、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv4报文的入侵防护，支持对SSL加密进行流量检测； 协议识别：支持对P2P，IM，网络游戏，炒股软件，聊天工具，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制；支持≥6000种的应用识别能力； 支持HTTP Flood、HTTPS Flood、DNS Flood、SIP Flood等应用层DDoS的防护；支持DDoS智能流量模型学习功能（提供功能截图）； 支持IP隔离、防火墙联动、攻击抓包等多种响应方式，支持邮件、短信多种方式提醒管理员； ★产品资质：具有公安部颁发的入侵防御系统《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（三级），提供证书复印件；具有中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》，提供证书复印件了； | 1 |  |
| 23 | 080901001002 | 24口接入交换机 改成三层 | 1.名称:24口接入交换机 2.配置:配置要求： 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP（不带光模块） 性能指标： ★交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps，支持可插拔双电源； 支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP； MAC地址≥16K，支持静态MAC，支持4K VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持802.1X，支持Smart link； 支持ARP表项规格≥4K，提供权威第三方测试报告； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议，Ipv4路由表≥8K，Ipv6路由表≥2K，提供权威第三方测试报告； 支持三层组播功能，提供权威第三方测试报告； 支持DHCPv6 snooping、ND snooping、SAVI、MFF，CPU保护功能，提供权威第三方测试报告； 支持G.8032开放环协议，提供权威第三方测试报告； 支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证证书； 支持双向ACL，支持VLAN ACL和IPv6 ACL，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持QoS； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；支持80km长距堆叠，提供权威第三方测试报告； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供原厂官网公开链接证明； Openflow：支持多控制器，支持Openflow 1.3标准，提供原厂官网公开链接证明； ★产品资质：提供工信部入网证；支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供证书； | 台 | 2 |

| 24 | 030501011006 | Web防火墙 | 提供1个10/100M管理接口、1个10/100/1000M HA口， 4个10/100/1000M、4个SFP接口。端口总数应支持不少于 10个。设备网络层吞吐率不少于≥14G；设备应用层吞吐率不少于≥5G；设备最大HTTP并发连接数不小于≥270万；设备每秒新建HTTP连接数不少于≥6万；应具备虚拟补丁功能，应支持NAT环境下的用户识别能力(要求提供界面截图) 应具备SQL注入攻击的检测与防御能力，专利级别防护能力。；应具备XSS攻击的检测与防御能力，专利级别防护能力。；应具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力，专利级别防护能力。；应具备HTTP协议详细字段分析能力同时支持自学习功能。应具备虚拟补丁功能，支持IBM AppScan扫描器扫描结果导入，支持根据扫描结果自动生成防护策略。应具备暴力扫描防护功能，防止暴力破解网站。应具备XML DoS检测与防御能力。应支持Cookie信息防篡改功能，至少包括Cookie签名、Cookie自学习、Cookie加密等属性设置。应具备WebShell检测与防御能力。 产品具有《计算机软件著作权登记证书》 产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 产品具有中国信息安全认证中心颁发《ISCCC认证证书》 提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 030501011007 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.配置:标准2U设备，国内知名品牌，配置8个千兆电口，2个千兆光口，冗余电源，网络层吞吐量≥12G,应用层吞吐量≥3G，最大并发会话数≥300万。支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步，支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式，支持链路聚合功能，端口联动。支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口，支持静态路由，ECMP等价路由。支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3动态路由协议。访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式；支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制。入侵防护漏洞规则特征库数量在4000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍。★提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，支持一键生成防护规则（提供产品界面截图证明）。支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。具备对常见网络协议和数据库的弱密码扫描功能。产品应具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上。★具备针对主流网站内容管理系统CMS的安全防护能力，如dedecms，phpcms，phpwind等；支持的CMS类型数量不少10种（提供产品界面截图证明），★要求所投产品Web应用防护能力经过国际知名实验室NSS Labs测试，并获得recommended推荐级别（提供NSS Labs相关测试报告）。支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析。 资质要求：产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证★所投产品符合公安部第二代防火墙标准（GA／T 1177-2014）的要求，提供权威机构出具的测试报告，产品厂商具有国密办商用密码产品生产定点单位证书 | 台 | 1 |

| 26 | 030501011008 | 防火墙 | 1.名称: 内网外边界防火墙 2.配置:配置要求： 8GE电+4GE光,4G内存,2交流电源，300G硬盘，IPS、AV、URL升级服务36个月。 ★硬件架构：采用非X86多核架构，处理器最低配置为10核，4G内存，固定端口 8GE+4SFP，扩展插槽≥2个，接口最大可扩展到：4个万兆+28千兆，支持扩展硬盘300G；支持硬件电口Bypass卡；支持2个USB接口；支持交流双电源。 ★性能指标：防火墙吞吐量≥9Gbps，最大并发连接≥400万，每秒新建连接≥8万，IPSEC VPN吞吐量≥3Gbps，配置VPN隧道数4000个；支持扩展整机1.5万条策略优化分析工具；配置100个虚拟防火墙，支持整机线速流量的分析工具； 功能指标：能够基于时间、用户/用户组、应用层协、地理位置、IP地址/地址段、端口,内容安全统一界面进行安全策略配置； 支持Radius、TACACS、SecurID、AD、LDAP认证服务器；可以支持用户登录页面的定制功能； 可以支持用户登录后页面跳转功能；可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS、SMB协议的病毒防护；支持收、发件人过滤，附件个数、大小控制，RBL远程查询，黑白名单；在设备管理控制界面中设置防火墙启用HTTP、FTP行为控制功能并查看, 支持文件上传、下载的控制，附件大小的控制；流量控制：可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略；数据安全：基于内容感知数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，20+文件还原和内容过滤，如Word、Excel、PPT、PDF等），60+文件类型过滤；1.1.13 入侵防御：可识别应用层协议数量≥5000种，基于协议检测，支持协议自识别，基于协议异常检测，支持自定义IPS签名，基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御；策略优化：基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略,分析设备的策略风险，并提供安全策略优化建议；发现冗余和失效的策略；基于地理位置的流量和威胁分析；Web安全：基于云的URL分类过滤， 130+分类，Web病毒防护，提供基于HTTP/HTTPS/FTP的内容及病毒检测；DDoS攻击防范：支持基于应用层协议的攻击防范包括：HTTP、HTTPS、DNS、SIP 等Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置流量自学习时间，并自动生成DDOS攻击防范策略；设备内置具备多种管理角色,包括系统管理员,配置管理员, 配置管理员(只读),审计管理员.并支持自定义角色功能,为WEB界面上每个配置功能分配权限；日志审计：提供对流量日志、威胁日志、会话日志、策略命中日志等的审计功能，提供满足公安部82号令要求日志存储；虚拟防火墙：支持对每个独立的虚拟防火墙，设置不同的资源，包括会话数、策略数等（需提供功能截图）； 网络地址转换（NAT）：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等；路由功能：支持MPLS、BGP、OSPF、RIP、静态路由等路由协议；支持动态VPN，分支之间动态建立IPSEC连接，提供IPSEC VPN级联架构； 可根据目的地址智能优选运营商链路，多出口智能选路-支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式（需提供功能截图）； 可靠性：支持BFD与VRRP、OSPF进行联动实现双机快速切换； ★产品资质：公安部销售许可证，中国国家信息安全产品认证证书，信息技术产品安全测评证书（EAL3级），军用信息安全产品认证证书。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 080901001003 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.配置:配置要求： 双主控、双交流电源，60个千兆光口、36个千兆电口。 参数指标： ★模块化机箱，业务槽位数量≥3，高度≤5U，支持独立双主控，双电源，支持风扇冗余，支持风扇模块分区管理，支持风扇自动调速； ★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2100Mpps； ★整机万兆端口密度>=120个，支持全分布式转发，万兆单板端口密度≥40，千兆单板光接口密度>=48，支持40GE单板； 支持整机MAC地址≥512K，支持静态MAC，支持DHCP，支持4K VLAN，支持端口聚合，支持1:1, N:1端口镜像； 路由表≥512K，ARP≥16K，支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP等路由协议，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由，支持MPLS，支持L3 VPN； 支持独立的硬件监控模块, 支持软件环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间为50ms，支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms故障监测，支持IP 快速重路由；支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 支持GE端口平均每端口支持200ms的大缓存； 产品资质：提供信产部入网证和Ipv6入网证； | 台 | 1 |
| 28 | 080901001004 | 24口接入交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.配置要求： 24个千兆以太电口，4个千兆以太光口，交流供电。 性能指标： ★交换容量≥250Gbps，包转发率≥66Mpps，支持外部RPS冗余电源 ★支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE） 支持≥6KV防雷 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 MAC地址≥16K，支持静态MAC，支持4K VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持802.1X支持QinQ，灵活QinQ，支持Smart link； 支持策略VLAN、MUX VLAN 支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条 ★支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证证书 支持双向ACL，支持VLAN ACL和IPv6 ACL，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持QoS，至少具备8个队列； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 ★支持纵向虚拟化。 支持G.8032开放环或SEP半环协议，要求倒换时间≤50ms。 产品资质：提供工信部入网证； | 台 | 16 |
| 29 | 030501012008 | 48口接入交换机 | 1.名称:48口接入交换机 2.配置要求： 48个千兆以太电口，4个千兆以太光口，交流供电。 参数指标： ★交换容量≥250Gbps，包转发率≥102Mpps，支持外部RPS冗余电源 ★支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE） 支持≥6KV防雷 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。MAC地址≥16K，支持静态MAC，支持4K VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持802.1X支持QinQ，灵活QinQ，支持Smart link； 支持策略VLAN、MUX VLAN 支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条 ★支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证证书 支持双向ACL，支持VLAN ACL和IPv6 ACL，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持QoS，至少具备8个队列； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 ★支持纵向虚拟化。 支持G.8032开放环或SEP半环协议，要求倒换时间≤50ms。 产品资质：提供工信部入网证； | 台 | 7 |
| 30 | 030502018001 | 千兆多模模块 | 1.名称:千兆多模模块 2.规格:850nm,0.5km,LC,SFP | 个 | 66 |
| 31 | 080903014005 | 千兆单模模块 | 1.名称:千兆单模模块 2.规格:1310nm,10km,LC,SFP | 个 | 6 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 三、监控网 |  |  |  |
| 32 | 080901001005 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.配置要求： 双主控、双交流电源，60个千兆光口、36个千兆电口。 参数指标： ★模块化机箱，业务槽位数量≥3，高度≤5U，支持独立双主控，双电源，支持风扇冗余，支持风扇模块分区管理，支持风扇自动调速； ★交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2100Mpps； ★整机万兆端口密度>=120个，支持全分布式转发，万兆单板端口密度≥40，千兆单板光接口密度>=48，支持40GE单板； ★支持随板AC，业务单板同时兼具无线AC功能，无需额外购买AC硬件；整机最大可管理1K AP，16K用户； 支持整机MAC地址≥512K，支持静态MAC，支持DHCP，支持4K VLAN，支持端口聚合，支持1:1, N:1端口镜像； 路由表≥512K，ARP≥16K，支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP等路由协议，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由，支持MPLS，支持L3 VPN； 支持独立的硬件监控模块, 支持软件环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间为50ms，支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms故障监测，支持IP 快速重路由；支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； 支持GE端口平均每端口支持200ms的大缓存； 产品资质：提供信产部入网证和Ipv6入网证； | 台 | 1 |
| 33 | 080901001006 | 交换机 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.配置要求： 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo；支持POE+ 参数指标： 交换容量≥250Gbps，包转发率≥66Mpps，支持外部RPS冗余电源 支持24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo；支持POE+ 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE） 支持≥6KV防雷 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 MAC地址≥16K，支持静态MAC，支持4K VLAN，支持VLAN内端口隔离，支持802.1X支持QinQ，灵活QinQ，支持Smart link； 支持策略VLAN、MUX VLAN 支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条 ★支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证证书 支持双向ACL，支持VLAN ACL和IPv6 ACL，支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持QoS，至少具备8个队列； 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 ★支持纵向虚拟化。 支持G.8032开放环或SEP半环协议，要求倒换时间≤50ms。 产品资质：提供工信部入网证； | 台 | 21 |
| 34 | 080903014006 | 模块 | 千兆多模光模块与核心交换机同一品牌 | 个 | 46 |
| 35 | 080903014007 | 千兆单模模块 | 1.名称:千兆单模模块 2.规格:1310nm,10km,LC,SFP | 个 | 6 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |

|  |  | 2、服务器及存储 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 030504001004 | HIS/PACS数据库服务器 | 1.名称:HIS/PACS数据库服务器 2.配置:★国际知名品牌，4U机架式服务器； ★1、硬件配置： ①处理器：配置≥4颗英特尔至强E7-4850 V3 CPU，主频≥2.2G Hz，核心≥14核； ②内存：配置≥16×16GB RDIMM DDR4 2133MHz 1.2V ECC低电压内存，最多可扩展到48条DDR4 DIMM插槽，最大容量3TB（单条64GB）； ③硬盘：配置≥3×600GB 2.5寸 10K 热插拔 SAS硬盘及驱动器； ④光驱：DVD-ROM,配置DVD驱动器；⑤配置≥7个PCI-E I/O插槽； ⑥RAID磁盘阵列卡(带掉电保护)，支持RAID0,1,5，含512MB cache，支持掉电保护；网络控制器：配置≥4个10GE光口，配置两个单口8GB FC HBA卡； ⑦电源和其它部件：配置≥2个1200W白金交流热插拔冗余电源，另外含机架导轨等机架安装配件； 2、可管理和维护性: ①支持服务器自动重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的预检测； ②具有图形管理界面及其他高级管理功能； ③配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； ★④绿色节能：要求提供中国环境标志认证证书； ⑤系统支持：可支持Microsoft Windows Server 2008、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Enterprise Linux、VMware ESX Server/ESXi 4.0等服务器操作系统； ★3、性能：提供投标服务器在SPEC官方网站(www.spec.org )公开发布的测试数据，提供网页截图或链接，并加盖原厂公章； ★4、售后服务：三年以上7*24小时原厂免费维保服务，提供原厂针对本项目的授权及三年以上原厂维保服务售后服务承诺函。 | 台 | 4 |

| 37 | 080902001001 | 前置区服务器 | 1.名称:前置区服务器 2.配置:1、国内知名品牌，非OEM产品；≤2U机架式，可放入42U标准机柜； 2、配置2颗Intel Xeon E5-2620 v2处理器，主频≥2.1G HZ, 支持6核； 3、支持ECC DDR31600MHZ RDIMM 内存插槽，配置1.35V低电压内存，配置容量≥32G内存； 4、配置2块600 GB SAS 10000转 2.5” 64M 硬盘；配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1； 5、配置≥2个GE，配置1个双口8GB FC HBA卡； 6、冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；满配冗余风扇,支持单风扇失效； 7、可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有中文图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； ★8、投标机型在SPEC官方网站(www.spec.org )公开发布过Spec的测试结果，并提供截图； ★9、服务:提供生产厂家授权函及售后服务承诺书原件；提供原厂3年所有部件更换，在国内设有400技术服务热线。 | 台 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 030501017002 | 云计算资源池 | 1.名称:云计算资源池 2.配置:1、国内知名品牌，非OEM产品；≤2U机架式，可放入42U标准机柜； 2、配置2颗Intel Xeon E5-2670 v3处理器，主频≥2.3G HZ, 支持12核，含30M三级缓存； 3、支持ECC DDR4 2133MHZ RDIMM 内存插槽，配置1.2V低电压内存，配置容量≥256G内存，内存扩展能力：≥24个插槽，最大容量768GB； 4、配置3块600 GB SAS 10000转 2.5” 64M 硬盘，可扩展至8块2.5”硬盘；配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/5，含1G CACHE,含掉电保护； 5、配置≥4个10GE光口，配置两个单口8GB FC HBA卡； 6、满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；满配冗余风扇,支持单风扇失效；配置DVD驱动器； 7、可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有中文图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； ★8、投标机型在SPEC官方网站(www.spec.org )公开发布过Spec的测试结果，并提供截图； ★9、服务:提供生产厂家授权函及售后服务承诺书原件；提供原厂3年所有部件更换，在国内设有400技术服务热线。 | 套 | 6 |
| 39 | 080901004001 | 虚拟化软件 | 1.名称:虚拟化软件 2.配置:计算资源虚拟化要求：提供12颗CPU的高级版虚拟化功能; 1、虚拟化平台软件必须具有自主知识产权和自主研发能力，保障后续产品的连续性；并具备在后续根据业务需要进行定制开发的能力。需提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件。具有物理计算和存储资源的虚拟化功能，虚拟化平台使用Xen开源架构，系统的服务器虚拟化架构须采用裸金属架构；充分利用Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，支持Intel扩展页表技术；提供基于WEB的全景维护工具，支持系统配置、业务维护、告警查看、用户管理、License管理等功能；系统须提供一键式获取日志，黑匣子自动上传异常信息，硬件级定位手段如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常情况的快速定位手段； 2、网络虚拟化要求：支持基于智能网卡的虚拟交换机技术，智能网卡在网卡内部实现了完整的虚拟二层交换的功能，包括：Uplink物理端口的统计、端口聚合、虚拟多队列、虚拟直通、基于VLAN的交换和隔离、ACL、QoS、DHCP隔离等，提升了虚拟网卡IO性能力和功能；每服务器的交换带宽9.5Gbps； 3、存储虚拟化功能要求：支持虚拟机的磁盘（不区分系统盘或数据盘）设置非持久化属性。非持久化选项指该磁盘在其运行状态内所有对磁盘的操作都不会写入磁盘，而是被写入存储池内的缓存文件中，重启（或者关闭再开启）虚拟机后，之前所有对非持久化磁盘所做的更改都将丢失； 4、支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置；并且可以根据存储卷性能及容量情况进行自动迁移，消除存储隐患。具有存储精简配置能力，减少存储容量的需求。 5、VM具有多核虚拟机容错机制（FT），可以保证在硬件故障情况之下，该硬件设备上的虚拟机业务迁移到其他的物理机上，保障业务系统的不中断运行，保障高级别的业务连续性。 6、支持基于存储复制容灾功能，基于存储的远程复制容灾方案，是利用存储的异步远程复制功能，将生产站点存储上的虚拟机数据远程复制到容灾站点，能够对VM进行跨数据中心容灾能力。支持一键式恢复功能、一键式回切功能、一键式数据验证功? 7、兼容性与扩展性要求：虚拟机平台须支持主流的X86架构的操作系统，包括Windows Server 2003 /2008 R2及以上版本服务器操作系统，Windows XP、Windows 7操作系统， Redhat、SUSE、CentOS、中标麒麟、Ubuntu、Fedora等多个发行版本的Linux操作系统;官方网站提供兼容性列表清单下载，提供官网截图。投标人所投产品的平台软件须具备对业界主流软硬件的兼容性，在官网提供正式的软硬件兼容性列表下载 8、规格要求：一台虚拟机最大须可以使用64个逻辑CPU（核）的处理能力；一台虚拟机须可以与其它虚拟机共享CPU资源；每台虚拟机最大须支持1T内存；每台虚拟机的虚拟网卡可达8块；单个逻辑集群（HA资源池）的计算节点可达100台； 虚拟化管理平台提供：管理员帐户管理、终端管理、软件管理、资源管理、监控管理、告警管理、拓扑管理、配置管理、备份管理、日志管理、安全管理；图形化的配置界面和集中管理虚拟化平台下的服务器、存储、交换机；有限控制台，提供系统健康检查工具，能输出各部件健康检查报告，提供故障信息采集工具；支持IT系统平台软件统一、自动化安装，包括服务器、网络、存储各物理资源的操作系统、虚拟化系统、数据库、管理配置系统软件、运维服务管理系统软件、中间件、Web服务器、用户自开发应用等，执行软件介质之后，软件管理模块可以根据使用介质，生成自动安装指令；为虚拟化架构提供安全数据保护的虚拟安全网关； 9、安装和扩容要求：支持硬件的自动发现与一键式扩容/减容；提供虚拟机备份功能，并提供一年的专享升级服务。 | 套 | 1 |

| 40 | 030501017003 | 桌面云软件 | 1.名称:桌面云软件 2.配置:软件架构：提供基于VDI架构的20个用户的虚拟桌面授权,并提供配套的虚拟化软件和云计算管理调度平台。 基本要求：虚拟化平台提供VNC维护通道，可提供Windows XP，Windows7虚拟化桌面，支持无AD桌面系统；通过多种方式保证用户使用的安全，包括物理设备和虚拟化系统自身的安全性要求、用户的认证与授权、数据的隔离与保护、网络的安全性。管理要求：支持虚拟桌面分权分域管理，且能对不同管理员配置不同权限；可以把虚拟桌面分配给不同部门，各部门的管理员可以把桌面再分配给部门内部具体的用户，实现分级资产管理；支持瘦终端与虚拟桌面绑定、用户与虚拟机绑定，用户只能通过与其绑定的瘦终端访问绑定的虚拟机；支持对虚拟机的虚拟磁盘解绑定并可以重新挂载到VM上；可以对虚拟机进行普通删除和安全删除；支持虚拟桌面的批量创建、批量关联、批量解关联；支持向导式直接创建并分配虚拟机，以STEP BY STEP的方式操作；支持在一个任务包含多个子任务（例如创建多个虚拟机），可以对任务和子任务的执行进度进行查询，并在子任务执行失败时提供详细失败原因；提供基于完全B/S架构的统一Portal，为用户提供一致的UI呈现和交互体验，并给用户一个完整的管理界面，在统一Portal上，可以进行初始配置、资源管理、桌面发放管理、桌面维护管理、分权分域、资源统计、告警管理和日志管理等；能够对多套桌面云系统进行统一管理；支持在Portal上把虚拟机的信息导出，包括虚拟机名称、虚拟机规格、运行状态、登录状态、分配状态、分配类型、桌面组名称、所属用户、登录用户、所属集群、VLAN、IP等信息；提供虚拟机运行状态、分配状态、登录状态的实时统计信息。提供虚拟机的性能数据的统计和历史注册异常统计。提供在线人数、用户使用时间、用户登录信息、未使用虚拟机的统计。所有统计数据都在统一Portal上呈现；提供一键式获取日志，黑匣子自动上传异常信息，硬件级定位手段如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常情况的快速定位手段；管理员须能对虚拟机内部故障（如Windows蓝屏）发生时的处理策略进行设置；支持接收物理服务器、虚拟机、网络设备、存储设备、系统软件主动发出的各种告警信息，适配系统内所用设备的多种告警信息格式；须能支持定义各种告警类型、告警级别、告警条件；提供统一的操作日志查询和审计功能，包括桌面云运行维护操作日志、虚拟化平台运行维护操作日志、硬件管理运行维护操作日志；虚拟桌面解决方案支持灵活的开关机策略，能够通过灵活策略，控制虚拟桌面的开关机动作；虚拟桌面解决方案支持弹性资源调度；提供部署软件所需的Windows Server正版操作系统和服务端杀毒软件。 ★桌面云管理套件与云终端统一品牌； 服务: ★提供生产厂家授权函及售后服务承诺书原件；在国内设有免费服务热线。 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | 030504005001 | TC终端 | 1.名称:TC终端 2.配置:采用嵌入式Linux云终端方案，实现本地硬解码,全面兼容Citrix虚拟化应用，支持1080P高清视频播放，功耗≤6W。CPU：ARM Cortex A9，≥1.0GHz；内存：≥1024M DDR3；存储：≥1024M Flash；输入/输出/外设支持：支持USB键盘和USB鼠标，支持DVI/VGA视频输出；I/O端口:≥1个千兆网口，支持10/100/1000以太网自适应，USB 2.0端口≥4个，DVI-I接口≥1个，耳机插孔≥1个，麦克风插孔≥1个；系统内置Citrix Receiver，支持Citrix XenDesktop/XenApp；DVI 最大分辨率：1920*1200@60Hz，VGA最大分辨率：1920*1200@60Hz；外形尺寸：105mm x 105mm x 29mm。 ★产品与存储资源池统一品牌；提供生产厂家授权函及售后服务承诺书原件；提供原厂3年所有部件更换，在国内设有免费服务热线 | 个 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 030504005002 | TC终端 | 1.名称:TC终端 2.配置:采用嵌入式Linux云终端方案，实现本地硬解码,全面兼容Citrix虚拟化应用，支持1080P高清视频播放，CPU：Intel Baytrail ，≥2.4GHz；输入/输出/外设支持：支持USB键盘和USB鼠标，支持DVI/VGA视频输出；I/O端口:≥2个千兆网口，支持10/100/1000以太网自适应，USB 2.0端口≥6个，DVI-I接口≥1个，耳机插孔≥1个，麦克风插孔≥1个；系统内置Citrix Receiver，支持Citrix XenDesktop/XenApp；DVI 最大分辨率：1920*1200@60Hz，VGA最大分辨率：1920*1200@60Hz；外形尺寸：105mm x 105mm x 29mm。 ★产品与存储资源池统一品牌；提供生产厂家授权函及售后服务承诺书原件；提供原厂3年所有部件更换，在国内设有免费服务热线。 | 个 | 10 |
| 43 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.名称:显示器 2.配置:提供显示器和配套键盘鼠标 | 台 | 20 |
| 44 | 080901001007 | 光钎交换机 | 1.名称:光钎交换机 2.配置:1、交换机模式(默认): 24个端口，可通过按需增强端口许可证，以8端口的增量增加为8、16和24个通用(E、F、M、FL或N)端口。接入网关默认端口映射：16个F_Port、8个N_Port。本次开放24端口许可（24端口 8GB/4GB 激活）；支持在线配置、激活新硬件模块。 2、三年原厂服务。 | 台 | 4 |
| 45 | 030504001005 | HIS双活存储 | 1.名称:HIS双活存储 2.配置:★1、品牌：国内外知名品牌，2014年整体外部磁盘存储市场国内排名前三，具备IDC官方出具的证明加盖原厂公章; 2、同时支持NAS、IP SAN和FC SAN；多控全交换架构，控制器内部总线采用PCI-E 3.0，控制器间互连采用PCI-E或RAPID-IO协议实现，配置控制器数量≥2；配置缓存容量≥512GB；冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能，磁盘、电源、I/O模块都可以不停机热插拔。 3、主机接口：支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE；最大支持≥384个主机接口；本次配置≥8*8Gbps FC ＋8*GE+4*10GE主机接口；最大可支持64个24Gbps SAS端口,本次配置4*4*12Gbps SAS磁盘通道；带宽≥192Gb，存储对硬盘有进行耐腐蚀处理 4、20*900GB 10000转 SAS ★5、配置最大支持分区数；支持当前主流的RAID2.0技术，突破传统RIAD组方式，可以把数据均衡分布在存储的所有硬盘上；提供故障快速恢复技术，能够保障硬盘失效后的故障时间最短，减少风险；配置实现存储双活功能的硬件设备或者软件License授权；配置自动精简配置功能；配置多路径软件，自带Cache镜像功能；支持自动分级存储；配置服务质量管理QOS流量控制管理功能，对存储平台如何更好的响应多业务的请求提供支持，保障关键业务的资源使用，资源的合理调配配置持智能分级存储，保障性能；提供在云平台的多种访问路径，充许虚拟机直接访问裸设备，并在云平台提供实时中文界面告警和图形化管理；配置快照功能，通过快照进行数据保护；支持克隆功能；支持数据卷复制功能；支持同异步复制功能；支持数据销毁功能；支持高中低端阵列间的远程复制容灾，提供容灾管理软件截图,支持基于IP和FC的远程复制功能，提供截图,★自带掉电保护，与控制器一体化的UPS，保证掉电时Cache数据可安全写入硬盘永久保存，实现无限时断电保护Cache数据的目的。 6、为了后续维护的便利性，要求存储提供异构虚拟化功能，以便于新购买的设备可以接管现网的存储设备，做到维护的统一性；且要求配置LUN镜像功能，以保证与原有存储设备间数据的互通； 7、获得获得SMI-S 或以上版本的认证，提供官方网站截图及链接；获得工信部抗九级烈度地震认证，并提供证明；具有中国环境标志产品认证证书，并提供证明； 8、服务:提供生产厂家授权函及售后服务承诺书原件；提供原厂3年所有部件更换，在国内设有400技术服务热线 | 台 | 2 |
| 46 | 030504004001 | 仲裁服务器操作系统 | 1.名称:仲裁服务器操作系统 2.配置:RedHat Enterprise Linux-英文版-企业版(限于2CPU)-6.x-up to 1 guest-32/64bit-无纸件资料-1年5X8服务 | 套 | 1 |
| 47 | 030504005003 | PACS存储 | 1.名称:PACS存储 2.配置:本次配置4个节点，配置4块400GB SSD盘+44块4TB SATA硬盘，可用容量≥100TB；系统最大支持≥20PB存储容量； 体系架构:全对称分布式架构，存储内部机头之间均地位平等，无单独的元数据节点，无单独的管理节点; 系统扩展性:系统支持≥144节点，支持线性扩展，性能容量同步提升，本次配置≥3节点; 单一文件系统:单一文件系统存储容量可扩展至≥50PB，支持在线无中断扩展，说明实现原理； 数据保护:支持N+1到N+4的数据保护策略，基于目录的冗余配比策略，提供不同的数据保护级别； 前端主机网络连接:支持10GE或者40GE Infiniband；每个机头配置2个10GE端口（含多模SFP+模块和光纤跳线），支持端口绑定； 后端网络连接:支持10GE或者40GE Infiniband；每个机头含2个端口，后端单个网络交换机的端口数量≥40个，保证可靠性和未来扩展能力。 硬盘:1、支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的至少3种类型以上硬盘； 2、本次配置7200转SATA盘，SATA硬盘≥44块，单盘容量≥4000GB； 3、每节点须配置SSD硬盘。 4、前端每节点提供2*10GE接口 内存：单节点≥48GB（该内存须系统自带，不能以插PCI卡和闪存盘方式扩充，且必须是读写双向内存）； 冗余性：组网全冗余部署，无单点故障； 协议支持：专业存储操作系统（非WINDOWS操作系统），支持NFS（V3/V4），SMB（V1/V2/V3），HDFS，支持NIS，Microsoft Active Directory，LDAP； 软件功能：配置客户端连接负载均衡软件功能许可,负载策略支持CPU占用率、网络带宽、TCP/IP连接数、轮询、节点能力值；配置自动精简配置功能许可，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用；支持与异构NAS设备之间异步远程文件复制功能；支持基于文件级的动态分级存储功能，支持跨层透明移动数据，分级策略支持基于I/O热度自动分级；系统支持全局缓存，提高存储访问效率； ★第三方认证：提供投标产品的SPEC SFS2008测试指标≥1，112，705 OPS（提供链接及截图证明）； ★售后服务及保修：提供原厂3年维保服务包括；提供原厂机柜、成套安装附件、应用集成及数据保护部署服务；提供原厂授权文件和原厂服务承诺函； | 套 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 3、楼宇自控系统 |  |  |  |
|  |  | 一、中央监控装修 |  |  |  |
| 48 | 030504001006 | 楼控工作站电脑 | 1.名称:楼控工作站电脑 2.规格:I5CPU/4G/2G独显/350G/22LED | 台 | 1 |
| 49 | 080907004001 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.规格:宽行针打 | 台 | 1 |
| 50 | 080901004002 | 楼控工作站软件 | 1.名称:楼宇工作站软件 2.:楼宇自控系统监控平台软件包（含数据库，图形组态软件包，控制器监控管理软件， 编程软件包，BACnet客户端软件包) | 套 | 1 |
| 51 | 080904014001 | OPC接口 | 1.名称:OPC接口 2.规格:OPC服务器软件，支持1000点OPC服务,用于给上层集成平台提供楼宇自控系统数据和下级被集成系统数据采集 | 套 | 1 |
| 52 | 080904014002 | 变配电集成接口 | 1.名称:变配电集成接口 2.规格:变配电集成接口，根据变配电系统接口协议开发，实现对变配电系统数据采集 | 套 | 1 |
|  |  | 叫号门口机 | 1.名称:叫号门口机 2.规格:尺寸：16寸；外观尺寸：367(H)mm*217 (V)mm*32（D）mm；分辨率：1366×768；亮度（nits）：200 cd/m2；嵌入式CPU：MSD6A801;双核1.5GHz；浏览器：内置shine-BROWER浏览器；：DDR2 512MB；存储：EMMC 4G 支持扩展；网络：10/100Mbps自适应；操作系统：Android；通讯协议支持：TCP/IP、RTP/RTSP、UDP；通讯接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G；数据接口：USB2.0 Max 480Mbps、RS-232、GPIO、IR；视频格式支持：MPEG1、MPEG2、MPEG4、VOB、TS、PS、DAT、H.264、ASF、WMV、RMVB、MOV、DIVX、XVID、FLV；音频解码支持：MP3、MPA、WAV、AAC、PCM；图片支持：MP、JPEG、GIF、PNG；字幕格式：TEXT、HTML；功率（W）：≤15W；扬声器：内置扬声器；工作电压：220V~60Hz；响应时间：8mS；固定方式：壁挂模式；屏寿命：＞5万小时；工作时间：可7x24小时不间断工作；开关机方式：可定时开关机；防护面板：防爆玻璃；挂架：提供。螺丝固定，防盗式设计；四周等边框设计，可定制医院LOGO标识，壳体颜色可根据医院要求喷涂。 | 台 | 65 |
|  |  | 叫号显示器 | 1.名称:叫号显示器 2.规格:尺寸：47寸；外观尺寸：1066mm*615mm*46mm；分辨率：1920×1080；亮度（nits）：400 cd/m2；嵌入式CPU：Dual Cortex A9架构，主频：MSD6A801 双核1.5GHZ；内存：768MB；存储：EMMC 4G 支持扩展，最大扩展至32GB；网络：10/100Mbps；操作系统：Android；通讯接口：Ethernet，可扩展至WIFI、3G；数据接口：USB2.0（Max 480Mbps）、RS-232、GPIO、IR、电视接口；视频格式支持：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV；视频信号制式：PAL/NTSC/ AUTO；音频解码支持：MP3、MPA、WAV、AAC、PCM；图片支持：BMP、JPEG、GIF、PNG；字幕格式：TEXT、HTML；功率（W）：≤95W；扬声器：内置双立体声扬声器；工作电压：220V~ 60Hz；响应时间：6.5mS；固定方式：吊挂/壁挂模式；屏寿命：＞5万小时；工作时间：可7x24小时不间断工作；开关机方式：可定时开关机；支架：提供支架。 | 台 | 11 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 二、控制系统 |  |  |  |
| 53 | 080904011001 | BACNET控制器 | 1.名称:BACNET控制器 2.规格:以太网BACnet IP控制器, 32位以上的CPU，主频率不低于100MHz，DDC应具有24M以上的内存容量，并且A/D和D/A转化分辨率不少于12位，自带16个物理监控点，I/O模块可支持热插拔，带RJ45网络接口和人机界面端口，支持楼层级扩展总线FLN，支持32个扩展模块的连接 | 个 | 7 |
| 54 | 080904011002 | BACNET控制器 | 1.名称:BACNET控制器 2.规格:以太网BACnet IP控制器, 32位以上的CPU，主频率不低于100MHz，DDC应具有24M以上的内存容量，并且A/D和D/A转化分辨率不少于12位，自带16个物理监控点，I/O模块可支持热插拔，带RJ45网络接口和人机界面端口 | 个 | 3 |
| 55 | 080903004001 | 总线接口模块 | 1.名称:总线接口模块 2.规格:扩展总线通信模块，RS485总线 | 只 | 4 |
| 56 | 080903004002 | 16路扩展模块 | 1.名称:16路扩展模块 2.规格:16点数字量输入模块，支持 数字量输入，脉冲积累输入 | 只 | 9 |
| 57 | 080903004003 | 6路扩展模块 | 1.名称:6路扩展模块 2.规格:数字输出点为110/220V 4 Amp C型继电器；有LED灯指示每个继电器的状态。 | 只 | 9 |
| 58 | 080903004004 | 8路扩展模块 | 1.名称:8路扩展模块 2.规格:8点通用输入输出模块，支持模拟量输入和模拟量输出，可通过软件设置输入或输出。 | 只 | 4 |
| 59 | 080903004005 | 8路扩展模块 | 1.名称:8路扩展模块 2.规格:8点通用输入输出模块，支持模拟量输入和模拟量输出，可通过软件设置输入或输出，可接受4-20mA输出输出。 | 只 | 2 |
| 60 | 080903004006 | P1扩展模块 | 1.名称:P1扩展模块 2.规格:6 点数字 P1 MS/TP 控制器模块，固定式端子台（1 个通用输入端子、3 个数字 输入端子、2 个数字输出端子） | 只 | 11 |
| 61 | 030502017001 | PI扩展模块导轨安装件 | 1.名称:PI扩展模块导轨安装件 | 个 | 3 |
| 62 | 080903004007 | 6 FLN扩展模块 | 1.名称:6 FLN扩展模块 2.规格:6 点数字 BACNET MS/TP 控制器模块，固定式端子台（1 个通用输入端子、3 个数字 输入端子、2 个数字输出端子） | 只 | 18 |
| 63 | 080903004008 | 12 FLN扩展模块 | 1.名称:12 FLN扩展模块 2.规格:12 点综合 BACNET MS/TP 控制器模块，固定式端子台（2 个通用输入端子、3 个数字 输入端子、3 个数字输出端子，2个模拟输入端子，2个模拟输出端子） | 只 | 11 |
| 64 | 030502017002 | 地址码 | 1.名称:地址码 2.规格:模块地址设置附件 | 个 | 1 |

| 65 | 030502017003 | 地址码 | 1.名称:地址码 2.规格:模块地址设置附件 | 个 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 030904011001 | DDC远程控制箱 | 名称:DDC远程控制箱 2.规格:DDC控制箱体，尺寸（宽x高x深）：400*500*200，非标定制，含变压器、继电器及端子及盘内配线 | 台 | 12 |
| 67 | 030904011002 | DDC远程控制箱 | 1.名称:DDC远程控制箱 2.规格:DDC控制箱体，尺寸（宽x高x深）：600*800*200，非标定制，含变压器、继电器及端子及盘内配线 | 台 | 17 |
| 68 | 030904011003 | DDC远程控制箱 | 1.名称:DDC远程控制箱 2.规格:DDC控制箱体，尺寸（宽x高x深）：800*1000*200，非标定制，含变压器、继电器及端子及盘内配线 | 台 | 1 |
| 69 | 030904011004 | DDC远程控制箱 | 1.名称:DDC远程控制箱 2.规格:DDC控制箱体，尺寸（宽x高x深）：1000*1200*200，非标定制，含变压器、继电器及端子及盘内配线 | 台 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 三、前端设备 |  |  |  |
| 70 | 030603001001 | 阀门执行机构 | 1.名称:阀门执行器 2.功能:工作电压AC24V,15Nm，开关控制信号，旋转角度自整定 | 台 | 20 |
| 71 | 080902004001 | 风道温湿度传感器 | 1、名称：风道温湿度传感器 2：功能：湿度测量范围：0~90%RH 温度量程: 0~50 °C，精度：3% 输出： 0～10V 工作电压 AC 24 V 或 DC 13.5~35 V | 个 | 20 |
| 72 | 080902004002 | 室外温湿度传感器 | 1、名称室外温湿度传感器 2、功能：室外安装，工作电压 AC 24 V 或 DC 13.5~35 V,提供0~10V输出，温度量程: 0~50 °C或 ? 35~+ 3 5 °C可选，湿度量程为0~100%RH。 | 个 | 1 |
| 73 | 080904015001 | 压差开关 | 1、名称：压差开关 2、功能：高灵敏度气体压差开关,20~300Pa,开关信号 | 个 | 20 |
| 74 | 080904015002 | 防冻开关 | 1、名称：防冻开关 2、功能：开关信号，设定范围5~15℃，3米毛细管 | 个 | 20 |
| 75 | 080902004003 | 水管压力监测 | 1、名称：水管压力监测 2、功能：液体、气体压力传感器可用于水、蒸汽和冷冻剂等液体的压力测量。有过压保护，工作电压 AC 24 V 或 DC 13.5~35 V，量程：0~16Bar，输出为0～10VDC。 | 个 | 10 |
| 76 | 080902004004 | 水管温度监测 | 1、名称：水管温度监测 2、功能：温度量程：?30~+130 °C，信号：LG-Ni 1000，探头长度100mm | 个 | 8 |
| 77 | 080902004005 | 水管温度监测 | 1、名称水管温度监测 2、功能：水流量开关，不锈钢叶片长度可调，适应各种口径的管道，开关输出为单刀双掷开关，自动复位。 | 个 | 6 |
| 78 | 080902004006 | 水流量监测 | 1、名称：水流量监测 2、功能：含传感和变送功能，根据流速的大小提供标准的4～20mA DC线性输出，供电：24VDC,适用350以下的水管。 | 个 | 1 |
| 79 | 080902004007 | 液位传感器 | 1、名称：液位传感器 2、功能：浮球式液位开关，3米线缆，SPDT输出 | 个 | 12 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 四、水阀 |  |  |  |
| 80 | 030503007001 | 比例积分电动调节座阀DN50 | 1、名称：比例积分电动调节座阀 2、规格：DN50，PN16，行程20mm，法兰连接，灰铸铁阀体，不锈钢阀杆，青铜阀芯；介质：冷冻水、低温热水、高温热水、掺有防冻剂的水、盐水；介质温度 1~95 °C ，流量特性：0–30%线性，30–100%等百分比，泄漏率≤0.02%。 执行器AC 24V 工作电压，接受 DC 0~10 V 控制信号，关断力700 N，行程 20 mm ，带手动调节扳手和DC 0~10 V 位置反馈信号 | 套 | 1 |
| 81 | 030503007002 | 比例积分电动调节座阀DN65 | 1、名称：比例积分电动调节座阀 2、规格：DN65，PN16，行程20mm，法兰连接，灰铸铁阀体，不锈钢阀杆，青铜阀芯；介质：冷冻水、低温热水、高温热水、掺有防冻剂的水、盐水；介质温度 1~95 °C ，流量特性：0–30%线性，30–100%等百分比，泄漏率≤0.02%。 执行器AC 24V 工作电压，接受 DC 0~10 V 控制信号，关断力1600 N，行程 20 mm ，带手动调节扳手和DC 0~10 V 位置反馈信号 | 套 | 19 |
| 82 | 030611002001 | 辅材 | 1.名称:辅材 | 批 | 1 |
| 83 | 030504008001 | 各系统联动试运行 | 1.名称:调试 | 项 | 1 |
|  |  | 4、智能照明系统 |  |  |  |
| 84 | 030404019001 | 开关驱动器，8路，16A | 1.名称:开关驱动器 2.规格:通道数：8通道 电源：操作电压直流21~30V 工作电流：<12mA 待机功率：<250mW 安装尺寸：90 x 72 x 65（H x W x D）单位：mm 额定电流：交流230V(50/60HZ)16A/每通道 安装方式：标准35mm DIN导轨安装 智能照明控制系统要求采用具有国际开放性、兼容性高的KNX/EIB总线技术，或者是同等档次的控制技术。符合IEC14543-3通信标准及国标GB/Z20965-2007 | 个 | 49 |
| 85 | 030608003001 | 6键智能面板 | 1.名称:智能面板 2.型号:按键个数：6键 电源：21~30VDC 工作电流：<12mA 待机功率：<250mW | 个 | 22 |
| 86 | 030504003001 | 线路耦合器 | 1.名称:线路耦合器 2.规格:电源：21-30V DC 工作电流：＜20mA 待机功率：＜600mW 通道数：单通道 安装方式：导轨式安装 | 个 | 3 |
| 87 | 030504006001 | KNX/IP网关 | 名称:KNX/IP网关 2.规格:通道数：单通道 待机功率：＜800mW 外部电源：12-24VAC/DC 或POE供电45-57V DC 安装尺寸：90 x 109 x 64（H x W x D） 单位：mm 同时支持KNXnet/IP隧道数：1个/5个 智能照明控制系统要求采用具有国际开放性、兼容性高的KNX/EIB总线技术，或者是同等档次的控制技术。符合IEC14543-3通信标准及国标GB/Z20965-2007 | 个 | 1 |
| 88 | 030904008001 | 电源模块（640mA) | 1.名称:电源模块 2.规格:640mA | 个 | 4 |
| 89 | 030608010001 | 专用线缆 | 1.名称:专用线缆 2.型号:BUS CABLE | m | 1000 |
| 90 | 030501017004 | 中控软件 | 1.名称:中控软件 2.规格:实时图表显示 实时告警 定时与联动控制 权限管理 配置工具 画图工具 策略工具 主从备份 主控台 接口 | 套 | 1 |
| 91 | 030501013003 | 管理电脑 | 1.名称:管理电脑 2.规格:实时图表显示 实时告警 定时与联动控制 权限管理 配置工具 画图工具 策略工具 主从备份 主控台 接口 | 套 | 1 |
| 92 | 080904008001 | 交换机 | 1.名称:8口交换机 | 台 | 1 |
| 93 | 030611002002 | 辅材 | 1.名称:辅材 | 批 | 1 |
| 94 | 030507017001 | 调试 | 1.名称:调试 | 项 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 5、能源管理系统 |  |  |  |
| 95 | 080703004001 | 子站通讯屏 | 1.名称:子站通讯屏 2.规格:网口： 2路10/100Mbps 自适应 RS232：2路（600bps～38.400bps） 多功能口：8路，支持232（3线）和485（600bps～38.400bps） USB口：2个USB2.0接口，其中1个内置 | 套 | 1 |
| 96 | 080703004002 | 中心站通讯屏 | 1.名称:中心站通讯屏 2.规格:网口： 2路10/100Mbps 自适应 RS232：2路（600bps～38.400bps） 多功能口：8路，支持232（3线）和485（600bps～38.400bps） USB口：2个USB2.0接口，其中1个内置 | 套 | 1 |
| 97 | 080902001002 | 后台监控系统计算机 | 1.名称:后台监控系统计算机 | 台 | 1 |
| 98 | 030501004001 | 后台监控系统平台 | 1.名称:后台监控系统平台 2.规格:实时数据库支持的数据点总数 ≤120,000点 实时数据库支持的遥控 ≤5,000点 实时数据库支持的计算量 ≤2,000点 历史数据库采样数据点间隔 15～60 min，可调 历史数据库采样数据点个数 ≤50,000点 开关量变位传送时间（至计算机工作站） ≤3 s 模拟量数据刷新时间（变配电/BA类） ≤3 s 模拟量刷新时间（能耗监测/用能计费类） ≤60 s 开关量刷新时间 ≤3 s 数据统计与查询时 页面切换、调用响应时间 ≤3 s 统计性数据查询响应时间 ≤15 s 分析性数据查询响应时间 ≤15 s 诊断性数据查询响应时间 ≤60 s | 台 | 1 |
| 99 | 030504004002 | 能耗监测系统软件 | 1.名称:能耗监测系统软件 2.测试类别:实时数据库支持的数据点总数 ≤120,000点 实时数据库支持的遥控 ≤5,000点 实时数据库支持的计算量 ≤2,000点 历史数据库采样数据点间隔 15～60 min，可调 历史数据库采样数据点个数 ≤50,000点 开关量变位传送时间（至计算机工作站） ≤3 s 模拟量数据刷新时间（变配电/BA类） ≤3 s 模拟量刷新时间（能耗监测/用能计费类） ≤60 s 开关量刷新时间 ≤3 s 数据统计与查询时 页面切换、调用响应时间 ≤3 s 统计性数据查询响应时间 ≤15 s 分析性数据查询响应时间 ≤15 s 诊断性数据查询响应时间 ≤60 s | 套 | 1 |
| 100 | 030611002003 | 辅材 | 1.名称:辅材 | 批 | 1 |
| 101 | 030507017002 | 调试 | 1.名称:调试 | 项 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 6、视频安防监控系统 |  |  |  |
| 102 | 030507008001 | 高清红外球机 | 1.名称:高清红外球机 2.规格:200万像素1/2.8" CMOS图像传感器，高分辨率（1920×1080） . H.264视频编码压缩, 支持双码流 能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范，支持多种码流同时编码。 . 1080P实时输出 . 内置 18倍光学变焦镜头 . 真实彩转黑，支持IR-CUT，实现昼夜监控 . 红外照射距离：100 米 . 数字宽动态、隐私遮蔽、数字降噪、白平衡 . 水平方向360o连续旋转, 垂直方向－2o -90o，支持自动翻转 . 支持255个预置位，支持8条自动巡航、4条自动巡迹、4条自动线扫 兼容ONVIF，兼容CAL-CMS200管理软件、CALNVRView手机远程客户端 适用于iPhone, iPad,安卓系统设备 .视频制式:PAL / NTSC .增益控制:自动,信噪比大于 50dB,白平衡自动 / 室内 / 室外 .最低照度彩色0.01Lux @（F1.5,AGC ON），黑白0.01 Lux @ （F1.5,AGC ON），0 LUX（红外灯开启） .支持数字宽动态,支持数字降噪3D 降噪 .电子快门1/25 – 1/10,000s 支持水印加密,隐私保护:开/ 关 ( 同一画面可设置4 块隐私区域 ) .镜头焦距4.7-84.6mm（F1.5-3.6）,光圈值F1.5-3.6,视场角H：45o(Wide) ~3.1o(Tele);V：34o(Wide) ~2.3o(Tele) .红外灯控制自动/ 近灯/ 远灯/ 关闭 .旋转范围旋转速度：键控: 水平0.1o ～ 160o/ 秒; 垂直0.1o ～ 120o/ 秒 .旋转速度旋转速度：键控: 水平0.1o ～ 160o/ 秒; 垂直0.1o ～ 120o/ 秒 鱼台功能:支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/ 速度自动匹配功能，支持断电记忆功能 .视频压缩H.264,图像分辨率:主码流50Hz: 25fp （2M: 1920×1080）60Hz: 30fps （2M: 1920×1080）辅码流：50Hz: 25fps （D1: 704×576）60Hz: 30fps （D1: 704×480） .网络协议TCP/IP, HTTP, DDNS, DHCP, NTP, PPPoE, FTP, RTSP, RTP .存储功能:网络存储 .故障检测:网络断开检测、IP 冲突检测、编码器状态检测 .网络接口:1 路RJ45 接口，10M/100M 自适应以太网接口 防护等级:4000V 防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5 4 级标准，IP66 证书CE, FCC，C-tick | 台 | 9 |
| 103 | 030507008002 | 高清网络半球型摄像机 | 1.名称:高清网络半球型摄像机 2.类别: 200万像素1/2.8" CMOS图像传感器，高分辨率（1920×1080 能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范，支持多种码流同时编码。 1080P实时视频输出 3.6mm/6mm/8mm百万高清固定镜头 红外照射距离：50-60米 真实彩转黑，双滤光片切换 最低照度：彩色0.01Lux，黑白0.001 Lux 移动侦测、隐私遮蔽、镜像、翻转、防闪烁 电源: DC12V/PoE 兼容ONVIF；兼容CAL-CMS200管理软件，兼容手机远程客户端CALNVRView,适用于iPhone, iPad, 安卓系统设备 支持水印功能 最低照度:彩色0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux （红外灯开启）黑白0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux （红外灯开启） 快门:1/50 （1/60）秒~1/10,000 秒 数字宽动态,自动增益:开启/ 关闭, 0~100 可调,数字降噪电平:0~5 可调 慢快门:无 / 弱/ 中/ 强 图像设置:亮度 / 对比度/ 饱和度/ 色调可调（通过CMS 或者IE）,屏幕显示时间，通道名称 视频压缩标准: H.264 双码流 分辨率与帧率: 主码流：50Hz: 25fps （1920×1080），（1280×720）;60Hz: 30fps（1920×1080），（1280×720）辅码流：50Hz: 25fps（D1: 704×576），（CIF: 352×288）,60Hz: 30fps（D1: 704×480），（CIF: 352×240） 码率:32Kbps~8Mbps (H.264 ), 质量：很差/ 较差/ 一般/ 好/ 很好/ 最好 可调节 码率类型:限定码率/ 可变码率 音频压缩:G.711a 网络兼容协议:ONVIF 版本2.0 网络协议:TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选 ) IE浏览器:IE6.0 to IE11.0 报警触发:移动侦测、视频遮挡、视频丢失、设备断开 移动侦测:396 区域,隐私遮蔽:4 区域 用户接入术(最大) :5 个用户 通用功能:防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护 通讯接口:1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,音频接口:1 路RCA 音频输入 存储:网络存储 电源:DC12V±10% ,PoE网络供电 | 台 | 89 |
| 104 | 030507008003 | 高清网络枪式摄像机 | 1.名称:高清网络枪式摄像机 2.类别:200万像素1/2.8" CMOS图像传感器，高分辨率（1920×1080）H.264视频编码压缩, 支持双码流 能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范，支持多种码流同时编码。 1080P实时视频输出 内置高清2.8~12mm百万像素高清变焦镜头 真实彩转黑，双滤光片切换 最低照度：彩色0.01Lux，黑白0.001 Lux（0 Lux, 红外灯开 红外照射距离：30-40米 移动侦测、隐私遮蔽、镜像、翻转、防闪烁 电源：DC12V / PoE IP66防护等级； 兼容ONVIF；兼容CAL-CMS200管理软件兼容手机远程客户端CALNVRView,适用于iPhone, iPad, 安卓系统设备 ? 支持水印功能 最低照度:彩色0.01Lux @（F1.2, AGC ON）, 0 Lux （红外灯开启）,黑白0.001 Lux @ （F1.2, AGC ON）, 0 Lux （红外灯开启） 快门:自动, 1/50(1/60)s, 1/120s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s, 1/4000s, 1/10,000s ( 毫秒可调) 数字宽动态:支持 自动增益:开启/ 关闭, 0~100 可调?慢快门: 无 / 弱/ 中/ 强 数字降噪电平:0~5 可调 图像设置:亮度 / 对比度/ 饱和度/ 色调可调（通过CMS 或者IE） 屏幕显示:时间，通道名称 视频压缩标准:H.264 双码流 分辨率与帧率:主码流：50Hz: 25fps （1920×1080），（1280×720）;60Hz: 30fps（1920×1080），（ 1280×720）辅码流：50Hz: 25fps（D1: 704×576），（CIF: 352×288）60Hz: 30fps（D1: 704×480），（CIF: 352×240） 码率:32Kbps~8Mbps (H.264 ), 质量：很差/ 较差/ 一般/ 好/ 很好/ 最好 可调节 码率类型:限定码率/ 可变码率 音频压缩:G.711a 网络兼容协议:ONVIF 版本2.0 网络协议:TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选 ) IE浏览器:IE6.0 to IE11.0 报警触发:移动侦测、视频遮挡、视频丢失、设备断开 移动侦测:396 区域,隐私遮蔽,4 区域,用户接入数(最大) ,5 个用户,通用功能:防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护 通讯接口:1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 音频接口:1 路RCA 音频输入 存储: 网络存储 电源: DC12V±10%,支持POE 供电 防护等级:IP66 | 台 | 255 |
| 105 | 030507008004 | 电梯专用摄像机 | 1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:200万像素1/2.7" CMOS图像传感器，高分辨率（1920×1080） H.264视频编码压缩, 支持双码流 能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范，支持多种码流同时编码。 1080P实时视频输出2.7mm百万像素高清固定镜头 电子彩转黑 最低照度：彩色0.6Lux，黑白0.08 Lux 数字宽动态 移动侦测、隐私遮蔽、镜像、翻转、防闪烁电源：DC12V/PoE(CALIPDF-B28P/36P) 支持水印功能 最低照度：彩色：0.6Lux @ (F1.2,AGC ON)，黑白：0.08 Lux @ (F1.2,AGC ON) 快门：自动, 1/50(1/60)s, 1/120s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s, 1/4000s, 1/10,000s ( 毫秒可调) 自动增益：开启/ 关闭, 0~100 可调，慢快门：无 / 弱/ 中/ 强 数字降噪电平：0~5 可调 图像设置：亮度 / 对比度/ 饱和度/ 色调可调（通过CMS 或者IE） 屏幕显示：时间，通道名称 视频压缩标准：H.264 双码流 分辨率与帧率：主码流：50Hz: 25fps （1920×1080），（1280×720）60Hz: 30fps（1920×1080），（ 1280×720）辅码流：50Hz: 25fps（D1: 704×576），（CIF: 352×288）60Hz: 30fps（D1: 704×480），（CIF: 352×240） 码率：32Kbps~8Mbps (H.264 ), 质量：很差/ 较差/ 一般/ 好/ 很好/ 最好 可调节 码率类型：限定码率/ 可变码率 音频压缩：G.711a 网络兼容协议：ONVIF 版本2.0 网络协议：TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选 ) IE浏览器：IE6.0 to IE11.0 报警触发：移动侦测、视频遮挡、视频丢失、设备断开 移动侦测：396 区域 隐私遮蔽：4 区域，用户接入数(最大) ，5 个用户 通用功能：防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护 通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 音频接口：1 路3.5mm 音频输入 存储：网络存储 手机客户端：CALNVRView，适用于iPhone, iPad, 安卓设备 电源：DC12V±10%，支持POE 供电 | 台 | 8 |
| 106 | 030501017005 | 视频存储服务器 | 单控制器架构，采用LINUX操作系统，1个控制单元，1个64位四核处理器；内存8G，可扩展至256G ECC RDIMN；具有电池模块，可安装2块电池，样机掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失;24盘位；4个千兆数据网口，1个千兆管理网口，可扩展4个千兆网口或者2个万兆光口；1个RS232串口、1个RS485串口，2个Mini SAS接口，1个eSata/USB复用接口，1个USB接口，4路报警输入/输出接口；支持MiniSAS宽端口连接扩展柜进行扩展存储，每个SAS口支持9级扩展柜级联；支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB磁盘；支持SATA、SAS、SSD；同时支持SATA和SAS混插；设备运行状体下，支持磁盘热插拔；支持SRAID功能，当RAID组内2块或2块以上硬盘发生故障或出现硬盘丢失时，恢复后磁盘原数据可以正常读出，且新数据可正常写入；RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块磁盘被误拔掉之后30秒内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中；磁盘漫游功能，支持多台样机之间或样机与其他网络视频存储服务器之间的磁盘漫游，磁盘中的数据不应丢失；支持同时进行2048Mbps视（音）频码流存储，2048Mbps视（音）频码流转发、192Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，支持同时进行4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于7Gbps；具有ISCSI、NAS（SMB、NFS、FTP、AFP）等协议的设置选项；支持一键配置IPSAN模式、图片直存、视频直存三种存储模式；支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放；支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储；支持卷克隆功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作应不受影响；（BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 4/MPEG4;2.音频格式 G.711A/U、ADPCM、G.722.1C;3.视频分辨率 1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QCIF 接入协议 GB28181，ONVIF，SDK 网络参数 互联标准 GB28181，SDK 网络协议 TCP/IP、UDP、RTP/RTCP/RTSP、FTP、Telnet、SNTP、HTTP 平台互联 支持堆叠、级联、互联 功能参数: 业务功能 实时浏览、录像存储、点播回放、语音对讲、报警联动、电子地图、电视墙等 管理功能 用户管理、认证管理、权限管理、设备管理、网络管理、日志管理等 支持网络键盘 存储参数 RAID 支持 RAID 0，1，5，6，10 RAID 0，1，5，6，10，支持 JBOD 存储容量 16 盘位 SATA II，支持 SATA/1TB、2TB、3TB、4TB 24 盘位 功能支持 支持 iSCSI、NAS，具备存储空间、系统监视管理、用户和容量管理功能，支持卷在线扩容，磁盘热备，介质检测主机端口 标配 2 个千兆 iSCSI 接口，最大 6 个， 2 个 RJ45 千兆以太网口， 一个标准 RS-232 接口（DB9）；2 个 USB3.0，2 个 USB2.0; 1×VGA(DB15) 输出 电源规格 550W(1+1) 冗余电源 AC 100-240V/60~50Hz 860W(1+1) 冗余电源AC 100-240V/60~50Hz 功耗 ≤ 460W ≤ 460W ≤ 750W | 套 | 6 |
| 107 | 030501004002 | 硬盘（4T） | 1.名称:硬盘（4T） | 块 | 126 |
| 108 | 030504002002 | 46"液晶拼接屏 | 1.名称:46"液晶拼接屏 2.类别:46寸LED液晶屏，尺寸1045.08×590.22×243.40(含支架)，工业级面板，适合7×24小时连续工作 ，5.3mm双边拼缝，1.07B Color/10bit，支持同轴高清HDCVI信号接入，轻松实现模拟高清显示，支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示，直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象， 视角可达178°，趋近于水平；支持1920×1080(向下兼容)，亮度≥450cd/m2，支持VGA(D-Sub15)、CVBS(BNC)、DVI-D、HDMI、SDI(Q9头)、HDCVI、RS232(RJ45)、RJ45(网络解码)、DP、YPbPr，支持CVBS(BNC)(Q9头)、RS232(RJ45)、DP；信号格式包括：NTSC、PAL、480i、576i、720i、720P、1080I、1080P；标准RS232控制接口；具备消除闪烁；去交错算法，消除“锯齿”,动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术，图像边框可选补偿或遮盖，全高清信号实时处理技术；内置单通道矩阵，内置嵌入式图像拼接处理器，每个单元有四套AV/VGA/HMDI/色差分量接口，每单元最多可输入16路信号，每单元可以任意显示四路不同的信号，配外置矩阵可以进行超过任意路图像拼接; 可开底层画面+四个窗口，进行漫游、跨屏、放大、缩小显示；工作温度：0-45摄氏度,工作湿度：15-75%,平均功耗不高于175W。液晶显示单元内嵌IP流高清1080P解码功能，支持1-16画面分割缩放，并支持任意画面轮巡；可直接通过网线接入IPC摄像机。具备3C认证、CB认证、CE认证、FCC认证、ROHS认证、ERP认证、WEEE认证、检测报告。 | 台 | 18 |
| 109 | 030502002001 | 抗震底座 | 1.名称:底座 | 套 | 6 |
| 110 | 030502002002 | 抗震底座 线缆及附件 | 1.名称:线缆等附件 2.配置:包括DVI/RGB/VIDEO等线缆 | 套 | 18 |
| 111 | 030413001001 | 支架 | 1.名称:支架 2.配置:46寸模块化支架 | 套 | 18 |
| 112 | 030501002001 | 8路嵌入式数字高清解码器 | 1.名称:9路嵌入式数字高清解码器 2.配置:支持国标GB28181协议，满足GB28181平台的接入；支持ONVIF协议；支持RTP\RTSP协议； 视频流畅显示，显示高达1920x1080@60HZ； HDMI/VGA 灵活配置，任意组合 单路HDMI输出支持画面分屏，最大支持16分屏； 支持画面拼接功能，满足2×2 画面的拼接，不支持漫游、开窗等功能； 支持 H.264、MPEG4、MPEG2 等主流的编码格式； 支持 PS、RTP、ES 等主流的封装格式； 支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、AAC 音频格式的解码； 支持解码500W /300W /1080P /720P /960H /D1 /HD1 /2CIF /CIF/QCIF等视频格式，兼容业界主流厂家的IPC码流；解码分辨率500W/300W/1080P/720P/SVGA/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/QCIF；解码能力6路500W/9路300W/18路1080P/30路720P/72路D1；视频格式 H.264、MPEG4、MPEG2 音频格式 G.722、G.711A、G.726、G.711U、AAC 音频格式的解码；画面分割数1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 12/16；画面拼接 2*2；支持协议 GB28181/ONVIF/RTSP 网络协议 HTTP/TCP/UDP/IP/FTP/RTSP/RTP/RTCP/NTP/IGMP/Telnet/ICMP/ARP/SIP/FTP/TFTP 网络接口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网 串行接口 一个标准 232 接口（DB9） 报警输入 9 报警输出 9 语音对讲 1路（输入/输出） | 台 | 3 |
| 113 | 030501013004 | 图形拼接控制器 | 1.名称:图形拼接控制器 2.配置:卡式热插拔结构，可任意扩容，最大可扩容到256路信号输入、72路信号输出； 每张卡支持4通道输入和输出，紧凑型机箱设计，最大机箱不超过13U； 单通道最高支持信号速率4.95Gbps； 输入可支持DVI-D、HDMI、RGBHV、HD-SDI、CVBS、YpbPR、IP网络流媒体信号，分辨率可到1920*1200@60Hz/1080p60；输出支持DVI-I输出；HDMI输入支持HDCP 1.3 ，网络输入支持H.264和M-JPEG格式； 信号之间切换无延时，无黑场； 支持对输入信号倍频倍线； 各个输出通道可自定义输出分辨率； 具备图像放大功能，放大最大可达72倍； 支持图像叠加、漫游功能、画中画、字符叠加； 单屏幕最大可支持16个cvbs窗口； 内置图片管理器，无需SD卡，在无输入信号时可显示超大分辨率背景图片； 支持断电现场保护； 支持输入信号监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有信号接入； 支持负载监测，能实时监测和显示输出通道是否连接有负载； 输入支持即插即用； 16：9信号输出变为4：3信号后，可选择对图像进行拉伸变形或切边处理； 可通过外置键盘进行控制；也可通过TCP/IP、RS232端口进行软件控制； 支持报警联动； VWC软件支持场景轮巡，可联控其他矩阵、云台； 标准 19”机架，包括机架安装件； 技术规格： FPGA纯硬件架构，无Windows操作系统，不死机，无黑屏、花屏现象，＜5秒启动时间，运行稳定。 采用模块化设计，输入、输出、散热模块均支持热插拔，即插即用，更换、扩容过程无需关机，支持冗余电源 采用CrossPoint全交叉调度架构高速数据传输技术，并行总线设计，最高背板带宽720Gbps CVBS/VGA/DVI-D/HDMI/3G、HD-SDI/YPbPr/DVI Dual-Link信号输入，所有输入信号类型可以混合配置。CVBS输入支持PAL/NTSC制式，HDMI支持HDCP1.3， 输入最大分辨率（DVI Dual-Link）支持3840×2560，支持输入信号状态监测，可实时监测和显示各输入通道信号接入状态。 输入通道具有EDID编辑功能，可自定义非标准的EDID信息以适应各类应用场合 输出支持DVI-I/双绞线，支持数字、模拟双信号同步输出 支持对输入信号通道进行字符叠加的功能，可以自由定义所叠加字符的字体、颜色、大小、位置、透明度，使所叠加文字覆盖在画面上方，方便实时掌握信号的来源;设备具有大分辨率静态底图输出功能，可通过软件管理底图保存、调用、替换底图、选择显示区域； | 套 | 1 |
| 114 | 030501017006 | 软件 | 1.名称:软件 2.配置:? 支持 WEB 客户端和 PC 客户端多画面实时视频浏览； 平台软件系统最大支持2000 路前端， 最大 64 个远程客户端， 单级 64 台堆叠， 5 级组网； 支持即时回放功能和多路同步回放功能； 支持切片回放， 可以通过图片浏览的方式查找录像信息； 支持长时间（可以长达数月） 跨度录像的秒级查询； 支持 GIS 地图， 并支持基于地图的业务操作； 预案设置、 指挥调度； 预置位、 巡航； 云台控制； 报警联动； 支持电视墙功能， 实时视频与显示； 支持 BlackS50KB-5000 网络键盘。 支持对用户登录的合法性检测； 支持业务运行状况的管理和统计， 支持设备拓扑显示； 支持时钟同步。 开放的第三方支撑能力 支持 GB/T 28181 标准协议的前端设备接入， 第三方平台互联互通；为第三方提供SDK 接口， 可以通过 SDK 开发各种个性化的应用功能。登陆界面展示 平台登录是否耗时 在输入正确的用户名、 密码等情况下， 登录平台仅需 1~3 秒便可成功登录。 平台开放性 协议、 标准化、 数据库等:1、 开放的系统架构， 支持前端以 RTSP、 GB/T28181、 ONVIF 等协议接入；2、 视频码流支持 PS 流、 标准 H.264 等；3、 数据库采用嵌入式 MySql 数据库；4、 可提供全套开发包， 与第三方平台互联互通。 平台的开放性 :1、 满足 RTSP、 GB/T28181、 ONVIF 协议的各厂家的 IPC、 DVR、 NVR、 DVS 的接入；2、 采用全 SIP 协议， 更加开放和兼容；3、 通过 SDK 方式接入非标设备的接入；4、 主流厂家报警设备、 门禁设备的接入。 实时视频 ：实时视频浏览 实现选择 1， 4， 6， 8， 9， 10， 13， 16 等多种画面分割模式浏览图像以及全屏显示，支持主辅码流自由切换 图像分组 ：支持按照监控区域、 管理权限和实际使用情况（如行进路线）对摄像机进行分组， 并可对组中的球机、 枪机设备再次进行分类显示 图像抓拍 ：对当时播放的图像可实现快速抓拍 设备控制： 1、支持云台和快球的方向控制、 预置位管理、 光圈焦距管理、 镜头缩放； 云台速度可调；支持灯光、 雨刷、 电源开关控制； 支持摄像机锁定与解锁；2、 支持 3D 定位功能。 视频参数调节 对图像的视频参数进行实时调节， 如对比度、 亮度等。 点位快速查找 可根据点位名称快速进行查找 回放前 30 秒录像 可根据播放视频的当前时间回看其前 30 秒的录像 本地录像 浏览实时视频的同时可进行本地录像 图像数字缩放 可对选中的画面进行框选放大浏览 图像等比例缩放 可按照图像原始分辨率的比例进行显示 翻页 在点位较多情况下可对图像进行翻页浏览 兼容的监控品牌 支持海康、 大华、 亚安、 英飞拓、 动力盈科、杰迈、 兰博等能够提供稳定 SDK 的厂家 录像、回放 ：录像模式 支持普通录像， 分段录像 ，录像智能检索 可根据点位名称、日期、时间快速查询录像 ；单画面回放 以共享方式回放某点位在某时间的录像 ；单画面多时段回放 同时回放某画面多个时段的录像 ；多画面同时回放 支持同时回放多个画面在某时间的录像 ；按文件名进行回放 根据检索到的录像文件名进行回放 ；录像切片 可以通过图片浏览的方式查找录像信息 ；回放时可以进行暂停、播放、停止、快放、慢放、单帧进、单帧退、数字缩放、等比例缩放、精确定位、抓拍等操作 ；对单个画面或多个画面在某一时间内的录像进行下载 具有 电子地图功能， 支持 GIS、MAPInfo 和平面地图 ；在地图上可进行放大、缩小、平移等操作 ；在地图上可单选或框选多个点位查看其实时视频 ， 在地图上可单选或框选多个点位调看其在某时间内的录像 ，在地图上可切换任一点位到大屏上显示 ； 鹰眼地图查看 在地图上可根据鹰眼地图快速找到某一区域对应的点位信息 ；报警设备展示 在地图上可展示报警、门禁设备 解码器控制功能 ：解码输出显示 支持分屏方式 ； 分屏模式下支持任一画面的全屏显示 ；支持画面拼接功能，满足 2*2 画面拼接 ； 切换任一点位到大屏上显示的同时，模拟解码通道也对应显示，便于查看 | 套 | 1 |

| 115 | 030501004003 | 管理平台 | 1.名称:管理平台 2.配置:? 支持国标GB28181协议， 满足GB28181平台的接入 支持ONVIF协议 支持RTP\RTSP协议 视频流畅显示， 显示高达1920x1080@60HZ 支持 H.264、 MPEG4、 MPEG2 等主流的编码格式 支持 PS、 RTP、 ES 等主流的封装格式 支持解码1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF等视频格式， 兼容业界主流厂家的IPC码流； ? 系统参数 处理器 工业级嵌入式4核 ， 嵌入式LINUX操作系统 性能参数 ：转发带宽 128M 级联组网： 支持多级组网 前端接入参数： 视频格式 H.264（BaseLine Profile / Main Profile / High Profile /MPEG4）音频格式： G.711A/U、 ADPCM、 G.722.1C 视频分辨率： 1080P、 UXGA、 960P、 720P、 XGA、 SVGA、 D1、 CIF、 QCIF 前端接入协议： GB/T28181， ONVIF 网络参数 ：互联标准 GB/T28181 网络协议 ：TCP/IP、 UDP、 RTP/RTCP/RTSP、 FTP、 Telnet、 SNTP、 HTTP 平台互联 ：支持堆叠、 级联、 互联 功能参数 ： 实时浏览、录像存储、点播回放、语音对讲、报警联动、电子地图、电视墙等 管理功能 ： 用户管理、 认证管理、 权限管理、 设备管理、 网络管理、 日志管理等 外部接口： 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网 ； 一个标准 232 接口（DB9） ，1×外置USB接口 其他 电源 220VAC ；功耗 ≤25W | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 030504002003 | 管理电脑 | 1.名称:管理电脑 | 台 | 1 |
| 117 | 030501003001 | 控制台 | 1.名称:控制台 | 联 | 2 |
| 118 | 030502001003 | 机柜、 | 1.名称:机柜 | 台 | 1 |
| 119 | 030501005004 | 辅材 | 1.名称:辅材 | 台 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 7、智能化系统集成平台 |  |  |  |
| 120 | 030501017007 | BMS智能建筑集成管理系统软件平台 | 1.名称:BMS智能建筑集成管理系统软件平台 2.类别:1、整体要求：智能化集成管理系统是整个智能化系统的运行核心，智能化集成管理系统采用分散控制、集中管理，它的功能更偏重于管理。集成管理系统可使管理人员能够通过统一的管理界面掌握整个大楼的运行情况，集中报警信号，并在集成管理系统内实现各机电系统之间的联动； 2、系统结构：智能化集成管理系统软件以面向服务的架构SOA为基础,对外提供智能客户端、Web客户端多种集成形式和服务手段，应采用B/S或C/S架构，允许提供采用专用的客户端软件访问，也可以通过标准的WEB浏览器进行访问，WEB浏览器的访问数量不应有限制； 3、开放接口要求：软件系统应提供许多标准接口，如：NET API、ODBC、DDE、OPC、标准的SQL等多种接口，并且支持Native BACNet、OPC、LonWorks 等工业标准协议； 4、主要技术指标： 系统需采用标准的开放系统接入技术，即插即用方式接入 页面组态支持SVG/HTML技术； 系统能根据使用人员的不同级别，开放不同的权限； 支持界面、参数的在线配置能力，方便调试和维护； 支持与外部系统监视、管理数据交互能力； 系统最大监控点数：不限； 系统实时数据传送时间：≤3s； 系统控制命令传送时间：≤3s； 系统联动命令传送时间：≤2.5s 5、统一管理界面：管理人员可以通过工作站访问集成管理系统的服务器，掌握大楼的运行状况，在监控中心通过统一的界面显示大厦所有机电设备的运行状态 6、系统间联动：系统联动是系统智能控制的重要部分，通过开发平台预先设置的系统联动控制方案，当系统内的联动触发条件满足时，系统自动将控制信号按照联动方案发送出去，控制相关的设备； 7、界面友好：独立的第三方软件平台，为全中文界面，易于理解、方便操作，并且能根据用户需求制作所需界面，能达到美观、实用的目的。 | 套 | 1 |
| 121 | 030501007003 | 子系统接口模块 | 1.名称:子系统接口模块 2.类别:OPC接口（接口开发兼容性强，界面标准化、规范化, 系统最大监控点数、子系统最大接入数和用户接入数不做限制，只与硬件和网络环境支持能力有关；系统广泛采用开放互联技术：OPC、Web、ODBC、TCP/IP、XML、WebService技术；对于各种标准接口(OPC、BACnet、ODBC、RS485/422/232、ModBus等)和自定义接口都能够实现各子系统的信息(运行数据和命令)的转换和实时传送；服务器必须支持使用TCP/IP通信协议来通信，并可以读取各种符合ODBC标准的开放式数据库。） | 台 | 6 |
| 122 | 030501007004 | 楼宇自控系统模块 | 1.名称:楼宇自控系统模块 2.类别:OPC接口 | 台 | 1 |
| 123 | 030501007005 | 消防报警系统模块 | 名称:消防报警系统模块 2.类别:OPC接口 | 台 | 1 |
| 124 | 030501007006 | 视频监控系统模块 | 1.名称:视频监控系统模块 2.类别:OPC接口 | 台 | 1 |
| 125 | 030501007007 | 入侵报警系统模块 | 1.名称:入侵报警系统模块 2.类别:OPC接口 | 台 | 1 |
| 126 | 030501007008 | 一卡通系统模块 | 1.名称:一卡通系统模块 2.类别:OPC接口 | 台 | 1 |
| 127 | 030501007009 | 智能照明系统模块 | 1.名称:智能照明系统模块 2.类别:OPC接口 | 台 | 1 |
| 128 | 030501013005 | IBMS应用服务器 | 1.名称:IBMS应用服务器 2.类别:2*Intel?Xeon DP四核CPU，内存4G，250G硬盘,DVD-RW | 套 | 1 |
| 129 | 030501013006 | 工作站 | 1.名称:工作站 2.类别:双核CPU，主频2.8G，内存2G，512M独立显卡，硬盘160G，DVD光驱，19寸液晶显示器 | 套 | 1 |

原内容为：

表-03总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 | 环境保护费 | 人工费 | 1.32 | 1053.11 |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 文明施工费 | 人工费 | 2.14 | 1707.32 |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 安全施工费 | 人工费 | 10.5 | 8377.03 |  |  |  |
| 4 | 031302001004 | 临时设施费 | 人工费 | 8.32 | 6637.8 |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 3.21 | 2560.98 |  |  |  |
| 6 | 031302004001 | 二次搬运费 | 人工费 | 1.1 | 877.59 |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 | 0.18 | 143.61 |  |  |  |
| 8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 4.26 | 3398.68 |  |  |  |
| 9 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 0.92 | 733.99 |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 合 计 | 25490.11 |  |  |  |

现更正如下：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001005 | 环境保护费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001006 | 文明施工费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001007 | 安全施工费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302001008 | 临时设施费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302002002 | 夜间施工增加费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302004002 | 二次搬运费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 03B001 | 工程定位复测费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 施工因素增加费 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 03B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 |  |  |  |  |  |

原内容为：

表-04规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：工程排污费 | 12201.84 |  | 20112.84 |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 79781.21 | 18 | 14360.62 |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 79781.21 | 7 | 5584.68 |
| 1.3 | 其中：工程排污费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | 79781.21 | 0.21 | 167.54 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 | 2237116.86 | 3.48 | 77851.67 |

现更正如下：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：工程排污费 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 其中：工程排污费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费 |  |  |  |

原内容为：

智能化系统设备采购项目评分办法

项目评分标准（格式）

| 综合评审 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 40分 | 1.技术响应（包括产品基本要求与指标参数、功能）；满分30分。 说明： 重要技术参数(加星号★项)不作为废标项，每有一项不满足扣分 | 投硬件设备技术参数完全响应，并有详细的技术参数配置、提供较为详细的技术参数偏离表，得30分；以此为基础所投产品中，重要技术指标参数(加星号★项),每不满足技术参数一项，扣2分；普通参数每条不满足，扣1分，扣完为止。 | 3０分 | ＋ 分 |
|  | 2.设备性能；满分１０分 | 内网核心交换机支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备；支持单主控集群, 两框只要有一块主控板工作，设备就能正常运行，不会造成集群分裂，要求提供证明，提供得４分，不满足得0分； | ４分 | ＋ 分 |
|  |  | 汇聚交换机要求支持静态路由，RIP，OSPF，BGP，ISIS，支持策略路由、支持路由策略； | １分 | ＋ 分 |
|  |  | 接入交换机要求支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE） | ２分 | ＋ 分 |
|  |  | 整体设备先进性，所投设备满足并且优于参数要求的0-3分酌情给分。最高得3分，最低得0分； | 3分 | ＋ 分 |
| 商务部分 20分 | 1.投标人业绩要求，满分3分 | 投标人提供500万以上项目合同复印件一个得1.5分，最高得３分，合同原件备查； | ３分 |  |
|  | 2投标人资质资信要求，满分3分 | 投标人通过ISO9001、质量管理体系认证，得2分； 投标人为重合同守信用企业得1分； | 3分 |  |
|  | 3.投标方拟投标产品生产厂商资格满分4分；投标方不能提供生产厂商针对本次项目的授权书原件和售后服务承诺函原件的，其投标书为无效标书，不参与评标。 | 核心设备生产厂商具备系统集成三级以上资质得2分 提供核心设备厂家《CMMI4（软件能力成熟度模型集成 ）认证证书》，得2分 | 4分 | ＋ 分 |
|  | 4.售后服务、人员配置及培训，满分10分 | 1、投标人具备本地化的服务机构，提供至少6人12个月社保缴纳凭证得2分，得资料不全或不提供的不得分； 2、投标人拟派项目经理具备全国注册二级建造师得1分，全国注册一级建造师资格得2分；项目班子五大员配备齐全，证件资料完备，得3分。 3、投标人提供3年以上的售后服务承诺函得3分 | 10分 | ＋ 分 |
| 价格部分 40分 | 当有效投标报价≥7家时，取掉一个最高分、取掉一个最低分，然后以剩余的投标报价的平均值作为基准价，每向上偏离1%扣1分、每向下偏离1%扣0.5分（直线插入法，扣完为止）；当有效投标报价＜7家时，以平均值作为基准价，每向上偏离1%扣1分、每向下偏离1%扣0.5分（直线插入法，扣完为止）。 | 40分 | ＋ 分 |

现更正为：

智能化系统设备采购项目评分办法

项目评分标准 （格式）

| 综合评审 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （35分） | 产品技术参数响应 | 硬件设备技术参数要求完全响应，有详细的技术参数配置、产品彩页、提供较为详细的技术参数偏离表，重要技术参数（加星号★项）每不满足一项，扣2分；普通技术参数每不满足一项，扣1分。承诺所供设备内、外配件必须为原厂交付的，提供权威的验证及查询方式，提供两种以上的测试方法及对应的软件（测试方法及对应软件随投标文件交付时特别标注给甲方），若发生高供低配、更换内部配件、假冒品牌的问题要承担全部的经济及法律责任, 承诺免费安装、调试院方现有的系统及应用软件，若日后应用升级后免费配合应用软件供应商安装、调试。（附承诺书，格式不限，无承诺书者不得分）内网核心交换机支持纵向虚拟化，支持将64个AS（接入交换机）、2K个AP虚拟为一台设备管理，支持2层AS，要求提供证明，内网核心交换机支持业务板随板统一用户管理功能，支持PPPoE/802.1X/ MAC/Portal等认证方式终结，要求提供证明，服务器BIOS支持中文界面，并提供截图 | 8分 | ＋ 分 |
|  | 设备认证 | 分别提供国内或国际服务器，存储产品环境标志产品认证 存储产品获得国内或国际抗九级烈度地震认证 提供投标服务器在SPEC、IDC或Gartner认证 存储厂商具备SNIA存储网络工业协会Vendor Large最高投票权厂家，并提供证明加盖原厂公章 接入交换机通过国际CC(Common Criteria)认证，信息安全级别达到EAL3，提供证书 | 3分 |  |
|  | 网络系统整体设计 | 要求提供完整的结构设计方案，明确承诺按设计方案建设能够达到或超过三等甲级医院业务需求量标准，提供完整的设计图纸（包括整体结构拓扑图、设备位置分布图、设备安装及连接图、设备地址分配表（含无线IP）、虚拟服务器的划分与实体服务器及应用的对应关系表，各种应用及数据库在服务器上运行性能的分析报告及最低性能，网络可靠性、安全性的分析报告等）。提供这一部分的全部纸质和电子文档（特别标注给甲方），缺少或不完整不得分。（附承诺书，格式不限，无承诺书者不得分） | 5分 | ＋ 分 ＋ 分 |
|  | 信息及系统安全性设计 | 要求提供完整的信息及系统安全性设计方案，明确承诺按该设计方案建设能够达到日后过等保三级的安全等级，要求系统建成后必须由中标商提供等保对该系统的评测报告，详细叙述达过等保安全等级的实现方法，详细叙述各种应用的防护流程及有效性。内外网（包括无线网络）在数据交互时的安全性能评估分析并指出所提供方案的优势，在对应黑客攻击时内外网（包括无线网络）隔离安全性能评估分析并指出提供方案的优势。提供这一部分的全部纸质和电子文档（特别标注给甲方），缺少或不完整不得分。（附承诺书，格式不限，无承诺书者不得分） | 6分 | ＋ 分 |
|  | 无线网络系统设计 | 要求设计的无线网络系统必须满足内、外网为同一张网，内、外网之间必须严格实现真正的物理隔绝，同一无线信号发射器必须能够同时发射独立的内、外网信号，必须实现真正意义上的零漫游，必须达到日后过等保三级的安全等级，要求系统建成后必须由中标商提供等保对该系统的评测报告。承诺系统建成后若不能达到测试要求，中标商必须承担全部的经济责任。要求提供完整详细论述内、外网之间物理隔离实现方式及性能等级，能够提供权威部门的测试报告加1分。要求提供系统的测试方法和测试软件（测试方法及对应软件随投标文件交付时特别标注给甲方）。（附承诺书，格式不限，无承诺书者不得分） | 5分 | ＋ 分 |
|  | 数据安全性能设计 | 数据安全是本次项目建设中最重要的一环，要求提供完整的内、外网应用及数据的还原、备份与误删除恢复设计方案，详细论述本方案还原、备份、误删除恢复及预防措施的实现技术、应用及数据的还原时间、应急措施等。承诺由于所供设备原因造成30分钟内应用及数据不能恢复供应商要承担全部的经济责任，若造成不可恢复性的数据丢失还要承担相应的法律责任（附承诺书，格式不限，无承诺书者不得分）。 | 5分 |  |
|  | 安防监控、智能照明、楼宇控制系统设计 | 安防监控系统摄像头的布置要求全楼无死角，明确该系统不仅仅用于安全防护的监测，更要明确该系统在医患纠纷和病人监护中的重要作用，要求全方位摄像头实现自动跟踪，实现安防监控与智能照明系统的联动，能够达到自动跟踪被监测人摄像头光照度不够时自动补光的功能。承诺由于楼宇控制系统设备故障造成人员或财产重大损失时承担相应的法律和经济责任。要求提供完整的结构设计方案，提供完整的设计图纸（包括整体结构拓扑图、设备位置分布图、设备安装及连接图、设备地址分配表等）。提供这一部分的全部纸质和电子文档（特别标注给甲方），缺少或不完整不得分。 | 3分 |  |
| 商务部分 （ 25 分） | 1.投标人业绩要求，满分5分 | 投标人提供500万元以上智能化项目合同复印件（必须加盖公章）一个得1.5分，最高得3分，合同原件备查； 投标人具有行业内国家级奖项得2分，省级得1分； | 5分 |  |
|  | 2投标人资质资信要求，满分3分 | 投标人通过ISO9001、质量管理体系认证，得2分； 投标人市级及以上重合同守信用企业得1分； | 3分 |  |
|  | 3.投标方拟投标产品生产厂商资格满分4分 说明： 投标方不能提供生产厂商针对本次项目的授权书原件和售后服务承诺函原件的，其投标书为无效标书，不参与评标。 | 1、服务器、网络设备等核心设备生产厂家提供中国信息安全认证中心颁发的《信息安全应急处理服务资质认证证书》(一级)、中国信息安全认证中心颁发的《信息系统安全集成服务资质认证证书》(一级)，得2分，缺少一个不得分； 2、提供服务器、网络设备等核心设备厂家《CMMI5（软件能力成熟度模型集成 ）认证证书》，得 2分 | 4分 | ＋ 分 |
|  | 4.售后服务、人员配置及培训，满分13分 | 1、投标人具备本地化的服务机构，提供至少6人12个月社保缴纳凭证得2分，得资料不全或不提供的不得分；提供投标人所投产品设备厂家在甘肃省内有备品备件库及售后服务机构的证明材料，提供主要设备生产厂家组织机构代码证，提供驻兰办事机构原厂三人以技术服务人员证明及相应人员在兰州本地社保纳税证明，并由设备厂家盖章确认，有得3分，否则不得分。 2、投标人拟派项目经理全国注册一级建造师资格得2分。项目班子五大员配备齐全，证件资料完备，得2分。 3、投标人提供3年以上的售后服务承诺函得2分 4、为了保证后期维护的高效性，投标人须提供本次投标产品的后期维护承诺书，如服务器、存储、虚拟化软件、网络设备、监控等设备得2分 | 13分 | ＋ 分 |
| 价格部分 （ 40 分） | 当有效投标报价≥7家时，取掉一个最高分、取掉一个最低分，然后以剩余的投标报价的平均值作为基准价，每向上偏离1%扣1分、每向下偏离1%扣0.5分（直线插入法，扣完为止）；当有效投标报价＜7家时，以平均值作为基准价，每向上偏离1%扣1分、每向下偏离1%扣0.5分（直线插入法，扣完为止）。 | 40分 | ＋ 分 |

注：其他内容不变！

采购项目联系人姓名及电话：

采购人：甘肃省第三人民医院

联系人：潘海龙

电  话：13893436346

单位地址：兰州市城关区段家滩763号

采购代理机构：甘肃方华工程管理有限公司

联 系 人：张 爱 玲

电    话：18693108906

传    真：0931--4812410

地    址：兰州市城关区天水北路欣月湖1号楼北单元0402室

甘肃方华工程管理有限公司

2016年6月7日