# NETGEAR WGR614v9快速安装指南

# 第1步 将WGR614v9接入网络

- 目前，一般的家庭或小型办公网络最常使用的是ADSL接入，直接用电脑拨号上网时，网络连接应如下：

- 现在要通过WGR614v9实现共享上网，若电脑与WGR614v9仍采用有线方式连接，正确的连接方式应如下：

- 电脑应先连接到WGR614v9的四个LAN口之一(见上图C曲线)

- 再用另一条网线将WGR614v9的WAN口(天线旁边黄色端口)与ADSL MODEM连接（见上图）

注：若您的宽带不需要使用Modem，由运营商提供一个网络接口直接连接电脑，那么，电脑连接到路由器的LAN口后，请将原先连接电脑的网线连到路由器的WAN口。

# 第2步 电脑网络属性配置

- WGR614v9是基于浏览器管理的设备，电脑可通过浏览器进入路由器的管理界面对其进行配置管理，但首先电脑的相关设置必须正确。

下面以Windows XP Home Edition Service Pack 2为例来说明电脑的配置过程：

2.1. 启动电脑，右键单击“网上邻居”选“属性”（ 可在桌面或开始菜单中找到网上邻居），右键单击“本地连接”选“属性”，选中“Internet协议(TCP/IP)”，点击“属性”：

2.2. 将电脑设为“自动获得IP地址”，“自动获得DNS服务器地址”点击“确定”：

# 第3步 登录路由器

3.1. 确保电脑已按照第1步所述以有线方式连接到了路由器的四个LAN口之一，启动路由器。

3.2. 启动Internet Explorer或者Netscape Navigator等浏览器，打开一个网页，在网页的地址栏中键入http：//www.routerlogin.com 然后回车：

3.3.1通常情况下，浏览器会弹出如下登录框，输入用户名和密码就能成功登录WGR614v9的管理界面。缺省的用户名：admin，密码：password，字母均为小写：

【提示】如果在IE浏览器输入：http://www.routerlogin.com ，回车后IE浏览器没有反应或者无法打开网页，那么：

检查IE浏览器中的连接属性，关闭代理服务：选择IE上方菜单中的‘工具’->‘Internet 选项(Option)’->‘连接’->‘局域网设置(L)’->所有选项均不打勾，然后选择‘确定’->‘确定’，将IE窗口关闭，重新打开一个页面，在地址栏中输入上述地址 ，然后回车。

3.3.2 有的用户或许会看到下图的提示，请点击关闭，然后重新打开浏览器，输入http：//www.routerlogin.com 回车即可弹出登录框：

【说明】WGR614v9默认的IP地址是192.168.1.1，之所以会出现上图的提示，表明您的局域网中，有另一个网络设备（例如ADSL Modem或者另一个路由器）的地址也是192.168.1.1，WGR614v9就会将其本身的地址自动修改为10.0.0.1，从而有效避免冲突。

3.4 初次进入管理界面，首先看到NETGEAR无线路由器智能设置向导，它可以引导用户完成设置；您也可以选择否，我要自己配置路由器，点击下一步，依照 第4步 基本的上网设置 中的指导进行。

3.5若您在今后的使用中，需要再次登录设置界面，在登录框中输入正确的用户名、密码登录后，首先进入固件升级助手。

固件指固化在路由器硬件中的软件，随着技术的日益成熟，NETGEAR公司会针对各个产品、不断开发新的固件，进一步优化产品性能。用户可以通过这个升级助手来完成升级操作。

下图红线标示的复选框打√，则表示每次登录WGR614v9管理界面时，都会自动在NETGEAR服务器搜索，查看有无新的固件发布。如果想取消这个功能，请在 “登录时检查固件升级“前的复选框的√取消即可。

注：由于该服务器不在中国，国内用户使用助手升级需要较长时间。我们建议国内用户取消此功能，需要升级时，请登录NETGEAR中文站点 www.netgear.com.cn下载升级文件。

【注意】固件升级具有一定的风险，升级失败可能导致WGR614v9的硬件损坏，请在升级前认真阅读中文网站固件升级指南，或在专业人员指导下进行。

# 第4步 基本的上网设置

您的网络接入方式可能是PPPoE拨号、固定IP或动态IP，请参照相应的设置介绍完成基本的上网设置。

## 4.1. 采用PPPoE方式拨号上网的配置方法

- 每次连接因特网时都需要用户名和密码进行登录，或者ISP提供给您的是PPPoE帐户，均在此列。例如：中国电信和中国网通 ADSL 宽带业务通常采用此连接类型，个别小区宽带也会采用此种方式。

下面以中国电信的ADSL宽带用户为例，电信运营商提供的相关信息如下：

ADSL宽带用户名：gzDSL38912111@163.gd

密码：××××××××

4.1.1. 第一个问题“您的因特网连接需要登录吗?”选择“是”，”因特网服务提供商”选择“其它”，在”登录”和“密码”后面的空白栏中分别键入宽带帐号和密码，如图：

因特网IP地址，选择”从ISP处动态获取”。如果您清楚当地的DNS服务器（可致电当地ISP查询），就可选择”使用下面的DNS服务器”，然后填写上,或者直接选用”从ISP处动态获取”便可。

【说明】WGR614v9可以在基本设置页面调整连接模式：

A．若您的宽带是无限时上网的类型，请选择”始终打开”，路由器就会始终保持在线；

B．若您的宽带属于限时上网的类型，请选择”按需拨号”，并在闲置超时中设置一个时间（默认5分钟），那么，路由器会在检测到局域网用户的上网请求后才进行拨号；如果局域网向Internet的流量持续为零超过5分钟，路由器会自动断开与Internet的连接，等待下次检测到连接请求时再重新拨号；

C．若您希望自己控制路由器与Internet的连接或断开，请选择”手动连接”；需要上网时，首先进入路由器管理界面，在路由器状态->连接状态中点击连接即可，需要注意的是，手动连接后路由器将一直保持在线，必须在连接状态中点击断开连接方可断开与Internet的连接。

4.1.2. 待此页设置更新完毕后，打开一个新的网页，试试访问因特网，正常情况下已经可以上网冲浪啦！若无法访问因特网，请点击左边列表中的路由器状态，查看此页中因特网端口的IP地址，若路由器与因特网连接失败，IP地址将是0.0.0.0，请先检查各设备之间的连接，回到基本设置页面，检查ADSL的帐号与密码是否正确，最好将密码重新填写。若与因特网已连接成功，则应如下图所示，IP地址和DNS都为非零数字：

4.1.3. 最后点击左下方的“注销”退出管理界面：

## 4.2. 采用固定IP地址上网的配置方法

- 商务光纤等专线接入通常会采用此种连接类型。宽带服务商会向用户提供 IP 地址，子网掩码，网关和 DNS 等详细参数。

下面以某运营商的固定IP地址用户为例，运营商提供的相关信息如下：

IP地址：192.168.0.211

子网掩码：255.255.255.0

网关地址：192.168.0.1

主域名服务器：211.136.20.203

从域名服务器：61.177.95.125

4.2.1. 第一个问题选择“否”， “因特网IP地址”选择“使用静态IP地址”，“域名服务器（DNS）地址”选择“使用域名服务器”，将IP地址、子网等信息键入，然后点击“应用”，如下图：

4.2.2. 点击“注销“，退出并关闭管理页面。

## 4.3. 采用动态IP地址上网的配置方法

- 如果您直接使用电脑上网时，电脑TCP/IP设置为自动获得IP和DNS，且无需运行任何拨号或连接程序，那么您就属于这种接入方式了。有线电视（Cable）和部分小区宽带采用此种连接方式，如：上海有线通、广州珠江宽频、深圳天威视讯等。

注：某些ISP提供的接入方式采用了WEB认证――每次上网前需要在一个网页中填入验证信息，且电脑在访问认证页面前会先获得IP地址。此认证方式对路由器而言也是属于“采用动态IP地址上网“，当通过路由器上网时，局域网的其中一台电脑首先进行WEB认证，之后其他电脑不必认证就能共享上网了。但由于不同ISP提供的WEB认证的实现细节存在差异，所以个别ISP提供的WEB认证接入方式WGR614v9无法支持。

基本的上网设置非常简单，步骤如下：

4.3.1. 成功登录到WGR614v9的管理界面的“基本设置”页面后，无需做任何改动，保持默认设置，直接点击“应用”。

4.3.2. 若您可从当地的ISP（服务提供商）处得知DNS的信息，那么在“域名服务器（DNS）地址”中选择“使用下面的域名服务器”，然后填入2个DNS服务器IP地址，如：61.144.56.101及210.21.4.130，其他配置保留默认设置，然后点击“应用”。

4.3.3. 点击“注销”，退出并关闭管理页面。

# 第5步 笔记本自带无线网卡连接设置

5.1. 完成基本配置后，若想通过无线方式上网，须按照本文开头设置“本地连接”的方式设置电脑的“无线网络连接”。然后右键单击“无线网络连接”选“查看可用的无线连接”：

重要提示

若您的电脑自带802.11b/g无线网络适配器，右键点击“网上邻居”选择“属性”，网络连接类型中只有”本地连接”或其他连接，而没有”无线网络连接”，请与您电脑的供应商的售后服务部门联系。

5.2. 点击左上方的“刷新网络列表”，系统会将搜索到的无线网络在右边列出，选中您想接入的无线网络，点击右下方的“连接”即可：

注：若右边显示“Windows无法配置此无线连接……”，则需要联系您的笔记本厂家咨询无线网卡的配置与使用。您亦可以访问我们中文网站上关于此问题的介绍http://www.netgear.com.cn/ 。

技术支持

此文档用于协助用户进行初次配置，如需了解路由器其他功能及其设置方法，请参阅管理界面右侧“帮助文档”的内容。

如需了解更多产品的技术支持信息，请访问 http://www.netgear.com.cn 。

美国网件公司联系方式  技术支持热线：800-830-3815 或 020-83918600

技术支持邮箱：tech@netgear.com.cn

感谢您对NETGEAR的购买与支持！