新乡市超科新能源有限公司

年产1亿安时锂离子电池项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:  新乡市超科新能源有限公司

编制单位：新乡市超科新能源有限公司

2018年8月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人：宋美芳

报  告  编  写  人：宋美芳

建设单位：新乡市超科新能源有限公司（盖章）

电话:13903739451

传真:

邮编:453000

地址:新乡市凤泉区大块镇大块村

编制单位：新乡市超科新能源有限公司（盖章）

电话:13903739451

传真:

邮编:453000

地址:新乡市凤泉区大块镇大块村

1.项目概况

新乡市超科新能源有限公司成立于2014年，企业租赁大块镇原新乡市鑫生废旧收购有限公司（该厂因市场和经营原因已关停）现有厂房进行生产。该公司原有年组装移动电源15万套项目由凤泉区环保局作出批复(批文号：凤环审[2014]043号)。

随着手机行业的迅速发展，市场对锂电池的需求量逐年增加，新乡市超科新能源有限公司投资8000万元在现有工程的基础上扩建年产1亿安时锂离子电池项目。本次验收的年产1亿安时锂离子电池项目于2016年1月由济源蓝天科技有限责任公司完成了该项目的环境影响报告书的编制工作，2016年4月29日，新乡市环保局以“新环书审[2016]8号”文件对其环评作出批复。2016年9月开工建设，2018年5月建设完成，2018年7月投入试生产。目前，生产设备和环保设施运行正常，具备验收条件。

2018年8月新乡市超科新能源有限公司委托河南安环环保科技有限公司为该项目编制竣工环境保护验收报告。河南安环环保科技有限公司接受委托后，参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展相关验收调查工作。同时新乡市超科新能源有限公司委托河南松筠检测技术有限公司于2018年8月10日至12日进行了竣工验收检测并出具检测报告。我公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。

2.验收依据

2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10.28）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29）

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令. 1998.11.29）

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）

（9）《河南省建设项目环境保护条例》（2007.5.1）

（10）《危险化学品安全管理条例》（2011.12.1）

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015）

（12）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日）

2.2验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

（7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单

（8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单

（9）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（征求意见稿）》（环境保护部）

（10）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（环境保护部）

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

2.3环评报告书及批复文件

（1）《新乡市超科新能源有限公司年产1亿安时锂离子电池项目环境影响报告书》，济源蓝天科技有限责任公司，2016年1月

（2）《新乡市超科新能源有限公司年产1亿安时锂离子电池项目环境影响报告书》的审批意见（新环书审[2016]8号），新乡市环保局，2016年4月29日

（3）《新乡市超科新能源有限公司年产1亿安时锂离子电池项目检测报告》，河南松筠检测技术有限公司，2018年8月27日

3.项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置及周边情况

新乡市超科新能源有限公司厂址位于新乡市凤泉区大块镇大块村东650m处，地理坐标：北纬35.364382。、东经113.804436。。项目东、北两侧为农田，西面为乡村道路，南面为一荒废厂房，经现场调查，项目所设50m卫生防护距离内无学校等环境敏感点，距离项目最近的环境敏感点为项目西650m大块村。

图一、 厂址四周环境示意图

表1                  项目周围环境保护目标一览表

| 序 号 | 保护对象 | 方 位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大块村 | 西 | 650 |
| 2 | 东招民庄村 | 西南 | 2200 |
| 3 | 北原庄村 | 东南 | 900 |
| 4 | 东郭村 | 东南 | 1500 |
| 5 | 北招民庄村 | 东北 | 700 |
| 6 | 王小屯 | 东北 | 1900 |
| 7 | 小块村 | 西北 | 1200 |
| 8 | 民生渠 | 北 | 100 |
| 9 | 高村水厂地下水水源地二级保护区边界 | 东南 | 2400 |

3.1.2厂区平面布置

本项目占地3000m2，厂区北面为1360m2的1#车间，东面为960m2的2#车间，南面为办公楼。生产设备位于1#、2#车间内。事故池、沉淀池均位于1#车间北面。项目平面布置图见附图。

3.2建设内容

本项目为年产1亿安时锂电池的改扩建项目，实际投资为8000万元。项目组成及建设内容见下表：

表2             环评批复建设内容与实际建设内容对比表

| 序 号 | 项目组成 | 工程内容 | 环评批复建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 1#车间 | 1360m2，主要进行配料、涂布、制片、装配、注液等工艺 | 相符 |
|  |  | 2#车间 | 960m2，1层为仓库，2层西面为化成、分容车间，东面为现有工程移动电源装配车间 | 相符 |
| 2 | 辅助工程 | 综合楼 | 530m2，主要为管理人员办公 | 相符 |
| 3 | 公用工程 | 配电室 | 1间 | 相符 |
|  |  | 维修间 | 1间 | 相符 |
| 4 | 环保工程 | 污水处理 | 生产废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤处理后回用；生活污水经化粪池处理后，定期清运 | 相符 |
|  |  | 废气治理 | 锂离子电池生产NMP废气：冷凝回收装置+活性炭吸附装置+15m排气筒； 锂离子电池生产注液工序废气：活性炭吸附装置+15m排气筒。 | 锂离子电池生产NMP废气：冷凝回收装置+活性炭吸附装置+15m排气筒； 注液工序废气与冷凝后的NMP废气一起经活性炭吸附，处理后废气由一根15米高排气筒排放 |
|  |  | 固废仓库 | 一般固废堆场不小于50m2； 危险固废堆场不小于10m2 | 一般固废堆场一座，面积50m2； 危废暂存间一间，面积10m2 |

本项目主要生产设备见下表：

表3          主要生产设备环评及批复与实际建设对面一览表

| 工序名称 | 设备名称 | 环评及批复 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 | 数量/台 | 型号 | 数量/台 |
| 配料 | 真空双行星搅拌机 | 300L | 3 | / | 0 |
|  | 真空双行星搅拌机 | 200L | 4 | 200L | 6 |
|  | 真空上料机 |  |  | / | 1 |
| 涂布 | 全自动涂布机 | 600型24m烘箱 | 4 | 750型21m烘箱 | 2 |
|  | 自动除铁上浆装置 | / | 4 | / | 2 |
| 气站 | 空气压缩机 | 37KW | 2 | 37KW | 2 |
|  | 空气存储罐 | 2立方 | 2 | 2立方 | 2 |
|  | 真空泵 | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 |
|  | 制氮机 | 30立方5立方 | 2 | / | 0 |
| 制片 | 辊压机 | 550×450 | 4 | 600×650 | 1 |
|  | 分切机 | 50m/min | 4 | 全自动制片机 XN-HJ13F-02 | 7 |
|  | 贴胶一体机 | 22型 | 18 |  |  |
|  | 超声波焊接机 | 3KW | 8 |  |  |
| 装配 | 自动卷绕机 | HWP-2560 | 10 | HWP-2560 | 8 |
|  | 铝塑膜自动冲壳机 | UM-25 | 2 | UM-25 | 1 |
|  | 真空烤箱 | XHZK-0101 | 20 | XHZK-0101 | 10 |
|  |  |  |  | 全自动真空烤箱 ZRJX-G210-D | 3 |
|  | 转盘式双腔二封机 | HY-2DG200 | 4 | HY-2DG200 | 2 |
|  |  |  |  | 全自动二封机 | 1 |
|  | 转盘式顶侧封装一体机 | YHT-42 | 16 | 全自动封装机 | 4 |
|  | 手套箱 | BJZ-300 | 8 | / | 0 |
|  | 三合一双折边机 | SZB300S | 8 | SZB300S | 2 |
|  | 除湿机 | 350立方 | 2 | 350立方 | 3 |
| 注液 | 真空注液机 | / | 2 | 全自动注液机 | 2 |
| 化成 | 预充柜 | BFGS-9512 | 150 | 全自动化成分容机 CY-HC5VA128 | 20 |
| 分容 | 分容柜 | BFGS-9512 | 100 |  |  |
| 包装 | 半自动包装机 | DSH-4000 | 4 | 全自动包装机 | 2 |

3.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗量见下表：

表4                  主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原辅料名称 | 单位 | 环评批复年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锰酸锂 | 吨 | 1030 | 1035 |
| 2 | 石墨粉 | 吨 | 296 | 310 |
| 3 | 导电石墨SP | 吨 | 1.25 | 1.2 |
| 4 | 导电浆CNT | 吨 | 83 | 80 |
| 5 | 聚偏氟乙烯（粘结剂） | 吨 | 35 | 34 |
| 6 | N-甲基吡咯烷酮（NMP） | 吨 | 288 | 270 |
| 7 | 粘结剂（CMC） | 吨 | 14.5 | 15.5 |
| 8 | 丁苯橡胶 | 吨 | 21.5 | 22 |
| 9 | 铝塑膜 | m2 | 165万 | 170万 |
| 10 | 电解液 | 吨 | 256 | 260 |
| 11 | 铜箔 | 吨 | 140 | 138 |
| 12 | 铝箔 | 吨 | 70 | 71 |
| 13 | 极耳※ | 对 | 3200万 | 3220万 |
| 14 | 隔膜 | m2 | 320万 | 321万 |
| 15 | PVC 包装套 | 吨 | 3.6 | 3.8 |
| 16 | 乙醇 | 吨 | 4.6 | 3 |

注：极耳分为正负极，正极极耳采用铝带，负极极耳采用镍带。

3.4水源及水平衡

本项目生产用水与生活用水均取自大块镇自来水管网，生活用水量为720t/a，生产用水量为1110t/a，循环用水量为19500t/a，废水回用量为480t/a。本项目水平衡图如下

图二、水平衡图（单位：t/d）

3.5生产工艺流程

生产工艺说明：锂离子电池生产线的工艺，主要步骤均包括配料制浆、涂布干燥、压片分切、卷绕制作电芯、焊接极耳、入壳组装、注液以及化成分容，随后数码电池经单体封装成为成品电池，具体步骤如下（见图二）：

（1）配料制浆

a、正极混料：将正极材料锰酸锂、导电石墨和正极粘结剂聚偏氟乙烯(PVDF) 用电子称精确计量后投入合浆机，随后加入溶剂氮甲基吡咯烷酮（NMP），常温密闭状态下进行真空混料（混料时原料会释放热量，因此混料机需用循环冷却水冷却）。在后面的涂布干燥过程中溶剂全部挥发，其余的锂化物、导电剂、PVDF全部留在集流体上，成为电池的正极材料。

b、负极混料：与正极混料过程类似。将石墨与导电炭黑、负极粘结剂（丁苯橡胶和羧甲基纤维素钠）依次投入真空搅拌机（负极混料专用），在密闭状态下进行混料。负极浆料采用纯水作为溶剂，在后面的涂布干燥过程中水全部挥发。

正、负极混料均在相对密闭的车间内进行，搅拌器密闭，不会向外环境排放粉尘；由于外购的原料均是称量好的包装，因此不需要在厂区内再次称量，投料时由真空上料机进行上料。

（2）涂布工序

涂布过程也可称为涂膏或拉浆，即卷成筒状的集流体材料在机械的带动下匀速通过盛有糊状混合浆料的槽子，使混合膏料均匀涂布于连续集流体的正反两面。其中，正极集流体材料为铝箔，负极集流体材料为铜箔。涂布后的湿极片进入干燥箱进行干燥（干燥所用热量由电加热提供），干燥温度根据涂布速度和涂布厚度设定，一般正极片在120℃左右，负极片在100℃左右。干燥后的极片经张力调整和自动纠偏后进行收卷，供下一步工序进行加工。正极涂布在干燥过程中，溶剂NMP全部挥发形成有机废气，通过设备密闭管道收集后进入冷冻式NMP回收系统进行回收，回收得到的NMP（S1）由厂家回收。

（3）制片工序

经干燥后的正、负极集流体上涂满了正、负极材料混合物，需要通过辊轧机压延成片状，厚度控制在0.125～0.165mm左右。自制极板根据不同规格的电池要求由分条机切断成相应的极板尺寸。该过程中产生的正、负极片边角料（S2）拟收集后出售。

（4）极耳焊接

采用超声波焊接机在电芯正负极各自焊接极耳并对焊接区域加贴绝缘胶带，其中正极极耳采用铝带，负极极耳采用镍带。

（5）卷绕工序

将正负极片和隔膜按照正极片—隔膜—负极片自上而下顺序放好经卷绕机卷绕制成电池电芯，隔膜采用聚丙烯+聚乙烯材料。制作完成的电芯经过短路测试，合格电芯进入下一步工序。

（6）装配

先通过铝塑膜自动冲壳机将铝塑膜冲壳，然后通过人工将电芯装入冲壳完成的铝塑膜内，采用顶侧封一体机将电芯封装到铝塑膜内。组装完成后，将电芯整齐放入真空烤箱内真空烘烤12h，去除与空气接触带入的水分。

（7）注液工序

将组装后电池通过全自动注液机进行注液，注液材料为外购的成品电解液(本项目电解液外购)，注液过程完成后，利用封装机对铝塑膜另一个侧边进行预封装。

（8）化成

化成是注液后电池的首次充放电，通过化成可对电池正负极活性物质进行激活。本项目采用化成柜对电池进行化成，化成时间依据不同规格的电池有所差别。化成完成后，将电池放入夹具内夹紧，放入烤箱内烘烤6h（50℃）进行定型；

通过转盘式真空封装机将电芯进行二次抽真空后封口，然后通过切折烫一体机将电芯进行外观整形。

（9）分容

用电池分容柜对电池进行分容，即对电池的容量进行分选。

（10）检验

分容好的单体电池进入检验工序，经检验合格后即得成品单体电池，次品降级销售。

（11）包装

按照客户要求，将分容检验完成的电池，进行统一包装。

3.6项目变动情况

对照环评及批复，本项目在实际建设中生产设备及污染治理措施发生如下变化：

3.6.1项目设备变化情况

（1）本项目设备变化情况见表3，其中决定产能的涂布机，由4台600型24m烘箱涂布机变为2台750型21m烘箱涂布机。600型涂布机的涂布机涂布速度为4m/min，每天工作21小时，则涂布长度为6048千米/年；750型涂布机的涂布速度为14m/min，每天工作12小时，则涂布长度为6048千米/年。故设备变化后，本项目产能没有发生改变。

（2）真空搅拌机由3台300L和4台200L变为6台200L，其中3台进行正极材料搅拌，3台进行负极材料搅拌。原设备生产一锅浆料为8小时，新设备生产一锅浆料为4小时，故更换新设备后浆料的生产满足涂布需要。

（3）辊压机由4台550×450型变为1台600×650型，原辊压机生产速度3m/min，新辊压机生产速度为30m/min，故同样生产时间，1台600×650型辊压机生产速度等同于10台550×450型辊压机生产速度，满足生产需要。

（4）制片工序由7台全自动制片机代替原有的分切机、贴胶一体机、焊接机，生产效率提高100%。

（5）真空烤箱由原来的20台XHZK-0101型变为10台XHZK-0101和3台全自动真空烤箱，原烤箱烘烤时间为48小时，每层放700pcs，更换的烤箱烘烤时间为6小时，每层可放2600pcs，虽然烤箱数量有所减少，但生产效率大大提高。

（6）封装工序由16台转盘式顶侧封装一体机变为4台全自动封装机，原封装机为两工位转盘，现有封装机为六工位转盘，效率提高4倍以上，故4台全自动封装机可以替代原设计的16台转盘式顶侧封装一体机。

（7）注液由2台真空注液机变为2台全自动注液机，采用新设备后，员工只需放、取电池就可完成操作，故不再设手套箱。全自动注液机注液时不会有电解液外溢，所以不会产生废清洗液。

（8）化成、分容工序由150台预充柜和100台分容柜变为20台全自动化成分容机，原设备一个流程需要26小时，现设备只需3小时就可以完成，效率提高8倍以上，20台全自动化成分容机与150台预充柜和100台分容柜效率相当，故本次设备变更，数量大大减少，但生产有效率有所提高。

（9）项目建设时将4台半自动包装机变为2台全自动包装机，原设备每小时只能包装300只，4台设备包装1200只；现有设备每小时可以包装800只，2台设备包装1600只，能够满足生产需要。

（10）本项目原生产工艺中烘烤用氮气由企通过制氮机制得，现企业采用外购液氮为烘烤工序提供氮气，故不再建设制氮设备。

3.6.2污染治理措施变化情况

（1）本项目原环评建议注液废气单独通过15米高排气筒排放，实际建设中，企业将注液废气与冷凝后的NMP废气一起经活性炭吸附，处理后废气由一根15米高排气筒排放。

（2）配料车间新增一台真空上料机，由人工上料变为自动上料，减少上料过程中颗粒物的散失。

综上所述本项目设备变更不会引起产能变化，治理措施的变动不会造成环境影响，故本项目不存在重大变动情况，满足验收条件。

4.环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

一、废水产生情况

（1）本项目有员工80人，三班生产，均为附近居民，不住宿，人均用水量30L/人/天，生活污水排放量以80%计，生活污水排放量为1.92t/d，污水水质为COD250mg/L、SS300mg/L、NH3-N25mg/L。

（2）NMP回收系统冷凝水循环用水量为30t/d，散失量为1t/d，冷凝水循环使用，不外排；

（3）项目设备冷却水散失量为2t/d，循环用水量为35t/d，冷却水循环使用，不外排；

（4）项目在生产过程中需对混料车间的搅拌机、自动上浆系统等设备进行定期清洗（清洗前先将设备中残存的原料进行清除、收集，清理干净后的设备再用水冲洗）。根据生产工艺要求和设备体积计算，设备5天冲洗一次，一次用水2t，用水量为0.4t/d。

（5）车间卫生水：该项目部分生产车间地面需用水进行清洁，车间卫生先清扫后再用拖把清洁，废水主要为洗拖把水，清洁用水量为1.9t/a，其中1.6t由回用水提供，0.3t由新鲜水补充，废水中污染因子主要为COD、SS、TP等。

二、废水治理措施及排放情况

（1）生产废水

本项目设备冲洗废水和车间卫生废水处理措施为：排入沉淀池进行混凝沉淀处理后再经陶瓷膜进行过滤，污水处理设施规模为5m3/d，日均处理水量为1.8m3/d，处理后的废水存放在密闭容器内，作为下一次的车间卫生水回用。工艺流程图如下：

（2）生活污水

生活污水经化粪池处理后，定期清理外运，不外排。

4.1.2废气

（1）正极涂布烘干废气

锂离子电池正极涂布后的烘干过程中会有NMP（N-甲基吡咯烷酮）废气产生，烘干废气经冷凝回收后再由活性炭吸附，处理后废气由15m高排气筒有组织排放排放。根据检测结果，本项目非甲烷总烃产生浓度195mg/m3、产生速率1.07kg/h，排放浓度39mg/m3、排放速率0.179kg/h，处理效率83.5%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）去除效率70%的要求，同时满足《电池工业污染物排放标准》（GB30848-2013）表5排放浓度50mg/m3的要求。

（2）注液工序废气

电解液有机气体主要为注液时挥发的有机溶剂，锂电池电解液主要成分为六氟磷酸锂，溶剂主要成分为碳酸二甲酯(DMC)（约占溶剂的96%以上，因此溶剂挥发主要以DMC计），溶剂约占电解液的15%。碳酸二甲酯(DMC)挥发性较小，其挥发性约为同条件下水挥发性的一半。

根据厂方提供资料以及类比同类项目，注液时碳酸二甲酯挥发率按0.05%计，每年挥发量为0.02吨。注液工序在密闭专用全自动注液箱内进行，注液工序废气与冷凝后的NMP废气一起经活性炭吸附，处理后废气由一根15米高排气筒排放，对项目所在地周围环境空气质量影响较小。

（3）配料工序粉尘

该项目配料工序采用真空上料机自动投料方式进行投料，投料时利用真空上料机直接将物料输送至搅拌机，此过程为全密闭进行，故在上料过程中不会产生粉尘污染。

图五、废气处理示意图

4.1.3噪声

该项目主要高噪声设备为混料机、空气压缩机和各种风机及泵类等设备，根据查阅相关资料，本项目高噪声设备的源强及相应的治理措施见下表：

表5	          噪声源强及治理措施一览表

| 序 号 | 来 源 | 数量 | 治理前源强 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混料机 | 6 | 70dB（A） | 车间密闭隔音 | 50dB（A） |
| 2 | 空气压缩机 | 2 | 80dB（A） | 减振、车间密闭隔音 | 55dB（A） |
| 3 | 风 机 | 2 | 80dB（A） | 隔声罩、减振 | 55dB（A） |
| 4 | 泵 类 | 4 | 75dB（A） | 隔声罩、减振 | 55dB（A） |

4.1.4固废

本项目产生的固废主要有极片边角料、废活性炭、NMP溶剂、污泥等。

极片边角料：制片工序会产生部分正负极片边角料，产生量为3t/a，在一般固废堆场暂存，定期作为废品出售。

废活性炭：根据验收监测结果，非甲烷总烃的进口速率为1.08kg/h，年生产7200小时，则非甲烷总烃的产生量为7.776t/a。非甲烷总烃总的去除率为83.5%，冷凝处理效率为70%，活性炭吸附率为45%。经冷凝处理后非甲烷总烃的量为2.33t/a，活性炭吸附的废气量为1.04t/a，按照吸附1t有机废气消耗3t活性炭计算，本项目实际活性炭用量为3.12t/a，以活性炭填充量为0.8t的活性炭罐计，活性炭每年90天更换一次，每年更换4次，则废活性炭产生量为3.2t/a。废活性炭属于危险废物，在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。

NMP溶剂：烘干工序废气治理措施冷凝回收的NMP溶剂，回收量为282.24t/a，储罐储存，由厂家回收。

污泥：生产废水处理设施产生的污泥1.2t/a，收集后送垃圾填埋场进行安全填埋。

工程产生的固废产生量、处置方式见下表：

表6            固体废弃物产生及处置情况

| 序号 | 固废种类 | 来 源 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极片边角料 | 分切工段 | 一般固废 | 3 | 收集后出售 |
| 2 | 废活性炭 | 工艺废气处理 | 危险废物 | 3.2 | 厂家回收 |
| 3 | NMP溶剂 | NMP回收 | / | 282.24 |  |
| 4 | 污泥 | 污水处理设施 | 一般固废 | 1.2 | 送垃圾填埋场安全填埋 |

4.2环境风险防范设施

本项目重点控制的危险化学品为N-甲基吡咯烷酮和电解液、乙醇，电解液、乙醇与NMP在化学品仓库内储存，储存于阴凉、通风、干燥处，远离火源，库房内进行了地面防渗处理，并设置导流沟，与库房外事故池连通。当容器泄漏，泄漏液体通过导流沟收集至事故池内。泄漏物料随回收的NMP一起由原料生产厂家回收。同时事故池可用作消防废水池，当发生火灾时用于收集消防废水。本项目已建成容积50m3的事故水池一座，位于1#车间北面，并按要求在雨水管网内增设闸板。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资8000万元，环保投资62万元，环保投资占总投资的0.78%。本项目的污染防治措施及投资概算见下表：

表7	    实际污染防治措施及投资概算          单位：万元

| 序号 | 污染源 | 环评批复治理措施 | 实际建设治理措施 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废 水 | 生活污水 | 化粪池 | 化粪池 | 2 |
|  |  | 生产废水 | 混凝沉淀池+陶瓷膜过滤 | 混凝沉淀池+陶瓷膜过滤 | 10 |
|  |  |  | 污泥干化池 | 污泥干化池 | 2 |
| 2 | 废 气 | NMP废气 | 冷凝回收装置+活性炭吸附+15m排气筒 | 冷凝回收装置+活性炭吸附+15m排气筒 | 10 |
|  |  | 注液废气 | 15m排气筒 | 与冷凝后的NMP废气一起经活性炭吸附，处理后废气由一根15米高排气筒排放 | 0.5 |
| 3 | 噪 声 | 隔音、减振、消声等 | 减振、车间密闭、距离衰减 | 2 |
| 4 | 固 废 | 一般固废仓库50m2、危废临时堆场10m2 | 一般固废仓库50m2、危废临时堆场10m2 | 10 |
| 5 | 风险事故防范 | 人工防护服等装备、应急通讯器材及车辆、事故水池50m³ | 人工防护服等装备、应急通讯器材及车辆、事故水池50m³ | 20 |
| 6 | 环境监测仪器设备 | / | / | 0.5 |
| 7 | 厂内绿化 | / | / | 5 |
| 8 | 合 计 | / | / | 62 |

5. 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书主要结论与建议

表8		     环境影响报告书主要结论与建议

| 污染因素 | 产污环节 | 污染物 | 防治措施 | 执行标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 正极涂布烘干 | NMP （以非甲烷总烃计） | 冷凝回收+活性炭吸附 +15m排气筒排放 | 满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5、表6中非甲烷总烃排放浓度50mg/m3、厂界最高浓度2.0的要求 |
|  | 注液工序废气 | DMC有机溶剂 | 15m排气筒排放 |  |
|  | 配料 | 粉尘 | 阻隔沉降于车间地面 | 车间密闭 |
| 废 水 | 设备清洗废水 车间卫生水 | COD、SS 、TP | 经混凝沉淀+陶瓷膜过滤处理后，作为车间卫生水回用 | / |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 经化粪池处理后，定期清运 | / |
| 噪 声 | 混料机、空气压缩机、风机、泵类 | 设备噪声 | 减震、厂房密闭隔音、距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）夜间50dB（A）要求 |
| 固 废 | 分切工段 | 极片边角料 | 收集后出售、综合利用 | 一般固废堆场不小于50m2，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求； 危险固废堆场不小于10m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  | 注液后清洗 | 废清洗液 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 送垃圾填埋场安全填埋 |  |
|  | NMP回收 | NMP溶剂 | 厂家回收 |  |
|  | 工艺尾气处理 | 废活性炭 |  |  |

5.2审批部门审批决定

本项目于2016年4月29日由新乡市环保局审批通过，并出具审批意见。其批复如下：

一、根据《报告书》内容，我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目生产过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污物应满足以下要求；

废水：本项目生产废水采用“混凝沉淀+陶瓷膜分离”处理后回用于生产车间不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运。全厂无废水外排。

废气：对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。

涂布车间烘干过程中挥发的NMP废气采用冷凝回收法处理后再经活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放，外排废气满足满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）的要求。

噪声：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

固废：生产过程中产生的固废应按照环评报告提出的措施妥善处置。厂内固废临时堆场按照一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设计、施工；危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行建设，并及时送有危险废物处理资质的单位处置，避免对环境造成二次污染。

（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急预案，防止污染事故。

四、项目建成后，需按规定向我局申请竣工环境保护验收。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期方工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

6. 验收执行标准

表9                   环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 标准出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0mg/m3 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中限值 |
| SO2 | 1小时平均 | 500µg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 二级标准 |
|  | 日平均 | 150µg/m3 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200µg/m3 |  |
|  | 日平均 | 80µg/m3 |  |
| PM10 | 日平均 | 150µg/m3 |  |

表10                      地下水环境质量评价标准

| 序号 | 评价因子 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 |
| 2 | 总硬度 | 450 |
| 3 | 硫酸盐 | 250 |
| 4 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 3.0 |
| 5 | 氨氮 | 0.5 |
| 6 | 锰 | 0.1 |

表11                      生产废水回用执行标准

| 污染物 | 污染因子 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 6.5-9 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2005 |
|  | 色度 | 30 |  |
|  | 悬浮物（mg/L） | 30 |  |
|  | 锰（mg/L） | 0.1 |  |
|  | 总硬度（mg/L） | 450 |  |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 |  |

表12               本项目污染物排放标准

| 污染物 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标 准 限 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30848-2013）表5、表6 | 非甲烷总烃 | 排放浓度50mg/m3 厂界浓度2.0mg/m3 |
|  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） |  | 厂界浓度2.0 mg/m3 排放浓度80mg/m3 去除效率70% |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 | 颗粒物 | 厂界浓度1.0mg/m3 |
| 噪 声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 噪声 | 昼 | 60dB(A) |
|  |  |  | 夜 | 50dB(A) |
| 固 废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |

7. 验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废水

本项目生产废水经“混凝沉淀池+陶瓷膜过滤”后，作为车间卫生水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清运，不外排，满足环评及批复要求。

7.1.2废气

7.1.2.1有组织废气

表13                  有组织废气检测内容

| 名称 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMP | 1#锂电车间NMP排气筒进口、出口 | 非甲烷总烃 | 连续检测3周期， 每周期3次 |
| DMC |  |  |  |

7.1.2.2无组织废气

表14                  无组织废气检测内容

| 排放源 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 连续检测3天， 4次/天 |

7.1.3厂界噪声检测

表15                        噪声检测结果表

| 采样点位 | 昼 间 ［测量值dB（A）］ | 夜 间 ［测量值dB（A）］ |
| --- | --- | --- |
|  | 2018.08.10 | 2018.08.11 | 2018.08.12 | 2018.08.10 | 2018.08.11 | 2018.08.12 |
| 东厂界 | 51.9 | 51.3 | 52.5 | 42.2 | 41.8 | 42.7 |
| 西厂界 | 52.8 | 52.7 | 53.4 | 41.7 | 42.0 | 43.3 |
| 南厂界 | 51.4 | 52.2 | 53.7 | 42.6 | 42.9 | 43.4 |
| 北厂界 | 55.2 | 54.6 | 54.8 | 44.0 | 43.4 | 43.7 |

7.1.4固（液）体废物检测

本次验收不涉及固体废物的检测。

7.2环境质量检测

7.2.1环境空气质量检测

新乡市超科新能源有限公司厂址位于新乡市凤泉区大块镇大块村东650m处。本项目大气评价等级为三级，主导风向为NE风，故选取距项目东北700m的北招民庄村为上风向关心点，距项目西650m大块村、东南900m北原庄村、东南1500m东郭村为下风向关心点。选取常规污染因子二氧化硫、二氧化氮、PM10和特征污染因子非甲烷总烃为检测因子。

表16                    环境空气质量检测内容

| 检测点位 | 方位 | 距离（m） | 检测项目 | 检测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北招民庄村 | 东北 | 700 | 二氧化硫、二氧化氮、非甲烷总烃 | 1小时平均浓度，连续检测3天，每天采样4次，每次至少采样45min |
| 大块村 | 西 | 650 |  |  |
| 北原庄村 | 东南 | 900 | 二氧化硫、二氧化氮、PM10 | 24小时平均浓度，连续检测3天，每日采样24小时 |
| 东郭村 | 东南 | 1500 |  |  |

7.2.2地下水质量检测

本项目选取大块镇、阳光电源厂址、西马坊村三地对地下水质量进行采样监测。选取pH值、总硬度、硫酸盐、耗氧量、氨氮、锰为检因子。

表17                    地下水质量检测内容

| 检测点位 | 方位 | 距离（m） | 检测项目 | 检测频次及周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大块镇 | 西 | 1km | pH值、总硬度、硫酸盐、耗氧量、氨氮、锰 | 连续检测2天， 1次/天 |
| 阳光电源厂址 | 东南 | 2.7km |  |  |
| 西马坊村 | 东南 | 1.9km |  |  |

8.质量保证和质量控制

8.1检测分析方法及检测仪器

表18                    检测分析方法及监测仪器

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二氧化硫 | 《二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 小时：0.007mg/m3 日均：0.004mg/m3 |
|  | 二氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 小时：0.005mg/m3 日均：0.003mg/m3 |
|  | PM10 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》 HJ 618-2011 | 电子分析天平ES-E120BⅡ | 0.010mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） | 气相色谱仪 G5 | 0.07mg/m3 |
| 有组织 废气 | 废气流量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》皮托管平行测速法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘气测试仪 TW-8051F | / |
|  | 非甲烷总烃 | 《 固定污染源排气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ/T 38-2017 | 气相色谱仪 G5 | 0.07mg/m3 |
| 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） | 气相色谱仪 G5 | 0.07mg/m3 |
| 地下水 | pH值 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法GB/T 5750.4-2006 | pH计PHS-3C | / |
|  | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》乙二胺四乙酸二钠滴定法GB/T 5750.4-2006 | 滴定管25mL | 1.0mg/L |
|  | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》铬酸钡分光光度法(热法）GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 5.0mg/L |
|  | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》纳氏试剂分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.02mg/L |
|  | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.1mg/L |
| 噪声 | 等效声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》声级计法 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA6228 | / |
|  | 等效声级 | 《声环境质量标准》声级计法GB 3096-2008 | 多功能声级计 AWA6228 | / |

8.2质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

①检测：所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

②检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

③所有检测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。

④检测数据严格实行三级审核。

9.验收监测结果

9.1生产工况

河南松筠检测技术有限公司受新乡市超科新能源有限公司的委托，于2018年08月10日至08月12日对该公司所在地的环境空气、有组织废气、无组织废气、废水、地下水、噪声进行了现场采样并检测。检测期间，08月10日运营负荷达到83.6%，08月11日运营负荷达到86.1%，08月12日运营负荷达到84.8%，各工段生产工况稳定，配套的环保设施均运行正常，满足验收标准。

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1废水治理设施

本项目生产废水采用“混凝沉淀+陶瓷膜分离”处理后回用于生产车间不外排，废水产生量为1.8t/a，蒸发量为0.2t/a，回用水量为1.6t/a，车间清洁需水量为1.9t/a，由此可知，经处理的废水全部回用于车间清洁不外排。根据监测结果，经处理后生产废水各污染物指标为：pH7.13、色度10度、悬浮物16mg/L、锰未检出、总硬度408mg/L、溶解性总固体635mg/L，均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2005表1 pH6.5-9、色度30度、悬浮物30mg/L、锰0.1mg/L、总硬度450mg/L、溶解性总固体1000mg/L的限值要求。生活污水经化粪池处理后定期清运。全厂无废水外排，不会对周围环境造成影响，满足环评批复要求。

9.2.1.2废气治理设施

本项目废气主要为烘干工序产生的NMP和注液工序产生的DMC，烘干废气经冷凝回收后再由活性炭吸附，处理后废气由15m高排气筒排放；注液废气收集后与烘干废气共用一根排气筒排放。根据检测结果，本项目非甲烷总烃产生浓度195mg/m3、产生速率1.07kg/h，排放浓度39mg/m3、排放速率0.179kg/h，处理效率83.5%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）去除效率70%的要求。

9.2.1.3噪声治理设施

本项目主要高噪声设备为混料机、空气压缩机和各种风机及泵类等，企业采取减振、车间密闭、距离衰减等措施来减少噪声对面周围环境影响。由检测结果可知，验收检测期间厂界昼间最大噪声值55.2dB（A）、夜间最大噪声值44dB（A），项目各厂界噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB（A）标准限值要求，企业减噪措施可行。

9.2.1.4固体废物治理设施

切片产生的极片边角料收集后在一般固废堆场暂存，定期出售；沉淀池污泥送垃圾填埋场安全填埋；废活性炭在危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理；NMP溶剂储罐储存，由厂家回收。本项目已建一般固废堆场一座，面积50m2，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求；危废暂存间一座，面积10m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求。

9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1废水

表19                          废水检测结果表

| 采样点位 | 采样 时间 | pH值 | 色度(度) | 悬浮物(mg/L) | 锰(mg/L) | 总硬度(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清水池 | 2018.08.10 | 7.13 | 10 | 15 | 未检出 | 403 | 635 |
|  | 2018.08.11 | 7.09 | 10 | 16 | 未检出 | 408 | 622 |

根据监测结果，经处理后生产废水各污染物指标为：pH7.13、色度10度、悬浮物16mg/L、锰未检出、总硬度408mg/L、溶解性总固体635mg/L，均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2005表1 pH6.5-9、色度30度、悬浮物30mg/L、锰0.1mg/L、总硬度450mg/L、溶解性总固体1000mg/L的限值要求。

9.2.2.2废气

（1）有组织排放

表20                  有组织排放废气检测结果表

| 项目名称 | 采样时间 | 周期 | 采样点位 | 检测 频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 非甲烷总烃排放浓度 （mg/m3） | 非甲烷总烃排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#锂电车间NMP排气筒 | 2018.08.10 | Ⅰ | 进口 | 第一次 | 5.56×103 | 193 | 1.07 |
|  |  |  |  | 第二次 | 5.32×103 | 198 | 1.05 |
|  |  |  |  | 第三次 | 5.63×103 | 197 | 1.11 |
|  |  |  |  | 均值 | 5.51×103 | 196 | 1.08 |
|  |  |  | 出口 | 第一次 | 4.61×103 | 36.7 | 0.169 |
|  |  |  |  | 第二次 | 4.36×103 | 41.5 | 0.181 |
|  |  |  |  | 第三次 | 4.79×103 | 38.2 | 0.183 |
|  |  |  |  | 均值 | 4.59×103 | 38.8 | 0.178 |
|  | 2018.08.11 | Ⅱ | 进口 | 第一次 | 5.46×103 | 188 | 1.03 |
|  |  |  |  | 第二次 | 5.52×103 | 196 | 1.08 |
|  |  |  |  | 第三次 | 5.42×103 | 195 | 1.06 |
|  |  |  |  | 均值 | 5.47×103 | 193 | 1.06 |
|  |  |  | 出口 | 第一次 | 4.74×103 | 35.3 | 0.167 |
|  |  |  |  | 第二次 | 4.59×103 | 36.8 | 0.169 |
|  |  |  |  | 第三次 | 4.42×103 | 42.7 | 0.189 |
|  |  |  |  | 均值 | 4.58×103 | 38.3 | 0.175 |
|  | 2018.08.12 | Ⅲ | 进口 | 第一次 | 5.62×103 | 195 | 1.10 |
|  |  |  |  | 第二次 | 5.49×103 | 197 | 1.08 |
|  |  |  |  | 第三次 | 5.54×103 | 194 | 1.07 |
|  |  |  |  | 均值 | 5.55×103 | 195 | 1.08 |
|  |  |  | 出口 | 第一次 | 4.53×103 | 39.5 | 0.179 |
|  |  |  |  | 第二次 | 4.70×103 | 38.4 | 0.180 |
|  |  |  |  | 第三次 | 4.57×103 | 41.4 | 0.189 |
|  |  |  |  | 均值 | 4.60×103 | 39.8 | 0.183 |

根据检测结果，本项目非甲烷总烃产生浓度195mg/m3、产生速率1.07kg/h，排放浓度39mg/m3、排放速率0.179kg/h，处理效率83.5%，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30848-2013）表5排放浓度50mg/m3的要求，并同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业去除效率70%的要求。

（2）无组织排放

表21                   无组织排放废气检测结果表

| 采样时间 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 采样时间 | 采样点位 | 颗粒物（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测浓度 | 厂周界最大浓度值 |  |  | 检测浓度 | 厂周界最大浓度值 |
| 2018.08.10 （09:00-10:00） | 上风向1# | 0.61 | 1.06 | 2018.08.10 （09:00-10:00） | 上风向1# | 0.213 | 0.334 |
|  | 下风向2# | 0.96 |  |  | 下风向2# | 0.298 |  |
|  | 下风向3# | 1.06 |  |  | 下风向3# | 0.334 |  |
|  | 下风向4# | 0.98 |  |  | 下风向4# | 0.325 |  |
| 2018.08.10 （11:00-12:00） | 上风向1# | 0.66 | 1.13 | 2018.08.10 （11:00-12:00） | 上风向1# | 0.204 | 0.356 |
|  | 下风向2# | 1.04 |  |  | 下风向2# | 0.356 |  |
|  | 下风向3# | 1.13 |  |  | 下风向3# | 0.342 |  |
|  | 下风向4# | 0.99 |  |  | 下风向4# | 0.339 |  |
| 2018.08.10 （15:00-16:00） | 上风向1# | 0.68 | 1.11 | 2018.08.10 （15:00-16:00） | 上风向1# | 0.243 | 0.361 |
|  | 下风向2# | 1.06 |  |  | 下风向2# | 0.361 |  |
|  | 下风向3# | 1.11 |  |  | 下风向3# | 0.344 |  |
|  | 下风向4# | 1.06 |  |  | 下风向4# | 0.328 |  |
| 2018.08.10 （17:00-18:00） | 上风向1# | 0.63 | 1.06 | 2018.08.10 （17:00-18:00） | 上风向1# | 0.200 | 0.352 |
|  | 下风向2# | 1.04 |  |  | 下风向2# | 0.341 |  |
|  | 下风向3# | 0.95 |  |  | 下风向3# | 0.352 |  |
|  | 下风向4# | 1.06 |  |  | 下风向4# | 0.337 |  |
| 2018.08.11 （09:00-10:00） | 上风向1# | 0.62 | 1.04 | 2018.08.11 （09:00-10:00） | 上风向1# | 0.227 | 0.332 |
|  | 下风向2# | 0.98 |  |  | 下风向2# | 0.312 |  |
|  | 下风向3# | 1.04 |  |  | 下风向3# | 0.332 |  |
|  | 下风向4# | 0.99 |  |  | 下风向4# | 0.326 |  |
| 2018.08.11 （11:00-12:00） | 上风向1# | 0.65 | 1.15 | 2018.08.11 （11:00-12:00） | 上风向1# | 0.232 | 0.352 |
|  | 下风向2# | 1.03 |  |  | 下风向2# | 0.330 |  |
|  | 下风向3# | 1.06 |  |  | 下风向3# | 0.352 |  |
|  | 下风向4# | 1.15 |  |  | 下风向4# | 0.344 |  |
| 2018.08.11 （15:00-16:00） | 上风向1# | 0.68 | 1.10 | 2018.08.11 （15:00-16:00） | 上风向1# | 0.229 | 0.351 |
|  | 下风向2# | 1.06 |  |  | 下风向2# | 0.343 |  |
|  | 下风向3# | 0.98 |  |  | 下风向3# | 0.351 |  |
|  | 下风向4# | 1.10 |  |  | 下风向4# | 0.336 |  |
| 2018.08.11 （17:00-18:00） | 上风向1# | 0.63 | 1.16 | 2018.08.11 （17:00-18:00） | 上风向1# | 0.239 | 0.321 |
|  | 下风向2# | 1.16 |  |  | 下风向2# | 0.298 |  |
|  | 下风向3# | 0.98 |  |  | 下风向3# | 0.304 |  |
|  | 下风向4# | 1.04 |  |  | 下风向4# | 0.321 |  |
| 2018.08.12 （09:00-10:00） | 上风向1# | 0.64 | 1.04 | 2018.08.12 （09:00-10:00） | 上风向1# | 0.203 | 0.311 |
|  | 下风向2# | 0.98 |  |  | 下风向2# | 0.289 |  |
|  | 下风向3# | 1.04 |  |  | 下风向3# | 0.306 |  |
|  | 下风向4# | 0.99 |  |  | 下风向4# | 0.311 |  |
| 2018.08.12 （11:00-12:00） | 上风向1# | 0.66 | 1.14 | 2018.08.12 （11:00-12:00） | 上风向1# | 0.221 | 0.326 |
|  | 下风向2# | 1.14 |  |  | 下风向2# | 0.315 |  |
|  | 下风向3# | 1.03 |  |  | 下风向3# | 0.326 |  |
|  | 下风向4# | 0.99 |  |  | 下风向4# | 0.306 |  |
| 2018.08.12 （15:00-16:00） | 上风向1# | 0.69 | 1.24 | 2018.08.12 （15:00-16:00） | 上风向1# | 0.229 | 0.336 |
|  | 下风向2# | 0.94 |  |  | 下风向2# | 0.324 |  |
|  | 下风向3# | 1.24 |  |  | 下风向3# | 0.329 |  |
|  | 下风向4# | 1.06 |  |  | 下风向4# | 0.336 |  |
| 2018.08.12 （17:00-18:00） | 上风向1# | 0.62 | 1.12 | 2018.08.12 （17:00-18:00） | 上风向1# | 0.208 | 0.321 |
|  | 下风向2# | 0.96 |  |  | 下风向2# | 0.318 |  |
|  | 下风向3# | 1.06 |  |  | 下风向3# | 0.304 |  |
|  | 下风向4# | 1.12 |  |  | 下风向4# | 0.321 |  |

由检测结果可知，非甲烷总烃厂界浓度范围1.04mg/m3-1.24mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）厂界浓度2mg/m3的限值要求，同时满足《电池工业污染物排放标准》（GB30848-2013）表6厂界浓度2mg/m3的限值要求；颗粒物厂界浓度范围0.311mg/m3-0.361mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级厂界浓度1.0mg/m3的限值要求。

9.2.2.3厂界噪声

表22                       噪声检测结果表

| 采样点位 | 昼 间 ［测量值dB（A）］ | 夜 间 ［测量值dB（A）］ |
| --- | --- | --- |
|  | 2018.08.10 | 2018.08.11 | 2018.08.12 | 2018.08.10 | 2018.08.11 | 2018.08.12 |
| 东厂界 | 51.9 | 51.3 | 52.5 | 42.2 | 41.8 | 42.7 |
| 西厂界 | 52.8 | 52.7 | 53.4 | 41.7 | 42.0 | 43.3 |
| 南厂界 | 51.4 | 52.2 | 53.7 | 42.6 | 42.9 | 43.4 |
| 北厂界 | 55.2 | 54.6 | 54.8 | 44.0 | 43.4 | 43.7 |

由检测结果可知，验收检测期间厂界昼间最大噪声值55.2dB（A）、夜间最大噪声值44dB（A），项目各厂界噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB（A）标准限值要求。

9.2.2.4固体废物

切片产生的极片边角料收集后在一般固废堆场暂存，定期出售；沉淀池污泥送垃圾填埋场安全填埋；废活性炭在危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理；NMP溶剂储罐储存，由厂家回收。本项目已建一般固废堆场一座，面积50m2，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求；危废暂存间一座，面积10m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求。

9.3工程建设对环境的影响

9.3.1环境空气检测结果

表23                    环境空气检测结果表

| 采样点位 | 项目名称 采样时间 | 二氧化硫 (小时值) (µg/m3) | 二氧化氮 (小时值) (µg/m3) | 非甲烷总烃(小时值) (mg/m3) | 二氧化硫 (日均值) (µg/m3) | 二氧化氮 (日均值) (µg/m3) | PM10 (日均值) (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北招民庄村 | 2018.08.10 | 02:00 | 25 | 34 | 0.41 | 38 | 47 | 95 |
|  |  | 08:00 | 38 | 42 | 0.52 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 43 | 57 | 0.57 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 32 | 45 | 0.52 |  |  |  |
|  | 2018.08.11 | 02:00 | 26 | 36 | 0.44 | 33 | 42 | 97 |
|  |  | 08:00 | 37 | 43 | 0.49 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 45 | 54 | 0.56 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 33 | 40 | 0.50 |  |  |  |
|  | 2018.08.12 | 02:00 | 29 | 39 | 0.46 | 36 | 46 | 102 |
|  |  | 08:00 | 37 | 41 | 0.52 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 45 | 55 | 0.59 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 34 | 43 | 0.54 |  |  |  |
| 大块村 | 2018.08.10 | 02:00 | 23 | 36 | 0.44 | 34 | 46 | 99 |
|  |  | 08:00 | 35 | 47 | 0.55 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 47 | 52 | 0.59 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 30 | 45 | 0.50 |  |  |  |
|  | 2018.08.11 | 02:00 | 26 | 34 | 0.42 | 36 | 43 | 97 |
|  |  | 08:00 | 34 | 47 | 0.49 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 43 | 56 | 0.58 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 32 | 48 | 0.52 |  |  |  |
|  | 2018.08.12 | 02:00 | 27 | 32 | 0.45 | 38 | 42 | 92 |
|  |  | 08:00 | 34 | 47 | 0.54 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 46 | 51 | 0.58 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 33 | 43 | 0.53 |  |  |  |
| 北原庄村 | 2018.08.10 | 02:00 | 24 | 38 | 0.46 | 32 | 44 | 99 |
|  |  | 08:00 | 39 | 45 | 0.54 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 45 | 53 | 0.57 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 33 | 46 | 0.50 |  |  |  |
|  | 2018.08.11 | 02:00 | 29 | 38 | 0.42 | 36 | 49 | 106 |
|  |  | 08:00 | 38 | 41 | 0.49 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 44 | 56 | 0.58 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 35 | 48 | 0.53 |  |  |  |
|  | 2018.08.12 | 02:00 | 22 | 33 | 0.44 | 38 | 43 | 98 |
|  |  | 08:00 | 34 | 47 | 0.56 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 46 | 52 | 0.59 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 37 | 48 | 0.52 |  |  |  |
| 东郭村 | 2018.08.10 | 02:00 | 26 | 36 | 0.43 | 36 | 44 | 99 |
|  |  | 08:00 | 39 | 47 | 0.52 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 46 | 52 | 0.58 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 35 | 49 | 0.51 |  |  |  |
|  | 2018.08.11 | 02:00 | 23 | 34 | 0.48 | 35 | 48 | 98 |
|  |  | 08:00 | 35 | 42 | 0.52 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 43 | 53 | 0.59 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 30 | 41 | 0.51 |  |  |  |
|  | 2018.08.12 | 02:00 | 28 | 33 | 0.44 | 32 | 43 | 95 |
|  |  | 08:00 | 36 | 48 | 0.51 |  |  |  |
|  |  | 14:00 | 44 | 55 | 0.58 |  |  |  |
|  |  | 20:00 | 33 | 47 | 0.53 |  |  |  |

根据检测结果可知，项目建成后，北招民村二氧化硫最大小时浓度为45µg/m3、最大日均浓度为38µg/m3、二氧化氮最大小时浓度为57µg/m3、最大日均浓度为47µg/m3、PM10最大日均浓度为102µg/m3、非甲烷总烃最大小时浓度为0.59mg/m3；大块村二氧化硫最大小时浓度为47µg/m3、最大日均浓度为38µg/m3、二氧化氮最大小时浓度为56µg/m3、最大日均浓度为46µg/m3、PM10最大日均浓度为99µg/m3、非甲烷总烃最大小时浓度为0.59mg/m3；北原庄村二氧化硫最大小时浓度为46µg/m3、最大日均浓度为38µg/m3、二氧化氮最大小时浓度为56µg/m3、最大日均浓度为49µg/m3、PM10最大日均浓度为106µg/m3、非甲烷总烃最大小时浓度为0.59mg/m3；东郭村二氧化硫最大小时浓度为46µg/m3、最大日均浓度为36µg/m3、二氧化氮最大小时浓度为55µg/m3、最大日均浓度为48µg/m3、PM10最大日均浓度为99µg/m3、非甲烷总烃最大小时浓度为0.59mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中限值要求。本工程的建设不会对周围大气环境造成不利影响。

9.3.2地下水检测结果

表24                      地下水检测结果表

| 采样点位 | 采样 时间 | pH值 | 氨氮 (mg/L) | 总硬度 (mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 锰 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大块镇 | 2018.08.10 | 7.36 | 0.03 | 299 | 194 | 0.98 | 未检出 |
|  | 2018.08.11 | 7.35 | 0.03 | 296 | 188 | 0.99 | 未检出 |
| 阳光电源厂址 | 2018.08.10 | 7.28 | 0.04 | 414 | 88.3 | 0.94 | 未检出 |
| 后河与冰凌沟（怀沟）交汇处 上游500m 下游500m | 2018.08.11 | 7.29 | 0.04 | 408 | 89.6 | 0.95 | 未检出 |
| 西马坊村 | 2018.08.10 | 7.30 | 0.03 | 382 | 119 | 0.97 | 未检出 |
|  | 2018.08.11 | 7.28 | 0.04 | 391 | 121 | 0.96 | 未检出 |

由检测结果可知，大块镇、阳光电源厂址处、西马坊村三地的地下水检测点位处的pH值、氨氮、总硬度、硫酸盐、耗氧量、锰均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，本项目的建设不会对周围地下水水质产生不利影响。

10.验收监测结论

10.1环保设施处理效率及污染物排放监测结果

（1）废水

本项目生产废水采用“混凝沉淀+陶瓷膜分离”处理后回用于生产车间不外排。根据检测结果，经处理后的生产废水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2005表1 pH6.5-9、色度30度、悬浮物30mg/L、锰0.1mg/L、总硬度450mg/L、溶解性总固体1000mg/L的限值要求；生活污水经化粪池处理后定期清运。全厂无废水外排，不会对周围环境造成影响，满足环评批复要求。

（2）废气

有组织废气：本项目废气主要为烘干工序产生的NMP和注液工序产生的DMC，烘干废气经冷凝回收后再由活性炭吸附，处理后废气由15m高排气筒排放；注液废气收集后与烘干废气共用一根排气筒排放。根据检测结果，本项目非甲烷总烃产生浓度195mg/m3、产生速率1.07kg/h，排放浓度39mg/m3、排放速率0.179kg/h，处理效率83.5%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）去除效率70%的要求，同时满足《电池工业污染物排放标准》（GB30848-2013）表5排放浓度50mg/m3的要求。

无组织废气：由检测结果可知，非甲烷总烃厂界浓度范围1.04mg/m3-1.24mg/m3。满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）厂界浓度2mg/m3的限值要求，同时满足《电池工业污染物排放标准》（GB30848-2013）表6厂界浓度2mg/m3的限值要求；颗粒物厂界浓度范围0.311mg/m3-0.361mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级颗粒物厂界浓度1.0mg/m3的限值要求。

（3）噪声

本项目主要高噪声设备为混料机、空气压缩机和各种风机及泵类等，企业采取减振、车间密闭、距离衰减等措施来减少噪声对面周围环境影响。由检测结果可知，验收检测期间厂界昼间最大噪声值55.2dB（A）、夜间最大噪声值44dB（A），项目各厂界噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB（A）标准限值要求，企业减噪措施可行。

（4）固废

切片产生的极片边角料收集后在一般固废堆场暂存，定期出售；沉淀池污泥送垃圾填埋场安全填埋；废活性炭在危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理；NMP溶剂储罐储存，由厂家回收。本项目已建一般固废堆场一座，面积50m2，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求；危废暂存间一座，面积10m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求。

10.2工程建设对环境的影响

本项目为锂电池生产项目，无生产废水和生活污水排放，周围200米范围内无环境敏感点，故工程建设对环境影响主要为对空气和地下水影响。由检测结果可知各空气质量检测点处的二氧化硫、二氧化氮、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中限值要求；地下水检测点位处的pH值、氨氮、总硬度、硫酸盐、耗氧量、锰均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。本工程的建设不会对周围空气质量和地下水水质产生不利影响。

11建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：  新乡市超科新能源有限公司                填表人（签字）：  宋美芳                           项目经办人（签字）：宋美芳

| 建设项目 | 项目名称 | 年产1亿安时锂离子电池项目 | 项目代码 | 豫新凤泉制造[2014]04046 | 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇大块村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C38电气机械和器材制造业 | 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 35.364382。北 113.804436。东 |
|  | 设计生产能力 | 年产锂离子电池1亿安时 | 实际生产能力 | 年产锂离子电池1亿安时 | 环评单位 | 济源蓝天科技有限责任公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市环保局 | 审批文号 | 新环书审[2016]8号 | 环评文件类型 | 建设项目环境影响报告书 |
|  | 开工日期 | 2016年9月 | 竣工日期 | 2018年5月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 新乡市超科新能源有限公司 | 环保设施监测单位 | 河南松筠检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 83.5% |
|  | 投资总概算（万元） | 8000 | 环保投资总概算（万元） | 62.5 | 所占比例（%） | 0.78% |
|  | 实际总投资（万元） | 8000 | 实际环保投资（万元） | 62 | 所占比例（%） | 0.78% |
|  | 废水治理（万元） | 14 | 废气治理（万元） | 10.5 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 10 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 25.5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | 83.5% | 年平均工作时 | 7200小时 |
| 运营单位 | 新乡市超科新能源有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 914107043268594807 | 验收时间 | 2018年8月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  | 0.1116 | 0.1116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0144 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  | 0.0289 | 0.0289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 39 | 50 | 7.704 | 6.4152 | 1.2888 | 1.2888 |  | 1.2888 | 1.2888 |  | 1.2888 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

项目厂址

速

高

济

长

北

渠

生

民

高村水厂水源地二级保护区

作为车间卫生水回用

图例：

散失

排放

回用

0.2

定期清运

1.6

1

1.92

化粪池

2.4

0.48

设备冷却水

0.3

NMP回收系统冷却水

1.4

0.5

混凝沉淀+活性炭过滤

车间卫生

0.4

0.4

循环量35

2

2

循环量30

1

设备清洗

职工生活

新鲜水21

真空

上料

机

真空

上料

机

锰酸锂

石墨、丁苯橡胶、CMC、纯 水

混 料

NMP

导电炭黑        PVDF

混 料

配料

添加剂

铝箔

添加剂

铜箔

添加剂

涂 布

涂 布

涂布

添加剂

NMP

干 燥

干 燥

轧 片

轧 片

冷凝回收（S1）

制片

添加剂

S2：极片边角料

分 切

分 切

活性炭吸附（S2）

极耳焊接

负极片

正极片

G1：NMP排放

隔膜

短路测试

电芯

卷  绕

顶侧封、烘烤

装配

添加剂

合格

装配

电解液

真空注液

注液

添加剂

预 封 口

G2：有机溶剂排放

包装

夹具烘烤

化 成

分容

切折烫

真空封装

检 验

成 品

化成分容

添加剂

图三、锂电池生产工艺流程图

聚丙烯酰胺

设备清洗水

车间卫生水

作为车间卫生水回用

陶瓷膜过滤

混凝沉淀池

污泥干化外运

图四、生产废水处理工艺流程图

15m高排气筒

冷凝回收

干燥

注液

活性炭吸附