一：工作原理：

GR100-2000L真空滚揉机是容量75kg-1500kg系列产品，用户可根据产量选择容量为75kg\150kg\375kg……../1500kg/2000kg中的任何一种机型.

该机采用圆筒内导板自挤压原理进行滚揉，当筒体转动时肉块导板向往里挤压，肉块经自我摔打，相互挤压，使肉体蛋白质分解成水溶性蛋白，易被人体吸收，同时能使添加料（淀粉等）与肉体蛋白质互为溶合，以达到肉质变嫩、口感好，成品出率高的目的。

产品特点：

1、本机采用优质不锈钢，圆型封头滚揉空间大、设计合理、运行噪音小。 2、浆叶圆弧形设计独特，使腌料分布均匀，对腌料不造成伤害，产品的柔     嫩性和外观得到提高。

3、防水电脑控制用户设定滚揉机：总时间、滚揉时间、间歇时间、抽真空。实现程序过程自动化

机体圆桶体的转停运行有时间继电器自动控制，正反转时间可根据实际工艺需要调节设定。

二：转动结构该机分别采用WXD-100蜗轮减速机。XWD5-23摆线针轮减速器，作为桶体传动动力。其方式为摆线针轮减速器经链轮链条带动桶体主动轴，反转滚揉，正转出料。

三：作用

1：机器在使用前，应用清水冲洗洁净，并空载运转五分钟，检查各转动部件、真空泵是否正常工作。确保各部位工作正常后方可加料，加料完毕上  盖。真空泵手动启动，自动停机。

2：按工艺规定滚揉时间自动停机，打开进料出料盖，按动出料按钮，桶体正转可自动出料。

3：每次滚揉工作结束后，须用水冲洗干净，并按出料按钮桶体正转，放尽污水，保证桶体内不存留残物。

四：保养。

1:每次工作结束打开真空油水分离器底阀开关,放尽积水.清除真空吸入物质.清洗真空油水分离器,保证真空管路畅通.

2:真空泵应该每月一次停泵检查油的污染情况,如果真空泵内油的情况已经被污染,则应该及时换油.换油之前泵必须空载正转15分钟.让油加热后停泵，旋开放油塞将污油放尽.用一些新油或者清洗用油清洗泵后注入新的真空泵油.(新油为10#汽油或者机油)真空泵的维护和保养可参照真空泵使用说明书执行.
3:经常检查蜗轮减速机油位.如果发现油位低于油窗高度1/2时应该及时加入30#机械油

五：滚揉操作及工作时间设定

1：准备：

（1）清水冲洗桶体，打开出料开关放尽冲洗水。

（2）加料

（3）加盖

2：滚揉工艺时间设定

（1）调整电接点真空表的指针以达到所需的工艺压力（绿针为上级限，红针为下限）。

（2）根据工艺要求设定总工作时间。

（3）反转滚揉时间根据工艺要求设定。

（4）滚揉暂停时间根据工艺要求设定

3：操作方法

# （1）首先打开电源开关

（2）打开真空泵启动开关，真空泵开，由电接点真空表的设定范围自动控制真空泵启动。

（3）打开滚揉开关，机器进入自控循环工作状态。

（4）滚揉总时间到，机器停止滚揉工作。

（5）关闭滚揉机开关和真空泵开关。

（6）打开回气开关，放尽真空压力卸下桶盖。

（7）打开出料开关，桶体正转自动出料。

（8）关闭电源总开关

备注：100、200滚揉机，真空泵为静止状态，手动启动，自动停机，回气由放气开关手去吧放气。其它同上。

六：附电器原理图